Документ предоставлен КонсультантПлюс

Утверждены

Постановлением

Государственного комитета СССР

по труду и социальным вопросам

и Секретариата ВЦСПС

от 16 января 1987 г. N 19/2-8

НОРМАТИВЫ

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Сборник содержит нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта следующих типов: грузовые автомобили с карбюраторными и дизельными двигателями (бортовые, самосвалы, тягачи), легковые автомобили, автобусы с карбюраторными и дизельными двигателями, прицепы и полуприцепы выпуска 1972 г. и последующих лет и тех же типов подвижного состава выпуска до 1972 г.

Нормативы разработаны Центром по научной организации труда и управления производством Министерства автомобильного транспорта РСФСР совместно с Центральным бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам при участии нормативно-исследовательских организаций и предприятий министерств: автомобильного транспорта РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Литовской ССР.

Нормативы численности утверждены Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 16 января 1987 г. N 19/2-8 и рекомендуются для применения во всех предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава автомобильного транспорта, независимо от их ведомственной подчиненности.

В конце сборника помещен бланк отзыва, который заполняется предприятием, организацией и направляется в адрес ЦБНТ: 109028, Москва, ул. Солянка, д. 3.

Обеспечение межотраслевыми нормативными и методическими материалами по труду осуществляется по заявкам предприятий и организаций через книготорговую сеть на местах. Информация об этих книгах публикуется в Аннотированных тематических планах выпуска литературы издательства "Экономика" или Книготорговых бюллетенях.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Нормативы численности разработаны для рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта следующих типов: грузовые автомобили с карбюраторными, дизельными двигателями, газобаллонные, бортовые самосвалы, тягачи; легковые автомобили; автобусы с карбюраторными и дизельными двигателями; прицепы и полуприцепы выпуска 1972 г. и последующих лет и тех же типов подвижного состава выпуска до 1972 г.

1.2. Приведенные в сборнике нормативы численности рекомендуются для применения во всех предприятиях, имеющих подвижной состав автомобильного транспорта, независимо от ведомственной подчиненности.

1.3. В основу разработки нормативов численности положены:

технические расчеты;

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденное Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. и согласованное с Министерством автомобильной промышленности СССР 23 июня 1984 г.;

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (автобусы семейства "Икарус"), II часть;

Типовые пооперационные нормативы трудоемкости на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, БелАЗ.

1.4. Нормативы численности разработаны на 10,0 млн. км пробега из расчета планового годового фонда рабочего времени, равного: для слесарей по ремонту автомобилей, слесарей механосборочных работ, смазчиков, монтировщиков шин, жестянщиков, токарей, столяров, обойщиков - 1910 ч; слесарей по топливной аппаратуре, медников, кузнецов ручной ковки, кузнецов на молотах и прессах, маляров, электросварщиков ручной сварки, газосварщиков, аккумуляторщиков, ремонтировщиков резиновых изделий - 1869 ч; мойщиков-уборщиков подвижного состава, машинистов моечных машин - 1930 ч.

1.5. Наименование профессий и разряды работ в настоящем сборнике указаны в соответствии с действующими выпусками 1 и 2 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденными Постановлениями Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30, от 16 января 1985 г. N 17/2-54, выпуском N 33, утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 4 июля 1985 г. N 218/14-78, выпуском N 40, утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 10 января 1985 г. N 7/2-13, выпуском N 56, утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 6 декабря 1983 г. N 283/24-82. При внесении поправок в Единый тарифно-квалификационный справочник наименования профессий, разряды рабочих (работ), указанные в данном сборнике, соответственно изменяются.

1.6. Выполнение работ исполнителями, разряды (квалификация) которых не соответствуют тарифно-квалификационному справочнику, не может служить основанием для каких-либо изменений нормативов численности.

1.7. Нормативы численности предназначены для определения количества ремонтных рабочих и их рациональной расстановки на постах технического обслуживания, текущего ремонта и на участках подвижного состава автомобильного транспорта и рассчитаны для автотранспортных предприятий первой категории условий эксплуатации, насчитывающих 200 - 300 единиц подвижного состава, составляющих три технологически совместимые группы, при пробеге, с начала эксплуатации составляющем 50 - 75% от пробега до первого капитального ремонта, расположенных в умеренной природно-климатической зоне.

1.8. Для грузовых автомобилей-самосвалов и тягачей нормативы численности рассчитаны по базовой модели с применением коэффициентов корректирования трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта и норм межремонтных пробегов.

1.9. Нормативы численности рабочих, занятых ежедневным обслуживанием, установлены на уборочные и моечные работы, выполняемые на механизированных поточных линиях. При ручной мойке нормативы численности следует рассчитывать в соответствии с нормативами трудоемкости, установленными Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

1.10. Для II, III, IV, V категорий условий эксплуатации, зон жаркого и холодного климата в зависимости от пробега с начала эксплуатации и размера автотранспортного предприятия нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом, устанавливаются с применением коэффициентов корректирования нормативов, приведенных в Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденном Минавтотрансом РСФСР 20 сентября 1984 г.

Таблица 1.1

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ К

1

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Категория условий│                       Нормативы                       │

│  эксплуатации   ├─────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┤

│                 │Периодичность│    Удельная    │  Пробег до  │  Расход  │

│                 │технического │  трудоемкость  │капитального │ запасных │

│                 │обслуживания │текущего ремонта│   ремонта   │  частей  │

├─────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤

│I                │1,0          │1,0             │1,0          │1,00      │

│II               │0,9          │1,1             │0,9          │1,10      │

│III              │0,8          │1,2             │0,8          │1,25      │

│IV               │0,7          │1,4             │0,7          │1,40      │

│V                │0,6          │1,5             │0,6          │1,65      │

└─────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┘

Таблица 1.2

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ МОДИФИКАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ОРГАНИЗАЦИИ

ЕГО РАБОТЫ К

2

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│    Модификация подвижного состава    │             Нормативы            │

│       и организация его работы       ├────────────┬────────────┬────────┤

│                                      │Трудоемкость│  Пробег до │ Расход │

│                                      │  ТО и ТР   │капитального│запасных│

│                                      │            │   ремонта  │ частей │

├──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────┤

│Базовый автомобиль                    │1,00        │1,00        │1,00    │

│Седельные тягачи                      │1,10        │0,95        │1,05    │

│Автомобили с одним прицепом           │1,15        │0,90        │1,10    │

│Автомобили с двумя прицепами          │1,20        │0,85        │1,20    │

│Автомобили-самосвалы при работе на    │1,15        │0,85        │1,20    │

│плечах свыше 5 км                     │            │            │        │

│Автомобили-самосвалы с одним прицепом │1,20        │0,80        │1,25    │

│или при работе на коротких плечах до  │            │            │        │

│5 км                                  │            │            │        │

│Автомобили-самосвалы с двумя прицепами│1,25        │0,75        │1,30    │

│Специализированный подвижной состав   │1,10 - 1,20 │-           │-       │

│(в зависимости от сложности оборудова-│            │            │        │

│ния)                                  │            │            │        │

└──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

Таблица 1.3

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ К

3

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Характеристика района  │                    Нормативы                   │

│                        ├─────────────┬────────────┬────────────┬────────┤

│                        │Периодичность│  Удельная  │ Пробег до  │ Расход │

│                        │технического │трудоемкость│капитального│запасных│

│                        │обслуживания │  текущего  │  ремонта   │ частей │

│                        │             │  ремонта   │            │        │

├────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────┤

│                            Коэффициент К'                               │

│                                         3                               │

│                                                                         │

│Умеренный               │1,0          │1,0         │1,0         │1,0     │

│Умеренно теплый,        │1,0          │0,9         │1,1         │0,9     │

│умеренно теплый влажный,│             │            │            │        │

│теплый влажный          │             │            │            │        │

│Жаркий сухой, очень     │0,9          │1,1         │0,9         │1,1     │

│жаркий сухой            │             │            │            │        │

│Умеренно холодный       │0,9          │1,1         │0,9         │1,1     │

│Холодный                │0,9          │1,2         │0,8         │1,25    │

│Очень холодный          │0,8          │1,3         │0,7         │1,4     │

│                                                                         │

│                            Коэффициент К"                               │

│                                         3                               │

│                                                                         │

│С высокой агрессивностью│0,9          │1,1         │0,9         │1,1     │

│окружающей среды        │             │            │            │        │

└────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────┘

Таблица 1.4

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ УДЕЛЬНОЙ

ТРУДОЕМКОСТИ ТР К  И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОСТОЯ

4

В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ К' В ЗАВИСИМОСТИ

4

ОТ ПРОБЕГА С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│ Пробег с начала эксплуатации  │                Автомобили               │

│   в долях от нормативного     ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│         пробега до КР         │  Легковые   │   Автобусы  │  Грузовые   │

│                               ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤

│                               │  К   │  К'  │  К   │  К'  │  К   │  К'  │

│                               │   4  │   4  │   4  │   4  │   4  │   4  │

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│До 0,25                        │0,4   │0,7   │0,5   │0,7   │0,4   │0,7   │

│0,26 - 0,50                    │0,7   │0,7   │0,8   │0,7   │0,7   │0,7   │

│0,51 - 0,75                    │1,0   │1,0   │1,0   │1,0   │1,0   │1,0   │

│0,76 - 1,00                    │1,4   │1,3   │1,3   │1,3   │1,2   │1,2   │

│1,01 - 1,25                    │1,5   │1,4   │1,4   │1,4   │1,3   │1,3   │

│1,26 - 1,50                    │1,6   │1,4   │1,5   │1,4   │1,4   │1,3   │

│1,51 - 1,75                    │2,0   │1,4   │1,8   │1,4   │1,6   │1,3   │

│1,76 - 2,00                    │2,2   │1,4   │2,1   │1,4   │1,9   │1,3   │

│Свыше 2,00                     │2,5   │1,4   │2,5   │1,4   │2,1   │1,3   │

└───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 1.5

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ И РЕМОНТИРУЕМЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ НА АТП И КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ

СОВМЕСТИМЫХ ГРУПП ПОДВИЖНОГО СОСТАВА К

5

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│   Количество автомобилей,   │Количество технологически совместимых групп│

│обслуживаемых и ремонтируемых│             подвижного состава            │

│           на АТП            ├─────────────┬──────────────┬──────────────┤

│                             │   Менее 3   │       3      │    Более 3   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤

│До 100                       │1,15         │1,20          │1,30          │

│101 - 200                    │1,05         │1,10          │1,20          │

│201 - 300                    │0,95         │1,00          │1,10          │

│301 - 600                    │0,85         │0,90          │1,05          │

│Свыше 600                    │0,80         │0,85          │0,95          │

└─────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘

Таблица 1.6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ

СОВМЕСТИМЫМ ГРУППАМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│  Типы подвижного  │     Технологически совместимые группы по типам      │

│    состава на     │         и базовым маркам подвижного состава         │

│ автотранспортном  ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤

│    предприятии    │     I    │    II    │   III   │    IV    │    V     │

├───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│Легковые автомобили│АЗЛК, ИЖ, │ГАЗ       │-        │-         │-         │

│                   │ВАЗ       │          │         │          │          │

│Автобусы           │-         │РАФ, УАЗ  │ПАЗ,     │ЛАЗ (кар),│ЛАЗ (диз) │

│                   │          │          │КАвЗ     │ЛИАЗ      │          │

│Грузовые автомобили│ИЖ        │УАЗ,      │ГАЗ      │ЗИЛ, КАЗ, │МАЗ,      │

│                   │          │ЕрАЗ      │         │Урал      │КрАЗ,     │

│                   │          │          │         │          │КамАЗ     │

└───────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Результирующий коэффициент корректирования нормативов получается перемножением отдельных коэффициентов:

Периодичность ТО               - К  х К

1    3

Пробег до капитального ремонта - К  х К  х К

1    2    3

Трудоемкость ТО                - К  х К

2    5

Трудоемкость ТР                - К  х К  х К  х К  х К

1    2    3    4    5

Расход запасных частей         - К  х К  х К .

1    2    3

1.11. В ряде таблиц сборника применяются два нормативных значения:

а) для подвижного состава выпуска до 1972 г.:

для дизельных автобусов большого класса: первое значение норматива - для автобусов Икарус-55, Люкс, Икарус-255, Икарус-250; второе - для автобусов Икарус-556 и Икарус-260;

для прицепов и полуприцепов: первое значение норматива - на меньшую грузоподъемность; второе - на большую грузоподъемность;

б) для подвижного состава выпуска после 1972 г.:

в числителе - для грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями;

в знаменателе - для газобаллонных автомобилей ГАЗ-52-27, ГАЗ-53-27, ЗИЛ-138А (138И).

1.12. Если вид работ выполняется, а подвижной состав автомобильного транспорта обслуживается меньшим количеством рабочих, чем это предусмотрено настоящими нормативами численности, и при этом соблюдаются требования правил техники безопасности, технологии и качества работ, то сохраняется фактическая численность рабочих.

1.13. На работы и модели подвижного состава, не предусмотренные сборником, методами технического нормирования устанавливаются местные нормативы численности.

1.14. До введения нормативов численности необходимо привести организационно-технические условия на производственных участках в соответствие с запроектированными в нормативах и осуществить производственный инструктаж.

1.15. С введением настоящих нормативов численности ранее действовавшие на предприятиях нормативы численности, кроме более прогрессивных, отменяются.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ

ПО НОРМАТИВАМ ТРУДОЕМКОСТИ

Нормативы численности по каждому виду работ (крепежные, сварочные и т.д.) или профессии определяются по формуле:

Т

р

N  = --,

р   Ф

р

где:

N  - норматив численности, чел.;

р

Т  - трудоемкость на 10,0 млн. км пробега, чел.-ч;

р

Ф  - фонд рабочего времени соответствующей специальности, профессии, ч.

р

Нормативы численности рабочих по профессиям для выполнения всех видов технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава (на 10,0 млн. км пробега) определяются по формуле:

Т      Т        Т        Т

р      р        р        р

ЕО     ТО-1     ТО-2     ТР

SUM N = ---- + ------ + ------ + ----.

Ф      Ф        Ф        Ф

р      р        р        р

ЕО     ТО-1     ТО-2     ТР

Для  разработки  нормативов  трудоемкости  на 10,0 млн. км пробега (Т )

р

устанавливается  количество  ЕО,  ТО-1, ТО-2, ТР, приходящееся на указанный

пробег.

Количество  ТО  и  ТР  определяется  в  соответствии  с  периодичностью

технического обслуживания подвижного состава в следующем порядке:

а) количество капитальных ремонтов подвижного состава Р :

к

К

м

Р  = --,

к   К

н

где:

К  - 10,0 млн. км;

м

К  - норма пробега до капитального ремонта;

н

б) количество ТО-2 Р    :

ТО-2

К

м

Р     = ----- - Р ,

ТО-2   К        к

ТО-2

где: К     - периодичность второго технического обслуживания;

ТО-2

в) количество ТО-1 Р    :

ТО-1

К

м

Р     = ----- - (Р  + Р    ),

ТО-1   К         к    ТО-2

ТО-1

где К     - периодичность первого технического обслуживания;

ТО-1

г) количество ежедневных обслуживаний подсчитывается как частное от деления заданного пробега (10,0 млн. км) на среднесуточный пробег единицы подвижного состава;

д) условное количество текущих ремонтов определяется путем деления заданного пробега на нормативный пробег. Для всех видов подвижного состава расчетное количество текущих ремонтов составляет: 10000000 / 1000 = 10000 ед.

Нормативы трудоемкости на 10,0 млн. км пробега рассчитываются путем умножения нормативов трудоемкости одного технического обслуживания и текущего ремонта на 1000 км пробега на расчетное количество соответствующих видов технического обслуживания и текущего ремонта.

Затем определяют нормативы численности рабочих по видам технического обслуживания и текущему ремонту подвижного состава на 10,0 млн. км пробега из расчета планового годового фонда рабочего времени.

Примеры расчета нормативов численности

по нормативам трудоемкости

Пример 1

Исходные   данные.  В  автотранспортном  предприятии,  расположенном  в

умеренной    природно-климатической   зоне,   200   автомобилей   Урал-377Н

грузоподъемностью  7,5  т, имеющих пробег с начала эксплуатации 100 тыс. км

при   норме   пробега   до   первого  капитального  ремонта  150  тыс.  км.

Среднесуточный   пробег   одного   автомобиля - 215,7   км  (l  ).  Условия

сс

эксплуатации относятся к I категории.

Периодичность технического обслуживания К    , К    :

ТО-1   ТО-2

К     = 3000 км;

ТО-1

К     = 12000 км.

ТО-2

Нормативы  трудоемкости  одного  ЕО,  ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта (на

1000 км пробега) t :

р

t    = 0,27 чел.-ч;

р

ЕО

t      = 3,8 чел.-ч;

р

ТО-1

t      = 16,5 чел.-ч;

р

ТО-2

t     = 6,0 чел.-ч.

р

ТР

Расчет нормативов численности рабочих для выполнения всех видов технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава производится в следующем порядке:

1. Определяется количество капитальных ремонтов, ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР на 10,0 млн. км пробега:

а) количество капитальных ремонтов подвижного состава Р :

к

К

м   10000000

Р  = -- = -------- = 67;

к   К     150000

н

б) количество ТО-2 Р    :

ТО-2

К

м          10000000

Р     = ----- - Р  = -------- - 67 = 766;

ТО-2   К        к     12000

ТО-2

в) количество ТО-1 Р    :

ТО-1

К

м                  10000000

Р     = -- - (Р  + Р    ) = -------- - (67 + 766) = 2500;

ТО-1   К      к    ТО-2      3000

г) количество ЕО Р  :

ЕО

К

м    10000000

Р   = --- = -------- = 46360;

ЕО   l      215,7

сс

д) количество ТР Р  :

ТР

К

м    10000000

Р   = --- = -------- = 10000.

ТР   К       1000

ТР

2. Определяются нормативы трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР на 10,0 млн.

км пробега:

Т    = t    х Р   = 0,27 х 46360 = 12517,2 чел.-ч;

р      р      ЕО

ЕО     ЕО

Т      = t      х Р     = 3,8 х 2500 = 9500,0 чел.-ч;

р        р        ТО-1

ТО-1     ТО-1

Т      = t      х Р     = 16,5 х 766 = 12639,0 чел.-ч;

р        р        ТО-2

ТО-2     ТО-2

Т    = t    х Р   = 6,0 х 10000 = 60000,0 чел.-ч.

р      р      ТР

ТР     ТР

3. На основе нормативов трудоемкости на ТО-1, указанных в п. 6.1, производится расчет нормативов численности по видам работ и профессиям, как это показано в приведенной ниже таблице.

┌───┬────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐

│ N │Наименование работ и│  Разряд  │Норматив│Количество│Норматив │Годовой │Норматив│

│п/п│     профессий      │  работы  │трудоем-│воздейст- │трудоем- │  фонд  │числен- │

│   │                    │(рабочего)│кости на│вий, ед.  │кости на │рабочего│ности,  │

│   │                    │          │одно ТО,│          │10,0 млн.│времени,│чел.,   │

│   │                    │          │чел.-ч  │          │км пробе-│   ч    │гр. 6   │

│   │                    │          │        │          │га,      │        │-----   │

│   │                    │          │        │          │чел.-ч,  │        │гр. 7   │

│   │                    │          │        │          │гр. 4 х  │        │        │

│   │                    │          │        │          │гр. 5    │        │        │

├───┼────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤

│ 1 │         2          │    3     │   4    │    5     │    6    │   7    │   8    │

├───┴────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┤

│                          Первое техническое обслуживание                          │

│                                                                                   │

│1  │Контрольно-диагнос- │          │0,38    │2500      │950      │1910    │0,49    │

│   │тические работы     │          │        │          │         │        │        │

│   │Слесарь по ремонту  │2         │0,03    │2500      │75       │1910    │0,03    │

│   │автомобилей         │3         │0,09    │2500      │225      │1910    │0,12    │

│   │                    │4         │0,19    │2500      │475      │1910    │0,25    │

│   │                    │5         │0,07    │2500      │175      │1910    │0,09    │

│   │                    │          │        │          │         │        │        │

│2  │Крепежные работы    │          │1,33    │2500      │3325     │1910    │1,74    │

│   │Слесарь по ремонту  │2         │0,26    │2500      │650      │1910    │0,34    │

│   │автомобилей         │3         │0,74    │2500      │1850     │1910    │0,97    │

│   │                    │4         │0,26    │2500      │650      │1910    │0,34    │

│   │                    │5         │0,07    │2500      │175      │1910    │0,09    │

│   │                    │          │        │          │         │        │        │

│3  │Регулировочные      │          │0,42    │2500      │1050     │1910    │0,55    │

│   │работы              │          │        │          │         │        │        │

│   │Слесарь по ремонту  │2         │0,05    │2500      │125      │1910    │0,06    │

│   │автомобилей         │3         │0,25    │2500      │625      │1910    │0,33    │

│   │                    │4         │0,12    │2500      │300      │1910    │0,16    │

│   │                    │          │        │          │         │        │        │

│4  │Смазочные и         │          │0,76    │2500      │1900     │1910    │0,99    │

│   │очистительные работы│          │        │          │         │        │        │

│   │Смазчик             │1         │0,15    │2500      │375      │1910    │0,20    │

│   │                    │2         │0,61    │2500      │1525     │1910    │0,79    │

│   │                    │          │        │          │         │        │        │

│5  │Электротехнические  │          │0,45    │2500      │1125     │1910    │0,59    │

│   │работы              │          │        │          │         │        │        │

│   │Слесарь по ремонту  │2         │0,01    │2500      │25       │1910    │0,01    │

│   │автомобилей         │3         │0,22    │2500      │550      │1910    │0,29    │

│   │Аккумуляторщик      │1         │0,08    │2500      │200      │1869    │0,10    │

│   │                    │2         │0,14    │2500      │350      │1869    │0,19    │

│   │                    │          │        │          │         │        │        │

│6  │Работы по обслужива-│          │0,19    │2500      │475      │1869    │0,19    │

│   │нию топливной       │          │        │          │         │        │        │

│   │аппаратуры          │          │        │          │         │        │        │

│   │Слесарь по топливной│2         │0,07    │2500      │175      │1869    │0,09    │

│   │аппаратуре          │3         │0,12    │2500      │300      │1869    │0,16    │

│   │                    │          │        │          │         │        │        │

│7  │Шиномонтажные работы│          │0,27    │2500      │675      │1910    │0,35    │

│   │Монтировщик шин     │2         │0,27    │2500      │675      │1910    │0,35    │

├───┼────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1       │          │3,80    │2500      │9500     │        │4,96    │

└───┴────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┘

Расчет нормативов численности по видам работ и профессиям на ЕО, ТО-2 и ТР производится аналогично.

Суммарные нормативы численности рабочих по каждому виду работ и профессий для выполнения технических обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава (на 10,0 млн. км пробега) определяются путем сложения численности по ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР.

Пример 2

Исходные данные. Автотранспортное предприятие, насчитывающее 200 автомобилей КАЗ-608, расположено в зоне умеренно холодного климата. Условия эксплуатации - III категория. Пробег с начала эксплуатации - 120 тыс. км при норме пробега 150 тыс. км. Требуется определить нормативы численности по видам работ и профессиям для подвижного состава.

1. Устанавливаем коэффициенты корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР:

┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование коэффициентов  │    Коэффициенты корректирования     │

│п/п│                               ├─────────┬─────────┬────────┬────────┤

│   │                               │периодич-│трудоем- │трудоем-│нормы   │

│   │                               │ности ТО │кости ТО │кости ТР│межре-  │

│   │                               │         │         │        │монтного│

│   │                               │         │         │        │пробега │

├───┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│1  │Коэффициент учета условий      │0,8      │1,2      │0,8     │1,25    │

│   │эксплуатации (III категория) К │         │         │        │        │

│   │                              1│         │         │        │        │

│2  │Коэффициент учета модификации  │-        │1,0      │1,0     │1,0     │

│   │подвижного состава К           │         │         │        │        │

│   │                    2          │         │         │        │        │

│3  │Коэффициент учета природно-    │0,9      │-        │1,1     │0,9     │

│   │климатических условий К        │         │         │        │        │

│   │                       3       │         │         │        │        │

│4  │Коэффициент учета пробега      │1,0      │1,0      │1,0     │1,0     │

│   │подвижного состава с начала    │         │         │        │        │

│   │эксплуатации К                 │         │         │        │        │

│   │              4                │         │         │        │        │

│5  │Коэффициент учета размера АТП  │1,0      │1,0      │1,0     │1,0     │

│   │по количеству автомобилей К    │         │         │        │        │

│   │                           5   │         │         │        │        │

└───┴───────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘

На основе указанных коэффициентов определяем результирующие коэффициенты корректирования:

а) норм межремонтного пробега К :

6

К  = К  х К  х К  = 1,25 х 1,0 х 0,9 = 1,13;

6    1    2    3

б) нормативов трудоемкости технического обслуживания К :

7

К  = К  х К  = 1,0 х 1,0 = 1,0;

7    2    5

в) нормативов трудоемкости текущего ремонта К :

8

К  = К  х К  х К  х К  х К  = 0,8 х 1,0 х 1,1 х 1,0 х 1,0 = 0,88;

8    1    2    3    4    5

г) периодичности технического обслуживания К :

9

К  = К  х К  = 0,8 х 0,9 = 0,72.

9    1    3

2.   Определяем   периодичность   технического  обслуживания  с  учетом

результирующего коэффициента корректирования К :

9

К'    = 3000 х 0,72 = 2160 км,

ТО-1

К'    = 12000 х 0,72 = 8640 км.

ТО-2

3. С учетом К  определяем нормы пробега до капитального ремонта:

6

К' = 150000 х 1,13 = 169500.

н

4. Определяем количество капитальных ремонтов, технических обслуживаний (ЕО, ТО-1, ТО-2) и текущего ремонта подвижного состава на 10,0 млн. км пробега:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ Виды технического обслуживания и │                Расчет                │

│    ремонта подвижного состава,   │                                      │

│         формулы расчета          │                                      │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│а) количество капитальных ремонтов│                                      │

│подвижного состава:               │                                      │

│                                  │                                      │

│      К                           │                                      │

│       м                          │     10000000                         │

│Р'  = --                          │Р' = -------- = 59                    │

│ к    К                           │ к    169500                          │

│       н                          │                                      │

│                                  │                                      │

│б) количество ТО-2:               │                                      │

│                                  │                                      │

│         К                        │                                      │

│          м                       │        10000000                      │

│Р'    = ----- - Р'                │Р'    = -------- - 59 = 1157 - 59     │

│ ТО-2   К        к                │ ТО-2     8640                        │

│         ТО-2                     │                                      │

│                                  │= 1098                                │

│                                  │                                      │

│в) количество ТО-1:               │                                      │

│                                  │                                      │

│         К                        │                                      │

│          м                       │        10000000                      │

│Р'    = ----- - (Р' + Р'   )      │Р'    = -------- - (1098 + 59) =      │

│ ТО-1   К         к    ТО-2       │ ТО-1     2160                        │

│         ТО-1                     │                                      │

│                                  │4630 - 1157 = 3473                    │

│                                  │                                      │

│г) количество ЕО:                 │                                      │

│                                  │                                      │

│      К                           │                                      │

│       м                          │      10000000                        │

│Р'  = ---                         │Р'  = -------- = 46360                │

│ ЕО   l                           │ ЕО     215,7                         │

│       сс                         │                                      │

│                                  │                                      │

│д) количество текущих ремонтов:   │                                      │

│                                  │                                      │

│      К                           │                                      │

│       м                          │      10000000                        │

│Р'  = ---                         │Р'  = -------- = 10000                │

│ ТР   К                           │ ТР     1000                          │

│       ТР                         │                                      │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

5.  Норматив  трудоемкости  на  ТО  и  ТР  (на 1000 км пробега) для III

категории  определяется  умножением  норматива трудоемкости для I категории

условий эксплуатации на результирующий коэффициент К  или К :

7      8

t'    = 3,5 х 1,0 = 3,5;

ТО-1

t'    = 12,6 х 1,0 = 12,6;

ТО-2

t'  = 4,4 х 0,88 = 3,9.

ТР

6.  Определяем общую нормативную трудоемкость каждого вида технического

обслуживания  (ЕО,  ТО-1,  ТО-2) и текущего ремонта на 10,0 млн. км пробега

(ТР):

Т'   = Р'  х t'  = 46360 х 0,17 = 7881,20 чел.-ч;

р      ЕО    ЕО

ЕО

Т'     = Р'    х t'    = 3474 х 3,5 = 12159,0 чел.-ч;

р        ТО-1    ТО-1

ТО-1

Т'     = Р'    х t'    = 1098 х 12,6 = 13834,80 чел.-ч;

р        ТО-2    ТО-2

ТО-2

Т'   = Р'  х t'  = 10000 х 3,9 = 39000 чел.-ч.

р      ТР    ТР

ТР

7. По видам работ и профессиям нормативы трудоемкости на одно техническое обслуживание и текущий ремонт (на 1000 км пробега) для III категории условий эксплуатации определяются умножением норматива трудоемкости по видам работ и профессиям для первой категории условий эксплуатации на соответствующий результирующий коэффициент.

Нормативы трудоемкости по видам работ и профессиям на 10,0 млн. км пробега находят путем умножения полученных нормативов трудоемкости на одно техническое обслуживание и текущий ремонт (на 1000 км пробега) для III категории условий эксплуатации на расчетное количество соответствующих видов технического обслуживания и текущего ремонта (количество воздействий).

8. Затем рассчитывают нормативы численности рабочих по видам технического обслуживания и текущему ремонту, видам работ, профессиям и разрядам работ (рабочего) для каждого типа подвижного состава на 10,0 млн. км пробега по формуле:

Т'

р

N' = --,

р   Ф

р

где:

Т  -  нормативы  трудоемкости  каждого вида технического обслуживания и

р

текущего  ремонта,  вида  работ,  профессии  и  разряда  работ  (рабочего),

рассчитанные для III категории условий эксплуатации, чел.-ч;

Ф  - годовой фонд рабочего времени, ч.

р

Пример пользования нормативными таблицами для определения

нормативной численности

Исходные данные. В автотранспортном предприятии, расположенном в умеренной природно-климатической зоне, 200 автомобилей "Урал-377Н" грузоподъемностью 7,5 т, имеющих пробег с начала эксплуатации 100 тыс. км при норме пробега до первого капитального ремонта 150 тыс. км. Среднесуточный пробег - 215,7 км. Условия эксплуатации относятся к I категории.

Определить нормативную численность рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава.

Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом автомобилей "Урал-377Н" грузоподъемностью 7,5 т, представлены в нормативной части сборника в разделе "Подвижной состав выпуска 1972 г. и последующих лет (грузовые автомобили с карбюраторными двигателями)". Первоначально определяют нормативы численности рабочих по каждому виду технического обслуживания и текущему ремонту. Для этого в табл. 5.1 "Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом, по видам работ и профессиям на 10,0 млн. км пробега" находим графу "Бортовые автомобили" грузоподъемностью 7,5 т и на пересечении данной графы с итоговыми строками ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР определяем нормативную численность рабочих, занятых:

ежедневным обслуживанием подвижного состава - 6,47 чел.;

первым техническим обслуживанием - 6,61 чел.;

вторым техническим обслуживанием - 4,50 чел.;

текущим ремонтом - 31,77 чел.

Суммарная  нормативная  численность  SUM N  определяется путем сложения

р

нормативов численности по каждому виду технического обслуживания и текущему

ремонту:

SUM N  = N    + N      + N      + N    = 6,47 + 4,96 + 6,61 + 31,77 =

р    р      р        р        р

ЕО     ТО-1     ТО-2     ТР

= 50 чел.

Определение нормативов численности по видам работ и профессиям производится аналогично.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА И СРЕДСТВ ТРАНСПОРТИРОВКИ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ НА АТП

┌───┬────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование    │   Тип или    │       Краткая техническая       │

│п/п│    оборудования    │   модель,    │          характеристика         │

│   │                    │ изготовитель │                                 │

├───┴────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────┤

│       I. Оборудование для выполнения контрольно-осмотровых работ        │

│                                                                         │

│1  │Прибор для проверки │НИИАТ, мод.   │Переносной, универсальный с      │

│   │рулевого управления │К187          │динамометром двустороннего       │

│   │                    │              │действия. Измеряет суммарный люфт│

│   │                    │              │рулевого колеса и общую силу     │

│   │                    │              │трения. Диапазон измерения люфта │

│   │                    │              │- 0,26 - 0 - 0,26 рад. (15° - 0 -│

│   │                    │              │15°). Сила трения - 0 - 7 Н, кгс.│

│   │                    │              │Масса - 0,72 кг                  │

│2  │Стетоскоп           │Мод. К30      │Переносной электронный для про-  │

│   │                    │              │слушивания двигателя и агрегатов │

│   │                    │              │трансмиссии                      │

│                                                                         │

│        II. Оборудование для выполнения уборочных и моечных работ        │

│                                                                         │

│3  │Машина подметально- │Мод. Ку-403Е  │Передвижная, вакуумная, с 2 вен- │

│   │пылесосная          │"Астра"       │тиляторами. Производительность - │

│   │                    │              │1200 м/ч. (1400 х 654 х 980) <*> │

│4  │Установка для мойки │Мод. М127     │Стационарная, автоматическая,    │

│   │грузовых автомобилей│              │щеточно-струйная. Часовая произ- │

│   │                    │              │водительность - 15 - 25 автомоби-│

│   │                    │              │лей. Расход воды - 680 л/мин.    │

│5  │Установка для мойки │Мод. ЦКБ-М-121│Стационарная, струйная с         │

│   │автомобилей снизу   │              │качающимися соплами. Часовая     │

│   │                    │              │производительность - 30 - 40     │

│   │                    │              │автомобилей (2990 х 2900 х 1000) │

│6  │Установка для мойки │Мод. М130     │Стационарная, автоматическая,    │

│   │легковых автомобилей│              │щеточная. Часовая производитель- │

│   │                    │              │ность - 60 - 90 автомобилей.     │

│   │                    │              │Расход воды на 1 автомобиль -    │

│   │                    │              │100 - 150 л (6500 х 3750 х 3350) │

│7  │Установка для мойки │Мод. Н131     │Стационарная, автоматическая,    │

│   │дисков колес        │              │щеточная. Часовая производитель- │

│   │легковых автомобилей│              │ность - 80 - 90 автомобилей      │

│8  │Линия поточная для  │Мод. М133     │Стационарная, автоматическая,    │

│   │мойки и сушки       │              │щеточная. Часовая производитель- │

│   │легковых автомобилей│              │ность - 90 автомобилей. Длина    │

│   │                    │              │линии - 16000 - 17500 мм         │

│9  │Установка для мойки │Мод. 1126     │Стационарная, автоматическая,    │

│   │автобусов           │              │щеточная. Часовая производитель- │

│   │                    │              │ность - 30 - 35 автомобилей.     │

│   │                    │              │Средний расход воды на мойку     │

│   │                    │              │одного автобуса - 500 л          │

│   │                    │              │(20500 х 5350 х 3925)            │

│                                                                         │

│                 III. Подъемно-транспортное оборудование                 │

│                                                                         │

│10 │Кран для смены      │Мод. П208     │Передвижной, гидравлический с    │

│   │агрегатов грузовых  │              │поворотной подъемной стрелой.    │

│   │автомобилей         │              │Грузоподъемность - 250 кг. Высота│

│   │                    │              │подъема подхвата - 1750 мм       │

│   │                    │              │(1840 х 850 х 850)               │

│11 │Подъемник канавный  │Мод. П-113    │Передвижной, гидравлический,     │

│   │передвижной для     │              │одноплунжерный, с ручным         │

│   │грузовых автомобилей│              │приводом. Грузоподъемность - 4000│

│   │                    │              │кг, ход плунжера - 600 мм, колея │

│   │                    │              │тележки - 1100 мм, усилие на     │

│   │                    │              │рукоятке насоса - 200 Н          │

│   │                    │              │(1200 х 660 х 915)               │

│12 │Подъемник двухплун- │Мод. П-112    │Стационарный. Грузоподъемность - │

│   │жерный электрогид-  │              │8000 кг, высота подъема - 1750   │

│   │равлический для     │              │мм, время подъема - 180 с.       │

│   │грузовых автомобилей│              │Площадь, занимаемая постом с     │

│   │                    │              │подъемником, - 6650 х 1415 мм    │

│13 │Подъемник одноплун- │Тип Г2,       │Стационарный. Грузоподъемность - │

│   │жерный электрогид-  │мод. П-104    │2,0 т, высота подъема платформы  │

│   │равлический для     │              │- 1600 мм, время подъема штока - │

│   │легковых автомобилей│              │60 с                             │

│14 │Подъемник           │SД-08         │Стационарный. Грузоподъемность - │

│   │электромеханический │              │80 кН, высота подъема - 1500 мм, │

│   │четырехстоечный     │              │скорость подъема - 1,2 м/мин.    │

│   │                    │              │(5000 х 2700 х 1650)             │

│15 │Тележка для снятия и│Мод. 1115М    │Передвижная, механическая, с     │

│   │установки колес     │              │подъемным механизмом.            │

│   │автобусов и грузовых│              │Грузоподъемность - 2000 кг       │

│   │автомобилей         │              │(1236 х 935 х 898)               │

│16 │Тележка для снятия и│Мод. П-216    │Передвижная, гидравлическая, с   │

│   │постановки рессор   │              │поворотной подъемной стрелой.    │

│   │грузовых автомобилей│              │Грузоподъемность - 100 кг        │

│17 │Тележка для снятия и│Мод. П-217    │Передвижная с телескопической    │

│   │установки колес     │              │рамой и ручным приводом.         │

│   │автобусов и грузовых│              │Грузоподъемность - 700 кг        │

│   │автомобилей         │              │(1180 х 870 х 950)               │

│18 │Тележка для         │Нестандартная │-                                │

│   │перевозки передних и│              │                                 │

│   │задних мостов       │              │                                 │

│19 │Тележка для         │-"-           │-                                │

│   │перевозки агрегатов │              │                                 │

│20 │Тележка для снятия и│-"-           │-                                │

│   │установки рессор    │              │                                 │

│21 │Домкрат гаражный    │Мод. П-304    │Напольный, для грузовых автомоби-│

│   │гидравлический      │              │лей и автобусов. Грузоподъемность│

│   │                    │              │- 6300 кг. Максимальный ход      │

│   │                    │              │подъемного устройства - 550 мм   │

│   │                    │              │(1630 х 430 х 275)               │

│22 │Домкрат гаражный    │Мод. П-308    │Напольный, для грузовых автомоби-│

│   │гидравлический      │              │лей и автобусов. Минимальная     │

│   │                    │              │высота подхвата - 260 мм.        │

│   │                    │              │Максимальный ход подъемного      │

│   │                    │              │устройства - 700 мм. Минимальная │

│   │                    │              │высота подхвата - 260 мм         │

│   │                    │              │(2010 х 310 х 350)               │

│23 │Монорельс           │-             │Грузоподъемность - 0,5 т         │

│24 │Монорельс           │-             │Грузоподъемность - 1,0 т         │

│                                                                         │

│  IV. Оборудование для заправки автомобилей топливом маслом и воздухом   │

│                                                                         │

│25 │Колонка             │Мод. С-401    │Стационарная, автоматическая.    │

│   │воздухораздаточная  │              │Давление подводимого воздуха -   │

│   │                    │              │0,4 - 0,6 МПа. Пределы измерения │

│   │                    │              │- 0,15 - 0,65 МПа (505 х 385 х   │

│   │                    │              │450)                             │

│26 │Колонка             │Мод. 367М4    │Стационарная с ручным управлением│

│   │маслораздаточная    │              │и электрическим приводом.        │

│   │                    │              │Производительность - 4 - 10      │

│   │                    │              │л/мин. (350 х 325 х 1200)        │

│27 │Установка для       │Мод. 3119Б    │Стационарная, автоматическая.    │

│   │заправки агрегатов  │              │Производительность - 10 л/мин.   │

│   │автомобилей транс-  │              │Рабочее давление - 0,8 - 1,5 МПа │

│   │миссионными маслами │              │(525 х 400 х 415)                │

│28 │Колонка             │Мод. 3155М1   │Стационарная, с электроподогре-  │

│   │маслораздаточная    │              │вом. Производительность - 10 - 12│

│   │                    │              │л/мин. Подогрев масла - 105К.    │

│   │                    │              │Колонки (525 х 580 х 1220) насос-│

│   │                    │              │ной установки (450 х 480 х 1570),│

│   │                    │              │аппаратного шкафа                │

│   │                    │              │(550 х 290 х 590)                │

│29 │Нагнетатель смазки  │Мод. 390М     │Передвижной, с электроприводом.  │

│   │                    │              │Давление смазки - 25 - 40 МПа.   │

│   │                    │              │Производительность - 150 г/мин.  │

│   │                    │              │(690 х 380 х 680)                │

│30 │Нагнетатель смазки  │Мод. 3154М    │Передвижной с пневмоприводом.    │

│   │                    │              │Давление смазки - 30 - 40 МПа.   │

│   │                    │              │Давление подводимого воздуха -   │

│   │                    │              │0,8 МПа. Производительность - 200│

│   │                    │              │г/мин. (510 х 485 х 920)         │

│31 │Компрессор          │Мод. 155-2В5  │Стационарный, автоматический.    │

│   │                    │              │Давление - 1,2 МПа. Производи-   │

│   │                    │              │тельность - 0,6 куб. м/мин.,     │

│   │                    │              │емкость воздухосборника - 270 л  │

│   │                    │              │(1789 х 560 х 1300)              │

│32 │Компрессор          │Мод. 1101-В5  │Стационарный, автоматический.    │

│   │                    │              │Давление - 1,2 МПа. Производи-   │

│   │                    │              │тельность - 1 куб. м/мин. Емкость│

│   │                    │              │воздухосборника - 500 л          │

│   │                    │              │(1869 х 670 х 1430)              │

│33 │Компрессор          │Мод. 1136-В2  │Передвижной. Давление - 1 МПа.   │

│   │                    │              │Производительность - 0,15 куб.   │

│   │                    │              │м/мин. (1100 х 370 х 600)        │

│34 │Прибор для удаления │Мод. БО-6     │Емкость резервуара - 4 л.        │

│   │воздуха из тормозной│              │Давление - 0,3 МПа. (355 х 2150) │

│   │системы             │              │                                 │

│35 │Наконечник с мано-  │Мод. 458М1    │Переносной, для легковых         │

│   │метром к воздухораз-│              │автомобилей. Верхний предел      │

│   │даточному шлангу    │              │измерения - 0,4 МПа. Цена деления│

│   │                    │              │- 0,01 МПа. Длина наконечника со │

│   │                    │              │шлангом и трубкой - 800 мм       │

│36 │Наконечник с мано-  │Мод. 458М2    │Переносной, для автобусов и      │

│   │метром к воздухораз-│              │грузовых автомобилей. Верхний    │

│   │даточному шлангу    │              │предел измерения - 1,0 МПа. Длина│

│   │                    │              │наконечника со шлангом и трубкой │

│   │                    │              │- 800 мм. Масса - 0,75 кг        │

│                                                                         │

│   V. Оборудование для контрольно-регулировочных, разборочно-сборочных   │

│                и ремонтных работ по агрегатам автомобилей               │

│                                                                         │

│37 │Прибор для проверки │К 187         │Переносной, универсальный с      │

│   │рулевого управления │              │динамометром двустороннего       │

│   │                    │              │действия. Измеряет суммарный люфт│

│   │                    │              │рулевого колеса и общую силу     │

│   │                    │              │трения. Диапазон измерения люфта │

│   │                    │              │- 0,26 - 0 - 0,26 рад. Сила тре- │

│   │                    │              │ния - 0 - 80 Н. Масса - 0,72 кг  │

│38 │Прибор для опреде-  │К 69Н         │Переносной. Комплектуется        │

│   │ления технического  │              │измерительным блоком с манометром│

│   │состояния цилиндро- │              │и регулятором давления воздуха и │

│   │поршневой группы    │              │футляром для принадлежностей.    │

│   │карбюраторных       │              │Дает возможность определить      │

│   │двигателей          │              │состояние цилиндропоршневой      │

│   │                    │              │группы двигателя по величине     │

│   │                    │              │утечек воздуха. Масса - 9,1 кг   │

│39 │Станок для расточки │Р 114         │Стационарный. Предназначен для   │

│   │тормозных барабанов │              │расточки, шлифовки тормозных     │

│   │и обточки накладок  │              │барабанов и обточки накладок     │

│   │тормозных колодок   │              │тормозных колодок автобусов и    │

│   │автомобилей         │              │грузовых автомобилей. Предельные │

│   │                    │              │диаметры обрабатываемых изделий -│

│   │                    │              │350...750 мм (1860 х 1150 х 1750)│

│40 │Станок для шлифовки │Р 108         │Настольный, электромеханический. │

│   │клапанов            │              │Предназначен для шлифовки рабочих│

│   │                    │              │поверхностей клапанов, толкателей│

│   │                    │              │и коромысел газораспределитель-  │

│   │                    │              │ного механизма двигателя         │

│   │                    │              │(870 х 575 х 430)                │

│41 │Дрель для притирки  │Мод. 2213     │Ручная, с пневматическим роторным│

│   │клапанов            │              │двигателем. Диаметр притираемых  │

│   │                    │              │клапанов - 20...100 мм           │

│42 │Стенд для ремонта   │Мод. 2451М    │Стационарный, предназначен для   │

│   │автомобильных       │              │разборки и сборки двигателей     │

│   │двигателей          │              │легковых и грузовых автомобилей в│

│   │                    │              │подвешенном состоянии. Обеспечи- │

│   │                    │              │вает поворот двигателя в трех    │

│   │                    │              │плоскостях. (860 х 970 х 1013)   │

│43 │Стенд для сборки и  │Р 784         │Стационарный, со сменными        │

│   │разборки КП дизель- │              │захватами. Обеспечивает поворот  │

│   │ных грузовых автомо-│              │коробки вокруг вертикальной оси  │

│   │билей               │              │                                 │

│44 │Стенд для разборки и│Р 201         │Стационарный, полноповоротный    │

│   │сборки коробок      │              │(692 х 795 х 497)                │

│   │передач ЗИЛ-130     │              │                                 │

│45 │Стенд для ремонта   │Мод. 2450     │Стационарный, с передвижными     │

│   │передних и задних   │              │винтовыми зажимами               │

│   │мостов грузовых     │              │(1303 х 1184 х 1006)             │

│   │автомобилей         │              │                                 │

│46 │Стенд для сборки и  │Р 785         │Стационарный, одностоечный, с    │

│   │разборки мостов     │              │двумя сменными приспособлениями. │

│   │автобусов и грузовых│              │Максимальная нагрузка на стенд - │

│   │автомобилей         │              │1350 кг                          │

│47 │Стенд обкаточно-    │Мод. КИ-2139Б │Стационарный, для обкатки и      │

│   │тормозной для       │              │испытания двигателей. Скорость   │

│   │обкатки двигателей  │              │вращения - 500 - 1400 об./мин. В │

│   │                    │              │тормозном режиме - 1700 - 3000   │

│   │                    │              │об./мин. Наибольшая тормозная    │

│   │                    │              │мощность - 110,4 кВт при скорости│

│   │                    │              │вращения - 3000 об./мин.         │

│48 │Стенд для проверки  │КИ-4898       │Роликовый. Нагрузка на ось - 40  │

│   │тормозов грузовых   │              │кН. Общая мощность - 14 кВт.     │

│   │автомобилей         │              │Масса - 2700 кг. Занимаемая      │

│   │                    │              │площадь - 53 кв. м               │

│49 │Стенд для диагнос-  │КИ-8935,      │Роликовый, специализированный для│

│   │тики тяговых качеств│ГОСНИТИ       │автомобилей ГАЗ и ЗИЛ. Тормозная │

│   │грузовых автомобилей│              │установка - асинхронная электро- │

│   │                    │              │машина АКБ-92-8, мощность - 114  │

│   │                    │              │кВт. Площадь поста - 60 кв. м    │

│50 │Стенд для демонтажа │Ш-513         │Стационарный, гидравлический.    │

│   │и монтажа шин       │              │Производительность - 10 шин в час│

│   │грузовых автомобилей│              │(2205 х 1735 х 1860)             │

│51 │Пресс для клепки    │Р 335         │Настольный с пневмоприводом, с   │

│   │фрикционных накладок│              │комплектом сменных бойков и      │

│   │                    │              │обжимок. Максимальный ход штока -│

│   │                    │              │35 мм                            │

│52 │Пресс гидравлический│2135-1М       │Стационарный. Максимальное усилие│

│   │                    │              │на штоке гидроцилиндра - 400 кН  │

│   │                    │              │(1470 х 640 х 2090)              │

│53 │Пресс гидравлический│Р 324         │Переносной. Максимальное усилие  │

│   │                    │              │на плунжере гидроцилиндра - 100  │

│   │                    │              │кН. Масса - 53 кг                │

│54 │Установка для мойки │196 М         │Стационарная, с паро- и электро- │

│   │деталей             │              │подогревом. Однокамерная.        │

│   │                    │              │Емкость ванны для моющего раство-│

│   │                    │              │ра - 1,0 куб. м. Рабочая темпера-│

│   │                    │              │тура моющего раствора - 297 К.   │

│   │                    │              │Грузоподъемность подъемника -    │

│   │                    │              │2,5 кН (1900 х 2280 х 2000)      │

│55 │Пистолет для обдува │С 417         │Ручной. Используемое давление    │

│   │деталей сжатым      │              │воздуха в магистрали - 1,0 МПа   │

│   │воздухом            │              │                                 │

│56 │Рукоятка динамомет- │131 М         │Пределы измерений по шкале -     │

│   │рическая            │              │0,15 - 0 - 0,15 кН. Погрешность  │

│   │                    │              │измерения - 5% (545 х 120 х 59)  │

│                                                                         │

│   VI. Оборудование для контрольно-регулировочных, разборочно-сборочных  │

│              ремонтных работ по агрегатам автомобилей                   │

│                                                                         │

│57 │Стенд для проверки и│К 610          │Электрооптический. Смонтирован  │

│   │регулировки         │               │на 4-стоечном подъемнике мод.   │

│   │управляемых колес   │               │П-137. Дает возможность измере- │

│   │легковых автомобилей│               │ния шести параметров установки  │

│   │                    │               │колес. Точность измерения: углов│

│   │                    │               │развала и схождения - 0,00145   │

│   │                    │               │рад., угла продольного наклона  │

│   │                    │               │оси поворота - 0,002175 рад.    │

│   │                    │               │(5550 х 4450 х 2300)            │

│58 │Стенд для проверки  │Мод. 4817      │Роликовый. Нагрузочное          │

│   │тяговых качеств     │               │устройство - электродинамичес-  │

│   │легковых автомобилей│               │кое. Мощность тормозной установ-│

│   │                    │               │ки - 100 кВт. Нагрузка на ось   │

│   │                    │               │- 15 кН (4000 х 1360 х 500)     │

│59 │Стенд для проверки  │К 208М         │Роликовый. Нагрузка на ось - 20 │

│   │тормозов легковых   │               │кН. Общая мощность - 7 кВт      │

│   │автомобилей         │               │                                │

│60 │Стенд для демонтажа │Ш-501М         │Стационарный. Производительность│

│   │и монтажа шин       │               │- 24 шины в час (1180 х 635 х   │

│   │легковых автомобилей│               │1085)                           │

│61 │Стенд для проверки  │К 111          │Стационарный, электрический,    │

│   │углов установки     │               │располагается на специальной    │

│   │управляемых колес   │               │канаве. Дает возможность измере-│

│   │легковых автомобилей│               │ния шести параметров установки  │

│   │                    │               │колес. Точность измерения       │

│   │                    │               │угловых величин - 0,00435 рад.  │

│   │                    │               │(7000 х 4150)                   │

│62 │Стенд для проверки  │К 245          │Стационарный, пневматический.   │

│   │пневмооборудования  │               │Проверяемое оборудование -      │

│   │автомобилей         │               │аппаратура пневмопривода        │

│   │                    │               │тормозной системы автобусов,    │

│   │                    │               │грузовых автомобилей автопоездов│

│   │                    │               │(1200 х 840 х 1250)             │

│63 │Стенд для ремонта   │2451 М         │Стационарный, предназначен для  │

│   │двигателей          │               │разборки и сборки двигателей    │

│   │                    │               │легковых и грузовых автомобилей │

│   │                    │               │в подвешенном состоянии.        │

│   │                    │               │Обеспечивает поворот двигателя в│

│   │                    │               │трех плоскостях (860 х 970 х    │

│   │                    │               │1013)                           │

│64 │Стенд для обкатки   │Нестандартный  │-                               │

│   │коробок передач     │               │                                │

│65 │Стенд для разборки, │-              │-                               │

│   │сборки и регулировки│               │                                │

│   │сцеплений           │               │                                │

│66 │Стенд для разборки и│-              │-                               │

│   │сборки коробок      │               │                                │

│   │передач             │               │                                │

│67 │Стенд для разборки и│-              │-                               │

│   │сборки рулевых      │               │                                │

│   │механизмов          │               │                                │

│68 │Стенд для обкатки   │-              │-                               │

│   │задних мостов       │               │                                │

│69 │Стенд для разборки и│-              │-                               │

│   │сборки рулевых      │               │                                │

│   │механизмов и        │               │                                │

│   │карданных валов     │               │                                │

│70 │Стенд для ремонта   │-              │-                               │

│   │передних и задних   │               │                                │

│   │мостов              │               │                                │

│71 │Стенд для сборки,   │Р 275          │Стационарный, электрогидравли-  │

│   │разборки рессор и   │               │ческий. Предназначен для разбор-│

│   │рихтовки рессорных  │               │ки и сборки листовых рессор     │

│   │листов              │               │автобусов, грузовых автомобилей,│

│   │                    │               │замены втулок и рихтовки рессор-│

│   │                    │               │ных листов. Развиваемое усилие: │

│   │                    │               │при рихтовочных работах - 80 кН,│

│   │                    │               │при прессовых работах - 30 кН   │

│   │                    │               │(1380 х 910 х 1050)             │

│72 │Комплект переносных │К 476          │Дает возможность измерения шести│

│   │приборов для        │               │параметров установки. Измерение │

│   │проверки углов      │               │угловых величин производится с  │

│   │установки           │               │помощью уровней. Площадь поста -│

│   │управляемых колес   │               │26 кв. м (6500 х 4000)          │

│   │легковых автомобилей│               │                                │

│73 │Прибор для проверки │ЦКБ-К303       │Передвижной. Для определения    │

│   │и регулировки       │               │направления светового потока и  │

│   │установки фар       │               │проверки силы света автомобиль- │

│   │                    │               │ных фар по положению светового  │

│   │                    │               │пятна на экране. Точность уста- │

│   │                    │               │новки фары - 0,087 рад. Масса   │

│   │                    │               │- 40 кг (800 х 750 х 1410)      │

│74 │Рукоятка            │131М           │Пределы измерений по шкале -    │

│   │динамометрическая   │               │0,15 - 0 - 0,15 кН х м.         │

│   │                    │               │Погрешность измерения - 5%      │

│   │                    │               │(545 х 120 х 59)                │

│75 │Верстак слесарный   │Нестандартный  │-                               │

│76 │Стеллаж для хранения│-"-            │-                               │

│   │запасных частей     │               │                                │

│                                                                         │

│          VII. Оборудование для ремонта аккумуляторных батарей           │

│                                                                         │

│77 │Комплект приборов и │Э412           │Переносной. Для обслуживания    │

│   │инструмента для     │               │чартерных аккумуляторных батарей│

│   │технического обслу- │               │непосредственно на автомобиле.  │

│   │живания аккумулятор-│               │Комплект включает 13 изделий    │

│   │ных батарей         │               │(320 х 210 х 300)               │

│78 │Выпрямитель для     │ВСА-5М, ВСА-   │Стационарный. Выпрямленное      │

│   │заряда аккумулятор- │111К, ВАГЗ-120-│напряжение - до 80 - 100 В.     │

│   │ных батарей         │60             │Зарядный ток - до 10 - 20 А     │

│79 │Электродистилляторы │ДЭ-4, ДЭ-6,    │Стационарный. Для приготовления │

│   │                    │ТУ-64-1-1640-78│дистиллированной воды.          │

│   │                    │               │Производительность - 4 - 6 л/ч. │

│   │                    │               │Питание - 220 В, 50 Гц          │

│80 │Пробник             │Э-108          │Переносной. Для проверки        │

│   │аккумуляторный      │               │работоспособности аккумуляторных│

│   │                    │               │батарей емкостью до 190 А х ч с │

│   │                    │               │внешними перемычками            │

│   │                    │               │(165 х 125 х 160)               │

│81 │Комплект приспособ- │ПТ-7300        │В комплект входит 33 наименова- │

│   │лений и инструментов│               │ния изделий. Масса - 115 кг     │

│   │для ремонта аккуму- │               │                                │

│   │ляторных батарей    │               │                                │

│82 │Ванна для промывки  │Нестандартная  │(800 х 800 х 800)               │

│   │деталей аккумулятор-│               │                                │

│   │ных батарей         │               │                                │

│83 │Бак для приготовле- │-"-            │До 100 л (500 х 500 х 800)      │

│   │ния электролита     │               │                                │

│                                                                         │

│          VIII. Оборудование для контроля, регулировки и ремонта         │

│                     электрооборудования автомобилей                     │

│                                                                         │

│84 │Стенд для проверки  │Э 211          │Стационарный. Стенд предназначен│

│   │генераторных        │               │для проверки технического состо-│

│   │установок и         │               │яния и регулировки электрообо-  │

│   │стартеров           │               │рудования. Бесступенчатое       │

│   │                    │               │регулирование частоты вращения  │

│   │                    │               │якоря генератора, 5000 - 0 -    │

│   │                    │               │5000 об./мин. Питание - 220 В,  │

│   │                    │               │50 Гц (675 х 872 х 1455)        │

│85 │Стенд для проверки  │СПЗ-8М         │Стационарный, настольный. Для   │

│   │аппаратов системы   │               │проверки технического состояния │

│   │зажигания           │               │приборов системы зажигания,     │

│   │                    │               │снятых с автомобиля. На стенде  │

│   │                    │               │можно проверять 4- и 8-кулачко- │

│   │                    │               │вые распределители и катушки    │

│   │                    │               │зажигания с номинальным напряже-│

│   │                    │               │нием 12 В (380 х 580 х 720)     │

│86 │Прибор для проверки │ЦКБ-К 303      │Передвижной. Для определения    │

│   │и регулировки       │               │направления светового потока и  │

│   │установки автомо-   │               │проверки силы света фар по      │

│   │бильных фар         │               │положению светового пятна на    │

│   │                    │               │экране. Точность установки фары │

│   │                    │               │- 0,087 рад. (800 х 750 х 1410) │

│87 │Комплект изделий для│Э-203-О        │Стационарный, настольный.       │

│   │очистки и проверки  │Э-203-П        │Комплект состоит из 2 приборов. │

│   │свечей зажигания    │               │Для пескоструйной очистки от    │

│   │                    │               │нагара и проверки на искрообра- │

│   │                    │               │зование и герметичность свечей  │

│   │                    │               │зажигания. Питание от электро-  │

│   │                    │               │сети - 220 В, 50 Гц и воздушной │

│   │                    │               │магистрали с давлением 0,3 - 0,6│

│   │                    │               │МПа. Предел измерения давления -│

│   │                    │               │0...1,6 МПа                     │

│88 │Прибор для проверки │Э 236          │Стационарный, настольный. Для   │

│   │якорей генераторов и│               │контроля технического состояния │

│   │стартеров           │               │и испытания изоляции при        │

│   │                    │               │техническом обслуживании и      │

│   │                    │               │ремонте якорей генераторов,     │

│   │                    │               │стартеров и электродвигателей   │

│   │                    │               │постоянного тока с номинальным  │

│   │                    │               │напряжением 12 и 24 В. Диаметры │

│   │                    │               │проверяемых якорей - 25 - 180 мм│

│   │                    │               │(380 х 160 х 170)               │

│89 │Прибор для прерыва- │Э 213          │Переносной. Для проверки и      │

│   │телей-распределите- │               │регулировки распределителей 4-, │

│   │лей                 │               │6-, 8-цилиндровых двигателей    │

│   │                    │               │автомобилей, а также для        │

│   │                    │               │проверки качества изоляции и    │

│   │                    │               │емкости конденсаторов. Пределы  │

│   │                    │               │измерения:                      │

│   │                    │               │частоты вращения коленвала      │

│   │                    │               │двигателя - 0...1200...6000     │

│   │                    │               │об./мин.;                       │

│   │                    │               │вольтметра - 0...0,5 мкФ;       │

│   │                    │               │мегомметра - 0...беск. МОм.     │

│   │                    │               │Питание - 12 В от аккумуляторной│

│   │                    │               │батареи автомобилей             │

│90 │Станок для проточки │Р 105          │Настольный, токарный с фрезерной│

│   │коллекторов и       │               │головкой. Высота центров - 70   │

│   │фрезерования пазов  │               │мм. Наибольшая длина обработки  │

│   │между ламелями      │               │изделия - 550 мм (1100 х 480 х  │

│   │                    │               │515)                            │

│91 │Комплект инструмента│И-144          │Переносной. Для ремонта и       │

│   │для ремонта         │               │обслуживания электрооборудования│

│   │электрооборудования │               │автомобилей. Количество инстру- │

│   │                    │               │ментов в комплекте - 53 шт.     │

│92 │Пресс верстачный,   │Любого типа    │Максимальное усилие - до 1 т    │

│   │реечный             │               │                                │

│93 │Ванна для мойки     │Нестандартная  │(400 х 700 х 950)               │

│   │деталей керосином   │               │                                │

│94 │Сушильный шкаф      │-"-            │Нагрев до 120 °С                │

│   │                    │               │(900 х 2000 х 1100)             │

│95 │Верстак             │-              │-                               │

│   │электромонтажный    │               │                                │

│96 │Стеллаж для деталей │-              │-                               │

│                                                                         │

│            IX. Оборудование для ремонта приборов двигателей             │

│                                                                         │

│                   А. Для карбюраторных двигателей                       │

│                                                                         │

│97 │Прибор для проверки │577Б           │Настольный, с подводом воздуха  │

│   │топливных насосов и │               │ручным приводом (365 х 320 х    │

│   │карбюраторов        │               │500)                            │

│98 │Прибор для проверки │Мод. 357       │Настольный. Проверка с помощью  │

│   │упругости пружин    │               │грузов (160 х 350 х 160)        │

│   │диафрагмы топливных │               │                                │

│   │насосов             │               │                                │

│99 │Комплект инструмента│2445 М         │Переносной. Включает 2 наимено- │

│   │для регулировщика-  │               │вания инструмента (365 х 170 х  │

│   │карбюраторщика      │               │68)                             │

│100│Установка для       │489 А          │Стационарная, с вакуумным       │

│   │проверки и          │               │насосом и электроприводом.      │

│   │регулировки         │               │Габариты: насосной части - 2000 │

│   │карбюраторов        │               │х 1700, пульта управления - 1300│

│   │                    │               │х 630                           │

│101│Ванна для мойки     │Нестандартная  │(400 х 700 х 950)               │

│   │деталей керосином   │               │                                │

│                                                                         │

│                         Б. Для дизельных двигателей                     │

│                                                                         │

│102│Прибор для испытания│С-50 "Моторная"│Настольный. Максимальное        │

│   │форсунок дизельных  │               │давление - 44 МПа (450 х 250 х  │

│   │двигателей          │               │240)                            │

│103│Стенд для регулиров-│СДТА-2         │Стационарный, с электроприводом │

│   │ки топливных насосов│               │(1300 х 300 х 1730)             │

│   │двигателей ЯМЗ 236, │               │                                │

│   │238                 │               │                                │

│104│Комплект приборов   │Мод. 625, 461, │В комплект входит 5 наименований│

│   │для проверки и      │428, 630, 636  │специализированного оборудования│

│   │ремонта топливной   │               │и инструменты                   │

│   │аппаратуры дизельных│               │                                │

│   │двигателей ЯМЗ 236, │               │                                │

│   │238                 │               │                                │

│                                                                         │

│                  X. Слесарно-механическое оборудование                  │

│                                                                         │

│105│Приспособление для  │Р 108          │Настольный, электромеханический.│

│   │шлифовки клапанов   │               │Предназначен для шлифовки       │

│   │                    │               │рабочих поверхностей клапанов,  │

│   │                    │               │толкателей и коромысел газо-    │

│   │                    │               │распределительного механизма    │

│   │                    │               │двигателя (870 х 575 х 430)     │

│106│Станок для проточки │Р 105          │Настольный, токарный с фрезерной│

│   │коллекторов генера- │               │головкой                        │

│   │торов и стартеров   │               │                                │

│107│Станок для расточки │Р 117          │Настольный. Предельные диаметры │

│   │тормозных барабанов │               │обрабатываемых изделий -        │

│   │и обточки накладок  │               │180...300 мм                    │

│   │тормозных колодок   │               │                                │

│   │легковых автомобилей│               │                                │

│108│Станок для расточки │Р 114          │Стационарный. Предназначен для  │

│   │тормозных барабанов │               │расточки, шлифовки тормозных    │

│   │и обточки накладок  │               │барабанов и обточки накладок    │

│   │тормозных колодок   │               │тормозных колодок автобусов и   │

│   │автомобилей         │               │грузовых автомобилей. Предельные│

│   │                    │               │диаметры обрабатываемых         │

│   │                    │               │изделий - 350...750 мм (1860 х  │

│   │                    │               │1150 х 1750)                    │

│109│Установка для       │Р 159          │Стационарная. Предназначена для │

│   │расточки тормозных  │               │расточки тормозных барабанов в  │

│   │барабанов           │               │сборе с колесами и обточки      │

│   │                    │               │накладок тормозных колодок      │

│   │                    │               │автобусов, грузовых автомобилей.│

│   │                    │               │Предельные диаметры обрабатыва- │

│   │                    │               │емых изделий - 350...750 мм     │

│110│Дрель для притирки  │Мод. 2213      │Ручная, с пневматическим        │

│   │клапанов            │               │роторным двигателем. Диаметр    │

│   │                    │               │притираемых клапанов - 20...100 │

│   │                    │               │мм (292 х 72)                   │

│111│Плита поверочная    │Нестандартная  │(1000 х 750)                    │

│112│Подставка под       │-"-            │(1000 х 750)                    │

│   │поверочную плиту    │               │                                │

│                                                                         │

│       XI. Оборудование для кузнечных, медницких и жестяницких работ     │

│                                                                         │

│113│Горн кузнечный на   │Р-923,         │Стационарный, для нагрева       │

│   │один огонь          │Гипроавтотранс │деталей (1900 х 1450 х 2650)    │

│114│Молот ковочный      │МА 4132        │Стационарный, пневматический, с │

│   │                    │               │массой падающих частей 150 кг   │

│   │                    │               │(2275 х 930 х 2075)             │

│115│Стенд для сборки,   │Мод. Р-275     │Стационарный, электрогидравли-  │

│   │разборки рессор и   │               │ческий. Предназначен для разбор-│

│   │рихтовки рессорных  │               │ки и сборки листовых рессор     │

│   │листов              │               │автобусов, грузовых автомобилей,│

│   │                    │               │замены втулок и рихтовки рессор-│

│   │                    │               │ных листов (1380 х 910 х 1050)  │

│116│Стенд для           │Р-209,         │Стационарный, на одно рабочее   │

│   │комплексных работ по│собственного   │место для выполнения всего      │

│   │ремонту радиаторов  │изготовления   │комплекса работ по ремонту и    │

│   │                    │               │обслуживанию радиаторов в ванне │

│   │                    │               │со стеклянным дном. Подъем и    │

│   │                    │               │установка радиаторов - ручные,  │

│   │                    │               │манипулятором. Емкость ванны -  │

│   │                    │               │250 л (300 х 1250 х 2400)       │

│117│Установка для       │М-424,         │Стационарная. Моющие средства - │

│   │промывки топливных  │собственного   │вода, пар (1460 х 1160 х 2250)  │

│   │баков автомобилей   │изготовления,  │                                │

│   │                    │Гипроавтотранс │                                │

│118│Ванна для испытания │Мод. 5008А,    │Стационарная, сварная. Объем -  │

│   │топливных баков     │Гипроавтотранс,│0,6 куб. м. Давление сжатого    │

│   │автомобилей ГАЗ и   │собственного   │воздуха, используемое при про-  │

│   │ЗИЛ                 │изготовления   │верке, - 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.  │

│   │                    │               │см)                             │

│119│Стенд для вытяжки и │Мод. Р620,     │Универсальный, со стационарной  │

│   │ремонта деформиро-  │Росавтоспецобо-│рамой и переносным инструментом │

│   │ванных мест кузовов │рудование      │для гидравлической и ручной     │

│   │легковых автомобилей│               │правки. Усилие на плунжерах     │

│   │                    │               │гидроцилиндров - 78 кН (7,8 тс).│

│   │                    │               │Рабочий ход плунжера - 120 мм   │

│   │                    │               │(7330 х 4020 х 120)             │

│120│Набор инструментов и│Мод. И-305М,   │Передвижной. Размещен в шкафу-  │

│   │приспособлений для  │Росавтоспецобо-│тележке. Включает гидравлическое│

│   │правки кузовов      │рудование      │устройство, применяемое при     │

│   │автомобилей         │               │устранении значительных деформа-│

│   │                    │               │ций, и ручной инструмент для    │

│   │                    │               │окончательной правки поврежден- │

│   │                    │               │ных поверхностей. Всего 111     │

│   │                    │               │предметов (110 х 550 х 750)     │

│121│Набор инструментов и│Мод. И305РМ,   │Переносной. Содержит 18 ручных  │

│   │приспособлений для  │Росавтоспецобо-│инструментов                    │

│   │ручной правки       │рудование      │                                │

│   │кузовов автомобилей │               │                                │

│122│Зигмашина           │Мод. И2712     │Стационарная, для зиговки,      │

│   │                    │               │гибки, отбортовки, рифления и   │

│   │                    │               │резки листового металла.        │

│   │                    │               │Наибольшая толщина обрабатывае- │

│   │                    │               │мого материала - 1,6 мм         │

│   │                    │               │(1470 х 810 х 1480)             │

│123│Электроножницы      │Мод. И35402    │Предназначены для прямолинейной │

│   │                    │               │и фасонной резки листовой стали │

│   │                    │               │средней твердости. Наибольшая   │

│   │                    │               │толщина разрезаемого листа -    │

│   │                    │               │2,7 мм (270 х 105 х 250)        │

│124│Трансформатор       │Мод. ТД-300    │Номинальный сварочный ток - 300 │

│   │сварочный           │               │А. Номинальная мощность - 20 кВт│

│125│Преобразователь для │ПСО-300        │Исполнение однокорпусное.       │

│   │ручной электродуго- │               │Номинальный сварочный ток - 300 │

│   │вой сварки постоян- │               │А. Рабочее напряжение - 30 В    │

│   │ным током           │               │                                │

│126│Машина для точечной │МТ-810УЧ       │Толщина свариваемых деталей -   │

│   │сварки              │               │0,25...3,2 мм                   │

│127│Редуктор            │Мод. ДАД-1-65  │Для использования при сварке.   │

│   │ацетиленовый        │               │Максимальное давление газа на   │

│   │баллонный           │               │выходе - 3,0 МПа (30 кгс/кв.    │

│   │двухступенчатый     │               │см). Рабочее давление - 0,01... │

│   │                    │               │0,12 МПа (0,1...1,2 кгс/кв. см) │

│   │                    │               │(265 х 180 х 225)               │

│128│Редуктор кислородный│Мод. ДКД-865   │Для использования при сварке.   │

│   │двухкамерный        │               │Максимальное давление на входе  │

│   │баллонный           │               │- 20 МПа (200 кгс/кв. см). Рабо-│

│   │                    │               │чее давление - 0,05...0,08 МПа  │

│   │                    │               │(0,5...0,8 кгс/кв. см)          │

│   │                    │               │(180 х 177 х 225)               │

│129│Редуктор кислородный│Мод. ДКД-15-65 │Для использования при резке.    │

│   │баллонный           │               │Максимальное давление на входе  │

│   │двухкамерный        │               │- 20 МПа (200 кгс/кв. см). Рабо-│

│   │                    │               │чее давление - 0,1...0,16 МПа   │

│   │                    │               │(1,0...1,5 кгс/кв. см)          │

│130│Комплект горелок для│Московский з-д │Горелка инжекторного типа       │

│   │ручной ацетилено-   │кислородного   │состоит из ствола с регулировоч-│

│   │кислородной сварки и│машиностроения │ными вентилями для кислорода и  │

│   │пайки деталей из    │               │ацетилена. Толщина обрабатыва-  │

│   │черных и цветных    │               │емого металла - 0,2...4 мм.     │

│   │металлов (с наконеч-│               │Внутренний диаметр присоединяе- │

│   │никами N 0, 1, 2, 3)│               │мого рукава - 6 мм              │

│   │"Звездочка"         │               │                                │

│131│Комплект горелок    │Кироваканский  │Работает на ацетилене низкого и │

│   │средней мощности (с │з-д автогенного│среднего давления. Толщина об-  │

│   │наконечниками N 1,  │машиностроения │рабатываемого металла - 0,5...30│

│   │2, 3, 4, 5, 6, 7)   │               │мм. Внутренний диаметр          │

│   │ГС-3                │               │присоединяемого рукава - 9 мм   │

│132│Комплект резаков для│Мод. "Факел"   │Толщина разрезаемой стали - до  │

│   │разделительной      │(Москва)       │300 мм. Внутренний диаметр      │

│   │кислородной резки   │               │присоединяемого рукава - 9 мм   │

│   │стали               │               │                                │

│                                                                         │

│             XII. Оборудование для кузовных и малярных работ             │

│                                                                         │

│133│Станок деревообраба-│Мод. КДС-3     │Комбинированный. Предназначен   │

│   │тывающий            │               │для распиловки, фугования,      │

│   │                    │               │сверления и пазования деталей   │

│   │                    │               │(1285 х 885 х 1392)             │

│134│Электропила дисковая│Мод. ИЭ-5101   │Для продольной и поперечной     │

│   │                    │               │распиловки досок и брусьев.     │

│   │                    │               │Диаметр пильного диска - 200 мм.│

│   │                    │               │Глубина пропила - 70 мм         │

│   │                    │               │(372 х 280 х 273)               │

│135│Электродолбежник    │Мод. ИЭ-5605   │Предназначен для выборки в      │

│   │                    │               │дереве отверстий и гнезд        │

│   │                    │               │прямоугольной формы и шпунтовых │

│   │                    │               │пазов (320 х 295 х 490)         │

│136│Электрорубанок      │Мод. ИЭ-7505   │Предназначен для строгания      │

│   │                    │               │изделий из различных пород дере-│

│   │                    │               │ва. Ширина строгания - 100 мм,  │

│   │                    │               │глубина - до 2,0 мм (520 х 218  │

│   │                    │               │х 190)                          │

│137│Машина швейная      │Мод. 97        │Предназначена для шитья х/б     │

│   │                    │               │тканей, шелка, шерсти и льняных │

│   │                    │               │тканей двухниточным челночным   │

│   │                    │               │швом в одну строчку. Максималь- │

│   │                    │               │ная толщина сшиваемого материала│

│   │                    │               │- 4,0 мм (1100 х 650 х 780)     │

│138│Машина швейная,     │Подольский     │Предназначена для тяжелых и     │

│   │класс 23А           │механический   │средних работ по коже. Сшивает  │

│   │                    │завод          │двухниточным швом различные     │

│   │                    │им. Калинина   │сорта кожи, керзы и брезента    │

│   │                    │               │общей толщиной до 10 мм         │

│139│Стенд для обивки    │Мод. 3018      │Стационарный, с пневматическим  │

│   │подушек и спинок    │               │прижимным устройством.          │

│   │сидений автомобилей │               │Предназначен для ремонта подушек│

│   │                    │               │и спинок сидений автомобилей    │

│   │                    │               │ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 (980 х 965 х   │

│   │                    │               │1380)                           │

│140│Машина шлифовальная │Мод. МШ-1М     │Ручная, пневматическая, для су- │

│   │                    │               │хого шлифования. Расход воздуха │

│   │                    │               │- 0,4 куб. м/мин. Масса - 2,6 кг│

│141│Машина шлифовальная │Мод. ОПМ-3     │Ручная, отделочная. Двигатель   │

│   │                    │               │пневматический, роторный.       │

│   │                    │               │Мощность - 0,22 кВт. Расход воз-│

│   │                    │               │духа - 0,25 куб. м/ч. Скорость  │

│   │                    │               │вращения с нагрузкой - 3200...  │

│   │                    │               │4000 об./мин. (175 х 60 х 165)  │

│142│Пистолет для обдува │Мод. С417      │Ручной. Используемое давление   │

│   │деталей сжатым      │               │воздуха в магистрали - до 1,0   │

│   │воздухом            │               │МПа (до 10 кгс/кв. см)          │

│143│Краскомешалка       │Мод. 9226      │Стационарная, с электроприводом │

│   │                    │               │(1036 х 1010)                   │

│144│Вискозиметр         │Мод. ВЗ-4      │Настольный. ГОСТ 9070-59        │

│145│Установка для без-  │Мод. "Радуга-  │Передвижная. Производительность │

│   │воздушного распыли- │063П"          │- 0,63 кг/мин. Давление подачи  │

│   │вания лакокрасочных │               │(распыливания) - 19 МПа (190    │

│   │материалов          │               │кгс/кв. см)                     │

│146│Краскораспылитель   │Мод. КРП-3     │Ручной. Расход воздуха - 6...11 │

│   │                    │               │куб. м/ч                        │

│147│Установка для       │Мод. 183М      │Передвижная. Производительность │

│   │нанесения антикор-  │               │- до 120 г/мин. Емкость бака -  │

│   │розийных покрытий   │               │20 л (405 х 355 х 595)          │

│148│Камера окрасочная   │Мод. Л-113     │Проходная с нижним отсосом      │

│   │для легковых        │               │(9410 х 5690 х 4900)            │

│   │автомобилей         │               │                                │

│149│Камера окрасочно-   │Мод. "Афи"     │Комбинированная, с комплектом   │

│   │сушильная для       │РК 180/28      │оборудования. Температура сушки │

│   │легковых автомобилей│               │- 313 К (90 °С)                 │

│150│Камера окрасочная   │Мод. Л-110     │Проходная, с нижним отсосом     │

│   │для грузовых        │               │(1176 х 5250 х 5500)            │

│   │автомобилей         │               │                                │

│151│Тележка для окраски │Мод. 4248      │Рельсовая, с ручным перемещени- │

│   │кузовов и деталей   │               │ем, для завески и транспортиров-│

│   │автомобилей         │               │ки деталей кузовов и дисков     │

│   │                    │               │колес автобусов и легковых      │

│   │                    │               │автомобилей в сушильную камеру. │

│   │                    │               │Колея - 1500 мм (3000 х 1700 х  │

│   │                    │               │1930)                           │

│152│Камера сушильная    │Мод. Л-112     │Проходная терморадиационная,    │

│   │                    │               │для легковых автомобилей.       │

│   │                    │               │Регулируемая температура сушки -│

│   │                    │               │278...382 К (80...110 °С)       │

│   │                    │               │(6462 х 3744 х 3898)            │

│153│Портал самоходный   │Мод. Л-208     │С электромеханическим приводом  │

│   │для терморадиацион- │               │тележки и поворота боковых      │

│   │ной сушки автобусов │               │панелей. Температура сушки -    │

│   │                    │               │90...140 °С                     │

│154│Прибор для определе-│Мод. ШГ-1      │Настольный                      │

│   │ния высыхания лако- │               │                                │

│   │красочных пленок на │               │                                │

│   │изгиб               │               │                                │

└───┴────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Здесь и далее - габариты в миллиметрах.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

В условиях автотранспортных и других предприятий, осуществляющих техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава автомобильного транспорта, при организации труда рабочих необходимо:

обеспечивать точное соблюдение регламентированного перечня работ технического обслуживания, являющегося основой планово-предупредительной системы, направленной на поддержание работоспособности подвижного состава, снижение изнашивания деталей, а также предупреждение отказов в работе отдельных агрегатов, узлов и механизмов;

производить текущий ремонт, направленный на устранение возникших неисправностей агрегатно-узловым методом, позволяющим разделить процессы по предметно-технологическому принципу.

Техническое обслуживание на средних и крупных предприятиях следует выполнять на поточных линиях, оснащенных конвейерами, обеспечивающими принудительное перемещение автомобиля с поста на пост. На небольших предприятиях для технического обслуживания целесообразно использовать тупиковые посты. При этом, в зависимости от организации производства, тупиковый пост оснащается осмотровой канавой, эстакадой, гидравлическим или электромеханическим подъемником.

Техническое обслуживание производится по плану (графику), утвержденному главным инженером предприятия.

Текущий ремонт по характеру производимых работ подразделяется на ремонт, выполняемый в процессе эксплуатации, т.е. на самом автомобиле, и на ремонт снятых с автомобиля агрегатов и узлов. Ремонт автомобиля в процессе эксплуатации производится на универсальных тупиковых постах; ремонт снятых с автомобиля агрегатов и узлов - на специализированных ремонтных участках.

Техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляются как с применением технологического оборудования (водомаслораздаточные установки, соответствующие стенды для ремонта двигателей, передних и задних мостов и т.п.), средств транспортировки, позволяющих доставлять к рабочему месту агрегаты и узлы, так и вручную с помощью специализированного инструмента при выполнении крепежных, регулировочных и других работ, что вызвано единичным или мелкосерийным характером производимых работ в условиях автотранспортных предприятий.

Техническое обслуживание выполняется комплексными, комплексно-сквозными бригадами рабочих. При этом комплексно-сквозные бригады, в зависимости от режима работы автотранспортного предприятия, создаются в пределах одной, двух или трех смен.

При работе комплексно-сквозных бригад, т.е. бригад, члены которых работают в пределах суток, экономится время на прием и сдачу работы. Члены бригады объединены общими заданиями по выполнению плана, ответственностью за качество технического обслуживания подвижного состава.

Работы по ремонту агрегатов, узлов и систем автомобиля осуществляются специализированными бригадами, которые объединяют рабочих одной профессии, отличающихся друг от друга только уровнем квалификации. Такая организация труда позволяет наиболее полно использовать рабочее время ремонтных рабочих и эффективно использовать оборудование. Примером могут служить бригады: слесарей по ремонту автомобилей, занятых ремонтом агрегатов; слесарей по топливной аппаратуре; маляров и др.

Профессиональный и квалификационный состав бригад рабочих, занятых текущим ремонтом подвижного состава, устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от принятой технологии работ, мощности производственной базы, организации производства, режима работы предприятия и многих других условий.

Бригаду возглавляет бригадир, назначаемый из числа наиболее квалифицированных рабочих.

Каждой бригаде на основании плана (графика) на техническое обслуживание или заявки на текущий ремонт выдается нормированное задание.

Выдача нормированных заданий бригадам производится ежедневно. Каждое рабочее место должно быть оснащено картой комплексной организации труда, в которой указаны наиболее рациональные методы и приемы труда, последовательность выполнения работ, условия, нормы и система оплаты труда, порядок обслуживания рабочего места, требования к исполнителю.

Работы на рабочих местах выполняются рабочими соответствующей квалификации, ознакомленными с правилами производства и техники безопасности.

Нормативы численности предусматривают организацию труда и производства, которые регламентированы следующими документами:

организация рабочих мест - Типовыми проектами рабочих мест на автотранспортном предприятии (М.: Транспорт, 1985);

организация рабочих мест - Типовыми проектами организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий (ч. I и II), разработанными ЦНОТом, 1985 г.;

объем, виды и характеристика профилактических и ремонтных работ - Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (М.: Транспорт, 1986).

Таблица 4.1

СОСТАВ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В данной таблице отражен состав работ, выполняемых при ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР ремонтно-обслуживающими рабочими всех профессий.

┌───┬────────────┬────────────┬──────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐

│ N │Наименование│Наименование│Разряд│   Грузовые автомобили    │    Автобусы и легковые    │    Прицепы и    │

│п/п│ профессий  │   работ    │ работ│                          │        автомобили         │   полуприцепы   │

│   │            │            │      ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┤

│   │            │            │      │                        Краткое содержание работ                        │

├───┴────────────┴────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                          Ежедневное обслуживание                                            │

│                                                                                                             │

│1  │Мойщик-     │Уборочные   │1     │Внутренняя и наружная     │Внутренняя и наружная      │Внутренняя и     │

│   │уборщик     │работы      │      │мойка, уборка и очистка   │мойка, уборка и очистка    │наружная мойка,  │

│   │подвижного  │            │      │вручную. Обтирка зеркал   │вручную. Обтирка снаружи   │уборка и очистка │

│   │состава     │            │      │заднего вида, фар, подфар-│стенок, облицовки радиа-   │вручную. Обтирка │

│   │            │            │      │ников, указателей поворо- │тора, крыльев, подножек,   │задних фонарей,  │

│   │            │            │      │тов, задних фонарей, стоп-│фонаря освещения номерного │стоп-сигналов,   │

│   │            │            │      │сигналов, стекол кабины и │знака, дверей, указателя   │номерных и услов-│

│   │            │            │      │номерных знаков           │габарита и маршрута.       │ных знаков       │

│   │            │            │      │                          │Обтирка внутри стекол,     │                 │

│   │            │            │      │                          │зеркала, плафонов, потолка,│                 │

│   │            │            │      │                          │стенок, перегородок,       │                 │

│   │            │            │      │                          │поручней, дверей, сидений  │                 │

│   │            │            │      │                          │и спинок сидений           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│2  │Машинист    │Моечные     │2     │Наружная механизированная │Наружная механизированная  │Наружная механи- │

│   │моечных     │работы      │      │мойка и протирка.         │мойка и протирка.          │зированная мойка │

│   │машин       │            │      │Управление моечной        │Управление моечной         │и протирка. Уп-  │

│   │            │            │      │аппаратурой и устранение  │аппаратурой и устранение   │равление моечной │

│   │            │            │      │мелких неполадок в ее     │мелких неполадок в ее      │аппаратурой и    │

│   │            │            │      │работе в процессе эксплуа-│работе в процессе эксплуа- │устранение мелких│

│   │            │            │      │тации                     │тации                      │неполадок в ее   │

│   │            │            │      │                          │                           │работе в процессе│

│   │            │            │      │                          │                           │эксплуатации     │

│                                                                                                             │

│                                  Первое техническое обслуживание (ТО-1)                                     │

│                                                                                                             │

│1  │Слесарь по  │Контрольно- │2     │Осмотр автомобиля,        │Осмотр автомобиля,         │Осмотр прицепа   │

│   │ремонту     │диагности-  │      │проверка состояния кабины,│автобуса. Проверка         │(полуприцепа).   │

│   │автомобилей │ческие      │      │платформы (кузова),       │состояния стекол, зеркал   │Проверка состоя- │

│   │            │работы      │      │стекол, зеркал заднего    │заднего вида, оперения,    │ния платформы    │

│   │            │            │      │вида, оперения, номерных  │номерных знаков. Проверка  │брызговиков,     │

│   │            │            │      │знаков, исправности       │исправности механизмов     │номерных знаков, │

│   │            │            │      │запоров бортов платформы, │дверей, капота двигателя   │запоров бортов,  │

│   │            │            │      │капота двигателя,         │и багажника. Проверка сос- │рамы, подвески   │

│   │            │            │      │буксирного прибора, опор- │тояния пола, кузова, обивки│                 │

│   │            │            │      │но-сцепного устройства.   │сидений, запоров окон и    │                 │

│   │            │            │      │Проверка состояния рамы,  │люков, поручней,           │                 │

│   │            │            │      │узлов и деталей подвески, │компостеров и накопительных│                 │

│   │            │            │      │замков, ручек, дверей     │касс, узлов и деталей под- │                 │

│   │            │            │      │кабины, надрамника, брусь-│вески, габаритных фонарей, │                 │

│   │            │            │      │ев надрамника, шарнирных  │ламп указателя маршрута,   │                 │

│   │            │            │      │соединений устройства     │обивки кузова, действия    │                 │

│   │            │            │      │подъема платформы, сидений│сигнализации из салона к   │                 │

│   │            │            │      │                          │водителю                   │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│2  │То же       │То же       │3     │Проверка действия стекло- │Проверка действия стекло-  │Проверка состоя- │

│   │            │            │      │очистителей, устройства   │очистителей, устройства    │ния узлов и дета-│

│   │            │            │      │для обмыва ветрового      │для обмыва ветрового       │лей подвески,    │

│   │            │            │      │стекла, системы вентиля-  │стекла, системы вентиляции,│сцепного устрой- │

│   │            │            │      │ции, а в зимнее время -   │а в зимнее время - системы │ства, механизма  │

│   │            │            │      │системы отопления и       │отопления и устройства для │подъема опорных  │

│   │            │            │      │устройства для обогрева и │обогрева и обдува          │катков, герметич-│

│   │            │            │      │обдува ветрового стекла.  │ветрового стекла.          │ность гидравли-  │

│   │            │            │      │Проверка герметичности    │Проверка герметичности     │ческой системы   │

│   │            │            │      │систем смазки и охлаждения│систем смазки и охлаждения │подъемного уст-  │

│   │            │            │      │двигателя, натяжения      │двигателя, натяжения       │ройства платформ │

│   │            │            │      │приводных ремней, действия│приводных ремней, действия │                 │

│   │            │            │      │оттяжной пружины, сцепле- │оттяжной пружины сцепления,│                 │

│   │            │            │      │ния герметичности гидро-  │герметичности гидропривода │                 │

│   │            │            │      │привода сцепления, люфта в│сцепления, люфта в         │                 │

│   │            │            │      │шарнирных и шлицевых      │шарнирных и шлицевых соеди-│                 │

│   │            │            │      │соединениях карданной     │нениях карданной передачи. │                 │

│   │            │            │      │передачи, состояния запор-│Проверка состояния ферм    │                 │

│   │            │            │      │ного механизма и устройст-│лонжеронов основания кузова│                 │

│   │            │            │      │ва опрокидывающейся кабины│и регуляторов его          │                 │

│   │            │            │      │                          │положения, исправность     │                 │

│   │            │            │      │                          │пневматической подвески    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│3  │-"-         │-"-         │4     │Проверка легкости пере-   │Проверка легкости пере-    │Проверка действия│

│   │            │            │      │ключения передач, герме-  │ключения передач, герме-   │ручного тормоза, │

│   │            │            │      │тичности системы усилителя│тичности системы усилителя │шплинтовки паль- │

│   │            │            │      │рулевого управления,      │рулевого управления,       │цев штоков тор-  │

│   │            │            │      │шплинтовки гаек шаровых   │шплинтовки гаек шаровых    │мозных камер, эф-│

│   │            │            │      │пальцев, сошки, рычагов   │пальцев, сошки, рычагов    │фективности дей- │

│   │            │            │      │поворотных цапф, шкворней,│поворотных цапф, шкворней, │ствия тормозов,  │

│   │            │            │      │зазора в шарнирах рулевых │зазора в шарнирах рулевых  │герметичности    │

│   │            │            │      │тяг, люфта подшипников    │тяг, люфта подшипников     │приборов и шлан- │

│   │            │            │      │ступиц передних колес,    │ступиц передних колес,     │гов тормозной    │

│   │            │            │      │состояния и работы        │состояния и работы         │системы          │

│   │            │            │      │компрессора, герметичности│компрессора, герметичности │                 │

│   │            │            │      │приборов тормозной        │приборов тормозной         │                 │

│   │            │            │      │системы, эффективности    │системы, эффективности     │                 │

│   │            │            │      │действия тормозов,        │действия тормозов,         │                 │

│   │            │            │      │шплинтовки пальцев штоков │шплинтовку пальцев штоков  │                 │

│   │            │            │      │тормозных камер, действия │тормозных камер, действия  │                 │

│   │            │            │      │ручного тормоза           │ручного тормоза            │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│4  │-"-         │-"-         │5     │Проведение контрольно-    │Проведение контрольно-     │-                │

│   │            │            │      │диагностических операций  │диагностических операций   │                 │

│   │            │            │      │ТО-1, выполняемых на посту│ТО-1, выполняемых на посту │                 │

│   │            │            │      │диагностики               │диагностики                │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│5  │-"-         │Крепежные   │2     │Крепление крыльев,        │Крепление крыльев, подно-  │Крепление плат-  │

│   │            │работы      │      │подножки, брызговиков,    │жек, брызговиков, габарит- │формы, брызгови- │

│   │            │            │      │надрамника, держателя     │ных фонарей, держателя     │ков, габаритных  │

│   │            │            │      │запасного колеса, габарит-│запасного колеса,          │фонарей, средней │

│   │            │            │      │ных фонарей, кабины       │генератора, стартера,      │стойки           │

│   │            │            │      │платформы, генератора,    │прерывателя-распределителя │                 │

│   │            │            │      │стартера, прерывателя-    │                           │                 │

│   │            │            │      │распределителя            │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│6  │-"-         │То же       │3     │Крепление на двигателе    │Крепление на двигателе     │Крепление мостов │

│   │            │            │      │оборудования двигателя,   │оборудования двигателя,    │стремянок и      │

│   │            │            │      │трубопроводов и приемных  │трубопроводов и приемных   │пальцев рессор   │

│   │            │            │      │труб глушителя, коробки   │труб глушителя, коробки    │                 │

│   │            │            │      │передач, промежуточной    │передач, промежуточной     │                 │

│   │            │            │      │опоры карданной передачи, │опоры карданной передачи,  │                 │

│   │            │            │      │заднего моста, картера    │заднего и переднего мостов,│                 │

│   │            │            │      │редуктора, фланцев        │картера редуктора,         │                 │

│   │            │            │      │полуосей, крышек колесных │фланцев полуосей, стремянок│                 │

│   │            │            │      │передач, стремянок и      │и пальцев рессор, колес    │                 │

│   │            │            │      │пальцев рессор, колес,    │гидромеханической передачи │                 │

│   │            │            │      │коробки отбора мощности,  │                           │                 │

│   │            │            │      │переднего моста           │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│7  │Слесарь по  │Крепежные   │4     │Крепление деталей         │Крепление клеммных         │Крепление деталей│

│   │ремонту     │работы      │      │тормозной системы, гаек   │соединений гидромеханичес- │тормозной системы│

│   │автомобилей │            │      │шаровых пальцев, сошки,   │кой передачи, деталей      │                 │

│   │            │            │      │рычагов поворотных цапф,  │тормозной системы, гаек    │                 │

│   │            │            │      │шкворней                  │шаровых пальцев, сошки,    │                 │

│   │            │            │      │                          │рычагов поворотных цапф,   │                 │

│   │            │            │      │                          │шкворней                   │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│8  │То же       │То же       │5     │Крепление рулевого колеса,│Крепление рулевого колеса, │-                │

│   │            │            │      │гаек, клиньев карданного  │гаек, клиньев карданного   │                 │

│   │            │            │      │вала рулевого управления  │вала рулевого управления   │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│9  │-"-         │Регулировоч-│3     │Регулировка замков дверей,│Регулировка замков дверей, │-                │

│   │            │ные работы  │      │натяжения приводных ремней│натяжения приводных ремней │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│10 │-"-         │То же       │4     │Регулировка свободного    │Регулировка свободного     │-                │

│   │            │            │      │хода педали сцепления     │хода педали сцепления      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│11 │-"-         │-"-         │5     │Регулировка подшипников   │Регулировка подшипников    │Регулировка      │

│   │            │            │      │ступиц передних колес,    │ступиц передних колес,     │стояночного      │

│   │            │            │      │ручного тормоза           │ручного тормоза            │тормоза          │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│12 │Смазчик     │Смазочные и │1     │Проверка уровня масла в   │Очистка от пыли и грязи    │Спуск конденсата │

│   │            │очиститель- │      │картерах агрегатов и      │сетки забора воздуха на    │из воздушных     │

│   │            │ные работы  │      │бачках гидропривода       │картере гидротрансформато- │баллонов пневма- │

│   │            │            │      │тормозов, сцепления,      │ра. Проверка уровня масла в│тического привода│

│   │            │            │      │жидкости в бачке для      │картерах агрегатов и бачках│тормозов         │

│   │            │            │      │обмыва ветрового стекла.  │гидропривода тормозов,     │                 │

│   │            │            │      │При необходимости долить  │сцепления, жидкости в      │                 │

│   │            │            │      │жидкость или заменить.    │бачках для обмыва ветрового│                 │

│   │            │            │      │Проверка сапунов коробки  │стекла. При необходимости  │                 │

│   │            │            │      │передач и мостов, вакуум- │долить жидкость или        │                 │

│   │            │            │      │ного усилителя тормозов,  │заменить. Прочистка        │                 │

│   │            │            │      │спуск конденсата из воз-  │сапунов коробки передач и  │                 │

│   │            │            │      │душных баллонов пневмати- │мостов, промывка воздушных │                 │

│   │            │            │      │ческого привода тормозов. │фильтров гидровакуумного   │                 │

│   │            │            │      │Слив отстоя из топливного │насоса усилителя тормозов, │                 │

│   │            │            │      │бака и корпусов фильтров  │спуск конденсата из        │                 │

│   │            │            │      │тонкой и грубой очистки   │воздушных баллонов         │                 │

│   │            │            │      │топлива, проверка уровня  │пневматического привода    │                 │

│   │            │            │      │масла в топливном насосе  │тормозов, слив отстоя из   │                 │

│   │            │            │      │высокого давления и регу- │топливного бака и корпусов │                 │

│   │            │            │      │лятора частоты вращения   │фильтров тонкой и грубой   │                 │

│   │            │            │      │коленчатого вала. Замена  │очистки топлива.           │                 │

│   │            │            │      │масла в картере двигателя,│Проверка уровня масла в    │                 │

│   │            │            │      │слив отстоя из корпусов   │топливном насосе высокого  │                 │

│   │            │            │      │масляных фильтров и       │давления и регуляторе      │                 │

│   │            │            │      │очистка от отложений      │частоты вращения коленча-  │                 │

│   │            │            │      │внутренней поверхности    │того вала. Замена масла в  │                 │

│   │            │            │      │крышки корпуса фильтра    │картере двигателя, слив    │                 │

│   │            │            │      │центробежной очистки      │отстоя из корпусов         │                 │

│   │            │            │      │масла; промывка ванны и   │масляных фильтров и очистка│                 │

│   │            │            │      │фильтрующего элемента     │от отложений внутренней    │                 │

│   │            │            │      │воздушных фильтров        │поверхности крышки корпуса │                 │

│   │            │            │      │двигателя и вентиляции его│фильтра центробежной       │                 │

│   │            │            │      │картера, фильтра грубой   │очистки масла; промыв      │                 │

│   │            │            │      │очистки. Проверка уровня  │фильтрующего элемента      │                 │

│   │            │            │      │масла в баке механизма    │воздушных фильтров         │                 │

│   │            │            │      │подъема платформы и       │двигателя и вентиляции его │                 │

│   │            │            │      │доливка или замена его    │картера, фильтра грубой    │                 │

│   │            │            │      │                          │очистки                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│13 │Смазчик     │Смазочные и │2     │Смазка узлов трения в     │Смазка узлов трения в      │Смазка узлов     │

│   │            │очиститель- │      │соответствии с картой     │соответствии с картой      │трения в соответ-│

│   │            │ные работы  │      │смазки                    │смазки                     │ствии с картой   │

│   │            │            │      │                          │                           │смазки           │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│14 │Слесарь по  │Электротех- │2     │Проверка крепления фар,   │Проверка крепления фар,    │Проверка крепле- │

│   │ремонту     │нические    │      │подфарников, задних       │подфарников, задних        │ния фар, подфар- │

│   │автомобилей │работы      │      │фонарей, указателей       │фонарей, указателей        │ников, указателей│

│   │            │            │      │поворотов; проверка       │поворотов; проверка        │поворотов; про-  │

│   │            │            │      │состояния электропроводки,│состояния электропроводки, │верка состояния  │

│   │            │            │      │стоп-сигналов             │стоп-сигналов              │электропроводки, │

│   │            │            │      │                          │                           │стоп-сигналов    │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│15 │То же       │То же       │3     │Проверка действия и       │Проверка действия и        │Проверка действия│

│   │            │            │      │устранение неисправностей │устранение неисправностей  │и устранение     │

│   │            │            │      │звукового сигнала, ламп   │звукового сигнала, ламп    │неисправностей   │

│   │            │            │      │щитка приборов, освещения │щитка приборов, освещения  │задних фонарей,  │

│   │            │            │      │и сигнализации, контроль- │и сигнализации, контрольно-│стоп-сигналов,   │

│   │            │            │      │но-измерительных приборов,│измерительных приборов,    │ламп указателей  │

│   │            │            │      │фар, подфарников, задних  │фар, подфарников, задних   │                 │

│   │            │            │      │фонарей, стоп-сигнала и   │фонарей, стоп-сигнала,     │                 │

│   │            │            │      │переключателя света, а    │переключателя света,       │                 │

│   │            │            │      │в зимнее время - приборов │освещения номера маршрута  │                 │

│   │            │            │      │электрооборудования систе-│и указателя маршрута,      │                 │

│   │            │            │      │мы отопления и пускового  │освещения салона, а в      │                 │

│   │            │            │      │подогревателя             │зимнее время - приборов    │                 │

│   │            │            │      │                          │электрооборудования        │                 │

│   │            │            │      │                          │системы отопления и        │                 │

│   │            │            │      │                          │пускового подогревателя    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│16 │Аккумулятор-│Электротех- │1     │Очистка аккумуляторной    │Очистка аккумуляторной     │-                │

│   │щик         │нические    │      │батарей от пыли и грязи и │батареи от пыли и грязи и  │                 │

│   │            │работы      │      │следов электролита,       │следов электролита,        │                 │

│   │            │            │      │пропитка вентиляционных   │пропитка вентиляционных    │                 │

│   │            │            │      │отверстий                 │отверстий                  │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│17 │То же       │То же       │2     │Проверка крепления и      │Проверка крепления и       │-                │

│   │            │            │      │надежности контакта       │надежности контакта        │                 │

│   │            │            │      │наконечников проводов с   │наконечников проводов с    │                 │

│   │            │            │      │выводными штырями,        │выводными штырями, действия│                 │

│   │            │            │      │действия включателя массы,│включателя массы, а также  │                 │

│   │            │            │      │а также уровня электролита│уровня электролита в       │                 │

│   │            │            │      │в аккумуляторной батарее и│аккумуляторной батарее и   │                 │

│   │            │            │      │доливка дистиллированной  │доливка дистиллированной   │                 │

│   │            │            │      │воды                      │воды                       │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│18 │Слесарь по  │Работы по   │2     │Проверка осмотром         │Проверка осмотром          │-                │

│   │топливной   │обслуживанию│      │состояния приборов системы│состояния приборов системы │                 │

│   │аппаратуре  │топливной   │      │питания, их крепления и   │питания, их крепления и    │                 │

│   │            │аппаратуры  │      │герметичности соединений. │герметичности соединений.  │                 │

│   │            │            │      │У автомобилей с дизельным │У автобусов с дизельными   │                 │

│   │            │            │      │двигателем - проверка     │двигателями - проверка     │                 │

│   │            │            │      │действия привода форсунок │действия привода форсунок  │                 │

│   │            │            │      │или насосов высокого      │или насосов высокого       │                 │

│   │            │            │      │давления, а также работы  │давления, а также работы   │                 │

│   │            │            │      │служебного и аварийного   │служебного и аварийного    │                 │

│   │            │            │      │останова двигателя. У     │останова двигателя         │                 │

│   │            │            │      │газобаллонных автомобилей │                           │                 │

│   │            │            │      │- проверка внутренней гер-│                           │                 │

│   │            │            │      │метичности расходных вен- │                           │                 │

│   │            │            │      │тилей и наружной герметич-│                           │                 │

│   │            │            │      │ности арматуры газового   │                           │                 │

│   │            │            │      │баллона, состояния крепле-│                           │                 │

│   │            │            │      │ния газового оборудования │                           │                 │

│   │            │            │      │и газопроводов, слив      │                           │                 │

│   │            │            │      │отстоя из газового редук- │                           │                 │

│   │            │            │      │тора низкого давления     │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│19 │То же       │То же       │3     │Проверить и при необходи- │Проверить и при необходи-  │-                │

│   │            │            │      │мости отрегулировать      │мости отрегулировать       │                 │

│   │            │            │      │содержание СО в отрабо-   │содержание СО в отрабо-    │                 │

│   │            │            │      │танных газах карбюраторных│танных газах карбюраторных │                 │

│   │            │            │      │двигателей у газобаллонных│двигателей                 │                 │

│   │            │            │      │автомобилей. Смазать      │                           │                 │

│   │            │            │      │резьбу штоков магистраль- │                           │                 │

│   │            │            │      │ного наполнительного и    │                           │                 │

│   │            │            │      │расходного вентилей,      │                           │                 │

│   │            │            │      │очистить фильтрующий      │                           │                 │

│   │            │            │      │элемент магистрального    │                           │                 │

│   │            │            │      │фильтра и сетчатый фильтр │                           │                 │

│   │            │            │      │газового редуктора,       │                           │                 │

│   │            │            │      │проверить герметичность   │                           │                 │

│   │            │            │      │газовой системы сжатым    │                           │                 │

│   │            │            │      │воздухом, проверить работу│                           │                 │

│   │            │            │      │электромагнитных запорных │                           │                 │

│   │            │            │      │клапанов на газе и бензине│                           │                 │

│                                                                                                             │

│                                     Для газобаллонных автомобилей                                           │

│                                                                                                             │

│20 │Слесарь по  │Работы по   │2     │Проверить (внешним        │-                          │-                │

│   │топливной   │обслуживанию│      │осмотром) герметичность   │                           │                 │

│   │аппаратуре  │топливной   │      │трубопроводов системы     │                           │                 │

│   │            │аппаратуры  │      │питания двигателя бензином│                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│21 │То же       │То же       │3     │Проверить состояние       │-                          │-                │

│   │            │            │      │крепления готовых баллонов│                           │                 │

│   │            │            │      │к кронштейнам, крепление  │                           │                 │

│   │            │            │      │кронштейнов расходных     │                           │                 │

│   │            │            │      │вентилей, магистрального  │                           │                 │

│   │            │            │      │вентиля и газопроводов,   │                           │                 │

│   │            │            │      │устранить неисправности и │                           │                 │

│   │            │            │      │закрепить. Проверить      │                           │                 │

│   │            │            │      │состояние, при необходи-  │                           │                 │

│   │            │            │      │мости устранить неисправ- │                           │                 │

│   │            │            │      │ности и закрепить газовый │                           │                 │

│   │            │            │      │редуктор высокого давле-  │                           │                 │

│   │            │            │      │ния, низкого давления,    │                           │                 │

│   │            │            │      │карбюратора-смесителя.    │                           │                 │

│   │            │            │      │Снять, очистить и         │                           │                 │

│   │            │            │      │установить на место фильтр│                           │                 │

│   │            │            │      │редуктора высокого и      │                           │                 │

│   │            │            │      │низкого давления, фильтру-│                           │                 │

│   │            │            │      │ющий элемент магистраль-  │                           │                 │

│   │            │            │      │ного фильтра. Проверить   │                           │                 │

│   │            │            │      │герметичность газовой     │                           │                 │

│   │            │            │      │системы воздухом или      │                           │                 │

│   │            │            │      │азотом, при необходимости │                           │                 │

│   │            │            │      │устранить нарушения герме-│                           │                 │

│   │            │            │      │тичности                  │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│22 │-"-         │-"-         │4     │Проверить и при необходи- │-                          │-                │

│   │            │            │      │мости устранить неисправ- │                           │                 │

│   │            │            │      │ность герметичности       │                           │                 │

│   │            │            │      │электромагнитных запорных │                           │                 │

│   │            │            │      │клапанов-фильтров. Прове- │                           │                 │

│   │            │            │      │рить пуск и работу двига- │                           │                 │

│   │            │            │      │теля на бензине, газе,    │                           │                 │

│   │            │            │      │холостом ходу и при       │                           │                 │

│   │            │            │      │различной частоте вращения│                           │                 │

│   │            │            │      │коленчатого вала. Прове-  │                           │                 │

│   │            │            │      │рить работу электромагнит-│                           │                 │

│   │            │            │      │ных запорных клапанов на  │                           │                 │

│   │            │            │      │газе и бензине            │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│23 │-"-         │-"-         │5     │Проверить и при необхо-   │-                          │-                │

│   │            │            │      │димости отрегулировать    │                           │                 │

│   │            │            │      │содержание СО в отработан-│                           │                 │

│   │            │            │      │ных газах двигателя (ОГ)  │                           │                 │

│   │            │            │      │при работе на газе и      │                           │                 │

│   │            │            │      │бензине                   │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│24 │Монтировщик │Шиномонтаж- │2     │Проверить состояние шин и │Проверить состояние шин и  │Проверить состоя-│

│   │шин         │ные работы  │      │давление воздуха в них,   │давление воздуха в них, при│ние шин и давле- │

│   │            │            │      │при необходимости довести │необходимости довести до   │ние воздуха в    │

│   │            │            │      │до нормы; удалить посто-  │нормы; удалить посторонние │них, при необхо- │

│   │            │            │      │ронние предметы, застряв- │предметы, застрявшие в про-│димости довести  │

│   │            │            │      │шие в протекторе и между  │текторе и между спаренными │до нормы; удалить│

│   │            │            │      │спаренными колесами       │колесами                   │посторонние пред-│

│   │            │            │      │                          │                           │меты, застрявшие │

│   │            │            │      │                          │                           │в протекторе и   │

│   │            │            │      │                          │                           │между спаренными │

│   │            │            │      │                          │                           │колесами         │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│25 │Мойщик-убор-│Уборочные   │1     │-                         │Уборка кузова, пола,       │-                │

│   │щик подвиж- │работы      │      │                          │подножек и кабины водителя │                 │

│   │ного состава│            │      │                          │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│26 │Машинист    │Моечные     │1     │-                         │Мойка кузова, пола,        │-                │

│   │моечных     │работы      │      │                          │подножек и кабины водителя.│                 │

│   │машин       │            │      │                          │Обтирка снаружи стенок,    │                 │

│   │            │            │      │                          │облицовки радиатора,       │                 │

│   │            │            │      │                          │крыльев, подножек, фонаря  │                 │

│   │            │            │      │                          │освещения номерного знака, │                 │

│   │            │            │      │                          │дверей, указателей габарита│                 │

│   │            │            │      │                          │и маршрута. Обтирка внутри │                 │

│   │            │            │      │                          │стекол, зеркал, плафонов,  │                 │

│   │            │            │      │                          │потолка, стенок, перегоро- │                 │

│   │            │            │      │                          │док, поручней, дверей,     │                 │

│   │            │            │      │                          │сидений, спинок сидений    │                 │

│                                                                                                             │

│                                     Второе техническое обслуживание (ТО-2)                                  │

│                                                                                                             │

│1  │Слесарь по  │Общий осмотр│2     │Осмотр автомобиля.        │Осмотр автомобиля, автобу- │Осмотр прицепа   │

│   │ремонту     │            │      │Проверка состояния кабины,│са. Проверка состояния     │(полуприцепа).   │

│   │автомобилей │            │      │платформы (кузова), зеркал│зеркал заднего вида,       │Проверка состоя- │

│   │            │            │      │заднего вида, оперения,   │оперения, номерных знаков  │ния платформы    │

│   │            │            │      │номерных знаков           │                           │(кузова), номер- │

│   │            │            │      │                          │                           │ных знаков       │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│2  │То же       │То же       │3     │Проверка действия         │Проверка действия          │-                │

│   │            │            │      │контрольно-измерительных  │контрольно-измерительных   │                 │

│   │            │            │      │приборов, стеклоочистите- │приборов, стеклоочистите-  │                 │

│   │            │            │      │лей, устройств для обмыва,│лей, устройств для обмыва, │                 │

│   │            │            │      │обогрева и обдува         │обогрева и обдува ветрового│                 │

│   │            │            │      │ветрового стекла          │стекла                     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│3  │-"-         │Контрольно- │2     │Проверка состояния        │Проверка состояния передней│Проверка         │

│   │            │диагности-  │      │передней и задней опор    │и задней опор двигателя,   │правильности     │

│   │            │ческие      │      │двигателя, герметичности  │герметичности коробки      │расположения     │

│   │            │работы      │      │коробки передач,          │передач, правильности      │(отсутствия      │

│   │            │            │      │правильности расположения │расположения (отсутствия   │перекосов)       │

│   │            │            │      │(отсутствия перекосов)    │перекосов) заднего моста,  │заднего моста    │

│   │            │            │      │заднего (переднего) моста,│состояния рамы. Проверка   │                 │

│   │            │            │      │состояния рамы, буксирного│состояния систем вентиляции│                 │

│   │            │            │      │прибора, крюков, подвески,│(в зимнее время), а также  │                 │

│   │            │            │      │шкворня сцепного (поворот-│уплотнителей дверей, окон. │                 │

│   │            │            │      │ного) устройства. Проверка│Проверка состояния сиденья │                 │

│   │            │            │      │состояния систем вентиля- │водителя и механизма       │                 │

│   │            │            │      │ции и отопления (в зимнее │регулировки его положения, │                 │

│   │            │            │      │время), а также уплотните-│двери люка маршрутного     │                 │

│   │            │            │      │лей дверей и вентиляцион- │указателя, створки капота  │                 │

│   │            │            │      │ных люков. Проверить      │или двери моторного отсека │                 │

│   │            │            │      │состояние трубопроводов,  │                           │                 │

│   │            │            │      │шлангов и герметичность   │                           │                 │

│   │            │            │      │соединений гидравлической │                           │                 │

│   │            │            │      │системы подъемного        │                           │                 │

│   │            │            │      │устройства платформы      │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│4  │Слесарь по  │Контрольно- │3     │Проверка состояния и      │Проверка состояния и       │Проверка состоя- │

│   │ремонту     │диагности-  │      │действия привода жалюзи   │действия привода жалюзи    │ния деталей под- │

│   │автомобилей │ческие      │      │радиатора, термостата,    │радиатора, термостата,     │вески, шплинтовки│

│   │            │работы      │      │сливных кранов, компрессо-│сливных кранов, компрессо- │гаек шаровых     │

│   │            │            │      │ра. У автомобилей с       │ра. У автобусов с дизель-  │пальцев, рычагов,│

│   │            │            │      │дизельными двигателями -  │ными двигателями - проверка│люфта в шкворне- │

│   │            │            │      │проверка работы воздушного│работы воздушного нагнета- │вых соединениях  │

│   │            │            │      │нагнетателя, регулятора   │теля, регулятора частоты   │                 │

│   │            │            │      │частоты вращения коленча- │вращения коленчатого вала. │                 │

│   │            │            │      │того вала. Проверка       │Проверка действия дистанци-│                 │

│   │            │            │      │действия дистанционного   │онного управления коробкой │                 │

│   │            │            │      │управления коробкой       │передач, состояния деталей │                 │

│   │            │            │      │передач, состояния деталей│подвески, амортизаторов.   │                 │

│   │            │            │      │подвески, амортизаторов.  │Проверка легкости пуска и  │                 │

│   │            │            │      │Проверка легкости пуска и │работы двигателя, исправ-  │                 │

│   │            │            │      │работы двигателя, действия│ности датчика включения    │                 │

│   │            │            │      │подъемного устройства     │муфты вентилятора системы  │                 │

│   │            │            │      │платформы, исправности    │охлаждения и датчиков      │                 │

│   │            │            │      │датчика включения муфты   │аварийных сигнализаторов   │                 │

│   │            │            │      │вентилятора, системы      │температуры жидкости в     │                 │

│   │            │            │      │охлаждения и датчиков     │системе охлаждения и       │                 │

│   │            │            │      │аварийных сигнализаторов, │давления масла в системе   │                 │

│   │            │            │      │температуры жидкости в    │смазки. Проверка крепления │                 │

│   │            │            │      │системе охлаждения и      │стабилизатора поперечной   │                 │

│   │            │            │      │давления масла в системе  │устойчивости               │                 │

│   │            │            │      │смазки                    │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│5  │То же       │То же       │4     │Проверка правильности     │Проверка правильности      │Проверка правиль-│

│   │            │            │      │расположения передней оси │расположения передней оси и│ности расположе- │

│   │            │            │      │и состояния ее балки,     │состояния ее балки, схожде-│ния передней оси.│

│   │            │            │      │схождения, углов установки│ния, углов установки перед-│Проверка состоя- │

│   │            │            │      │передних колес. Проверка  │них колес. Проверка состоя-│ния упорных под- │

│   │            │            │      │состояния карданного вала │ния карданного вала руле-  │шипников, сальни-│

│   │            │            │      │рулевого управления, цапф │вого управления, цапф      │ков ступиц, тор- │

│   │            │            │      │поворотных кулаков, упор- │поворотных кулаков, упорных│мозных барабанов,│

│   │            │            │      │ных подшипников, сальников│подшипников, сальников     │дисков, колодок, │

│   │            │            │      │ступиц, тормозных бараба- │ступиц, тормозных бараба-  │накладок, пружин.│

│   │            │            │      │нов, дисков, колодок,     │нов, дисков, колодок,      │Проверка шплин-  │

│   │            │            │      │накладок, пружин. Проверка│накладок, пружин. Проверка │товки пальцев    │

│   │            │            │      │шплинтовки пальцев штоков │шплинтовки пальцев штоков  │штоков тормозных │

│   │            │            │      │тормозных камер у автомо- │тормозных камер у автобусов│камер у прицепов │

│   │            │            │      │билей с пневматическим    │с пневматическим приводом  │с пневматическим │

│   │            │            │      │приводом тормозов. Для    │тормозов. Для автомобилей  │приводом тормозов│

│   │            │            │      │автомобилей с гидравличес-│(автобусов) с гидравличес- │                 │

│   │            │            │      │ким приводом проверить    │ким приводом тормозов      │                 │

│   │            │            │      │действие гидравлического  │проверить действие гидро-  │                 │

│   │            │            │      │или пневматического усили-│вакуумного или пневматичес-│                 │

│   │            │            │      │теля тормозов             │кого усилителя тормозов    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│6  │Слесарь по  │Контрольно- │5     │Проверка зазоров между    │Проверка зазоров между     │-                │

│   │ремонту     │диагности-  │      │стержнями клапанов и      │стержнями клапанов и       │                 │

│   │автомобилей │ческие      │      │коромыслами клапанных     │коромыслами клапанных      │                 │

│   │            │работы      │      │механизмов (толкателями)  │механизмов (толкателями)   │                 │

│   │            │            │      │двигателя. Проверка       │двигателя. Проверка        │                 │

│   │            │            │      │правильности регулировки  │правильности регулировки   │                 │

│   │            │            │      │режимов автоматического   │режимов автоматического    │                 │

│   │            │            │      │переключения передач и    │переключения передач и     │                 │

│   │            │            │      │проверка работы устройства│работы устройства блокиров-│                 │

│   │            │            │      │блокировки стартера и     │ки стартера и включения    │                 │

│   │            │            │      │включателя автоматической │автоматической нейтрали,   │                 │

│   │            │            │      │нейтрали, давления масла в│давления масла в системе,  │                 │

│   │            │            │      │системе, исправности      │исправности датчика        │                 │

│   │            │            │      │датчика контрольной лампы │контрольной лампы темпера- │                 │

│   │            │            │      │температуры масла у       │туры масла у автобусов     │                 │

│   │            │            │      │автомобилей с гидромехани-│(автомобилей) с гидромеха- │                 │

│   │            │            │      │ческой передачей. Проведе-│нической передачей. Прове- │                 │

│   │            │            │      │ние контрольно-диагности- │дение контрольно-диагности-│                 │

│   │            │            │      │ческих операций ТО-2,     │ческих операций ТО-2,      │                 │

│   │            │            │      │выполняемых на посту      │выполняемых на посту       │                 │

│   │            │            │      │диагностики               │диагностики                │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│7  │То же       │Крепежные   │2     │Крепление двигателя,      │Крепление двигателя,       │Крепление воздуш-│

│   │            │работы      │      │картера сцепления, коробки│картера сцепления, коробки │ных баллонов     │

│   │            │            │      │передач, воздушных        │передач, воздушных баллонов│                 │

│   │            │            │      │баллонов                  │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│8  │-"-         │То же       │3     │Крепление радиатора, его  │Крепление радиатора, его   │Крепление деталей│

│   │            │            │      │облицовки, жалюзи, капота,│облицовки, жалюзи, капота, │подвески,        │

│   │            │            │      │вентилятора, водяного     │вентилятора, водяного      │тормозных камер, │

│   │            │            │      │насоса, крышки распредели-│насоса, крышки распредели- │тормозных дисков │

│   │            │            │      │тельных шестерен, поддона │тельных шестерен, поддона  │колес            │

│   │            │            │      │картера двигателя и под-  │картера двигателя и поддона│                 │

│   │            │            │      │дона сцепления. У автомо- │сцепления. У автобусов с   │                 │

│   │            │            │      │билей с дизельными        │дизельными двигателями -   │                 │

│   │            │            │      │двигателями - крепление   │крепление воздушного       │                 │

│   │            │            │      │воздушного нагнетателя,   │нагнетателя, регулятора    │                 │

│   │            │            │      │регулятора частоты враще- │частоты вращения коленча-  │                 │

│   │            │            │      │ния коленчатого вала.     │того вала. Крепление       │                 │

│   │            │            │      │Крепление компрессора,    │компрессора, дистанционного│                 │

│   │            │            │      │дистанционного управления │управления коробкой        │                 │

│   │            │            │      │коробкой передач. У       │передач. У автобусов с     │                 │

│   │            │            │      │автомобилей с гидромеха-  │гидромеханической передачей│                 │

│   │            │            │      │нической передачей закре- │закрепить крышки подшипни- │                 │

│   │            │            │      │пить крышки подшипников и │ков и картер гидротрансфор-│                 │

│   │            │            │      │картер гидротрансформатора│матора к картеру коробки   │                 │

│   │            │            │      │к картеру коробки передач,│передач, датчик спидометра.│                 │

│   │            │            │      │датчик спидометра. Крепле-│Крепление фланцев карданных│                 │

│   │            │            │      │ние фланцев карданных     │валов, гайки фланца ведущей│                 │

│   │            │            │      │валов, гайки фланца веду- │шестерни главной передачи, │                 │

│   │            │            │      │щей шестерни главной пере-│тормозных камер, опорных   │                 │

│   │            │            │      │дачи, тормозных камер,    │тормозных дисков передних и│                 │

│   │            │            │      │опорных тормозных дисков  │задних колес, фланцев      │                 │

│   │            │            │      │и задних колес, фланцев,  │полуосей, амортизаторов,   │                 │

│   │            │            │      │полуосей, амортизаторов,  │реактивных штанг, стабили- │                 │

│   │            │            │      │реактивных штанг, баланси-│затора поперечной устойчи- │                 │

│   │            │            │      │ров                       │вости                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│9  │Слесарь по  │Крепежные   │4     │Крепление головок цилинд- │Крепление головок цилиндров│-                │

│   │ремонту     │работы      │      │ров и стоек осей коромы-  │и стоек осей коромысел,    │                 │

│   │автомобилей │            │      │сел, карданного вала      │карданного вала рулевого   │                 │

│   │            │            │      │рулевого управления,      │управления, клиньев        │                 │

│   │            │            │      │клиньев шкворней передней │шкворней передней подвески,│                 │

│   │            │            │      │подвески, головки компрес-│головки компрессора, болтов│                 │

│   │            │            │      │сора, опор шестерен колес-│крепления чашек            │                 │

│   │            │            │      │ных редукторов, болтов    │дифференциала              │                 │

│   │            │            │      │крепления чашек дифферен- │                           │                 │

│   │            │            │      │циала                     │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│10 │То же       │То же       │5     │Крепление деталей         │Крепление деталей          │-                │

│   │            │            │      │гидромеханической передачи│гидромеханической передачи │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│11 │-"-         │Регулировоч-│3     │Регулировка переднего     │Регулировка переднего      │Регулировка при- │

│   │            │ные работы  │      │моста, карданного вала,   │моста, карданного вала,    │вода и действия  │

│   │            │            │      │сцепления, натяжения      │сцепления, натяжения       │стояночного      │

│   │            │            │      │приводных ремней          │приводных ремней           │тормоза          │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│12 │-"-         │То же       │4     │Регулировка величины      │Регулировка величины       │                 │

│   │            │            │      │схождения и углов         │схождения и углов установки│-                │

│   │            │            │      │установки передних колес. │передних колес. Регулировка│                 │

│   │            │            │      │Регулировка подшипников   │подшипников ступиц колес,  │                 │

│   │            │            │      │ступиц колес, величины    │величины свободного и      │                 │

│   │            │            │      │свободного и рабочего хода│рабочего хода педали       │                 │

│   │            │            │      │педали тормоза            │тормоза                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│13 │-"-         │-"-         │5     │Регулировка зазоров между │Регулировка зазоров между  │-                │

│   │            │            │      │стержнями клапанов и      │стержнями клапанов и       │                 │

│   │            │            │      │коромыслами клапанных     │коромыслами клапанных      │                 │

│   │            │            │      │механизмов (толкателей)   │механизмов (толкателей)    │                 │

│   │            │            │      │двигателя. Регулировка    │двигателя. Регулировка     │                 │

│   │            │            │      │режимов автоматического   │режимов автоматического    │                 │

│   │            │            │      │переключения передач,     │переключения передач,      │                 │

│   │            │            │      │давления масла в системе  │давления масла в системе   │                 │

│   │            │            │      │гидромеханической передачи│гидромеханической передачи │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│14 │Смазчик     │Смазочные и │1     │Очистка от грязи поверх-  │Очистка от грязи поверх-   │Слив конденсата  │

│   │            │очиститель- │      │ности и клеммы ножного    │ности и клеммы ножного     │из баллонов      │

│   │            │ные работы  │      │переключателя света.      │переключателя света.       │пневматического  │

│   │            │            │      │Проверка уровня масла в   │Проверка уровня масла в    │привода тормозов │

│   │            │            │      │топливном насосе высокого │топливном насосе высокого  │                 │

│   │            │            │      │давления и регуляторе     │давления и регуляторе      │                 │

│   │            │            │      │частоты вращения коленча- │частоты вращения коленча-  │                 │

│   │            │            │      │того вала двигателя. Слив │того вала двигателя. Слив  │                 │

│   │            │            │      │конденсата из баллонов    │конденсата из баллонов     │                 │

│   │            │            │      │пневматического привода   │пневматического привода    │                 │

│   │            │            │      │тормозов. Слив отстоя из  │тормозов. Слив отстоя из   │                 │

│   │            │            │      │корпусов масляных фильт-  │корпусов масляных фильтров.│                 │

│   │            │            │      │ров. Очистка и промывка   │Очистка и промывка клапана │                 │

│   │            │            │      │клапана вентиляции картера│вентиляции картера двигате-│                 │

│   │            │            │      │двигателя                 │ля                         │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│15 │Смазчик     │Смазочные и │2     │Промывка фильтров насоса  │Промывка фильтров насоса   │Смазка узлов     │

│   │            │очиститель- │      │гидроусилителя рулевого   │гидроусилителя рулевого    │трения в         │

│   │            │ные работы  │      │управления и фильтров     │управления и фильтров      │соответствии с   │

│   │            │            │      │гидровакуумного усилителя │гидровакуумного усилителя  │картой смазки    │

│   │            │            │      │тормозов, топливного      │тормозов, топливного       │                 │

│   │            │            │      │фильтра-отстойника и      │фильтра-отстойника и       │                 │

│   │            │            │      │фильтра тонкой очистки    │фильтра тонкой очистки     │                 │

│   │            │            │      │топлива. У автомобилей с  │топлива. У автомобилей с   │                 │

│   │            │            │      │дизельными двигателями -  │дизельными двигателями -   │                 │

│   │            │            │      │промывка корпусов предва- │промывка корпусов предвари-│                 │

│   │            │            │      │рительной и тонкой очистки│тельной и тонкой очистки   │                 │

│   │            │            │      │топлива, слив отстоя из   │топлива, слив отстоя из    │                 │

│   │            │            │      │топливного бака. Очистка  │топливного бака. Очистка   │                 │

│   │            │            │      │отстойника топливного     │отстойника топливного      │                 │

│   │            │            │      │насоса от воды и грязи.   │насоса от воды и грязи.    │                 │

│   │            │            │      │Промывка фильтрующих      │Промывка фильтрующих       │                 │

│   │            │            │      │элементов, влагомаслоот-  │элементов влагомаслоотдели-│                 │

│   │            │            │      │делителя. Слить отстой из │теля                       │                 │

│   │            │            │      │корпуса гидроподъемника,  │                           │                 │

│   │            │            │      │промыть фильтрующий       │                           │                 │

│   │            │            │      │элемент масляного бака,   │                           │                 │

│   │            │            │      │проверить уровень масла и │                           │                 │

│   │            │            │      │при необходимости долить  │                           │                 │

│   │            │            │      │или заменить. Смазать     │                           │                 │

│   │            │            │      │опорно-сцепное устройство │                           │                 │

│   │            │            │      │и буксирный прибор. Смазка│                           │                 │

│   │            │            │      │узлов трения в соответст- │                           │                 │

│   │            │            │      │вии с картой смазки       │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│16 │Слесарь по  │Электротех- │1     │Очистка поверхности катуш-│Очистка поверхности катушки│Очистка проводки │

│   │ремонту     │нические    │      │ки зажигания, проводов    │зажигания, проводов низкого│от пыли, грязи и │

│   │автомобилей │работы      │      │низкого и высокого напря- │и высокого напряжения      │масла            │

│   │            │            │      │жения генератора, стартера│генератора, стартера реле- │                 │

│   │            │            │      │реле-регулятора от пыли,  │регулятора от пыли, грязи и│                 │

│   │            │            │      │грязи и масла             │масла                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│17 │То же       │То же       │2     │Проверка состояния свечей,│Проверка состояния свечей, │-                │

│   │            │            │      │очистка их от нагара,     │очистка их от нагара,      │                 │

│   │            │            │      │регулировка зазора между  │регулировка зазора между   │                 │

│   │            │            │      │электродами               │электродами                │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│18 │-"-         │-"-         │3     │Проверить крепления на    │Проверить крепления на валу│-                │

│   │            │            │      │валу шкива генератора.    │шкива генератора. Снять    │                 │

│   │            │            │      │Снять прерыватель-        │прерыватель-распределитель,│                 │

│   │            │            │      │распределитель, очистить  │очистить внутреннюю        │                 │

│   │            │            │      │внутреннюю поверхность    │поверхность                │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│19 │-"-         │-"-         │4     │Проверка состояния        │Проверка состояния контак- │-                │

│   │            │            │      │контактов прерывателя и   │тов прерывателя и регули-  │                 │

│   │            │            │      │регулировка зазора, смазки│ровка зазора, смазка вала, │                 │

│   │            │            │      │вала, оси рычажка и кулач-│оси рычажка и кулачковой   │                 │

│   │            │            │      │ковой втулки. Установка   │втулки. Установка преры-   │                 │

│   │            │            │      │прерывателя-распределителя│вателя-распределителя на   │                 │

│   │            │            │      │на двигатель. Очистка,    │двигатель. Очистка, смазка,│                 │

│   │            │            │      │смазка, ремонт стартера и │ремонт стартера и          │                 │

│   │            │            │      │генератора                │генератора                 │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│20 │-"-         │-"-         │5     │Проверка приборов         │Проверка приборов          │-                │

│   │            │            │      │электрооборудования на    │электрооборудования на     │                 │

│   │            │            │      │диагностическом стенде    │диагностическом стенде     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│21 │Аккумулятор-│Электротех- │1     │Очистка батареи от пыли и │Очистка батареи от пыли и  │-                │

│   │щик         │нические    │      │грязи, следов электролита │грязи, следов электролита  │                 │

│   │            │работы      │      │                          │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│22 │То же       │То же       │2     │Проверка действия         │Проверка действия          │-                │

│   │            │            │      │выключателя аккумуляторной│выключателя аккумуляторной │                 │

│   │            │            │      │батареи, ее крепление в   │батареи, ее крепление в    │                 │

│   │            │            │      │гнезде                    │гнезде                     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│23 │-"-         │-"-         │3     │Зарядка аккумуляторной    │Зарядка аккумуляторной     │-                │

│   │            │            │      │батареи                   │батареи                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│24 │Слесарь по  │Работы по   │2     │У газобаллонных автомоби- │Проверка крепления         │-                │

│   │топливной   │обслуживанию│      │лей - проверка крепления  │карбюратора к впускному    │                 │

│   │аппаратуре  │топливной   │      │карбюратора к впускному   │патрубку, промывка и       │                 │

│   │            │аппаратуры  │      │патрубку и впускного пат- │продувка сжатым воздухом   │                 │

│   │            │            │      │рубка к смесителю, очистка│фильтрующего элемента      │                 │

│   │            │            │      │фильтрующего элемента     │фильтра-отстойника бензина │                 │

│   │            │            │      │магистрального фильтра    │                           │                 │

│   │            │            │      │газового редуктора, смазки│                           │                 │

│   │            │            │      │резьбовых частей штоков   │                           │                 │

│   │            │            │      │магистрального, наполни-  │                           │                 │

│   │            │            │      │тельного и расходного     │                           │                 │

│   │            │            │      │вентилей, слив отстоя из  │                           │                 │

│   │            │            │      │газового редуктора, про-  │                           │                 │

│   │            │            │      │мывка воздушного фильтра  │                           │                 │

│   │            │            │      │смесителя, промывка и     │                           │                 │

│   │            │            │      │продувка сжатым воздухом  │                           │                 │

│   │            │            │      │фильтрующего элемента     │                           │                 │

│   │            │            │      │фильтра-отстойника бензина│                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│25 │То же       │То же       │3     │Регулировка минимальной   │Регулировка минимальной    │-                │

│   │            │            │      │частоты вращения колен-   │частоты вращения коленчато-│                 │

│   │            │            │      │чатого вала двигателя в   │го вала двигателя в режиме │                 │

│   │            │            │      │режиме холостого хода.    │холостого хода.            │                 │

│   │            │            │      │Проверка работы датчика   │Проверка для автобусов с   │                 │

│   │            │            │      │уровня сжатого газа.      │дизельными двигателями     │                 │

│   │            │            │      │Проверка состояния        │циркуляции топлива и при   │                 │

│   │            │            │      │подогревателя сжиженного  │необходимости опрессовка   │                 │

│   │            │            │      │газа; для автомобилей с   │системы                    │                 │

│   │            │            │      │дизельными двигателями    │                           │                 │

│   │            │            │      │проверить циркуляцию топ- │                           │                 │

│   │            │            │      │лива и при необходимости  │                           │                 │

│   │            │            │      │опрессовать систему       │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│26 │-"-         │-"-         │4     │Проверка работы двигателя │Проверка работы двигателя и│-                │

│   │            │            │      │и состояния приборов      │состояния приборов системы │                 │

│   │            │            │      │системы питания, действия │питания, действия привода, │                 │

│   │            │            │      │привода, полноты открыва- │полноты открывания и       │                 │

│   │            │            │      │ния и закрывания дроссель-│закрывания дроссельной и   │                 │

│   │            │            │      │ной и воздушной заслонок, │воздушной заслонок, работы │                 │

│   │            │            │      │работы топливного насоса  │топливного насоса при      │                 │

│   │            │            │      │при помощи манометра. У   │помощи манометра. У авто-  │                 │

│   │            │            │      │автомобилей с газобаллон- │бусов с дизельными двига-  │                 │

│   │            │            │      │ными двигателями - провер-│телями снять и проверить   │                 │

│   │            │            │      │ка и регулировка давления │форсунки (насос-форсунки)  │                 │

│   │            │            │      │в первой и второй ступенях│на стенде, проверка        │                 │

│   │            │            │      │редуктора, хода штока и   │исправности механизма      │                 │

│   │            │            │      │герметичности клапана     │управления подачей топлива │                 │

│   │            │            │      │второй ступени редуктора, │                           │                 │

│   │            │            │      │герметичности разгрузоч-  │                           │                 │

│   │            │            │      │ного устройства, проверка │                           │                 │

│   │            │            │      │состояния и действия при- │                           │                 │

│   │            │            │      │вода воздушной и дроссель-│                           │                 │

│   │            │            │      │ной заслонок смесителя,   │                           │                 │

│   │            │            │      │проверка угла опережения  │                           │                 │

│   │            │            │      │зажигания при работе      │                           │                 │

│   │            │            │      │двигателя на газе         │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│27 │Слесарь по  │Работы по   │5     │Регулировка уровня топлива│Регулировка уровня топлива │-                │

│   │топливной   │обслуживанию│      │в поплавковой камере      │в поплавковой камере       │                 │

│   │аппаратуре  │топливной   │      │карбюратора. У газобаллон-│карбюратора. У автобусов с │                 │

│   │            │аппаратуры  │      │ных автомобилей проверить │дизельными двигателями -   │                 │

│   │            │            │      │работу дозирующего устрой-│проверка работы топливного │                 │

│   │            │            │      │ства экономайзера, провер-│насоса высокого давления,  │                 │

│   │            │            │      │ка работы манометров высо-│регулятора частоты вращения│                 │

│   │            │            │      │кого и низкого давления. У│коленчатого вала и дымности│                 │

│   │            │            │      │автомобилей с дизельными  │отработавших газов,        │                 │

│   │            │            │      │двигателями - проверка    │регулировка угла опережения│                 │

│   │            │            │      │работы топливного насоса  │впрыска топлива            │                 │

│   │            │            │      │высокого давления, регу-  │                           │                 │

│   │            │            │      │лятора частоты вращения   │                           │                 │

│   │            │            │      │коленчатого вала и дымнос-│                           │                 │

│   │            │            │      │ти отработавших газов,    │                           │                 │

│   │            │            │      │регулировка угла опереже- │                           │                 │

│   │            │            │      │ния впрыска топлива       │                           │                 │

│                                                                                                             │

│                                      Для газобаллонных автомобилей                                          │

│                                                                                                             │

│28 │То же       │То же       │3     │Проверить наружную герме- │-                          │-                │

│   │            │            │      │тичность редуктора высо-  │                           │                 │

│   │            │            │      │кого давления. Проверить  │                           │                 │

│   │            │            │      │работу манометров низкого │                           │                 │

│   │            │            │      │и высокого давления, при- │                           │                 │

│   │            │            │      │вода заслонки подогревате-│                           │                 │

│   │            │            │      │ля. Проверить состояние и │                           │                 │

│   │            │            │      │крепление газовых балло-  │                           │                 │

│   │            │            │      │нов, кронштейнов подогре- │                           │                 │

│   │            │            │      │вателя                    │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│29 │-"-         │-"-         │4     │Проверить герметичность и │-                          │-                │

│   │            │            │      │работу клапана редуцирую- │                           │                 │

│   │            │            │      │щего узла, предохранитель-│                           │                 │

│   │            │            │      │ного клапана редуктора    │                           │                 │

│   │            │            │      │высокого давления.        │                           │                 │

│   │            │            │      │Проверить и при необхо-   │                           │                 │

│   │            │            │      │димости отрегулировать    │                           │                 │

│   │            │            │      │давление в первой ступени │                           │                 │

│   │            │            │      │редуктора. Проверить ход  │                           │                 │

│   │            │            │      │штока и герметичность     │                           │                 │

│   │            │            │      │клапана второй ступени    │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│30 │Монтировщик │Шиномонтаж- │2     │Проверка состояния шин и  │Проверка состояния шин и   │Проверка состо-  │

│   │шин         │ные работы  │      │давления воздуха в них,   │давления воздуха в них,    │яния шин и дав-  │

│   │            │            │      │доведение давления воздуха│доведение давления воздуха │ления воздуха в  │

│   │            │            │      │до нормы, удаление        │до нормы, удаление         │них, доведение   │

│   │            │            │      │посторонних предметов,    │посторонних предметов,     │давления воздуха │

│   │            │            │      │застрявших в протекторе   │застрявших в протекторе    │до нормы, удале- │

│   │            │            │      │                          │                           │ние посторонних  │

│   │            │            │      │                          │                           │предметов,       │

│   │            │            │      │                          │                           │застрявших в     │

│   │            │            │      │                          │                           │протекторе       │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│31 │Мойщик-убор-│Уборочные   │1     │-                         │Уборка кузова, пола,       │-                │

│   │щик подвиж- │работы      │      │                          │подножек и кабины водителя │                 │

│   │ного состава│            │      │                          │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│32 │Машинист    │Моечные     │1     │-                         │Мойка кузова, пола,        │-                │

│   │моечных     │работы      │      │                          │подножек и кабины водителя.│                 │

│   │машин       │            │      │                          │Обтирка снаружи стенок,    │                 │

│   │            │            │      │                          │облицовки радиатора,       │                 │

│   │            │            │      │                          │крыльев, подножек, фонаря  │                 │

│   │            │            │      │                          │освещения номерного знака, │                 │

│   │            │            │      │                          │дверей, указателей габарита│                 │

│   │            │            │      │                          │и маршрута. Обтирка внутри │                 │

│   │            │            │      │                          │стекол, зеркал, плафонов,  │                 │

│   │            │            │      │                          │потолка, стенок,           │                 │

│   │            │            │      │                          │перегородок, поручней,     │                 │

│   │            │            │      │                          │дверей, сидений и спинок   │                 │

│   │            │            │      │                          │сидений                    │                 │

│                                                                                                             │

│                                               Текущий ремонт (ТР)                                           │

│                                                                                                             │

│1  │Слесарь по  │Контрольно- │2     │Снятие двигателя. Снятие и│Снятие двигателя. Снятие и │Проверка состо-  │

│   │ремонту     │диагности-  │      │установка бензобака,      │установка бензобака,       │яния и крепление │

│   │автомобилей │ческие и    │      │картера, педали тормоза,  │картера, педали тормоза,   │платформы (кузо- │

│   │            │крепежные   │      │глушителя, крыльев        │глушителя, крыльев         │ва), передней и  │

│   │            │работы      │      │                          │                           │задней осей, рамы│

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│2  │То же       │То же       │3     │Установка двигателя.      │Установка двигателя. Снятие│Снятие и установ-│

│   │            │            │      │Снятие и установка крышки │и установка крышки клапан- │ка платформы     │

│   │            │            │      │клапанной коробки,        │ной коробки, радиатора,    │(кузова), ступицы│

│   │            │            │      │радиатора, маховика,      │масляного радиатора,       │с тормозным бара-│

│   │            │            │      │впускного и выпускного    │маховика, впускного и      │баном. Проверка  │

│   │            │            │      │трубопроводов, сцепления, │выпускного трубопроводов,  │состояния и      │

│   │            │            │      │коробки передач, карданно-│сцепления, коробки передач,│устранение пере- │

│   │            │            │      │го вала, переднего и зад- │карданного вала, переднего │косов передней и │

│   │            │            │      │него мостов, тормозных    │и заднего мостов тормозных │задней осей.     │

│   │            │            │      │колодок, гидроподъемника  │колодок, гидроподъемника   │Крепление сцеп-  │

│   │            │            │      │                          │                           │ного устройства  │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│3  │Слесарь по  │Контрольно- │4     │Установка распределитель- │Установка распределитель-  │Проверка состоя- │

│   │ремонту     │диагности-  │      │ного вала, блока шестерен │ного вала, блока шестерен  │ния и крепление  │

│   │автомобилей │ческие и    │      │заднего хода в картер,    │заднего хода в картер,     │дисков колес,    │

│   │            │крепежные   │      │карданного вала и рулевого│карданного вала и рулевого │узлов и деталей  │

│   │            │работы      │      │механизма                 │механизма                  │подъемного уст-  │

│   │            │            │      │                          │                           │ройства платфор- │

│   │            │            │      │                          │                           │мы. При необходи-│

│   │            │            │      │                          │                           │мости устранение │

│   │            │            │      │                          │                           │неисправностей   │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│4  │То же       │То же       │5     │Проверка после испытания  │Проверка после испытания на│-                │

│   │            │            │      │на стенде цилиндров,      │стенде цилиндров, коренных │                 │

│   │            │            │      │коренных и шатунных       │и шатунных подшипников,    │                 │

│   │            │            │      │подшипников, устранение   │устранение неисправностей и│                 │

│   │            │            │      │неисправностей и оконча-  │окончательное крепление.   │                 │

│   │            │            │      │тельное крепление.        │Балансировка коленчатого   │                 │

│   │            │            │      │Балансировка коленчатого  │вала с маховиком           │                 │

│   │            │            │      │вала с маховиком          │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│5  │-"-         │Регулировоч-│3     │Регулировка свободного    │Регулировка свободного хода│Регулировка      │

│   │            │ные работы  │      │хода педали сцепления,    │педали сцепления, действия │привода и дейст- │

│   │            │            │      │действия ножного тормоза, │ножного тормоза, переднего │вия стояночного  │

│   │            │            │      │переднего моста, карданно-│моста, карданного вала,    │тормоза          │

│   │            │            │      │го вала, сцепления,       │сцепления, натяжения       │                 │

│   │            │            │      │натяжения приводных ремней│приводных ремней           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│6  │-"-         │То же       │4     │Регулировка рулевого      │Регулировка рулевого       │Регулировка      │

│   │            │            │      │управления, угла          │управления, угла сходимости│подшипников      │

│   │            │            │      │сходимости передних колес,│передних колес, подшипников│передней и задней│

│   │            │            │      │подшипников передних и    │передних и задних мостов   │осей             │

│   │            │            │      │задних мостов             │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│7  │-"-         │-"-         │5     │Испытание и регулировка   │Испытание и регулировка    │-                │

│   │            │            │      │двигателей всех типов и   │двигателей всех типов и    │                 │

│   │            │            │      │марок                     │марок                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│8  │-"-         │-"-         │6     │Регулировка и испытание   │Регулировка и испытание    │-                │

│   │            │            │      │автоматической коробки    │автоматической коробки     │                 │

│   │            │            │      │передач. Регулировка и    │передач. Регулировка и     │                 │

│   │            │            │      │комплексные испытания     │комплексные испытания особо│                 │

│   │            │            │      │особо сложных и ответст-  │сложных и ответственных    │                 │

│   │            │            │      │венных агрегатов и узлов  │агрегатов и узлов автомо-  │                 │

│   │            │            │      │автомобилей различных     │билей различных марок      │                 │

│   │            │            │      │марок                     │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│9  │-"-         │Разборочно- │1     │Разборка воздушного и     │Разборка воздушного и      │Снятие и установ-│

│   │            │сборочные   │      │масляного фильтров тонкой │масляного фильтров тонкой  │ка колпаков колес│

│   │            │работы      │      │очистки                   │очистки                    │и брызговиков    │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│10 │-"-         │То же       │2     │Разборка переднего моста, │Разборка переднего моста,  │Разборка передней│

│   │            │            │      │сцепления, рулевого управ-│сцепления, рулевого        │осей             │

│   │            │            │      │ления, карданного вала.   │управления, карданного     │                 │

│   │            │            │      │Ремонт и сборка воздушного│вала. Ремонт и сборка      │                 │

│   │            │            │      │и масляного фильтров      │воздушного и масляного     │                 │

│   │            │            │      │тонкой и грубой очистки.  │фильтров тонкой и грубой   │                 │

│   │            │            │      │Изготовление кронштейнов  │очистки. Изготовление      │                 │

│   │            │            │      │и хомутиков               │кронштейнов и хомутиков    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│11 │-"-         │-"-         │3     │Разборка двигателя,       │Разборка двигателя, заднего│Разборка, ремонт │

│   │            │            │      │заднего моста, коробки    │моста, коробки передач,    │и сборка тормоз- │

│   │            │            │      │передач, переднего моста. │переднего моста. Ремонт и  │ных барабанов    │

│   │            │            │      │Ремонт и сборка переднего │сборка переднего моста,    │передней и задней│

│   │            │            │      │моста, карданного вала и  │карданного вала и сцепле-  │подвесок прицепа │

│   │            │            │      │сцепления. Разборка и     │ния. Разборка и сборка     │(полуприцепа)    │

│   │            │            │      │сборка масляного насоса,  │масляного насоса, впускного│                 │

│   │            │            │      │впускного и выпускного    │и выпускного трубопроводов │                 │

│   │            │            │      │трубопроводов             │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│12 │-"-         │-"-         │4     │Разборка, ремонт и сборка │Разборка, ремонт и сборка  │Разбраковка и    │

│   │            │            │      │двигателя, механизма      │двигателя, механизма       │проверка деталей │

│   │            │            │      │переключения передач,     │переключения передач,      │тормозной системы│

│   │            │            │      │первичного, вторичного и  │первичного, вторичного и   │                 │

│   │            │            │      │промежуточного валов,     │промежуточного валов,      │                 │

│   │            │            │      │тормозного крана, регуля- │тормозного крана, регулято-│                 │

│   │            │            │      │тора давления и привода-  │ра давления. Разбраковка   │                 │

│   │            │            │      │насоса подъемного механиз-│деталей                    │                 │

│   │            │            │      │ма. Разбраковка деталей   │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│13 │-"-         │-"-         │5     │Ремонт и сборка гидротран-│Ремонт и сборка гидротран- │-                │

│   │            │            │      │сформатора                │сформатора                 │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│14 │-"-         │-"-         │6     │Ремонт и сборка сложных и │Ремонт и сборка сложных и  │-                │

│   │            │            │      │ответственных агрегатов и │ответственных агрегатов и  │                 │

│   │            │            │      │узлов                     │узлов                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│15 │-"-         │Агрегатные  │1     │Очистка от грязи и мойка  │Очистка от грязи и мойка   │-                │

│   │            │работы      │      │после разборки деталей и  │после разборки деталей и   │                 │

│   │            │            │      │узлов двигателя, заднего  │узлов двигателя, заднего   │                 │

│   │            │            │      │моста, рулевого управления│моста, рулевого управления │                 │

│   │            │            │      │и т.п.                    │и т.д.                     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│16 │-"-         │То же       │2     │Смена пальцев и нарезание │Смена пальцев и нарезание  │-                │

│   │            │            │      │резьбы на рулевых тягах   │резьбы на рулевых тягах    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│17 │-"-         │-"-         │3     │Укомплектовка агрегатов и │Укомплектовка агрегатов и  │-                │

│   │            │            │      │узлов деталями            │узлов деталями             │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│18 │-"-         │-"-         │4     │Испытание узлов и агрега- │Испытание узлов и          │-                │

│   │            │            │      │тов, устранение обнару-   │агрегатов, устранение      │                 │

│   │            │            │      │женных неисправностей     │обнаруженных неисправностей│                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│19 │-"-         │-"-         │5     │Испытание двигателя на    │Испытание двигателя на     │-                │

│   │            │            │      │стенде                    │стенде                     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│20 │-"-         │-"-         │6     │Ремонт и сборка автома-   │Ремонт и сборка автомати-  │-                │

│   │            │            │      │тической коробки передач. │ческой коробки передач.    │                 │

│   │            │            │      │Ремонт и сборка особо     │Ремонт и сборка особо      │                 │

│   │            │            │      │сложных и ответственных   │сложных и ответственных    │                 │

│   │            │            │      │агрегатов и узлов автомо- │агрегатов и узлов          │                 │

│   │            │            │      │билей различных марок     │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│21 │-"-         │Электротех- │1     │Очистка, мойка, протирка и│Очистка, мойка, протирка и │-                │

│   │            │нические    │      │продувка сжатым воздухом  │продувка сжатым воздухом   │                 │

│   │            │работы      │      │деталей и узлов электро-  │деталей и узлов электрообо-│                 │

│   │            │            │      │оборудования автомобиля   │рудования автомобиля       │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│22 │Слесарь по  │Электротех- │2     │Снятие узлов электрообо-  │Снятие узлов электрообору- │Замена, пайка и  │

│   │ремонту     │нические    │      │рудования, соединительных │дования, соединительных    │изоляция прово-  │

│   │автомобилей │работы      │      │проводов, фары, подфарника│проводов, фары, подфарника │дов, снятие и    │

│   │            │            │      │и стеклоочистителя.       │и стеклоочистителя.        │установка задних │

│   │            │            │      │Изготовление прокладок    │Изготовление прокладок     │фонарей          │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│23 │То же       │То же       │3     │Разборка, ремонт, укомп-  │Разборка, ремонт, укомп-   │Снятие и установ-│

│   │            │            │      │лектовка деталями, сборка │лектовка деталями, сборка и│ка штепсельной   │

│   │            │            │      │и установка узлов электро-│установка узлов электрообо-│розетки и стоп-  │

│   │            │            │      │оборудования. Разборка,   │рудования. Разборка, сборка│сигнала          │

│   │            │            │      │сборка и установка аппара-│и установка аппаратов и    │                 │

│   │            │            │      │тов и арматуры электроос- │арматуры электроосвещения, │                 │

│   │            │            │      │вещения, стеклоочистителя,│стеклоочистителя, вентиля- │                 │

│   │            │            │      │вентилятора. Замена,      │тора. Замена, пайка, изоля-│                 │

│   │            │            │      │пайка, изоляция и установ-│ция и установка соедини-   │                 │

│   │            │            │      │ка соединительных проводов│тельных проводов           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│24 │-"-         │-"-         │4     │Разборка, ремонт, сборка и│Разборка, ремонт, сборка и │-                │

│   │            │            │      │проверка работы сложных   │проверка работы сложных    │                 │

│   │            │            │      │деталей и узлов электро-  │деталей и узлов электро-   │                 │

│   │            │            │      │оборудования. Разбраковка │оборудования. Разбраковка  │                 │

│   │            │            │      │деталей                   │деталей                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│25 │-"-         │-"-         │5     │Испытание и регулировка   │Испытание и регулировка    │-                │

│   │            │            │      │узлов электрооборудования,│узлов электрооборудования, │                 │

│   │            │            │      │устранение обнаруженных   │устранение обнаруженных    │                 │

│   │            │            │      │дефектов                  │дефектов                   │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│26 │Аккумулятор-│Аккумулятор-│1     │Мойка и сушка деталей.    │Мойка и сушка деталей.     │-                │

│   │щик         │ные работы  │      │Очистка вентиляционных    │Очистка вентиляционных     │                 │

│   │            │            │      │отверстий в аккумуляторных│отверстий в аккумуляторных │                 │

│   │            │            │      │ящиках                    │ящиках                     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│27 │То же       │То же       │2     │Снятие аккумуляторной     │Снятие аккумуляторной      │-                │

│   │            │            │      │батареи, слив электролита,│батареи, слив электролита, │                 │

│   │            │            │      │разборка. Пайка, маркиров-│разборка. Пайка, маркировка│                 │

│   │            │            │      │ка выводной клеммы.       │выводной клеммы. Опиливание│                 │

│   │            │            │      │Опиливание межэлементного │межэлементного соединения  │                 │

│   │            │            │      │соединения. Замена        │                           │                 │

│   │            │            │      │резинового клапана на     │                           │                 │

│   │            │            │      │пробке. Заготовка проводов│                           │                 │

│   │            │            │      │и припайка наконечников   │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│28 │-"-         │-"-         │3     │Укомплектовка деталями и  │Укомплектовка деталями и   │-                │

│   │            │            │      │сборка аккумуляторной     │сборка аккумуляторной      │                 │

│   │            │            │      │батареи с заменой негодных│батареи с заменой негодных │                 │

│   │            │            │      │пластин и межэлементных   │пластин и межэлементных    │                 │

│   │            │            │      │соединений, зарядка.      │соединений, зарядка.       │                 │

│   │            │            │      │Испытание аккумуляторной  │Испытание аккумуляторной   │                 │

│   │            │            │      │батареи и регулировка     │батареи и регулировка      │                 │

│   │            │            │      │напряжения силы тока при  │напряжения силы тока при   │                 │

│   │            │            │      │зарядке. Установка на     │зарядке. Установка на      │                 │

│   │            │            │      │автомобиль                │автомобиль                 │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│29 │-"-         │-"-         │4     │Разбраковка деталей       │Разбраковка деталей        │-                │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│30 │Слесарь по  │Работы по   │2     │Снятие и установка        │Снятие и установка         │-                │

│   │топливной   │ремонту     │      │карбюратора, бака,        │карбюратора, бака,         │                 │

│   │аппаратуре  │топливной   │      │отстойника, форсунки,     │отстойника форсунки, трубок│                 │

│   │            │аппаратуры  │      │трубок топливной системы, │топливной системы,         │                 │

│   │            │            │      │насос-форсунки, фильтра,  │насос-форсунки, фильтра,   │                 │

│   │            │            │      │топливного и подкачивающе-│топливного и подкачивающего│                 │

│   │            │            │      │го насосов. Замена        │насосов. Замена фильтров   │                 │

│   │            │            │      │фильтров предварительной и│предварительной и тонкой   │                 │

│   │            │            │      │тонкой очистки топлива    │очистки топлива дизельной  │                 │

│   │            │            │      │дизельной топливной аппа- │топливной аппаратуры.      │                 │

│   │            │            │      │ратуры. Разборка, ремонт и│Разборка, ремонт и сборка  │                 │

│   │            │            │      │сборка поплавка, запорного│поплавка, запорного клапа- │                 │

│   │            │            │      │клапана, узла воздушной   │на, угла воздушной заслонки│                 │

│   │            │            │      │заслонки и дросселя       │и дросселя карбюраторной   │                 │

│   │            │            │      │карбюраторной топливной   │топливной аппаратуры.      │                 │

│   │            │            │      │аппаратуры. Разборка,     │Разборка, промывка и       │                 │

│   │            │            │      │промывка и продувка       │продувка жиклеров. Изготов-│                 │

│   │            │            │      │жиклеров. Изготовление    │ление прокладок корпуса и  │                 │

│   │            │            │      │прокладок корпуса и фланца│фланца карбюратора, крышки │                 │

│   │            │            │      │карбюратора, крышки насоса│насоса                     │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│31 │То же       │То же       │3     │Регулировка карбюратора на│Регулировка карбюратора на │-                │

│   │            │            │      │минимальные обороты холос-│минимальные обороты        │                 │

│   │            │            │      │того хода. Разборка,      │холостого хода. Разборка,  │                 │

│   │            │            │      │ремонт и сборка карбюрато-│ремонт и сборка карбюрато- │                 │

│   │            │            │      │ра, центробежного датчика │ра, центробежного датчика и│                 │

│   │            │            │      │и топливного насоса.      │топливного насоса. Разборка│                 │

│   │            │            │      │Разборка и сборка подкачи-│и сборка подкачивающего    │                 │

│   │            │            │      │вающего насоса, форсунки, │насоса, форсунки, фильтров │                 │

│   │            │            │      │фильтров тонкой и грубой  │тонкой и грубой очистки,   │                 │

│   │            │            │      │очистки, а также насос-   │а также насос-форсунки с   │                 │

│   │            │            │      │форсунки с заменой        │заменой деталей, проверкой │                 │

│   │            │            │      │деталей, проверкой на     │на распыление топлива,     │                 │

│   │            │            │      │распыление топлива,       │герметичности и            │                 │

│   │            │            │      │герметичности и производи-│производительности. Замена │                 │

│   │            │            │      │тельности. Замена регуля- │регулятора оборотов        │                 │

│   │            │            │      │тора оборотов             │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│32 │-"-         │-"-         │4     │Ремонт, испытание и       │Ремонт, испытание и        │-                │

│   │            │            │      │регулировка топливного и  │регулировка топливного и   │                 │

│   │            │            │      │подкачивающего насосов,   │подкачивающего насосов,    │                 │

│   │            │            │      │форсунки, регулятора числа│форсунки, регулятора числа │                 │

│   │            │            │      │оборотов, насос-форсунки. │оборотов, насос-форсунки.  │                 │

│   │            │            │      │Тарировка жиклера на      │Тарировка жиклера на       │                 │

│   │            │            │      │приборе. Ремонт, испытание│приборе. Ремонт, испытание │                 │

│   │            │            │      │и регулировка карбюратора.│и регулировка карбюратора. │                 │

│   │            │            │      │Притирка игольчатого      │Притирка игольчатого       │                 │

│   │            │            │      │клапана поплавковой камеры│клапана поплавковой камеры │                 │

│   │            │            │      │к седлу                   │к седлу                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│33 │-"-         │-"-         │5     │Ремонт, испытание и       │Ремонт, испытание и        │-                │

│   │            │            │      │регулировка на герметич-  │регулировка на герметич-   │                 │

│   │            │            │      │ность, производительность,│ность, а также на распыле- │                 │

│   │            │            │      │а также на распыление     │ние топлива дизельной      │                 │

│   │            │            │      │топлива дизельной         │топливной аппаратуры       │                 │

│   │            │            │      │топливной аппаратуры      │                           │                 │

│                                                                                                             │

│                                          Для газобаллонных автомобилей                                      │

│                                                                                                             │

│34 │Слесарь по  │Работы по   │3     │Снять и установить подо-  │-                          │-                │

│   │топливной   │ремонту     │      │греватель, газовый редук- │                           │                 │

│   │аппаратуре  │топливной   │      │тор высокого давления,    │                           │                 │

│   │            │аппаратуры  │      │газовый редуктор низкого  │                           │                 │

│   │            │            │      │давления, карбюратор-     │                           │                 │

│   │            │            │      │смеситель, электромагнит- │                           │                 │

│   │            │            │      │ный газовый запорный      │                           │                 │

│   │            │            │      │клапан, электромагнитный  │                           │                 │

│   │            │            │      │бензиновый клапан, вентили│                           │                 │

│   │            │            │      │запорные, газопроводы     │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│35 │То же       │То же       │4     │Отвернуть болты крепления │-                          │-                │

│   │            │            │      │подогревателя к раме и    │                           │                 │

│   │            │            │      │снять его. Установить     │                           │                 │

│   │            │            │      │подогреватель на раму и   │                           │                 │

│   │            │            │      │завернуть болты крепления.│                           │                 │

│   │            │            │      │Отвернуть болты крепления │                           │                 │

│   │            │            │      │электромагнитного газового│                           │                 │

│   │            │            │      │клапана к корпусу кабины и│                           │                 │

│   │            │            │      │снять его. Установить     │                           │                 │

│   │            │            │      │газовый клапан и завернуть│                           │                 │

│   │            │            │      │болты крепления. Отвернуть│                           │                 │

│   │            │            │      │болты крепления корпуса   │                           │                 │

│   │            │            │      │клапана к кабине и снять  │                           │                 │

│   │            │            │      │бензиновый клапан.        │                           │                 │

│   │            │            │      │Установить электромагнит- │                           │                 │

│   │            │            │      │ный бензиновый клапан и   │                           │                 │

│   │            │            │      │завернуть болты крепления │                           │                 │

│   │            │            │      │клапана                   │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│36 │Монтировщик │Шиномонтаж- │2     │Накачивание и подкачивание│Накачивание и подкачивание │Накачивание и    │

│   │шин         │ные работы  │      │шин воздухом, проверка    │шин воздухом, проверка     │подкачивание шин │

│   │            │            │      │давления воздуха в шинах  │давления воздуха в шинах по│воздухом, провер-│

│   │            │            │      │по манометрам, определение│манометрам, определение    │ка давления      │

│   │            │            │      │годности покрышек, камер, │годности покрышек, камер,  │воздуха в шинах  │

│   │            │            │      │дисков для дальнейшей     │дисков для дальнейшей      │по манометрам,   │

│   │            │            │      │эксплуатации, при         │эксплуатации, при          │определение      │

│   │            │            │      │необходимости их ремонт   │необходимости их ремонт    │годности покры-  │

│   │            │            │      │                          │                           │шек, камер, дис- │

│   │            │            │      │                          │                           │ков для дальней- │

│   │            │            │      │                          │                           │шей эксплуатации,│

│   │            │            │      │                          │                           │при необходимости│

│   │            │            │      │                          │                           │их ремонт        │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│37 │Ремонтиров- │Шиноремонт- │2     │Выполнение несложных работ│Выполнение несложных работ │Выполнение       │

│   │щик резино- │ные (вулка- │      │по ремонту резиновых      │по ремонту резиновых       │несложных работ  │

│   │вых изделий │низационные)│      │изделий, бывших в употреб-│изделий, бывших в употреб- │по ремонту рези- │

│   │            │работы      │      │лении, с применением      │лении, с применением       │новых изделий,   │

│   │            │            │      │шероховальных приспособ-  │шероховальных приспособле- │бывших в употреб-│

│   │            │            │      │лений и механизмов и      │ний и механизмов и местной │лении, с примене-│

│   │            │            │      │местной вулканизации.     │вулканизации. Вулканизация │нием шероховаль- │

│   │            │            │      │Вулканизация заглушек из  │заглушек из маслостойкой   │ных приспособле- │

│   │            │            │      │маслостойкой резины.      │резины. Выявление поврежде-│ний и механизмов │

│   │            │            │      │Выявление повреждений и   │ний и ремонт автокамер.    │и местной        │

│   │            │            │      │ремонт автокамер. Приго-  │Приготовление резинового   │вулканизации.    │

│   │            │            │      │товление резинового клея и│клея и подготовка материа- │Вулканизация     │

│   │            │            │      │подготовка материалов для │лов для ремонта. Проверка, │заглушек из      │

│   │            │            │      │ремонта. Проверка, исправ-│исправление и замена ниппе-│маслостойкой     │

│   │            │            │      │ление и замена ниппелей в │лей в автокамерах. Испыта- │резины. Выявление│

│   │            │            │      │автокамерах. Испытание    │ние камер и резиновых      │повреждений и    │

│   │            │            │      │камер в резиновых изделиях│изделий после ремонта. В   │ремонт автокамер.│

│   │            │            │      │после ремонта. В случае   │случае необходимости - вул-│Приготовление    │

│   │            │            │      │необходимости - вулканиза-│канизация резиновых изделий│резинового клея и│

│   │            │            │      │ция резиновых изделий     │                           │подготовка мате- │

│   │            │            │      │                          │                           │риалов для ремон-│

│   │            │            │      │                          │                           │та. Проверка,    │

│   │            │            │      │                          │                           │исправление и    │

│   │            │            │      │                          │                           │замена ниппелей в│

│   │            │            │      │                          │                           │автокамерах.     │

│   │            │            │      │                          │                           │Испытание камер и│

│   │            │            │      │                          │                           │резиновых изделий│

│   │            │            │      │                          │                           │после ремонта. В │

│   │            │            │      │                          │                           │случае необходи- │

│   │            │            │      │                          │                           │мости - вулкани- │

│   │            │            │      │                          │                           │зация резиновых  │

│   │            │            │      │                          │                           │изделий          │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│38 │Ремонтиров- │Шиноремонт- │3     │Выполнение ремонта средней│Выполнение ремонта средней │Выполнение ремон-│

│   │щик резино- │ные (вулка- │      │сложности изделий, бывших │сложности резиновых изде-  │та средней слож- │

│   │вых изделий │низационные)│      │в употреблении, обработка │лий, бывших в употреблении,│ности резиновых  │

│   │            │работы      │      │автопокрышек на шерохо-   │обработка автопокрышек на  │изделий, бывших в│

│   │            │            │      │вальных станках с примене-│шероховальных станках с    │употреблении,    │

│   │            │            │      │нием инструментов и при-  │применением инструментов и │обработка авто-  │

│   │            │            │      │способлений. Вырезка      │приспособлений. Вырезка    │покрышек на шеро-│

│   │            │            │      │повреждений на автопокрыш-│повреждений на автопокрыш- │ховальных станках│

│   │            │            │      │ках в соответствии с ха-  │ках в соответствии с       │с применением    │

│   │            │            │      │рактером ремонта. Удаление│характером ремонта.        │инструментов и   │

│   │            │            │      │изношенных манжет. Испыта-│Удаление изношенных манжет.│приспособлений.  │

│   │            │            │      │ние покрышек после ремон- │Испытание покрышек после   │Вырезка поврежде-│

│   │            │            │      │та. Вулканизация внутрен- │ремонта. Вулканизация      │ний на покрышках │

│   │            │            │      │них и наружных поверхнос- │внутренних и наружных      │в соответствии с │

│   │            │            │      │тей автопокрышек различных│поверхностей автопокрышек  │характером       │

│   │            │            │      │размеров. Вулканизация    │различных размеров.        │ремонта.         │

│   │            │            │      │накладок и заплат при     │Вулканизация накладок и    │Удаление изношен-│

│   │            │            │      │ремонте камер             │заплат при ремонте камер   │ных манжет. Испы-│

│   │            │            │      │                          │                           │тание покрышек   │

│   │            │            │      │                          │                           │после ремонта.   │

│   │            │            │      │                          │                           │Вулканизация     │

│   │            │            │      │                          │                           │внутренних и     │

│   │            │            │      │                          │                           │наружных поверх- │

│   │            │            │      │                          │                           │ностей автопокры-│

│   │            │            │      │                          │                           │шек различных    │

│   │            │            │      │                          │                           │размеров. Вулка- │

│   │            │            │      │                          │                           │низация накладок │

│   │            │            │      │                          │                           │и заплат при     │

│   │            │            │      │                          │                           │ремонте камер    │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│39 │Электросвар-│Сварочные   │2     │Ручная электродуговая и   │Ручная электродуговая и    │Ручная электроду-│

│   │щик ручной  │работы      │      │газоэлектрическая сварка  │газоэлектрическая сварка   │говая и газоэлек-│

│   │сварки      │            │      │простых деталей и узлов.  │простых деталей и узлов.   │трическая сварка.│

│   │            │            │      │Наплавка простых неответ- │Наплавка простых неответ-  │Наплавка простых │

│   │            │            │      │ственных деталей. Сварка  │ственных деталей. Сварка   │неответственных  │

│   │            │            │      │кронштейнов подрамников,  │кузова                     │деталей          │

│   │            │            │      │автосамосвалов, планок,   │                           │                 │

│   │            │            │      │скоб, хомутов             │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│40 │То же       │То же       │3     │Подварка колодок тормоза  │Подварка колодок тормоза   │Подварка колодок │

│   │            │            │      │грузовых автомобилей,     │автомобилей, автобусов.    │тормоза прицепа  │

│   │            │            │      │кожухов, полуосей, заднего│Сварка кузова              │(полуприцепа).   │

│   │            │            │      │моста. Сварка кузова      │                           │Сварка кузова    │

│   │            │            │      │автосамосвалов            │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│41 │Газосварщик │-"-         │2     │Пайка горловины бензоба-  │Пайка горловины бензобаков.│Газовая сварка и │

│   │            │            │      │ков. Заварка трещин,      │Заварка трещин кронштейнов │плавка простых   │

│   │            │            │      │кронштейнов крепления     │крепления глушителя к      │деталей          │

│   │            │            │      │глушителя к раме автомоби-│кузову автомобиля,         │                 │

│   │            │            │      │ля. Сварка усилителей     │автобуса. Сварка усилителей│                 │

│   │            │            │      │крыльев                   │крыльев                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│42 │То же       │-"-         │3     │Сварка глушителя топливной│Сварка глушителя топливной │Заварка дефектов │

│   │            │            │      │и воздушной систем, рамок │и воздушной систем, заварка│простых деталей  │

│   │            │            │      │профильного окна кабины   │дефектов картера коробки,  │                 │

│   │            │            │      │водителя. Заварка трещин  │крышки картера, облицовки  │                 │

│   │            │            │      │облицовки радиатора,      │радиатора и других деталей │                 │

│   │            │            │      │дефектов горловины        │автомобиля и автобуса      │                 │

│   │            │            │      │маслонагревателя, картера │                           │                 │

│   │            │            │      │коробки, крышки картера   │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│43 │Медник      │Медницкие   │2     │Испытание радиатора, мас- │Испытание радиатора, масля-│Изготовление и   │

│   │            │работы      │      │ляного радиатора, радиа-  │ного радиатора, радиатора  │отжиг тормозных  │

│   │            │            │      │тора отопителя, топливного│отопителя, топливного бака │трубок           │

│   │            │            │      │бака под давлением.       │под давлением. Разборка    │                 │

│   │            │            │      │Разборка радиатора, пайка │радиатора, пайка трещин и  │                 │

│   │            │            │      │трещин и припайка заплат. │припайка заплат. Заглушка  │                 │

│   │            │            │      │Заглушка трубок радиатора.│трубок радиатора. Отпайка и│                 │

│   │            │            │      │Отпайка и снятие боковин  │снятие боковин масляного   │                 │

│   │            │            │      │масляного радиатора,      │радиатора, бачков радиато- │                 │

│   │            │            │      │бачков радиатора, радиа-  │ра, радиатора отопителя,   │                 │

│   │            │            │      │тора отопителя, горловины │горловины топливного бака и│                 │

│   │            │            │      │топливного бака и сетки   │сетки фильтра. Сборка      │                 │

│   │            │            │      │фильтра. Сборка топливного│топливного бака и фильтра  │                 │

│   │            │            │      │бака и фильтра            │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│44 │То же       │То же       │3     │Замена и пайка трубок     │Замена и пайка трубок      │-                │

│   │            │            │      │радиатора. Сборка радиа-  │радиатора. Сборка радиа-   │                 │

│   │            │            │      │тора, масляного радиатора │тора, масляного радиатора и│                 │

│   │            │            │      │и радиатора отопителя     │радиатора отопителя        │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│45 │Жестянщик   │Жестяницкие │2     │Прямолинейная ручная резка│Правка угольника внутренней│Правка держателя │

│   │            │работы      │      │листового металла и резка │обивки двери кабины, петли │заднего номерного│

│   │            │            │      │фасонных заготовок всех   │и упора двери люка колесо- │знака и брызго-  │

│   │            │            │      │размеров по шаблонам и    │держателя, накладки крыла. │виков            │

│   │            │            │      │разметке. Отрубка, опили- │Замена орнамента передка   │                 │

│   │            │            │      │вание и очистка деталей.  │двери мотоотсека, замка    │                 │

│   │            │            │      │Правка лопастей венти-    │двери люка колесодержателя,│                 │

│   │            │            │      │лятора, номерного знака,  │замка бокового окна, оси   │                 │

│   │            │            │      │жалюзи радиатора, кронш-  │навесной створки двери     │                 │

│   │            │            │      │тейна глушителя, держателя│                           │                 │

│   │            │            │      │заднего номерного знака.  │                           │                 │

│   │            │            │      │Изготовление брызговиков  │                           │                 │

│   │            │            │      │двигателя                 │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│46 │То же       │То же       │3     │Правка вмятин, изготов-   │Правка пластин жалюзи      │Правка вмятин,   │

│   │            │            │      │ление, приклепка и срубка │радиатора, колпака колеса, │вырезка повреж-  │

│   │            │            │      │заплат крыла, капота,     │рамки подвесного окна,     │денных мест,     │

│   │            │            │      │облицовки радиатора,      │орнамента двери мотоотсека,│изготовление и   │

│   │            │            │      │боковины кабины, двери    │габаритного профиля люка   │подгонка заплат  │

│   │            │            │      │кабины. Изготовление      │колесодержателя, панели    │под сварку       │

│   │            │            │      │хомута глушителя, крон-   │боковины, ободка фары.     │                 │

│   │            │            │      │штейна сигнала, хомута    │Разборка и сборка двери    │                 │

│   │            │            │      │топливного бака. Рихтовка,│кабины водителя, мотоотсека│                 │

│   │            │            │      │вырезка поврежденных мест,│и люка колесодержателя     │                 │

│   │            │            │      │изготовление и подгонка   │                           │                 │

│   │            │            │      │заплат под сварку         │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│47 │Жестянщик   │Жестяницкие │4     │-                         │Рихтовка и правка вмятин   │-                │

│   │            │работы      │      │                          │откосов крыши легкового    │                 │

│   │            │            │      │                          │автомобиля, крыльев,       │                 │

│   │            │            │      │                          │капота, передних и задних  │                 │

│   │            │            │      │                          │дверей, крышки багажника.  │                 │

│   │            │            │      │                          │Правка створчатой двери,   │                 │

│   │            │            │      │                          │панели двери кабины води-  │                 │

│   │            │            │      │                          │теля, дверки мотоотсека,   │                 │

│   │            │            │      │                          │люка колесодержателя,      │                 │

│   │            │            │      │                          │дверки люка аккумуляторных │                 │

│   │            │            │      │                          │батарей, панели угловой    │                 │

│   │            │            │      │                          │нижней левой или правой    │                 │

│   │            │            │      │                          │задка                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│48 │То же       │То же       │5     │-                         │Обшивка и рихтовка кузова и│-                │

│   │            │            │      │                          │крыльев легкового автомоби-│                 │

│   │            │            │      │                          │ля, а также изготовление   │                 │

│   │            │            │      │                          │днища                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│49 │Кузнец      │Кузнечно-   │2     │Ковка пусковой рукоятки   │Ковка пусковой рукоятки    │Ковка деталей    │

│   │ручной ковки│рессорные   │      │двигателя, деталей        │двигателя, деталей кузова, │платформы, хомута│

│   │            │работы      │      │платформы, хомута рессоры,│хомута рессоры. Разборка   │рессоры, крюка   │

│   │            │            │      │крюка запора борта. Правка│рессоры и комплектовка ее  │запора борта.    │

│   │            │            │      │рычага переключения       │деталями. Правка кронштей- │Разборка рессоры │

│   │            │            │      │передач, тяги, буксирного │нов переднего и заднего    │и укомплектовка  │

│   │            │            │      │крюка. Разборка рессоры и │буферов                    │ее деталями      │

│   │            │            │      │укомплектовка ее деталями │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│50 │То же       │То же       │3     │Правка фланца карданного  │Правка и отбортовка диска  │Правка и         │

│   │            │            │      │вала, рулевых тяг, вмятин │колеса, буферов, углового  │отбортовка диска │

│   │            │            │      │платформы, ковка рычага и │габаритного профиля        │колеса. Проверка │

│   │            │            │      │сектора рычага ручного    │передка. Ковка деталей     │упругости рессоры│

│   │            │            │      │тормоза. Переклепка ведо- │глушителя, подвески        │                 │

│   │            │            │      │мой конической шестерни   │автомобиля, ступицы заднего│                 │

│   │            │            │      │заднего моста, ковка      │колеса, кузова, кронштейна │                 │

│   │            │            │      │буксирного крюка, крон-   │крепления генератора.      │                 │

│   │            │            │      │штейнов кабины и подножки.│Проверка упругости рессоры │                 │

│   │            │            │      │Проверка упругости рессоры│                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│51 │-"-         │-"-         │4     │Правка продольной балки   │Правка деталей рамы.       │Правка деталей   │

│   │            │            │      │рамы. Изготовление        │Изготовление рессорных     │рамы. Изготовле- │

│   │            │            │      │усилительной коробки с    │листов                     │ние рессорных    │

│   │            │            │      │подгонкой по раме. Ковка и│                           │листов           │

│   │            │            │      │сварка деталей тормозной и│                           │                 │

│   │            │            │      │рычажной передачи.        │                           │                 │

│   │            │            │      │Изготовление рессорных    │                           │                 │

│   │            │            │      │листов                    │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│52 │Кузнец на   │То же       │2     │Разогрев печи, подача,    │Разогрев печи, подача, раз-│Разогрев печи,   │

│   │молотах и   │            │      │разгрузка и нагрев        │грузка и нагрев заготовок  │подача, разгрузка│

│   │прессах     │            │      │заготовок. Ковка деталей в│для ковки деталей.         │и нагрев загото- │

│   │            │            │      │качестве подручного       │Ковка деталей в качестве   │вок для ковки    │

│   │            │            │      │                          │подручного                 │деталей в качест-│

│   │            │            │      │                          │                           │ве подручного    │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│53 │То же       │-"-         │3     │Ковка и правка деталей    │Ковка и правка деталей     │Ковка и правка   │

│   │            │            │      │автосцепного устройства,  │рессорного подвешивания,   │деталей автосцеп-│

│   │            │            │      │рессорного подвешивания,  │тормозной рычажной переда- │ного устройства и│

│   │            │            │      │тормозной, рычажной       │чи, шестерен, шпонок, тяг  │рессорного       │

│   │            │            │      │передачи, шестерен,       │прямых и с несколькими     │подвешивания     │

│   │            │            │      │шпонок, тяг прямых и с    │перегибами                 │                 │

│   │            │            │      │несколькими перегибами.   │                           │                 │

│   │            │            │      │Гибка подножек и кронштей-│                           │                 │

│   │            │            │      │нов                       │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│54 │Кузнец на   │Кузнечно-   │4     │Ковка и правка деталей    │Ковка и правка деталей     │Ковка и правка   │

│   │молотах и   │рессорные   │      │тормозной рычажной        │тормозной и рычажной       │деталей тормозной│

│   │прессах     │работы      │      │передачи                  │передачи                   │системы          │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│55 │Слесарь     │Слесарно-   │1     │Опиливание простых        │Опиливание простых деталей,│Опиливание       │

│   │механосбо-  │механические│      │деталей, резка заготовок  │резка заготовок ручными    │простых деталей, │

│   │рочных работ│работы      │      │ручными ножовками, рубка  │ножовками, рубка зубилом,  │резка заготовок  │

│   │            │            │      │зубилом, зачистка заусен- │зачистка заусенцев, прогон-│ручными ножовка- │

│   │            │            │      │цев, прогонка резьбы,     │ка резьбы, сверление       │ми, рубка зуби-  │

│   │            │            │      │сверление отверстий по    │отверстий по кондуктору    │лом, зачистка за-│

│   │            │            │      │кондуктору                │                           │усенцев, прогонка│

│   │            │            │      │                          │                           │резьбы, сверление│

│   │            │            │      │                          │                           │отверстий по     │

│   │            │            │      │                          │                           │кондуктору       │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│56 │То же       │То же       │2     │Сверление отверстий и     │Сверление отверстий и      │Сверление отвер- │

│   │            │            │      │нарезание резьбы в неслож-│нарезание резьбы в неслож- │стий и нарезание │

│   │            │            │      │ных деталях, нарезание    │ных деталях, нарезание     │резьбы на тормоз-│

│   │            │            │      │резьбы на тормозной тяге  │резьбы на тормозной тяге   │ной тяге         │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│57 │Токарь      │-"-         │2     │Токарная обработка деталей│Токарная обработка деталей │Токарная обработ-│

│   │            │            │      │по 12 - 14-му квалитетам  │по 12 - 14-му квалитетам (5│ка деталей по 12 │

│   │            │            │      │(5 - 7-му классам         │- 7-му классам точности).  │- 14-му квалите- │

│   │            │            │      │точности). Сверление      │Сверление отверстий валика │там (5 - 7-му    │

│   │            │            │      │отверстий валика водяного │водяного насоса, валика    │классам точнос-  │

│   │            │            │      │насоса, валика ведущей    │ведущей шестерни масляного │ти). Токарная    │

│   │            │            │      │шестерни масляного насоса,│насоса, наконечника гибкого│обработка. Наре- │

│   │            │            │      │наконечника гибкого шланга│шланга тормозной системы.  │зание резьб и    │

│   │            │            │      │тормозной системы, пальца │Вытачивание тяги соединения│обточка под нап- │

│   │            │            │      │вилки штока тормозной     │двигателя с рамой, тяги    │лавку            │

│   │            │            │      │камеры. Вытачивание валика│выключения сцепления, оси  │                 │

│   │            │            │      │ведущей шестерни масляного│шестерни заднего хода      │                 │

│   │            │            │      │насоса, конической пробки │коробки передач, кольца    │                 │

│   │            │            │      │масляного канала оси блока│шкива генератора, пробки   │                 │

│   │            │            │      │шестерен заднего хода.    │маслоналивного отверстия   │                 │

│   │            │            │      │Нарезание резьб и обточка │картера рулевого механизма.│                 │

│   │            │            │      │деталей под наплавку.     │Нарезание резьб и обточка  │                 │

│   │            │            │      │Шлифовка оси блока        │деталей под наплавку.      │                 │

│   │            │            │      │шестерен заднего хода     │Шлифовка валика водяного   │                 │

│   │            │            │      │                          │насоса, оси шестерни       │                 │

│   │            │            │      │                          │заднего хода коробки       │                 │

│   │            │            │      │                          │передач                    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│58 │То же       │-"-         │3     │Токарная обработка деталей│Токарная обработка деталей │Токарная обработ-│

│   │            │            │      │по 8 - 11-му квалитетам (3│по 8 - 11-му квалитетам (3 │ка деталей по    │

│   │            │            │      │- 4-му классам точности). │- 4-му классам точности).  │8 - 11-му квали- │

│   │            │            │      │Правка центров и          │Правка центров и подрезание│тетам (3 - 4-му  │

│   │            │            │      │подрезание торца фланца   │торца фланца коленчатого   │классам точнос-  │

│   │            │            │      │коленчатого вала, шлифовка│вала, шлифовка валика      │ти). Обтачивание │

│   │            │            │      │валика водяного насоса,   │ведущей шестерни масляного │деталей после    │

│   │            │            │      │валика ведущей шестерни   │насоса, маховика, шеек     │наплавки и перек-│

│   │            │            │      │масляного насоса, нажим-  │крестовин кардана рулевого │лепки            │

│   │            │            │      │ного диска сцепления.     │механизма, барабана ручного│                 │

│   │            │            │      │Обтачивание деталей после │тормоза, диска сцепления.  │                 │

│   │            │            │      │наплавки и переклепки     │Обтачивание деталей после  │                 │

│   │            │            │      │                          │наплавки и переклепки      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│59 │-"-         │-"-         │4     │Токарная обработка и      │Токарная обработка и       │Токарная обработ-│

│   │            │            │      │доводка сложных деталей по│доводка сложных деталей по │ка и доводка     │

│   │            │            │      │7 - 10-му квалитетам (2 - │7 - 10-му квалитетам (2 -  │сложных деталей  │

│   │            │            │      │3-му классам точности).   │3-му классам точности).    │по 7 - 10-му     │

│   │            │            │      │Расточка гильз (блока)    │Расточка гильз (блока)     │квалитетам       │

│   │            │            │      │цилиндров, шлифовка       │цилиндров, шлифовка        │(2 - 3-му классам│

│   │            │            │      │коренных и шатунных шеек  │коренных и шатунных шеек   │точности)        │

│   │            │            │      │коленчатого вала, шеек    │коленчатого вала, шеек     │                 │

│   │            │            │      │распределительного вала   │распределительного вала    │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│60 │-"-         │-"-         │5     │Токарная обработка и      │Токарная обработка и       │-                │

│   │            │            │      │доводка сложных           │доводка сложных ответствен-│                 │

│   │            │            │      │ответственных деталей по 6│ных деталей по 6 - 7-му    │                 │

│   │            │            │      │- 7-му квалитетам (2-му   │квалитетам (2-му классу    │                 │

│   │            │            │      │классу точности).         │точности).                 │                 │

│   │            │            │      │Хонингование гильз        │Хонингование гильз         │                 │

│   │            │            │      │(цилиндров)               │(цилиндров)                │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│61 │Столяр      │Деревоотде- │2     │Разборка платформы        │-                          │Разборка платфор-│

│   │            │лочные рабо-│      │бокового борта, пола и    │                           │мы, бокового     │

│   │            │ты          │      │основания платформы,      │                           │борта,  пола и   │

│   │            │            │      │инструментального ящика.  │                           │основания плат-  │

│   │            │            │      │Замена бортовых петель,   │                           │формы. Замена    │

│   │            │            │      │петель крюка запора,      │                           │бортовых петель, │

│   │            │            │      │пальца бортовой петли     │                           │петель крюка     │

│   │            │            │      │                          │                           │запора, пальца   │

│   │            │            │      │                          │                           │бортовой петли   │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│62 │То же       │То же       │3     │Сборка боковых бортов,    │-                          │-                │

│   │            │            │      │пола и основания          │                           │                 │

│   │            │            │      │платформы. Установка и    │                           │                 │

│   │            │            │      │крепление переднего,      │                           │                 │

│   │            │            │      │заднего и боковых бортов. │                           │                 │

│   │            │            │      │Изготовление деревянных   │                           │                 │

│   │            │            │      │деталей платформы. Замена │                           │                 │

│   │            │            │      │и изготовление брусьев и  │                           │                 │

│   │            │            │      │досок                     │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│63 │Слесарь по  │Арматурные  │2     │Снятие стекла с рамками и │Снятие стекла с рамками и  │-                │

│   │ремонту     │работы      │      │окантовками двери кабины, │окантовками двери кабины,  │                 │

│   │автомобилей │            │      │арматуры. Снятие, разбор- │арматуры. Снятие и         │                 │

│   │            │            │      │ка, сборка с заменой      │установка замка двери,     │                 │

│   │            │            │      │деталей и установка замка │разборка и сборка замка    │                 │

│   │            │            │      │и петли двери кабины,     │двери с заменой деталей    │                 │

│   │            │            │      │стеклоподъемника, замка   │выключателя замка, защелки │                 │

│   │            │            │      │капота. Правка сектора    │замка двери, ограничителя  │                 │

│   │            │            │      │стеклоподъемника. Изготов-│двери, ручки двери,        │                 │

│   │            │            │      │ление рычага ограничителя │стеклоподъемника, замка    │                 │

│   │            │            │      │двери. Снятие и установка │капота, уплотнителя крышки │                 │

│   │            │            │      │защелки замка двери каби- │багажника, пепельницы      │                 │

│   │            │            │      │ны, ручки двери, уплотни- │                           │                 │

│   │            │            │      │теля, проема двери,       │                           │                 │

│   │            │            │      │пепельницы, крышки        │                           │                 │

│   │            │            │      │вентиляционного люка и ее │                           │                 │

│   │            │            │      │уплотнителя               │                           │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│64 │То же       │То же       │3     │Установка арматуры, стекла│Установка арматуры стекла с│-                │

│   │            │            │      │двери кабины с рамками и  │рамками двери и окантовка- │                 │

│   │            │            │      │окантовками. Снятие и     │ми, стекла номера маршрута,│                 │

│   │            │            │      │установка стекла ветрового│стекла задка бокового      │                 │

│   │            │            │      │окна, окна задка кабины и │(правое или левое), стекла │                 │

│   │            │            │      │опускного стекла двери    │окна двери кабины водителя,│                 │

│   │            │            │      │кабины                    │стекла правого бокового    │                 │

│   │            │            │      │                          │ветрового окна подвижного и│                 │

│   │            │            │      │                          │неподвижного, стекла двери │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│65 │Обойщик     │Обойные     │1     │Полная разборка и разбра- │Снятие окантовки, обивки,  │-                │

│   │            │работы      │      │ковка деталей подушки и   │ватника, декоративной      │                 │

│   │            │            │      │спинки сиденья, снятие    │накладки подушки и спинки  │                 │

│   │            │            │      │подлокотников дверей.     │сиденья автобуса, а у      │                 │

│   │            │            │      │Изготовление окантовки    │легковых автомобилей также │                 │

│   │            │            │      │обивки подушки и спинки   │заматрасовки (каркаса,     │                 │

│   │            │            │      │сиденья                   │пружины - "Москвич"),      │                 │

│   │            │            │      │                          │спинки и подушки переднего │                 │

│   │            │            │      │                          │и заднего сиденья, подло-  │                 │

│   │            │            │      │                          │котника, обивки и декора-  │                 │

│   │            │            │      │                          │тивной накладки двери      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│66 │То же       │То же       │2     │Изготовление обивки       │Замена губчатой резины     │-                │

│   │            │            │      │подушки и спинки сиденья в│основания подушки. Ремонт  │                 │

│   │            │            │      │сборе. Сборка подушки и   │металлических каркасов.    │                 │

│   │            │            │      │спинки сиденья из деталей.│Раскрой и пошив обивки.    │                 │

│   │            │            │      │Выкройка заплат.          │Разбраковка и укомплектовка│                 │

│   │            │            │      │Изготовление и замена     │новыми деталями и матери-  │                 │

│   │            │            │      │обивки крыши и боковины   │алами подушек и спинок     │                 │

│   │            │            │      │кабины, а также чехлов    │сидений. Установка замат-  │                 │

│   │            │            │      │радиатора и капота        │расовки, обивки, прокладки,│                 │

│   │            │            │      │                          │козырька на остов заднего  │                 │

│   │            │            │      │                          │сиденья, подлокотника      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│67 │-"-         │-"-         │3     │Внутренняя отделка кабины │Установка пружин в чехлы и │-                │

│   │            │            │      │и сиденья водителя        │сшив при замене пружин,    │                 │

│   │            │            │      │                          │соединение секций пружин.  │                 │

│   │            │            │      │                          │Укладка ватника, натяжка   │                 │

│   │            │            │      │                          │обивки с окантовкой.       │                 │

│   │            │            │      │                          │Установка декоративной     │                 │

│   │            │            │      │                          │накладки спинки сиденья и  │                 │

│   │            │            │      │                          │двери                      │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│68 │-"-         │-"-         │4     │-                         │-                          │Внутренняя       │

│   │            │            │      │                          │                           │отделка салонов  │

│   │            │            │      │                          │                           │автобусов и      │

│   │            │            │      │                          │                           │легкового        │

│   │            │            │      │                          │                           │автомобиля       │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│69 │Маляр       │Малярные    │1     │Очистка поверхностей      │-                          │Очистка поверх-  │

│   │            │работы      │      │деталей от окалины,       │                           │ностей деталей   │

│   │            │            │      │ржавчины, пыли и других   │                           │от ржавчины, пыли│

│   │            │            │      │налетов. Мойка деталей,   │                           │и других налетов.│

│   │            │            │      │подготовка поверхностей   │                           │Мойка деталей,   │

│   │            │            │      │под окраску, обезжиривание│                           │обезжиривание и  │

│   │            │            │      │и грунтование. Мойка и    │                           │грунтование,     │

│   │            │            │      │очистка пульверизатором,  │                           │подготовка       │

│   │            │            │      │кистью. Сушка окрашенных  │                           │поверхностей под │

│   │            │            │      │изделий. Растирание краски│                           │окраску. Простая │

│   │            │            │      │вручную                   │                           │окраска пульвери-│

│   │            │            │      │                          │                           │затором и кистью │

│   │            │            │      │                          │                           │деталей прицепа  │

│   │            │            │      │                          │                           │(полуприцепа).   │

│   │            │            │      │                          │                           │Сушка окрашенных │

│   │            │            │      │                          │                           │изделий          │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│70 │То же       │То же       │2     │Окраска отдельных         │Окраска отдельных агрегатов│Окраска отдельных│

│   │            │            │      │агрегатов. Нанесение      │и узлов. Нанесение надписей│агрегатов и      │

│   │            │            │      │надписей по трафарету     │по трафарету               │узлов. Нанесение │

│   │            │            │      │                          │                           │надписей по      │

│   │            │            │      │                          │                           │трафарету, полная│

│   │            │            │      │                          │                           │окраска прицепа  │

│   │            │            │      │                          │                           │(полуприцепа)    │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│71 │-"-         │-"-         │3     │Полная окраска автомобиля │Полная окраска автомобиля, │-                │

│   │            │            │      │и отдельных его деталей со│автобуса и отдельных их    │                 │

│   │            │            │      │снятием или частичным     │деталей со снятием или     │                 │

│   │            │            │      │снятием старой краски.    │частичным снятием старой   │                 │

│   │            │            │      │Простая шлифовка и        │краски. Простая шлифовка и │                 │

│   │            │            │      │полировка окрашенных      │полировка окрашенных       │                 │

│   │            │            │      │поверхностей              │поверхностей               │                 │

│   │            │            │      │                          │                           │                 │

│72 │-"-         │-"-         │4     │-                         │Выполнение сложной малярной│-                │

│   │            │            │      │                          │работы, связанной с высоко-│                 │

│   │            │            │      │                          │качественной окраской и    │                 │

│   │            │            │      │                          │отделкой поверхности в     │                 │

│   │            │            │      │                          │несколько тонов. Нанесение │                 │

│   │            │            │      │                          │рисунков на поверхность по │                 │

│   │            │            │      │                          │трафаретам в несколько     │                 │

│   │            │            │      │                          │тонов (свыше трех). Состав-│                 │

│   │            │            │      │                          │ление колеров. Шлифовка и  │                 │

│   │            │            │      │                          │отделка поверхности с      │                 │

│   │            │            │      │                          │лакировкой и полировкой    │                 │

└───┴────────────┴────────────┴──────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘

5. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

5.1. Подвижной состав выпуска 1972 г. и последующих лет

5.1.1. Грузовые автомобили с карбюраторными двигателями

Таблица 5.1

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬────────────┐

│ N │   Наименование работ и   │Разряд│         Бортовые автомобили          │Разряд│Автомобили-тягачи│Разряд│Автомобили- │

│п/п│        профессий         │работы│                                      │работы│                 │работы│ самосвалы  │

│   │                          │(рабо-├──────────────────────────────────────┤(рабо-├─────────────────┤(рабо-├────────────┤

│   │                          │чего) │         Грузоподъемность, т          │чего) │Масса полуприцепа│чего) │Грузоподъем-│

│   │                          │      │                                      │      │   с грузом, т   │      │ность, т    │

│   │                          │      ├─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┤      ├─────┬─────┬─────┤      ├────────────┤

│   │                          │      │ 0,4 │ 1,0 │ 2,5  │ 4,0  │ 5,0  │ 7,5 │      │6,0 -│12,0 │ до  │      │    5,0     │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │10,5 │     │18,5 │      │            │

│   │                          │      ├─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┤      ├─────┴─────┴─────┤      ├────────────┤

│   │                          │      │      Норматив численности, чел.      │      │    Норматив     │      │  Норматив  │

│   │                          │      │                                      │      │численности, чел.│      │численности,│

│   │                          │      │                                      │      │                 │      │    чел.    │

├───┼──────────────────────────┼──────┼─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼────────────┤

│   │Ежедневное обслуживание   │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │(ЕО)                      │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│1  │Уборочные работы          │1,0   │2,04 │2,93 │3,84  │4,04  │4,23  │5,18 │1,0   │3,84 │4,23 │5,18 │1,0   │4,23        │

│   │Мойщик-уборщик подвижного │1     │2,04 │2,93 │3,84  │4,04  │4,23  │5,18 │1     │3,84 │4,23 │5,18 │1     │4,23        │

│   │состава                   │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│2  │Моечные работы            │2,0   │0,36 │0,67 │0,96  │1,01  │1,06  │1,29 │2,0   │0,96 │1,06 │1,29 │2,0   │1,06        │

│   │Машинист моечных машин    │2     │0,36 │0,67 │0,96  │1,01  │1,06  │1,29 │2     │0,96 │1,06 │1,29 │2     │1,06        │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┤

│   │Итого по ЕО               │1,2   │2,40 │3,60 │4,80  │5,05  │5,29  │6,47 │1,2   │4,80 │5,29 │6,47 │1,2   │5,29        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Первое техническое        │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │обслуживание (ТО-1)       │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│1  │Контрольно-диагностические│3,8   │0,28 │0,19 │0,27  │0,24  │0,35  │0,49 │3,8   │0,53 │0,39 │0,55 │3,8   │0,40        │

│   │работы                    │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,02 │0,01 │0,02  │0,02  │0,02  │0,03 │2     │0,04 │0,03 │0,04 │2     │0,03        │

│   │автомобилей               │3     │0,07 │0,05 │0,07  │0,06  │0,09  │0,12 │3     │0,13 │0,09 │0,14 │3     │0,10        │

│   │                          │4     │0,14 │0,10 │0,13  │0,12  │0,18  │0,25 │4     │0,27 │0,20 │0,27 │4     │0,20        │

│   │                          │5     │0,05 │0,03 │0,05  │0,04  │0,06  │0,09 │5     │0,09 │0,07 │0,10 │5     │0,07        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│2  │Крепежные работы          │3,1   │1,01 │0,69 │0,96  │0,86  │1,24  │1,74 │3,1   │1,88 │1,37 │1,92 │3,1   │1,42        │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,20 │0,14 │0,19  │0,17  │0,25  │0,35 │2     │0,38 │0,27 │0,38 │2     │0,27        │

│   │автомобилей               │3     │0,56 │0,38 │0,53  │0,48  │0,68  │0,95 │3     │1,03 │0,76 │1,06 │3     │0,78        │

│   │                          │4     │0,20 │0,14 │0,19  │0,17  │0,25  │0,35 │4     │0,38 │0,27 │0,38 │4     │0,27        │

│   │                          │5     │0,05 │0,03 │0,05  │0,04  │0,06  │0,09 │5     │0,09 │0,07 │0,10 │5     │0,10        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│3  │Регулировочные работы     │4,1   │0,31 │0,21 │0,30  │0,27  │0,38  │0,55 │4,1   │0,58 │0,43 │0,60 │4,1   │0,45        │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,06 │0,04 │0,06  │0,05  │0,08  │0,11 │3     │0,12 │0,09 │0,12 │3     │0,09        │

│   │автомобилей               │4     │0,16 │0,11 │0,15  │0,14  │0,19  │0,28 │4     │0,29 │0,22 │0,30 │4     │0,23        │

│   │                          │5     │0,09 │0,06 │0,09  │0,08  │0,11  │0,16 │5     │0,17 │0,12 │0,18 │5     │0,13        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│4  │Смазочные и очистительные │1,8   │0,57 │0,39 │0,55  │0,49  │0,71  │0,99 │1,8   │1,07 │0,78 │1,10 │1,8   │0,81        │

│   │работы                    │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Смазчик                   │1     │0,11 │0,08 │0,11  │0,09  │0,14  │0,20 │1     │0,21 │0,16 │0,22 │1     │0,16        │

│   │                          │2     │0,46 │0,31 │0,44  │0,40  │0,57  │0,79 │2     │0,86 │0,62 │0,88 │2     │0,65        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│5  │Электротехнические работы │2,3   │0,35 │0,23 │0,33  │0,30  │0,42  │0,59 │2,3   │0,63 │0,47 │0,66 │2,3   │0,49        │

│   │Слесарь по ремонту автомо-│2     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,01 │2     │0,09 │0,07 │0,09 │2     │0,02        │

│   │билей                     │3     │0,17 │0,11 │0,16  │0,15  │0,21  │0,29 │3     │0,29 │0,22 │0,30 │3     │0,26        │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,06 │0,04 │0,06  │0,05  │0,07  │0,10 │1     │0,08 │0,06 │0,09 │1     │0,07        │

│   │                          │2     │0,11 │0,07 │0,10  │0,09  │0,13  │0,19 │2     │0,17 │0,12 │0,18 │2     │0,14        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│6  │Работы по обслуживанию    │2,7   │0,15 │0,10 │0,14  │0,13  │0,18  │0,25 │2,7   │0,27 │0,20 │0,28 │2,7   │0,21        │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │1,18  │1,02  │1,22  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,06 │0,04 │0,05  │0,05  │0,07  │0,10 │2     │0,08 │0,06 │0,08 │2     │0,07        │

│   │аппаратуре                │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │0,01  │0,01  │0,01  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │3     │0,09 │0,06 │0,09  │0,08  │0,11  │0,15 │3     │0,19 │0,14 │0,20 │3     │0,14        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │0,93  │0,81  │0,97  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │4     │     │     │-/0,12│-/0,10│-/0,12│     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │5     │     │     │-/0,12│-/0,10│-/0,12│     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,20 │0,14 │0,19  │0,17  │0,25  │0,35 │2,0   │0,38 │0,27 │0,38 │2,0   │0,28        │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,20 │0,14 │0,19  │0,17  │0,25  │0,35 │2     │0,38 │0,27 │0,38 │2     │0,28        │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┤

│   │Итого по ТО-1             │2,9   │2,87 │1,95 │2,74  │2,46  │3,53  │4,96 │2,9   │5,34 │3,91 │5,49 │2,9   │4,06        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │3,79  │3,36  │4,58  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Второе техническое        │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │обслуживание (ТО-2)       │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│1  │Контрольно-диагностические│3,7   │0,22 │0,24 │0,29  │0,26  │0,36  │0,53 │3,7   │0,32 │0,39 │0,58 │3,7   │0,41        │

│   │работы                    │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,02 │0,02 │0,03  │0,02  │0,03  │0,05 │2     │0,03 │0,03 │0,05 │2     │0,04        │

│   │автомобилей               │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,07 │0,07 │0,09  │0,08  │0,11  │0,16 │3     │0,10 │0,12 │0,17 │3     │0,12        │

│   │автомобилей               │4     │0,10 │0,11 │0,13  │0,12  │0,16  │0,24 │4     │0,14 │0,17 │0,26 │4     │0,18        │

│   │                          │5     │0,03 │0,04 │0,04  │0,04  │0,06  │0,08 │5     │0,05 │0,07 │0,10 │5     │0,07        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│2  │Крепежные работы          │3,1   │0,96 │1,08 │1,28  │1,12  │1,58  │2,31 │3,1   │1,40 │1,74 │2,54 │3,1   │1,80        │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,19 │0,22 │0,26  │0,22  │0,32  │0,46 │2     │0,28 │0,35 │0,51 │2     │0,36        │

│   │автомобилей               │3     │0,53 │0,59 │0,70  │0,62  │0,87  │1,27 │3     │0,77 │0,96 │1,39 │3     │0,99        │

│   │                          │4     │0,19 │0,22 │0,26  │0,22  │0,32  │0,46 │4     │0,28 │0,35 │0,51 │4     │0,36        │

│   │                          │5     │0,05 │0,05 │0,06  │0,06  │0,07  │0,12 │5     │0,07 │0,08 │0,13 │5     │0,09        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│3  │Регулировочные работы     │3,9   │0,49 │0,56 │0,65  │0,58  │0,81  │1,19 │3,9   │0,72 │0,89 │1,31 │3,9   │0,93        │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,12 │0,14 │0,16  │0,14  │0,20  │0,29 │3     │0,18 │0,22 │0,33 │3     │0,23        │

│   │автомобилей               │4     │0,27 │0,31 │0,36  │0,32  │0,45  │0,66 │4     │0,40 │0,49 │0,72 │4     │0,51        │

│   │Слесарь по ремонту        │5     │0,10 │0,11 │0,13  │0,12  │0,16  │0,24 │5     │0,14 │0,18 │0,26 │5     │0,19        │

│   │автомобилей               │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│4  │Смазочные и очистительные │1,8   │0,44 │0,49 │0,58  │0,51  │0,72  │1,06 │1,8   │0,84 │0,79 │1,16 │1,8   │0,82        │

│   │работы                    │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Смазчик                   │1     │0,09 │0,10 │0,12  │0,10  │0,14  │0,21 │1     │0,12 │0,16 │0,23 │1     │0,16        │

│   │                          │2     │0,35 │0,39 │0,46  │0,41  │0,58  │0,85 │2     │0,52 │0,63 │0,93 │2     │0,66        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│5  │Электротехнические работы │3,0   │0,27 │0,31 │0,36  │0,32  │0,44  │0,65 │3,0   │0,41 │0,49 │0,73 │3,0   │0,52        │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,01 │1     │0,004│0,004│0,01 │1     │0,01        │

│   │автомобилей               │2     │0,09 │0,10 │0,12  │0,10  │0,14  │0,21 │2     │0,126│0,156│0,23 │2     │0,15        │

│   │                          │3     │0,05 │0,06 │0,07  │0,06  │0,08  │0,12 │3     │0,08 │0,10 │0,15 │3     │0,10        │

│   │                          │4     │0,01 │0,02 │0,02  │0,02  │0,02  │0,03 │4     │0,02 │0,02 │0,04 │4     │0,03        │

│   │                          │5     │0,06 │0,07 │0,08  │0,07  │0,10  │0,15 │5     │0,10 │0,12 │0,17 │5     │0,13        │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,02  │0,03 │1     │0,02 │0,02 │0,03 │1     │0,02        │

│   │Аккумуляторщик            │2     │0,03 │0,03 │0,04  │0,04  │0,05  │0,07 │2     │0,04 │0,05 │0,07 │2     │0,06        │

│   │                          │3     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,02  │0,03 │3     │0,02 │0,02 │0,03 │3     │0,02        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│6  │Работы по обслуживанию    │3,3   │0,28 │0,31 │0,37  │0,33  │0,46  │0,67 │3,3   │0,41 │0,51 │0,74 │3,3   │0,52        │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │1,10  │0,96  │1,21  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,08 │0,09 │0,10  │0,09  │0,12  │0,18 │2     │0,11 │0,14 │0,20 │2     │0,14        │

│   │аппаратуре                │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │-     │-     │-     │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │3     │0,08 │0,09 │0,11  │0,09  │0,13  │0,20 │3     │0,12 │0,15 │0,22 │3     │0,15        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │0,22  │0,19  │0,24  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │4     │0,09 │0,10 │0,12  │0,11  │0,16  │0,22 │4     │0,13 │0,16 │0,24 │4     │0,17        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │0,88  │0,77  │0,97  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │5     │0,03 │0,03 │0,04  │0,04  │0,05  │0,07 │5     │0,05 │0,06 │0,08 │5     │0,06        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │-     │-     │-     │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,08 │0,09 │0,11  │0,10  │0,13  │0,20 │2,0   │0,12 │0,15 │0,22 │2,0   │0,15        │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,08 │0,09 │0,11  │0,10  │0,13  │0,20 │2     │0,12 │0,15 │0,22 │2     │0,15        │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┤

│   │Итого по ТО-2             │3,1   │2,74 │3,08 │3,64  │3,22  │4,50  │6,61 │3,1   │4,02 │4,96 │7,28 │3,1   │5,15        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │4,39  │3,85  │5,28  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Текущий ремонт (ТР)       │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│1  │Контрольно-диагностические│3,3   │0,29 │0,37 │0,37  │0,38  │0,41  │0,61 │3,3   │0,40 │0,45 │0,67 │3,3   │0,48        │

│   │и крепежные работы        │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,08 │0,10 │0,10  │0,10  │0,11  │0,16 │2     │0,11 │0,12 │0,18 │2     │0,13        │

│   │автомобилей               │3     │0,09 │0,10 │0,10  │0,11  │0,12  │0,18 │3     │0,12 │0,13 │0,20 │3     │0,14        │

│   │                          │4     │0,09 │0,13 │0,13  │0,13  │0,14  │0,20 │4     │0,13 │0,15 │0,22 │4     │0,16        │

│   │                          │5     │0,03 │0,04 │0,04  │0,04  │0,04  │0,07 │5     │0,04 │0,05 │0,07 │5     │0,05        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│2  │Регулировочные работы     │3,9   │0,15 │0,18 │0,18  │0,19  │0,21  │0,30 │3,9   │0,20 │0,23 │0,35 │3,9   │0,24        │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,06 │0,08 │0,08  │0,08  │0,09  │0,13 │3     │0,08 │0,10 │0,15 │3     │0,10        │

│   │автомобилей               │4     │0,05 │0,06 │0,06  │0,07  │0,07  │0,11 │4     │0,07 │0,08 │0,12 │4     │0,08        │

│   │                          │5     │0,03 │0,03 │0,03  │0,03  │0,04  │0,04 │5     │0,03 │0,03 │0,05 │5     │0,04        │

│   │Слесарь по ремонту        │6     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,02 │6     │0,02 │0,02 │0,03 │6     │0,02        │

│   │автомобилей               │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│3  │Разборочно-сборочные      │3,3   │5,13 │6,60 │6,60  │6,78  │7,33  │11,00│3,3   │7,14 │8,06 │12,07│3,3   │8,37        │

│   │работы                    │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,42 │0,53 │0,53  │0,54  │0,58  │0,88 │1     │0,57 │0,64 │0,96 │1     │0,67        │

│   │автомобилей               │2     │1,18 │1,52 │1,52  │1,56  │1,68  │2,52 │2     │1,64 │1,64 │2,78 │2     │1,90        │

│   │                          │3     │1,23 │1,58 │1,58  │1,62  │1,76  │2,63 │3     │1,72 │2,03 │2,90 │3     │2,02        │

│   │                          │4     │1,12 │1,45 │1,45  │1,50  │1,61  │2,42 │4     │1,57 │1,79 │2,66 │4     │1,85        │

│   │                          │5     │0,97 │1,26 │1,26  │1,28  │1,40  │2,10 │5     │1,36 │1,63 │2,29 │5     │1,60        │

│   │                          │6     │0,20 │0,26 │0,26  │0,28  │0,30  │0,44 │6     │0,28 │0,33 │0,48 │6     │0,33        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│4  │Агрегатные работы         │3,6   │2,63 │3,39 │3,39  │3,48  │3,77  │5,65 │3,6   │3,67 │4,12 │6,21 │3,6   │4,33        │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,13 │0,17 │0,17  │0,18  │0,19  │0,28 │1     │0,18 │0,20 │0,32 │1     │0,21        │

│   │автомобилей               │2     │0,56 │0,72 │0,72  │0,73  │0,79  │1,18 │2     │0,79 │0,87 │1,30 │2     │0,91        │

│   │                          │3     │0,58 │0,74 │0,74  │0,75  │0,83  │1,24 │3     │0,80 │0,91 │1,36 │3     │0,96        │

│   │                          │4     │0,53 │0,68 │0,68  │0,70  │0,75  │1,13 │4     │0,73 │0,83 │1,24 │4     │0,86        │

│   │                          │5     │0,68 │0,88 │0,88  │0,90  │0,98  │1,47 │5     │0,95 │1,07 │1,61 │5     │1,13        │

│   │Слесарь по ремонту        │6     │0,15 │0,20 │0,20  │0,22  │0,23  │0,35 │6     │0,22 │0,24 │0,37 │6     │0,26        │

│   │автомобилей               │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│5  │Электротехнические работы │3,3   │1,02 │1,30 │1,30  │1,33  │1,42  │2,18 │3,3   │1,41 │1,58 │2,38 │3,3   │1,64        │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,07 │0,09 │0,09  │0,09  │0,10  │0,15 │1     │0,10 │0,11 │0,17 │1     │0,11        │

│   │автомобилей               │2     │0,20 │0,26 │0,26  │0,27  │0,29  │0,44 │2     │0,29 │0,30 │0,46 │2     │0,33        │

│   │                          │3     │0,24 │0,30 │0,30  │0,31  │0,33  │0,50 │3     │0,31 │0,35 │0,53 │3     │0,39        │

│   │                          │4     │0,25 │0,32 │0,32  │0,33  │0,35  │0,53 │4     │0,31 │0,35 │0,53 │4     │0,40        │

│   │                          │5     │0,21 │0,28 │0,28  │0,28  │0,30  │0,46 │5     │0,29 │0,32 │0,48 │5     │0,35        │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,02 │1     │0,02 │0,03 │0,04 │1     │0,01        │

│   │                          │2     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,02 │2     │0,02 │0,03 │0,04 │2     │0,01        │

│   │                          │3     │0,02 │0,02 │0,02  │0,02  │0,02  │0,04 │3     │0,05 │0,06 │0,09 │3     │0,03        │

│   │                          │4     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,02 │4     │0,02 │0,03 │0,04 │4     │0,01        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│6  │Работы по ремонту         │3,5   │0,60 │0,77 │0,77  │0,80  │0,85  │1,28 │3,5   │0,82 │0,94 │1,40 │3,5   │0,97        │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │2,85  │2,87  │2,93  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,13 │0,16 │0,16  │0,16  │0,17  │0,25 │2     │0,17 │0,18 │0,28 │2     │0,20        │

│   │аппаратуре                │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │-     │-     │-     │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │3     │0,16 │0,20 │0,20  │0,21  │0,23  │0,35 │3     │0,22 │0,25 │0,38 │3     │0,26        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │2,42  │2,44  │2,49  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │4     │0,18 │0,23 │0,23  │0,26  │0,27  │0,40 │4     │0,25 │0,30 │0,43 │4     │0,30        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │0,43  │0,43  │0,44  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │5     │0,13 │0,18 │0,18  │0,17  │0,18  │0,28 │5     │0,18 │0,21 │0,31 │5     │0,21        │

│   │                          │      │     │     │----  │----  │----  │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │-     │-     │-     │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,15 │0,19 │0,19  │0,20  │0,42  │0,64 │2,0   │0,41 │0,47 │0,70 │2,0   │0,49        │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,15 │0,19 │0,19  │0,20  │0,42  │0,64 │2     │0,41 │0,47 │0,70 │2     │0,49        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│8  │Шиноремонтные             │2,5   │0,15 │0,19 │0,19  │0,19  │0,21  │0,32 │2,5   │0,20 │0,23 │0,35 │2,5   │0,24        │

│   │(вулканизационные) работы │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Ремонтировщик резиновых   │2     │0,07 │0,09 │0,09  │0,09  │0,10  │0,15 │2     │0,09 │0,11 │0,16 │2     │0,11        │

│   │изделий                   │3     │0,08 │0,10 │0,10  │0,10  │0,11  │0,17 │3     │0,11 │0,12 │0,19 │3     │0,13        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│9  │Медницкие работы          │2,4   │0,30 │0,39 │0,39  │0,39  │0,42  │0,64 │2,4   │0,41 │0,47 │0,70 │2,4   │0,49        │

│   │Медник                    │2     │0,19 │0,25 │0,25  │0,25  │0,27  │0,41 │2     │0,26 │0,30 │0,45 │2     │0,31        │

│   │                          │3     │0,11 │0,14 │0,14  │0,14  │0,15  │0,23 │3     │0,15 │0,17 │0,25 │3     │0,18        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│10 │Жестяницкие работы        │2,3   │0,29 │0,37 │0,37  │0,38  │0,41  │0,63 │2,3   │0,40 │0,46 │0,69 │2,3   │0,48        │

│   │Жестянщик                 │2     │0,21 │0,28 │0,28  │0,29  │0,31  │0,47 │2     │0,30 │0,34 │0,51 │2     │0,36        │

│   │                          │3     │0,08 │0,09 │0,09  │0,09  │0,10  │0,16 │3     │0,10 │0,12 │0,18 │3     │0,12        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│11 │Сварочные работы          │2,9   │0,29 │0,37 │0,37  │0,39  │0,41  │0,63 │2,9   │0,40 │0,46 │0,68 │2,9   │0,47        │

│   │Электросварщик ручной     │2     │0,01 │0,02 │0,02  │0,02  │0,02  │0,03 │2     │0,02 │0,02 │0,03 │2     │0,02        │

│   │сварки                    │3     │0,12 │0,15 │0,15  │0,16  │0,17  │0,25 │3     │0,16 │0,19 │0,28 │3     │0,19        │

│   │Газосварщик               │2     │0,02 │0,02 │0,02  │0,02  │0,02  │0,04 │2     │0,03 │0,03 │0,04 │2     │0,03        │

│   │                          │3     │0,14 │0,18 │0,18  │0,19  │0,20  │0,31 │3     │0,19 │0,22 │0,33 │3     │0,23        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│12 │Кузнечно-рессорные работы │2,6   │0,43 │0,57 │0,57  │0,59  │0,63  │0,96 │2,7   │0,62 │0,69 │1,05 │2,7   │0,73        │

│   │Кузнец ручной ковки       │2     │0,12 │0,15 │0,15  │0,16  │0,17  │0,26 │2     │0,17 │0,19 │0,28 │2     │0,19        │

│   │                          │3     │0,08 │0,11 │0,11  │0,11  │0,12  │0,18 │3     │0,12 │0,13 │0,20 │3     │0,14        │

│   │                          │4     │0,03 │0,04 │0,04  │0,05  │0,05  │0,08 │4     │0,05 │0,05 │0,08 │4     │0,06        │

│   │Кузнец на молотах и       │2     │0,09 │0,12 │0,12  │0,12  │0,13  │0,19 │2     │0,12 │0,14 │0,22 │2     │0,15        │

│   │прессах                   │3     │0,08 │0,11 │0,11  │0,11  │0,12  │0,18 │3     │0,12 │0,13 │0,20 │3     │0,14        │

│   │                          │4     │0,03 │0,04 │0,04  │0,04  │0,04  │0,07 │4     │0,04 │0,05 │0,07 │4     │0,05        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│13 │Слесарно-механические     │3,2   │1,91 │1,81 │2,25  │2,32  │2,51  │3,77 │3,2   │2,45 │2,75 │4,14 │3,2   │2,89        │

│   │работы                    │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│   │Слесарь механосборочных   │1     │0,09 │0,09 │0,11  │0,12  │0,12  │0,19 │1     │0,12 │0,13 │0,21 │1     │0,15        │

│   │работ                     │2     │0,25 │0,23 │0,29  │0,30  │0,33  │0,49 │2     │0,32 │0,36 │0,54 │2     │0,38        │

│   │Токарь                    │2     │0,29 │0,27 │0,34  │0,35  │0,37  │0,56 │2     │0,37 │0,41 │0,62 │2     │0,43        │

│   │                          │3     │0,44 │0,42 │0,52  │0,53  │0,58  │0,87 │3     │0,56 │0,64 │0,95 │3     │0,66        │

│   │                          │4     │0,52 │0,49 │0,61  │0,63  │0,68  │1,02 │4     │0,66 │0,74 │1,12 │4     │0,78        │

│   │                          │5     │0,32 │0,31 │0,38  │0,39  │0,43  │0,64 │5     │0,42 │0,47 │0,70 │5     │0,49        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│14 │Деревоотделочные работы   │2,6   │0,44 │0,46 │0,56  │0,58  │0,63  │0,94 │2,6   │0,61 │0,69 │1,03 │2,6   │0,72        │

│   │Столяр                    │2     │0,18 │0,19 │0,23  │0,24  │0,26  │0,38 │2     │0,25 │0,28 │0,42 │2     │0,29        │

│   │                          │3     │0,26 │0,27 │0,33  │0,34  │0,37  │0,56 │3     │0,36 │0,41 │0,61 │3     │0,43        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│15 │Арматурные работы         │2,7   │0,14 │0,15 │0,19  │0,19  │0,21  │0,31 │2,7   │0,20 │0,23 │0,34 │2,7   │0,23        │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,05 │0,05 │0,07  │0,07  │0,08  │0,11 │2     │0,07 │0,08 │0,12 │2     │0,08        │

│   │автомобилей               │3     │0,09 │0,10 │0,12  │0,12  │0,13  │0,20 │3     │0,13 │0,15 │0,22 │3     │0,15        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│16 │Обойные работы            │2,6   │0,15 │0,15 │0,18  │0,19  │0,20  │0,31 │2,6   │0,20 │0,23 │0,34 │2,6   │0,24        │

│   │Обойщик                   │1     │0,01 │0,01 │0,01  │0,01  │0,01  │0,02 │1     │0,01 │0,02 │0,02 │1     │0,02        │

│   │                          │2     │0,04 │0,04 │0,05  │0,05  │0,05  │0,08 │2     │0,05 │0,06 │0,09 │2     │0,06        │

│   │                          │3     │0,10 │0,10 │0,12  │0,13  │0,14  │0,21 │3     │0,14 │0,15 │0,23 │3     │0,16        │

│   │                          │      │     │     │      │      │      │     │      │     │     │     │      │            │

│17 │Малярные работы           │2,6   │0,74 │0,77 │0,97  │0,98  │1,06  │1,60 │2,6   │1,04 │1,18 │1,76 │2,6   │1,23        │

│   │Маляр                     │1     │0,04 │0,05 │0,06  │0,06  │0,06  │0,09 │1     │0,06 │0,07 │0,10 │1     │0,07        │

│   │                          │2     │0,22 │0,23 │0,29  │0,29  │0,32  │0,48 │2     │0,27 │0,31 │0,46 │2     │0,32        │

│   │                          │3     │0,48 │0,49 │0,62  │0,63  │0,68  │1,03 │3     │0,71 │0,80 │1,20 │3     │0,84        │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┤

│   │Итого по ТР               │3,2   │14,81│18,03│18,84 │19,36 │21,10 │31,77│3,2   │20,58│23,24│34,86│3,2   │24,24       │

│   │                          │      │     │     │----- │----- │----- │     │      │     │     │     │      │            │

│   │                          │      │     │     │20,94 │21,47 │23,04 │     │      │     │     │     │      │            │

└───┴──────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┘

Таблица 5.2

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────┬─────┬────────────┐

│ N │  Наименование профессий  │Раз- │        Бортовые автомобили         │Раз- │Автомобили-тягачи│Раз- │Автомобили- │

│п/п│                          │ряд  │                                    │ряд  │                 │ряд  │ самосвалы  │

│   │                          │рабо-├────────────────────────────────────┤рабо-├─────────────────┤рабо-├────────────┤

│   │                          │чего │         Грузоподъемность, т        │чего │Масса полуприцепа│чего │Грузоподъем-│

│   │                          │     │                                    │     │   с грузом, т   │     │ность, т    │

│   │                          │     ├─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤     ├─────┬─────┬─────┤     ├────────────┤

│   │                          │     │ 0,4 │ 1,0 │ 2,5  │ 4,0 │ 5,0 │ 7,5 │     │6,0 -│12,0 │ до  │     │    5,0     │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │10,5 │     │18,5 │     │            │

│   │                          │     ├─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤     ├─────┴─────┴─────┤     ├────────────┤

│   │                          │     │     Норматив численности, чел.     │     │    Норматив     │     │  Норматив  │

│   │                          │     │                                    │     │численности, чел.│     │численности,│

│   │                          │     │                                    │     │                 │     │    чел.    │

├───┼──────────────────────────┼─────┼─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┼─────┼─────┬─────┬─────┼─────┼────────────┤

│1  │Слесарь по ремонту        │1    │0,64 │0,79 │0,81  │0,84 │0,89 │1,35 │1    │0,87 │0,97 │1,49 │1    │1,03        │

│   │автомобилей               │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│2  │                          │2    │2,50 │2,96 │3,13  │3,12 │3,53 │5,24 │2    │3,59 │3,67 │5,79 │2    │4,02        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│3  │                          │3    │3,37 │3,77 │4,11  │3,99 │4,83 │7,09 │3    │5,05 │5,41 │7,82 │3    │5,53        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│4  │                          │4    │2,85 │3,31 │3,54  │3,49 │4,12 │6,10 │4    │4,26 │4,55 │6,68 │4    │4,70        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│5  │                          │5    │2,08 │2,53 │2,63  │2,63 │2,98 │4,46 │5    │2,99 │3,37 │4,89 │5    │3,47        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│6  │                          │6    │0,37 │0,47 │0,47  │0,51 │0,54 │0,81 │6    │0,52 │0,59 │0,88 │6    │0,61        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │3,4  │11,81│13,83│14,69 │14,58│16,89│25,05│3,4  │17,28│18,56│27,55│3,4  │19,36       │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│7  │Слесарь по ремонту автомо-│1    │0,08 │0,10 │0,10  │0,10 │0,11 │0,16 │1    │0,104│0,114│0,18 │1    │0,12        │

│   │билей (электротехнические │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │работы)                   │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│8  │                          │2    │0,30 │0,37 │0,39  │0,38 │0,44 │0,66 │2    │0,506│0,526│0,78 │2    │0,50        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│9  │                          │3    │0,46 │0,47 │0,53  │0,52 │0,62 │0,91 │3    │0,68 │0,67 │0,98 │3    │0,75        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│10 │                          │4    │0,26 │0,34 │0,34  │0,35 │0,37 │0,56 │4    │0,33 │0,37 │0,57 │4    │0,43        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│11 │                          │5    │0,27 │0,35 │0,36  │0,35 │0,40 │0,61 │5    │0,39 │0,44 │0,65 │5    │8,48        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │3,3  │1,37 │1,63 │1,72  │1,70 │1,94 │2,90 │3,3  │2,01 │2,12 │3,16 │3,3  │2,28        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│12 │Аккумуляторщик            │1    │0,08 │0,06 │0,08  │0,07 │0,10 │0,15 │1    │0,12 │0,11 │0,16 │1    │0,10        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│13 │                          │2    │0,15 │0,11 │0,15  │0,14 │0,19 │0,28 │2    │0,23 │0,20 │0,29 │2    │0,21        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│14 │                          │3    │0,03 │0,03 │0,03  │0,03 │0,04 │0,07 │3    │0,07 │0,08 │0,12 │3    │0,05        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│15 │                          │4    │0,01 │0,01 │0,01  │0,01 │0,01 │0,02 │4    │0,02 │0,03 │0,04 │4    │0,01        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │1,9  │0,27 │0,21 │0,27  │0,25 │0,34 │0,52 │1,9  │0,44 │0,42 │0,61 │1,9  │0,37        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│16 │Слесарь по топливной      │2    │0,27 │0,29 │0,31  │0,30 │0,36 │0,53 │2    │0,36 │0,38 │0,56 │2    │0,41        │

│   │аппаратуре                │     │     │     │----  │---- │---- │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │0,01  │0,01 │0,01 │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│17 │                          │3    │0,33 │0,35 │0,40  │0,38 │0,47 │0,70 │3    │0,53 │0,54 │0,80 │3    │0,55        │

│   │                          │     │     │     │----  │---- │---- │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │3,57  │3,44 │3,70 │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│18 │                          │4    │0,27 │0,33 │0,35  │0,37 │0,43 │0,62 │4    │0,38 │0,46 │0,67 │4    │0,47        │

│   │                          │     │     │     │----  │---- │---- │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │1,43  │1,30 │1,53 │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│19 │                          │5    │0,16 │0,21 │0,22  │0,21 │0,23 │0,35 │5    │0,23 │0,27 │0,39 │5    │0,27        │

│   │                          │     │     │     │----  │---- │---- │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │0,12  │0,10 │0,12 │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │3,3  │1,03 │1,18 │1,28  │1,26 │1,49 │2,20 │3,3  │1,50 │1,65 │2,42 │3,3  │1,70        │

│   │                          │     │     │     │----  │---- │---- │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │5,13  │4,85 │5,36 │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│20 │Монтировщик шин           │2    │0,43 │0,42 │0,49  │0,47 │0,80 │1,19 │2    │0,91 │0,89 │1,30 │2    │0,92        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│21 │Ремонтировщик резиновых   │2    │0,07 │0,09 │0,09  │0,09 │0,10 │0,15 │2    │0,09 │0,11 │0,16 │2    │0,11        │

│   │изделий                   │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│22 │То же                     │3    │0,08 │0,10 │0,10  │0,10 │0,11 │0,17 │3    │0,11 │0,12 │0,19 │3    │0,13        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,1  │0,58 │0,61 │0,68  │0,66 │1,01 │1,51 │2,1  │1,11 │1,12 │1,65 │2,1  │1,16        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│23 │Медник                    │2    │0,19 │0,25 │0,25  │0,25 │0,27 │0,41 │2    │0,26 │0,30 │0,45 │2    │0,31        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│24 │                          │3    │0,11 │0,14 │0,14  │0,14 │0,15 │0,23 │3    │0,15 │0,17 │0,25 │3    │0,18        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,4  │0,30 │0,39 │0,39  │0,39 │0,42 │0,64 │2,4  │0,41 │0,47 │0,70 │2,4  │0,49        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│25 │Медник                    │2    │0,21 │0,28 │0,28  │0,29 │0,31 │0,47 │2    │0,30 │0,34 │0,51 │2    │0,36        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│26 │                          │3    │0,08 │0,09 │0,09  │0,09 │0,10 │0,16 │3    │0,10 │0,12 │0,18 │3    │0,12        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,3  │0,29 │0,37 │0,37  │0,38 │0,41 │0,63 │2,3  │0,40 │0,46 │0,69 │2,3  │0,48        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│27 │Электросварщик ручной     │2    │0,01 │0,02 │0,02  │0,02 │0,02 │0,03 │2    │0,02 │0,02 │0,03 │2    │0,02        │

│   │сварки                    │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│28 │                          │3    │0,12 │0,15 │0,15  │0,16 │0,17 │0,25 │3    │0,16 │0,19 │0,28 │3    │0,19        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,9  │0,13 │0,17 │0,17  │0,18 │0,19 │0,28 │2,9  │0,18 │0,21 │0,31 │2,9  │0,21        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│29 │Газосварщик               │2    │0,02 │0,02 │0,02  │0,02 │0,02 │0,04 │2    │0,03 │0,03 │0,04 │2    │0,03        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│30 │                          │3    │0,14 │0,18 │0,18  │0,19 │0,20 │0,31 │3    │0,19 │0,22 │0,33 │3    │0,23        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,9  │0,16 │0,20 │0,20  │0,21 │0,22 │0,35 │2,9  │0,22 │0,25 │0,37 │2,9  │0,26        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│31 │Кузнец ручной ковки       │2    │0,12 │0,15 │0,15  │0,16 │0,17 │0,26 │2    │0,17 │0,19 │0,28 │2    │0,19        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│32 │                          │3    │0,08 │0,11 │0,11  │0,11 │0,12 │0,18 │3    │0,12 │0,13 │0,20 │3    │0,14        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│33 │                          │4    │0,03 │0,04 │0,04  │0,05 │0,05 │0,08 │4    │0,05 │0,05 │0,08 │4    │0,06        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,23 │0,30 │0,30  │0,32 │0,34 │0,52 │2,7  │0,34 │0,37 │0,56 │2,7  │0,39        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│34 │Кузнец на молотах и       │2    │0,09 │0,12 │0,12  │0,12 │0,13 │0,19 │2    │0,12 │0,14 │0,22 │2    │0,15        │

│   │прессах                   │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│35 │                          │3    │0,08 │0,11 │0,11  │0,11 │0,12 │0,18 │3    │0,12 │0,13 │0,20 │3    │0,14        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│36 │                          │4    │0,03 │0,04 │0,04  │0,04 │0,04 │0,07 │4    │0,04 │0,05 │0,07 │4    │0,05        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,20 │0,27 │0,27  │0,27 │0,29 │0,44 │2,7  │0,28 │0,32 │0,49 │2,7  │0,34        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│37 │Токарь                    │2    │0,29 │0,27 │0,34  │0,35 │0,37 │0,56 │2    │0,37 │0,41 │0,62 │2    │0,43        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│38 │                          │3    │0,44 │0,42 │0,52  │0,53 │0,58 │0,87 │3    │0,56 │0,64 │0,95 │3    │0,66        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│39 │                          │4    │0,52 │0,49 │0,61  │0,63 │0,68 │1,02 │4    │0,66 │0,74 │1,12 │4    │0,78        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│40 │                          │5    │0,32 │0,31 │0,38  │0,39 │0,43 │0,64 │5    │0,42 │0,47 │0,70 │5    │0,49        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │3,6  │1,57 │1,49 │1,85  │1,90 │2,06 │3,09 │3,6  │2,01 │2,26 │3,39 │3,6  │2,36        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│41 │Столяр                    │2    │0,18 │0,19 │0,23  │0,24 │0,26 │0,38 │2    │0,25 │0,28 │0,42 │2    │0,29        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│42 │                          │3    │0,26 │0,27 │0,33  │0,34 │0,37 │0,56 │3    │0,36 │0,41 │0,61 │3    │0,43        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,44 │0,46 │0,56  │0,58 │0,63 │0,94 │2,6  │0,61 │0,69 │1,03 │2,6  │0,72        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│43 │Слесарь по ремонту автомо-│2    │0,05 │0,05 │0,07  │0,07 │0,08 │0,11 │2    │0,07 │0,08 │0,12 │2    │0,08        │

│   │билей (арматурные работы) │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│44 │                          │3    │0,09 │0,10 │0,12  │0,12 │0,13 │0,20 │3    │0,13 │0,15 │0,22 │3    │0,15        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,14 │0,15 │0,19  │0,19 │0,21 │0,31 │2,7  │0,20 │0,23 │0,34 │2,7  │0,23        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│45 │Обойщик                   │1    │0,01 │0,01 │0,01  │0,01 │0,01 │0,02 │1    │0,01 │0,02 │0,02 │1    │0,02        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│46 │                          │2    │0,04 │0,04 │0,05  │0,05 │0,05 │0,08 │2    │0,05 │0,06 │0,09 │2    │0,06        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│47 │                          │3    │0,10 │0,10 │0,12  │0,13 │0,14 │0,21 │3    │0,14 │0,15 │0,23 │3    │0,16        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,15 │0,15 │0,18  │0,19 │0,20 │0,31 │2,6  │0,20 │0,23 │0,34 │2,6  │0,24        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│48 │Маляр                     │1    │0,04 │0,05 │0,06  │0,06 │0,06 │0,09 │1    │0,06 │0,07 │0,10 │1    │0,07        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│49 │                          │2    │0,22 │0,23 │0,29  │0,29 │0,32 │0,48 │2    │0,27 │0,31 │0,46 │2    │0,32        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│50 │                          │3    │0,48 │0,49 │0,62  │0,63 │0,68 │1,03 │3    │0,71 │0,80 │1,20 │3    │0,84        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,74 │0,77 │0,97  │0,98 │1,06 │1,60 │2,6  │1,04 │1,18 │1,76 │2,6  │1,23        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│51 │Машинист моечных машин    │1    │2,04 │2,93 │3,84  │4,04 │4,23 │5,18 │1    │3,84 │4,23 │5,18 │1    │4,23        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│52 │                          │2    │0,36 │0,67 │0,96  │1,01 │1,06 │1,29 │2    │0,96 │1,06 │1,29 │2    │1,06        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│53 │Смазчик                   │1    │0,20 │0,18 │0,23  │0,19 │0,28 │0,41 │1    │0,33 │0,32 │0,45 │1    │0,32        │

│   │                          │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │            │

│54 │                          │2    │0,81 │0,70 │0,90  │0,81 │1,15 │1,64 │2    │1,38 │1,25 │1,81 │2    │1,31        │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│   │Итого                     │1,3  │3,41 │4,48 │5,93  │6,05 │6,72 │8,52 │1,3  │6,51 │6,86 │8,73 │1,3  │6,92        │

├───┴──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤

│Всего на ТО и ТР              │3,0  │22,82│26,66│30,02 │30,09│34,42│49,81│3,0  │34,74│37,40│54,10│3,0  │38,74       │

└──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘

5.1.2. Грузовые автомобили с дизельными двигателями

Таблица 5.3

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬────────────┬──────┬───────────────────────────────┐

│ N │   Наименование работ и   │Разряд│    Бортовые     │Разряд│Автомобили- │Разряд│     Автомобили-самосвалы      │

│п/п│        профессий         │работы│   автомобили    │работы│тягачи      │работы│                               │

│   │                          │(рабо-├─────────────────┤(рабо-├────────────┤(рабо-├───────────────────────────────┤

│   │                          │чего) │Грузоподъемность,│чего) │   Масса    │чего) │      Грузоподъемность, т      │

│   │                          │      │       т         │      │полуприцепа │      │                               │

│   │                          │      │                 │      │с грузом, т │      │                               │

│   │                          │      ├─────┬─────┬─────┤      ├──────┬─────┤      ├─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤

│   │                          │      │ 8,0 │12,0 │20,0 │      │ 19,1 │25,7 │      │ 8,0 │10,0 │12,0 │ 27,0 │ 40,0 │

│   │                          │      ├─────┴─────┴─────┤      ├──────┴─────┤      ├─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤

│   │                          │      │    Норматив     │      │  Норматив  │      │  Норматив численности, чел.   │

│   │                          │      │численности, чел.│      │численности,│      │                               │

│   │                          │      │                 │      │    чел.    │      │                               │

├───┼──────────────────────────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼──────┬─────┼──────┼─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤

│   │Ежедневное обслуживание   │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │(ЕО)                      │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│1  │Уборочные работы          │1,0   │2,88 │4,80 │31,71│1,0   │5,28  │5,28 │1,0   │3,31 │5,52 │5,52 │11,53 │11,53 │

│   │Мойщик-уборщик подвижного │1     │2,88 │4,80 │31,71│1     │5,28  │5,28 │1     │3,31 │5,52 │5,52 │11,53 │11,53 │

│   │состава                   │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│2  │Моечные работы            │2,0   │0,72 │1,20 │7,92 │2,0   │1,32  │1,32 │2,0   │0,83 │1,38 │1,38 │2,88  │2,88  │

│   │Машинист моечных машин    │2     │0,72 │1,20 │7,92 │2     │1,32  │1,32 │2     │0,83 │1,38 │1,38 │2,88  │2,88  │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого по ЕО               │1,2   │3,60 │6,0  │39,63│1,2   │6,60  │6,0  │1,2   │4,14 │6,90 │6,90 │14,41 │14,41 │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Первое техническое        │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │обслуживание (ТО-1)       │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│1  │Контрольно-диагностические│4,0   │0,45 │0,46 │2,12 │4,0   │0,29  │0,46 │4,0   │0,45 │0,29 │0,46 │1,97  │2,0   │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,02 │0,02 │0,11 │2     │0,01  │0,02 │2     │0,02 │0,01 │0,02 │0,10  │0,10  │

│   │автомобилей               │3     │0,12 │0,13 │0,57 │3     │0,08  │0,13 │3     │0,12 │0,08 │0,13 │0,53  │0,54  │

│   │                          │4     │0,16 │0,16 │0,74 │4     │0,10  │0,16 │4     │0,16 │0,10 │0,16 │0,69  │0,70  │

│   │                          │5     │0,15 │0,15 │0,70 │5     │0,10  │0,15 │5     │0,15 │0,10 │0,15 │0,65  │0,66  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│2  │Крепежные работы          │3,1   │1,56 │1,60 │10,95│3,1   │1,04  │1,60 │3,1   │1,56 │1,04 │1,60 │10,18 │10,34 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,31 │0,32 │2,19 │2     │0,21  │0,32 │2     │0,31 │0,21 │0,32 │2,04  │2,07  │

│   │автомобилей               │3     │0,86 │0,88 │6,02 │3     │0,57  │0,88 │3     │0,86 │0,57 │0,88 │5,59  │5,68  │

│   │                          │4     │0,31 │0,32 │2,19 │4     │0,21  │0,32 │4     │0,31 │0,21 │0,32 │2,04  │2,07  │

│   │                          │5     │0,08 │0,08 │0,55 │5     │0,05  │0,08 │5     │0,08 │0,05 │0,08 │0,51  │0,52  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│3  │Регулировочные работы     │4,1   │0,48 │0,50 │2,74 │4,1   │0,33  │0,50 │4,1   │0,48 │0,33 │0,50 │2,54  │2,58  │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,10 │0,10 │0,55 │3     │0,07  │0,10 │3     │0,10 │0,07 │0,10 │0,51  │0,52  │

│   │автомобилей               │4     │0,24 │0,25 │1,37 │4     │0,17  │0,25 │4     │0,24 │0,17 │0,25 │1,27  │1,29  │

│   │                          │5     │0,14 │0,15 │0,82 │5     │0,09  │0,15 │5     │0,14 │0,09 │0,15 │0,76  │0,77  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│4  │Смазочные и очистительные │1,9   │0,89 │0,92 │6,99 │1,9   │0,59  │0,92 │1,9   │0,89 │0,59 │0,92 │6,50  │6,60  │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Смазчик                   │1     │0,06 │0,06 │0,49 │1     │0,04  │0,06 │1     │0,06 │0,04 │0,06 │0,45  │0,46  │

│   │                          │2     │0,83 │0,86 │6,50 │2     │0,55  │0,86 │2     │0,83 │0,55 │0,86 │6,05  │6,14  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│5  │Электротехнические работы │2,2   │0,54 │0,56 │2,77 │2,2   │0,37  │0,56 │2,2   │0,54 │0,37 │0,56 │2,57  │2,60  │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,02 │0,02 │0,08 │2     │0,01  │0,02 │2     │0,02 │0,01 │0,02 │0,07  │0,07  │

│   │автомобилей               │3     │0,18 │0,18 │0,90 │3     │0,12  │0,18 │3     │0,18 │0,12 │0,18 │0,84  │0,85  │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,05 │0,06 │0,28 │1     │0,04  │0,06 │1     │0,05 │0,04 │0,06 │0,26  │0,26  │

│   │                          │2     │0,29 │0,30 │1,51 │2     │0,20  │0,30 │2     │0,29 │0,20 │0,30 │1,40  │1,42  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│6  │Работы по обслуживанию    │2,8   │0,23 │0,23 │1,86 │2,8   │0,15  │0,23 │2,8   │0,23 │0,15 │0,23 │1,73  │1,76  │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,04 │0,04 │0,33 │2     │0,03  │0,04 │2     │0,04 │0,03 │0,04 │0,31  │0,32  │

│   │аппаратуре                │3     │0,19 │0,19 │1,53 │3     │0,12  │0,19 │3     │0,19 │0,12 │0,19 │1,42  │1,44  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,31 │0,32 │3,04 │2,0   │0,21  │0,32 │2,0   │0,31 │0,21 │0,32 │2,83  │2,87  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,31 │0,32 │3,04 │2     │0,21  │0,32 │2     │0,31 │0,21 │0,32 │2,83  │2,87  │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого по ТО-1             │2,9   │4,46 │4,59 │30,47│2,9   │2,98  │4,59 │2,9   │4,46 │2,98 │4,59 │28,32 │28,75 │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Второе техническое        │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │обслуживание (ТО-2)       │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│1  │Контрольно-диагностические│3,8   │0,45 │0,48 │0,66 │3,8   │0,45  │0,45 │3,8   │0,45 │0,47 │0,47 │1,15  │1,15  │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,07 │0,07 │0,10 │2     │0,07  │0,07 │2     │0,07 │0,07 │0,07 │0,17  │0,17  │

│   │автомобилей               │3     │0,09 │0,10 │0,13 │3     │0,07  │0,07 │3     │0,09 │0,09 │0,09 │0,23  │0,23  │

│   │                          │4     │0,14 │0,15 │0,21 │4     │0,15  │0,15 │4     │0,14 │0,15 │0,15 │0,37  │0,37  │

│   │                          │5     │0,15 │0,16 │0,22 │5     │0,16  │0,16 │5     │0,15 │0,16 │0,16 │0,38  │0,38  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│2  │Крепежные работы          │3,1   │2,00 │2,13 │6,60 │3,1   │2,10  │2,10 │3,1   │1,96 │2,09 │2,09 │11,61 │11,65 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,40 │0,43 │1,32 │2     │0,42  │0,42 │2     │0,39 │0,42 │0,42 │2,32  │2,33  │

│   │автомобилей               │3     │1,10 │1,17 │3,63 │3     │1,16  │1,16 │3     │1,08 │1,15 │1,15 │6,39  │6,41  │

│   │                          │4     │0,40 │0,43 │1,32 │4     │0,42  │0,42 │4     │0,39 │0,42 │0,42 │2,32  │2,33  │

│   │                          │5     │0,10 │0,10 │0,33 │5     │0,10  │0,10 │5     │0,10 │0,10 │0,10 │0,58  │0,58  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│3  │Регулировочные работы     │4,0   │1,02 │1,09 │2,64 │4,0   │1,08  │1,09 │4,0   │1,01 │1,08 │1,09 │4,64  │4,65  │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,13 │0,14 │0,34 │3     │0,14  │0,14 │3     │0,13 │0,15 │0,15 │0,60  │0,61  │

│   │автомобилей               │4     │0,77 │0,82 │1,98 │4     │0,81  │0,82 │4     │0,76 │0,80 │0,81 │3,48  │3,48  │

│   │                          │5     │0,12 │0,13 │0,32 │5     │0,13  │0,13 │5     │0,12 │0,13 │0,13 │0,56  │0,56  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│4  │Смазочные и очистительные │1,8   │0,91 │0,97 │2,47 │1,8   │0,96  │0,94 │1,8   │0,89 │0,95 │0,95 │4,36  │4,37  │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Смазчик                   │1     │0,14 │0,15 │0,39 │1     │0,15  │0,13 │1     │0,14 │0,15 │0,15 │0,70  │0,70  │

│   │                          │2     │0,77 │0,82 │2,08 │2     │0,81  │0,81 │2     │0,75 │0,80 │0,80 │3,66  │3,67  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│5  │Электротехнические работы │3,0   │0,56 │0,59 │1,32 │3,0   │0,59  │0,60 │3,0   │0,58 │0,58 │0,58 │2,29  │2,34  │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,03 │0,03 │0,06 │1     │0,03  │0,03 │1     │0,03 │0,03 │0,03 │0,11  │0,12  │

│   │автомобилей               │2     │0,08 │0,08 │0,18 │2     │0,08  │0,06 │2     │0,08 │0,08 │0,08 │0,32  │0,33  │

│   │                          │3     │0,08 │0,09 │0,20 │3     │0,09  │0,09 │3     │0,08 │0,09 │0,09 │0,34  │0,35  │

│   │                          │4     │0,12 │0,13 │0,28 │4     │0,12  │0,13 │4     │0,12 │0,12 │0,12 │0,48  │0,49  │

│   │                          │5     │0,07 │0,07 │0,16 │5     │0,07  │0,07 │5     │0,07 │0,07 │0,07 │0,27  │0,28  │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,04 │0,04 │0,09 │1     │0,04  │0,04 │1     │0,04 │0,04 │0,04 │0,16  │0,16  │

│   │                          │2     │0,03 │0,03 │0,08 │2     │0,04  │0,04 │2     │0,03 │0,03 │0,03 │0,14  │0,14  │

│   │                          │3     │0,11 │0,12 │0,27 │3     │0,12  │0,12 │3     │0,11 │0,12 │0,12 │0,47  │0,47  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│6  │Работы по обслуживанию    │3,4   │0,57 │0,62 │2,52 │3,4   │0,60  │0,60 │3,4   │0,57 │0,60 │0,60 │4,45  │4,46  │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,15 │0,16 │0,66 │2     │0,16  │0,16 │2     │0,15 │0,16 │0,16 │0,16  │0,16  │

│   │аппаратуре                │3     │0,20 │0,22 │0,88 │3     │0,21  │0,21 │3     │0,20 │0,21 │0,21 │1,56  │1,56  │

│   │                          │4     │0,08 │0,09 │0,35 │4     │0,08  │0,08 │4     │0,08 │0,08 │0,08 │0,62  │0,62  │

│   │                          │5     │0,14 │0,15 │0,63 │5     │0,15  │0,15 │5     │0,14 │0,15 │0,15 │1,11  │1,12  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,17 │0,18 │0,33 │2,0   │0,18  │0,18 │2,0   │0,17 │0,18 │0,18 │0,58  │0,58  │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,17 │0,18 │0,33 │2     │0,18  │0,18 │2     │0,17 │0,18 │0,18 │0,58  │0,58  │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого по ТО-2             │3,1   │5,69 │6,06 │16,54│3,1   │5,97  │5,97 │3,1   │5,61 │5,94 │5,95 │29,08 │29,20 │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Текущий ремонт (ТР)       │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│1  │Контрольно-диагностические│3,5   │0,63 │0,65 │1,72 │3,5   │0,98  │0,71 │3,5   │0,72 │1,02 │0,74 │2,13  │2,61  │

│   │работы и крепежные        │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,14 │0,14 │0,38 │2     │0,22  │0,16 │2     │0,16 │0,22 │0,16 │0,47  │0,57  │

│   │автомобилей               │3     │0,15 │0,16 │0,41 │3     │0,23  │0,17 │3     │0,17 │0,25 │0,18 │0,51  │0,63  │

│   │                          │4     │0,20 │0,21 │0,55 │4     │0,31  │0,22 │4     │0,23 │0,33 │0,24 │0,68  │0,84  │

│   │                          │5     │0,14 │0,14 │0,38 │5     │0,22  │0,16 │5     │0,16 │0,22 │0,16 │0,47  │0,57  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│2  │Регулировочные работы     │4,4   │0,31 │0,33 │2,57 │4,4   │0,49  │0,36 │4,4   │0,36 │0,51 │0,37 │3,2   │3,92  │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,08 │0,08 │0,64 │3     │0,12  │0,09 │3     │0,09 │0,13 │0,09 │0,80  │0,98  │

│   │автомобилей               │4     │0,09 │0,09 │0,72 │4     │0,14  │0,10 │4     │0,10 │0,14 │0,11 │0,89  │1,1   │

│   │                          │5     │0,07 │0,08 │0,62 │5     │0,12  │0,09 │5     │0,09 │0,12 │0,09 │0,77  │0,94  │

│   │                          │6     │0,07 │0,08 │0,59 │6     │0,11  │0,08 │6     │0,08 │0,12 │0,08 │0,74  │0,90  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│3  │Разборочно-сборочные      │3,5   │11,00│11,36│27,48│3,5   │17,13 │12,49│3,5   │12,64│17,91│13,07│34,09 │41,8  │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,88 │0,91 │2,20 │1     │1,37  │1,00 │1     │1,01 │1,43 │1,04 │2,73  │3,34  │

│   │автомобилей               │2     │1,65 │1,70 │4,12 │2     │2,57  │1,88 │2     │1,80 │2,69 │1,96 │5,11  │6,27  │

│   │                          │3     │2,97 │3,07 │7,42 │3     │4,62  │3,37 │3     │3,41 │4,84 │3,53 │9,21  │11,29 │

│   │                          │4     │2,53 │2,61 │6,32 │4     │3,94  │2,87 │4     │2,91 │4,12 │3,01 │7,84  │9,61  │

│   │                          │5     │2,20 │2,27 │5,50 │5     │3,43  │2,50 │5     │2,53 │3,58 │2,61 │6,82  │8,36  │

│   │                          │6     │0,77 │0,80 │1,92 │6     │1,20  │0,87 │6     │0,88 │1,25 │0,92 │2,38  │2,93  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│4  │Агрегатные работы         │3,7   │5,65 │5,84 │15,46│3,7   │8,81  │6,43 │3,7   │6,50 │9,21 │6,71 │19,18 │23,51 │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,34 │0,35 │0,93 │1     │0,53  │0,39 │1     │0,39 │0,55 │0,40 │1,15  │1,41  │

│   │автомобилей               │2     │1,13 │1,17 │3,09 │2     │1,76  │1,29 │2     │1,30 │1,84 │1,34 │3,84  │4,70  │

│   │                          │3     │1,24 │1,29 │3,40 │3     │1,94  │1,41 │3     │1,43 │2,03 │1,48 │4,22  │5,17  │

│   │                          │4     │1,13 │1,17 │3,09 │4     │1,76  │1,29 │4     │1,30 │1,84 │1,34 │3,84  │4,70  │

│   │                          │5     │0,96 │0,99 │2,63 │5     │1,50  │1,09 │5     │1,11 │1,57 │1,14 │3,26  │4,00  │

│   │                          │6     │0,85 │0,87 │2,32 │6     │1,32  │0,96 │6     │0,97 │1,38 │1,01 │2,87  │3,53  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│5  │Электротехнические работы │3,4   │2,19 │2,27 │5,17 │3,4   │3,43  │2,49 │3,4   │2,54 │3,58 │2,59 │6,42  │7,88  │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,02 │0,02 │0,05 │1     │0,03  │0,02 │1     │0,02 │0,03 │0,02 │0,06  │0,08  │

│   │автомобилей               │2     │0,13 │0,14 │0,31 │2     │0,20  │0,15 │2     │0,15 │0,21 │0,15 │0,38  │0,47  │

│   │                          │3     │0,37 │0,38 │0,87 │3     │0,58  │0,42 │3     │0,43 │0,61 │0,44 │1,08  │1,33  │

│   │                          │4     │0,50 │0,52 │1,18 │4     │0,79  │0,57 │4     │0,58 │0,82 │0,60 │1,47  │1,80  │

│   │                          │5     │0,48 │0,50 │1,13 │5     │0,75  │0,55 │5     │0,55 │0,79 │0,57 │1,41  │1,72  │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,18 │0,18 │0,42 │1     │0,28  │0,20 │1     │0,21 │0,29 │0,21 │0,52  │0,64  │

│   │                          │2     │0,22 │0,23 │0,53 │2     │0,35  │0,25 │2     │0,26 │0,36 │0,26 │0,65  │0,80  │

│   │                          │3     │0,16 │0,16 │0,37 │3     │0,24  │0,18 │3     │0,18 │0,25 │0,18 │0,46  │0,56  │

│   │                          │4     │0,13 │0,14 │0,31 │4     │0,21  │0,15 │4     │0,16 │0,22 │0,16 │0,39  │0,48  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│6  │Работы по ремонту         │3,9   │1,25 │1,29 │3,44 │3,9   │1,96  │1,43 │3,9   │1,44 │2,04 │1,49 │4,25  │5,22  │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,09 │0,09 │0,24 │2     │0,14  │0,10 │2     │0,10 │0,14 │0,10 │0,30  │0,36  │

│   │автомобилей               │3     │0,31 │0,32 │0,86 │3     │0,49  │0,36 │3     │0,36 │0,51 │0,37 │1,06  │1,31  │

│   │                          │4     │0,45 │0,47 │1,24 │4     │0,70  │0,51 │4     │0,52 │0,74 │0,54 │1,53  │1,88  │

│   │                          │5     │0,40 │0,41 │1,10 │5     │0,63  │0,46 │5     │0,46 │0,65 │0,48 │1,36  │1,67  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,31 │0,32 │8,58 │2,0   │0,49  │0,36 │2,00  │0,36 │0,51 │0,37 │10,65 │13,06 │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,31 │0,32 │8,58 │2     │0,49  │0,36 │2     │0,36 │0,51 │0,37 │10,65 │13,06 │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│8  │Шиноремонтные             │2,5   │0,31 │0,33 │1,76 │2,5   │0,49  │0,36 │2,5   │0,36 │0,52 │0,38 │2,18  │2,67  │

│   │(вулканизационные) работы │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Ремонтировщик резиновых   │2     │0,14 │0,15 │0,81 │2     │0,22  │0,16 │2     │0,16 │0,23 │0,17 │0,98  │1,20  │

│   │изделий                   │3     │0,17 │0,18 │0,95 │3     │0,27  │0,20 │3     │0,20 │0,29 │0,21 │1,20  │1,47  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│9  │Сварочные работы          │2,9   │0,63 │0,65 │2,60 │2,9   │0,98  │0,71 │2,9   │0,73 │1,03 │0,75 │3,23  │3,95  │

│   │Электросварщик ручной     │2     │0,03 │0,03 │0,13 │2     │0,20  │0,14 │2     │0,15 │0,21 │0,15 │0,65  │0,80  │

│   │сварки                    │3     │0,29 │0,30 │1,18 │3     │0,30  │0,22 │3     │0,22 │0,31 │0,23 │0,98  │1,20  │

│   │Газосварщик               │2     │0,04 │0,04 │0,18 │2     │0,19  │0,14 │2     │0,14 │0,20 │0,15 │0,64  │0,78  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │                          │3     │0,27 │0,28 │1,11 │3     │0,29  │0,21 │3     │0,22 │0,31 │0,22 │0,96  │1,17  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│10 │Медницкие работы          │2,4   │0,64 │0,66 │1,75 │2,4   │1,00  │0,72 │2,4   │0,73 │1,05 │0,76 │2,18  │2,66  │

│   │Медник                    │2     │0,36 │0,37 │0,98 │2     │0,56  │0,40 │2     │0,41 │0,59 │0,43 │1,22  │1,49  │

│   │                          │3     │0,28 │0,29 │0,77 │3     │0,44  │0,32 │3     │0,32 │0,46 │0,33 │0,96  │1,17  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│11 │Жестяницкие работы        │2,4   │0,62 │0,65 │2,57 │2,4   │0,97  │0,72 │2,4   │0,72 │1,02 │0,74 │3,19  │3,91  │

│   │Жестянщик                 │2     │0,36 │0,38 │1,49 │2     │0,56  │0,42 │2     │0,42 │0,59 │0,43 │1,85  │2,27  │

│   │                          │3     │0,26 │0,27 │1,08 │3     │0,41  │0,30 │3     │0,30 │0,43 │0,31 │1,34  │1,64  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│12 │Кузнечно-рессорные работы │2,7   │0,96 │1,00 │2,63 │2,7   │1,48  │1,09 │2,7   │1,11 │1,56 │1,15 │3,26  │4,00  │

│   │Кузнец ручной ковки       │2     │0,26 │0,27 │0,71 │2     │0,40  │0,29 │2     │0,30 │0,42 │0,31 │0,88  │1,08  │

│   │                          │3     │0,18 │0,19 │0,50 │3     │0,28  │0,21 │3     │0,21 │0,30 │0,22 │0,62  │0,76  │

│   │                          │4     │0,08 │0,08 │0,21 │4     │0,12  │0,09 │4     │0,09 │0,12 │0,09 │0,26  │0,32  │

│   │Кузнец на молотах и       │2     │0,19 │0,20 │0,53 │2     │0,30  │0,22 │2     │0,22 │0,31 │0,23 │0,65  │0,80  │

│   │прессах                   │3     │0,18 │0,19 │0,50 │3     │0,28  │0,21 │3     │0,21 │0,30 │0,22 │0,62  │0,76  │

│   │                          │4     │0,07 │0,07 │0,18 │4     │0,10  │0,07 │4     │0,08 │0,11 │0,08 │0,23  │0,28  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│13 │Слесарно-механические     │3,2   │3,77 │3,88 │6,00 │3,2   │5,86  │4,27 │3,2   │4,33 │6,14 │4,47 │7,45  │9,14  │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│   │Слесарь механосборочных   │1     │0,19 │0,19 │0,30 │1     │0,29  │0,21 │1     │0,22 │0,31 │0,22 │0,37  │0,46  │

│   │работ                     │2     │0,49 │0,51 │0,78 │2     │0,76  │0,56 │2     │0,56 │0,80 │0,58 │0,97  │1,19  │

│   │Токарь                    │2     │0,56 │0,58 │0,90 │2     │0,88  │0,64 │2     │0,65 │0,92 │0,67 │1,12  │1,37  │

│   │                          │3     │0,87 │0,89 │1,38 │3     │1,35  │0,98 │3     │0,99 │1,41 │1,03 │1,71  │2,10  │

│   │                          │4     │1,02 │1,05 │1,62 │4     │1,59  │1,15 │4     │1,17 │1,66 │1,21 │2,01  │2,47  │

│   │                          │5     │0,64 │0,66 │1,02 │5     │0,99  │0,73 │5     │0,74 │1,04 │0,76 │1,27  │1,55  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│14 │Деревоотделочные работы   │2,7   │0,94 │0,97 │-    │2,7   │1,47  │1,07 │2,7   │1,08 │1,53 │1,11 │-     │-     │

│   │Столяр                    │2     │0,28 │0,29 │-    │2     │0,60  │0,44 │2     │0,32 │0,46 │0,33 │-     │-     │

│   │                          │3     │0,66 │0,68 │-    │3     │0,87  │0,63 │3     │0,76 │1,07 │0,78 │-     │-     │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│15 │Арматурные работы         │2,6   │0,31 │0,32 │0,86 │2,6   │0,48  │0,35 │2,6   │0,36 │0,51 │0,37 │1,07  │1,30  │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,12 │0,13 │0,34 │2     │0,19  │0,14 │2     │0,14 │0,20 │0,15 │0,43  │0,52  │

│   │автомобилей               │3     │0,19 │0,19 │0,52 │3     │0,29  │0,21 │3     │0,22 │0,31 │0,22 │0,64  │0,78  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│16 │Обойные работы            │2,6   │0,31 │0,32 │0,85 │2,6   │0,49  │0,36 │2,6   │0,36 │0,52 │0,37 │1,06  │1,30  │

│   │Обойщик                   │1     │0,01 │0,01 │0,03 │1     │0,004 │0,003│1     │0,01 │0,02 │0,01 │0,03  │0,04  │

│   │                          │2     │0,11 │0,12 │0,31 │2     │0,196 │0,147│2     │0,13 │0,19 │0,14 │0,39  │0,48  │

│   │                          │3     │0,19 │0,19 │0,51 │3     │0,29  │0,21 │3     │0,22 │0,31 │0,22 │0,64  │0,78  │

│   │                          │      │     │     │     │      │      │     │      │     │     │     │      │      │

│17 │Малярные работы           │2,5   │1,60 │1,66 │2,64 │2,5   │2,49  │1,82 │2,5   │1,84 │2,61 │1,90 │3,27  │4,00  │

│   │Маляр                     │1     │0,06 │0,07 │0,11 │1     │0,12  │0,09 │1     │0,07 │0,10 │0,07 │0,13  │0,16  │

│   │                          │2     │0,61 │0,63 │1,00 │2     │0,97  │0,71 │2     │0,74 │1,05 │0,76 │1,31  │1,60  │

│   │                          │3     │0,93 │0,96 │1,53 │3     │1,40  │1,02 │3     │1,03 │1,46 │1,07 │1,83  │2,24  │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого по ТР               │3,3   │31,43│32,50│86,08│3,3   │49,00 │35,74│3,3   │36,18│51,27│37,34│106,81│130,93│

└───┴──────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

Таблица 5.4

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬─────┬──────────────────┬─────┬────────────┬─────┬───────────────────────────────┐

│ N │  Наименование профессий  │Раз- │     Бортовые     │Раз- │Автомобили- │Раз- │     Автомобили-самосвалы      │

│п/п│                          │ряд  │    автомобили    │ряд  │тягачи      │ряд  │                               │

│   │                          │рабо-├──────────────────┤рабо-├────────────┤рабо-├───────────────────────────────┤

│   │                          │чего │Грузоподъемность, │чего │   Масса    │чего │      Грузоподъемность, т      │

│   │                          │     │        т         │     │полуприцепа │     │                               │

│   │                          │     │                  │     │с грузом, т │     │                               │

│   │                          │     ├─────┬─────┬──────┤     ├──────┬─────┤     ├─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤

│   │                          │     │ 8,0 │12,0 │ 20,0 │     │ 19,1 │25,7 │     │ 8,0 │10,0 │12,0 │ 27,0 │ 40,0 │

│   │                          │     ├─────┴─────┴──────┤     ├──────┴─────┤     ├─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤

│   │                          │     │     Норматив     │     │  Норматив  │     │  Норматив численности, чел.   │

│   │                          │     │численности, чел. │     │численности,│     │                               │

│   │                          │     │                  │     │    чел.    │     │                               │

├───┼──────────────────────────┼─────┼─────┬─────┬──────┼─────┼──────┬─────┼─────┼─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤

│1  │Слесарь по ремонту        │1    │1,41 │1,45 │3,43  │1    │2,19  │1,60 │1    │1,62 │2,29 │1,66 │4,25  │5,21  │

│   │автомобилей               │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│2  │                          │2    │4,21 │4,37 │12,09 │2    │6,02  │4,73 │2    │4,71 │6,25 │4,87 │15,02 │17,40 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│3  │                          │3    │6,85 │7,13 │23,11 │3    │9,00  │7,52 │3    │7,48 │9,35 │7,77 │28,59 │32,06 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│4  │                          │4    │5,97 │6,21 │18,49 │4    │8,02  │6,60 │4    │6,54 │8,28 │6,80 │23,42 │26,49 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│5  │                          │5    │4,11 │4,25 │12,07 │5    │5,90  │4,61 │5    │4,63 │6,12 │4,77 │14,76 │17,34 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│6  │                          │6    │1,69 │1,75 │4,83  │6    │2,63  │1,01 │6    │1,93 │2,75 │2,01 │5,89  │7,36  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │3,5  │24,24│25,16│74,02 │3,5  │33,76 │26,97│3,5  │26,91│35,04│27,88│92,03 │105,86│

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│7  │Слесарь по ремонту автомо-│1    │0,05 │0,05 │0,11  │1    │0,06  │0,05 │1    │0,06 │0,06 │0,05 │0,17  │0,20  │

│   │билей (электротехнические │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │работы)                   │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│8  │                          │2    │0,23 │0,24 │0,57  │2    │0,29  │0,25 │2    │0,25 │0,30 │0,25 │0,77  │0,87  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│9  │                          │3    │0,63 │0,65 │1,97  │3    │0,79  │0,69 │3    │0,69 │0,82 │0,71 │2,26  │2,53  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│10 │                          │4    │0,62 │0,65 │1,46  │4    │0,91  │0,70 │4    │0,70 │0,94 │0,72 │1,95  │2,29  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│11 │                          │5    │0,55 │0,57 │1,29  │5    │0,82  │0,62 │5    │0,62 │0,86 │0,64 │1,68  │2,00  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │3,7  │2,08 │2,16 │5,40  │3,7  │2,87  │2,31 │3,7  │2,31 │2,98 │2,37 │6,83  │7,89  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│12 │Аккумуляторщик            │1    │0,27 │0,28 │0,79  │1    │0,36  │0,30 │1    │0,30 │0,37 │0,31 │0,94  │1,06  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│13 │                          │2    │0,54 │0,56 │2,12  │2    │0,59  │0,59 │2    │0,58 │0,59 │0,59 │2,19  │2,36  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│14 │                          │3    │0,27 │0,28 │0,64  │3    │0,36  │0,30 │3    │0,29 │0,37 │0,30 │0,93  │1,03  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│15 │                          │4    │0,13 │0,14 │0,31  │4    │0,21  │0,15 │4    │0,16 │0,22 │0,16 │0,39  │0,48  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,3  │1,21 │1,23 │3,79  │2,3  │1,52  │1,34 │2,3  │1,33 │1,55 │1,36 │4,45  │4,93  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│16 │Слесарь по топливной      │2    │0,28 │0,29 │1,23  │2    │0,33  │0,30 │2    │0,29 │0,33 │0,30 │1,77  │1,84  │

│   │аппаратуре                │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│17 │                          │3    │0,70 │0,73 │3,27  │3    │0,82  │0,76 │3    │0,75 │0,84 │0,77 │4,04  │4,31  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│18 │                          │4    │0,53 │0,56 │1,59  │4    │0,78  │0,59 │4    │0,60 │0,82 │0,62 │2,15  │2,50  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│19 │                          │5    │0,54 │0,56 │1,73  │5    │0,78  │0,61 │5    │0,60 │0,80 │0,63 │2,47  │2,79  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │3,7  │2,05 │2,14 │7,82  │3,7  │2,71  │2,26 │3,7  │2,24 │2,79 │2,32 │10,43 │11,44 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│20 │Монтировщик шин           │2    │0,79 │0,82 │11,95 │2    │0,88  │0,86 │2    │0,84 │0,90 │0,87 │14,06 │16,51 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│21 │Ремонтировщик шин         │2    │0,14 │0,15 │0,81  │2    │0,22  │0,16 │2    │0,16 │0,23 │0,17 │0,98  │1,20  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│22 │                          │3    │0,17 │0,18 │0,95  │3    │0,27  │0,20 │3    │0,20 │0,29 │0,21 │1,20  │1,47  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,2  │1,10 │1,16 │13,71 │2,2  │1,37  │1,22 │2,2  │1,20 │1,43 │1,26 │16,24 │19,18 │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│23 │Медник                    │2    │0,36 │0,37 │0,98  │2    │0,56  │0,40 │2    │0,41 │0,59 │0,43 │1,23  │1,49  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│24 │                          │3    │0,28 │0,29 │0,77  │3    │0,44  │0,32 │3    │0,32 │0,46 │0,33 │0,96  │1,17  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,4  │0,64 │0,66 │1,75  │2,4  │1,00  │0,72 │2,4  │0,73 │1,05 │0,76 │2,18  │2,66  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│25 │Жестянщик                 │2    │0,36 │0,38 │1,49  │2    │0,56  │0,42 │2    │0,42 │0,59 │0,43 │1,85  │2,27  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│26 │                          │3    │0,26 │0,27 │1,08  │3    │0,41  │0,30 │3    │0,30 │0,43 │0,31 │1,34  │1,64  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,4  │0,62 │0,65 │2,57  │2,4  │0,97  │0,72 │2,4  │0,72 │1,02 │0,74 │3,19  │3,91  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│27 │Электросварщик ручной     │2    │0,03 │0,03 │0,13  │2    │0,20  │0,14 │2    │0,15 │0,21 │0,15 │0,65  │0,80  │

│   │сварки                    │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│28 │                          │3    │0,29 │0,30 │1,18  │3    │0,30  │0,22 │3    │0,22 │0,31 │0,23 │0,98  │1,20  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,9  │0,32 │0,33 │1,31  │2,6  │0,50  │0,36 │2,6  │0,37 │0,52 │0,38 │1,63  │2,00  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│29 │Газосварщик               │2    │0,04 │0,04 │0,18  │2    │0,19  │0,14 │2    │0,14 │0,20 │0,15 │0,64  │0,78  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│30 │                          │3    │0,27 │0,28 │1,11  │3    │0,29  │0,21 │3    │0,22 │0,31 │0,22 │0,96  │1,17  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,31 │0,32 │1,29  │2,6  │0,48  │0,35 │2,6  │0,36 │0,51 │0,37 │1,60  │1,95  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│31 │Кузнец ручной ковки       │2    │0,26 │0,27 │0,71  │2    │0,40  │0,29 │2    │0,30 │0,42 │0,31 │0,88  │1,08  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│32 │                          │3    │0,18 │0,19 │0,30  │3    │0,28  │0,21 │3    │0,21 │0 0  │0,22 │0,62  │0,76  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│33 │                          │4    │0,08 │0,08 │0,21  │4    │0,12  │0,09 │4    │0,09 │0,12 │0,09 │0,26  │0,32  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,52 │0,54 │1,42  │2,6  │0,80  │0,59 │2,6  │0,60 │0,84 │0,62 │1,76  │2,16  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│34 │Кузнец на молотах и       │2    │0,19 │0,20 │0,53  │2    │0,30  │0,22 │2    │0,22 │0,91 │0,23 │0,65  │0,80  │

│   │прессах                   │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│35 │                          │3    │0,18 │0,19 │0,50  │3    │0,28  │0,21 │3    │0,21 │0,30 │0,22 │0,62  │0,76  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│36 │                          │4    │0,07 │0,07 │0,18  │4    │0,10  │0,07 │4    │0,08 │0,11 │0,08 │0,23  │0,28  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,44 │0,46 │1,21  │2,7  │0,68  │0,50 │2,7  │0,51 │0,72 │0,53 │1,50  │1,84  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│37 │Токарь                    │2    │0,56 │0,58 │0,90  │2    │0,88  │0,64 │2    │0,65 │0,92 │0,67 │1,12  │1,37  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│38 │                          │3    │0,87 │0,89 │1,38  │3    │1,35  │0,98 │3    │0,99 │1,41 │1,03 │1,71  │2,10  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│39 │                          │4    │1,02 │1,05 │1,62  │4    │1,59  │1,15 │4    │1,17 │1,66 │1,21 │2,01  │2,47  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│40 │                          │5    │0,64 │0,66 │1,02  │5    │0,99  │0,73 │5    │0,74 │1,04 │0,76 │1,27  │1,55  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │3,5  │3,09 │3,18 │4,92  │3,5  │4,81  │3,50 │3,5  │3,55 │5,03 │3,67 │6,11  │7,49  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│41 │Столяр                    │2    │0,28 │0,29 │-     │2    │0,60  │0,44 │2    │0,32 │0,46 │0,33 │-     │-     │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│42 │                          │3    │0,66 │0,68 │-     │3    │0,87  │0,63 │3    │0,76 │1,07 │0,78 │-     │-     │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,94 │0,97 │-     │2,7  │1,47  │1,07 │2,7  │1,08 │1,53 │1,11 │-     │-     │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│43 │Слесарь по ремонту автомо-│2    │0,12 │0,13 │0,34  │2    │0,19  │0,14 │2    │0,14 │0,20 │0,15 │0,43  │0,52  │

│   │билей (арматурные работы) │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│44 │                          │3    │0,19 │0,19 │0,52  │3    │0,29  │0,21 │3    │0,22 │0,31 │0,22 │0,64  │0,78  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,31 │0,32 │0,86  │2,6  │0,48  │0,35 │2,6  │0,36 │0,51 │037  │1,07  │1,30  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│45 │Обойщик                   │1    │0,01 │0,01 │0,03  │1    │0,004 │0,003│1    │0,01 │0,02 │0,01 │0,03  │0,04  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│46 │                          │2    │0,11 │0,12 │0,31  │2    │0,196 │0,147│2    │0,13 │0,19 │0,14 │0,39  │0,48  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│47 │                          │3    │0,19 │0,19 │0,51  │3    │0,29  │0,21 │3    │0,22 │0,31 │0,22 │0,64  │0,78  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,31 │0,32 │0,85  │2,6  │0,49  │0,36 │2,6  │0,36 │0,52 │0,37 │1,06  │1,30  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│48 │Маляр                     │1    │0,06 │0,07 │0,11  │1    │0,12  │0,09 │1    │0,07 │0,10 │0,07 │0,13  │0,16  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│49 │                          │2    │0,61 │0,63 │1,00  │2    │0,97  │0,71 │2    │0,74 │1,05 │0,76 │1,31  │1,60  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│50 │                          │3    │0,93 │0,96 │1,53  │3    │1,40  │1,02 │3    │1,03 │1,46 │1,07 │1,83  │2,24  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │2,5  │1,60 │1,66 │2,64  │2,5  │2,49  │1,82 │2,5  │1,84 │2,61 │1,90 │3,27  │4,00  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│51 │Мойщик-уборщик подвижного │1    │2,88 │4,80 │31,71 │1    │5,28  │5,28 │1    │3,31 │5,52 │5,52 │11,53 │11,53 │

│   │состава                   │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│52 │Машинист моечных машин    │2    │0,72 │1,20 │7,92  │2    │1,32  │1,32 │2    │0,83 │1,38 │1,38 │2,88  │2,88  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│53 │Смазчик                   │1    │0,20 │0,21 │0,88  │1    │0,19  │0,19 │1    │0,20 │0,19 │0,21 │1,15  │1,16  │

│   │                          │     │     │     │      │     │      │     │     │     │     │     │      │      │

│54 │                          │2    │1,60 │1,68 │8,58  │2    │1,36  │1,67 │2    │1,58 │1,35 │1,66 │9,71  │9,81  │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│   │Итого                     │1,4  │5,40 │7,89 │49,09 │1,3  │8,15  │8,46 │1,4  │5,92 │8,44 │8,77 │25,27 │25,38 │

├───┴──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│Всего на ТО и ТР              │3,1  │45,18│49,18│172,72│3,1  │64,55 │52,90│3,1  │50,39│67,09│54,78│178,62│203,29│

└──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

5.1.3. Легковые автомобили и автобусы

Таблица 5.5

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬──────┬─────────────────────┬──────┬────────────────────────────┬──────┬──────────────────────┐

│ N │   Наименование работ и   │Разряд│Легковые автомобили  │Разряд│   Автобусы карбюраторные   │Разряд│  Автобусы дизельные  │

│п/п│        профессий         │работы├──────────┬──────────┤работы├──────┬──────┬──────┬───────┤работы├──────┬───────┬───────┤

│   │                          │(рабо-│  малого  │ среднего │(рабо-│особо │малого│сред- │большо-│(рабо-│сред- │большо-│особо  │

│   │                          │чего) │  класса  │  класса  │чего) │малого│класса│него  │го     │чего) │него  │го     │большо-│

│   │                          │      │(свыше 1,2│(свыше 1,8│      │класса│(6,0 -│класса│класса │      │класса│класса │го     │

│   │                          │      │до 1,8 л; │до 3,5 л; │      │ (до  │7,5 м)│(8,0 -│(10,5 -│      │(8,0 -│(10,5 -│класса │

│   │                          │      │850 - 1150│  1150 -  │      │5,0 м)│      │9,5 м)│12,0 м)│      │9,5 м)│12,0 м)│(16,5 -│

│   │                          │      │    кг)   │ 1500 кг) │      │      │      │      │       │      │      │       │18,0 м)│

│   │                          │      ├──────────┴──────────┤      ├──────┴──────┴──────┴───────┤      ├──────┴───────┴───────┤

│   │                          │      │Норматив численности,│      │ Норматив численности, чел. │      │Норматив численности, │

│   │                          │      │        чел.         │      │                            │      │         чел.         │

├───┼──────────────────────────┼──────┼──────────┬──────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬───────┼──────┼──────┬───────┬───────┤

│   │Ежедневное обслуживание   │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │(ЕО)                      │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│1  │Уборочные работы          │1,0   │2,23      │3,13      │1,0   │4,77  │6,69  │7,64  │9,56   │1,0   │7,64  │11,47  │17,20  │

│   │Мойщик-уборщик подвижного │1     │2,23      │3,13      │1     │4,77  │6,69  │7,64  │9,56   │1     │7,64  │11,47  │17,20  │

│   │состава                   │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│2  │Моечные работы            │2,0   │0,39      │0,55      │2,0   │0,85  │1,18  │1,35  │1,68   │2,0   │1,35  │2,02   │3,03   │

│   │Машинист моечных машин    │2     │0,39      │0,55      │2     │0,85  │1,18  │1,35  │1,68   │2     │1,35  │2,02   │3,03   │

│   │                          ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ЕО               │1,1   │2,62      │3,68      │1,1   │5,62  │7,87  │8,99  │11,24  │1,1   │8,99  │13,49  │20,23  │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Первое техническое        │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │обслуживание (ТО-1)       │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│1  │Контрольно-диагностические│3,9   │0,30      │0,34      │3,9   │0,36  │0,49  │0,52  │0,67   │3,9   │0,45  │0,74   │1,07   │

│   │работы                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,01      │0,02      │2     │0,003 │0,004 │0,01  │0,01   │2     │0,004 │0,01   │0,02   │

│   │автомобилей               │3     │0,05      │0,06      │3     │0,029 │0,036 │0,03  │0,05   │3     │0,03  │0,05   │0,07   │

│   │                          │4     │0,16      │0,17      │4     │0,07  │0,10  │0,11  │0,14   │4     │0,096 │0,16   │0,22   │

│   │                          │5     │0,08      │0,09      │5     │0,25  │0,35  │0,37  │0,47   │5     │0,32  │0,52   │0,76   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│2  │Крепежные работы          │3,0   │1,00      │1,09      │3,0   │2,26  │3,09  │3,25  │4,21   │3,0   │2,85  │4,65   │6,62   │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,20      │0,22      │2     │0,45  │0,61  │0,65  │0,84   │2     │0,58  │0,93   │1,32   │

│   │автомобилей               │3     │0,54      │0,59      │3     │1,25  │1,71  │1,79  │2,31   │3     │1,56  │2,57   │3,64   │

│   │                          │4     │0,21      │0,22      │4     │0,45  │0,62  │0,65  │0,85   │4     │0,57  │0,92   │1,32   │

│   │                          │5     │0,05      │0,06      │5     │0,11  │0,15  │0,16  │0,21   │5     │0,14  │0,23   │0,34   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│3  │Регулировочные работы     │3,2   │0,22      │0,27      │3,2   │0,45  │0,63  │0,65  │0,85   │3,2   │0,06  │0,93   │1,33   │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,04      │0,05      │3     │0,09  │0,13  │0,13  │0,17   │3     │0,01  │0,19   │0,27   │

│   │автомобилей               │4     │0,12      │0,14      │4     │0,23  │0,31  │0,33  │0,43   │4     │0,03  │0,47   │0,67   │

│   │                          │5     │0,06      │0,08      │5     │0,13  │0,19  │0,19  │0,25   │5     │0,02  │0,27   │0,39   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│4  │Смазочные и очистительные │1,8   │0,42      │0,48      │1,8   │0,89  │1,23  │1,30  │1,68   │1,8   │1,14  │1,86   │2,66   │

│   │работы                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Смазчик                   │1     │0,09      │0,11      │1     │0,07  │0,10  │0,11  │0,13   │1     │0,06  │0,09   │0,14   │

│   │                          │2     │0,33      │0,37      │2     │0,82  │1,13  │1,19  │1,55   │2     │1,08  │1,77   │2,52   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│5  │Электротехнические работы │2,2   │0,11      │0,13      │2,2   │0,22  │0,30  │0,32  │0,42   │2,2   │0,28  │0,46   │0,66   │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,03      │0,13      │2     │0,01  │0,02  │0,02  │0,02   │2     │0,01  │0,02   │0,03   │

│   │автомобилей               │3     │0,03      │0,04      │3     │0,15  │0,20  │0,21  │0,28   │3     │0,19  │0,30   │0,43   │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,02      │0,02      │1     │0,01  │0,01  │0,01  │0,02   │1     │0,01  │0,02   │0,03   │

│   │                          │2     │0,03      │0,03      │2     │0,05  │0,07  │0,08  │0,10   │2     │0,07  │0,12   │0,17   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│6  │Работы по обслуживанию    │2,9   │0,07      │0,09      │2,9   │0,14  │0,19  │0,21  │0,26   │2,9   │0,20  │0,28   │0,40   │

│   │топливной аппаратуры      │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,01      │0,01      │2     │0,01  │0,02  │0,02  │0,02   │2     │0,01  │0,02   │0,03   │

│   │аппаратуре                │3     │0,06      │0,08      │3     │0,13  │0,17  │0,19  │0,24   │3     │0,19  │0,26   │0,37   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,11      │0,12      │2,0   │0,18  │0,24  │0,26  │0,33   │2,0   │0,24  │0,37   │0,53   │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,11      │0,12      │2     │0,18  │0,24  │0,26  │0,33   │2     │0,24  │0,37   │0,53   │

│   │                          ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ТО-1             │2,6   │2,23      │2,53      │2,6   │4,50  │6,17  │6,51  │8,42   │2,6   │5,22  │9,29   │13,25  │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Второе техническое        │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │обслуживание (ТО-2)       │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│1  │Контрольно-диагностические│4,1   │0,26      │0,31      │4,1   │0,33  │0,39  │0,51  │0,67   │4,1   │0,45  │0,68   │0,90   │

│   │работы                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,01      │0,01      │2     │0,01  │0,01  │0,01  │0,01   │2     │0,01  │0,01   │0,03   │

│   │автомобилей               │3     │0,03      │0,04      │3     │0,03  │0,02  │0,03  │0,04   │3     │0,03  │0,04   │0,05   │

│   │                          │4     │0,14      │0,17      │4     │0,07  │0,08  │0,11  │0,14   │4     │0,09  │0,14   │0,18   │

│   │                          │5     │0,08      │0,09      │5     │0,22  │0,28  │0,36  │0,48   │5     │0,32  │0,49   │0,64   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│2  │Крепежные работы          │3,1   │1,00      │1,27      │3,1   │2,56  │3,09  │4,12  │5,43   │3,1   │3,62  │5,25   │7,07   │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,20      │0,27      │2     │0,51  │0,62  │0,83  │1,09   │2     │0,73  │1,05   │1,41   │

│   │автомобилей               │3     │0,55      │0,69      │3     │1,40  │1,70  │2,27  │2,93   │3     │1,98  │2,89   │3,90   │

│   │                          │4     │0,20      │0,25      │4     │0,51  │0,62  │0,83  │1,09   │4     │0,73  │1,05   │1,42   │

│   │                          │5     │0,05      │0,06      │5     │0,14  │0,15  │0,19  │0,26   │5     │0,18  │0,26   │0,35   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│3  │Регулировочные работы     │4,2   │0,27      │0,32      │4,2   │0,43  │0,50  │0,68  │0,90   │4,2   │0,61  │0,87   │1,19   │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,03      │0,04      │3     │0,09  │0,11  │0,15  │0,20   │3     │0,14  │0,19   │0,26   │

│   │автомобилей               │4     │0,16      │0,19      │4     │0,23  │0,27  │0,37  │0,49   │4     │0,33  │0,47   │0,64   │

│   │                          │5     │0,08      │0,09      │5     │0,11  │0,12  │0,16  │0,21   │5     │0,14  │0,21   │0,29   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│4  │Смазочные и очистительные │1,9   │0,26      │0,34      │1,9   │0,53  │0,63  │0,86  │1,13   │1,9   │0,77  │1,09   │1,47   │

│   │работы                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Смазчик                   │1     │0,05      │0,07      │1     │0,08  │0,09  │0,13  │0,17   │1     │0,12  │0,16   │0,22   │

│   │                          │2     │0,21      │0,27      │2     │0,45  │0,54  │0,73  │0,96   │2     │0,65  │0,93   │1,25   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│5  │Электротехнические работы │3,0   │0,17      │0,25      │3,0   │0,34  │0,45  │0,60  │0,78   │3,0   │0,55  │0,76   │1,01   │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,01      │0,01      │1     │0,01  │0,01  │0,01  │0,01   │1     │0,01  │0,01   │0,02   │

│   │автомобилей               │2     │0,04      │0,05      │2     │0,05  │0,05  │0,08  │0,10   │2     │0,08  │0,10   │0,13   │

│   │                          │3     │0,04      │0,06      │3     │0,11  │0,13  │0,18  │0,23   │3     │0,18  │0,23   │0 1    │

│   │                          │4     │0,03      │0,04      │4     │0,06  │0,08  │0,11  │0,14   │4     │0,09  │0,14   │0,18   │

│   │                          │5     │0,03      │0,04      │5     │0,06  │0,07  │0,09  │0,13   │5     │0,08  │0,11   │0,15   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,008     │0,008     │1     │0,02  │0,03  │0,04  │0,05   │1     │0,04  │0,06   │0,07   │

│   │                          │2     │0,02      │0,02      │2     │0,04  │0,06  │0,06  │0,08   │2     │0,05  │0,08   │0,11   │

│   │                          │3     │0,002     │0,002     │3     │0,02  │0,02  │0,03  │0,03   │3     │0,03  │0,04   │0,05   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│6  │Работы по обслуживанию    │3,4   │0,09      │0,13      │3,4   │0,16  │0,20  │0,28  │0,35   │3,4   │0,24  │0,33   │0,45   │

│   │топливной аппаратуры      │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,01      │0,01      │2     │0,01  │0,01  │0,02  │0,02   │2     │0,01  │0,02   │0,03   │

│   │аппаратуре                │3     │0,05      │0,07      │3     │0,10  │0,12  │0,15  │0,20   │3     │0,13  │0,18   │0,24   │

│   │                          │4     │0,02      │0,04      │4     │0,04  │0,05  │0,08  │0,10   │4     │0,08  │0,10   │0,14   │

│   │                          │5     │0,01      │0,01      │5     │0,01  │0,02  │0,03  │0,03   │5     │0,02  │0,03   │0,04   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,05      │0,07      │2,0   │0,11  │0,14  │0,17  │0,23   │2,0   │0,16  │0,22   │0,29   │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,05      │0,07      │2     │0,11  │0,14  │0,17  │0,23   │2     │0,16  │0,22   │0,29   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│8  │Кузовные работы           │3     │0,52      │0,65      │3     │0,84  │1,03  │1,38  │1,81   │3     │1,20  │1,75   │2,35   │

│   │                          ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ТО-2             │3,1   │2,62      │3,36      │3,1   │5,30  │6,43  │8,60  │11,30  │3,1   │7,60  │10,95  │14,73  │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Текущий ремонт (ТР)       │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│1  │Контрольно-диагностические│3,4   │0,29      │0,33      │3,4   │0,48  │0,59  │0,65  │0,71   │3,4   │1,64  │2,23   │2,89   │

│   │и крепежные работы        │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,06      │0,08      │2     │0,09  │0,12  │0,12  │0,14   │2     │0,19  │0,24   │0,32   │

│   │автомобилей               │3     │0,09      │0,10      │3     │0,16  │0,18  │0,21  │0,22   │3     │0,56  │0,76   │0,98   │

│   │                          │4     │0,09      │0,09      │4     │0,14  │0,17  │0,19  │0,21   │4     │0,57  │0,78   │1,00   │

│   │                          │5     │0,05      │0,06      │5     │0,09  │0,12  │0,13  │0,14   │5     │0,32  │0,45   │0,58   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│2  │Регулировочные работы     │4,1   │0,59      │0,66      │4,1   │0,48  │0,57  │0,66  │0,71   │4,1   │0,67  │0,90   │1,15   │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,18      │0,20      │3     │0,14  │0,16  │0,18  │0,19   │3     │0,18  │0,25   │0,31   │

│   │автомобилей               │4     │0,21      │0,23      │4     │0,15  │0,18  │0,21  │0,23   │4     │0,16  │0,20   │0,27   │

│   │                          │5     │0,12      │0,14      │5     │0,11  │0,13  │0,15  │0,16   │5     │0,20  │0,26   │0,33   │

│   │                          │6     │0,08      │0,09      │6     │0,08  │0,10  │0,12  │0,13   │6     │0,13  │0,19   │0,24   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│3  │Разборочно-сборочные      │3,3   │4,41      │4,73      │3,3   │6,35  │7,77  │8,77  │9,60   │3,3   │6,84  │9,36   │12,09  │

│   │работы                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,40      │0,43      │1     │0,32  │0,39  │0,44  │0,48   │1     │0,34  │0,47   │0,60   │

│   │автомобилей               │2     │1,06      │1,14      │2     │1,52  │1,87  │2,10  │2,31   │2     │1,32  │1,78   │2,30   │

│   │                          │3     │1,02      │1,08      │3     │1,46  │1,78  │2,02  │2,21   │3     │1,36  │1,88   │2,42   │

│   │                          │4     │0,92      │0,99      │4     │1,34  │1,63  │1,84  │2,01   │4     │1,57  │2,15   │2,78   │

│   │                          │5     │0,84      │0,91      │5     │1,20  │1,48  │1,67  │1,83   │5     │1,43  │1,96   │2,54   │

│   │                          │6     │0,17      │0,18      │6     │0,51  │0,62  │0,70  │0,76   │6     │0,82  │1,12   │1,45   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│4  │Агрегатные работы         │3,6   │2,20      │2,37      │3,6   │4,24  │5,18  │5,84  │6,41   │3,6   │6,21  │8,46   │10,95  │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,15      │0,16      │1     │0,17  │0,21  │0,23  │0,26   │1     │0,26  │0,34   │0,44   │

│   │автомобилей               │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,39      │0,43      │2     │0,75  │0,93  │1,05  │1,15   │2     │1,06  │1,44   │1,87   │

│   │автомобилей               │3     │0,51      │0,54      │3     │0,99  │1,19  │1,35  │1,47   │3     │1,06  │1,45   │1,86   │

│   │                          │4     │0,46      │0,51      │4     │0,89  │1,09  │1,23  │1,35   │4     │1,42  │1,94   │2,52   │

│   │                          │5     │0,57      │0,62      │5     │1,10  │1,35  │1,52  │1,67   │5     │1,54  │2,11   │2,73   │

│   │                          │6     │0,12      │0,11      │6     │0,34  │0,41  │0,46  │0,51   │6     │0,87  │1,18   │1,53   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│5  │Электротехнические работы │3,3   │0,38      │1,02      │3,3   │2,12  │2,61  │2,92  │3,21   │3,3   │2,96  │4,00   │5,18   │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,06      │0,07      │1     │0,17  │0,21  │0,23  │0,26   │1     │0,22  │0,28   │0,36   │

│   │автомобилей               │2     │0,12      │0,14      │2     │0,32  │0,38  │0,44  │0,48   │2     │0,44  │0,60   │0,78   │

│   │                          │3     │0,23      │0,26      │3     │0,57  │0,70  │0,79  │0,87   │3     │0,64  │0,88   │1,14   │

│   │                          │4     │0,20      │0,23      │4     │0,50  │0,60  │0,67  │0,74   │4     │0,77  │1,04   │1,35   │

│   │                          │5     │0,18      │0,21      │5     │0,47  │0,56  │0,64  │0,70   │5     │0,73  │1,00   │1,30   │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,02      │0,02      │1     │0,03  │0,03  │0,03  │0,04   │1     │0,03  │0,04   │0,05   │

│   │                          │2     │0,02      │0,03      │2     │0,03  │0,03  │0,03  │0,03   │2     │0,03  │0,04   │0,05   │

│   │                          │3     │0,03      │0,03      │3     │0,04  │0,05  │0,06  │0,06   │3     │0,06  │0,08   │0,10   │

│   │Аккумуляторщик            │4     │0,02      │0,02      │4     │0,02  │0,03  │0,03  │0,03   │4     │0,03  │0,04   │0,05   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│6  │Работы по ремонту         │3,6   │0,30      │0,50      │3,6   │0,72  │0,87  │0,96  │1,08   │3,6   │1,35  │1,80   │2,35   │

│   │топливной аппаратуры      │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,06      │0,09      │2     │0,15  │0,17  │0,19  │0,22   │2     │0,08  │0,10   │0,15   │

│   │аппаратуре                │3     │0,07      │0,13      │3     │0,18  │0,22  │0,24  │0,27   │3     │0,32  │0,42   │0,53   │

│   │                          │4     │0,10      │0,16      │4     │0,22  │0,27  │0,30  │0,33   │4     │0,58  │0,80   │1,04   │

│   │                          │5     │0,07      │0,12      │5     │0,17  │0,21  │0,23  │0,26   │5     │0,37  │0,48   │0,63   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,29      │0,33      │2,0   │0,71  │0,86  │0,97  │1,08   │2,0   │1,30  │1,78   │2,30   │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,29      │0,33      │2     │0,71  │0,86  │0,97  │1,08   │2     │1,30  │1,78   │2,30   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│8  │Шиноремонтные             │2,5   │0,15      │0,18      │2,5   │0,24  │0,29  │0,33  │0,36   │2,5   │0,35  │0,46   │0,59   │

│   │(вулканизационные) работы │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│9  │Ремонтировщик резиновых   │2     │0,07      │0,08      │2     │0,11  │0,14  │0,16  │0,17   │2     │0,16  │0,21   │0,28   │

│   │изделий                   │3     │0,08      │0,10      │3     │0,13  │0,15  │0,17  │0,19   │3     │0,19  │0,25   │0,31   │

│   │Сварочные работы          │2,8   │0,59      │0,66      │2,8   │0,96  │1,16  │1,31  │1,44   │2,8   │1,33  │1,80   │2,32   │

│   │Электросварщик ручной     │2     │0,03      │0,04      │2     │0,06  │0,07  │0,08  │0,09   │2     │0,08  │0,11   │0,14   │

│   │сварки                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Электросварщик ручной     │3     │0,24      │0,26      │3     │0,38  │0,46  │0,52  │0,57   │3     │0,53  │0,71   │0,92   │

│   │сварки                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Газосварщик               │2     │0,04      │0,05      │2     │0,08  │0,09  │0,10  │0,11   │2     │0,10  │0,14   │0,18   │

│   │                          │3     │0,28      │0,31      │3     │0,44  │0,54  │0,61  │0,67   │3     │0,62  │0,84   │1,08   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│10 │Медницкие работы          │2,5   │0,30      │0,34      │2,6   │0,48  │0,58  │0,66  │0,73   │2,6   │0,68  │0,91   │1,18   │

│   │Медник                    │2     │0,15      │0,17      │2     │0,21  │0,24  │0,28  │0,31   │2     │0,30  │0,38   │0,50   │

│   │                          │3     │0,15      │0,17      │3     │0,27  │0,34  │0,38  │0,42   │3     │0,38  │0,53   │0,68   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│11 │Жестяницкие работы        │2,8   │0,59      │0,64      │2,8   │0,94  │1,15  │1,29  │1,42   │2,8   │0,99  │134    │1,73   │

│   │Жестянщик                 │2     │0 2       │0,35      │2     │0,36  │0,44  │0,49  │0,54   │2     │0,38  │0,51   │0,66   │

│   │                          │3     │0,12      │0,13      │3     │0,41  │0,50  │0,57  │0,63   │3     │0,44  │0,59   │0,76   │

│   │                          │4     │0,11      │0,12      │4     │0,17  │0,21  │0,23  │0,25   │4     │0,17  │0,24   │0,31   │

│   │                          │5     │0,04      │0,04      │-     │-     │-     │-     │-      │-     │-     │-      │-      │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│12 │Кузнечно-рессорные работы │2,6   │0,30      │0,35      │2,6   │0,72  │0,87  │1,00  │1,09   │2,6   │1,03  │1,36   │1,77   │

│   │Кузнец ручной ковки       │2     │0,09      │0,09      │2     │0,19  │0,23  │0,26  │0,28   │2     │0,24  │0,31   │0,41   │

│   │                          │3     │0,06      │0,07      │3     │0,14  │0,17  │0,20  │0,22   │3     │0,21  │0,27   │0,35   │

│   │                          │4     │0,02      │0,02      │4     │0,06  │0,07  │0,08  │0,09   │4     │0,11  │0,15   │0,19   │

│   │Кузнец на молотах и       │2     │0,07      │0,09      │2     │0,14  │0,17  │0,19  │0,21   │2     │0,16  │0,21   │0,27   │

│   │прессах                   │3     │0,05      │0,07      │3     │0,15  │0,18  │0,21  │0,23   │3     │0,21  │0,29   │0,37   │

│   │                          │4     │0,01      │0,01      │4     │0,04  │0,05  │0,06  │0,06   │4     │0,10  │0,13   │0,18   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│13 │Слесарно-механические     │3,2   │1,47      │1,61      │3,2   │1,38  │2,30  │2,60  │2,85   │3,2   │2,63  │3,56   │4,61   │

│   │работы                    │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │Слесарь механосборочных   │1     │0,07      │0,08      │1     │0,09  │0,11  │0,13  │0,14   │1     │0,13  │0,18   │0,23   │

│   │работ                     │2     │0,19      │0,21      │2     │0,25  │0,30  │0,34  │0,37   │2     │0,35  │0,46   │0,61   │

│   │Токарь                    │2     │0,22      │0,25      │2     │0,28  │0,35  │0,39  │0,43   │2     │0,39  │0,53   │0,69   │

│   │                          │3     │0,34      │0,36      │3     │0,43  │0,53  │0,60  │0,66   │3     │0,61  │0,82   │1,06   │

│   │                          │4     │0,40      │0,43      │4     │0,51  │0,62  │0,70  │0,77   │4     │0,71  │0,96   │1,24   │

│   │                          │5     │0,25      │0,28      │5     │0,32  │0,39  │0,44  │0,48   │5     │0,44  │0,61   │0,78   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│14 │Арматурные работы         │2,8   │0,59      │0,65      │2,8   │0,94  │1,15  │1,30  │1,42   │2,8   │1,32  │1,78   │2,30   │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,19      │0,20      │2     │0,10  │0,13  │0,14  │0,16   │2     │0,15  │0,20   │0,25   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│   │                          │3     │0,40      │0,45      │3     │0,84  │1,02  │1,16  │1,26   │3     │1,17  │1,58   │2,05   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│15 │Обойные работы            │2,9   │0,58      │0,64      │2,9   │0,47  │0,57  │0,64  │0,71   │2,9   │1,31  │1,78   │2,30   │

│   │Обойщик                   │1     │0,08      │0,08      │1     │0,07  │0,09  │0,10  │0,11   │1     │0,18  │0,25   │0,32   │

│   │                          │2     │0,12      │0,13      │2     │0,12  │0,14  │0,16  │0,18   │2     │0,33  │0,45   │0,58   │

│   │                          │3     │0,19      │0,22      │3     │0,14  │0,17  │0,19  │0,21   │3     │0,41  │0,55   │0,71   │

│   │                          │4     │0,19      │0,21      │4     │0,14  │0,17  │0,19  │0,21   │4     │0,39  │0,53   │0,69   │

│   │                          │      │          │          │      │      │      │      │       │      │      │       │       │

│16 │Малярные работы           │3,1   │1,20      │1,29      │3,1   │1,92  │2,35  │2,65  │2,91   │3,1   │2,33  │3,18   │4,12   │

│   │Маляр                     │2     │0,30      │0,32      │2     │0,48  │0,59  │0,66  │0,73   │2     │0,58  │0,80   │1,03   │

│   │                          │3     │0,48      │0,51      │3     │0,77  │0,94  │1,06  │1,16   │3     │0,93  │1,27   │1,65   │

│   │                          │4     │0,42      │0,46      │4     │0,67  │0,82  │0,93  │1,02   │4     │0,82  │1,11   │1,44   │

│   │                          ├──────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ТР               │3,6   │14,73     │16,30     │3,6   │23,65 │28,87 │32,55 │35,73  │3,6   │32,96 │44,70  │57,83  │

└───┴──────────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица 5.6

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬─────┬─────────────────────┬─────┬────────────────────────────┬─────┬───────────────────────┐

│ N │  Наименование профессий  │Раз- │Легковые автомобили  │Раз- │   Автобусы карбюраторные   │Раз- │  Автобусы дизельные   │

│п/п│                          │ряд  ├──────────┬──────────┤ряд  ├──────┬──────┬──────┬───────┤ряд  ├──────┬───────┬────────┤

│   │                          │рабо-│  малого  │ среднего │рабо-│особо │малого│сред- │большо-│рабо-│сред- │большо-│ особо  │

│   │                          │чего │  класса  │  класса  │чего │малого│класса│него  │го     │чего │него  │го     │большого│

│   │                          │     │(свыше 1,2│(свыше 1,8│     │класса│(6,0 -│класса│класса │     │класса│класса │ класса │

│   │                          │     │до 1,8 л; │до 3,5 л; │     │ (до  │7,5 м)│(8,0 -│(10,5 -│     │(8,0 -│(10,5 -│(16,5 - │

│   │                          │     │850 - 1150│  1150 -  │     │5,0 м)│      │9,5 м)│12,0 м)│     │9,5 м)│12,0 м)│18,0 м) │

│   │                          │     │    кг)   │ 1500 кг) │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     ├──────────┴──────────┤     ├──────┴──────┴──────┴───────┤     ├──────┴───────┴────────┤

│   │                          │     │Норматив численности,│     │ Норматив численности, чел. │     │ Норматив численности, │

│   │                          │     │        чел.         │     │                            │     │         чел.          │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──────────┬──────────┼─────┼──────┬──────┬──────┬───────┼─────┼──────┬───────┬────────┤

│1  │Слесарь по ремонту        │1    │0,62      │0,67      │1    │0,58  │0,71  │0,80  │0,88   │1    │0,72  │0,99   │1,27    │

│   │автомобилей               │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│2  │                          │2    │2,12      │2,91      │     │3,58  │4,46  │5,11  │5,92   │2    │4,21  │5,82   │7,71    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│3  │                          │3    │3,56      │4,02      │3    │6,43  │8,03  │9,54  │11,68  │3    │8,40  │12,02  │16,16   │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│4  │                          │4    │2,67      │2,95      │4    │4,08  │5,07  │5,87  │6,94   │4    │5,70  │8,32   │11,10   │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│5  │                          │5    │1,98      │2,15      │5    │3,46  │4,32  │4,90  │5,68   │5    │4,60  │6,78   │8,97    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│6  │                          │6    │0,37      │0,39      │6    │0,93  │1,13  │1,28  │1,40   │6    │1,82  │2,49   │3,22    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │3,3  │11,32     │13,09     │3,5  │19,06 │23,72 │27,50 │32,50  │3,6  │25,45 │36,42  │48,43   │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│7  │Слесарь по ремонту автомо-│1    │0,07      │0,07      │1    │0,18  │0,22  │0,24  │0,27   │1    │0,22  │0,29   │0,38    │

│   │билей (электротехнические │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │работы)                   │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│8  │                          │2    │0,19      │0,20      │2    │0,38  │0,45  │0,54  │0,60   │2    │0,51  │0,72   │0,94    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│9  │                          │3    │0,30      │0,34      │3    │0,83  │1,03  │1,18  │1,38   │3    │0,99  │1,41   │1,88    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│10 │                          │4    │0,23      │0,26      │4    │0,56  │0,68  │0,78  │0,88   │4    │0,84  │1,18   │1,53    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│11 │                          │5    │0,21      │0,24      │5    │0,53  │0,63  │0,73  │0,83   │5    │0,81  │1,11   │1,45    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │3,4  │1,00      │1,11      │3,4  │2,48  │3,01  │3,47  │3,96   │3,4  │3,37  │4,71   │6,18    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│12 │Аккумуляторщик            │1    │0,05      │0,05      │1    │0,06  │0,07  │0,08  │0,11   │1    │0,08  │0,12   │0,15    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│13 │                          │2    │0,07      │0,07      │2    │0,12  │0,16  │0,17  │0,21   │2    │0,15  │0,24   │0,33    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│14 │                          │3    │0,03      │0,03      │3    │0,06  │0,07  │0,09  │0,09   │3    │0,09  │0,12   │0,15    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│15 │                          │4    │0,02      │0,02      │4    │0,02  │0,03  │0,03  │0,03   │4    │0,03  │0,04   │0,05    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,2  │0,17      │0,17      │2,2  │0,26  │0,33  │0,37  │0,44   │2,2  │0,35  │0,52   │0,68    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│16 │Слесарь по топливной      │2    │0,08      │0,10      │2    │0,17  │0,21  │0,23  │0,26   │2    │0,10  │0,15   │0,21    │

│   │аппаратуре                │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│17 │                          │3    │0,18      │0,25      │3    │0,41  │0,51  │0,58  │0,71   │3    │0,60  │0,86   │1,14    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│18 │                          │4    │0,12      │0,18      │4    │0,26  │0,32  │0,38  │0,43   │4    │0,65  │0,90   │1,17    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│19 │                          │5    │0,08      │0,13      │5    │0,18  │0,23  │0,26  │0,29   │5    │0,38  │0,52   │0,68    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │3,4  │0,46      │0,66      │3,4  │1,02  │1,27  │1,45  │1,69   │3,4  │1,73  │2,43   │3,20    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│20 │Монтировщик шин           │2    │0,45      │0,50      │2    │1,00  │1,24  │1,40  │1,64   │2    │1,68  │2,37   │3,12    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│21 │Ремонтировщик резиновых   │2    │0,07      │0,07      │2    │0,11  │0,14  │0,16  │0,17   │2    │0,16  │0,21   │0,28    │

│   │изделий                   │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│22 │                          │3    │0,08      │0,09      │3    │0,13  │0,15  │0,17  │0,19   │3    │0,17  │0,25   │0,31    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,1  │0,60      │0,66      │2,1  │1,24  │1,53  │1,73  │3,0    │2,1  │2,01  │2,83   │3,71    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│23 │Медник                    │2    │0,15      │0,17      │2    │0,21  │0,24  │0,28  │0,31   │2    │0,30  │0,38   │0,50    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│24 │                          │3    │0,15      │0,17      │3    │0,27  │0,34  │0,38  │0,42   │3    │0,38  │0,53   │0,68    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,5  │0,30      │0,34      │2,5  │0,48  │0,58  │0,66  │0,73   │2,5  │0,68  │0,91   │1,18    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│25 │Жестянщик                 │2    │0,32      │0,35      │2    │0,36  │0,44  │0,49  │0,54   │2    │0,38  │0,51   │0,66    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│26 │                          │3    │0,12      │0,13      │3    │0,41  │0,50  │0,57  │0,63   │3    │0,44  │0,59   │0,76    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│27 │                          │4    │0,11      │0,12      │4    │0,17  │0,21  │0,23  │0,25   │4    │0,17  │0,24   │0,31    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│28 │                          │5    │0,04      │0,04      │5    │-     │-     │-     │-      │5    │-     │-      │-       │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,8  │0,59      │0,64      │2,8  │0,94  │1,15  │1,29  │1,42   │2,8  │0,99  │1,34   │1,73    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│29 │Электросварщик ручной     │2    │0,03      │0,03      │2    │0,06  │0,07  │0,08  │0,09   │2    │0,08  │0,11   │0,14    │

│   │сварки                    │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│30 │                          │3    │0,24      │0,26      │3    │0,38  │0,46  │0,52  │0,57   │3    │0,52  │0,71   │0,92    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,9  │0,27      │0,29      │2,9  │0,44  │0,53  │0,60  │0,66   │2,9  │0,60  │0,82   │1,06    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│31 │Газосварщик               │2    │0,04      │0,04      │2    │0,08  │0,09  │0,10  │0,11   │2    │0,10  │0,14   │0,18    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│32 │                          │3    │0,28      │0,30      │3    │0,44  │0,54  │0,61  │0,67   │3    │0,61  │0,84   │1,08    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,9  │0,32      │0,34      │2,9  │0,52  │0,63  │0,71  │0,78   │2,9  │0,71  │0,98   │1,26    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│33 │Кузнец ручной ковки       │2    │0,09      │0,09      │2    │0,19  │0,23  │0,26  │0,28   │2    │0,23  │0,31   │0,41    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│34 │                          │3    │0,06      │0,06      │3    │0,14  │0,18  │0,20  │0,22   │3    │0,20  │0,27   │0,35    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│35 │                          │4    │0,02      │0,02      │4    │0,06  │0,07  │0,08  │0,09   │4    │0,11  │0,15   │0,19    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,17      │0,17      │2,7  │0,39  │0,48  │0,54  │0,59   │2,8  │0,54  │0,73   │0,95    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│36 │Кузнец на молотах и       │2    │0,07      │0,08      │2    │0,14  │0,16  │0,19  │0,21   │2    │0,15  │0,21   │0,27    │

│   │прессах                   │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│37 │                          │3    │0,05      │0,06      │3    │0,15  │0,19  │0,21  │0,23   │3    │0,21  │0,29   │0,37    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│38 │                          │4    │0,01      │0,01      │4    │0,04  │0,05  │0,06  │0,06   │4    │0,10  │0,13   │0,18    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,5  │0,13      │0,15      │2,7  │0,33  │0,40  │0,46  │0,50   │2,9  │0,46  │0,63   │0,82    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│39 │Токарь                    │2    │0,22      │0,24      │2    │0,28  │0,35  │0,39  │0,43   │2    │0,39  │0,53   │0,69    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│40 │                          │3    │0,34      │0,36      │3    │0,43  │0,53  │0,60  │0,66   │3    │0,60  │0,82   │1,06    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│41 │                          │4    │0,40      │0,42      │4    │0,51  │0,62  │0,70  │0,77   │4    │0,70  │0,96   │1,24    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│42 │                          │5    │0,25      │0,27      │5    │0,32  │0,39  │0,44  │0,48   │5    │0,44  │0,61   │0,78    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │3,6  │1,21      │1,29      │3,6  │1,54  │1,89  │2,13  │2,34   │3,6  │2,13  │2,92   │3,77    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│43 │Слесарь по ремонту        │2    │0,19      │0,20      │2    │0,10  │0,13  │0,14  │0,16   │2    │0,14  │0,20   │0,25    │

│   │автомобилей               │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│44 │                          │3    │0,40      │0,43      │3    │0,84  │1,02  │1,16  │1,26   │3    │1,16  │1,58   │2,05    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,59      │0,63      │2,9  │0,94  │1,15  │1,30  │1,42   │2,9  │1,30  │1,78   │2,30    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│45 │Обойщик                   │1    │0,08      │0,08      │1    │0,07  │0,09  │0,10  │0,11   │1    │0,18  │0,25   │0,32    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│46 │                          │2    │0,12      │0,13      │2    │0,12  │0,14  │0,16  │0,18   │2    │0,33  │0,45   │0,58    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│47 │                          │3    │0,19      │0,21      │3    │0,14  │0,17  │0,19  │0,21   │3    │0,40  │0,55   │0,71    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│48 │                          │4    │0,19      │0,21      │4    │0,14  │0,17  │0,19  │0,21   │4    │0,39  │0,53   │0,69    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │2,8  │0,58      │0,63      │2,7  │0,47  │0,57  │0,64  │0,71   │2,7  │1,30  │1,78   │2,30    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│49 │Маляр                     │2    │0,30      │0,32      │2    │0,48  │0,59  │0,66  │0,73   │2    │0,58  │0,80   │1,03    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│50 │                          │3    │0,48      │0,51      │3    │0,77  │0,94  │1,06  │1,16   │3    │0,93  │1,27   │1,65    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│51 │                          │4    │0,42      │0,45      │4    │0,67  │0,82  │0,93  │1,02   │4    │0,81  │1,11   │1,44    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │3,1  │1,20      │1,28      │3,1  │1,92  │2,35  │2,65  │2,91   │3,1  │2,32  │3,18   │4,12    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│52 │Мойщик-уборщик подвижного │1    │2,23      │3,13      │1    │4,77  │6,69  │7,64  │9,56   │1    │7,64  │11,47  │17,20   │

│   │состава                   │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│53 │Машинист моечных машин    │2    │0,39      │0,55      │2    │0,85  │1,18  │1,35  │1,68   │2    │1,35  │2,03   │3,03    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│54 │Смазчик                   │1    │0,13      │0,17      │1    │0,15  │0,19  │0,24  │0,30   │1    │0,16  │0,25   │0,35    │

│   │                          │     │          │          │     │      │      │      │       │     │      │       │        │

│55 │                          │2    │0,54      │0,62      │2    │1,27  │1,68  │1,92  │2,50   │2    │1,72  │2,70   │3,77    │

│   │                          ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│   │Итого                     │1,3  │3,29      │4,47      │1,3  │7,04  │9,74  │11,15 │14,04  │1,3  │10,87 │16,45  │24,35   │

├───┴──────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┤

│Всего по ТО и ТР              │2,9  │22,20     │25,88     │2,9  │39,07 │49,34 │56,65 │66,69  │2,9  │54,77 │78,43  │106,04  │

└──────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┴───────┴────────┘

5.1.4. Прицепы и полуприцепы

Таблица 5.7

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬────────────────────────────┬──────┬─────────────┬──────┬─────────────────┐

│ N │        Наименование        │Разряд│  Двухосные  │Разряд│   Полуприцепы   │

│п/п│     работ и профессий      │работы│   прицепы   │работы│                 │

│   │                            │(рабо-├─────────────┤(рабо-├─────────────────┤

│   │                            │чего) │Грузоподъем- │чего) │Грузоподъемность,│

│   │                            │      │ность, т     │      │        т        │

│   │                            │      ├──────┬──────┤      ├─────┬─────┬─────┤

│   │                            │      │до 8,0│8,0 и │      │11,5 │13,5 │20,0 │

│   │                            │      │      │более │      │     │     │     │

│   │                            │      ├──────┴──────┤      ├─────┴─────┴─────┤

│   │                            │      │  Норматив   │      │    Норматив     │

│   │                            │      │численности, │      │численности, чел.│

│   │                            │      │    чел.     │      │                 │

├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┼──────┼─────┬─────┬─────┤

│   │Ежедневное обслуживание     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │(ЕО)                        │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Уборочные работы            │1,0   │3,58  │5,36  │1,0   │5,90 │5,90 │5,90 │

│   │Мойщик-уборщик подвижного   │1     │3,58  │5,36  │1     │5,90 │5,90 │5,90 │

│   │состава                     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Моечные работы              │2,0   │1,39  │2,09  │2,0   │1,97 │1,97 │1,97 │

│   │Машинист моечных машин      │2     │1,39  │2,09  │2     │1,97 │1,97 │1,97 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ЕО                 │1,3   │4,97  │7,45  │1,2   │7,87 │7,87 │7,87 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Первое техническое          │      │      │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-1)         │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагностические  │2,6   │0,14  │0,17  │2,8   │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │работы                      │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,06  │0,07  │2     │0,04 │0,04 │0,04 │

│   │автомобилей                 │3     │0,08  │0,10  │3     │0,15 │0,15 │0,15 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы            │2,6   │0,46  │0,56  │2,7   │0,57 │0,57 │0,57 │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,16  │0,20  │2     │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │автомобилей                 │3     │0,30  │0,36  │3     │0,38 │0,38 │0,38 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные работы       │3,2   │0,05  │0,06  │3,2   │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │Слесарь по ремонту          │3     │0,04  │0,05  │3     │0,017│0,017│0,017│

│   │автомобилей                 │4     │0,01  │0,01  │4     │0,003│0,003│0,003│

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очистительные   │1,3   │0,32  │0,39  │1,2   │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │работы                      │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Смазчик                     │1     │0,23  │0,28  │1     │0,15 │0,15 │0,15 │

│   │                            │2     │0,09  │0,11  │2     │0,04 │0,04 │0,04 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические работы   │2,4   │0,04  │0,04  │2,4   │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,02  │0,02  │2     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │автомобилей                 │3     │0,02  │0,02  │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │Шиномонтажные работы        │2,0   │0,18  │0,21  │2,0   │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │Монтировщик шин             │2     │0,18  │0,21  │2     │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1               │2,2   │1,19  │1,43  │2,4   │1,18 │1,18 │1,18 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Второе техническое          │      │      │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-2)         │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагностические  │2,8   │0,26  │0,34  │2,8   │0,23 │0,24 │0,25 │

│   │работы                      │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,09  │0,12  │2     │0,08 │0,08 │0,09 │

│   │автомобилей                 │3     │0,14  │0,18  │3     │0,12 │0,13 │0,13 │

│   │                            │4     │0,03  │0,04  │4     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы            │2,9   │0,70  │0,91  │2,9   │0,61 │0,64 │0,66 │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,09  │0,12  │2     │0,08 │0,08 │0,09 │

│   │автомобилей                 │3     │0,61  │0,79  │3     │0,53 │0,56 │0,57 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные работы       │3,9   │0,15  │0,20  │3,9   │0,12 │0,13 │0,13 │

│   │Слесарь по ремонту          │3     │0,01  │0,01  │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │автомобилей                 │4     │0,14  │0,19  │4     │0,11 │0,12 │0,12 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очистительные   │1,6   │0,15  │0,20  │1,6   │0,10 │0,11 │0,11 │

│   │работы                      │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Смазчик                     │1     │0,06  │0,08  │1     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                            │2     │0,09  │0,12  │2     │0,05 │0,06 │0,06 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические работы   │2,9   │0,04  │0,05  │2,9   │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │Слесарь по ремонту          │-     │0,001 │0,002 │2     │0,003│0,003│0,003│

│   │автомобилей                 │3     │0,039 │0,048 │3     │0,057│0,057│0,057│

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │Шиномонтажные работы        │2,0   │0,59  │0,76  │2,0   │0,63 │0,66 │0,68 │

│   │Монтировщик шин             │2     │0,59  │0,76  │2     │0,63 │0,66 │0,68 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2               │2,6   │1,89  │2,46  │2,6   │1,75 │1,84 │1,89 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Текущий ремонт              │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагностические  │2,6   │0,20  │0,30  │2,6   │0,26 │0,26 │0,26 │

│   │и крепежные работы          │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,12  │0,18  │2     │0,16 │0,16 │0,16 │

│   │автомобилей                 │3     │0,04  │0,06  │3     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                            │4     │0,04  │0,06  │4     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Регулировочные работы       │3,6   │0,13  │0,20  │3,7   │0,13 │0,13 │0,13 │

│   │Слесарь по ремонту          │3     │0,05  │0,08  │3     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │автомобилей                 │4     │0,08  │0,12  │4     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │Разборочно-сборочные работы │2,8   │2,04  │2,97  │2,8   │2,45 │2,45 │2,45 │

│   │Слесарь по ремонту          │1     │0,35  │0,51  │1     │0,42 │0,42 │0,42 │

│   │автомобилей                 │2     │0,47  │0,68  │2     │0,56 │0,56 │0,56 │

│   │                            │3     │0,55  │0,80  │3     │0,66 │0,66 │0,66 │

│   │                            │4     │0,67  │0,98  │4     │0,81 │0,81 │0,81 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │Электротехнические работы   │2,9   │0,13  │0,20  │2,9   │0,13 │0,13 │0,13 │

│   │Слесарь по ремонту          │2     │0,01  │0,02  │2     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │автомобилей                 │3     │0,12  │0,18  │3     │0,12 │0,12 │0,12 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Шиномонтажные работы        │2,0   │0,14  │0,20  │2,0   │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │Монтировщик шин             │2     │0,14  │0,20  │2     │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │Шиноремонтные               │2,5   │0,14  │0,20  │2,5   │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │(вулканизационные) работы   │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Ремонтировщик резиновых     │2     │0,07  │0,10  │2     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │изделий                     │3     │0,07  │0,10  │3     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│7  │Медницкие работы            │2,0   │0,07  │0,10  │2,0   │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │Медник                      │2     │0,07  │0,10  │2     │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│8  │Жестяницкие работы          │-     │-     │-     │2,1   │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │Жестянщик                   │-     │-     │-     │2     │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │                            │-     │-     │-     │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│9  │Сварочные работы            │2,6   │0,54  │0,80  │2,6   │0,95 │0,95 │0,95 │

│   │Электросварщик ручной сварки│2     │0,11  │0,16  │2     │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │                            │3     │0,16  │0,24  │3     │0,29 │0,29 │0,29 │

│   │Газосварщик                 │2     │0,11  │0,16  │2     │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │                            │3     │0,16  │0,24  │3     │0,28 │0,28 │0,28 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│10 │Кузнечно-рессорные работы   │2,6   │0,97  │1,42  │2,8   │0,49 │0,49 │0,49 │

│   │Кузнец ручной ковки         │2     │0,25  │0,37  │2     │0,12 │0,12 │0,13 │

│   │                            │3     │0,12  │0,17  │3     │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │                            │4     │0,12  │0,17  │4     │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │Кузнец на молотах и прессах │2     │0,27  │0,40  │2     │0,14 │0,14 │0,14 │

│   │                            │3     │0,15  │0,23  │3     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │                            │4     │0,06  │0,08  │4     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│11 │Слесарно-механические работы│2,9   │0,88  │1,29  │2,9   │0,81 │0,81 │0,81 │

│   │Слесарь механосборочных     │1     │0,05  │0,08  │1     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │работ                       │2     │0,11  │0,16  │2     │0,10 │0,10 │0,10 │

│   │Токарь                      │2     │0,17  │0,26  │2     │0,16 │0,16 │0,16 │

│   │                            │3     │0,27  │0,38  │3     │0,24 │0,24 │0,24 │

│   │                            │4     │0,28  │0,41  │4     │0,26 │0,26 │0,26 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│12 │Деревоотделочные работы     │2,0   │1,16  │1,69  │2,0   │0,95 │0,95 │0,95 │

│   │Столяр                      │2     │1,16  │1,69  │2     │0,95 │0,95 │0,95 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│13 │Малярные работы             │1,9   │0,42  │0,61  │1,8   │0,35 │0,35 │0,35 │

│   │Маляр                       │1     │0,07  │0,10  │1     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │                            │2     │0,35  │0,51  │2     │0,27 │0,27 │0,27 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТР                 │2,6   │6,82  │9,98  │2,6   │6,79 │6,79 │6,79 │

├───┴────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│Всего по ТО и ТР                │2,1   │14,87 │21,32 │2,0   │17,59│17,68│17,73│

└────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.8

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬────────────────────────────┬──────┬─────────────┬──────┬─────────────────┐

│ N │        Наименование        │Разряд│  Двухосные  │Разряд│   Полуприцепы   │

│п/п│     работ и профессий      │рабо- │   прицепы   │рабо- │                 │

│   │                            │чего  ├─────────────┤чего  ├─────────────────┤

│   │                            │      │Грузоподъем- │      │Грузоподъемность,│

│   │                            │      │ность, т     │      │        т        │

│   │                            │      ├──────┬──────┤      ├─────┬─────┬─────┤

│   │                            │      │до 8,0│8,0 и │      │11,5 │13,5 │20,0 │

│   │                            │      │      │более │      │     │     │     │

│   │                            │      ├──────┴──────┤      ├─────┴─────┴─────┤

│   │                            │      │  Норматив   │      │    Норматив     │

│   │                            │      │численности, │      │численности, чел.│

│   │                            │      │    чел.     │      │                 │

├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┬──────┼──────┼─────┬─────┬─────┤

│1  │Слесарь по ремонту          │1     │0,40  │0,59  │1     │0,47 │0,47 │0,47 │

│   │автомобилей                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │                            │2     │1,10  │1,53  │2     │1,21 │1,21 │1,23 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │                            │3     │1,82  │2,43  │3     │1,967│2,007│2,017│

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │                            │4     │0,97  │1,40  │4     │1,083│1,093│1,093│

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,8   │4,29  │5,95  │2,8   │4,73 │4,78 │4,81 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Слесарь по ремонту автомо-  │2     │0,031 │0,042 │2     │0,023│0,23 │0,023│

│   │билей (выполнение электро-  │      │      │      │      │     │     │     │

│   │технических работ)          │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │                            │3     │0,179 │0,248 │3     │0,187│0,187│0,187│

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,9   │0,21  │0,29  │2,9   │0,21 │0,21 │0,21 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│7  │Монтировщик шин             │2     │0,91  │1,17  │2     │0,89 │0,92 │0,94 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│8  │Ремонтировщик резиновых     │2     │0,07  │0,10  │2     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │изделий                     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│9  │                            │3     │0,07  │0,10  │3     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│10 │Медник                      │2     │0,07  │0,10  │2     │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │2,0   │0,07  │0,10  │2,0   │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│11 │Жестянщик                   │2     │-     │-     │2     │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│12 │                            │3     │-     │-     │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │-     │-     │-     │2,1   │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│13 │Электросварщик ручной сварки│2     │0,11  │0,16  │2     │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│14 │                            │3     │0,16  │0,24  │3     │0,29 │0,29 │0,29 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,2   │0,27  │0,40  │2,2   │0,48 │0,48 │0,48 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│15 │Газосварщик                 │2     │0,11  │0,16  │2     │0,19 │0,19 │0,19 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│16 │                            │3     │0,16  │0,24  │3     │0,28 │0,28 │0,28 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,2   │0,27  │0,40  │2,2   │0,47 │0,47 │0,47 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация номеров по порядку дана в соответствии с официальным  текстом

документа.

│18 │Кузнец ручной ковки         │2     │0,25  │0,37  │2     │0,12 │0,12 │0,12 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│19 │                            │3     │0,12  │0,17  │3     │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│20 │                            │4     │0,12  │0,17  │4     │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,7   │0,49  │0,71  │2,7   │0,24 │0,24 │0,24 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│21 │Кузнец на молотах и прессах │2     │0,27  │0,40  │2     │0,14 │0,14 │0,14 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│22 │                            │3     │0,15  │0,23  │3     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│23 │                            │4     │0,06  │0,08  │4     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,6   │0,48  │0,71  │2,6   │0,25 │0,25 │0,25 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│24 │Столяр                      │2     │1,16  │1,69  │2     │0,95 │0,95 │0,95 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,0   │1,16  │1,69  │2,0   │0,95 │0,95 │0,95 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│25 │Маляр                       │1     │0,07  │0,10  │1     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│26 │                            │2     │0,35  │0,51  │2     │0,27 │0,27 │0,27 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │1,8   │0,42  │0,61  │1,8   │0,35 │0,35 │0,35 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│27 │Мойщик-уборщик подвижного   │1     │3,58  │5,36  │1     │5,90 │5,90 │5,90 │

│   │состава                     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│28 │Машинист моечных машин      │2     │1,39  │2,09  │2     │1,97 │1,97 │1,97 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │2,4   │4,97  │7,45  │2,4   │7,87 │7,87 │7,87 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│29 │Смазчик                     │1     │0,29  │0,36  │1     │0,20 │0,20 │0,20 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│30 │                            │2     │0,18  │0,23  │2     │0,09 │0,10 │0,10 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │1,4   │0,47  │0,59  │1,3   │0,29 │0,30 │0,30 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│31 │Токарь                      │2     │0,17  │0,26  │2     │0,16 │0,16 │0,16 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│32 │                            │3     │0,27  │0,38  │3     │0,24 │0,24 │0,24 │

│   │                            │      │      │      │      │     │     │     │

│33 │                            │4     │0,28  │0,41  │4     │0,26 │0,26 │0,26 │

│   │                            ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                       │3,2   │0,72  │1,05  │3,2   │0,66 │0,66 │0,66 │

├───┴────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│Всего по ТО и ТР                │2,5   │14,87 │21,32 │2,5   │17,59│17,68│17,73│

└────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

5.2. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ВЫПУСКА ДО 1972 Г.

5.2.1. Грузовые автомобили с карбюраторными двигателями

Таблица 5.9

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────┬─────────────────┐

│ N │   Наименование работ и   │Разряд│        Бортовые автомобили        │Разряд│Автомобили- │Разряд│Автомобили-тягачи│

│п/п│        профессий         │работы│                                   │работы│самосвалы   │работы│                 │

│   │                          │(рабо-├───────────────────────────────────┤(рабо-├────────────┤(рабо-├─────────────────┤

│   │                          │чего) │        Грузоподъемность, т        │чего) │Грузоподъем-│чего) │Масса полуприцепа│

│   │                          │      │                                   │      │ность, т    │      │   с грузом, т   │

│   │                          │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤      ├─────┬──────┤      ├─────┬─────┬─────┤

│   │                          │      │ 0,5 │ 1,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 5,0 │ 7,5 │      │ 3,5 │ 4,5  │      │7,5 -│12,0 │ до  │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │10,5 │     │18,5 │

│   │                          │      ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤      ├─────┴──────┤      ├─────┴─────┴─────┤

│   │                          │      │    Норматив численности, чел.     │      │  Норматив  │      │    Норматив     │

│   │                          │      │                                   │      │численности,│      │численности, чел.│

│   │                          │      │                                   │      │    чел.    │      │                 │

├───┼──────────────────────────┼──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼──────┼─────┬──────┼──────┼─────┬─────┬─────┤

│   │Ежедневное обслуживание   │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │(ЕО)                      │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│1  │Уборочные работы          │1,0   │1,77 │2,78 │3,54 │4,55 │4,55 │5,31 │1,0   │4,98 │4,96  │1,0   │4,80 │4,80 │5,81 │

│   │Мойщик-уборщик подвижного │1     │1,77 │2,78 │3,54 │4,55 │4,55 │5,31 │1     │4,98 │4,96  │1     │4,80 │4,80 │5,81 │

│   │состава                   │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│2  │Моечные работы            │2,0   │0,75 │1,01 │1,51 │1,70 │1,76 │2,27 │2,0   │2,24 │2,24  │2,0   │2,15 │2,15 │2,52 │

│   │Машинист моечных машин    │2     │0,75 │1,01 │1,51 │1,70 │1,76 │2,27 │2     │2,24 │2,24  │2     │2,15 │2,15 │2,52 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ЕО               │1,3   │2,52 │3,79 │5,05 │6,31 │6,31 │7,58 │1,3   │7,22 │7,22  │1,3   │6,95 │6,95 │8,33 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Первое техническое        │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-1)       │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагностические│3,8   │0,21 │0,23 │0,27 │0,32 │0,30 │0,38 │3,8   │0,34 │0,38  │3,8   │0,36 │0,36 │0,44 │

│   │работы                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │2     │0,02 │0,03  │2     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │автомобилей               │3     │0,05 │0,06 │0,07 │0,08 │0,07 │0,09 │3     │0,09 │0,09  │3     │0,09 │0,09 │0,11 │

│   │                          │4     │0,11 │0,11 │0,13 │0,16 │0,15 │0,19 │4     │0,17 │0,19  │4     │0,18 │0,18 │0,22 │

│   │                          │5     │0,04 │0,04 │0,05 │0,06 │0,06 │0,07 │5     │0,06 │0,07  │5     │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы          │2,8   │1,39 │1,51 │1,76 │2,08 │2,08 │2,57 │2,8   │2,20 │2,41  │2,8   │2,31 │2,31 │2,87 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,28 │0,30 │0,35 │0,42 │0,41 │0,51 │2     │0,44 │0,48  │2     │0,46 │0,46 │0,57 │

│   │автомобилей               │3     │1,11 │1,21 │1,41 │1,66 │1,67 │2,06 │3     │1,76 │1,93  │3     │1,85 │1,85 │2,30 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные работы     │3,9   │0,59 │0,65 │0,74 │0,88 │0,88 │1,09 │3,9   │0,93 │1,03  │3,9   │0,97 │0,97 │1,22 │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,06 │0,07 │0,08 │0,09 │0,10 │1,12 │3     │0,10 │0,11  │3     │0,10 │0,10 │0,13 │

│   │автомобилей               │4     │0,53 │0,58 │0,66 │0,79 │0,78 │0,97 │4     │0,83 │0,92  │4     │0,87 │0,87 │1,09 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очистительные │1,8   │0,71 │0,78 │0,92 │1,07 │1,07 │1,34 │1,8   │1,13 │1,24  │1,8   │1,18 │1,18 │1,47 │

│   │работы                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Смазчик                   │1     │0,14 │0,16 │0,18 │0,21 │0,21 │0,27 │1     │0,22 │0,25  │1     │0,23 │0,23 │0,29 │

│   │                          │2     │0,57 │0,62 │0,74 │0,86 │0,86 │1,07 │2     │0,94 │0,99  │2     │0,95 │0,95 │1,18 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические работы │2,3   │0,68 │0,74 │0,87 │1,02 │1,03 │1,28 │2,3   │1,05 │1,17  │2,3   │1,10 │1,10 │1,37 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │2     │0,04 │0,04  │2     │0,16 │0,16 │0,21 │

│   │автомобилей               │3     │0,33 │0,36 │0,43 │0,50 │0,51 │0,63 │3     │0,55 │0,61  │3     │0,50 │0,50 │0,62 │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,12 │0,13 │0,15 │0,18 │0,18 │0,22 │1     │0,16 │0,18  │1     │0,15 │0,15 │0,18 │

│   │                          │2     │0,22 │0,23 │0,27 │0,32 │0,32 │0,40 │2     │0,30 │0,34  │2     │0,29 │0,29 │0,36 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│6  │Работы по обслуживанию    │2,7   │0,32 │0,34 │0,40 │0,48 │0,48 │0,59 │2,7   │0,48 │0,53  │2,7   │0,52 │0,52 │0,63 │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,12 │0,13 │0,15 │0,18 │0,18 │0,23 │2     │0,17 │0,19  │2     │0,15 │0,15 │0,18 │

│   │аппаратуре                │3     │0,20 │0,21 │0,25 │0,30 │0,30 │0,30 │3     │0,31 │0,34  │3     │0,37 │0,37 │0,45 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,20 │0,21 │0,40 │0,46 │0,48 │0,59 │2,0   │0,48 │0,52  │2,0   │0,50 │0,50 │0,63 │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,31 │0,34 │0,40 │0,46 │0,48 │0,59 │2     │0,48 │0,52  │2     │0,50 │0,50 │0,63 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1             │2,8   │4,21 │4,59 │5,36 │6,31 │6,32 │7,84 │2,8   │6,61 │7,28  │2,8   │6,94 │6,94 │8,63 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Второе техническое        │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-2)       │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагностические│3,8   │0,30 │0,35 │0,48 │0,59 │0,55 │0,85 │3,8   │0,62 │0,64  │3,8   │0,63 │0,61 │0,98 │

│   │работы                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,03 │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │2     │0,05 │0,05  │2     │0,05 │0,05 │0,08 │

│   │                          │3     │0,09 │0,10 │0,14 │0,19 │0,16 │0,26 │3     │0,19 │0,19  │3     │0,19 │0,18 │0,30 │

│   │                          │4     │0,13 │0,16 │0,22 │0,26 │0,25 │0,33 │4     │0,28 │0,29  │4     │0,28 │0,28 │0,44 │

│   │                          │5     │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │0,09 │0,14 │5     │0,10 │0,11  │5     │0,11 │0,10 │0,10 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы          │2,9   │0,95 │1,11 │1,50 │1,86 │1,74 │2,70 │2,9   │1,93 │1,99  │2,9   │1,89 │1,86 │2,97 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,12 │0,14 │0,19 │0,24 │0,22 │0,35 │2     │0,25 │0,26  │2     │0,25 │0,24 │0,39 │

│   │автомобилей               │3     │0,83 │0,97 │1,31 │1,62 │1,52 │2,35 │3     │1,68 │1,73  │3     │1,64 │1,62 │2,58 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные работы     │4,0   │0,51 │0,60 │0,81 │1,00 │0,94 │1,45 │4,0   │1,04 │1,08  │4,0   │1,02 │1,00 │1,60 │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,13 │0,15 │0,20 │0,25 │0,23 │0,36 │3     │0,26 │0,27  │3     │0,26 │0,25 │0,40 │

│   │автомобилей               │4     │0,28 │0,33 │0,45 │0,55 │0,52 │0,80 │4     │0,57 │0,69  │4     │0,56 │0,55 │0,88 │

│   │                          │5     │0,10 │0,12 │0,16 │0,20 │0,19 │0,29 │5     │0,21 │0,22  │5     │0,20 │0,20 │0,32 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очистительные │1,8   │0,36 │0,42 │0,57 │0,70 │0,60 │1,03 │1,8   │0,72 │0,75  │1,8   │0,71 │0,70 │1,11 │

│   │работы                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Смазчик                   │1     │0,07 │0,08 │0,11 │0,14 │0,13 │0,21 │1     │0,14 │0,15  │1     │0,14 │0,14 │0,22 │

│   │                          │2     │0,29 │0,34 │0,46 │0,56 │0,53 │0,82 │2     │0,58 │0,60  │2     │0,57 │0,56 │0,89 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические работы │3,2   │0,34 │0,40 │0,54 │0,67 │0,63 │0,98 │3,2   │0,69 │0,72  │3,2   │0,68 │0,68 │1,07 │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │0,02 │1     │0,01 │0,01  │1     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │автомобилей               │2     │0,11 │0,12 │0,17 │0,21 │0,20 │0,31 │2     │0,20 │0,21  │2     │0,21 │0,21 │0,33 │

│   │                          │3     │0,06 │0,08 │0,10 │0,13 │0,12 │0,19 │3     │0,14 │0,14  │3     │0,14 │0,14 │0,22 │

│   │                          │4     │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │0,05 │4     │0,04 │0,04  │4     │0,04 │0,04 │0,06 │

│   │                          │5     │0,08 │0,09 │0,13 │0,15 │0,14 │0,22 │5     │0,18 │0,18  │5     │0,16 │0,16 │0,16 │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,04 │1     │0,03 │0,03  │1     │0,02 │0,02 │0,04 │

│   │                          │2     │0,04 │0,04 │0,06 │0,08 │0,07 │0,11 │2     │0,07 │0,08  │2     │0,07 │0,07 │0,10 │

│   │                          │3     │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,04 │3     │0,02 │0,03  │3     │0,03 │0,03 │0,05 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│6  │Работы по обслуживанию    │3,4   │0,18 │0,21 │0,29 │0,35 │0,33 │0,51 │3,4   │0,33 │0,34  │3,4   │0,34 │0,33 │0,53 │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │0,09 │0,14 │2     │0,09 │0,09  │2     │0,09 │0,09 │0,14 │

│   │аппаратуре                │3     │0,05 │0,06 │0,08 │0,10 │0,09 │0,14 │3     │0,09 │0,10  │3     │0,10 │0,09 │0,15 │

│   │                          │4     │0,06 │0,07 │0,10 │0,12 │0,11 │0,17 │4     │0,11 │0,11  │4     │0,11 │0,11 │0,18 │

│   │                          │5     │0,02 │0,02 │0,03 │0,04 │0,04 │0,06 │5     │0,04 │0,04  │5     │0,04 │0,04 │0,06 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,36 │0,42 │0,57 │0,71 │0,66 │1,02 │2,0   │0,70 │0,72  │2,0   │0,68 │0,67 │1,08 │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,36 │0,42 │0,57 │0,71 │0,66 │1,02 │2     │0,70 │0,72  │2     │0,68 │0,67 │1,08 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2             │3,1   │3,00 │3,51 │4,76 │5,88 │5,51 │8,54 │3,1   │6,03 │6,24  │3,1   │5,95 │5,85 │9,34 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Текущий ремонт (ТР)       │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагностические│3,5   │0,58 │0,68 │0,84 │1,00 │1,10 │1,37 │3,5   │1,63 │1,79  │3,5   │1,68 │1,68 │2,05 │

│   │и крепежные работы        │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,16 │0,18 │0,23 │0,27 │0,30 │0,37 │2     │0,45 │0,49  │2     │0,46 │0,46 │0,56 │

│   │автомобилей               │3     │0,17 │0,20 │0,25 │0,29 │0,32 │0,40 │3     │0,47 │0,52  │3     │0,49 │0,49 │0,59 │

│   │                          │4     │0,19 │0,23 │0,27 │0,33 │0,36 │0,45 │4     │0,53 │0,58  │4     │0,55 │0,55 │0,67 │

│   │                          │5     │0,06 │0,07 │0,09 │0,11 │0,12 │0,15 │5     │0,18 │0,20  │5     │0,18 │0,18 │0,23 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│2  │Регулировочные работы     │4,1   │0,32 │0,32 │0,37 │0,53 │0,53 │0,68 │4,1   │0,79 │0,89  │4,1   │0,74 │0,74 │0,95 │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,14 │0,14 │0,16 │0,23 │0,23 │0,29 │3     │0,34 │0,39  │3     │0,32 │0,32 │0,41 │

│   │автомобилей               │4     │0,11 │0,11 │0,12 │0,18 │0,18 │0,24 │4     │0,28 │0,31  │4     │0,26 │0,26 │0,33 │

│   │                          │5     │0,05 │0,05 │0,06 │0,08 │0,08 │0,11 │5     │0,12 │0,13  │5     │0,11 │0,11 │0,14 │

│   │                          │6     │0,02 │0,02 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │6     │0,05 │0,06  │6     │0,05 │0,05 │0,07 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│3  │Разборочно-сборочные      │3,5   │4,15 │4,57 │5,57 │7,04 │7,67 │9,56 │3,5   │8,98 │9,72  │3,5   │8,72 │8,72 │11,04│

│   │работы                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,33 │0,37 │0,45 │0,56 │0,61 │0,77 │1     │0,72 │0,78  │1     │0,70 │0,70 │0,88 │

│   │автомобилей               │2     │0,96 │1,05 │1,28 │1,62 │1,77 │2,20 │2     │2,06 │2,23  │2     │2,01 │2,01 │2,56 │

│   │                          │3     │1,00 │1,10 │1,33 │1,69 │1,84 │2,30 │3     │2,10 │2,33  │3     │2,10 │2,10 │2,65 │

│   │                          │4     │0,91 │1,00 │1,22 │1,55 │1,69 │2,10 │4     │1,97 │2,14  │4     │1,92 │1,92 │2,41 │

│   │                          │5     │0,79 │0,87 │1,06 │1,34 │1,46 │1,81 │5     │1,71 │1,85  │5     │1,65 │1,65 │2,11 │

│   │                          │6     │0,16 │0,18 │0,23 │0,28 │0,30 │0,38 │6     │0,36 │0,39  │6     │0,34 │0,34 │0,44 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│4  │Агрегатные работы         │3,8   │2,63 │2,84 │3,57 │4,57 │4,94 │6,15 │3,8   │5,78 │6,31  │3,8   │5,73 │5,73 │7,14 │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,15 │0,17 │0,20 │0,26 │0,28 │0,36 │1     │0,33 │0,36  │1     │0,33 │0,33 │0,41 │

│   │автомобилей               │2     │0,54 │0,60 │0,74 │0,94 │1,01 │1,26 │2     │1,19 │1,30  │2     │1,18 │1,18 │1,47 │

│   │                          │3     │0,57 │0,65 │0,78 │1,00 │1,08 │1,34 │3     │1,26 │1,38  │3     │1,25 │1,25 │1,56 │

│   │                          │4     │0,53 │0,59 │0,72 │0,92 │1,00 │1,24 │4     │1,16 │1,27  │4     │1,16 │1,16 │1,44 │

│   │                          │5     │0,68 │0,75 │0,91 │1,17 │1,27 │1,57 │5     │1,48 │1,62  │5     │1,40 │1,46 │1,83 │

│   │                          │6     │0,16 │0,18 │0,22 │0,28 │0,30 │0,38 │6     │0,36 │0,38  │6     │0,35 │0,35 │0,43 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические работы │3,5   │1,32 │1,48 │1,84 │2,31 │2,47 │3,05 │3,5   │2,89 │3,15  │3,5   │3,32 │3,32 │4,11 │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,10 │0,11 │0,14 │0,17 │0,18 │0,23 │1     │0,22 │0,24  │1     │0,24 │0,24 │0,29 │

│   │автомобилей               │2     │0,26 │0,29 │0,36 │0,45 │0,49 │0,60 │2     │0,57 │0,62  │2     │0,62 │0,62 │0,78 │

│   │                          │3     │0,31 │0,33 │0,42 │0,52 │0,56 │0,70 │3     │0,66 │0,75  │3     │0,73 │0,73 │0,90 │

│   │                          │4     │0,32 │0,34 │0,43 │0,53 │0,57 │0,71 │4     │0,67 │0,74  │4     │0,74 │0,74 │0,91 │

│   │                          │5     │0,28 │0,31 │0,39 │0,49 │0,52 │0,65 │5     │0,62 │0,67  │5     │0,67 │0,67 │0,84 │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │1     │0,03 │0,03  │1     │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │                          │2     │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │2     │0,03 │0,03  │2     │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │                          │3     │0,02 │0,04 │0,04 │0,06 │0,06 │0,07 │3     │0,06 │0,06  │3     │0,14 │0,14 │0,15 │

│   │                          │4     │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │4     │0,03 │0,03  │4     │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│6  │Работы по ремонту         │3,6   │0,42 │0,47 │0,58 │0,74 │0,84 │1,00 │3,6   │0,68 │0,79  │3,6   │1,05 │1,05 │1,31 │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,08 │0,09 │0,11 │0,15 │0,17 │0,20 │2     │0,14 │0,20  │2     │0,21 │0,21 │0,26 │

│   │аппаратуре                │3     │0,12 │0,13 │0,16 │0,20 │0,23 │0,27 │3     │0,19 │0,21  │3     │0,29 │0,29 │0,36 │

│   │                          │4     │0,13 │0,15 │0,18 │0,23 │0,26 │0,31 │4     │0,21 │0,25  │4     │0,33 │0,33 │0,41 │

│   │                          │5     │0,09 │0,10 │0,13 │0,16 │0,18 │0,22 │5     │0,14 │0,17  │5     │0,22 │0,22 │0,28 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2,0   │0,32 │0,32  │2,0   │0,58 │0,58 │0,74 │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2     │0,32 │0,32  │2     │0,58 │0,58 │0,74 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│8  │Шиноремонтные             │2,5   │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2,5   │0,32 │0,32  │2,5   │0,58 │0,58 │0,74 │

│   │(вулканизационные) работы │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Ремонтировщик резиновых   │2     │0,07 │0,07 │0,10 │0,12 │0,12 │0,17 │2     │0,15 │0,15  │2     │0,27 │0,27 │0,34 │

│   │изделий                   │3     │0,09 │0,09 │0,11 │0,14 │0,14 │0,20 │3     │0,17 │0,17  │3     │0,31 │0,31 │0,40 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│9  │Медницкие работы          │2,3   │0,38 │0,49 │0,54 │0,65 │0,71 │0,87 │2,3   │0,92 │0,98  │2,3   │0,92 │0,92 │1,14 │

│   │Медник                    │2     │0,25 │0,32 │0,34 │0,42 │0,45 │0,55 │2     │0,58 │0,62  │2     │0,58 │0,58 │0,73 │

│   │                          │3     │0,13 │0,17 │0,20 │0,23 │0,26 │0,32 │3     │0,34 │0,38  │3     │0,34 │0,34 │0,41 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│10 │Жестяницкие работы        │2,2   │0,21 │0,26 │0,31 │0,37 │0,42 │0,47 │2,2   │0,42 │0,47  │2,2   │0,58 │0,58 │0,74 │

│   │Жестянщик                 │2     │0,16 │0,19 │0,23 │0,27 │0,31 │0,35 │2     │0,31 │0,35  │2     │0,43 │0,43 │0,55 │

│   │                          │3     │0,05 │0,07 │0,08 │0,10 │0,11 │0,12 │3     │0,11 │0,12  │3     │0,15 │0,15 │0,19 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│11 │Сварочные работы          │2,9   │0,33 │0,33 │0,38 │0,49 │0,54 │0,71 │2,9   │0,60 │0,65  │2,9   │0,33 │0,33 │0,38 │

│   │Электросварщик ручной     │2     │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │2     │0,03 │0,03  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │сварки                    │3     │0,13 │0,13 │0,15 │0,20 │0,22 │0,29 │3     │0,24 │0,25  │3     │0,13 │0,13 │0,15 │

│   │Газосварщик               │2     │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │0,05 │2     │0,04 │0,04  │2     │0,02 │0,02 │0,03 │

│   │                          │3     │0,16 │0,16 │0,18 │0,23 │0,26 │0,34 │3     │0,29 │0,32  │3     │0,16 │0,16 │0,18 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│12 │Кузнечно-рессорные работы │2,7   │0,59 │0,65 │0,81 │1,03 │1,14 │1,41 │2,7   │1,47 │1,58  │2,7   │1,58 │1,58 │1,96 │

│   │Кузнец ручной ковки       │2     │0,16 │0,17 │0,22 │0,28 │0,30 │0,38 │2     │0,40 │0,42  │2     │0,42 │0,42 │0,53 │

│   │                          │3     │0,11 │0,13 │0,15 │0,20 │0,22 │0,27 │3     │0,28 │0,30  │3     │0,30 │0,30 │0,37 │

│   │                          │4     │0,05 │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │0,11 │4     │0,12 │0,13  │4     │0,13 │0,13 │0,16 │

│   │Кузнец на молотах и       │2     │0,12 │0,13 │0,17 │0,21 │0,23 │0,29 │2     │0,30 │0,32  │2     │0,32 │0,32 │0,40 │

│   │прессах                   │3     │0,11 │0,13 │0,16 │0,20 │0,22 │0,27 │3     │0,28 │0,31  │3     │0,31 │0,31 │0,37 │

│   │                          │4     │0,04 │0,04 │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │4     │0,09 │0,10  │4     │0,10 │0,10 │0,13 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│13 │Слесарно-механические     │3,4   │2,05 │2,26 │2,78 │3,52 │3,78 │4,78 │3,4   │2,63 │2,84  │3,4   │2,68 │2,68 │3,36 │

│   │работы                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь механосборочных   │1     │0,09 │0,11 │0,13 │0,17 │0,18 │0,23 │1     │0,13 │0,14  │1     │0,13 │0,13 │0,16 │

│   │работ                     │2     │0,27 │0,30 │0,36 │0,46 │0,49 │0,63 │2     │0,34 │0,37  │2     │0,35 │0,35 │0,44 │

│   │Токарь                    │2     │0,31 │0,34 │0,42 │0,53 │0,57 │0,71 │2     │0,39 │0,43  │2     │0,40 │0,40 │0,50 │

│   │                          │3     │0,47 │0,51 │0,64 │0,80 │0,86 │1,09 │3     │0,60 │0,64  │3     │0,61 │0,61 │0,77 │

│   │                          │4     │0,55 │0,61 │0,75 │0,95 │1,02 │1,29 │4     │0,71 │0,77  │4     │0,73 │0,73 │0,91 │

│   │                          │5     │0,36 │0,39 │0,48 │0,61 │0,66 │0,83 │5     │0,46 │0,49  │5     │0,46 │0,46 │0,58 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│14 │Деревоотделочные работы   │2,6   │0,58 │0,63 │0,79 │1,00 │1,10 │1,37 │2,6   │0,31 │0,31  │2,6   │0,31 │0,31 │0,37 │

│   │Столяр                    │2     │0,24 │0,26 │0,32 │0,41 │0,45 │0,56 │2     │0,13 │0,13  │2     │0,13 │0,13 │0,15 │

│   │                          │3     │0,34 │0,37 │0,47 │0,59 │0,65 │0,81 │3     │0,18 │0,18  │3     │0,18 │0,18 │0,22 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│15 │Арматурные работы         │2,6   │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2,6   │0,16 │0,16  │2,6   │0,16 │0,16 │0,21 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,06 │0,06 │0,08 │0,09 │0,09 │0,14 │2     │0,06 │0,06  │2     │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │автомобилей               │3     │0,10 │0,10 │0,13 │0,17 │0,17 │0,23 │3     │0,10 │0,10  │3     │0,10 │0,10 │0,13 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│16 │Обойные работы            │2,6   │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2,6   │0,32 │0,32  │2,6   │0,32 │0,32 │0,37 │

│   │Обойщик                   │1     │0,01 │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │1     │0,02 │0,02  │1     │0,02 │0,02 │0,03 │

│   │                          │2     │0,04 │0,04 │0,06 │0,06 │0,06 │0,10 │2     │0,09 │0,09  │2     │0,09 │0,09 │0,10 │

│   │                          │3     │0,11 │0,11 │0,13 │0,18 │0,18 │0,24 │3     │0,21 │0,21  │3     │0,21 │0,21 │0,24 │

│   │                          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │      │      │     │     │     │

│17 │Малярные работы           │2,6   │0,59 │0,65 │0,82 │1,03 │1,14 │1,41 │2,6   │0,92 │0,98  │2,6   │0,92 │0,92 │1,14 │

│   │Маляр                     │1     │0,04 │0,04 │0,06 │0,06 │0,07 │0,09 │1     │0,05 │0,06  │1     │0,05 │0,05 │0,07 │

│   │                          │2     │0,18 │0,20 │0,24 │0,31 │0,34 │0,42 │2     │0,24 │0,25  │2     │0,24 │0,24 │0,34 │

│   │                          │3     │0,37 │0,41 │0,52 │0,66 │0,73 │0,90 │3     │0,63 │0,67  │3     │0,63 │0,63 │0,73 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТР               │3,4   │14,79│16,37│20,04│25,32│27,42│34,31│3,4   │29,14│31,58 │3,4   │30,20│30,20│37,75│

└───┴──────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 5.10

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬─────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────┬─────┬────────────┬─────┬─────────────────┐

│ N │  Наименование профессий │Раз- │        Бортовые автомобили        │Раз- │Автомобили- │Раз- │Автомобили-тягачи│

│п/п│                         │ряд  │                                   │ряд  │самосвалы   │ряд  │                 │

│   │                         │рабо-├───────────────────────────────────┤рабо-├────────────┤рабо-├─────────────────┤

│   │                         │чего │        Грузоподъемность, т        │чего │Грузоподъем-│чего │Масса полуприцепа│

│   │                         │     │                                   │     │ность, т    │     │   с грузом, т   │

│   │                         │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤     ├─────┬──────┤     ├─────┬─────┬─────┤

│   │                         │     │ 0,5 │ 1,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 5,0 │ 7,5 │     │ 3,5 │ 4,5  │     │7,5 -│12,0 │ до  │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │10   │     │18,5 │

│   │                         │     ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤     ├─────┴──────┤     ├─────┴─────┴─────┤

│   │                         │     │    Норматив численности, чел.     │     │  Норматив  │     │    Норматив     │

│   │                         │     │                                   │     │численности,│     │численности, чел.│

│   │                         │     │                                   │     │    чел.    │     │                 │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┼─────┬──────┼─────┼─────┬─────┬─────┤

│1  │Слесарь по ремонту       │1    │0,57 │0,65 │0,78 │0,99 │1,07 │1,36 │1    │1,18 │1,28  │1    │1,16 │1,16 │1,45 │

│   │автомобилей              │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│2  │                         │2    │2,37 │2,62 │3,21 │4,02 │4,27 │5,42 │2    │4,80 │5,21  │2    │4,79 │4,78 │6,09 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│3  │                         │3    │4,15 │4,65 │5,73 │7,10 │7,22 │9,57 │3    │8,31 │8,94  │3    │8,29 │8,25 │11,03│

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│4  │                         │4    │2,79 │3,11 │3,79 │4,74 │4,93 │6,37 │4    │5,79 │6,29  │4    │5,78 │5,76 │7,48 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│5  │                         │5    │1,77 │1,96 │2,41 │3,05 │3,27 │4,14 │5    │3,86 │4,20  │5    │3,77 │3,76 │4,87 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│6  │                         │6    │0,34 │0,38 │0,48 │0,60 │0,64 │0,80 │6    │0,77 │0,83  │6    │0,74 │0,74 │0,94 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │4,5  │11,99│13,37│16,40│20,50│21,40│27,66│4,5  │24,71│26,75 │4,5  │24,53│24,46│31,86│

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│7  │Слесарь по ремонту       │1    │0,11 │0,12 │0,15 │0,18 │0,19 │0,25 │1    │0,23 │0,25  │1    │0,25 │0,25 │0,30 │

│   │автомобилей (выполнение  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │электротехнических работ)│     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│8  │                         │2    │0,38 │0,43 │0,55 │0,68 │0,71 │0,94 │2    │0,81 │0,87  │2    │0,99 │0,99 │1,32 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│9  │                         │3    │0,70 │0,77 │0,95 │1,15 │1,19 │1,52 │3    │1,35 │1,48  │3    │1,37 │1,37 │1,74 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│10 │                         │4    │0,34 │0,36 │0,46 │0,56 │0,60 │0,76 │4    │0,71 │0,78  │4    │0,78 │0,78 │0,97 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│11 │                         │5    │0,36 │0,40 │0,52 │0,64 │0,66 │0,87 │5    │0,80 │0,85  │5    │0,83 │0,83 │1,10 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │3,4  │1,89 │2,08 │2,63 │3,21 │3,35 │4,31 │3,4  │3,90 │4,23  │3,4  │4,22 │4,22 │5,43 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│12 │Аккумуляторщик           │1    │0,14 │0,17 │0,19 │0,24 │0,24 │0,29 │1    │0,22 │0,24  │1    │0,23 │0,23 │0,30 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│13 │                         │2    │0,27 │0,29 │0,35 │0,43 │0,42 │0,54 │2    │0,40 │0,45  │2    │0,42 │0,42 │0,54 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│14 │                         │4    │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │4    │0,03 │0,03  │4    │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│15 │                         │5    │0,01 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │5    │0,03 │0,03  │5    │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,1  │0,45 │0,54 │0,62 │0,79 │0,78 │0,97 │2,1  │0,73 │0,81  │2,1  │0,88 │0,88 │1,12 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│16 │Слесарь по топливной     │2    │0,25 │0,28 │0,34 │0,42 │0,44 │0,57 │2    │0,40 │0,44  │2    │0,45 │0,45 │0,58 │

│   │аппаратуре               │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│17 │                         │2    │0,37 │0,40 │0,49 │0,60 │0,62 │0,77 │3    │0,59 │0,65  │3    │0,76 │0,75 │0,96 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│18 │                         │3    │0,19 │0,22 │0,28 │0,35 │0,37 │0,48 │4    │0,32 │0,36  │4    │0,44 │0,44 │0,59 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│19 │                         │4    │0,11 │0,12 │0,16 │0,20 │0,22 │0,28 │5    │0,18 │0,21  │5    │0,26 │0,26 │0,34 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │3,3  │0,92 │1,02 │1,27 │1,57 │1,65 │2,10 │3,3  │1,49 │1,66  │3,3  │1,91 │1,90 │2,47 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│20 │Монтировщик шин          │2    │0,83 │0,92 │1,18 │1,43 │1,40 │1,98 │2    │1,50 │1,56  │2    │1,76 │1,75 │2,45 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│21 │Ремонтировщик резиновых  │2    │0,07 │0,07 │0,10 │0,12 │0,12 │0,17 │2    │0,15 │0,15  │2    │0,27 │0,27 │0,34 │

│   │изделий                  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│22 │                         │3    │0,09 │0,09 │0,11 │0,14 │0,14 │0,20 │3    │0,17 │0,17  │3    │0,31 │0,31 │0,40 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,5  │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2,5  │0,32 │0,32  │2,5  │0,58 │0,58 │0,74 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│23 │Медник                   │2    │0,25 │0,32 │0,34 │0,42 │0,45 │0,55 │2    │0,58 │0,62  │2    │0,58 │0,58 │0,73 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│24 │                         │3    │0,13 │0,17 │0,20 │0,23 │0,26 │0,32 │3    │0,34 │0,36  │3    │0,34 │0,34 │0,41 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,3  │0,38 │0,49 │0,54 │0,65 │0,71 │0,87 │2,4  │0,92 │0,98  │2,4  │0,92 │0,92 │1,14 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│25 │Жестянщик                │2    │0,16 │0,19 │0,23 │0,27 │0,31 │0,35 │2    │0,31 │0,35  │2    │0,43 │0,43 │0,55 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│26 │                         │3    │0,05 │0,07 │0,08 │0,10 │0,11 │0,12 │3    │0,11 │0,12  │3    │0,15 │0,15 │0,19 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,2  │0,21 │0,26 │0,31 │0,37 │0,42 │0,47 │2,3  │0,42 │0,47  │2,3  │0,58 │0,58 │0,74 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│27 │Электросварщик ручной    │2    │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │2    │0,03 │0,03  │2    │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │сварки                   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│28 │                         │3    │0,13 │0,13 │0,15 │0,20 │0,22 │0,29 │3    │0,24 │0,26  │3    │0,13 │0,13 │0,15 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,9  │0,15 │0,15 │0,17 │0,23 │0,25 │0,32 │2,9  │0,27 │0,29  │2,9  │0,15 │0,15 │0,17 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│29 │Газосварщик              │2    │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │0,03 │0,05 │2    │0,04 │0,04  │2    │0,02 │0,02 │0,03 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│30 │                         │3    │0,16 │0,16 │0,18 │0,23 │0,26 │0,34 │3    │0,29 │0,32  │3    │0,16 │0,16 │0,18 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,9  │0,18 │0,18 │0,21 │0,26 │0,29 │0,39 │2,9  │0,33 │0,36  │2,9  │0,18 │0,18 │0,21 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│31 │Кузнец ручной ковки      │2    │0,16 │0,17 │0,22 │0,28 │0,30 │0,33 │2    │0,40 │0,42  │2    │0,42 │0,42 │0,53 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│32 │                         │3    │0,11 │0,13 │0,15 │0,20 │0,22 │0,27 │3    │0,28 │0,30  │3    │0,30 │0,30 │0,37 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│33 │                         │4    │0,05 │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │0,11 │4    │0,12 │0,13  │4    │0,13 │0,13 │0,16 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,7  │0,32 │0,35 │0,43 │0,56 │0,61 │0,76 │2,7  │0,80 │0,85  │2,7  │0,85 │0,85 │1,06 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│34 │Кузнец на молотах и      │2    │0,12 │0,13 │0,17 │0,21 │0,23 │0,29 │2    │0,30 │0,32  │2    │0,32 │0,32 │0,40 │

│   │прессах                  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│35 │                         │3    │0,11 │0,13 │0,16 │0,20 │0,22 │0,27 │3    │0,28 │0,31  │3    │0,31 │0,31 │0,37 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│36 │                         │4    │0,04 │0,04 │0,05 │0,06 │0,08 │0,09 │4    │0,09 │0,10  │4    │0,10 │0,10 │0,13 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,7  │0,27 │0,30 │0,38 │0,47 │0,53 │0,65 │2,7  │0,67 │0,73  │2,7  │0,73 │0,73 │0,90 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│37 │Токарь                   │2    │0,31 │0,34 │0,42 │0,53 │0,57 │0,71 │2    │0,39 │0,43  │2    │0,40 │0,40 │0,50 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│38 │                         │3    │0,47 │0,51 │0,64 │0,80 │0,86 │1,09 │3    │0,60 │0,64  │3    │0,61 │0,61 │0,77 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│39 │                         │4    │0,55 │0,61 │0,75 │0,95 │1,02 │1,29 │4    │0,71 │0,77  │4    │0,73 │0,73 │0,91 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│40 │                         │5    │0,36 │0,39 │0,48 │0,61 │0,66 │0,83 │5    │0,46 │0,49  │5    │0,46 │0,46 │0,58 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │3,7  │1,69 │1,85 │2,29 │2,89 │3,11 │3,92 │3,7  │2,16 │2,33  │3,7  │2,20 │2,20 │2,76 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│41 │Столяр                   │2    │0,24 │0,26 │0,32 │0,41 │0,45 │0,56 │2    │0,13 │0,13  │2    │0,13 │0,13 │0,15 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│42 │                         │3    │0,34 │0,37 │0,47 │0,59 │0,65 │0,81 │3    │0,18 │0,18  │3    │0,18 │0,18 │0,22 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,6  │0,58 │0,63 │0,79 │1,00 │1,10 │1,37 │2,6  │0,31 │0,31  │2,6  │0,31 │0,31 │0,37 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│43 │Слесарь по ремонту       │2    │0,06 │0,06 │0,08 │0,09 │0,09 │0,14 │2    │0,06 │0,06  │2    │0,06 │0,06 │0,08 │

│   │автомобилей (выполнение  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │арматурных работ)        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│44 │                         │3    │0,10 │0,10 │0,13 │0,17 │0,17 │0,23 │3    │0,10 │0,10  │3    │0,10 │0,10 │0,13 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,6  │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,25 │0,37 │2,6  │0,16 │0,16  │2,6  │0,16 │0,16 │0,31 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│45 │Обойщик                  │1    │0,01 │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │1    │0,02 │0,02  │1    │0,02 │0,02 │0,03 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│46 │                         │2    │0,04 │0,04 │0,06 │0,06 │0,06 │0,10 │2    │0,09 │0,09  │2    │0,09 │0,09 │0,10 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│47 │                         │3    │0,11 │0,11 │0,13 │0,18 │0,18 │0,24 │3    │0,21 │0,21  │3    │0,21 │0,21 │0,24 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,6  │0,16 │0,16 │0,21 │0,26 │0,26 │0,37 │2,6  │0,32 │0,32  │2,6  │0,32 │0,32 │0,37 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│48 │Маляр                    │1    │0,04 │0,04 │0,06 │0,06 │0,07 │0,09 │1    │0,05 │0,06  │1    │0,05 │0,05 │0,07 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│49 │                         │2    │0,18 │0,20 │0,24 │0,31 │0,31 │0,34 │2    │0,24 │0,25  │2    │0,24 │0,24 │0,34 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│50 │                         │3    │0,37 │0,41 │0,52 │0,66 │0,73 │0,90 │3    │0,63 │0,67  │3    │0,63 │0,62 │0,73 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │2,6  │0,59 │0,65 │0,82 │1,03 │1,14 │1,41 │2,6  │0,92 │0,98  │2,6  │0,92 │0,92 │1,14 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│51 │Мойщик-уборщик подвижного│1    │1,77 │2,78 │3,54 │4,55 │4,55 │5,31 │1    │4,98 │4,98  │1    │4,80 │4,80 │5,81 │

│   │состава                  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│52 │Машинист моечных машин   │2    │0,75 │1,01 │1,51 │1,76 │1,76 │2,27 │2    │2,24 │2,24  │1    │2,15 │2,15 │2,52 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│53 │Смазчик                  │1    │0,21 │0,24 │0,29 │0,35 │0,34 │0,48 │1    │0,36 │0,40  │1    │0,37 │0,37 │0,51 │

│   │                         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │

│54 │                         │2    │0,86 │0,96 │1,20 │1,42 │1,39 │1,89 │2    │1,49 │1,59  │2    │1,52 │1,51 │2,07 │

│   │                         ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого                    │1,8  │1,07 │1,20 │1,49 │1,77 │1,73 │2,37 │1,8  │1,85 │1,99  │1,8  │1,89 │1,88 │2,58 │

├───┴─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Всего на ТО и ТР             │3,1  │24,52│28,26│35,21│43,82│45,56│58,27│3,1  │49,00│52,32 │3,1  │50,04│49,94│64,05│

└─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

5.2.2. Грузовые автомобили с дизельными двигателями

Таблица 5.11

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬─────────────────────────┬──────┬────────────┐

│ N │   Наименование работ и   │Разряд│    Бортовые     │Разряд│  Автомобили-самосвалы   │Разряд│Автомобили- │

│п/п│        профессий         │работы│   автомобили    │работы│                         │работы│тягачи      │

│   │                          │(рабо-├─────────────────┤(рабо-├─────────────────────────┤(рабо-├────────────┤

│   │                          │чего) │Грузоподъемность,│чего) │   Грузоподъемность, т   │чего) │Масса полу- │

│   │                          │      │        т        │      │                         │      │прицепа с   │

│   │                          │      │                 │      │                         │      │грузом, т   │

│   │                          │      ├─────┬─────┬─────┤      ├─────┬─────┬──────┬──────┤      ├──────┬─────┤

│   │                          │      │ 7,5 │ 8,0 │12,0 │      │ 7,0 │11,0 │ 27,0 │ 40,0 │      │17,45 │30,0 │

│   │                          │      ├─────┴─────┴─────┤      ├─────┴─────┴──────┴──────┤      ├──────┴─────┤

│   │                          │      │    Норматив     │      │  Норматив численности,  │      │  Норматив  │

│   │                          │      │численности, чел.│      │          чел.           │      │численности,│

│   │                          │      │                 │      │                         │      │    чел.    │

├───┼──────────────────────────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼─────┬─────┬──────┬──────┼──────┼──────┬─────┤

│   │Ежедневное обслуживание   │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │(ЕО)                      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│1  │Уборочные работы          │1,0   │4,04 │4,04 │6,07 │1,0   │4,73 │6,97 │12,21 │16,93 │1,0   │4,55  │6,72 │

│   │Мойщик-уборщик подвижного │1     │4,04 │4,04 │6,07 │1     │4,73 │6,97 │12,21 │16,93 │1     │4,55  │6,72 │

│   │состава                   │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│2  │Моечные работы            │2,0   │3,54 │3,54 │5,30 │2,0   │3,86 │5,98 │10,20 │14,20 │2,0   │3,79  │5,60 │

│   │Машинист моечных машин    │2     │3,54 │3,54 │5,30 │2     │3,86 │5,98 │10,20 │14,20 │2     │3,79  │5,60 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│   │Итого по ЕО               │1,5   │7,58 │7,58 │11,37│1,5   │8,59 │12,95│22,41 │31,13 │1,5   │8,34  │12,32│

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Первое техническое        │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │обслуживание (ТО-1)       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│1  │Контрольно-диагностические│4,0   │0,44 │0,46 │0,67 │4,0   │0,54 │0,82 │1,36  │1,85  │4,0   │0,48  │0,75 │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,02 │0,02 │0,03 │2     │0,03 │0,04 │0,07  │0,09  │2     │0,02  │0,04 │

│   │автомобилей               │3     │0,12 │0,12 │0,18 │3     │0,15 │0,22 │0,37  │0,50  │3     │0,13  │0,20 │

│   │                          │4     │0,16 │0,17 │0,24 │4     │0,19 │0,29 │0,48  │0,66  │4     │0,17  │0,27 │

│   │                          │5     │0,14 │0,15 │0,22 │5     │0,17 │0,27 │0,44  │0,60  │5     │0,16  │0,24 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│2  │Крепежные работы          │2,9   │2,52 │2,60 │3,88 │2,9   │2,92 │4,51 │7,45  │10,18 │2,9   │2,81  │4,30 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,23 │0,24 │0,35 │2     │0,26 │0,41 │0,68  │0,92  │2     │0,26  │0,39 │

│   │автомобилей               │3     │2,29 │2,36 │3,53 │3     │2,66 │4,10 │6,77  │9,26  │3     │2,55  │3,91 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│3  │Регулировочные работы     │3,9   │0,94 │0,95 │1,45 │3,9   │1,11 │1,70 │2,81  │3,86  │3,9   │1,05  │1,62 │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,10 │0,10 │0,15 │3     │0,12 │0,18 │0,30  │0,41  │3     │0,11  │0,17 │

│   │автомобилей               │4     │0,84 │0,85 │1,30 │4     │0,99 │1,52 │2,51  │3,45  │4     │0,94  │1,45 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│4  │Смазочные и очистительные │1,9   │2,52 │2,60 │3,88 │1,9   │2,92 │4,47 │7,41  │10,13 │1,9   │2,79  │4,28 │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Смазчик                   │1     │0,17 │0,18 │0,27 │1     │0,20 │0,31 │0,51  │0,70  │1     │0,19  │0,29 │

│   │                          │2     │2,35 │2,42 │3,61 │2     │2,72 │4,16 │6,90  │9,43  │2     │2,60  │3,99 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│5  │Электротехнические работы │2,3   │0,75 │0,75 │1,15 │2,3   │0,82 │1,27 │2,10  │2,86  │2,3   │0,80  │1,25 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,02 │0,02 │0,03 │2     │0,02 │0,04 │0,05  │0,07  │2     │0,02  │0,03 │

│   │автомобилей               │3     │0,24 │0,24 │0,37 │3     │0,27 │0,41 │0,68  │0,93  │3     │0,26  │0,41 │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,08 │0,08 │0,13 │1     │0,08 │0,13 │0,22  │0,30  │1     │0,08  │0,13 │

│   │                          │2     │0,41 │0,41 │0,63 │2     │0,45 │0,69 │0,15  │1,56  │2     │0,44  │0,68 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│6  │Работы по обслуживанию    │2,8   │0,10 │0,10 │0,15 │2,8   │0,10 │0,14 │0,23  │0,31  │2,8   │0,10  │0,14 │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,02 │0,02 │0,03 │2     │0,02 │0,03 │0,04  │0,06  │2     │0,02  │0,03 │

│   │аппаратуре                │3     │0,08 │0,08 │0,12 │3     │0,08 │0,11 │0,19  │0,25  │3     │0,08  │0,11 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,57 │0,57 │0,88 │2,0   │0,63 │0,97 │1,60  │2,20  │2,0   │0,61  │0,94 │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,57 │0,57 │0,88 │2     │0,63 │0,97 │1,60  │2,20  │2     │0,61  │0,94 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1             │2,8   │7,84 │8,03 │12,06│2,8   │9,04 │13,88│22,96 │31,39 │2,8   │8,64  │13,28│

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Второе техническое        │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │обслуживание (ТО-2)       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│1  │Контрольно-диагностические│4,0   │0,92 │0,93 │1,29 │4,0   │1,07 │1,51 │2,57  │3,49  │4,0   │1,05  │1,50 │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,14 │0,14 │0,19 │2     │0,16 │0,23 │0,38  │0,52  │2     │0,16  │0,22 │

│   │автомобилей               │3     │0,18 │0,18 │0,25 │3     │0,21 │0,29 │0,50  │0,68  │3     │0,20  │0,29 │

│   │                          │4     │0,30 │0,30 │0,42 │4     │0,35 │0,49 │0,84  │1,13  │4     │0,34  │0,49 │

│   │                          │5     │0,30 │0,31 │0,43 │5     │0,35 │0,50 │0,85  │1,15  │5     │0,35  │0,50 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│2  │Крепежные работы          │2,9   │1,97 │2,00 │2,79 │2,9   │2,28 │3,21 │5,47  │7,41  │2,9   │2,17  │3,10 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,12 │0,12 │0,17 │2     │0,14 │0,20 │0,34  │0,46  │2     │0,13  │0,19 │

│   │автомобилей               │3     │1,85 │1,88 │2,62 │3     │2,14 │3,01 │5,13  │6,96  │3     │2,04  │2,91 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│3  │Регулировочные работы     │4,0   │1,37 │1,39 │1,94 │4,0   │1,59 │2,23 │3,81  │5,16  │4,0   │1,51  │2,16 │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,17 │0,18 │0,25 │3     │0,20 │0,28 │0,48  │0,65  │3     │0,19  │0,27 │

│   │автомобилей               │4     │1,04 │1,05 │1,46 │4     │1,20 │1,68 │2,87  │3,89  │4     │1,14  │1,63 │

│   │                          │5     │0,16 │0,16 │0,23 │5     │0,19 │0,27 │0,46  │0,62  │5     │0,18  │0,26 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│4  │Смазочные и очистительные │1,9   │1,12 │1,13 │1,58 │1,9   │1,26 │1,78 │3,04  │4,12  │1,9   │1,22  │1,74 │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Смазчик                   │1     │0,18 │0,18 │0,26 │1     │0,20 │0,29 │0,49  │0,67  │1     │0,20  │0,28 │

│   │                          │2     │0,94 │0,95 │1,32 │2     │1,06 │1,49 │2,55  │3,45  │2     │1,02  │1,46 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│5  │Электротехнические работы │3,2   │0,77 │0,77 │1,10 │3,2   │0,88 │1,25 │2,11  │2,84  │3,2   │0,84  │1,20 │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,04 │0,04 │0,06 │1     │0,05 │0,07 │0,12  │0,15  │1     │0,05  │0,06 │

│   │автомобилей               │2     │0,10 │0,11 │0,15 │2     │0,12 │0,18 │0,30  │0,40  │2     │0,12  │0,17 │

│   │                          │3     │0,12 │0,12 │0,17 │3     │0,13 │0,19 │0,32  │0,43  │3     │0,13  │0,18 │

│   │                          │4     │0,16 │0,16 │0,23 │4     │0,18 │0,26 │0,43  │0,59  │4     │0,17  │0,25 │

│   │                          │5     │0,10 │0,09 │0,13 │5     │0,11 │0,15 │0,26  │0,35  │5     │0,10  │0,15 │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,05 │0,05 │0,07 │1     │0,06 │0,08 │0,13  │0,18  │1     │0,05  │0,08 │

│   │                          │2     │0,05 │0,05 │0,07 │2     │0,06 │0,08 │0,13  │0,18  │2     │0,05  │0,07 │

│   │                          │3     │0,15 │0,15 │0,22 │3     │0,17 │0,24 │0,42  │0,56  │3     │0,17  │0,24 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│6  │Работы по обслуживанию    │3,5   │1,16 │1,18 │1,64 │3,5   │1,28 │1,80 │3,07  │4,17  │3,5   │1,25  │1,79 │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,31 │0,31 │0,43 │2     │0,34 │0,47 │0,80  │1,08  │2     │0,33  │0,47 │

│   │аппаратуре                │3     │0,41 │0,41 │0,58 │3     │0,45 │0,63 │1,09  │1,47  │3     │0,44  │0,63 │

│   │                          │4     │0,16 │0,17 │0,23 │4     │0,18 │0,26 │0,44  │0,59  │4     │0,18  │0,25 │

│   │                          │5     │0,28 │0,29 │0,40 │5     │0,31 │0,44 │0,75  │1,02  │5     │0,30  │0,44 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │1,28 │1,31 │1,82 │2,0   │1,40 │1,97 │3,37  │4,56  │2,0   │1,35  │1,93 │

│   │Монтировщик шин           │2     │1,28 │1,31 │1,82 │2     │1,40 │1,97 │3,37  │4,56  │2     │1,35  │1,93 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2             │3,1   │8,59 │8,71 │12,16│3,1   │9,76 │13,75│23,44 │31,75 │3,1   │9,39  │13,42│

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Текущий ремонт (ТР)       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│1  │Контрольно-диагностические│3,6   │1,79 │1,89 │2,68 │3,6   │2,36 │3,36 │10,40 │12,82 │3,6   │2,10  │3,10 │

│   │и крепежные работы        │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,39 │0,41 │0,59 │2     │0,52 │0,73 │2,27  │2,79  │2     │0,46  │0,67 │

│   │автомобилей               │3     │0,43 │0,46 │0,64 │3     │0,57 │0,81 │2,51  │3,10  │3     │0,50  │0,75 │

│   │                          │4     │0,58 │0,62 │0,88 │4     │0,77 │1,10 │3,39  │4,18  │4     │0,69  │1,01 │

│   │                          │5     │0,39 │0,40 │0,57 │5     │0,50 │0,72 │2,23  │2,75  │5     │0,45  │0,67 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│2  │Регулировочные работы     │4,6   │0,58 │0,58 │0,84 │4,6   │1,10 │1,58 │4,57  │5,93  │4,6   │0,89  │1,31 │

│   │Слесарь по ремонту        │3     │0,15 │0,15 │0,21 │3     │0,28 │0,40 │1,16  │1,51  │3     │0,23  │0,33 │

│   │автомобилей               │4     │0,16 │0,16 │0,24 │4     │0,31 │0,45 │1,29  │1,67  │4     │0,25  │0,37 │

│   │                          │5     │0,14 │0,14 │0,20 │5     │0,26 │0,37 │1,08  │1,40  │5     │0,21  │0,31 │

│   │                          │6     │0,13 │0,13 │0,19 │6     │0,25 │0,36 │1,04  │1,35  │6     │0,20  │0,30 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│3  │Разборочно-сборочные      │3,7   │9,88 │10,19│14,61│3,7   │13,03│18,60│55,49 │70,62 │3,7   │11,30 │16,66│

│   │работы                    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,85 │0,88 │1,26 │1     │1,12 │1,60 │4,78  │6,08  │1     │0,98  │1,44 │

│   │автомобилей               │2     │1,48 │1,52 │2,18 │2     │1,95 │2,78 │8,30  │10,56 │2     │1,69  │2,49 │

│   │                          │3     │2,69 │2,77 │3,98 │3     │3,55 │5,07 │15,11 │19,23 │3     │3,07  │4,54 │

│   │Слесарь по ремонту        │4     │2,27 │2,34 │3,35 │4     │2,99 │4,27 │12,75 │16,23 │4     │2,60  │3,83 │

│   │автомобилей               │5     │2,00 │2,07 │2,97 │5     │2,64 │3,77 │11,24 │14,31 │5     │2,29  │3,37 │

│   │                          │6     │0,59 │0,61 │0,87 │6     │0,78 │1,11 │3,31  │4,21  │6     │0,67  │0,99 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│4  │Агрегатные работы         │3,9   │6,46 │6,67 │9,56 │3,9   │8,51 │12,19│36,42 │46,35 │3,9   │7,51  │11,14│

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,37 │0,38 │0,55 │1     │0,49 │0,71 │2,10  │2,68  │1     │0,44  │0,64 │

│   │автомобилей               │2     │1,33 │1,38 │1,97 │2     │1,75 │2,51 │7,49  │9,53  │2     │1,54  │2,29 │

│   │                          │3     │1,42 │1,46 │2,09 │3     │1,86 │2,66 │7,96  │10,14 │3     │1,65  │2,44 │

│   │                          │4     │1,30 │1,34 │1,93 │4     │1,72 │2,46 │7,34  │9,34  │4     │1,51  │2,24 │

│   │                          │5     │1,13 │1,17 │1,67 │5     │1,49 │2,13 │6,37  │8,10  │5     │1,31  │1,95 │

│   │                          │6     │0,91 │0,94 │1,35 │6     │1,20 │1,72 │5,16  │6,56  │6     │1,06  │1,58 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│5  │Электротехнические работы │3,5   │2,80 │2,85 │4,12 │3,5   │3,48 │4,93 │14,91 │18,96 │3,5   │3,56  │5,31 │

│   │Слесарь по ремонту        │1     │0,03 │0,03 │0,03 │1     │0,03 │0,05 │0,14  │0,18  │1     │0,03  │0,05 │

│   │автомобилей               │2     │0,18 │0,18 │0,25 │2     │0,22 │0,31 │0,94  │1,20  │2     │0,23  │0,34 │

│   │                          │3     │0,46 │0,47 │0,68 │3     │0,58 │0,81 │2,45  │3,12  │3     │0,58  │0,87 │

│   │                          │4     │0,65 │0,66 │0,96 │4     │0,81 │1,14 │3,46  │4,39  │4     │0,83  │1,23 │

│   │                          │5     │0,62 │0,63 │0,92 │5     │0,77 │1,10 │3,31  │4,21  │5     │0,79  │1,18 │

│   │Аккумуляторщик            │1     │0,23 │0,23 │0,33 │1     │0,28 │0,40 │1,21  │1,54  │1     │0,29  │0,43 │

│   │                          │2     │0,28 │0,29 │0,42 │2     │0,35 │0,49 │1,50  │1,91  │2     │0,36  │0,53 │

│   │                          │3     │0,19 │0,20 │0,29 │3     │0,24 │0,34 │1,04  │1,31  │3     │0,24  │0,37 │

│   │                          │4     │0,16 │0,16 │0,24 │4     │0,20 │0,29 │0,86  │1,10  │4     │0,21  │0,31 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│6  │Работы по ремонту         │4,0   │1,17 │1,22 │1,80 │4,0   │1,44 │2,07 │6,11  │7,81  │4,0   │1,70  │2,50 │

│   │топливной аппаратуры      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь по топливной      │2     │0,08 │0,08 │0,12 │2     │0,10 │0,14 │0,41  │0,53  │2     │0,12  │0,17 │

│   │аппаратуре                │3     │0,30 │0,31 │0,46 │3     │0,37 │0,53 │1,56  │1,99  │3     │0,43  │0,64 │

│   │                          │4     │0,42 │0,44 │0,65 │4     │0,51 │0,74 │2,19  │2,80  │4     │0,61  │0,90 │

│   │                          │5     │0,37 │0,39 │0,57 │5     │0,46 │0,66 │1,95  │2,49  │5     │0,54  │0,79 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│7  │Шиномонтажные работы      │2,0   │0,37 │0,37 │0,53 │2,0   │0,84 │1,16 │3,47  │4,41  │2,0   │0,74  │1,10 │

│   │Монтировщик шин           │2     │0,37 │0,37 │0,53 │2     │0,84 │1,16 │3,47  │4,41  │2     │0,74  │1,10 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│8  │Шиноремонтные             │2,5   │0,37 │0,37 │0,53 │2,5   │0,64 │0,90 │2,60  │3,35  │2,5   │0,74  │1,12 │

│   │(вулканизационные) работы │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Ремонтировщик резиновых   │2     │0,17 │0,17 │0,24 │2     │0,29 │0,40 │1,17  │1,51  │2     │0,33  │0,50 │

│   │изделий                   │3     │0,20 │0,20 │0,29 │3     │0,35 │0,50 │1,43  │1,84  │3     │0,41  │0,62 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│9  │Медницкие работы          │2,4   │1,03 │1,09 │1,58 │2,4   │1,25 │1,79 │5,38  │6,84  │2,4   │1,20  │1,74 │

│   │Медник                    │2     │0,57 │0,61 │0,88 │2     │0,69 │1,00 │3,00  │3,81  │2     │0,67  │0,97 │

│   │                          │3     │0,46 │0,48 │0,70 │3     │0,56 │0,79 │2,38  │3,03  │3     │0,53  │0,77 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│10 │Жестяницкие работы        │2,4   │0,53 │0,53 │0,74 │2,4   │0,63 │0,89 │2,57  │3,31  │2,4   │0,73  │1,10 │

│   │Жестянщик                 │2     │0,31 │0,31 │0,43 │2     │0,37 │0,52 │1,49  │1,92  │2     │0,42  │0,64 │

│   │                          │3     │0,22 │0,22 │0,31 │3     │0,26 │0,37 │1,08  │1,39  │3     │0,31  │0,46 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│11 │Сварочные работы          │2,9   │0,54 │0,54 │0,76 │2,9   │0,87 │1,20 │3,59  │4,57  │2,9   │0,60  │0,87 │

│   │Электросварщик ручной     │2     │0,03 │0,11 │0,15 │2     │0,17 │0,24 │0,71  │0,91  │2     │0,12  │0,17 │

│   │сварки                    │3     │0,24 │0,16 │0,23 │3     │0,26 │0,36 │1,08  │1,37  │3     │0,18  │0,26 │

│   │Газосварщик               │2     │0,04 │0,11 │0,15 │2     │0,18 │0,24 │0,72  │0,92  │2     │0,12  │0,18 │

│   │                          │3     │0,23 │0,16 │0,23 │3     │0,26 │0,36 │1,08  │1,37  │3     │0,18  │0,26 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│12 │Кузнечно-рессорные работы │2,8   │1,41 │1,47 │2,06 │2,8   │2,12 │2,99 │8,97  │11,41 │2,8   │1,96  │2,88 │

│   │Кузнец ручной ковки       │2     │0,38 │0,40 │0,55 │2     │0,57 │0,80 │2,42  │3,07  │2     │0,53  │0,18 │

│   │                          │3     │0,27 │0,28 │0,39 │3     │0,41 │0,57 │1,69  │2,15  │3     │0,37  │0,54 │

│   │                          │4     │0,11 │0,12 │0,17 │4     │0,17 │0,24 │0,72  │0,92  │4     │0,16  │0,23 │

│   │Кузнец на молотах и       │2     │0,29 │0,29 │0,42 │2     │0,43 │0,61 │1,83  │2,33  │2     │0,40  │0,59 │

│   │прессах                   │3     │0,27 │0,28 │0,40 │3     │0,41 │0,58 │1,72  │2,20  │3     │0,37  │0,55 │

│   │                          │4     │0,09 │0,10 │0,13 │4     │0,13 │0,19 │0,59  │0,74  │4     │0,13  │0,19 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│13 │Слесарно-механические     │3,4   │4,10 │4,20 │6,04 │3,4   │2,84 │4,05 │12,14 │15,45 │3,4   │2,84  │4,15 │

│   │работы                    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│   │Слесарь механосборочных   │1     │0,19 │0,20 │0,29 │1     │0,14 │0,19 │0,57  │0,73  │1     │0,14  │0,19 │

│   │работ                     │2     │0,54 │0,55 │0,79 │2     │0,37 │0,53 │1,59  │2,02  │2     │0,37  │0,54 │

│   │Токарь                    │2     │0,61 │0,63 │0,91 │2     │0,42 │0,61 │1,82  │2,32  │2     │0,42  │0,63 │

│   │                          │3     │0,94 │0,96 │1,38 │3     │0,65 │0,93 │2,77  │3,53  │3     │0,65  │0,95 │

│   │                          │4     │1,11 │1,13 │1,63 │4     │0,77 │1,09 │3,29  │4,18  │4     │0,77  │1,12 │

│   │                          │5     │0,71 │0,73 │1,04 │5     │0,49 │0,70 │2,10  │2,67  │5     │0,49  │0,72 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│14 │Деревоотделочные работы   │2,7   │1,37 │1,42 │2,00 │2,7   │0,21 │0,26 │0,89  │1,10  │2,7   │0,37  │0,58 │

│   │Столяр                    │2     │0,41 │0,43 │0,60 │2     │0,06 │0,08 │0,27  │0,33  │2     │0,15  │0,24 │

│   │                          │3     │0,96 │0,99 │1,40 │3     │0,15 │0,18 │0,62  │0,77  │3     │0,22  │0,34 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│15 │Арматурные работы         │2,6   │0,16 │0,16 │0,26 │2,6   │0,21 │0,26 │0,89  │1,10  │2,6   │0,21  │0,26 │

│   │Слесарь по ремонту        │2     │0,06 │0,06 │0,10 │2     │0,08 │0,10 │0,36  │0,44  │2     │0,08  │0,10 │

│   │автомобилей               │3     │0,10 │0,10 │0,16 │3     │0,13 │0,16 │0,53  │0,66  │3     │0,13  │0,16 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│16 │Обойные работы            │2,6   │0,37 │0,37 │0,53 │2,6   │0,42 │0,58 │1,73  │2,21  │2,6   │0,58  │0,84 │

│   │Обойщик                   │1     │0,02 │0,02 │0,02 │1     │0,01 │0,01 │0,03  │0,04  │1     │0,01  │0,01 │

│   │                          │2     │0,13 │0,13 │0,19 │2     │0,16 │0,22 │0,66  │0,84  │2     │0,23  │0,33 │

│   │                          │3     │0,22 │0,22 │0,32 │3     │0,25 │0,35 │1,04  │1,33  │3     │0,34  │0,50 │

│   │                          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │      │     │

│17 │Малярные работы           │2,5   │1,41 │1,47 │2,07 │2,5   │1,03 │1,52 │4,46  │5,71  │2,5   │0,76  │1,14 │

│   │Маляр                     │1     │0,06 │0,06 │0,09 │1     │0,04 │0,06 │0,19  │0,24  │1     │0,04  │0,05 │

│   │                          │2     │0,53 │0,56 │0,78 │2     │0,41 │0,61 │1,77  │2,27  │2     │0,29  │0,45 │

│   │                          │3     │0,82 │0,85 │1,20 │3     │0,58 │0,85 │2,50  │3,20  │3     │0,43  │0,64 │

│   │                          ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│   │Итого по ТР               │3,5   │34,34│35,39│50,71│3,5   │40,98│58,33│174,59│221,95│3,5   │37,79 │55,80│

└───┴──────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

Таблица 5.12

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────────┬─────┬─────────────────┬─────┬─────────────────────────┬─────┬────────────┐

│ N │   Наименование работ и   │Раз- │    Бортовые     │Раз- │  Автомобили-самосвалы   │Раз- │Автомобили- │

│п/п│        профессий         │ряд  │   автомобили    │ряд  │                         │ряд  │тягачи      │

│   │                          │рабо-├─────────────────┤рабо-├─────────────────────────┤рабо-├────────────┤

│   │                          │чего │Грузоподъемность,│чего │   Грузоподъемность, т   │чего │Масса полу- │

│   │                          │     │        т        │     │                         │     │прицепа с   │

│   │                          │     │                 │     │                         │     │грузом, т   │

│   │                          │     ├─────┬─────┬─────┤     ├─────┬─────┬──────┬──────┤     ├──────┬─────┤

│   │                          │     │ 7,5 │ 8,0 │12,0 │     │ 7,0 │11,0 │ 27,0 │40,0  │     │17,45 │30,0 │

│   │                          │     ├─────┴─────┴─────┤     ├─────┴─────┴──────┴──────┤     ├──────┴─────┤

│   │                          │     │    Норматив     │     │  Норматив численности,  │     │  Норматив  │

│   │                          │     │численности, чел.│     │          чел.           │     │численности,│

│   │                          │     │                 │     │                         │     │    чел.    │

├───┼──────────────────────────┼─────┼─────┬─────┬─────┼─────┼─────┬─────┬──────┬──────┼─────┼──────┬─────┤

│1  │Слесарь по ремонту        │1    │1,41 │1,46 │2,10 │1    │1,75 │2,50 │7,45  │9,49  │1    │1,56  │2,27 │

│   │автомобилей               │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│2  │                          │2    │4,25 │4,38 │6,27 │2    │5,18 │7,43 │21,12 │26,89 │2    │4,63  │6,83 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│3  │                          │3    │9,40 │9,66 │13,90│3    │1,74 │17,02│40,29 │52,44 │3    │10,67 │15,81│

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│4  │                          │4    │6,65 │6,83 │9,82 │4    │8,52 │12,26│31,47 │40,55 │4    │7,64  │11,29│

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│5  │                          │5    │4,26 │4,40 │6,29 │5    │5,60 │8,03 │22,67 │28,93 │5    │4,95  │7,30 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│6  │                          │6    │1,63 │1,68 │2,41 │6    │2,23 │3,19 │9,51  │12,12 │6    │1,93  │2,87 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │3,6  │27,60│28,41│40,79│3,6  │35,02│50,43│132,51│170,42│3,6  │31,38 │46,37│

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│7  │Слесарь по ремонту        │1    │0,07 │0,09 │0,09 │1    │0,08 │0,12 │0,26  │0,33  │1    │0,08  │0,11 │

│   │автомобилей (выполнение   │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │электротехнических работ) │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│8  │                          │2    │0,30 │0,31 │0,43 │2    │0,36 │0,53 │1,29  │1,67  │2    │0,37  │0,54 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│9  │                          │3    │0,82 │0,83 │1,22 │3    │0,98 │1,41 │3,45  │4,48  │3    │0,97  │1,46 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│10 │                          │4    │0,81 │0,82 │1,19 │4    │0,99 │1,40 │3,89  │4,98  │4    │1,00  │1,48 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│11 │                          │5    │0,72 │0,72 │1,05 │5    │0,88 │1,25 │3,57  │4,56  │5    │0,89  │1,33 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │3,8  │2,72 │2,75 │3,98 │3,8  │3,29 │4,71 │12,46 │16,02 │3,8  │3,31  │4,92 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│12 │Аккумуляторщик            │1    │0,36 │0,36 │0,52 │1    │0,42 │0,61 │1,56  │2,02  │1    │0,42  │0,64 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│13 │                          │2    │0,74 │0,75 │1,12 │2    │0,86 │1,26 │2,78  │3,65  │2    │0,85  │1,28 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│14 │                          │3    │0,34 │0,35 │0,51 │3    │0,41 │0,58 │1,46  │1,87  │3    │0,41  │0,61 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│15 │                          │4    │0,16 │0,16 │0,24 │4    │0,20 │0,29 │0,86  │1,10  │4    │0,21  │0,31 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,2  │1,60 │1,62 │2,39 │2,2  │1,89 │2,74 │6,66  │8,64  │2,2  │1,89  │2,84 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│16 │Слесарь по топливной      │2    │0,41 │0,41 │0,58 │2    │0,46 │0,64 │1,25  │1,68  │2    │0,47  │0,67 │

│   │аппаратуре                │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│17 │                          │3    │0,79 │0,80 │1,16 │3    │0,90 │1,27 │2,83  │3,71  │3    │0,95  │1,38 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│18 │Слесарь по топливной      │4    │0,58 │0,61 │0,88 │4    │0,69 │1,00 │2,63  │3,39  │4    │0,79  │1,15 │

│   │аппаратуре                │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│19 │                          │5    │0,65 │0,68 │0,97 │5    │0,77 │1,10 │2,70  │3,51  │5    │0,84  │1,23 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │3,6  │2,43 │2,50 │3,59 │3,6  │2,82 │4,01 │9,41  │12,29 │3,6  │3,05  │4,43 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│20 │Монтировщик шин           │2    │2,22 │2,25 │3,23 │2    │2,87 │4,10 │8,44  │11,17 │2    │2,70  │3,97 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│21 │Ремонтировщик резиновых   │2    │0,17 │0,17 │0,24 │2    │0,29 │0,40 │1,17  │1,51  │2    │0,33  │0,50 │

│   │изделий                   │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│22 │                          │3    │0,20 │0,20 │0,29 │3    │0,35 │0,50 │1,43  │1,84  │3    │0,41  │0,62 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,5  │0,37 │0,37 │0,52 │2,5  │0,64 │0,90 │2,60  │3,35  │2,5  │0,74  │1,12 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│23 │Медник                    │2    │0,57 │0,61 │0,88 │2    │0,69 │1,00 │3,00  │3,81  │2    │0,67  │0,97 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│24 │                          │3    │0,46 │0,48 │0,70 │3    │0,56 │0,79 │2,38  │3,03  │3    │0,53  │0,77 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,4  │1,03 │1,09 │1,58 │2,4  │1,25 │1,79 │5,38  │6,84  │2,4  │1,20  │1,74 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│25 │Жестянщик                 │2    │0,31 │0,31 │0,43 │2    │0,37 │0,52 │1,49  │1,92  │2    │0,42  │0,64 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│26 │                          │3    │0,22 │0,22 │0,31 │3    │0,26 │0,37 │1,08  │1,39  │3    │0,31  │0,46 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,4  │0,53 │0,53 │0,74 │2,4  │0,63 │0,89 │2,57  │3,31  │2,4  │0,73  │1,10 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│27 │Электросварщик ручной     │2    │0,03 │0,11 │0,15 │2    │0,17 │0,24 │0,71  │0,91  │2    │0,12  │0,17 │

│   │сварки                    │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│28 │                          │3    │0,24 │0,16 │0,23 │3    │0,26 │0,36 │1,08  │1,37  │3    │0,18  │0,26 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,27 │0,27 │0,38 │2,7  │0,43 │0,60 │1,79  │2,28  │2,7  │0,30  │0,43 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│29 │Газосварщик               │2    │0,04 │0,11 │0,15 │2    │0,18 │0,24 │0,72  │0,92  │2    │0,12  │0,18 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│30 │                          │3    │0,23 │0,16 │0,23 │3    │0,26 │0,36 │1,08  │1,37  │3    │0,18  │0,26 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,27 │0,27 │0,38 │2,7  │0,44 │0,60 │1,80  │2,29  │2,7  │0,30  │0,44 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│31 │Кузнец ручной ковки       │2    │0,38 │0,40 │0,55 │2    │0,57 │0,80 │2,42  │3,07  │2    │0,53  │0,78 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│32 │                          │3    │0,27 │0,28 │0,39 │3    │0,41 │0,57 │1,69  │2,15  │3    │0,37  │0,54 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│33 │                          │4    │0,11 │0,12 │0,17 │4    │0,17 │0,24 │0,72  │0,92  │4    │0,16  │0,23 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,7  │0,76 │0,80 │1,11 │2,7  │1,15 │1,64 │4,83  │6,14  │2,7  │1,06  │1,55 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│34 │Кузнец на молотах и       │2    │0,29 │0,29 │0,42 │2    │0,43 │0,61 │1,83  │2,33  │2    │0,40  │0,59 │

│   │прессах                   │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│35 │                          │3    │0,27 │0,28 │0,40 │3    │0,41 │0,58 │1,72  │2,20  │3    │0,37  │0,55 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│36 │                          │4    │0,09 │0,10 │0,13 │4    │0,13 │0,19 │0,59  │0,74  │4    │0,13  │0,19 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,8  │0,65 │0,67 │0,95 │2,8  │0,97 │1,38 │4,14  │5,27  │2,8  │0,90  │1,33 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│37 │Токарь                    │2    │0,61 │0,63 │0,91 │2    │0,42 │0,61 │1,82  │2,32  │2    │0,42  │0,63 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│38 │                          │3    │0,94 │0,96 │1,38 │3    │0,65 │0,93 │2,27  │3,53  │3    │0,65  │0,95 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│39 │                          │4    │1,11 │1,13 │1,63 │4    │0,77 │1,09 │3,29  │4,18  │4    │0,77  │1,12 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│40 │                          │5    │0,71 │0,73 │1,04 │5    │0,49 │0,70 │2,10  │2,67  │5    │0,49  │0,72 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │3,7  │3,37 │3,45 │4,96 │3,7  │2,33 │3,33 │9,98  │12,70 │3,7  │2,33  │3,42 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│41 │Столяр                    │2    │0,41 │0,43 │0,60 │2    │0,06 │0,08 │0,27  │0,33  │2    │0,15  │0,24 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│42 │                          │3    │0,96 │0,99 │1,40 │3    │0,15 │0,18 │0,62  │0,77  │3    │0,22  │0,34 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,7  │1,37 │1,42 │2,00 │2,7  │0,21 │0,26 │0,89  │1,10  │2,7  │0,37  │0,58 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│43 │Слесарь по ремонту        │2    │0,06 │0,06 │0,10 │2    │0,08 │0,10 │0,36  │0,44  │2    │0,08  │0,10 │

│   │автомобилей (выполнение   │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │арматурных работ)         │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│44 │                          │3    │0,10 │0,10 │0,16 │3    │0,13 │0,16 │0,53  │0,66  │3    │0,13  │0,16 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,16 │0,16 │0,26 │2,6  │0,21 │0,26 │0,89  │1,10  │2,6  │0,21  │0,26 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│45 │Обойщик                   │1    │0,02 │0,02 │0,02 │1    │0,01 │0,01 │0,03  │0,04  │1    │0,01  │0,01 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│46 │                          │2    │0,13 │0,13 │0,19 │2    │0,16 │0,22 │0,66  │0,84  │2    │0,23  │0,33 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│47 │                          │3    │0,22 │0,22 │0,32 │3    │0,25 │0,35 │1,04  │1,33  │3    │0,34  │0,50 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,6  │0,37 │0,37 │0,53 │2,6  │0,42 │0,58 │1,73  │2,21  │2,6  │0,58  │0,84 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│48 │Маляр                     │1    │0,06 │0,06 │0,09 │1    │0,04 │0,06 │0,19  │0,24  │1    │0,04  │0,05 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│49 │                          │2    │0,53 │0,56 │0,78 │2    │0,41 │0,61 │1,77  │2,27  │2    │0,29  │0,45 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│50 │                          │3    │0,82 │0,85 │1,20 │3    │0,58 │0,85 │2,50  │3,20  │3    │0,43  │0,64 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │2,5  │1,41 │1,47 │2,07 │2,5  │1,03 │1,52 │4,46  │5,71  │2,5  │0,76  │1,14 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│51 │Мойщик-уборщик подвижного │1    │4,04 │4,04 │6,07 │1    │4,73 │6,97 │12,21 │16,93 │1    │4,55  │6,72 │

│   │состава                   │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│52 │Машинист моечных машин    │2    │3,54 │3,54 │5,30 │2    │3,86 │5,98 │10,20 │14,20 │2    │3,79  │5,60 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│53 │Смазчик                   │1    │0,35 │0,36 │0,53 │1    │0,40 │0,60 │1,00  │1,37  │1    │0,39  │0,57 │

│   │                          │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │      │     │

│54 │                          │2    │3,29 │3,37 │4,93 │2    │3,78 │5,65 │9,45  │12,88 │2    │3,62  │5,45 │

│   │                          ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│   │Итого                     │1,9  │3,64 │3,73 │5,46 │1,9  │4,18 │6,25 │10,45 │14,25 │1,9  │4,01  │6,02 │

├───┴──────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│Всего на ТО и ТР              │3,1  │58,35│59,71│86,30│3,1  │68,37│98,91│243,40│316,22│3,1  │64,16 │94,82│

└──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

5.2.3. Легковые автомобили и автобусы

Таблица 5.13

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬───────────────────────┬──────┬───────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┐

│ N │ Наименование работ и  │Разряд│  Легковые автомобили  │Разряд│     Автобусы карбюраторные     │Разряд│Автобусы дизельные│

│п/п│       профессий       │работы├───────┬──────┬────────┤работы├───────┬───────┬────────┬───────┤работы├────────┬─────────┤

│   │                       │(рабо-│особо  │малого│среднего│(рабо-│ особо │малого │среднего│большо-│(рабо-│большого│  особо  │

│   │                       │чего) │малого │класса│ класса │чего) │малого │класса │ класса │го     │чего) │ класса │большого │

│   │                       │      │класса │(свыше│ (свыше │      │класса │(6,0 - │ (8,0 - │класса │      │(10,0 - │ класса  │

│   │                       │      │(рабо- │1,2 до│ 1,8 до │      │  (до  │7,5 м) │ 9,5 м) │(10,5 -│      │12,0 м) │ (16,5 - │

│   │                       │      │чий    │1,8 л;│ 3,5 л; │      │5,0 м) │       │        │12,0 м)│      │        │ 18,0 м) │

│   │                       │      │объем  │850 - │ 1150 - │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │двига- │1150  │1500 кг)│      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │теля до│кг)   │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │1,2 л; │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │сухой  │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │вес ав-│      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │томоби-│      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │ля до  │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │850 кг)│      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      ├───────┴──────┴────────┤      ├───────┴───────┴────────┴───────┤      ├────────┴─────────┤

│   │                       │      │ Норматив численности, │      │   Норматив численности, чел.   │      │     Норматив     │

│   │                       │      │          чел.         │      │                                │      │численности, чел. │

├───┼───────────────────────┼──────┼───────┬──────┬────────┼──────┼───────┬───────┬────────┬───────┼──────┼────────┬─────────┤

│   │Ежедневное обслуживание│      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │(ЕО)                   │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│1  │Уборочные работы       │1,0   │4,06 - │5,46 -│6,88 -  │1,0   │7,29 - │10,16 -│13,03 - │17,22 -│1,0   │20,09 - │25,83 -  │

│   │                       │      │10,24  │13,80 │17,37   │      │8,14   │11,35  │14,55   │19,24  │      │22,45   │28,86    │

│   │Мойщик-уборщик подвиж- │1,0   │4,06 - │5,46 -│6,88 -  │1,0   │7,29 - │10,16 -│13,03 - │17,22 -│1,0   │20,09 - │25,83 -  │

│   │ного состава           │      │10,24  │13,80 │17,37   │      │8,14   │11,35  │14,55   │19,24  │      │22,45   │28,86    │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│2  │Моечные работы         │2,0   │0,53 - │0,71 -│0,88 -  │2,0   │2,87 - │3,31 - │3,75 -  │3,97 - │2,0   │4,20 -  │5,52 -   │

│   │                       │      │1,34   │1,78  │2,22    │      │3,21   │3,70   │4,19    │4,44   │      │4,69    │6,17     │

│   │Машинист моечных машин │2,0   │0,53 - │0,71 -│0,88 -  │2,0   │2,87 - │3,31 - │3,75 -  │3,97 - │2,0   │4,20 -  │5,52 -   │

│   │                       │      │1,34   │1,78  │2,22    │      │3,21   │3,70   │4,19    │4,44   │      │4,69    │6,17     │

│   │                       ├──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого по ЕО            │1,1   │4,59 - │6,17 -│7,76 -  │1,2   │10,17 -│13,46 -│16,78 - │21,19 -│1,2   │24,29 - │31,35 -  │

│   │                       │      │11,58  │15,58 │19,59   │      │11,35  │15,05  │18,74   │23,68  │      │27,14   │35,03    │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │Первое техническое     │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │обслуживание (ТО-1)    │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│1  │Контрольно-            │4,0   │0,21   │0,23  │0,29    │4,6   │0,57   │0,77   │0,94    │1,07   │4,6   │1,23 -  │1,75     │

│   │диагностические работы │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,29    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,01   │0,01  │0,02    │2     │0,01   │0,01   │0,01    │0,01   │2     │0,02 -  │0,03     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,02    │         │

│   │                       │3     │0,04   │0,04  │0,05    │3     │0,04   │0,05   │0,06    │0,07   │3     │0,08 -  │0,11     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,08    │         │

│   │                       │4     │0,11   │0,12  │0,15    │4     │0,12   │0,16   │0,20    │0,23   │4     │0,26 -  │0,37     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,27    │         │

│   │                       │5     │0,05   │0,06  │0,07    │5     │0,40   │0,55   │0,67    │0,76   │5     │0,87 -  │1,24     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,92    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│2  │Крепежные работы       │2,9   │1,30   │1,41  │1,74    │2,9   │2,54   │3,44   │4,20    │4,77   │2,9   │5,45 -  │7,74     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │5,74    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,15   │0,16  │0,20    │2     │0,20   │0,28   │0,34    │0,38   │2     │0,44 -  │0,62     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,46    │         │

│   │                       │3     │1,15   │1,25  │1,54    │3     │2,34   │3,16   │3,86    │4,39   │3     │5,01 -  │7,12     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │5,28    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│3  │Регулировочные работы  │3,9   │0,12   │0,12  │0,13    │3,9   │0,39   │0,53   │0,65    │0,74   │3,9   │0,84 -  │1,20     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,89    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,01   │0,01  │0,01    │3     │0,03   │0,04   │0,05    │0,06   │3     │0,07 -  │0,10     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,07    │         │

│   │                       │4     │0,11   │0,11  │0,12    │4     │0,36   │0,49   │0,60    │0,68   │4     │0,77 -  │1,10     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,82    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,8   │0,48   │0,53  │0,65    │1,9   │1,63   │2,23   │2,72    │3,09   │1,9   │3,52 -  │5,03     │

│   │ные работы             │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │3,72    │         │

│   │Смазчик                │1     │0,11   │0,12  │0,15    │1     │0,13   │0,18   │0,22    │0,25   │1     │0,17 -  │0,25     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,19    │         │

│   │                       │2     │0,37   │0,41  │0,50    │2     │1,50   │2,05   │2,50    │2,84   │2     │3,35 -  │4,78     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │3,53    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│5  │Электротехнические     │2,6   │0,30   │0,32  │0,41    │2,6   │0,79   │1,07   │1,30    │1,48   │2,6   │1,71 -  │2,42     │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,79    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,08   │0,09  │0,11    │2     │0,04   │0,05   │0,06    │0,07   │2     │0,08 -  │0,12     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,09    │         │

│   │                       │3     │0,09   │0,09  │0,12    │3     │0,52   │0,71   │0,86    │0,97   │3     │1,13 -  │1,59     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,18    │         │

│   │Аккумуляторщик         │1     │0,06   │0,06  │0,08    │1     │0,04   │0,05   │0,06    │0,07   │1     │0,08 -  │0,11     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,08    │         │

│   │                       │2     │0,07   │0,08  │0,10    │2     │0,19   │0,26   │0,32    │0,37   │2     │0,42 -  │0,60     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,44    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│6  │Работы по обслуживанию │2,9   │0,17   │0,18  │0,21    │2,9   │0,18   │0,24   │0,29    │0,34   │2,9   │0,39 -  │0,55     │

│   │топливной аппаратуры   │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,41    │         │

│   │Слесарь по топливной   │2     │0,02   │0,02  │0,02    │2     │0,02   │0,02   │0,03    │0,03   │2     │0,04 -  │0,05     │

│   │аппаратуре             │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,04    │         │

│   │                       │3     │0,15   │0,16  │0,19    │3     │0,16   │0,22   │0,26    │0,31   │3     │0,35 -  │0,50     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,37    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│7  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,14   │0,15  │0,18    │2,0   │0,39   │0,53   │0,65    │0,74   │2,0   │0,84 -  │1,20     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,89    │         │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,14   │0,15  │0,18    │2     │0,39   │0,53   │0,65    │0,74   │2     │0,84 -  │1,20     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,89    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│8  │Уборочные работы       │-     │-      │-     │-       │1,0   │0,36   │0,48   │0,60    │0,66   │1,0   │0,78 -  │1,10     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,81    │         │

│   │Мойщик-уборщик         │-     │-      │-     │-       │1,0   │0,36   │0,48   │0,60    │0,66   │1     │0,78 -  │1,10     │

│   │подвижного состава     │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,81    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│9  │Моечные работы         │-     │-      │-     │-       │1,0   │0,29   │0,39   │0,47    │0,53   │1,0   │0,61 -  │0,87     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,65    │         │

│   │Машинист моечных машин │-     │-      │-     │-       │1     │0,29   │0,39   │0,47    │0,53   │1     │0,61 -  │0,87     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,65    │         │

│   │                       ├──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого по ТО-1          │2,8   │2,72   │2,94  │3,61    │2,8   │7,14   │9,68   │11,82   │13,42  │2,8   │15,37 - │21,86    │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │16,19   │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │Второе техническое     │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │обслуживание (ТО-2)    │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│1  │Контрольно-            │4,6   │0,28   │0,33  │0,39    │4,6   │1,03   │1,28   │1,56    │2,15   │4,6   │2,29 -  │3,05     │

│   │диагностические работы │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,62    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,01   │0,01  │0,02    │2     │0,01   │0,02   │0,02    │0,03   │2     │0,03 -  │0,04     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,04    │         │

│   │                       │3     │0,03   │0,04  │0,04    │3     │0,07   │0,08   │0,10    │0,14   │3     │0,15 -  │0,20     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,17    │         │

│   │                       │4     │0,15   │0,18  │0,21    │4     │0,22   │0,27   │0,33    │0,45   │4     │0,48 -  │0,64     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,55    │         │

│   │                       │5     │0,09   │0,10  │0,12    │5     │0,73   │0,91   │1,11    │1,53   │5     │1,63 -  │2,17     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,86    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│2  │Крепежные работы       │2,9   │1,11   │1,32  │1,58    │2,9   │2,03   │2,52   │3,06    │4,24   │2,9   │4,50 -  │6,00     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │5,14    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,11   │0,13  │0,16    │2     │0,20   │0,25   │0,31    │0,42   │2     │0,45 -  │0,60     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,51    │         │

│   │                       │3     │1,00   │1,19  │1,42    │3     │1,83   │2,27   │2,75    │3,82   │3     │4,05 -  │5,40     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │4,63    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│3  │Регулировочные работы  │4,2   │0,17   │0,20  │0,24    │4,1   │0,44   │0,55   │0,67    │0,93   │4,1   │0,98-   │1,31     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,12    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,02   │0,02  │0,03    │3     │0,10   │0,12   │0,15    │0,21   │3     │0,22 -  │0,29     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,25    │         │

│   │                       │4     │0,10   │0,12  │0,14    │4     │0,24   │0,30   │0,36    │0,50   │4     │0,53 -  │0,71     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,60    │         │

│   │                       │5     │0,05   │0,06  │0,07    │5     │0,10   │0,13   │0,16    │0,22   │5     │0,23 -  │0,31     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,27    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,9   │0,40   │0,47  │0,56    │1,9   │0,77   │0,85   │1,16    │1,60   │1,9   │1,70 -  │2,27     │

│   │ные работы             │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,95    │         │

│   │Смазчик                │1     │0,08   │0,10  │0,11    │1     │0,12   │0,14   │0,17    │0,24   │1     │0,25 -  │0,34     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,29    │         │

│   │                       │2     │0,32   │0,37  │0,45    │2     │0,65   │0,81   │0,99    │1,36   │2     │1,45 -  │1,93     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,66    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│5  │Электротехнические     │3,2   │0,46   │0,53  │0,63    │3,2   │0,77   │0,96   │1,16    │1,62   │3,2   │1,71 -  │2,29     │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,00    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │0,02   │0,02  │0,03    │1     │0,01   │0,02   │0,02    │0,03   │1     │0,03 -  │0,04     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,03    │         │

│   │                       │2     │0,11   │0,12  │0,15    │2     │0,10   │0,12   │0,15    │0,20   │2     │0,21 -  │0,29     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,25    │         │

│   │                       │3     │0,10   │0,11  │0,14    │3     │0,23   │0,28   │0,34    │0,48   │3     │0,51 -  │0,68     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,58    │         │

│   │                       │4     │0,08   │0,10  │0,12    │4     │0,14   │0,18   │0,21    │0,30   │4     │0,31 -  │0,42     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,36    │         │

│   │                       │5     │0,08   │0,10  │0,11    │5     │0,12   │0,15   │0,18    │0,25   │5     │0,26 -  │0,35     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,34    │         │

│   │Аккумуляторщик         │1     │0,02   │0,02  │0,02    │1     │0,05   │0,06   │0,08    │0,11   │1     │0,12 -  │0,15     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,13    │         │

│   │                       │2     │0,04   │0,05  │0,05    │2     │0,08   │0,10   │0,12    │0,17   │2     │0,18 -  │0,24     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │                       │3     │0,01   │0,01  │0,01    │3     │0,04   │0,05   │0,06    │0,08   │3     │0,09 -  │0,12     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,10    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│6  │Работы по обслуживанию │3,4   │0,13   │0,15  │0,18    │3,4   │0,15   │0,19   │0,23    │0,32   │3,4   │0,34 -  │0,45     │

│   │топливной аппаратуры   │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,39    │         │

│   │Слесарь по топливной   │2     │0,01   │0,01  │0,02    │2     │0,01   │0,01   │0,01    │0,02   │2     │0,02 -  │0,03     │

│   │аппаратуре             │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,03    │         │

│   │                       │3     │0,07   │0,08  │0,09    │3     │0,09   │0,11   │0,14    │0,19   │3     │0,20 -  │0,27     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,23    │         │

│   │                       │4     │0,04   │0,05  │0,06    │4     │0,04   │0,05   │0,06    │0,08   │4     │0,09 -  │0,12     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,10    │         │

│   │                       │5     │0,01   │0,01  │0,01    │5     │0,01   │0,02   │0,02    │0,03   │5     │0,03 -  │0,03     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,03    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│7  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,25   │0,30  │0,36    │2,0   │0,71   │0,88   │1,07    │1,48   │2,0   │1,56 -  │2,09     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,79    │         │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,25   │0,30  │0,36    │2     │0,71   │0,88   │1,07    │1,48   │2     │1,56 -  │2,09     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,79    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│8  │Уборочные работы       │-     │-      │-     │-       │1,0   │0,15   │0,19   │0,23    │0,32   │1,0   │0,34 -  │0,46     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,39    │         │

│   │Мойщик-уборщик         │-     │-      │-     │-       │1     │0,15   │0,19   │0,23    │0,32   │1     │0,34 -  │0,46     │

│   │подвижного состава     │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,39    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│9  │Моечные работы         │-     │-      │-     │-       │1,0   │0,09   │0,11   │0,14    │0,19   │1,0   │0,20 -  │0,27     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,23    │         │

│   │Машинист моечных машин │-     │-      │-     │-       │1     │0,09   │0,11   │0,14    │0,19   │1     │0,20 -  │0,27     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,23    │         │

│   │                       ├──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого по ТО-2          │3,1   │2,80   │3,30  │3,94    │3,1   │6,14   │7,63   │9,28    │12,85  │3,1   │13,62 - │18,19    │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │15,63   │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │Текущий ремонт (ТР)    │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│1  │Контрольно-диагности-  │3,5   │0,79   │0,94  │1,05    │3,6   │0,89   │1,05   │1,15    │1,31   │3,7   │1,46 -  │1,94     │

│   │ческие и крепежные     │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,56    │         │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,17   │0,21  │0,23    │2     │0,16   │0,20   │0,21    │0,25   │2     │0,16 -  │0,21     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,16    │         │

│   │                       │3     │0,25   │0,30  │0,34    │3     │0,28   │0,33   │0,36    │0,41   │3     │0,50 -  │0,66     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,54    │         │

│   │                       │4     │0,24   │0,28  │0,31    │4     │0,27   │0,31   │0,35    │0,39   │4     │0,51 -  │0,68     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,55    │         │

│   │                       │5     │0,13   │0,15  │0,17    │5     │0,18   │0,21   │0,23    │0,26   │5     │0,29 -  │0,39     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,31    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│2  │Регулировочные работы  │4,3   │0,21   │0,26  │0,37    │4,4   │0,16   │0,21   │0,21    │0,26   │4,6   │0,31 -  │0,37     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,31    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,06   │0,08  │0,11    │3     │0,04   │0,06   │0,06    │0,07   │3     │0,08 -  │0,10     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,08    │         │

│   │                       │4     │0,08   │0,10  │0,14    │4     │0,05   │0,07   │0,07    │0,09   │4     │0,07 -  │0,09     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,07    │         │

│   │                       │5     │0,04   │0,05  │0,08    │5     │0,04   │0,05   │0,05    │0,06   │5     │0,09 -  │0,10     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,09    │         │

│   │                       │6     │0,03   │0,03  │0,04    │6     │0,03   │0,03   │0,03    │0,04   │6     │0,07 -  │0,08     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,07    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│3  │Разборочно-сборочные   │3,5   │3,68   │4,47  │5,09    │3,7   │6,25   │7,41   │8,14    │9,56   │4,0   │10,71 - │13,87    │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │11,35   │         │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │0,35   │0,42  │0,48    │1     │0,30   │0,34   │0,38    │0,44   │1     │0,49 -  │0,64     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,53    │         │

│   │                       │2     │0,88   │1,07  │1,22    │2     │1,50   │1,78   │1,95    │2,30   │2     │2,03 -  │2,63     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,15    │         │

│   │                       │3     │0,85   │1,03  │1,17    │3     │1,43   │1,71   │1,88    │2,20   │3     │2,15 -  │2,78     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,27    │         │

│   │                       │4     │0,77   │0,94  │1,07    │4     │1,31   │1,56   │1,71    │2,01   │4     │2,47 -  │3,19     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,61    │         │

│   │                       │5     │0,70   │0,85  │0,97    │5     │1,19   │1,41   │1,54    │1,82   │5     │2,25 -  │2,92     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,39    │         │

│   │                       │6     │0,13   │0,16  │0,18    │6     │0,52   │0,61   │0,68    │0,79   │6     │1,32 -  │1,71     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,40    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│4  │Агрегатные работы      │3,8   │2,20   │2,68  │3,05    │3,9   │3,68   │4,26   │4,78    │5,57   │4,1   │6,25 -  │8,09     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │6,62    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │0,15   │0,19  │0,22    │1     │0,15   │0,17   │0,20    │0,23   │1     │0,25 -  │0,33     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,26    │         │

│   │                       │2     │0,40   │0,48  │0,55    │2     │0,66   │0,77   │0,86    │1,00   │2     │1,06 -  │1,38     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,12    │         │

│   │                       │3     │0,51   │0,62  │0,70    │3     │0,84   │0,98   │1,10    │1,28   │3     │1,09 -  │1,41     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,16    │         │

│   │                       │4     │0,46   │0,56  │0,64    │4     │0,77   │0,89   │1,00    │1,17   │4     │1,44 -  │1,86     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,52    │         │

│   │                       │5     │0,57   │0,70  │0,79    │5     │0,96   │1,11   │1,25    │1,45   │5     │1,56 -  │2,02     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,66    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│5  │Электротехнические     │3,5   │1,63   │1,94  │2,24    │3,5   │2,68   │3,09   │3,35    │3,99   │3,6   │4,46 -  │5,79     │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │4,73    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │0,11   │0,14  │0,16    │1     │0,20   │0,23   │0,25    │0,30   │1     │0,34 -  │0,44     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,36    │         │

│   │                       │2     │0,23   │0,28  │0,32    │2     │0,40   │0,46   │0,50    │0,59   │2     │0,68 -  │0,88     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,73    │         │

│   │                       │3     │0,42   │0,51  │0,58    │3     │0,72   │0,84   │0,91    │1,08   │3     │0,98 -  │1,26     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,04    │         │

│   │                       │4     │0,37   │0,44  │0,50    │4     │0,62   │0,73   │0,79    │0,93   │4     │1,15 -  │1,47     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,22    │         │

│   │                       │5     │0,35   │0,42  │0,48    │5     │0,59   │0,68   │0,75    │0,88   │5     │1,10 -  │1,42     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,17    │         │

│   │Аккумуляторщик         │1     │0,03   │0,03  │0,04    │1     │0,03   │0,03   │0,03    │0,04   │1     │0,03 -  │0,05     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,03    │         │

│   │                       │2     │0,03   │0,03  │0,04    │2     │0,03   │0,03   │0,03    │0,04   │2     │0,05 -  │0,08     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,05    │         │

│   │                       │3     │0,06   │0,06  │0,08    │3     │0,06   │0,06   │0,06    │0,08   │3     │0,09 -  │0,13     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,09    │         │

│   │                       │4     │0,03   │0,03  │0,04    │4     │0,03   │0,03   │0,03    │0,04   │4     │0,04 -  │0,06     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,04    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│6  │Работы по ремонту      │3,7   │0,37   │0,42  │0,47    │3,7   │0,79   │0,95   │1,00    │1,20   │4,0   │1,38 -  │1,75     │

│   │топливной аппаратуры   │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,43    │         │

│   │Слесарь по топливной   │2     │0,07   │0,08  │0,09    │2     │0,16   │0,19   │0,20    │0,24   │2     │0,08 -  │0,11     │

│   │аппаратуре             │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,08    │         │

│   │                       │3     │0,09   │0,11  │0,12    │3     │0,20   │0,24   │0,25    │0,30   │3     │0,32 -  │0,40     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,33    │         │

│   │                       │4     │0,12   │0,13  │0,15    │4     │0,24   │0,29   │0,31    │0,37   │4     │0,62 -  │0,77     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,63    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│7  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,31   │0,37  │0,42    │2,0   │0,26   │0,31   │0,37    │0,42   │2,0   │0,42 -  │0,58     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,47    │         │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,31   │0,37  │0,42    │2     │0,26   │0,31   │0,37    │0,42   │2     │0,42 -  │0,58     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,47    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│8  │Шиноремонтные (вулкани-│2,5   │0,16   │0,16  │0,21    │2,5   │0,26   │0,31   │0,37    │0,42   │2,5   │0,42 -  │0,58     │

│   │зационные) работы      │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,47    │         │

│   │Ремонтировщик резиновых│2     │0,07   │0,07  │0,10    │2     │0,12   │0,15   │0,18    │0,19   │2     │0,20 -  │0,27     │

│   │изделий                │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,22    │         │

│   │                       │3     │0,09   │0,09  │0,11    │3     │0,14   │0,16   │0,19    │0,23   │3     │0,22 -  │0,31     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,25    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│9  │Медницкие работы       │2,5   │0,22   │0,27  │0,33    │2,6   │0,82   │0,98   │1,09    │1,25   │2,6   │1,41 -  │1,79     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,47    │         │

│   │Медник                 │2     │0,11   │0,14  │0,17    │2     │0,35   │0,40   │0,46    │0,52   │2     │0,59 -  │0,75     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,62    │         │

│   │                       │3     │0,11   │0,13  │0,16    │3     │0,47   │0,58   │0,63    │0,73   │3     │0,82 -  │1,04     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,85    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│10 │Жестяницкие работы     │2,8   │0,58   │0,74  │0,84    │2,9   │0,26   │0,32   │0,37    │0,42   │2,9   │0,42 -  │0,58     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,47    │         │

│   │Жестянщик              │2     │0,31   │0,40  │0,46    │2     │0,10   │0,12   │0,14    │0,16   │2     │0,16 -  │0,22     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,18    │         │

│   │                       │3     │0,12   │0,15  │0,18    │3     │0,12   │0,14   │0,16    │0,18   │3     │0,18 -  │0,25     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │                       │4     │0,11   │0,14  │0,15    │4     │0,04   │0,06   │0,07    │0,08   │4     │0,08 -  │0,11     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,08    │         │

│   │                       │5     │0,04   │0,05  │0,05    │-     │-      │-      │-       │-      │-     │-       │-        │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│11 │Сварочные работы       │2,9   │0,49   │0,65  │0,76    │2,9   │0,82   │0,98   │1,09    │1,25   │2,9   │1,41 -  │1,79     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,47    │         │

│   │Электросварщик ручной  │2     │0,03   │0,03  │0,04    │2     │0,05   │0,06   │0,07    │0,08   │2     │0,09 -  │0,11     │

│   │сварки                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,09    │         │

│   │                       │3     │0,20   │0,26  │0,30    │3     │0,31   │0,38   │0,42    │0,48   │3     │0,54 -  │0,70     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,56    │         │

│   │Газосварщик            │2     │0,03   │0,04  │0,06    │2     │0,07   │0,08   │0,09    │0,10   │2     │0,11 -  │0,14     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,12    │         │

│   │                       │3     │0,23   │0,32  │0,36    │3     │0,39   │0,46   │0,51    │0,59   │3     │0,67 -  │0,84     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,70    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│12 │Кузнечно-рессорные     │2,6   │0,32   │0,38  │0,43    │2,8   │1,09   │1,30   │1,41    │1,63   │2,8   │1,85 -  │2,39     │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,96    │         │

│   │Кузнец ручной ковки    │2     │0,09   │0,11  │0,12    │2     │0,28   │0,34   │0,36    │0,42   │2     │0,42 -  │0,55     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,45    │         │

│   │                       │3     │0,06   │0,07  │0,08    │3     │0,22   │0,26   │0,28    │0,33   │3     │0,37 -  │0,48     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,39    │         │

│   │                       │4     │0,02   │0,03  │0,03    │4     │0,09   │0,10   │0,11    │0,13   │4     │0,20 -  │0,26     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │Кузнец на молотах и    │2     │0,08   │0,09  │0,11    │2     │0,21   │0,25   │0,27    │0,31   │2     │0,27 -  │0,35     │

│   │прессах                │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,29    │         │

│   │                       │3     │0,05   │0,06  │0,07    │3     │0,23   │0,27   │0,30    │0,34   │3     │0,39 -  │0,50     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,41    │         │

│   │                       │4     │0,02   │0,02  │0,02    │4     │0,06   │0,08   │0,09    │0,10   │4     │0,20 -  │0,25     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│13 │Слесарно-механические  │3,4   │1,57   │1,79  │2,05    │3,4   │2,89   │3,42   │3,78    │4,36   │3,4   │4,94 -  │6,36     │

│   │работы                 │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │5,20    │         │

│   │Слесарь механосборочных│1     │0,07   │0,08  │0,10    │1     │0,14   │0,16   │0,18    │0,20   │1     │0,23 -  │0,30     │

│   │работ                  │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,25    │         │

│   │                       │2     │0,20   │0,23  │0,27    │2     │0,38   │0,45   │0,49    │0,57   │2     │0,65 -  │0,83     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,68    │         │

│   │Токарь                 │2     │0,24   │0,27  │0,30    │2     │0,43   │0,52   │0,57    │0,65   │2     │0,74 -  │0,96     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,78    │         │

│   │                       │3     │0,36   │0,41  │0,47    │3     │0,66   │0,78   │0,86    │1,00   │3     │1,13 -  │1,45     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,19    │         │

│   │                       │4     │0,43   │0,49  │0,55    │4     │0,78   │0,92   │1,02    │1,18   │4     │1,33-   │1,72     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,41    │         │

│   │                       │5     │0,27   │0,31  │0,36    │5     │0,50   │0,59   │0,66    │0,76   │5     │0,86 -  │1,10     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,89    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│14 │Арматурные работы      │2,7   │0,58   │0,74  │0,84    │2,9   │2,10   │2,47   │2,73    │3,20   │2,9   │3,57 -  │4,62     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │3,78    │         │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,19   │0,24  │0,27    │2     │0,23   │0,27   │0,30    │0,35   │2     │0,39 -  │0,51     │

│   │автомобилей            │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,41    │         │

│   │                       │3     │0,39   │0,50  │0,57    │3     │1,87   │2,20   │2,43    │2,85   │3     │3,18 -  │4,11     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │3,37    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│15 │Обойные работы         │3,0   │0,47   │0,63  │0,74    │2,9   │1,31   │1,58   │1,68    │2,00   │2,9   │2,21 -  │2,89     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │2,36    │         │

│   │Обойщик                │1     │0,06   │0,08  │0,10    │1     │0,18   │0,22   │0,24    │0,28   │1     │0,31 -  │0,40     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,33    │         │

│   │                       │2     │0,11   │0,15  │0,16    │2     │0,33   │0,39   │0,42    │0,50   │2     │0,56 -  │0,73     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,59    │         │

│   │                       │3     │0,15   │0,20  │0,24    │3     │0,41   │0,49   │0,52    │0,62   │3     │0,68 -  │0,89     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,74    │         │

│   │                       │4     │0,15   │0,20  │0,24    │4     │0,39   │0,48   │0,50    │0,60   │4     │0,66 -  │0,87     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,70    │         │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│16 │Малярные работы        │3,2   │1,19   │1,52  │1,68    │3,2   │2,17   │2,55   │2,83    │3,32   │3,2   │3,70 -  │4,78     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │3,91    │         │

│   │Маляр                  │2     │0,30   │0,38  │0,43    │2     │0,54   │0,64   │0,71    │0,83   │2     │0,92 -  │1,20     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │0,98    │         │

│   │                       │3     │0,48   │0,61  │0,67    │3     │0,87   │1,02   │1,13    │1,33   │3     │1,49 -  │1,91     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,56    │         │

│   │                       │4     │0,41   │0,53  │0,58    │4     │0,76   │0,89   │0,99    │1,16   │4     │1,29 -  │1,67     │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │1,37    │         │

│   │                       ├──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого по ТР            │3,3   │14,77  │17,96 │20,57   │3,5   │26,43  │31,19  │34,35   │40,16  │3,6   │44,92 - │58,17    │

│   │                       │      │       │      │        │      │       │       │        │       │      │47,56   │         │

└───┴───────────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴────────┴─────────┘

Таблица 5.14

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬──────────────────────┬──────┬────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┐

│ N │Наименование профессий│Разряд│  Легковые автомобили   │Разряд│     Автобусы карбюраторные     │Разряд│Автобусы дизельные│

│п/п│                      │рабо- ├───────┬───────┬────────┤рабо- ├───────┬───────┬────────┬───────┤рабо- ├────────┬─────────┤

│   │                      │чего  │особо  │малого │среднего│чего  │ особо │малого │среднего│большо-│чего  │большого│  особо  │

│   │                      │      │малого │класса │ класса │      │малого │класса │ класса │го     │      │ класса │большого │

│   │                      │      │класса │(свыше │ (свыше │      │класса │(6,0 - │ (8,0 - │класса │      │(10,0 - │ класса  │

│   │                      │      │(рабо- │1,2 до │ 1,8 до │      │ (до   │7,5 м) │ 9,5 м) │(10,5 -│      │12,0 м) │ (16,5 - │

│   │                      │      │чий    │1,8 л; │ 3,5 л; │      │5,0 м) │       │        │12,0 м)│      │        │ 18,0 м) │

│   │                      │      │объем  │ 850 - │ 1150 - │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │двига- │ 1150  │1500 кг)│      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │теля до│  кг)  │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │1,2 л; │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │сухой  │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │вес ав-│       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │томоби-│       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │ля до  │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │850 кг)│       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      ├───────┴───────┴────────┤      ├───────┴───────┴────────┴───────┤      ├────────┴─────────┤

│   │                      │      │ Норматив численности,  │      │   Норматив численности, чел.   │      │     Норматив     │

│   │                      │      │          чел.          │      │                                │      │численности, чел. │

├───┼──────────────────────┼──────┼───────┬───────┬────────┼──────┼───────┬───────┬────────┬───────┼──────┼────────┬─────────┤

│1  │Слесарь по ремонту    │1     │0,57   │0,69   │0,80    │1     │0,59   │0,67   │0,76    │0,87   │1     │0,97 -  │1,27     │

│   │автомобилей           │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,04    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│2  │                      │2     │1,93   │2,30   │2,67    │2     │3,12   │3,76   │4,19    │4,96   │2     │4,84 -  │6,34     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │5,14    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│3  │                      │3     │3,92   │4,58   │5,41    │3     │7,00   │8,80   │10,37   │12,65  │3     │13,40 - │18,17    │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │14,53   │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│4  │                      │4     │2,02   │2,41   │2,78    │4     │3,34   │4,05   │4,62    │5,52   │4     │6,53 -  │8,64     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │6,99    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│5  │                      │5     │1,63   │1,97   │2,26    │5     │3,60   │4,37   │5,01    │6,10   │5     │6,92 -  │9,15     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │7,50    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│6  │                      │6     │0,27   │0,32   │0,37    │6     │0,85   │0,98   │1,08    │1,27   │6     │2,24 -  │2,88     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │2,37    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │3,5   │10,34  │12,27  │14,30   │3,6   │18,50  │22,63  │26,03   │31,37  │3,8   │34,20 - │46,45    │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │37,57   │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│7  │Слесарь по ремонту    │1     │0,13   │0,16   │0,19    │1     │0,21   │0,25   │0,27    │0,33   │1     │0,37 -  │0,48     │

│   │автомобилей (электро- │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,39    │         │

│   │технические работы)   │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│8  │                      │2     │0,42   │0,49   │0,58    │2     │0,54   │0,63   │0,71    │0,86   │2     │0,97 -  │1,29     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,07    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│9  │                      │3     │0,61   │0,71   │0,84    │3     │1,47   │1,83   │2,11    │2,54   │3     │2,62 -  │3,53     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │2,80    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│10 │                      │4     │0,45   │0,54   │0,62    │4     │0,76   │0,91   │1,00    │1,23   │4     │1,46 -  │1,89     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,58    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│11 │                      │5     │0,43   │0,52   │0,59    │5     │0,71   │0,83   │0,93    │1,13   │5     │1,36 -  │1,77     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,51    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │3,5   │2,04   │2,42   │2,82    │3,5   │3,69   │4,45   │5,02    │6,09   │34    │6,78 -  │8,96     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │7,35    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│12 │Аккумуляторщик        │1     │0,11   │0,11   │0,14    │1     │0,12   │0,14   │0,17    │0,22   │1     │0,23 -  │0,31     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,24    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│13 │                      │2     │0,14   │0,16   │0,19    │2     │0,30   │0,39   │0,47    │0,58   │2     │0,65 -  │0,92     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,70    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│14 │                      │3     │0,07   │0,07   │0,09    │3     │0,10   │0,11   │0,12    │0,16   │3     │0,18 -  │0,25     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,19    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│15 │                      │4     │0,03   │0,03   │0,04    │4     │0,03   │0,03   │0,03    │0,04   │4     │0,04 -  │0,06     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,04    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,0   │0,35   │0,37   │0,46    │2,2   │0,55   │0,67   │0,79    │1,00   │2,0   │1,10 -  │1,54     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,17    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│16 │Слесарь по топливной  │2     │0,10   │0,11   │0,13    │2     │0,19   │0,22   │0,24    │0,28   │2     │0,14 -  │0,19     │

│   │аппаратуре            │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,15    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│17 │                      │3     │0,31   │0,35   │0,40    │3     │0,45   │0,57   │0,65    │0,80   │3     │0,87 -  │1,17     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,93    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│18 │                      │4     │0,16   │0,18   │0,21    │4     │0,28   │0,33   │0,37    │0,44   │4     │0,70 -  │0,89     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,73    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│19 │                      │5     │0,10   │0,11   │0,12    │5     │0,20   │0,26   │0,26    │0,34   │5     │0,40 -  │0,50     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,42    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │3,5   │0,67   │0,75   │0,86    │3,5   │1,12   │1,38   │1,52    │1,86   │3,7   │2,11 -  │2,75     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │2,23    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│20 │Монтировщик шин       │2     │0,70   │0,82   │0,96    │2     │1,36   │1,72   │2,09    │2,64   │2     │2,82 -  │3,87     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │3,15    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│21 │Ремонтировщик         │2     │0,07   │0,07   │0,10    │2     │0,12   │0,15   │0,18    │0,19   │2     │0,20 -  │0,27     │

│   │резиновых изделий     │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,22    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│22 │                      │3     │0,09   │0,09   │0,11    │3     │0,14   │0,16   │0,19    │0,23   │3     │0,22 -  │0,31     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,25    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,5   │0,16   │0,16   │0,21    │2,5   │0,26   │0,31   │0,37    │0,42   │2,5   │0,42 -  │0,58     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,47    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│23 │Медник                │2     │0,11   │0,14   │0,17    │2     │0,35   │0,40   │0,46    │0,52   │2     │0,59 -  │0,75     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,62    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│24 │                      │3     │0,11   │0,13   │0,16    │3     │0,47   │0,58   │0,63    │0,73   │3     │0,83 -  │1,04     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,85    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,5   │0,22   │0,27   │0,33    │2,6   │0,82   │0,98   │1,09    │1,25   │2,6   │1,42 -  │1,79     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,47    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│25 │Жестянщик             │2     │0,31   │0,40   │0,46    │2     │0,10   │0,12   │0,14    │0,16   │2     │0,16 -  │0,22     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,18    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│26 │                      │3     │0,12   │0,15   │0,18    │3     │0,12   │0,14   │0,16    │0,18   │3     │0,18 -  │0,25     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│27 │                      │4     │0,11   │0,14   │0,15    │4     │0,04   │0,06   │0,07    │0,08   │4     │0,08 -  │0,11     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,08    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│28 │                      │5     │0,04   │0,05   │0,05    │-     │-      │-      │-       │-      │-     │-       │-        │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,8   │0,58   │0,74   │0,84    │2,9   │0,26   │0,32   │0,37    │0,42   │2,9   │0,42 -  │0,58     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,47    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│29 │Электросварщик ручной │2     │0,03   │0,03   │0,04    │2     │0,05   │0,06   │0,07    │0,08   │2     │0,09 -  │0,11     │

│   │сварки                │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,09    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│30 │                      │3     │0,20   │0,26   │0,30    │3     │0,31   │0,38   │0,42    │0,48   │3     │0,54 -  │0,70     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,56    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,9   │0,23   │0,29   │0,29    │2,9   │0,36   │0,44   │0,49    │0,56   │2,9   │0,63 -  │0,81     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,65    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│31 │Газосварщик           │2     │0,03   │0,04   │0,06    │2     │0,07   │0,08   │0,09    │0,10   │2     │0,11 -  │0,14     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,12    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│32 │                      │3     │0,23   │0,32   │0,36    │3     │0,39   │0,46   │0,51    │0,50   │3     │0,67 -  │0,84     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,70    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,9   │0,26   │0,36   │0,42    │2,9   │0,46   │0,54   │0,60    │0,69   │2,9   │0,78 -  │0,98     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,82    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│33 │Кузнец ручной ковки   │2     │0,09   │0,11   │0,12    │2     │0,28   │0,34   │0,36    │0,42   │2     │0,42 -  │0,55     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,45    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│34 │                      │3     │0,06   │0,07   │0,08    │3     │0,22   │0,26   │0,28    │0,33   │3     │0,37 -  │0,48     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,39    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│35 │                      │4     │0,02   │0,03   │0,03    │4     │0,09   │0,10   │0,11    │0,13   │4     │0,20 -  │0,26     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,6   │0,17   │0,21   │0,23    │2,7   │0,59   │0,70   │0,75    │0,88   │2,8   │0,99 -  │1,29     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,05    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│36 │Кузнец на молотах и   │2     │0,08   │0,09   │0,11    │2     │0,21   │0,25   │0,27    │0,31   │2     │0,27 -  │0,35     │

│   │прессах               │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,29    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│37 │                      │3     │0,05   │0,06   │0,07    │3     │0,23   │0,27   │0,30    │0,34   │3     │0,39 -  │0,50     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,41    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│38 │                      │4     │0,02   │0,02   │0,02    │4     │0,06   │0,08   │0,09    │0,10   │4     │0,20 -  │0,25     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,21    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,6   │0,17   │0,17   │0,20    │2,8   │0,50   │0,60   │0,66    │0,75   │2,9   │0,86 -  │1,10     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,91    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│39 │Токарь                │2     │0,24   │0,27   │0,30    │2     │0,43   │0,52   │0,57    │0,65   │2     │0,74 -  │0,96     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,78    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│40 │                      │3     │0,36   │0,41   │0,47    │3     │0,66   │0,78   │0,86    │1,00   │3     │1,13 -  │1,45     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,19    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│41 │                      │4     │0,43   │0,49   │0,55    │4     │0,78   │0,92   │1,02    │1,18   │4     │1,33 -  │1,72     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,41    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│42 │                      │5     │0,27   │0,31   │0,36    │5     │0,50   │0,59   │0,66    │0,76   │5     │0,86 -  │1,10     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,89    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │3,6   │1,30   │1,48   │1,68    │3,6   │2,37   │2,01   │3,11    │3,59   │3,6   │4,06 -  │5,23     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │4,27    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│43 │Слесарь по ремонту    │2     │0,19   │0,24   │0,27    │2     │0,23   │0,27   │0,30    │0,35   │2     │0,39 -  │0,51     │

│   │автомобилей (арматур- │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,41    │         │

│   │ные работы)           │3     │0,39   │0,50   │0,57    │3     │1,87   │2,20   │2,43    │2,85   │3     │3,18 -  │4,11     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │3,37    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │2,7   │0,58   │0,74   │0,84    │2,9   │2,10   │2,47   │2,73    │3,20   │2,9   │3,57 -  │4,62     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │3,78    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│44 │Обойщик               │1     │0,06   │0,08   │0,10    │1     │0,18   │0,22   │0,24    │0,28   │1     │0,31 -  │0,40     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,33    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│45 │                      │2     │0,11   │0,15   │0,16    │2     │0,33   │0,39   │0,42    │0,50   │2     │0,56 -  │0,73     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,59    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│46 │                      │3     │0,15   │0,20   │0,24    │3     │0,41   │0,49   │0,52    │0,62   │3     │0,68 -  │0,89     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,74    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│47 │                      │4     │0,15   │0,20   │0,24    │4     │0,39   │0,48   │0,50    │0,60   │4     │0,66 -  │0,87     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,70    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │3,0   │0,47   │0,63   │0,74    │2,9   │1,31   │1,58   │1,68    │2,00   │2,9   │2,21 -  │2,89     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │2,36    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│48 │Маляр                 │2     │0,30   │0,38   │0,43    │2     │0,54   │0,64   │0,71    │0,83   │2     │0,92 -  │1,20     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,98    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│49 │                      │3     │0,48   │0,61   │0,67    │3     │0,87   │1,02   │1,13    │1,33   │3     │1,49 -  │1,91     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,56    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│50 │                      │4     │0,41   │0,53   │0,58    │4     │0,76   │0,89   │0,99    │1,16   │4     │1,29 -  │1,67     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,37    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │3,2   │1,19   │1,52   │1,68    │3,2   │2,17   │2,55   │2,83    │3,32   │3,2   │3,70 -  │4,78     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │3,91    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│51 │Мойщик-уборщик        │1     │4,06 - │5,46 - │6,88 -  │1     │7,29 - │10,16 -│13,03 - │17,22 -│1     │20,09 - │25,83 -  │

│   │подвижного состава    │      │10,24  │13,80  │17,37   │      │8,14   │11,35  │14,55   │19,24  │      │22,45   │28,86    │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│52 │                      │2     │0,53 - │0,71 - │0,88 -  │2     │2,87 - │3,31 - │3,75 -  │3,97 - │2     │4,20 -  │5,52 -   │

│   │                      │      │1,34   │1,78   │2,22    │      │3,21   │3,70   │4,19    │4,44   │      │4,69    │6,17     │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │1,1   │4,59 - │6,17 - │7,76 -  │1,2   │10,16 -│13,47 -│16,78 - │21,19 -│1,2   │21,19 - │31,35    │

│   │                      │      │11,58  │15,58  │19,59   │      │11,35  │15,05  │18,74   │23,68  │      │24,29   │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │23,68 - │35,03    │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │27,14   │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│53 │Мойщик-уборщик        │-     │-      │-      │-       │1,0   │0,51   │0,67   │0,83    │0,98   │1,0   │1,12 -  │1,56     │

│   │подвижного состава    │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │1,20    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│54 │Машинист моечных машин│-     │-      │-      │-       │1,0   │0,38   │0,50   │0,61    │0,72   │1,0   │0,81 -  │1,14     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,88    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│55 │Смазчик               │1     │0,19   │0,22   │0,26    │1     │0,25   │0,32   │0,39    │0,46   │1     │0,42 -  │0,59     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │0,48    │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │        │         │

│56 │                      │2     │0,69   │0,78   │0,95    │2     │2,15   │2,86   │3,49    │4,20   │2     │4,80 -  │6,71     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │5,19    │         │

│   │                      ├──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Итого                 │1,8   │0,88   │1,00   │1,21    │1,9   │2,40   │3,18   │3,88    │4,69   │1,9   │5,22 -  │7,30     │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │5,67    │         │

├───┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤

│   │Всего на ТО и ТР      │2,9 - │24,88 -│30,37 -│35,88 - │3,0 - │49,87 -│61,97 -│72,23 - │87,62 -│3,0 - │95,10 - │129,57   │

│   │                      │2,4   │31,87  │39,78  │47,71   │2,8   │51,06  │63,55  │74,19   │90,11  │2,8   │103,67  │         │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │97,59 - │133,2    │

│   │                      │      │       │       │        │      │       │       │        │       │      │106,52  │         │

└───┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴────────┴─────────┘

5.2.4. Прицепы и полуприцепы

Таблица 5.15

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ

ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ, ПО ВИДАМ РАБОТ

И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬───────────────────────┬──────┬──────────┬──────┬───────────────────────┬──────┬───────────┬──────┬──────────┐

│ N │ Наименование работ и  │Разряд│Одноосные │Разряд│   Двухосные прицепы   │Разряд│Полуприцепы│Разряд│Прицепы-  │

│п/п│       профессий       │работы│ прицепы  │работы│                       │работы│           │работы│тяжеловозы│

│   │                       │(рабо-├──────────┤(рабо-├───────────────────────┤(рабо-├───────────┤(рабо-│(многоос- │

│   │                       │чего) │Грузоподъ-│чего) │  Грузоподъемность, т  │чего) │Грузоподъ- │чего) │ные)      │

│   │                       │      │емность, т│      │                       │      │емность, т │      │          │

│   │                       │      ├──────────┤      ├───────────┬───────────┤      ├───────────┤      │          │

│   │                       │      │  до 3,0  │      │  до 8,0   │8,0 и более│      │8,0 и более│      │          │

│   │                       │      ├──────────┤      ├───────────┴───────────┤      ├───────────┤      ├──────────┤

│   │                       │      │Норматив  │      │ Норматив численности, │      │Норматив   │      │Норматив  │

│   │                       │      │численнос-│      │          чел.         │      │численнос- │      │численнос-│

│   │                       │      │ти, чел.  │      │                       │      │ти, чел.   │      │ти, чел.  │

├───┼───────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────────┬───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Ежедневное обслуживание│      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │(ЕО)                   │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│1  │Уборочные работы       │1,0   │0,53      │1,0   │2,38 - 3,43│3,43       │1,0   │2,27 - 3,28│1,0   │4,55      │

│   │Мойщик-уборщик         │1     │0,53      │1     │2,38 - 3,43│3,43       │1     │2,27 - 3,28│1     │4,55      │

│   │подвижного состава     │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│2  │Моечные работы         │2,0   │0,79      │2,0   │0,79 - 1,32│1,32       │2,0   │0,76 - 1,26│2,0   │1,77      │

│   │Машинист моечных машин │2     │0,79      │2     │0,79 - 1,32│1,32       │2     │0,76 - 1,26│2     │1,77      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого по ЕО            │1,5   │1,32      │1,2   │3,17 - 4,75│4,75       │1,2   │3,03 - 4,54│1,2   │6,32      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Первое техническое     │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │обслуживание (ТО-1)    │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│1  │Контрольно-диагности-  │2,7   │0,04      │2,7   │0,19 - 0,23│0,30 - 0,36│2,8   │0,25 - 0,31│2,8   │0,61      │

│   │ческие работы          │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,02      │2     │0,08 - 0,09│0,12 - 0,14│2     │0,06 - 0,07│2     │0,14      │

│   │                       │3     │0,02      │3     │0,11 - 0,14│0,18 - 0,22│3     │0,19 - 0,24│3     │0,47      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│2  │Крепежные работы       │2,7   │0,27      │2,7   │0,59 - 0,76│0,97 - 1,20│2,7   │0,70 - 0,87│2,7   │1,75      │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,09      │2     │0,21 - 0,24│0,31 - 0,38│2     │0,22 - 0,28│2     │0,56      │

│   │автомобилей            │3     │0,18      │3     │0,38 - 0,52│0,66 - 0,82│3     │0,48 - 0,59│3     │1,19      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│3  │Регулировочные работы  │-     │-         │3,2   │0,06 - 0,08│0,10 - 0,12│3,2   │0,04 - 0,06│3,2   │0,12      │

│   │Слесарь по ремонту     │-     │-         │3     │0,05 - 0,06│0,08 - 0,10│3     │0,03 - 0,05│3     │0,10      │

│   │автомобилей            │-     │-         │4     │0,01 - 0,02│0,02 - 0,02│4     │0,01 - 0,01│4     │0,02      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,3   │0,22      │1,3   │0,42 - 0,51│0,67 - 0,84│1,3   │0,25 - 0,32│1,3   │0,65      │

│   │ные работы             │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Смазчик                │1     │0,09      │1     │0,31 - 0,37│0,49 - 0,61│1     │0,19 - 0,25│1     │0,42      │

│   │                       │2     │0,13      │2     │0,11 - 0,14│0,18 - 0,23│2     │0,06 - 0,07│2     │0,23      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│5  │Электротехнические     │2,3   │0,04      │2,3   │0,04 - 0,04│0,06 - 0,06│2,3   │0,04 - 0,04│2,3   │0,08      │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,02      │2     │0,02 - 0,02│0,04 - 0,04│2     │0,02 - 0,02│2     │0,05      │

│   │автомобилей            │3     │0,02      │3     │0,02 - 0,02│0,02 - 0,02│3     │0,02 - 0,02│3     │0,03      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│6  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,19      │2,0   │0,23 - 0,29│0,38 - 0,48│2,0   │0,25 - 0,31│2,0   │0,61      │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,19      │2     │0,23 - 0,29│0,38 - 0,48│2     │0,25 - 0,31│2     │0,61      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого по ТО-1          │2,1   │0,76      │2,1   │1,53 - 1,91│2,48 - 3,06│2,3   │1,53 - 1,91│2,3   │3,82      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Второе техническое     │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │обслуживание (ТО-2)    │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│1  │Контрольно-диагности-  │2,8   │0,09      │2,8   │0,26 - 0,33│0,36 - 0,37│2,9   │0,25 - 0,29│2,9   │0,41      │

│   │ческие работы          │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,03      │2     │0,09 - 0,12│0,13 - 0,13│2     │0,09 - 0,10│2     │0,14      │

│   │автомобилей            │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│2  │Крепежные работы       │2,8   │0,37      │2,8   │0,70 - 0,90│0,94 - 0,99│2,8   │0,65 - 0,76│2,8   │1,07      │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,05      │2     │0,10 - 0,12│0,12 - 0,13│2     │0,08 - 0,10│2     │0,14      │

│   │автомобилей            │3     │0,32      │3     │0,60 - 0,78│0,82 - 0,86│3     │0,57 - 0,66│3     │0,93      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│3  │Регулировочные работы  │3,9   │0,03      │3,9   │0,15 - 0,20│0,20 - 0,22│3,9   │0,14 - 0,16│3,9   │0,22      │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,01      │3     │0,01 - 0,01│0,01 - 0,02│3     │0,01 - 0,01│3     │0,02      │

│   │автомобилей            │4     │0,02      │4     │0,14 - 0,20│0,19 - 0,20│4     │0,13 - 0,15│4     │0,20      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,6   │0,10      │1,6   │0,15 - 0,20│0,21 - 0,22│1,6   │0,12 - 0,14│1,6   │0,19      │

│   │ные работы             │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Смазчик                │1     │0,04      │1     │0,06 - 0,08│0,08 - 0,09│1     │0,05 - 0,06│1     │0,07      │

│   │                       │2     │0,06      │2     │0,09 - 0,12│0,13 - 0,13│2     │0,07 - 0,08│2     │0,12      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│5  │Электротехнические     │2,9   │0,03      │2,9   │0,03 - 0,04│0,05 - 0,05│2,9   │0,04 - 0,05│2,9   │0,07      │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,01      │2     │0,01 - 0,01│0,01 - 0,01│2     │0,01 - 0,01│2     │0,01      │

│   │автомобилей            │3     │0,02      │3     │0,02 - 0,03│0,04 - 0,04│3     │0,03 - 0,04│3     │0,06      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│6  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,32      │2,0   │0,58 - 0,75│0,79 - 0,83│2,0   │0,67 - 0,78│2,0   │1,10      │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,32      │2     │0,58 - 0,75│0,79 - 0,83│2     │0,67 - 0,78│2     │1,10      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого по ТО-2          │2,5   │0,94      │2,5   │1,87 - 2,42│2,55 - 2,68│2,6   │1,87 - 2,18│2,6   │3,06      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Текущий ремонт (ТР)    │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│1  │Контрольно-диагности-  │2,7   │0,05      │2,7   │0,21 - 0,26│0,32 - 0,37│2,7   │0,21 - 0,26│2,7   │0,37      │

│   │ческие и крепежные     │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,03      │2     │0,13 - 0,16│0,18 - 0,23│2     │0,13 - 0,16│2     │0,23      │

│   │автомобилей            │3     │0,01      │3     │0,04 - 0,05│0,07 - 0,07│3     │0,04 - 0,05│3     │0,07      │

│   │                       │4     │0,01      │4     │0,04 - 0,05│0,07 - 0,07│4     │0,04 - 0,05│4     │0,07      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│2  │Регулировочные работы  │3,5   │0,05      │3,5   │0,16 - 0,16│0,16 - 0,21│3,5   │0,11 - 0,11│3,5   │0,26      │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,02      │3     │0,06 - 0,06│0,06 - 0,08│3     │0,04 - 0,04│3     │0,10      │

│   │автомобилей            │4     │0,03      │4     │0,10 - 0,10│0,10 - 0,13│4     │0,07 - 0,07│4     │0,16      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│3  │Разборочно-сборочные   │2,9   │0,64      │2,9   │1,89 - 2,36│2,99 - 3,31│2,9   │2,10 - 2,89│2,9   │4,47      │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │0,11      │1     │0,33 - 0,41│0,52 - 0,58│1     │0,37 - 0,51│1     │0,78      │

│   │автомобилей            │2     │0,15      │2     │0,44 - 0,55│0,70 - 0,77│2     │0,49 - 0,67│2     │1,04      │

│   │                       │3     │0,17      │3     │0,51 - 0,63│0,80 - 0,88│3     │0,56 - 0,77│3     │1,20      │

│   │                       │4     │0,21      │4     │0,61 - 0,77│0,97 - 1,08│4     │0,68 - 0,94│4     │1,45      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│4  │Электротехнические     │2,9   │0,05      │2,9   │0,11 - 0,16│0,21 - 0,21│2,9   │0,11 - 0,16│2,9   │0,26      │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,01      │2     │0,01 - 0,02│0,02 - 0,02│2     │0,01 - 0,02│2     │0,03      │

│   │автомобилей            │3     │0,04      │3     │0,10 - 0,14│0,19 - 0,19│3     │0,10 - 0,14│3     │0,23      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│5  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,05      │2,0   │0,11 - 0,16│0,21 - 0,21│2,0   │0,05 - 0,11│2,0   │0,11      │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,05      │2     │0,11 - 0,16│0,21 - 0,21│2     │0,05 - 0,11│2     │0,11      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│6  │Шиноремонтные (вулкани-│2,5   │0,05      │2,5   │0,11 - 0,16│0,21 - 0,21│2,5   │0,05 - 0,11│2,5   │0,11      │

│   │зационные) работы      │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Ремонтировщик          │2     │0,03      │2     │0,06 - 0,08│0,11 - 0,11│2     │0,03 - 0,06│2     │0,06      │

│   │резиновых изделий      │3     │0,02      │3     │0,05 - 0,08│0,10 - 0,10│3     │0,02 - 0,05│3     │0,05      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│7  │Медницкие работы       │2,0   │0,05      │2,0   │0,05 - 0,11│0,11 - 0,11│2,0   │0,05 - 0,05│2,0   │0,05      │

│   │Медник                 │2     │0,05      │2     │0,05 - 0,11│0,11 - 0,11│2     │0,05 - 0,05│2     │0,05      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│8  │Жестяницкие работы     │-     │-         │-     │-          │-          │2,1   │0,05 - 0,05│2,1   │0,05      │

│   │Жестянщик              │-     │-         │-     │-          │-          │2     │0,04 - 0,04│2     │0,04      │

│   │                       │-     │-         │-     │-          │-          │3     │0,01 - 0,01│3     │0,01      │

│9  │Сварочные работы       │2,6   │0,16      │2,6   │0,54 - 0,65│0,82 - 0,92│2,6   │0,87 - 1,19│2,6   │1,85      │

│   │Электросварщик ручной  │2     │0,03      │3     │0,11 - 0,13│0,16 - 0,18│2     │0,17 - 0,24│2     │0,37      │

│   │сварки                 │3     │0,05      │3     │0,16 - 0,20│0,25 - 0,28│3     │0,27 - 0,36│3     │0,56      │

│   │Газосварщик            │2     │0,03      │2     │0,11 - 0,13│0,16 - 0,18│2     │0,17 - 0,24│2     │0,37      │

│   │                       │3     │0,05      │3     │0,16 - 0,19│0,25 - 0,28│3     │0,26 - 0,35│3     │0,55      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│10 │Кузнечно-рессорные     │2,7   │0,27      │2,7   │0,92 - 1,14│1,47 - 1,58│2,7   │0,44 - 0,60│2,7   │0,87      │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Кузнец ручной ковки    │2     │0,07      │2     │0,24 - 0,29│0,39 - 0,41│2     │0,11 - 0,16│2     │0,23      │

│   │                       │3     │0,03      │3     │0,11 - 0,14│0,17 - 0,19│3     │0,06 - 0,07│3     │0,10      │

│   │                       │4     │0,03      │4     │0,11 - 0,14│0,17 - 0,19│4     │0,06 - 0,07│4     │0,10      │

│   │Кузнец на молотах и    │2     │0,08      │2     │0,26 - 0,32│0,42 - 0,44│2     │0,12 - 0,17│2     │0,25      │

│   │прессах                │3     │0,04      │3     │0,15 - 0,18│0,23 - 0,26│3     │0,07 - 0,10│3     │0,14      │

│   │                       │4     │0,02      │4     │0,05 - 0,07│0,09 - 0,09│4     │0,03 - 0,03│4     │0,05      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│11 │Слесарно-механические  │3,0   │0,27      │3,0   │0,84 - 1,00│1,31 - 1,42│3,0   │0,68 - 0,94│3,0   │1,47      │

│   │работы                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │Слесарь механосборочных│1     │0,02      │1     │0,05 - 0,05│0,08 - 0,08│1     │0,04 - 0,06│1     │0,09      │

│   │работ                  │2     │0,04      │2     │0,10 - 0,12│0,16 - 0,17│2     │0,08 - 0,11│2     │0,18      │

│   │Токарь                 │2     │0,05      │2     │0,17 - 0,20│0,26 - 0,28│2     │0,14 - 0,19│2     │0,29      │

│   │                       │3     │0,08      │3     │0,25 - 0,30│0,39 - 0,43│3     │0,20 - 0,28│3     │0,44      │

│   │                       │4     │0,08      │4     │0,27 - 0,32│0,42 - 0,46│4     │0,22 - 0,30│4     │0,47      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│12 │Деревоотделочные работы│2,0   │0,38      │2,0   │1,05 - 1,31│1,68 - 1,89│2,0   │0,79 - 1,10│2,0   │1,68      │

│   │Столяр                 │2     │0,38      │2     │1,05 - 1,31│1,68 - 1,89│2     │0,79 - 1,10│2     │1,67      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│13 │Малярные работы        │1,8   │0,11      │1,8   │0,38 - 0,49│0,60 - 0,71│1,8   │0,33 - 0,38│1,8   │0,65      │

│   │Маляр                  │1     │0,02      │1     │0,06 - 0,08│0,10 - 0,12│1     │0,07 - 0,08│1     │0,13      │

│   │                       │2     │0,09      │2     │0,32 - 0,41│0,50 - 0,50│2     │0,26 - 0,30│2     │0,52      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого по ТР            │2,7   │2,13      │2,7   │6,37 - 7,96│10,09 -    │2,7   │5,84 - 7,95│2,7   │12,20     │

│   │                       │      │          │      │           │11,15      │      │           │      │          │

└───┴───────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴──────────┘

Таблица 5.16

СУММАРНЫЕ НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ

НА 10,0 МЛН. КМ ПРОБЕГА

┌───┬───────────────────────┬──────┬──────────┬──────┬───────────────────────┬──────┬───────────┬──────┬──────────┐

│ N │Наименование профессий │Разряд│Одноосные │Разряд│   Двухосные прицепы   │Разряд│Полуприцепы│Разряд│Прицепы-  │

│п/п│                       │рабо- │ прицепы  │рабо- │                       │рабо- │           │рабо- │тяжеловозы│

│   │                       │чего  ├──────────┤чего  ├───────────────────────┤чего  ├───────────┤чего  │(многоос- │

│   │                       │      │Грузоподъ-│      │  Грузоподъемность, т  │      │Грузоподъ- │      │ные)      │

│   │                       │      │емность, т│      │                       │      │емность, т │      │          │

│   │                       │      ├──────────┤      ├───────────┬───────────┤      ├───────────┤      │          │

│   │                       │      │  до 3,0  │      │  до 8,0   │8,0 и более│      │8,0 и более│      │          │

│   │                       │      ├──────────┤      ├───────────┴───────────┤      ├───────────┤      ├──────────┤

│   │                       │      │Норматив  │      │ Норматив численности, │      │Норматив   │      │Норматив  │

│   │                       │      │численнос-│      │          чел.         │      │численнос- │      │численнос-│

│   │                       │      │ти, чел.  │      │                       │      │ти, чел.   │      │ти, чел.  │

├───┼───────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────────┬───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│1  │Слесарь по ремонту     │1     │0,13      │1     │0,38 - 0,46│0,60 - 0,66│1     │0,41 - 0,57│1     │0,87      │

│   │автомобилей            │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│2  │                       │2     │0,41      │2     │1,15 - 1,40│1,72 - 1,95│2     │1,15 - 1,49│2     │2,43      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│3  │                       │3     │0,78      │3     │1,90 - 2,42│2,87 - 3,25│3     │2,05 - 2,56│3     │4,30      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│4  │                       │4     │0,28      │4     │0,93 - 1,17│1,39 - 1,54│4     │0,96 - 1,26│4     │1,95      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,9   │1,60      │2,9   │4,36 - 5,45│6,58 - 7,40│3,0   │4,57 - 5,86│3,0   │9,55      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│5  │Слесарь по ремонту     │2     │0,04      │2     │0,04 - 0,05│0,07 - 0,07│2     │0,04 - 0,05│2     │0,09      │

│   │автомобилей (выполнение│      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │электротехнических     │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │работ)                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│6  │                       │3     │0,08      │3     │0,14 - 0,19│0,25 - 0,25│3     │0,15 - 0,20│3     │0,32      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,7   │0,12      │2,7   │0,18 - 0,24│0,32 - 0,32│2,7   │0,19 - 0,25│2,7   │0,41      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│7  │Монтировщик шин        │2     │0,56      │2     │0,92 - 1,20│1,38 - 1,52│2     │0,97 - 1,20│2     │1,82      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│8  │Ремонтировщик          │2     │0,03      │2     │0,06 - 0,08│0,11 - 0,11│2     │0,05 - 0,05│2     │0,05      │

│   │резиновых изделий      │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│9  │                       │3     │0,02      │3     │0,05 - 0,08│0,10 - 0,10│3     │0,02 - 0,05│3     │0,05      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,5   │0,05      │2,5   │0,11 - 0,16│0,21 - 0,21│2,5   │0,07 - 0,10│2,4   │0,10      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│10 │Медник                 │2     │0,05      │2     │0,05 - 0,11│0,11 - 0,11│2     │0,05 - 0,05│2     │0,05      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│11 │Жестянщик              │-     │-         │-     │-          │-          │2     │0,04 - 0,04│2     │0,04      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│12 │                       │-     │-         │-     │-          │-          │3     │0,01 - 0,01│3     │0,01      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │-     │-         │-     │-          │-          │2,1   │0,05 - 0,05│2,1   │0,05      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│13 │Электросварщик ручной  │2     │0,03      │2     │0,11 - 0,13│0,16 - 0,18│2     │0,17 - 0,24│2     │0,37      │

│   │сварки                 │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│14 │                       │3     │0,05      │3     │0,16 - 0,20│0,25 - 0,28│3     │0,27 - 0,36│3     │0,56      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,6   │0,08      │2,6   │0,27 - 0,33│0,41 - 0,46│2,6   │0,44 - 0,60│2,6   │0,93      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│15 │Газосварщик            │2     │0,03      │2     │0,11 - 0,13│0,16 - 0,18│2     │0,17 - 0,24│2     │0,37      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│16 │                       │3     │0,05      │3     │0,16 - 0,19│0,25 - 0,28│3     │0,26 - 0,35│3     │0,55      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,6   │0,08      │2,6   │0,27 - 0,32│0,41 - 0,46│2,6   │0,43 - 0,59│2,6   │0,92      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│17 │Кузнец ручной ковки    │2     │0,07      │2     │0,24 - 0,29│0,39 - 0,41│2     │0,11 - 0,16│2     │0,23      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│18 │                       │3     │0,03      │3     │0,11 - 0,14│0,17 - 0,19│3     │0,06 - 0,07│3     │0,10      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│19 │                       │4     │0,03      │4     │0,11 - 0,14│0,17 - 0,19│4     │0,05 - 0,07│4     │0,10      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,7   │0,13      │2,7   │0,46 - 0,57│0,73 - 0,79│2,7   │0,22 - 0,30│2,7   │0,43      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│20 │Кузнец на молотах и    │2     │0,08      │2     │0,26 - 0,32│0,42 - 0,44│2     │0,12 - 0,14│2     │0,25      │

│   │прессах                │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│21 │                       │3     │0,04      │3     │0,15 - 0,18│0,23 - 0,26│3     │0,07 - 0,10│3     │0,14      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│22 │                       │4     │0,02      │4     │0,05 - 0,07│0,09 - 0,09│4     │0,03 - 0,03│4     │0,05      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │2,7   │0,14      │2,7   │0,46 - 0,57│0,94 - 0,79│2,7   │0,22 - 0,30│2,7   │0,44      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│23 │Токарь                 │2     │0,05      │2     │0,17 - 0,20│0,26 - 0,28│2     │0,14 - 0,19│2     │0,29      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│24 │                       │3     │0,08      │3     │0,25 - 0,30│0,39 - 0,43│3     │0,20 - 0,28│3     │0,44      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│25 │                       │4     │0,08      │4     │0,27 - 0,32│0,42 - 0,46│4     │0,22 - 0,30│4     │0,47      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │3,3   │0,21      │3,3   │0,69 - 0,82│1,07 - 1,17│3,3   │0,56 - 0,77│3,3   │1,20      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│26 │Столяр                 │2,0   │0,38      │2,0   │1,05 - 1,31│1,68 - 1,89│2,0   │0,19 - 1,10│2,0   │1,68      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│27 │Маляр                  │1     │0,02      │1     │0,06 - 0,08│0,10 - 0,12│1     │0,07 - 0,08│1     │0,13      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│28 │                       │2     │0,09      │2     │0,32 - 0,41│0,50 - 0,59│2     │0,26 - 0,30│2     │0,52      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │1,8   │0,11      │1,8   │0,38 - 0,49│0,60 - 0,71│1,8   │0,33 - 0,38│1,8   │0,65      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│29 │Мойщик-уборщик         │1,0   │0,53      │1,0   │2,83 - 3,43│3,43       │1,0   │2,27 - 3,38│1,0   │4,55      │

│   │подвижного состава     │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│30 │                       │2     │0,79      │2     │0,79 - 1,32│1,32       │2     │0,76 - 1,26│1     │1,77      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│31 │Смазчик                │1     │0,13      │1     │0,37 - 0,45│0,57 - 0,70│1     │0,24 - 0,31│1     │0,49      │

│   │                       │      │          │      │           │           │      │           │      │          │

│32 │                       │2     │0,19      │2     │0,20 - 0,26│0,31 - 0,36│2     │0,13 - 0,15│2     │0,35      │

│   │                       ├──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Итого                  │1,7   │0,32      │1,7   │0,57 - 0,71│0,88 - 1,06│1,7   │0,37 - 0,46│1,7   │0,84      │

├───┼───────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────────┤

│   │Всего на ТО и ТР       │1,9   │5,15      │2,2   │12,89 -    │19,87 -    │2,2   │11,69 -    │2,2   │25,39     │

│   │                       │      │          │      │17,03      │21,64      │      │16,57      │      │          │

└───┴───────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴──────────┘

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ВЫПУСКА 1972 Г. И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ

6.1.1. Грузовые автомобили с карбюраторными двигателями

Таблица 6.1

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

НА 1000 КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬─────────────┐

│ N │Наименование работ и│Разряд│        Бортовые автомобили        │Разряд│Автомобили-тягачи│Разряд│Автомобили-  │

│п/п│     профессий      │работы│                                   │работы│                 │работы│самосвалы    │

│   │                    │(рабо-├───────────────────────────────────┤(рабо-├─────────────────┤(рабо-├─────────────┤

│   │                    │чего) │        Грузоподъемность, т        │чего) │Масса полуприцепа│чего) │Грузоподъем- │

│   │                    │      │                                   │      │   с грузом, т   │      │ность, т     │

│   │                    │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤      ├─────┬─────┬─────┤      ├─────────────┤

│   │                    │      │ 0,4 │ 1,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 5,0 │ 7,5 │      │6,0 -│12,0 │ до  │      │     5,0     │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │10,5 │     │18,5 │      │             │

│   │                    │      ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤      ├─────┴─────┴─────┤      ├─────────────┤

│   │                    │      │       Трудоемкость, чел.-ч        │      │  Трудоемкость,  │      │Трудоемкость,│

│   │                    │      │                                   │      │      чел.-ч     │      │   чел.-ч    │

├───┼────────────────────┼──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼─────────────┤

│   │Ежедневное обслужи- │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │вание (ЕО)          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│1  │Уборочные работы    │1,0   │0,08 │0,12 │0,16 │0,16 │0,17 │0,21 │1,0   │0,16 │0,17 │0,21 │1,0   │0,17         │

│   │Мойщик-уборщик      │1     │0,08 │0,13 │0,16 │0,16 │0,17 │0,21 │1     │0,16 │0,17 │0,21 │1     │0,17         │

│   │подвижного состава  │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│2  │Моечные работы      │2,0   │0,02 │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │2,0   │0,04 │0,05 │0,06 │2,0   │0,05         │

│   │Машинист моечных    │2     │0,02 │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,06 │2     │0,04 │0,05 │0,06 │2     │0,05         │

│   │машин               │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ЕО         │1,2   │0,10 │0,15 │0,20 │0,21 │0,22 │0,27 │1,2   │0,20 │0,22 │0,27 │1,2   │0,22         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Первое техническое  │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │обслуживание (ТО-1) │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,8   │0,22 │0,14 │0,21 │0,22 │0,27 │0,38 │3,8   │0,41 │0,30 │0,42 │3,8   │0,31         │

│   │тические работы     │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │0,02 │0,03 │2     │0,03 │0,02 │0,03 │2     │0,02         │

│   │автомобилей         │3     │0,05 │0,03 │0,05 │0,05 │0,06 │0,09 │3     │0,10 │0,07 │0,11 │3     │0,07         │

│   │                    │4     │0,11 │0,07 │0,11 │0,11 │0,13 │0,19 │4     │0,21 │0,15 │0,21 │4     │0,15         │

│   │                    │5     │0,05 │0,02 │0,04 │0,05 │0,06 │0,07 │5     │0,07 │0,06 │0,07 │5     │0,07         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│2  │Крепежные работы    │3,1   │0,77 │0,47 │0,73 │0,77 │0,94 │1,33 │3,1   │1,43 │1,05 │1,47 │3,1   │1,08         │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,15 │0,08 │0,14 │0,15 │0,19 │0,26 │2     │0,29 │0,21 │0,29 │2     │0,22         │

│   │автомобилей         │3     │0,43 │0,29 │0,41 │0,43 │0,51 │0,74 │3     │0,78 │0,58 │0,82 │3     │0,59         │

│   │                    │4     │0,15 │0,08 │0,14 │0,15 │0,19 │0,26 │4     │0,29 │0,21 │0,29 │4     │0,22         │

│   │                    │5     │0,04 │0,02 │0,04 │0,04 │0,05 │0,07 │5     │0,07 │0,05 │0,07 │5     │0,05         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│3  │Регулировочные      │4,1   │0,24 │0,15 │0,23 │0,24 │0,29 │0,41 │4,1   │0,45 │0,33 │0,46 │4,1   │0,34         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │0,05 │0,03 │0,05 │0,05 │0,06 │0,08 │3     │0,09 │0,07 │0,09 │3     │0,07         │

│   │автомобилей         │4     │0,12 │0,07 │0,11 │0,12 │0,15 │0,21 │4     │0,23 │0,16 │0,23 │4     │0,17         │

│   │                    │5     │0,07 │0,05 │0,07 │0,07 │0,08 │0,12 │5     │0,13 │0,10 │0,14 │5     │0,10         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│4  │Смазочные и очисти- │1,8   │0,44 │0,28 │0,42 │0,44 │0,54 │0,76 │1,8   │0,82 │0,60 │0,84 │1,8   │0,62         │

│   │тельные работы      │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Смазчик             │1     │0,09 │0,06 │0,08 │0,09 │0,11 │0,15 │1     │0,16 │0,12 │0,17 │1     │0,12         │

│   │                    │2     │0,35 │0,22 │0,34 │0,35 │0,43 │0,61 │2     │0,66 │0,48 │0,67 │2     │0,50         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│5  │Электротехнические  │2,4   │0,26 │0,19 │0,25 │0,26 │0,32 │0,45 │2,4   │0,49 │0,36 │0,50 │2,4   │0,37         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,01 │0,03 │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │2     │0,07 │0,05 │0,07 │2     │0,01         │

│   │автомобилей         │3     │0,13 │0,08 │0,12 │0,13 │0,16 │0,22 │3     │0,23 │0,17 │0,23 │3     │0,20         │

│   │Аккумуляторщик      │1     │0,04 │0,03 │0,04 │0,04 │0,05 │0,08 │1     │0,06 │0,05 │0,07 │1     │0,06         │

│   │                    │2     │0,08 │0,05 │0,08 │0,08 │0,10 │0,14 │2     │0,13 │0,09 │0,13 │2     │0,10         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│6  │Работы по обслужива-│2,7   │0,12 │0,07 │0,10 │0,12 │0,13 │0,19 │2,7   │0,20 │0,15 │0,21 │2,7   │0,15         │

│   │нию топливной       │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │аппаратуры          │      │     │     │0,9  │0,92 │0,93 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по топливной│2     │0,05 │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │2     │0,07 │0,05 │0,07 │2     │0,05         │

│   │аппаратуре          │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,01 │0,01 │0,01 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │3     │0,07 │0,04 │0,06 │0,07 │0,08 │0,12 │3     │0,13 │0,10 │0,14 │3     │0,10         │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │6,72 │0,73 │0,74 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│7  │Шиномонтажные работы│4     │     │     │-    │-    │-    │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,09 │0,09 │0,09 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │5     │     │     │-    │-    │-    │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,08 │0,09 │0,09 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │2,0   │0,15 │0,09 │0,14 │0,15 │0,18 │0,26 │2,0   │0,29 │0,21 │0,29 │2,0   │0,22         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Монтировщик шин     │2     │0,15 │0,09 │0,14 │0,15 │0,18 │0,26 │2     │0,29 │0,21 │0,29 │2     │0,22         │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ТО-1       │2,8   │2,20 │1,40 │2,1  │2,2  │2,7  │3,8  │2,8   │4,1  │3,0  │4,2  │2,8   │3,1          │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │2,9  │3,0  │3,5  │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Второе техническое  │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │обслуживание (ТО-2) │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,6   │0,57 │0,61 │0,72 │0,73 │0,86 │1,32 │3,7   │0,79 │0,95 │1,45 │3,9   │0,99         │

│   │тические работы     │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,05 │0,05 │0,06 │0,07 │0,08 │0,12 │2     │0,07 │0,09 │0,13 │2     │0,09         │

│   │автомобилей         │3     │0,17 │0,18 │0,22 │0,22 │0,26 │0,39 │3     │0,24 │0,28 │0,44 │3     │0,30         │

│   │                    │4     │0,26 │0,27 │0,32 │0,33 │0,39 │0,69 │4     │0,35 │0,43 │0,65 │4     │0,44         │

│   │                    │5     │0,09 │0,11 │0,12 │0,12 │0,13 │0,21 │5     │0,13 │0,15 │0,23 │5     │0,16         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│2  │Крепежные работы    │3,1   │2,52 │2,66 │3,13 │3,18 │3,78 │5,77 │3,1   │3,46 │4,16 │6,37 │3,1   │4,34         │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,50 │0,53 │0,63 │0,64 │0,76 │1,15 │2     │0,69 │0,83 │1,27 │2     │0,87         │

│   │автомобилей         │3     │1,39 │1,47 │1,73 │1,74 │2,08 │3,18 │3     │1,91 │2,29 │3,51 │3     │2,38         │

│   │                    │4     │0,50 │0,53 │0,63 │0,64 │0,76 │1,15 │4     │0,69 │0,83 │1,27 │4     │0,87         │

│   │                    │5     │0,13 │0,13 │0,16 │0,16 │0,18 │0,29 │5     │0,17 │0,21 │0,32 │5     │0,22         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│3  │Регулировочные      │3,9   │1,29 │1,37 │1,62 │1,63 │1,94 │2,97 │3,9   │1,78 │2,14 │3,27 │3,9   │2,23         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │0,32 │0,34 │0,41 │0,41 │0,49 │0,74 │3     │0,45 │0,54 │0,82 │3     │0,56         │

│   │автомобилей         │4     │0,71 │0,75 │0,89 │0,89 │1,07 │1,63 │4     │0,98 │1,18 │1,80 │4     │1,23         │

│   │                    │5     │0,26 │0,28 │0,32 │0,33 │0,38 │0,60 │5     │0,35 │0,42 │0,65 │5     │0,44         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│4  │Смазочные и очисти- │1,8   │1,15 │1,21 │1,44 │1,45 │1,72 │2,64 │1,8   │1,58 │1,90 │2,91 │1,8   │1,98         │

│   │тельные работы      │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Смазчик             │1     │0,23 │0,24 │0,29 │0,29 │0,34 │0,53 │1     │0,32 │0,38 │0,58 │1     │0,40         │

│   │                    │2     │0,92 │0,97 │1,15 │1,16 │1,38 │2,11 │2     │1,26 │1,52 │2,33 │2     │1,58         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│5  │Электротехнические  │2,8   │0,72 │0,76 │0,90 │0,91 │1,08 │1,65 │3,0   │0,99 │1,19 │1,82 │3,0   │1,24         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,01 │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │1     │0,02 │0,02 │0,04 │1     │0,01         │

│   │автомобилей         │2     │0,23 │0,24 │0,28 │0,29 │0,35 │0,53 │2     │0,29 │0,36 │0,55 │2     │0,39         │

│   │                    │3     │0,14 │0,15 │0,17 │0,17 │0,21 │0,31 │3     │0,20 │0,24 │0,36 │3     │0,26         │

│   │                    │4     │0,04 │0,04 │0,05 │0,05 │0,05 │0,08 │4     │0,05 │0,06 │0,09 │4     │0,06         │

│   │                    │5     │0,16 │0,18 │0,20 │0,20 │0,25 │0,38 │5     │0,25 │0,29 │0,46 │5     │0,30         │

│   │Аккумуляторщик      │1     │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,07 │1     │0,04 │0,05 │0,07 │1     │0,05         │

│   │                    │2     │0,08 │0,08 │0,10 │0,10 │0,12 │0,18 │2     │0,11 │0,13 │0,20 │2     │0,12         │

│   │                    │3     │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,07 │3     │0,03 │0,04 │0,05 │3     │0,05         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│6  │Работы по обслужива-│3,2   │0,72 │0,76 │0,90 │0,91 │1,08 │1,65 │3,3   │0,99 │1,19 │1,82 │3,3   │1,24         │

│   │нию топливной       │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │аппаратуры          │      │     │     │2,7  │2,71 │2,88 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по обслужи- │2     │0,19 │0,21 │0,24 │0,25 │0,29 │0,45 │2     │0,27 │0,32 │0,49 │2     │0,33         │

│   │ванию топливной     │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │аппаратуры          │      │     │     │-    │-    │-    │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │3     │0,21 │0,22 │0,26 │0,26 │0,31 │0,48 │3     │0,29 │0,35 │0,53 │3     │0,36         │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,54 │0,54 │0,58 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │4     │0,24 │0,25 │0,30 │0,30 │0,36 │0,54 │4     │0,32 │0,39 │0,60 │4     │0,41         │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │2,16 │2,17 │2,3  │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │5     │0,08 │0,08 │0,10 │0,10 │0,12 │0,18 │5     │0,11 │0,13 │0,20 │5     │0,14         │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │-    │-    │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │0,23 │0,24 │0,27 │0,28 │0,32 │0,49 │2,0   │0,29 │0,36 │0,54 │2,0   │0,37         │

│   │Монтировщик шин     │2     │0,23 │0,24 │0,27 │0,28 │0,32 │0,49 │2     │0,29 │0,36 │0,54 │2     │0,37         │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ТО-2       │3,1   │7,2  │7,6  │9,0  │9,1  │10,8 │16,5 │3,1   │9,9  │11,9 │18,2 │3,1   │12,4         │

│   │                    │      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │10,8 │10,9 │12,6 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Текущий ремонт (ТР) │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,3   │0,05 │0,06 │0,07 │0,07 │0,08 │0,12 │3,3   │0,78 │0,08 │0,13 │3,3   │0,09         │

│   │тические работы и   │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │крепежные           │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,013│0,016│0,019│0,019│0,022│0,032│2     │0,021│0,022│0,035│2     │0,024        │

│   │автомобилей         │3     │0,015│0,017│0,020│0,020│0,023│0,035│3     │0,023│0,023│0,038│3     │0,026        │

│   │                    │4     │0,017│0,020│0,023│0,023│0,026│0,040│4     │0,026│0,026│0,043│4     │0,030        │

│   │                    │5     │0,005│0,007│0,008│0,008│0,009│0,013│5     │0,008│0,009│0,014│5     │0,010        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│2  │Регулировочные      │3,9   │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,06 │3,9   │0,04 │0,04 │0,06 │3,9   │0,05         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │0,013│0,013│0,017│0,017│0,017│0,026│3     │0,017│0,017│0,026│3     │0,021        │

│   │автомобилей         │4     │0,011│0,011│0,014│0,014│0,014│0,021│4     │0,014│0,014│0,021│4     │0,018        │

│   │                    │5     │0,004│0,004│0,006│0,006│0,006│0,009│5     │0,006│0,006│0,009│5     │0,007        │

│   │                    │6     │0,002│0,002│0,003│0,003│0,003│0,004│6     │0,003│0,003│0,004│6     │0,004        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│3  │Разборочно-сборочные│3,3   │0,98 │1,01 │1,26 │1,29 │1,40 │2,10 │3,3   │1,36 │1,54 │2,31 │3,3   │1,61         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,08 │0,08 │0,10 │0,10 │0,11 │0,17 │1     │0,11 │0,12 │0,18 │1     │0,13         │

│   │автомобилей         │2     │0,23 │0,23 │0,29 │0,30 │0,32 │0,48 │2     │0,31 │0,35 │0,53 │2     │0,37         │

│   │                    │3     │0,24 │0,24 │0,30 │0,31 │0,34 │0,50 │3     │0,32 │0,38 │0,55 │3     │0,39         │

│   │                    │4     │0,21 │0,22 │0,28 │0,28 │0,31 │0,46 │4     │0,30 │0,34 │0,52 │4     │0,35         │

│   │                    │5     │0,18 │0,19 │0,24 │0,25 │0,26 │0,40 │5     │0,26 │0,29 │0,44 │5     │0,31         │

│   │                    │6     │0,04 │0,05 │0,05 │0,05 │0,06 │0,08 │6     │0,05 │0,06 │0,09 │6     │0,06         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│4  │Агрегатные работы   │3,6   │0,50 │0,52 │0,65 │0,66 │0,72 │1,08 │3,6   │0,70 │0,80 │1,18 │3,6   │0,82         │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,025│0,027│0,032│0,033│0,036│0,054│1     │0,035│0,040│0,059│1     │0,041        │

│   │автомобилей         │2     │0,105│0,109│0,136│0,138│0,152│0,226│2     │0,147│0,168│0,248│2     │0,172        │

│   │                    │3     │0,110│0,114│0,143│0,145│0,158│0,237│3     │0,154│0,176│0,259│3     │0,181        │

│   │                    │4     │0,10 │0,104│0,131│0,133│0,144│0,217│4     │0,140│0,160│0,237│4     │0,164        │

│   │                    │5     │0,130│0,135│0,169│0,171│0,187│0,281│5     │0,182│0,208│0,306│5     │0,213        │

│   │                    │6     │0,030│0,031│0,039│0,040│0,043│0,065│6     │0,042│0,048│0,071│6     │0,049        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│5  │Электротехнические  │3,3   │0,17 │0,18 │0,22 │0,22 │0,24 │0,36 │3,3   │0,24 │0,26 │0,40 │3,3   │0,27         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,012│0,012│0,016│0,016│0,016│0,025│1     │0,016│0,019│0,028│1     │0,019        │

│   │автомобилей         │2     │0,034│0,036│0,044│0,044│0,049│0,072│2     │0,046│0,049│0,076│2     │0,054        │

│   │                    │3     │0,039│0,042│0,051│0,051│0,056│0,082│3     │0,053│0,057│0,088│3     │0,062        │

│   │                    │4     │0,040│0,043│0,053│0,053│0,057│0,086│4     │0,053│0,057│0,088│4     │0,065        │

│   │                    │5     │0,036│0,038│0,046│0,046│0,051│0,076│5     │0,048│0,053│0,080│5     │0,056        │

│   │Аккумуляторщик      │1     │0,002│0,002│0,002│0,002│0,002│0,004│1     │0,005│0,005│0,008│1     │0,003        │

│   │                    │2     │0,002│0,002│0,002│0,002│0,002│0,004│2     │0,005│0,005│0,008│2     │0,003        │

│   │                    │3     │0,003│0,003│0,004│0,004│0,005│0,007│3     │0,009│0,010│0,016│3     │0,005        │

│   │                    │4     │0,002│0,002│0,002│0,002│0,002│0,004│4     │0,005│0,005│0,008│4     │0,003        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│6  │Работы по ремонту   │3,5   │0,11 │0,12 │0,14 │0,15 │0,16 │0,24 │3,5   │0,15 │0,17 │0,26 │3,5   │0,18         │

│   │топливной аппаратуры│      │     │     │---- │---- │---- │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,54 │0,55 │0,56 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по топливной│2     │0,022│0,024│0,028│0,030│0,032│0,048│2     │0,030│0,034│0,052│2     │0,036        │

│   │аппаратуре          │3     │0,030│0,033│0,038│0,041│0,043│0,065│3     │0,041│0,046│0,070│3     │0,049        │

│   │                    │      │     │     │---- │-----│-----│     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,46 │0,47 │0,48 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │4     │0,034│0,037│0,043│0,046│0,050│0,074│4     │0,046│0,053│0,081│4     │0,056        │

│   │                    │      │     │     │-----│-----│-----│     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │0,08 │0,08 │0,08 │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │5     │0,024│0,026│0,031│0,033│0,035│0,053│5     │0,033│0,037│0,057│5     │0,039        │

│   │                    │      │     │     │-----│-----│-----│     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │-    │-    │-    │     │      │     │     │     │      │             │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,06 │2,0   │0,04 │0,04 │0,06 │2,0   │0,05         │

│   │Монтировщик шин     │2     │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,06 │2     │0,04 │0,04 │0,06 │2     │0,05         │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│8  │Шиноремонтные       │2,5   │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,06 │2,5   │0,04 │0,04 │0,06 │2,5   │0,05         │

│   │(вулканизационные)  │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Ремонтировщик       │2     │0,014│0,014│0,019│0,019│0,019│0,028│2     │0,019│0,019│0,028│2     │0,024        │

│   │резиновых изделий   │3     │0,016│0,016│0,021│0,021│0,021│0,032│3     │0,021│0,021│0,032│3     │0,028        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│9  │Сварочные работы    │2,9   │0,05 │0,06 │0,07 │0,07 │0,08 │0,12 │2,9   │0,08 │0,09 │0,13 │2,9   │0,09         │

│   │Электросварщик      │2     │0,003│0,003│0,004│0,004│0,004│0,006│2     │0,004│0,005│0,007│2     │0,005        │

│   │ручной сварки       │3     │0,220│0,024│0,028│0,028│0,032│0,048│3     │0,032│0,030│0,052│3     │0,036        │

│   │Газосварщик         │2     │0,003│0,004│0,004│0,004│0,005│0,007│2     │0,006│0,006│0,009│2     │0,006        │

│   │                    │3     │0,024│0,029│0,034│0,034│0,039│0,059│3     │0,038│0,043│0,062│3     │0,043        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│10 │Медницкие работы    │2,4   │0,05 │0,06 │0,07 │0,07 │0,08 │0,12 │2,4   │0,08 │0,09 │0,13 │2,4   │0,09         │

│   │Медник              │2     │0,032│0,038│0,045│0,045│0,051│0,077│2     │0,051│0,058│0,083│2     │0,058        │

│   │                    │3     │0,018│0,022│0,025│0,025│0,029│0,043│3     │0,029│0,032│0,047│3     │0,032        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│11 │Жестяницкие работы  │2,3   │0,05 │0,06 │0,07 │0,07 │0,08 │0,12 │2,3   │0,08 │0,09 │0,13 │2,3   │0,09         │

│   │Жестянщик           │2     │0,037│0,045│0,053│0,053│0,060│0,090│2     │0,059│0,060│0,097│2     │0,067        │

│   │                    │3     │0,013│0,015│0,017│0,017│0,020│0,030│3     │0,021│0,020│0,033│3     │0,023        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│12 │Кузнечно-рессорные  │2,7   │0,08 │0,08 │0,11 │0,11 │0,12 │0,18 │2,7   │0,12 │0,13 │0,20 │2,7   │0,14         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Кузнец ручной ковки │2     │0,022│0,024│0,029│0,029│0,032│0,049│2     │0,032│0,035│0,054│2     │0,038        │

│   │                    │3     │0,015│0,017│0,021│0,021│0,023│0,034│3     │0,023│0,025│0,038│3     │0,027        │

│   │                    │4     │0,006│0,008│0,009│0,009│0,010│0,014│4     │0,010│0,010│0,016│4     │0,011        │

│   │Кузнец на молотах и │2     │0,016│0,018│0,022│0,022│0,024│0,036│2     │0,024│0,026│0,040│2     │0,028        │

│   │прессах             │3     │0,015│0,017│0,021│0,021│0,023│0,034│3     │0,023│0,025│0,038│3     │0,027        │

│   │                    │4     │0,006│0,006│0,008│0,008│0,008│0,013│4     │0,008│0,009│0,014│4     │0,009        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│13 │Слесарно-механичес- │3,2   │0,33 │0,34 │0,43 │0,44 │0,48 │0,72 │3,2   │0,47 │0,53 │0,80 │3,2   │0,55         │

│   │кие работы          │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь механосбо-  │1     │0,017│0,017│0,021│0,022│0,024│0,036│1     │0,024│0,027│0,040│1     │0,028        │

│   │рочных работ        │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,043│0,044│0,056│0,057│0,062│0,094│2     │0,061│0,069│0,104│2     │0,072        │

│   │автомобилей         │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Токарь              │2     │0,049│0,051│0,065│0,066│0,072│0,108│2     │0,071│0,079│0,120│2     │0,082        │

│   │                    │3     │0,076│0,078│0,099│0,101│0,110│0,166│3     │0,108│0,122│0,184│3     │0,126        │

│   │                    │4     │0,089│0,092│0,116│0,119│0,130│0,194│4     │0,127│0,143│0,216│4     │0,148        │

│   │                    │5     │0,056│0,058│0,073│0,075│0,082│0,122│5     │0,079│0,090│0,136│5     │0,093        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│14 │Деревоотделочные    │2,6   │0,08 │0,09 │0,11 │0,11 │0,12 │0,18 │2,6   │0,12 │0,13 │0,20 │2,6   │0,14         │

│   │работы              │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│   │Столяр              │2     │0,033│0,037│0,045│0,045│0,049│0,074│2     │0,049│0,053│0,082│2     │0,057        │

│   │                    │3     │0,047│0,053│0,065│0,065│0,071│0,106│3     │0,071│0,077│0,118│3     │0,083        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│15 │Арматурные работы   │2,6   │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,06 │2,7   │0,04 │0,04 │0,07 │2,7   │0,05         │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,011│0,011│0,014│0,014│0,014│0,022│2     │0,014│0,014│0,025│2     │0,018        │

│   │автомобилей         │3     │0,019│0,019│0,026│0,026│0,026│0,038│3     │0,026│0,026│0,045│3     │0,032        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│16 │Обойные работы      │2,6   │0,03 │0,03 │0,04 │0,04 │0,04 │0,06 │2,6   │0,04 │0,04 │0,06 │2,6   │0,05         │

│   │Обойщик             │1     │0,002│0,002│0,003│0,003│0,003│0,004│1     │0,003│0,003│0,004│1     │0,003        │

│   │                    │2     │0,008│0,008│0,010│0,010│0,010│0,016│2     │0,010│0,010│0,016│2     │0,013        │

│   │                    │3     │0,020│0,020│0,027│0,027│0,027│0,040│3     │0,027│0,027│0,040│3     │0,034        │

│   │                    │      │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │      │             │

│17 │Малярные работы     │2,6   │0,14 │0,15 │0,18 │0,19 │0,20 │0,30 │2,6   │0,19 │0,22 │0,33 │2,6   │0,23         │

│   │Маляр               │1     │0,008│0,009│0,011│0,011│0,012│0,018│1     │0,011│0,013│0,020│1     │0,014        │

│   │                    │2     │0,042│0,045│0,054│0,057│0,060│0,090│2     │0,050│0,057│0,086│2     │0,060        │

│   │                    │3     │0,090│0,096│0,115│0,122│0,128│0,192│3     │0,129│0,150│0,224│3     │0,156        │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ТР         │3,2   │2,8  │2,9  │3,6  │3,7  │4,0  │6,0  │3,2   │3,9  │4,4  │6,6  │3,1   │4,6          │

└───┴────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────────────┘

Таблица 6.2

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┬──────┬─────────────┐

│ N │Наименование работ и│Разряд│               Бортовые автомобили             │Разряд│   Автомобили-тягачи   │Разряд│Автомобили-  │

│п/п│     профессий      │работы│                                               │работы│                       │работы│самосвалы    │

│   │                    │(рабо-├───────────────────────────────────────────────┤(рабо-├───────────────────────┤(рабо-├─────────────┤

│   │                    │чего) │               Грузоподъемность, т             │чего) │  Масса полуприцепа с  │чего) │Грузоподъем- │

│   │                    │      │                                               │      │        грузом, т      │      │ность, т     │

│   │                    │      ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤      ├───────┬───────┬───────┤      ├─────────────┤

│   │                    │      │  0,4  │  1,0  │  2,5  │  4,0  │  5,0  │  7,5  │      │6,0 -  │ 12,0  │до 18,5│      │     5,0     │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │10,5   │       │       │      │             │

│   │                    │      ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤      ├───────┴───────┴───────┤      ├─────────────┤

│   │                    │      │              Трудоемкость, чел.-ч             │      │ Трудоемкость, чел.-ч  │      │Трудоемкость,│

│   │                    │      │                                               │      │                       │      │   чел.-ч    │

├───┼────────────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼──────┼───────┬───────┬───────┼──────┼─────────────┤

│   │Ежедневное обслужи- │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │вание (ЕО)          │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│1  │Уборочные работы    │1,0   │3940,6 │5663,2 │7417,6 │7788,0 │8159,36│10006  │1,0   │7417,6 │8159,36│10006  │1,0   │8159,36      │

│   │Мойщик-уборщик      │1     │3940,6 │5663,2 │7417,6 │7788,0 │8159,36│10006  │1     │7417,6 │8159,36│10006  │1     │8159,36      │

│   │подвижного состава  │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│2  │Моечные работы      │2,0   │695,4  │1290,8 │1854,4 │1947,0 │2039,84│2501,4 │2,0   │1854,4 │2039,84│2501   │2,0   │2039,84      │

│   │Машинист моечных    │2     │695,4  │1290,8 │1854,4 │1947,0 │2039,84│2501,4 │2     │1854,4 │2039,84│2501,4 │1     │2039,84      │

│   │машин               │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ЕО         │1,2   │24636,0│6954,0 │9271,0 │9735,0 │10199,2│12507  │1,2   │9272,0 │10199,2│12507  │1,2   │10199,2      │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Первое техническое  │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │обслуживание (ТО-1) │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,8   │550,0  │375,0  │525,0  │471,46 │675,0  │950,0  │3,8   │1025,0 │750,0  │1050,0 │3,8   │775,0        │

│   │тические работы     │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │38,5   │26,25  │36,75  │33     │47,25  │66,5   │2     │71,75  │52,5   │73,5   │2     │54,25        │

│   │автомобилей         │3     │137,5  │93,75  │131,25 │117,87 │168,75 │237,5  │3     │256,25 │187,5  │262,5  │3     │193,75       │

│   │                    │4     │275    │187,5  │262,5  │235,73 │337,5  │475,0  │4     │512,5  │375,0  │525,0  │4     │387,5        │

│   │                    │5     │99     │67,5   │94,5   │84,86  │121,5  │171    │5     │184,5  │135,0  │189,0  │5     │139,5        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│2  │Крепежные работы    │3,1   │1925,0 │1312,5 │1837,5 │1650,11│2362,5 │3325,0 │3,1   │3587,5 │2625,0 │3675,0 │3,1   │2712,5       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │385,0  │262,5  │367,5  │330,02 │472,5  │665,0  │2     │717,5  │525,0  │735,0  │2     │542,5        │

│   │автомобилей         │3     │1058,75│721,88 │1010,53│907,56 │1299,37│1828,75│3     │1973,1 │1443,7 │2021,25│3     │1491,87      │

│   │                    │4     │385,0  │262,5  │367,5  │330,02 │472,5  │665,0  │4     │717,5  │525,0  │735,0  │4     │542,5        │

│   │                    │5     │96,25  │65,62  │91,87  │82,51  │118,13 │166,25 │5     │179,38 │131,25 │183,75 │5     │183,75       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│3  │Регулировочные      │4,1   │605,0  │412,5  │577,5  │518,61 │742,5  │1045,0 │4,1   │1127,5 │825,0  │1155,0 │4,1   │852,5        │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │121,0  │82,50  │115,5  │103,72 │148,5  │209,0  │3     │225,5  │165,0  │231,0  │3     │170,40       │

│   │автомобилей         │4     │302,5  │206,25 │288,75 │259,31 │371,25 │522,5  │4     │563,75 │412,5  │577,5  │4     │426,25       │

│   │                    │5     │181,5  │122,75 │173,25 │155,58 │222,75 │313,5  │5     │338,25 │247,25 │346,5  │5     │255,85       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│4  │Смазочно-очиститель-│1,8   │1100,0 │750,0  │1050,0 │942,92 │1350,0 │1900,0 │1,8   │2050,0 │1500,0 │2100,0 │1,8   │1550,0       │

│   │ные работы          │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Смазчик             │1     │220,0  │150,0  │210,0  │188,58 │270,0  │380,0  │1     │410,0  │300,0  │420,0  │1     │310,0        │

│   │                    │2     │880,0  │600,0  │840,0  │754,34 │1080,0 │1520,0 │2     │1640,0 │1200,0 │1680,0 │2     │1240,0       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│5  │Электротехнические  │2,0   │660,0  │450,0  │630,0  │565,75 │810,0  │1140,0 │2,3   │1230,0 │900,0  │1260,0 │2,3   │930,0        │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │13,2   │9,0    │12,6   │11,32  │16,2   │22,8   │2     │184,5  │135,0  │189,0  │2     │37,2         │

│   │автомобилей         │3     │330,0  │225,0  │315,0  │282,87 │405,0  │570,0  │3     │565,8  │414,0  │579,6  │3     │492,9        │

│   │Аккумуляторщик      │1     │112,2  │76,5   │107,1  │96,18  │137,7  │193,8  │1     │159,9  │117,0  │163,8  │1     │139,5        │

│   │                    │2     │204,6  │139,5  │195,3  │175,38 │251,1  │353,4  │2     │319,8  │234,0  │327,6  │2     │260,4        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│6  │Работы по обслужива-│2,7   │275,0  │187,5  │262,5  │235,73 │337,5  │475,0  │2,7   │512,5  │375,0  │525,0  │2,7   │387,5        │

│   │нию топливной аппа- │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │ратуры              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по топливной│2     │104,5  │71,25  │99,75  │89,58  │128,25 │180,5  │2     │153,6  │112,5  │157,5  │2     │135,45       │

│   │аппаратуре          │      │       │       │-----  │-----  │------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │22,62  │19,50  │23,37  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │3     │170,5  │116,25 │162,25 │146,15 │209,25 │294,5  │3     │358,9  │262,5  │367,5  │3     │252,05       │

│   │                    │      │       │       │-------│-------│------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │1787,38│1540,63│1846,63│       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │4     │       │       │-      │-      │-      │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │-------│-----  │------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │226,25 │195,0  │233,75 │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │5     │       │       │-      │-      │-      │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │------ │-----  │------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │226,25 │195,0  │233,75 │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │385,0  │262,5  │367,5  │330,02 │472,5  │665,0  │2,0   │717,5  │525,0  │735,0  │2,0   │542,5        │

│   │Монтировщик шин     │2     │385,0  │262,5  │367,5  │330,02 │472,5  │665,0  │2     │717,5  │525,0  │735,0  │2     │542,5        │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ТО-1       │2,8   │5500,0 │3750,0 │5250,0 │4716,6 │6750,0 │9500,0 │2,8   │10250,0│7500,0 │10500,0│2,8   │7750,0       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Второе техническое  │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │обслуживание (ТО-2) │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,9   │422,13 │471,86 │558,72 │490,67 │691,20 │1011,12│3,9   │612,22 │759,7  │1110,93│3,9   │787,65       │

│   │тические работы     │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │37,99  │42,46  │50,28  │44,16  │62,20  │91,00  │2     │55,09  │68,37  │99,98  │2     │70,88        │

│   │автомобилей         │3     │126,64 │141,56 │167,62 │147,20 │207,36 │303,33 │3     │183,66 │227,91 │333,27 │3     │236,29       │

│   │                    │4     │189,96 │212,34 │251,43 │220,80 │311,04 │455,00 │4     │275,49 │341,86 │499,91 │4     │354,44       │

│   │                    │5     │67,54  │75,50  │89,39  │78,50  │110,59 │161,77 │5     │97,95  │127,55 │177,74 │5     │126,07       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│2  │Крепежные работы    │3,1   │1846,81│2064,37│2444,4 │2146,69│3024,0 │4423,65│3,1   │2678,45│3323,67│4860,31│3,1   │3445,9       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │369,36 │412,87 │488,88 │429,34 │604,80 │884,73 │2     │535,69 │664,73 │972,06 │2     │689,19       │

│   │автомобилей         │3     │1015,75│1135,41│1344,42│1180,68│1663,2 │2433,01│3     │1473,15│1828,02│2673,17│3     │1895,28      │

│   │                    │4     │369,36 │412,87 │488,88 │429,34 │604,80 │884,73 │4     │535,69 │664,73 │972,06 │4     │689,19       │

│   │                    │5     │92,34  │103,22 │122,22 │107,33 │151,2  │221,18 │5     │133,92 │166,19 │243,02 │5     │172,30       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│3  │Регулировочные      │3,9   │949,79 │1061,68│1257,12│1104,01│1555,2 │2275,02│3,9   │1377,49│1709,32│2499,59│3,9   │1772,21      │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │237,45 │265,42 │314,28 │276,0  │388,80 │568,76 │3     │344,37 │427,33 │624,9  │3     │443,05       │

│   │автомобилей         │4     │522,38 │583,92 │691,42 │607,21 │855,36 │1251,26│4     │757,62 │940,13 │1374,77│4     │974,72       │

│   │                    │5     │189,96 │212,34 │251,42 │220,80 │311,04 │455,00 │5     │275,50 │341,86 │499,92 │5     │354,44       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│4  │Смазочные и очисти- │1,8   │844,26 │943,71 │1117,44│981,34 │1382,40│2022,24│1,8   │1224,43│1519,39│2221,86│1,8   │1575,30      │

│   │тельные работы      │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Смазчик             │1     │168,85 │188,74 │223,49 │196,28 │276,48 │404,45 │1     │244,87 │303,88 │444,37 │1     │315,06       │

│   │                    │2     │675,41 │754,97 │893,95 │785,06 │1105,92│1617,79│2     │979,56 │1215,51│1777,49│2     │1260,24      │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│5  │Электротехнические  │3,0   │527,66 │589,82 │698,40 │613,34 │864,0  │1263,9 │3,0   │765,27 │949,62 │1388,66│3,0   │984,56       │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │10,55  │11,80  │13,97  │12,27  │17,28  │25,28  │1     │7,65   │9,49   │13,89  │1     │19,69        │

│   │автомобилей         │2     │168,85 │188,74 │223,49 │196,27 │276,48 │404,45 │2     │237,23 │294,38 │430,48 │2     │295,37       │

│   │                    │3     │100,26 │112,07 │132,69 │116,53 │164,16 │240,14 │3     │160,71 │199,42 │291,61 │3     │196,91       │

│   │                    │4     │26,38  │29,49  │34,92  │30,67  │43,20  │63,19  │4     │38,26  │47,48  │69,43  │4     │49,23        │

│   │                    │5     │121,36 │135,66 │160,63 │141,07 │198,72 │290,69 │5     │183,67 │227,91 │333,28 │5     │246,14       │

│   │Аккумуляторщик      │1     │21,11  │23,59  │27,94  │24,53  │34,56  │50,56  │1     │30,61  │37,99  │55,55  │1     │39,38        │

│   │                    │2     │58,04  │64,88  │76,82  │67,47  │95,04  │139,03 │2     │76,53  │94,96  │138,87 │2     │108,30       │

│   │                    │3     │21,11  │23,59  │27,94  │24,53  │34,56  │50,56  │3     │30,61  │37,99  │55,55  │3     │29,54        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│6  │Работы по обслужива-│3,3   │527,66 │589,82 │698,40 │613,34 │864,0  │1263,9 │3,3   │765,27 │949,62 │1388,66│3,3   │984,56       │

│   │нию топливной аппа- │      │       │       │------ │-------│------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │ратуры              │      │       │       │2095,2 │1826,54│2304,0 │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по топливной│2     │142,47 │159,25 │188,57 │165,60 │233,28 │341,25 │2     │206,62 │256,40 │374,94 │2     │265,83       │

│   │аппаратуре          │      │       │       │------ │------ │------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │-      │-      │-      │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │3     │153,02 │171,05 │202,54 │177,87 │250,56 │366,53 │3     │221,93 │275,39 │402,71 │3     │285,52       │

│   │                    │      │       │       │------ │------ │------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │419,04 │365,31 │460,80 │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │4     │174,13 │194,64 │230,47 │202,40 │285,12 │417,09 │4     │252,54 │313,37 │458,26 │4     │324,91       │

│   │                    │      │       │       │-------│-------│------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │1676,16│1461,23│1843,2 │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │5     │58,04  │64,88  │76,82  │67,47  │95,04  │139,03 │5     │84,18  │104,46 │152,75 │5     │108,30       │

│   │                    │      │       │       │-----  │-----  │-----  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │-      │-      │-      │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │158,29 │174,64 │209,52 │184,00 │259,20 │379,17 │2,0   │229,57 │284,88 │416,59 │2,0   │295,36       │

│   │Монтировщик шин     │2     │158,29 │174,64 │209,52 │184,00 │259,20 │379,17 │2     │229,57 │284,88 │416,59 │2     │295,36       │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ТО-2       │3,1   │5276,6 │5898,2 │6984,0 │6133,4 │8640,0 │12639,0│3,1   │7652,7 │9496,2 │13886,6│3,1   │9845,6       │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Текущий ремонт (ТР) │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,3   │560,0  │720,0  │720,0  │740,0  │800,0  │1200,0 │3,3   │780,0  │880,0  │1320,0 │3,3   │920,0        │

│   │тические и крепежные│      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │151,2  │194,4  │194,4  │199,8  │216,0  │324,0  │2     │210,6  │237,6  │356,4  │2     │248,4        │

│   │автомобилей         │3     │162,4  │208,8  │208,8  │214,6  │232,0  │348,0  │3     │226,2  │255,2  │382,8  │3     │266,8        │

│   │                    │4     │184,8  │237,6  │237,6  │244,2  │264,0  │396,0  │4     │257,4  │290,4  │435,6  │4     │303,6        │

│   │                    │5     │61,6   │79,2   │79,2   │81,4   │88,0   │132,0  │5     │85,8   │96,8   │145,2  │5     │101,2        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│2  │Регулировочные      │3,9   │280,0  │360,0  │360,0  │370,0  │400,0  │600,0  │3,9   │390,0  │440,0  │660,0  │3,9   │460,0        │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │120,4  │154,8  │154,8  │159,1  │172,0  │258,0  │3     │167,7  │189,2  │283,8  │3     │197,8        │

│   │автомобилей         │4     │98,0   │126,0  │126,0  │129,5  │140,0  │210,0  │4     │136,5  │154,0  │231,0  │4     │161,0        │

│   │                    │5     │42,0   │54,0   │54,0   │55,5   │60,0   │90,0   │5     │58,5   │66,0   │99,0   │5     │69,0         │

│   │                    │6     │19,6   │25,2   │25,2   │25,9   │28,0   │42,0   │6     │27,3   │30,8   │46,2   │6     │32,2         │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│3  │Разборочно-сборочные│3,3   │9800   │12600,0│12600,0│12950,0│14000,0│21000,0│3,3   │13650,0│15400,0│23100,0│3,3   │16100        │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │784,0  │1008,0 │1008,0 │1036,0 │1120,0 │1680,0 │1     │1092,0 │1232,0 │1848,0 │1     │1288,0       │

│   │автомобилей         │2     │2254,0 │2898,0 │2898,0 │2978,5 │3220,0 │4830,0 │2     │3139,5 │3139,5 │5313,0 │2     │3703,0       │

│   │                    │3     │2352,0 │3024,0 │3024,0 │3108,0 │3360,0 │5040,0 │3     │3276,0 │3696,0 │5544,0 │3     │3864,0       │

│   │                    │4     │2156,0 │2772,0 │2772,0 │2849,0 │3080,0 │4620,0 │      │3003,0 │3388,0 │5082,0 │4     │3542,0       │

│   │                    │5     │1862,0 │2394,0 │2394,0 │2460,5 │2660,0 │3990,0 │      │2593,5 │2926,0 │4389,0 │5     │3059,0       │

│   │                    │6     │392,0  │504,0  │504,0  │518,0  │560,0  │840,0  │6     │546,0  │616,0  │924    │6     │644,0        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│4  │Агрегатные работы   │3,6   │5040,0 │6480,0 │6480,0 │6660,0 │7200,0 │10800,0│3,6   │7020,0 │7920,0 │1188,0 │3,6   │8280,0       │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │252,0  │324,0  │324,0  │333,0  │360,0  │540,0  │1     │351,0  │396,0  │594,0  │1     │414,0        │

│   │автомобилей         │2     │1058,4 │1360,8 │1360,8 │1398,6 │1512,0 │2268,0 │2     │1474,2 │1663,2 │2494,8 │2     │1738,8       │

│   │                    │3     │1108,8 │1425,6 │1425,6 │1465,2 │1584,0 │2376,0 │3     │1544,4 │1742,4 │1613,6 │3     │1821,6       │

│   │                    │4     │1008   │1296,0 │1296,0 │1332,0 │1440,0 │2160,0 │4     │1404,0 │1584,0 │2376,0 │4     │1656,0       │

│   │                    │5     │1310,4 │1684,8 │1684,8 │1731,6 │1872,0 │2808,0 │5     │1825,2 │2059,2 │3088,8 │5     │2152,8       │

│   │                    │6     │302,4  │388,8  │388,8  │399,6  │468,0  │648,0  │6     │421,2  │475,2  │712,8  │6     │496,8        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│5  │Электротехнические  │3,3   │1960,0 │2520,0 │2520,0 │2590,0 │2800,0 │4200,0 │3,3   │2730,0 │3080,0 │4620,0 │3,3   │3220,0       │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │137,2  │176,4  │176,4  │181,3  │196,0  │294,0  │1     │191,1  │215,6  │323,4  │1     │225,4        │

│   │автомобилей         │2     │392,0  │504,0  │504,0  │518,0  │560,0  │840,0  │2     │546,0  │585,2  │877,8  │2     │644,0        │

│   │                    │3     │450,8  │579,6  │579,6  │595,7  │644,0  │966,0  │3     │600,6  │677,6  │1016,4 │3     │740,6        │

│   │                    │4     │470,4  │604,8  │604,8  │621,6  │672,0  │1008,0 │4     │600,6  │677,6  │1016,4 │4     │772,8        │

│   │                    │5     │411,6  │529,2  │529,2  │543,9  │588,0  │882,0  │5     │546,0  │616,0  │924,0  │5     │676,2        │

│   │Аккумуляторщик      │1     │19,6   │25,2   │25,2   │25,9   │28,0   │42,0   │1     │54,6   │61,6   │92,4   │1     │32,2         │

│   │                    │2     │19,6   │25,2   │25,2   │25,9   │28,0   │42,0   │2     │54,6   │61,6   │92,4   │2     │32,2         │

│   │                    │3     │39,2   │50,4   │50,4   │51,8   │56,0   │84,0   │3     │109,2  │123,2  │184,8  │3     │64,4         │

│   │                    │4     │19,6   │25,2   │25,2   │25,9   │28,0   │42,0   │4     │54,6   │61,6   │92,4   │4     │32,2         │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│6  │Работы по ремонту   │3,5   │1120,0 │1440,0 │1440,0 │1480,0 │1600,0 │2400,0 │3,5   │1560,0 │1760,0 │2640,0 │34    │1840,0       │

│   │топливной аппаратуры│      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь по топливной│2     │224,0  │288,0  │288,0  │296,0  │320,0  │480,0  │2     │312,0  │352,0  │528,0  │2     │368,0        │

│   │аппаратуре          │      │       │       │-----  │-----  │-----  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │-      │-      │-      │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │3     │302,4  │388,8  │388,8  │399,6  │432,0  │648,0  │3     │421,2  │475,2  │712,8  │3     │496,8        │

│   │                    │      │       │       │------ │------ │------ │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │4624,0 │4658,0 │4760,0 │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │4     │347,2  │446,4  │446,4  │458,8  │496,0  │744,0  │4     │483,6  │545,6  │818,4  │4     │570,4        │

│   │                    │      │       │       │-----  │-----  │-----  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │816,0  │822,0  │840,0  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │5     │246,4  │316,8  │316,8  │325,6  │352,0  │528,0  │5     │343,2  │387,2  │580,8  │5     │404,8        │

│   │                    │      │       │       │-----  │-----  │-----  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │-      │-      │-      │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │280,0  │360,0  │360,0  │370,0  │400,0  │600,0  │2,0   │390,0  │440,0  │660,0  │2,0   │460,0        │

│   │Монтировщик шин     │2     │280,0  │360,0  │360,0  │370,0  │400,0  │600,0  │2     │390,0  │440,0  │660,0  │2     │460,0        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│8  │Шиноремонтные       │2,5   │280,0  │360,0  │360,0  │370,0  │400,0  │600,0  │2,5   │390,0  │440,0  │660,0  │2,5   │460,0        │

│   │(вулканизационные)  │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Ремонтировщик       │2     │131,6  │169,2  │169,2  │173,9  │188,0  │282,0  │2     │179,4  │202,4  │303,6  │2     │216,2        │

│   │резиновых изделий   │3     │148,4  │190,8  │190,8  │196,1  │212,0  │318,0  │3     │210,6  │237,6  │356,4  │3     │243,8        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│9  │Сварочные работы    │2,9   │560,0  │720,0  │720,0  │740,0  │800,0  │1200,0 │2,9   │780,0  │880,0  │1320,0 │2,9   │920,0        │

│   │Электросварщик      │2     │28,0   │36,0   │36,0   │37,0   │40,0   │60,0   │2     │39,0   │44,0   │66,0   │2     │46,0         │

│   │ручной сварки       │3     │224,0  │288,0  │288,0  │296,0  │320,0  │480,0  │3     │312,0  │352,0  │528,0  │3     │368,0        │

│   │Газосварщик         │2     │33,6   │43,2   │43,2   │44,4   │48,0   │72,0   │2     │54,6   │61,6   │79,2   │2     │64,4         │

│   │                    │3     │274,4  │352,8  │352,8  │362,6  │392,0  │588,0  │3     │374,4  │431,2  │633,6  │3     │441,6        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│10 │Медницкие работы    │2,4   │560,0  │720,0  │720,0  │740,0  │800,0  │1200,0 │2,4   │780,0  │880,0  │1320,0 │2,4   │920,0        │

│   │Медник              │2     │358,4  │460,8  │460,8  │473,6  │512,0  │768,0  │2     │499,2  │563,2  │844,8  │2     │588,8        │

│   │                    │3     │201,6  │259,2  │259,2  │266,4  │288,0  │432,0  │3     │280,8  │316,8  │475,2  │3     │331,2        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│11 │Жестяницкие работы  │2,3   │560,0  │720,0  │720,0  │740,0  │800,0  │1200,0 │2,3   │780,0  │880,0  │1320,0 │2,3   │920,0        │

│   │Жестянщик           │2     │420,0  │540,0  │540,0  │555,0  │600,0  │900,0  │2     │577,2  │651,2  │976,8  │2     │680,8        │

│   │                    │3     │140,0  │180,0  │180,0  │185,0  │200,0  │300,0  │3     │202,8  │228,8  │343,2  │3     │239,2        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│12 │Кузнечно-рессорные  │2,6   │840,0  │1080,0 │1080,0 │1110,0 │1200,0 │1800,0 │2,7   │1170,0 │1320,0 │1980,0 │2,7   │1380,0       │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Кузнец ручной ковки │2     │226,8  │291,6  │291,6  │299,7  │324,0  │486,0  │2     │315,9  │356,4  │534,6  │2     │372,6        │

│   │                    │3     │159,6  │205,2  │205,2  │210,9  │228,0  │342,0  │3     │222,3  │250,8  │376,2  │3     │262,2        │

│   │                    │4     │67,2   │86,4   │86,4   │88,8   │96,0   │144,0  │4     │93,6   │105,6  │158,4  │4     │110,4        │

│   │Кузнец на молотах и │2     │168,0  │216,0  │216,0  │222,0  │240,0  │360,0  │2     │234,0  │264,0  │396,0  │2     │276,0        │

│   │прессах             │3     │159,6  │205,2  │205,2  │210,9  │228,0  │342,0  │3     │222,3  │250,8  │376,2  │3     │262,2        │

│   │                    │4     │58,8   │75,6   │75,6   │77,7   │84,0   │126,0  │4     │81,9   │92,4   │138,6  │4     │96,6         │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│13 │Слесарно-механичес- │3,2   │3660   │3480   │4320   │4440   │4800   │7200   │3,2   │4680   │5280   │7920   │3,2   │5520         │

│   │кие работы          │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Слесарь механосбо-  │1     │183,0  │174,0  │216,0  │222,0  │240    │360    │1     │234    │264    │396    │1     │276          │

│   │рочных работ        │2     │475,8  │452,4  │561,6  │577,2  │624    │936    │2     │608,4  │686,4  │1029,6 │2     │717,6        │

│   │Токарь              │2     │549,0  │522,0  │648,0  │666,0  │720    │1080   │2     │702,0  │792,0  │1188,0 │2     │828          │

│   │                    │3     │841,8  │800,4  │993,6  │1021,2 │1104   │1656   │3     │1076,4 │1214,4 │1821,6 │3     │1269,6       │

│   │                    │4     │988,2  │939,6  │1166,4 │1198,8 │1296   │1944   │4     │1263,6 │1425,6 │2138,4 │4     │1490,4       │

│   │                    │5     │622,2  │591,6  │734,4  │754,8  │816    │1224   │5     │795,6  │897,6  │1346,4 │5     │938,4        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│14 │Деревоотделочные    │2,6   │840    │870    │1080   │1110   │1200   │1800   │2,6   │1170   │1320   │1980   │2,6   │1380         │

│   │работы              │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│   │Столяр              │2     │344,4  │356,7  │442,8  │455,1  │492,0  │738,0  │2     │479,7  │541,2  │811,8  │2     │565,8        │

│   │                    │3     │495,6  │513,3  │637,2  │654,9  │708,0  │1062,7 │3     │690,3  │778,8  │1168,2 │3     │814,2        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│15 │Арматурные работы   │2,6   │280    │290    │360    │370    │400    │600    │2,7   │390    │440    │660    │2,7   │460          │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │100,8  │104,4  │129,6  │133,2  │144    │216    │2     │140,4  │158,4  │237,6  │2     │165,6        │

│   │автомобилей         │3     │179,2  │185,6  │230,4  │236,8  │256    │384    │3     │249,6  │281,6  │422,4  │3     │294,4        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│16 │Обойные работы      │2,6   │280    │290    │360    │370    │400    │600    │2,6   │390    │440    │660    │2,7   │460          │

│   │Обойщик             │1     │19,6   │20,3   │25,2   │25,9   │28,0   │42,0   │1     │27,3   │30,8   │46,2   │1     │32,2         │

│   │                    │2     │72,8   │75,4   │93,6   │96,2   │104,0  │156,0  │2     │101,4  │114,4  │171,6  │2     │119,6        │

│   │                    │3     │187,6  │194,3  │241,2  │247,9  │268    │402,0  │3     │261,3  │294,8  │442,2  │3     │308,2        │

│   │                    │      │       │       │       │       │       │       │      │       │       │       │      │             │

│17 │Малярные работы     │2,6   │1400   │1450   │1800   │1850   │2000   │3000   │2,6   │1950   │2200   │3300   │2,6   │2300         │

│   │Маляр               │1     │84     │87     │108    │111    │120    │180    │1     │117    │132    │198    │1     │138          │

│   │                    │2     │420    │435    │540    │555    │600    │900    │2     │507    │572    │858    │2     │598          │

│   │                    │3     │896    │928    │1152   │1184   │1280   │1920   │3     │1326   │1496   │2244   │3     │1564         │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────────┤

│   │Итого по ТР         │3,2   │28000  │29000  │36000  │37000  │40000  │60000  │3,2   │39000  │44000  │66000  │3,2   │46000        │

│   │                    │      │       │       │-----  │-----  │-----  │       │      │       │       │       │      │             │

│   │                    │      │       │       │40000  │41000  │44000  │       │      │       │       │       │      │             │

└───┴────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────────┘

6.1.2. Грузовые автомобили с дизельными двигателями

Таблица 6.3

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000

КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬────────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬─────────────┬──────┬─────────────────────────────┐

│ N │Наименование работ и│Разряд│    Бортовые     │Разряд│Автомобили-  │Разряд│    Автомобили-самосвалы     │

│п/п│     профессий      │работы│   автомобили    │работы│тягачи       │работы│                             │

│   │                    │(рабо-├─────────────────┤(рабо-├───────────--┤(рабо-├─────────────────────────────┤

│   │                    │чего) │Грузоподъемность,│чего) │    Масса    │чего) │     Грузоподъемность, т     │

│   │                    │      │        т        │      │ полуприцепа │      │                             │

│   │                    │      │                 │      │ с грузом, т │      │                             │

│   │                    │      ├─────┬─────┬─────┤      ├──────┬──────┤      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │                    │      │ 8,0 │12,0 │20,0 │      │ 19,1 │ 25,7 │      │ 8,0 │10,0 │12,0 │27,0 │40,0 │

│   │                    │      ├─────┴─────┴─────┤      ├──────┴──────┤      ├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│   │                    │      │  Трудоемкость,  │      │Трудоемкость,│      │    Трудоемкость, чел.-ч     │

│   │                    │      │     чел.-ч      │      │   чел.-ч    │      │                             │

├───┼────────────────────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼──────┬──────┼──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   │Ежедневное обслужи- │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │вание (ЕО)          │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│1  │Уборочные работы    │1,0   │0,12 │0,20 │1,24 │1,0   │0,22  │0,22  │1,0   │0,14 │0,23 │0,23 │0,45 │0,45 │

│   │Мойщик-уборщик      │1     │0,12 │0,20 │1,24 │1     │0,22  │0,22  │1     │0,14 │0,23 │0,23 │0,45 │0,45 │

│   │подвижного состава  │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│2  │Моечные работы      │2,0   │0,03 │0,05 │0,41 │2,0   │0,05  │0,05  │2,0   │0,04 │0,06 │0,06 │0,15 │0,15 │

│   │Машинист моечных    │2     │0,03 │0,05 │0,41 │2     │0,05  │0,05  │2     │0,04 │0,06 │0,06 │0,15 │0,15 │

│   │машин               │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ЕО         │1,2   │0,15 │0,25 │1,65 │1,2   │0,27  │0,27  │1,2   │0,18 │0,29 │0,29 │0,6  │0,6  │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Первое техническое  │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-1) │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,9   │0,34 │0,35 │1,89 │3,9   │0,37  │0,38  │3,9   │0,39 │0,39 │0,40 │0,94 │0,96 │

│   │тические работы     │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,02 │0,02 │0,09 │2     │0,02  │0,02  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │0,05 │0,05 │

│   │автомобилей         │3     │0,09 │0,09 │0,51 │3     │0,10  │0,10  │3     │0,11 │0,11 │0,11 │0,25 │0,26 │

│   │                    │4     │0,12 │0,12 │0,66 │4     │0,13  │0,13  │4     │0,13 │0,14 │0,14 │0,33 │0,34 │

│   │                    │5     │0,11 │0,12 │0,63 │5     │0,12  │0,13  │5     │0,13 │0,12 │0,13 │0,31 │0,31 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│2  │Крепежные работы    │3,1   │1,19 │1,22 │9,48 │3,1   │1,31  │1,35  │3,1   │1,37 │1,37 │1,41 │4,72 │4,79 │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,24 │0,24 │1,90 │2     │0,26  │0,27  │2     │0,27 │0,27 │0,28 │0,94 │0,96 │

│   │автомобилей         │3     │0,65 │0,67 │5,21 │3     │0,72  │0,74  │3     │0,76 │0,76 │0,78 │2,60 │2,63 │

│   │                    │4     │0,24 │0,24 │1,90 │4     │0,26  │0,27  │4     │0,27 │0,27 │0,28 │0,94 │0,96 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│3  │Регулировочные      │3,1   │0,34 │0,35 │2,71 │3,1   │0,37  │0,38  │3,1   │0,39 │0,39 │0,40 │1,35 │1,37 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,07 │0,07 │0,54 │2     │0,07  │0,08  │2     │0,08 │0,08 │0,08 │0,27 │0,27 │

│   │автомобилей         │3     │0,17 │0,18 │1,36 │3     │0,19  │0,19  │3     │0,19 │0,19 │0,20 │0,68 │0,69 │

│   │                    │4     │0,10 │0,10 │0,81 │4     │0,11  │0,11  │4     │0,12 │0,12 │0,12 │0,40 │0,41 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│4  │Смазочные и очисти- │1,9   │0,68 │0,70 │6,23 │1,9   │0,75  │0,77  │1,9   │0,78 │0,78 │0,81 │3,11 │3,15 │

│   │тельные работы      │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Смазчик             │1     │0,04 │0,05 │0,43 │1     │0,05  │0,05  │1     │0,05 │0,05 │0,06 │0,21 │0,22 │

│   │                    │2     │0,64 │0,65 │5,80 │2     │0,70  │0,72  │2     │0,73 │0,73 │0,75 │2,90 │2,93 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│5  │Электротехнические  │2,2   │0,41 │0,42 │2,44 │2,2   │0,45  │0,46  │2,2   │0,47 │0,47 │0,48 │1,21 │1,23 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,01 │0,01 │0,07 │2     │0,01  │0,01  │2     │0,01 │0,01 │0,01 │0,03 │0,04 │

│   │автомобилей         │3     │0,13 │0,14 │0,80 │3     │0,15  │0,15  │3     │0,15 │0,15 │0,16 │0,39 │0,40 │

│   │Аккумуляторщик      │1     │0,04 │0,04 │0,24 │1     │0,04  │0,05  │1     │0,05 │0,05 │0,05 │0,12 │0,12 │

│   │                    │2     │0,23 │0,23 │1,33 │2     │0,25  │0,25  │2     │0,26 │0,26 │0,26 │0,67 │0,67 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│6  │Работы по           │2,7   │0,17 │0,18 │1,89 │2,7   │0,18  │0,19  │2,7   │0,27 │0,27 │0,20 │0,94 │0,96 │

│   │обслуживанию        │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │топливной аппаратуры│      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по топливной│4     │0,03 │0,03 │0,34 │4     │0,03  │0,03  │4     │0,05 │0,05 │0,04 │0,17 │0,17 │

│   │аппаратуре          │5     │0,14 │0,15 │3,55 │5     │0,15  │0,16  │5     │0,22 │0,22 │0,16 │0,77 │0,79 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │0,27 │0,28 │2,46 │2,0   │0,31  │0,31  │2,0   │0,23 │0,23 │0,33 │1,23 │1,24 │

│   │Монтировщик шин     │2     │0,27 │0,28 │2,46 │2     │0,31  │0,31  │2     │0,23 │0,23 │0,33 │1,23 │1,24 │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1       │2,7   │3,4  │3,5  │27,1 │2,7   │3,74  │3,85  │2,7   │3,91 │3,91 │4,04 │13,5 │13,7 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Второе техническое  │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-2) │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,8   │1,10 │1,17 │2,14 │3,8   │1,28  │1,29  │3,8   │1,27 │1,33 │1,35 │2,42 │2,43 │

│   │тические работы     │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,16 │0,17 │0,32 │2     │0,19  │0,19  │2     │0,19 │0,20 │0,20 │0,36 │0,36 │

│   │автомобилей         │3     │0,22 │0,23 │0,43 │3     │0,24  │0,25  │3     │0,25 │0,27 │0,27 │0,48 │0,49 │

│   │                    │4     │0,35 │0,37 │0,68 │4     │0,42  │0,42  │4     │0,41 │0,42 │0,42 │0,77 │0,77 │

│   │                    │5     │0,37 │0,40 │0,71 │5     │0,43  │0,43  │5     │0,42 │0,44 │0,45 │0,81 │0,81 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│2  │Крепежные работы    │3,0   │4,83 │5,14 │21,44│3,0   │5,58  │5,66  │3,0   │5,55 │5,83 │5,92 │24,20│24,28│

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,97 │1,03 │4,29 │2     │1,12  │1,13  │2     │1,11 │1,17 │1,18 │4,84 │4,86 │

│   │автомобилей         │3     │2,66 │2,83 │11,79│3     │3,06  │3,12  │3     │3,05 │3,21 │3,26 │13,31│13,35│

│   │                    │4     │0,97 │1,03 │4,29 │4     │1,12  │1,13  │4     │1,11 │1,17 │1,18 │4,84 │4,86 │

│   │                    │5     │0,23 │0,25 │1,07 │5     │0,28  │0,28  │5     │0,28 │0,29 │0,30 │1,21 │1,21 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│3  │Регулировочные      │4,0   │2,48 │2,65 │8,57 │4,0   │2,87  │2,91  │4,0   │2,85 │3,01 │3,04 │9,68 │9,71 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │0,32 │0,34 │1,11 │3     │0,37  │0,38  │3     │0,37 │0,39 │0,39 │1,26 │1,26 │

│   │автомобилей         │4     │1,86 │1,98 │6,43 │4     │2,15  │2,18  │4     │2,14 │2,26 │2,28 │7,26 │7,28 │

│   │                    │5     │0,30 │0,33 │1,03 │5     │0,35  │0,35  │5     │0,34 │0,36 │0,37 │1,16 │1,17 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│4  │Смазочные и очисти- │2,3   │2,21 │2,35 │8,04 │2,3   │2,55  │2,58  │2,3   │2,54 │2,66 │2,70 │9,07 │9,10 │

│   │тельные работы      │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Смазчик             │1     │0,35 │0,37 │1,28 │1     │0,41  │0,41  │1     │0,41 │0,42 │0,43 │1,45 │1,46 │

│   │                    │2     │1,86 │1,98 │6,76 │2     │2,14  │2,17  │2     │2,13 │2,24 │2,27 │7,62 │7,64 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│5  │Электротехнические  │3,0   │1,38 │1,47 │3,75 │3,0   │1,59  │1,62  │3,0   │1,59 │1,66 │1,69 │4,23 │4,25 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,07 │0,07 │0,19 │1     │0,08  │0,08  │1     │0,08 │0,08 │0,08 │0,21 │0,21 │

│   │автомобилей         │2     │0,19 │0,21 │0,52 │2     │0,22  │0,23  │2     │0,22 │0,23 │0,24 │0,59 │0,60 │

│   │                    │3     │0,21 │0,22 │0,56 │3     │0,24  │0,24  │3     │0,24 │0,25 │0,25 │0,63 │0,64 │

│   │                    │4     │0,29 │0,31 │0,78 │4     │0,33  │0,34  │4     │0,33 │0,35 │0,35 │0,88 │0,89 │

│   │                    │5     │0,16 │0,17 │0,45 │5     │0,21  │0,21  │5     │0,19 │0,19 │0,20 │0,51 │0,51 │

│   │Аккумуляторщик      │1     │0,09 │0,10 │0,26 │1     │0,11  │0,11  │1     │0,11 │0,12 │0,12 │0,29 │0,30 │

│   │                    │2     │0,08 │0,09 │0,22 │2     │0,09  │0,10  │2     │0,09 │0,10 │0,10 │0,25 │0,26 │

│   │                    │3     │0,29 │0,30 │0,77 │3     │0,31  │0,31  │3     │0,33 │0,34 │0,35 │0,87 │0,84 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│6  │Работы по           │2,9   │1,38 │1,47 │8,04 │2,9   │1,59  │1,62  │2,9   │1,59 │1,66 │1,69 │9,07 │9,11 │

│   │обслуживанию        │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │топливной аппаратуры│      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по топливной│2     │0,35 │0,38 │2,09 │2     │0,41  │0,42  │2     │0,41 │0,43 │0,44 │2,36 │2,37 │

│   │аппаратуре          │3     │0,48 │0,51 │2,81 │3     │0,55  │0,57  │3     │0,55 │0,58 │0,59 │3,17 │3,18 │

│   │                    │4     │0,19 │0,20 │1,12 │4     │0,22  │0,23  │4     │0,22 │0,23 │0,24 │1,27 │1,27 │

│   │                    │5     │0,36 │0,38 │2,02 │5     │0,41  │0,40  │5     │0,41 │0,42 │0,42 │2,27 │2,29 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │0,42 │0,45 │1,62 │2,0   │0,49  │0,50  │2,0   │0,46 │0,51 │0,52 │1,82 │1,83 │

│   │Монтировщик шин     │2     │0,42 │0,45 │1,62 │2     │0,49  │0,50  │2     │0,46 │0,51 │0,52 │1,82 │1,83 │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2       │3,0   │13,8 │14,7 │53,6 │3,0   │15,95 │16,17 │3,0   │15,87│16,67│16,91│60,5 │60,7 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Текущий ремонт (ТР) │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,4   │0,12 │0,12 │0,33 │3,4   │0,19  │0,14  │3,4   │0,18 │0,20 │0,14 │0,41 │0,49 │

│   │тические и крепежные│      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,03 │0,03 │0,07 │2     │0,04  │0,03  │2     │0,04 │0,04 │0,03 │0,09 │0,11 │

│   │автомобилей         │3     │0,03 │0,03 │0,08 │3     │0,04  │0,03  │3     │0,04 │0,05 │0,03 │0,09 │0,12 │

│   │                    │4     │0,04 │0,04 │0,10 │4     │0,06  │0,04  │4     │0,06 │0,06 │0,04 │0,13 │0,15 │

│   │                    │5     │0,02 │0,02 │0,08 │5     │0,05  │0,04  │5     │0,04 │0,05 │0,04 │0,10 │0,11 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│2  │Регулировочные      │4,7   │0,06 │0,06 │0,49 │4,7   │0,09  │0,07  │4,7   │0,07 │0,09 │0,07 │0,61 │0,74 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │0,01 │0,01 │0,12 │3     │0,02  │0,02  │3     │0,02 │0,02 │0,02 │0,15 │0,18 │

│   │автомобилей         │4     │0,02 │0,02 │0,14 │4     │0,02  │0,02  │4     │0,02 │0,02 │0,02 │0,17 │0,21 │

│   │                    │5     │0,01 │0,01 │0,12 │5     │0,02  │0,02  │5     │0,02 │0,02 │0,02 │0,15 │0,18 │

│   │                    │6     │0,02 │0,02 │0,11 │6     │0,03  │0,01  │6     │0,01 │0,03 │0,01 │0,14 │0,17 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│3  │Разборочно-сборочные│3,0   │1,80 │2,17 │4,92 │3,0   │3,27  │2,38  │3,0   │2,41 │3,42 │2,49 │6,10 │7,48 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,14 │0,18 │0,39 │1     │0,26  │0,19  │1     │0,19 │0,28 │0,20 │0,49 │0,59 │

│   │автомобилей         │2     │0,27 │0,32 │0,74 │2     │0,49  │0,36  │2     │0,36 │0,51 │0,37 │0,91 │1,12 │

│   │                    │3     │0,48 │0,58 │1,32 │3     │0,88  │0,64  │3     │0,65 │0,92 │0,67 │1,65 │2,02 │

│   │                    │4     │0,41 │0,49 │1,13 │4     │0,75  │0,55  │4     │0,55 │0,78 │0,57 │1,40 │1,72 │

│   │                    │5     │0,36 │0,43 │0,98 │5     │0,65  │0,47  │5     │0,48 │0,68 │0,50 │1,22 │1,50 │

│   │                    │6     │0,14 │0,17 │0,36 │6     │0,24  │0,17  │6     │0,16 │0,26 │0,18 │0,43 │0,53 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│4  │Агрегатные работы   │3,7   │1,20 │1,24 │2,95 │3,7   │1,87  │1,36  │3,7   │1,38 │1,95 │1,42 │3,66 │4,49 │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,07 │0,07 │0,17 │1     │0,11  │0,08  │1     │0,08 │0,12 │0,08 │0,22 │0,27 │

│   │автомобилей         │2     │0,24 │0,25 │0,59 │2     │0,37  │0,27  │2     │0,27 │0,39 │0,28 │0,73 │0,89 │

│   │                    │3     │0,26 │0,27 │0,65 │3     │0,41  │0,29  │3     │0,30 │0,43 │0,31 │0,80 │0,98 │

│   │                    │4     │0,24 │0,25 │0,59 │4     │0,37  │0,27  │4     │0,27 │0,39 │0,28 │0,73 │0,89 │

│   │                    │5     │0,20 │0,21 │0,50 │5     │0,32  │0,23  │5     │0,23 │0,33 │0,24 │0,62 │0,76 │

│   │                    │6     │0,19 │0,19 │0,35 │6     │0,29  │0,22  │6     │0,23 │0,28 │0,23 │0,54 │0,70 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│5  │Электротехнические  │3,3   │0,36 │0,37 │0,98 │3,3   │0,56  │0,41  │3,3   │0,41 │0,58 │0,43 │1,22 │1,49 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,003│0,004│0,02 │1     │0,005 │0,004 │1     │0,004│0,006│0,004│0,02 │0,02 │

│   │автомобилей         │2     │0,02 │0,02 │0,06 │2     │0,03  │0,02  │2     │0,02 │0,03 │0,02 │0,07 │0,09 │

│   │                    │3     │0,06 │0,06 │1,16 │3     │0,09  │0,07  │3     │0,07 │0,09 │0,07 │0,21 │0,25 │

│   │                    │4     │0,08 │0,08 │0,22 │4     │0,13  │0,09  │4     │0,09 │0,13 │0,09 │0,28 │0,34 │

│   │                    │5     │0,08 │0,08 │0,21 │5     │0,12  │0,09  │5     │0,09 │0,12 │0,09 │0,27 │0,33 │

│   │Аккумуляторщик      │1     │0,03 │0,03 │0,08 │1     │0,04  │0,03  │1     │0,03 │0,04 │0,03 │0,09 │0,12 │

│   │                    │2     │0,04 │0,04 │0,09 │2     │0,05  │0,04  │2     │0,04 │0,05 │0,04 │0,12 │0,15 │

│   │                    │3     │0,02 │0,02 │0,07 │3     │0,04  │0,03  │3     │0,03 │0,04 │0,03 │0,08 │0,10 │

│   │                    │4     │0,02 │0,02 │0,06 │4     │0,03  │0,02  │4     │0,02 │0,03 │0,02 │0,07 │0,09 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│6  │Работы по ремонту   │4,0   │0,18 │0,19 │0,65 │4,0   │0,28  │0,20  │4,0   │0,21 │0,29 │0,21 │0,81 │0,99 │

│   │топливной аппаратуры│      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по топливной│2     │0,01 │0,01 │0,04 │2     │0,02  │0,01  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │0,05 │0,07 │

│   │аппаратуре          │3     │0,04 │0,05 │0,16 │3     │0,07  │0,05  │3     │0,05 │0,07 │0,05 │0,20 │0,25 │

│   │                    │4     │0,07 │0,07 │0,23 │4     │0,10  │0,07  │4     │0,07 │0,10 │0,07 │0,29 │0,35 │

│   │                    │5     │0,06 │0,06 │0,22 │5     │0,08  │0,07  │5     │0,07 │0,10 │0,07 │0,27 │0,32 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │0,06 │0,06 │1,64 │2,0   │0,09  │0,07  │2,0   │0,07 │0,09 │0,07 │2,03 │2,49 │

│   │Монтировщик шин     │2     │0,06 │0,06 │1,64 │2     │0,09  │0,07  │2     │0,07 │0,09 │0,07 │2,03 │2,49 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│8  │Шиноремонтные       │2,7   │0,06 │0,06 │0,33 │2,6   │0,09  │0,07  │2,7   │0,07 │0,09 │0,07 │0,41 │0,49 │

│   │(вулканизационные)  │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Ремонтировщик шин   │2     │0,02 │0,02 │0,15 │2     │0,04  │0,03  │2     │0,03 │0,04 │0,03 │0,18 │0,22 │

│   │                    │3     │0,04 │0,04 │0,18 │3     │0,05  │0,04  │3     │0,04 │0,05 │0,04 │0,23 │0,27 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│9  │Сварочные работы    │2,7   │0,06 │0,06 │0,49 │2,7   │0,09  │0,07  │2,7   │0,07 │0,09 │0,07 │0,61 │0,75 │

│   │Электросварщик      │2     │0,003│0,003│0,02 │2     │0,02  │0,02  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │0,12 │0,15 │

│   │ручной сварки       │3     │0,02 │0,02 │0,22 │3     │0,03  │0,02  │3     │0,02 │0,03 │0,02 │0,19 │0,23 │

│   │Газосварщик         │2     │0,004│0,004│0,03 │2     │0,02  │0,01  │2     │0,01 │0,02 │0,01 │0,12 │0,15 │

│   │                    │3     │0,02 │0,02 │0,22 │3     │0,02  │0,02  │3     │0,02 │0,02 │0,02 │0,18 │0,22 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│10 │Медницкие работы    │2,4   │0,12 │0,12 │0,33 │2,4   │0,18  │0,13  │2,4   │0,14 │0,19 │0,14 │0,41 │0,49 │

│   │Медник              │2     │0,07 │0,07 │0,19 │2     │0,10  │0,07  │2     │0,07 │0,10 │0,07 │0,23 │0,27 │

│   │                    │3     │0,05 │0,05 │0,14 │3     │0,08  │0,06  │3     │0,07 │0,09 │0,07 │0,18 │0,22 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│11 │Жестяницкие работы  │2,3   │0,06 │0,06 │0,49 │2,3   │0,09  │0,07  │2,3   │0,07 │0,09 │0,07 │0,61 │0,75 │

│   │Жестянщик           │2     │0,04 │0,04 │0,28 │2     │0,05  │0,04  │2     │0,04 │0,05 │0,04 │0,36 │0,44 │

│   │                    │3     │0,02 │0,02 │0,21 │3     │0,04  │0,03  │3     │0,03 │0,04 │0,03 │0,25 │0,31 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│12 │Кузнечно-рессорные  │2,7   │0,18 │0,19 │0,49 │2,7   │0,28  │0,20  │2,7   │0,21 │0,29 │0,21 │0,61 │0,75 │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Кузнец ручной ковки │2     │0,05 │0,05 │0,13 │2     │0,07  │0,05  │2     │0,05 │0,08 │0,05 │0,16 │0,20 │

│   │                    │3     │0,03 │0,04 │0,09 │3     │0,05  │0,04  │3     │0,04 │0,05 │0,04 │0,11 │0,14 │

│   │                    │4     │0,02 │0,02 │0,05 │4     │0,03  │0,02  │4     │0,02 │0,03 │0,02 │0,06 │0,06 │

│   │Кузнец на молотах и │2     │0,03 │0,04 │0,09 │2     │0,06  │0,04  │2     │0,04 │0,06 │0,04 │0,12 │0,15 │

│   │прессах             │3     │0,03 │0,04 │0,09 │3     │0,05  │0,04  │3     │0,04 │0,05 │0,04 │0,11 │0,14 │

│   │                    │4     │0,02 │0,02 │0,04 │4     │0,02  │0,01  │4     │0,02 │0,02 │0,02 │0,05 │0,06 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│13 │Слесарно-механичес- │3,3   │0,72 │0,74 │1,31 │3,3   │1,12  │0,82  │3,3   │0,83 │1,17 │0,85 │1,62 │1,99 │

│   │кие работы          │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │0,04 │0,04 │0,06 │1     │0,06  │0,04  │1     │0,04 │0,06 │0,04 │0,08 │0,09 │

│   │автомобилей         │2     │0,09 │0,09 │0,17 │2     │0,14  │0,11  │2     │0,11 │0,15 │0,11 │0,21 │0,26 │

│   │Токарь              │2     │0,11 │0,11 │0,19 │2     │0,17  │0,12  │2     │0,12 │0,17 │0,13 │0,24 │0,29 │

│   │                    │3     │0,16 │0,17 │0,30 │3     │0,26  │0,19  │3     │0,19 │0,27 │0,19 │0,37 │0,46 │

│   │                    │4     │0,19 │0,20 │0,35 │4     │0,30  │0,22  │4     │0,22 │0,31 │0,23 │0,44 │0,54 │

│   │                    │5     │0,13 │0,12 │0,24 │5     │0,19  │0,14  │5     │0,15 │0,21 │0,15 │0,28 │0,35 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│14 │Деревоотделочные    │2,0   │0,18 │0,19 │-    │2,0   │0,28  │0,20  │2,0   │0,21 │0,29 │0,21 │-    │-    │

│   │работы              │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│   │Столяр              │2     │0,05 │0,06 │-    │2     │0,11  │0,08  │2     │0,06 │0,08 │0,08 │-    │-    │

│   │                    │3     │0,13 │0,13 │-    │3     │0,17  │0,12  │3     │0,15 │0,21 │0,15 │-    │-    │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│15 │Арматурные работы   │2,7   │0,06 │0,06 │0,16 │2,7   │0,09  │0,07  │2,7   │0,07 │0,09 │0,07 │0,20 │0,24 │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │0,02 │0,02 │0,06 │2     │0,03  │0,03  │2     │0,03 │0,03 │0,03 │0,08 │0,09 │

│   │автомобилей         │3     │0,04 │0,04 │0,10 │3     │0,06  │0,04  │3     │0,04 │0,06 │0,04 │0,12 │0,15 │

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│16 │Обойные работы      │2,6   │0,12 │0,12 │0,16 │2,6   │0,19  │0,14  │2,6   │0,14 │0,19 │0,14 │0,20 │0,25 │

│   │Обойщик             │1     │0,005│0,005│0,006│1     │0,001 │0,001 │1     │0,004│0,005│0,004│0,006│0,007│

│   │                    │2     │0,04 │0,04 │0,06 │2     │0,07  │0,05  │2     │0,05 │0,07 │0,05 │0,07 │0,09 │

│   │                    │3     │0,075│0,075│0,094│3     │0,119 │0,089 │3     │0,086│0,10 │0,086│0,124│0,153│

│   │                    │      │     │     │     │      │      │      │      │     │     │     │     │     │

│17 │Малярные работы     │2,6   │0,30 │0,31 │0,49 │2,6   │0,47  │0,34  │2,6   │0,34 │0,47 │0,34 │0,61 │0,75 │

│   │Маляр               │1     │0,01 │0,01 │0,02 │1     │0,02  │0,02  │1     │0,02 │0,02 │0,02 │0,03 │0,03 │

│   │                    │2     │0,11 │0,12 │0,18 │2     │0,18  │0,13  │2     │0,14 │0,19 │0,14 │0,24 │0,30 │

│   │                    │3     │0,18 │0,18 │0,29 │3     │0,27  │0,19  │3     │0,18 │0,26 │0,18 │0,34 │0,42 │

│   │                    ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТР         │3,1   │6,0  │6,2  │16,4 │3,1   │9,35  │6,82  │3,1   │6,90 │9,77 │7,13 │20,35│24,95│

└───┴────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 6.4

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────────┬──────┬───────────────┬──────┬───────────────────────────────────────┐

│ N │Наименование работ и│Разряд│  Бортовые автомобили  │Разряд│Автомобили-    │Разряд│        Автомобили-самосвалы           │

│п/п│     профессий      │работы│                       │работы│тягачи         │работы│                                       │

│   │                    │(рабо-├───────────────────────┤(рабо-├───────────────┤(рабо-├───────────────────────────────────────┤

│   │                    │чего) │  Грузоподъемность, т  │чего) │     Масса     │чего) │         Грузоподъемность, т           │

│   │                    │      │                       │      │ полуприцепа с │      │                                       │

│   │                    │      │                       │      │   грузом, т   │      │                                       │

│   │                    │      ├───────┬───────┬───────┤      ├───────┬───────┤      ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│   │                    │      │  8,0  │ 12,0  │ 20,0  │      │ 19,1  │ 25,7  │      │  8,0  │ 10,0  │ 12,0  │ 27,0  │ 40,0  │

│   │                    │      ├───────┴───────┴───────┤      ├───────┴───────┤      ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│   │                    │      │ Трудоемкость, чел.-ч  │      │ Трудоемкость, │      │         Трудоемкость, чел.-ч          │

│   │                    │      │                       │      │    чел.-ч     │      │                                       │

├───┼────────────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┼──────┼───────┬───────┼──────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│   │Ежедневное обслужи- │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │вание (ЕО)          │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│1  │Уборочные работы    │1,0   │5563,2 │9272,0 │61195,2│1,0   │10199,2│10199,2│1,0   │6397,7 │10662,8│10662,8│22252,8│22252,8│

│   │Мойщик-уборщик      │1     │5563,2 │9272,0 │61195,2│1     │10199,2│10199,2│1     │6397,7 │10662,8│10662,8│22252,8│22252,8│

│   │подвижного состава  │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│2  │Моечные работы      │2,0   │1390,8 │2318,0 │15298,8│2,0   │2549,8 │2549,8 │2,0   │1599,4 │2665,7 │2665,7 │5563,2 │5563,2 │

│   │Машинист моечных    │2     │1390,8 │2318,0 │15298,8│2     │2549,8 │2549,8 │2     │1599,4 │2665,7 │2665,7 │5563,2 │5563,2 │

│   │машин               │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ЕО         │1,2   │6954,0 │11590,0│76494,0│1,2   │12749,0│12749,0│1,2   │7997,1 │13328,5│13328,5│27816,0│27816,0│

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Первое техническое  │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │обслуживание (ТО-1) │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,9   │850,0  │875,0  │4065,3 │3,9   │566,9  │875,1  │3,9   │850,0  │567,0  │875,1  │3780,1 │3836,0 │

│   │тические работы     │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │42,5   │43,8   │203,3  │2     │28,4   │43,8   │2     │42,5   │28,4   │43,8   │189,0  │191,8  │

│   │автомобилей         │3     │229,5  │236,3  │1097,6 │3     │153,1  │236,3  │3     │229,5  │153,1  │236,3  │1020,6 │1035,7 │

│   │                    │4     │297,5  │306,3  │1422,9 │4     │198,4  │306,3  │4     │297,5  │198,5  │306,3  │1323,0 │1342,6 │

│   │                    │5     │280,5  │288,6  │1341,5 │5     │187,0  │288,7  │5     │280,5  │187,0  │288,7  │1247,4 │1265,9 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│2  │Крепежные работы    │3,1   │2975,0 │3062,5 │20907,1│3,1   │1984,5 │3062,9 │3,1   │2975,1 │1984,3 │3062,6 │19440,0│19728,0│

│   │Слесарь по ремонту  │2     │595,0  │612,5  │4181,4 │2     │396,9  │612,6  │2     │595,0  │396,8  │612,5  │3888,0 │3945,6 │

│   │автомобилей         │3     │1636,3 │1684,4 │11498,9│3     │1091,5 │1684,6 │3     │1636,3 │1091,5 │1684,4 │10692,0│10850,4│

│   │                    │4     │595,0  │612,5  │4181,4 │4     │396,9  │612,6  │4     │595,0  │396,8  │612,5  │3888,0 │3945,6 │

│   │                    │5     │148,7  │153,1  │1045,4 │5     │99,2   │153,1  │5     │148,8  │99,2   │153,2  │972,0  │986,4  │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│3  │Регулировочные      │3,1   │935,0  │962,5  │5226,8 │3,1   │623,7  │962,6  │3,2   │935,0  │623,6  │962,5  │4860,0 │4932,0 │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │187,0  │192,5  │1045,36│3     │124,74 │192,52 │3     │187,0  │124,74 │192,5  │972,0  │986,40 │

│   │автомобилей         │4     │468,0  │481,25 │2613,40│4     │311,85 │481,3  │4     │468,0  │311,75 │481,25 │2430,0 │2466,0 │

│   │                    │5     │280,0  │288,75 │1568,04│5     │187,11 │288,78 │5     │280,0  │187,11 │288,75 │1458,0 │1479,60│

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│4  │Смазочные и очисти- │1,9   │1700,0 │1750,0 │13357,0│1,9   │1133,9 │1750,2 │1,9   │1700,2 │1133,9 │1750,1 │12420,0│12604,0│

│   │тельные работы      │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Смазчик             │1     │119,0  │122,5  │935,0  │1     │79,4   │122,5  │1     │119,0  │79,4   │122,5  │869,4  │882,3  │

│   │                    │2     │1581,0 │1627,5 │12422,3│2     │1054,5 │1627,7 │2     │1581,2 │1054,5 │1627,6 │11550,6│11721,7│

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│5  │Электротехнические  │2,2   │1020,0 │1050,0 │5226,8 │2,2   │680,4  │1050,1 │2,2   │1020,0 │680,3  │1050,1 │4860,0 │4932,0 │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │30,6   │31,5   │156,8  │2     │20,4   │31,5   │2     │30,6   │20,4   │31,5   │145,8  │147,9  │

│   │автомобилей         │3     │336,6  │346,5  │1724,8 │3     │224,5  │346,5  │3     │336,6  │224,5  │346,5  │1603,8 │1627,6 │

│   │Аккумуляторщик      │1     │102,0  │105,0  │522,7  │1     │68,0   │105,0  │1     │102,0  │68,0   │105,0  │486,0  │493,2  │

│   │                    │2     │550,8  │567,0  │2822,5 │2     │367,5  │567,1  │2     │550,8  │367,4  │567,1  │2624,4 │2663,3 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│6  │Работы по обслужива-│2,7   │425,0  │437,5  │3484,5 │2,7   │283,5  │437,6  │2,7   │425,0  │283,5  │437,5  │3240,0 │3288,0 │

│   │нию топливной       │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │аппаратуры          │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по топливной│2     │76,5   │78,8   │627,2  │2     │51,0   │78,8   │2     │76,5   │51,0   │78,8   │583,2  │591,8  │

│   │аппаратуре          │3     │348,5  │358,7  │2857,3 │3     │232,5  │358,8  │3     │348,5  │232,5  │358,7  │2656,8 │2696,2 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │595,0  │612,5  │5807,5 │2,0   │396,9  │612,6  │2,0   │595,0  │396,9  │612,5  │5400,0 │5480,0 │

│   │Монтировщик шин     │2     │595,0  │612,5  │5807,5 │2     │396,9  │612,6  │2     │595,0  │396,9  │612,5  │5400,0 │5480,0 │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ТО-1       │2,7   │8500,0 │8750,0 │58075,3│2,7   │5669,8 │8751,1 │2,7   │8500,3 │5669,5 │8750,4 │54000,0│54800,0│

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Второе техническое  │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │обслуживание (ТО-2) │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,8   │875,5  │932,6  │1262,8 │3,8   │921,3  │924,9  │3,8   │859,5  │913,8  │915,6  │2219,1 │2226,5 │

│   │тические работы     │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │131,3  │139,9  │189,4  │2     │138,2  │138,7  │2     │128,9  │137,1  │137,3  │332,9  │333,9  │

│   │автомобилей         │3     │175,1  │186,5  │252,6  │3     │184,3  │184,9  │3     │171,9  │182,8  │183,1  │443,8  │445,3  │

│   │                    │4     │280,2  │298,4  │404,1  │4     │294,8  │295,9  │4     │275,1  │292,4  │292,9  │710,1  │712,5  │

│   │                    │5     │288,9  │307,8  │416,7  │5     │304,0  │305,4  │5     │283,6  │301,5  │302,3  │732,3  │734,8  │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│2  │Крепежные работы    │3,0   │3830,2 │4079,9 │12628,1│3,0   │4030,6 │4030,6 │3,0   │3760,4 │3997,8 │4005,7 │22191,4│22264,8│

│   │Слесарь по ремонту  │2     │766,0  │816,0  │2525,6 │2     │806,1  │809,3  │2     │752,1  │799,6  │801,1  │4438,3 │4453,0 │

│   │автомобилей         │3     │2106,6 │2243,9 │6945,5 │3     │2216,8 │2225,6 │3     │2068,2 │2198,7 │2203,1 │12205,2│12245,6│

│   │                    │4     │766,0  │816,0  │2525,6 │4     │806,1  │809,3  │4     │752,1  │796,6  │801,1  │4438,3 │4453,0 │

│   │                    │5     │191,6  │204,0  │631,4  │5     │201,6  │202,4  │5     │188,0  │199,9  │200,4  │1109,6 │1113,2 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│3  │Регулировочные      │4,0   │1969,8 │2098,3 │5051,3 │4,0   │2072,9 │2081,1 │4,0   │1933,9 │2056,0 │2060,0 │8876,6 │8905,9 │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │256,1  │272,8  │656,7  │3     │269,5  │270,5  │3     │251,4  │267,3  │267,8  │1153,9 │1157,8 │

│   │автомобилей         │4     │1477,3 │1573,7 │3788,5 │4     │1554,7 │1560,8 │4     │1450,4 │1542,0 │1545,0 │6657,5 │6679,4 │

│   │                    │5     │236,4  │251,8  │606,1  │5     │248,7  │249,8  │5     │232,1  │246,7  │247,2  │1065,2 │1068,7 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│4  │Смазочные и очисти- │2,3   │1750,9 │1865,2 │4735,6 │2,3   │1842,5 │1849,9 │2,3   │1719,0 │1827,6 │1831,2 │8321,8 │8349,3 │

│   │тельные работы      │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Смазчик             │1     │280,1  │298,4  │757,7  │1     │294,8  │295,9  │1     │275,0  │292,4  │292,9  │1331,5 │1335,9 │

│   │                    │2     │1470,8 │1566,8 │3977,9 │2     │1547,7 │1554,0 │2     │1443,0 │1535,2 │1538,3 │6990,3 │7013,4 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│5  │Электротехнические  │3,0   │1094,3 │1165,7 │2525,6 │3,0   │1151,6 │1156,2 │3,0   │1074,4 │1142,2 │1144,4 │4438,3 │4452,9 │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │54,7   │58,3   │126,3  │1     │57,6   │57,8   │1     │53,7   │57,1   │57,2   │221,9  │222,7  │

│   │автомобилей         │2     │153,2  │163,2  │353,6  │2     │161,2  │161,9  │2     │150,4  │159,9  │160,2  │621,4  │623,4  │

│   │                    │3     │164,2  │174,8  │378,8  │3     │172,7  │173,4  │3     │161,2  │171,3  │171,7  │665,7  │667,9  │

│   │                    │4     │229,8  │244,8  │530,4  │4     │241,8  │242,8  │4     │225,6  │239,9  │240,3  │932,1  │935,1  │

│   │                    │5     │131,3  │139,9  │303,1  │5     │138,2  │138,7  │5     │128,9  │137,1  │137,3  │532,6  │534,4  │

│   │Аккумуляторщик      │1     │76,6   │81,6   │176,8  │1     │80,6   │80,9   │1     │75,2   │79,9   │80,1   │310,7  │311,7  │

│   │                    │2     │65,6   │69,9   │151,6  │2     │69,2   │69,4   │2     │64,5   │68,5   │68,7   │266,3  │267,2  │

│   │                    │3     │218,9  │233,2  │505,0  │3     │230,3  │231,3  │3     │214,9  │228,5  │228,9  │887,6  │890,5  │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│6  │Работы по           │2,9   │1094,3 │1165,7 │4735,6 │2,9   │1151,6 │1156,2 │2,9   │1074,4 │1142,2 │1144,4 │8321,8 │8349,3 │

│   │обслуживанию        │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │топливной аппаратуры│      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по топливной│2     │284,5  │303,2  │1231,3 │2     │299,4  │300,6  │2     │279,3  │296,9  │297,5  │2163,7 │2170,8 │

│   │аппаратуре          │3     │383,0  │407,9  │1657,5 │3     │403,1  │404,7  │3     │376,0  │399,8  │400,5  │2912,6 │2922,3 │

│   │                    │4     │153,2  │163,2  │662,9  │4     │161,2  │161,9  │4     │150,5  │159,9  │160,2  │1165,1 │1168,9 │

│   │                    │5     │273,6  │291,4  │1183,9 │5     │287,9  │289,0  │5     │268,6  │285,6  │286,2  │2080,4 │2087,3 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │328,4  │349,7  │631,4  │2,0   │345,4  │346,7  │2,0   │322,3  │342,8  │343,4  │1109,5 │1113,2 │

│   │Монтировщик шин     │2     │328,4  │349,7  │631,4  │2,0   │345,4  │346,7  │2,0   │322,3  │342,8  │343,4  │1109,5 │1113,2 │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ТО-2       │3,0   │10943,4│11657,1│31570,4│3,0   │11515,9│11561,6│3,0   │10743,9│11422,4│11444,7│55478,5│55661,9│

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Текущий ремонт (ТР) │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│1  │Контрольно-диагнос- │3,4   │1200,0 │1240,0 │3280,0 │3,4   │1870,0 │1364,0 │3,4   │1380,0 │1955,0 │1426,0 │4070,0 │4990,0 │

│   │тические и крепежные│      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │264,0  │272,8  │721,6  │2     │411,4  │300,1  │2     │303,6  │430,1  │330,7  │895,4  │1097,8 │

│   │автомобилей         │3     │288,0  │297,6  │787,2  │3     │448,8  │327,4  │3     │331,2  │469,2  │342,3  │976,8  │1197,6 │

│   │                    │4     │384,0  │396,8  │1049,6 │4     │598,4  │436,4  │4     │441,6  │625,6  │456,3  │1302,4 │1596,8 │

│   │                    │5     │264,0  │272,8  │721,6  │5     │411,4  │300,1  │5     │303,6  │430,1  │313,7  │895,4  │1097,8 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│2  │Регулировочные      │4,7   │600,0  │620,0  │4920,0 │4,7   │935,0  │682,0  │4,7   │690,0  │977,5  │713,0  │6105,0 │7485,0 │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │3     │150,0  │155,0  │1230,0 │3     │233,8  │170,5  │3     │172,5  │244,4  │178,3  │1526,3 │1871,3 │

│   │автомобилей         │4     │168,0  │173,6  │1377,6 │4     │261,8  │190,9  │4     │193,2  │273,7  │199,6  │1709,4 │2095,8 │

│   │                    │5     │144,0  │148,8  │1180,8 │5     │224,4  │163,7  │5     │165,6  │234,6  │171,2  │1465,2 │1796,4 │

│   │                    │6     │138,0  │142,6  │1131,6 │6     │215,0  │156,9  │6     │158,7  │224,8  │163,9  │1404,1 │1721,5 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│3  │Разборочно-сборочные│3,0   │21000,0│21700,0│52480  │3,0   │32725,0│23870,0│3,0   │24150,0│34212,5│24955,0│65120,0│79840,0│

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │1680,0 │1736,0 │4198,4 │1     │2618,0 │1909,6 │1     │1932,0 │2737,0 │1996,4 │5209,6 │6387,2 │

│   │автомобилей         │2     │3150,0 │3255,0 │7872,0 │2     │4908,8 │3580,5 │2     │3622,5 │5131,9 │3743,3 │9768,0 │11976,0│

│   │                    │3     │5670,0 │5859,0 │14169,6│3     │8835,8 │6444,9 │3     │6520,5 │9237,4 │6737,9 │17582,4│21556,8│

│   │                    │4     │4830,0 │4991,0 │12070,4│4     │7526,8 │5490,1 │4     │5554,5 │7868,9 │5739,7 │14977,6│18363,2│

│   │                    │5     │4200,0 │4340,0 │10496,0│5     │6545,0 │4774,0 │5     │4830,0 │6842,5 │4991,0 │13024,0│15968,0│

│   │                    │6     │1470,0 │1519,0 │3673,0 │6     │2290,6 │1670,9 │6     │1690,5 │2394,8 │1746,7 │4558,4 │5588,8 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│4  │Агрегатные работы   │3,7   │10800,0│11160,0│29520,0│3,7   │16830,0│12276,0│3,7   │12420,0│17595,0│12834,0│36630,0│44910,0│

│   │Слесарь по ремонту  │1     │648,0  │669,6  │1771,2 │1     │1009,8 │736,6  │1     │745,2  │1055,7 │770,0  │2197,8 │2694,6 │

│   │автомобилей         │2     │2160,0 │2232,0 │5904,0 │2     │3366,0 │2455,2 │2     │2484,0 │3519,0 │2566,8 │7326,0 │8982,0 │

│   │                    │3     │2376,0 │2455,2 │6494,4 │3     │3702,6 │2700,7 │3     │2732,4 │3870,9 │2823,5 │8058,6 │9880,2 │

│   │                    │4     │2169,0 │2232,0 │5904,0 │4     │3366,0 │2455,2 │4     │2484,0 │3519,0 │2566,8 │7326,0 │8982,0 │

│   │                    │5     │1836,0 │1897,2 │5018,4 │5     │2861,1 │2086,9 │5     │2111,4 │2991,2 │2181,8 │6227,1 │7634,7 │

│   │                    │6     │1620,0 │1674,0 │4428,0 │6     │2524,5 │1841,4 │6     │1863,0 │2639,2 │1925,1 │5494,5 │6736,5 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│5  │Электротехнические  │3,3   │4200,0 │4340,0 │9840,0 │3,3   │6545,0 │4774,0 │3,3   │4830,0 │6842,5 │4991,0 │12210,0│14970,0│

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │1     │42,0   │43,4   │98,4   │1     │65,5   │47,7   │1     │48,3   │68,4   │49,9   │122,1  │149,7  │

│   │автомобилей         │2     │252,0  │260,4  │590,4  │2     │392,7  │286,4  │2     │289,8  │410,6  │299,5  │732,6  │898,2  │

│   │                    │3     │714,0  │737,8  │1672,8 │3     │1112,7 │811,6  │3     │821,1  │1163,2 │848,5  │2075,7 │2544,9 │

│   │                    │4     │966,0  │998,2  │2263,2 │4     │1505,4 │1098,0 │4     │1110,9 │1573,8 │1147,9 │2808,3 │3443,1 │

│   │                    │5     │924,0  │954,8  │2164,8 │5     │1439,9 │1050,3 │5     │1062,6 │1505,4 │1098,0 │2686,2 │3293,4 │

│   │Аккумуляторщик      │1     │336,0  │347,2  │787,2  │1     │523,6  │381,9  │1     │386,4  │547,4  │399,3  │976,8  │1197,6 │

│   │                    │2     │420,0  │434,0  │984,0  │2     │654,5  │477,4  │2     │483,0  │684,3  │499,0  │1221,0 │1497,0 │

│   │                    │3     │294,0  │303,8  │688,8  │3     │458,0  │334,2  │3     │338,1  │478,9  │349,4  │854,7  │1047,9 │

│   │                    │4     │252,0  │260,4  │590,4  │4     │392,7  │286,5  │4     │289,8  │410,5  │299,5  │732,6  │898,2  │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│6  │Работы по ремонту   │4,0   │2400,0 │2480,0 │6560,0 │4,0   │3740,0 │2728,0 │4,0   │2760,0 │3910,0 │2852,0 │8140,0 │9980,0 │

│   │топливной аппаратуры│      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │168,0  │173,6  │459,2  │2     │261,8  │190,9  │2     │193,2  │273,7  │199,6  │569,8  │698,6  │

│   │автомобилей         │3     │600,0  │620,0  │1640,0 │3     │935,0  │682,0  │3     │690,0  │977,5  │713,0  │2035,0 │2495,0 │

│   │                    │4     │864,0  │892,8  │2361,6 │4     │1346,4 │982,2  │4     │993,6  │1407,6 │1026,7 │2930,4 │3592,8 │

│   │                    │5     │768,0  │793,6  │2099,2 │5     │1196,8 │872,9  │5     │883,2  │1251,2 │912,7  │2604,8 │3193,6 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│7  │Шиномонтажные работы│2,0   │600,0  │620,0  │16400,0│2,0   │935,0  │682,0  │2,0   │690,0  │977,5  │713,0  │20350,0│24950,0│

│   │Монтировщик шин     │2     │600,0  │620,0  │16400,0│2     │935,0  │682,0  │2     │690,0  │977,5  │713,0  │20350,0│24950,0│

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│8  │Шиноремонтные       │2,7   │600,0  │620,0  │3280   │2,7   │935,0  │682,0  │2,7   │690,0  │977,5  │713,0  │4070,0 │4990,0 │

│   │(вулканизационные)  │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Ремонтировщик       │2     │276,0  │285,2  │1508,8 │2     │420,8  │306,9  │2     │310,5  │439,9  │320,9  │1831,5 │2245,4 │

│   │резиновых изделий   │3     │324,0  │334,8  │1771,2 │3     │514,2  │375,1  │3     │379,5  │537,6  │392,1  │2238,5 │2744,6 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│9  │Сварочные работы    │2,7   │1200,0 │1240,0 │4920,0 │2,7   │1870,0 │1364   │2,7   │1380,0 │1955,0 │1426,0 │6105,0 │7485,0 │

│   │Электросварщик      │2     │60,0   │62,0   │246,0  │2     │374,0  │272,8  │2     │276,0  │391,0  │285,2  │1221,0 │1497,0 │

│   │ручной сварки       │3     │540,0  │558,0  │2214,0 │3     │561,0  │409,2  │3     │414,0  │586,5  │427,8  │1831,5 │2245,5 │

│   │Газосварщик         │2     │84,0   │86,8   │344,4  │2     │374,0  │272,8  │2     │276,0  │391,0  │285,2  │1221,0 │1497,0 │

│   │                    │3     │516,0  │533,2  │2115,6 │3     │561,0  │409,2  │3     │414,0  │586,5  │427,8  │1831,5 │2245,5 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│10 │Медницкие работы    │2,4   │1200,0 │1240,0 │3280,0 │2,4   │1870,0 │1364,0 │2,4   │1380,0 │1955,0 │1426,0 │4070,0 │4990,0 │

│   │Медник              │2     │672,0  │694,4  │1836,8 │2     │1047,2 │763,8  │2     │772,8  │1094,9 │798,6  │2279,2 │2794,4 │

│   │                    │3     │528,0  │545,6  │1443,2 │3     │822,8  │600,2  │3     │607,2  │860,1  │627,4  │1790,8 │2195,6 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│11 │Жестяницкие работы  │2,3   │1200,0 │1240,0 │4920,0 │2,3   │1870,0 │1364,0 │2,3   │1380,0 │1955,0 │1426,0 │6105,0 │7485,0 │

│   │Жестянщик           │2     │696,0  │719,2  │2853,6 │2     │1084,6 │791,1  │2     │800,4  │1134,0 │827,1  │3541,0 │4341,4 │

│   │                    │3     │504,0  │520,8  │2066,4 │3     │785,4  │572,9  │3     │579,6  │821,0  │598,9  │2564,0 │3143,6 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│12 │Кузнечно-рессорные  │2,7   │1800,0 │1860,0 │4920,0 │2,7   │2805,0 │2046,0 │2,7   │2070,0 │2932,5 │2139,0 │6105,0 │7485,0 │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Кузнец ручной ковки │2     │486,0  │502,2  │1328,4 │2     │757,4  │552,4  │2     │558,9  │791,8  │577,5  │1648,4 │2020,9 │

│   │                    │3     │342,0  │353,4  │934,8  │3     │532,9  │388,7  │3     │393,3  │557,2  │406,4  │1159,9 │1422,2 │

│   │                    │4     │144,0  │148,8  │393,6  │4     │224,4  │163,7  │4     │165,6  │234,6  │171,1  │488,4  │598,8  │

│   │Кузнец на молотах и │2     │360,0  │372,0  │984,0  │2     │561,0  │409,2  │2     │414,0  │586,5  │427,8  │1221,0 │1497,0 │

│   │прессах             │3     │342,0  │353,4  │934,8  │3     │532,9  │388,7  │3     │393,3  │557,2  │406,4  │1159,9 │1422,2 │

│   │                    │4     │126,0  │130,2  │344,4  │4     │196,4  │143,3  │4     │144,9  │205,2  │149,8  │427,4  │523,9  │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│13 │Слесарно-механичес- │3,3   │7200,0 │7440,0 │11480,0│3,3   │11220,0│8184,0 │3,3   │8280,0 │11730,0│8556,0 │14245,0│17465,0│

│   │кие работы          │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Слесарь механосбо-  │1     │360,0  │372,0  │574,0  │1     │561,0  │409,2  │1     │414,0  │586,5  │427,8  │712,3  │873,3  │

│   │рочных работ        │2     │936,0  │967,2  │1492,4 │2     │1458,6 │1063,9 │2     │1076,4 │1524,9 │1112,3 │1851,9 │2270,5 │

│   │Токарь              │2     │1080,0 │1116,0 │1722,0 │2     │1683,0 │1227,6 │2     │1242,0 │1759,5 │1283,4 │2136,8 │2619,8 │

│   │                    │3     │1656,0 │1711,2 │2640,4 │3     │2580,6 │1882,3 │3     │1904,4 │2697,9 │1967,9 │3276,4 │4016,9 │

│   │                    │4     │1944,0 │2008,8 │3099,6 │4     │3029,4 │2209,7 │4     │2235,6 │3167,1 │2310,1 │3846,2 │4715,5 │

│   │                    │5     │1224,0 │1264,8 │1951,6 │5     │1907,4 │1391,3 │5     │1407,6 │1994,1 │1454,5 │2421,4 │2969,0 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│14 │Деревоотделочные    │2,0   │1800,0 │1860,0 │-      │2,0   │2805,0 │2046,0 │2,0   │2070,0 │2932,5 │2139,0 │-      │-      │

│   │работы              │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│   │Столяр              │2     │540,0  │558,0  │-      │2     │1150,1 │838,9  │2     │621,0  │879,8  │641,7  │-      │-      │

│   │                    │3     │1260,0 │1302,0 │-      │3     │1654,9 │1207,1 │3     │1449,0 │2052,7 │1497,3 │-      │-      │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│15 │Арматурные работы   │2,7   │600,0  │620,0  │1640,0 │2,7   │935,0  │682,0  │2,7   │690,0  │977,5  │713,0  │2035,0 │2495,0 │

│   │Слесарь по ремонту  │2     │240,0  │248,0  │656,0  │2     │374,0  │272,8  │2     │276,0  │391,0  │285,2  │814,0  │998,0  │

│   │автомобилей         │3     │360,0  │372,0  │984,0  │3     │561,0  │409,2  │3     │414,0  │586,5  │427,8  │1221,0 │1497,0 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│16 │Обойные работы      │2,6   │600,0  │620,0  │1640,0 │2,6   │935,0  │682,0  │2,6   │690,0  │977,5  │713,0  │2035,0 │2495,0 │

│   │Обойщик             │1     │24,0   │24,8   │65,6   │1     │9,4    │6,8    │1     │20,7   │29,3   │21,4   │61,1   │74,9   │

│   │                    │2     │216,0  │223,2  │590,4  │2     │374,0  │272,8  │2     │255,3  │361,7  │263,8  │752,9  │923,1  │

│   │                    │3     │360,0  │372,0  │984,0  │3     │551,6  │402,4  │3     │414,0  │586,5  │427,8  │1221,0 │1497,0 │

│   │                    │      │       │       │       │      │       │       │      │       │       │       │       │       │

│17 │Малярные работы     │2,6   │3000,0 │3100,0 │4920,0 │2,6   │4675,0 │3410,0 │2,6   │3450,0 │4887,5 │3565,0 │6105,0 │7485,0 │

│   │Маляр               │1     │120,0  │124,0  │196,8  │1     │233,8  │170,5  │1     │138,0  │195,5  │142,6  │244,2  │299,4  │

│   │                    │2     │1140,0 │1178,0 │1869,6 │2     │1823,2 │1329,9 │2     │1380,0 │1955,0 │1426,0 │2442,0 │2994,0 │

│   │                    │3     │1740,0 │1798,0 │2853,6 │3     │2618,0 │1909,6 │3     │1932,0 │2737,0 │1996,4 │3418,8 │4191,6 │

│   │                    ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого по ТР         │3,1   │60000  │62000  │164000 │3,1   │93500  │68200  │3,1   │69000  │97750  │71300  │203500 │249500 │

└───┴────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

6.1.3. Легковые автомобили и автобусы

Таблица 6.5

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ НА ОДНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000 КМ

ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬──────────────────────┬──────┬────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────┐

│ N │ Наименование работ и │Разряд│Легковые автомобили │Разряд│    Автобусы карбюраторные    │Разряд│   Автобусы дизельные    │

│п/п│      профессий       │работы├─────────┬──────────┤работы├──────┬──────┬────────┬───────┤работы├────────┬───────┬────────┤

│   │                      │(рабо-│ малого  │ среднего │(рабо-│особо │малого│среднего│большо-│(рабо-│среднего│большо-│ особо  │

│   │                      │чего) │ класса  │  класса  │чего) │малого│класса│ класса │го     │чего) │ класса │го     │большого│

│   │                      │      │ (свыше  │  (свыше  │      │класса│(6,0 -│ (8,0 - │класса │      │ (8,0 - │класса │ класса │

│   │                      │      │ 1,2 до  │  1,8 до  │      │ (до  │7,5 м)│ 9,5 м) │(10,5 -│      │ 9,5 м) │(10,0 -│(16,5 - │

│   │                      │      │ 1,8 л;  │  3,5 л;  │      │5,0 м)│      │        │12,0 м)│      │        │12,0 м)│18,0 м) │

│   │                      │      │  850 -  │  1150 -  │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      │1150 кг) │ 1500 кг) │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      ├─────────┴──────────┤      ├──────┴──────┴────────┴───────┤      ├────────┴───────┴────────┤

│   │                      │      │Трудоемкость, чел.-ч│      │     Трудоемкость, чел.-ч     │      │  Трудоемкость, чел.-ч   │

├───┼──────────────────────┼──────┼─────────┬──────────┼──────┼──────┬──────┬────────┬───────┼──────┼────────┬───────┬────────┤

│   │Ежедневное            │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │обслуживание (ЕО)     │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│1  │Уборочные работы      │1,0   │0,13     │0,21      │1,0   │0,21  │0,30  │0,34    │0,42   │1,0   │0,34    │0,59   │0,76    │

│   │Мойщик-уборщик        │1     │0,13     │0,21      │1     │0,21  │0,30  │0,34    │0,42   │1     │0,34    │0,59   │0,76    │

│   │подвижного состава    │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│2  │Моечные работы        │2,0   │0,02     │0,04      │2,0   │0,04  │0,05  │0,06    │0,08   │2,0   │0,06    │0,11   │0,14    │

│   │Машинист моечных машин│2     │0,02     │0,04      │2     │0,04  │0,05  │0,06    │0,08   │2     │0,06    │0,11   │0,14    │

│   │                      ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│   │Итого по ЕО           │1,1   │0,15     │0,25      │1,1   │0,25  │0,35  │0,40    │0,50   │1,1   │0,40    │0,7    │0,9     │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Первое техническое    │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │обслуживание (ТО-1)   │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│1  │Контрольно-диагности- │3,9   │0,32     │0,40      │3,9   │0,32  │0,44  │0,46    │0,60   │3,9   │0,46    │0,8    │1,08    │

│   │ческие работы         │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,02     │0,02      │2     │0,003 │0,004 │0,005   │0,006  │2     │0,005   │0,008  │0,01    │

│   │автомобилей           │3     │0,06     │0,08      │3     │0,02  │0,031 │0,032   │0,042  │3     │0,032   │0,056  │0,07    │

│   │                      │4     │0,16     │0,20      │4     │0,067 │0,093 │0,096   │0,126  │4     │0,096   │0,168  │0,23    │

│   │                      │5     │0,08     │0,10      │5     │0,23  │0,312 │0,327   │0,426  │5     │0,327   │0,568  │0,77    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│2  │Крепежные работы      │3,0   │1,01     │1,27      │3,0   │2,0   │2,75  │2,90    │3,75   │3,0   │2,90    │5,0    │6,75    │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,20     │0,25      │2     │0,4   │0,55  │0,58    │0,75   │2     │0,58    │1,00   │1,35    │

│   │автомобилей           │3     │0,56     │0,71      │3     │1,1   │1,51  │1,60    │2,06   │3     │1,60    │2,75   │3,71    │

│   │                      │4     │0,20     │0,25      │4     │0,4   │0,55  │0,58    │0,75   │4     │0,58    │1,00   │1,35    │

│   │                      │5     │0,05     │0,06      │5     │0,1   │0,14  │0,14    │0,19   │5     │0,14    │0,25   │0,34    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│3  │Регулировочные работы │3,2   │0,23     │0,30      │3,2   │0,40  │0,55  │0,58    │0,75   │3,2   │0,58    │0,40   │0,54    │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,05     │0,06      │2     │0,08  │0,11  │0,12    │0,15   │2     │0,12    │0,08   │0,11    │

│   │автомобилей           │3     │0,13     │0,15      │3     │0,20  │0,28  │0,29    │0,38   │3     │0,29    │0,37   │0,27    │

│   │                      │4     │0,07     │0,09      │4     │0,12  │0,16  │0,17    │0,22   │4     │0,17    │0,12   │0,16    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│4  │Смазочные и очисти-   │1,8   │0,43     │0,55      │1,8   │0,8   │1,10  │1,16    │1,50   │1,8   │1,16    │2,7    │3,64    │

│   │тельные работы        │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Смазчик               │1     │0,10     │0,13      │1     │0,06  │0,09  │0,09    │0,12   │1     │0,06    │0,14   │0,18    │

│   │                      │2     │0,33     │0,42      │2     │0,74  │1,01  │1,07    │1,38   │2     │1,10    │2,56   │3,46    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│5  │Электротехнические    │2,2   │0,12     │0,15      │2,2   │0,20  │0,27  │0,29    │0,37   │2,2   │0,29    │0,6    │0,81    │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,03     │0,04      │2     │0,012 │0,016 │0,017   │0,022  │2     │0,014   │0,03   │0,04    │

│   │автомобилей           │3     │0,04     │0,04      │3     │0,132 │0,178 │0,191   │0,244  │3     │0,189   │0,39   │0,53    │

│   │Аккумуляторщик        │1     │0,02     │0,03      │1     │0,008 │0,011 │0,012   │0,015  │1     │0,014   │0,03   │0,04    │

│   │                      │2     │0,03     │0,04      │2     │0,048 │0,065 │0,07    │0,089  │2     │0,073   │0,15   │0,20    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│6  │Работы по обслуживанию│2,9   │0,07     │0,08      │2,9   │0,12  │0,17  │0,18    │0,23   │2,9   │0,15    │0,3    │0,41    │

│   │топливной аппаратуры  │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по топливной  │2     │0,01     │0,01      │2     │0,011 │0,015 │0,016   │0,02   │2     │0,016   │0,03   │0,04    │

│   │аппаратуре            │3     │0,06     │0,07      │3     │0,109 │0,155 │0,164   │0,21   │3     │0,164   │0,27   │0,37    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│7  │Шиномонтажные работы  │2,0   │0,12     │0,15      │2,0   │0,16  │0,22  │0,23    │0,30   │2,0   │0,23    │0,2    │0,27    │

│   │Монтировщик шин       │2     │0,12     │0,15      │2     │0,16  │0,22  │0,23    │0,30   │2     │0,23    │0,2    │0,27    │

│   │                      ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1         │2,6   │2,3      │2,9       │2,6   │4,0   │5,5   │5,8     │7,5    │2,6   │5,8     │10,0   │13,5    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Второе техническое    │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │обслуживание (ТО-2)   │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│1  │Контрольно-диагности- │4,2   │0,92     │1,17      │4,1   │0,90  │1,08  │1,44    │3,15   │4,1   │7,2     │12     │14,10   │

│   │ческие работы         │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,04     │0,05      │2     │0,02  │0,021 │0,03    │0,063  │2     │0,15    │0,24   │0,28    │

│   │автомобилей           │3     │0,10     │0,13      │3     │0,05  │0,065 │0,09    │0,189  │3     │0,43    │0,72   │0,85    │

│   │                      │4     │0,49     │0,62      │4     │0,19  │0,227 │0,30    │0,662  │4     │1,51    │2,52   │2,96    │

│   │                      │5     │0,29     │0,37      │5     │0,64  │0,767 │1,02    │2,236  │5     │5,11    │8,52   │10,01   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│2  │Крепежные работы      │3,1   │3,50     │4,45      │3,1   │7,20  │8,64  │11,52   │11,97  │3,1   │4,08    │6,8    │7,99    │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,70     │0,89      │2     │1,44  │1,73  │2,30    │2,39   │2     │0,82    │1,36   │1,60    │

│   │автомобилей           │3     │1,92     │2,45      │3     │3,96  │4,75  │6,33    │6,59   │3     │2,24    │3,74   │4,39    │

│   │                      │4     │0,70     │0,69      │4     │1,44  │1,73  │2,30    │2,39   │4     │0,82    │1,36   │1,60    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│3  │Регулировочные работы │4,2   │0,92     │1,17      │4,2   │1,20  │1,44  │1,92    │3,15   │4,2   │2,4     │4,0    │4,70    │

│   │Слесарь по ремонту    │3     │0,10     │0,13      │3     │0,26  │0,32  │0,42    │0,69   │3     │0,53    │0,88   │1,03    │

│   │автомобилей           │4     │0,55     │0,70      │4     │0,65  │0,78  │1,04    │1,70   │4     │1,30    │2,16   │2,54    │

│   │                      │5     │0,27     │0,34      │5     │0,29  │0,34  │0,46    │0,76   │5     │0,57    │0,96   │1,13    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│4  │Смазочные и очисти-   │1,9   │0,92     │1,17      │1,9   │1,50  │1,80  │2,40    │3,15   │1,9   │6,96    │11,6   │13,63   │

│   │тельные работы        │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Смазчик               │1     │0,18     │0,23      │1     │0,22  │0,27  │0,36    │0,63   │1     │1,04    │1,74   │2,04    │

│   │                      │2     │0,74     │0,94      │2     │1,28  │1,53  │2,04    │2,52   │2     │5,92    │9,86   │11,59   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│5  │Электротехнические    │3,0   │0,64     │0,82      │3,0   │1,05  │1,26  │1,68    │2,21   │3,0   │0,72    │1,2    │1,41    │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │1     │0,025    │0,032     │1     │0,021 │0,025 │0,034   │0,05   │1     │0,01    │0,024  │0,028   │

│   │автомобилей           │2     │0,154    │0,197     │2     │0,136 │0,164 │0,218   │0,29   │2     │0,09    │0,156  │0,183   │

│   │                      │3     │0,141    │0,180     │3     │0,315 │0,378 │0,504   │0,66   │3     │0,22    │0,36   │0,423   │

│   │                      │4     │0,115    │0,148     │4     │0,189 │0,227 │0,302   │0,40   │4     │0,13    │0,216  │0,254   │

│   │                      │5     │0,115    │0,148     │5     │0,157 │0,189 │0,252   │0,33   │5     │0,11    │0,18   │0,211   │

│   │Аккумуляторщик        │1     │0,026    │0,033     │1     │0,074 │0,088 │0,118   │0,15   │1     │0,05    │0,084  │0,099   │

│   │                      │2     │0,058    │0,074     │2     │0,105 │0,126 │0,168   │0,22   │2     │0,07    │0,12   │0,141   │

│   │                      │3     │0,006    │0,008     │3     │0,053 │0,063 │0,084   │0,11   │3     │0,04    │0,06   │0,071   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│6  │Работы по обслуживанию│3,4   │0,28     │0,35      │3,4   │0,45  │0,54  │0,72    │0,94   │3,4   │0,96    │1,6    │1,88    │

│   │топливной аппаратуры  │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по топливной  │2     │0,022    │0,028     │2     │0,031 │0,038 │0,05    │0,07   │2     │0,07    │0,112  │0,132   │

│   │аппаратуре            │3     │0,146    │0,182     │3     │0,266 │0,319 │0,425   │0,55   │3     │0,53    │0,88   │1,034   │

│   │                      │4     │0,092    │0,116     │4     │0,117 │0,140 │0,187   │0,24   │4     │0,29    │0,48   │0,564   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│7  │Шиномонтажные работы  │2,0   │0,18     │0,23      │2,0   │0,30  │0,36  │0,48    │0,63   │2,0   │0,24    │0,40   │0,47    │

│   │Монтировщик шин       │2     │0,18     │0,23      │2     │0,30  │0,36  │0,48    │0,63   │2     │0,24    │0,40   │0,47    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│8  │Кузовные работы       │3,0   │1,84     │2,34      │3,0   │2,40  │2,88  │3,84    │6,3    │3,0   │1,44    │2,40   │2,82    │

│   │                      ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│   │Итого по ТО-2         │3,1   │9,2      │11,7      │3,1   │15,0  │18,0  │        │31,5   │3,1   │24,0    │40     │47      │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Текущий ремонт (ТР)   │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│1  │Контрольно-диагности- │3,4   │0,056    │0,064     │3,4   │0,09  │0,110 │0,124   │0,136  │3,4   │0,124   │0,45   │0,55    │

│   │ческие и крепежные    │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │2     │0,0123   │0,0141    │2     │0,017 │0,021 │0,024   │0,026  │2     │0,014   │0,049  │0,061   │

│   │автомобилей           │3     │0,0179   │0,0205    │3     │0,028 │0,034 │0,038   │0,042  │3     │0,042   │0,153  │0,187   │

│   │                      │4     │0,0168   │0,0192    │4     │0,027 │0,033 │0,037   │0,041  │4     │0,043   │0,158  │0,192   │

│   │                      │5     │0,009    │0,0102    │5     │0,018 │0,022 │0,025   │0,027  │5     │0,025   │0,090  │0,110   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│2  │Регулировочные работы │4,1   │0,112    │0,128     │4,1   │0,09  │0,110 │0,124   │0,136  │4,1   │0,124   │0,18   │0,22    │

│   │Слесарь по ремонту    │3     │0,0336   │0,0384    │3     │0,024 │0,03  │0,033   │0,037  │3     │0,033   │0,049  │0,059   │

│   │автомобилей           │4     │0,0414   │0,0474    │4     │0,029 │0,035 │0,04    │0,044  │4     │0,029   │0,041  │0,051   │

│   │                      │5     │0,0224   │0,0256    │5     │0,021 │0,025 │0,029   │0,031  │5     │0,036   │0,052  │0,064   │

│   │                      │6     │0,0146   │0,0166    │6     │0,016 │0,02  │0,022   │0,024  │6     │0,026   │0,038  │0,046   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│3  │Разборочно-сборочные  │3,3   │0,840    │0,960     │3,3   │1,215 │1,485 │1,674   │1,836  │3,3   │1,674   │1,98   │2,42    │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │1     │0,076    │0,086     │1     │0,061 │0,074 │0,084   │0,092  │1     │0,084   │0,099  │0,121   │

│   │автомобилей           │2     │0,201    │0,231     │2     │0,292 │0,356 │0,402   │0,441  │2     │0,318   │0,376  │0,460   │

│   │                      │3     │0,193    │0,221     │3     │0,279 │0,342 │0,385   │0,422  │3     │0,335   │0,396  │0,484   │

│   │                      │4     │0,176    │0,202     │4     │0,255 │0,312 │0,351   │0,385  │4     │0,385   │0,455  │0,557   │

│   │                      │5     │0,160    │0,182     │5     │0,231 │0,282 │0,318   │0,349  │5     │0,351   │0,416  │0,508   │

│   │                      │6     │0,034    │0,038     │6     │0,097 │0,119 │0,134   │0,147  │6     │0,201   │0,238  │0,290   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│4  │Агрегатные работы     │3,6   │0,420    │0,480     │3,6   │0,81  │0,990 │1,116   │1,224  │3,6   │1,116   │1,62   │1,98    │

│   │Слесарь по ремонту    │1     │0,029    │0,034     │1     │0,032 │0,04  │0,045   │0,049  │1     │0,045   │0,065  │0,079   │

│   │автомобилей           │2     │0,076    │0,086     │2     │0,146 │0,178 │0,201   │0,22   │2     │0,190   │0,275  │0,337   │

│   │                      │3     │0,097    │0,110     │3     │0,186 │0,228 │0,257   │0,282  │3     │0,190   │0,275  │0,337   │

│   │                      │4     │0,088    │0,101     │4     │0,17  │0,208 │0,234   │0,257  │4     │0,256   │0,373  │0,455   │

│   │                      │5     │0,109    │0,125     │5     │0,211 │0,257 │0,29    │0,318  │5     │0,279   │0,405  │0,495   │

│   │                      │6     │0,021    │0,024     │6     │0,065 │0,079 │0,089   │0,098  │6     │0,156   │0,227  │0,277   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│5  │Электротехнические    │3,3   │0,168    │0,192     │3,3   │0,405 │0,495 │0,558   │0,612  │3,3   │0,558   │0,72   │0,88    │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по ремонту    │1     │0,012    │0,013     │1     │0,033 │0,04  │0,044   │0,049  │1     │0,039   │0,051  │0,061   │

│   │автомобилей           │2     │0,024    │0,027     │2     │0,061 │0,074 │0,084   │0,092  │2     │0,084   │0,108  │0,132   │

│   │                      │3     │0,044    │0,05      │3     │0,109 │0,133 │0,15    │0,165  │3     │0,122   │0,159  │0,194   │

│   │                      │4     │0,039    │0,044     │4     │0,093 │0,114 │0,128   │0,141  │4     │0,145   │0,187  │0,229   │

│   │                      │5     │0,035    │0,04      │5     │0,089 │0,109 │0,123   │0,135  │5     │0,139   │0,180  │0,220   │

│   │Аккумуляторщик        │1     │0,103    │0,004     │1     │0,004 │0,005 │0,006   │0,006  │1     │0,006   │0,007  │0,009   │

│   │                      │2     │0,003    │0,004     │2     │0,004 │0,005 │0,006   │0,006  │2     │0,006   │0,007  │0,009   │

│   │                      │3     │0,005    │0,006     │3     │0,008 │0,010 │0,011   │0,012  │3     │0,011   │0,014  │0,017   │

│   │                      │4     │0,003    │0,004     │4     │0,004 │0,005 │0,006   │0,006  │4     │0,006   │0,007  │0,009   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│6  │Работы по ремонту     │3,6   │0,056    │0,064     │3,6   │0,135 │0,165 │0,186   │0,204  │3,6   │0,186   │0,36   │0,44    │

│   │топливной аппаратуры  │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь по топливной  │2     │0,011    │0,012     │2     │0,027 │0,033 │0,037   │0,041  │2     │0,041   │0,022  │0,026   │

│   │аппаратуре            │3     │0,015    │0,017     │3     │0,034 │0,041 │0,046   │0,051  │3     │0,051   │0,083  │0,101   │

│   │                      │4     │0,017    │0,020     │4     │0,042 │0,051 │0,058   │0,063  │4     │0,063   │0,158  │0,194   │

│   │                      │5     │0,013    │0,015     │5     │0,032 │0,040 │0,045   │0,049  │5     │0,049   │0,097  │0,119   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│7  │Шиномонтажные работы  │2,0   │0,056    │0,064     │2,0   │0,135 │0,165 │0,186   │0,204  │2,0   │0,186   │0,36   │0,44    │

│   │Монтировщик шин       │2     │0,056    │0,064     │2     │0,135 │0,165 │0,186   │0,204  │2     │0,186   │0,36   │0,44    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│8  │Шиноремонтные (вулка- │2,5   │0,028    │0,032     │2,5   │0,045 │0,055 │0,062   │0,068  │2,5   │0,062   │0,18   │0,22    │

│   │низационные) работы   │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Ремонтировщик         │2     │0,013    │0,015     │2     │0,021 │0,026 │0,029   │0,032  │2     │0,029   │0,085  │0,103   │

│   │резиновых изделий     │3     │0,015    │0,017     │3     │0,024 │0,029 │0,033   │0,036  │3     │0,033   │0,095  │0,117   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│9  │Сварочные работы      │2,8   │0,112    │0,128     │2,8   │0,180 │0,220 │0,248   │0,272  │2,8   │0,248   │0,366  │0,44    │

│   │Электросварщик ручной │2     │0,005    │0,006     │2     │0,011 │0,013 │0,015   │0,016  │2     │0,015   │0,022  │0,026   │

│   │сварки                │3     │0,045    │0,052     │3     │0,07  │0,086 │0,097   │0,106  │3     │0,097   │0,140  │0,172   │

│   │Газосварщик           │2     │0,008    │0,009     │2     │0,014 │0,018 │0,020   │0,022  │2     │0,020   │0,029  │0,035   │

│   │                      │3     │0,054    │0,061     │3     │0,085 │0,103 │0,116   │0,128  │3     │0,116   │0,169  │0,207   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│10 │Медницкие работы      │2,4   │0,056    │0,064     │2,4   │0,090 │0,110 │0,124   │0,136  │2,4   │0,124   │0,18   │0,22    │

│   │Медник                │2     │0,028    │0,032     │2     │0,038 │0,046 │0,052   │0,057  │2     │0,052   │0,075  │0,092   │

│   │                      │3     │0,028    │0,032     │3     │0,052 │0,064 │0,072   │0,079  │3     │0,072   │0,105  │0,128   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│11 │Жестяницкие работы    │2,7   │0,112    │0,128     │2,5   │0,180 │0,220 │0,248   │0,272  │2,5   │0,248   │0,27   │0,33    │

│   │Жестянщик             │2     │0,062    │0,070     │2     │0,068 │0,083 │0,094   │0,103  │2     │0,094   │0,103  │0,125   │

│   │                      │3     │0,024    │0,027     │3     │0,080 │0,097 │0,109   │0,120  │3     │0,109   │0,119  │0,145   │

│   │                      │4     │0,020    │0,023     │4     │0,032 │0,040 │0,045   │0,049  │4     │0,045   │0,048  │0,060   │

│   │                      │5     │0,006    │0,008     │-     │-     │-     │-       │-      │-     │-       │-      │-       │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│12 │Кузнечно-рессорные    │2,6   │0,056    │0,064     │2,6   │0,135 │0,165 │0,186   │0,204  │2,6   │0,186   │0,27   │0,33    │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Кузнец ручной ковки   │2     │0,016    │0,019     │2     │0,035 │0,043 │0,048   │0,053  │2     │0,043   │0,062  │0,076   │

│   │                      │3     │0,011    │0,012     │3     │0,027 │0,033 │0,037   │0,041  │3     │0,037   │0,054  │0,066   │

│   │                      │4     │0,004    │0,004     │4     │0,011 │0,013 │0,015   │0,016  │4     │0,020   │0,029  │0,036   │

│   │Кузнец на молотах и   │2     │0,013    │0,015     │2     │0,026 │0,031 │0,035   │0,039  │2     │0,028   │0,041  │0,050   │

│   │прессах               │3     │0,010    │0,011     │3     │0,028 │0,035 │0,039   │0,043  │3     │0,039   │0,057  │0,059   │

│   │                      │4     │0,002    │0,003     │4     │0,008 │0,010 │0,012   │0,012  │4     │0,019   │0,027  │0,033   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│13 │Слесарно-механические │3,2   │0,280    │0,320     │3,2   │0,360 │0,440 │0,496   │0,544  │3,2   │0,496   │0,72   │0,88    │

│   │работы                │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│   │Слесарь механосбороч- │1     │0,014    │0,016     │1     │0,018 │0,022 │0,025   │0,027  │1     │0,025   │0,036  │0,044   │

│   │ных работ             │2     │0,030    │0,042     │2     │0,047 │0,057 │0,065   │0,070  │2     │0,065   │0,094  │0,114   │

│   │Токарь                │2     │0,042    │0,048     │2     │0,054 │0,066 │0,074   │0,081  │2     │0,074   │0,108  │0,132   │

│   │                      │3     │0,064    │0,074     │3     │0,083 │0,101 │0,114   │0,125  │3     │0,114   │0,166  │0,202   │

│   │                      │4     │0,076    │0,086     │4     │0,097 │0,119 │0,134   │0,147  │4     │0,134   │0,194  │0,238   │

│   │                      │5     │0,048    │0,054     │5     │0,061 │0,075 │0,084   │0,094  │5     │0,084   │0,122  │0,150   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│14 │Арматурные работы     │2,8   │0,112    │0,128     │2,8   │0,180 │0,220 │0,248   │0,272  │2,8   │0,248   │0,45   │0,55    │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│15 │Слесарь по ремонту    │2     │0,036    │0,041     │2     │0,020 │0,024 │0,027   │0,030  │2     │0,027   │0,049  │0,061   │

│   │автомобилей           │3     │0,076    │0,087     │3     │0,160 │0,196 │0,221   │0,242  │3     │0,221   │0,401  │0,489   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│16 │Обойные работы        │2,9   │0,112    │0,128     │2,9   │0,090 │0,110 │0,124   │0,136  │2,9   │0,124   │0,45   │0,55    │

│   │Обойщик               │1     │0,014    │0,017     │1     │0,013 │0,017 │0,019   │0,020  │1     │0,018   │0,063  │0,077   │

│   │                      │2     │0,024    │0,027     │2     │0,023 │0,027 │0,031   │0,034  │2     │0,031   │0,113  │0,137   │

│   │                      │3     │0,037    │0,042     │3     │0,027 │0,033 │0,037   │0,041  │3     │0,038   │0,139  │0,171   │

│   │                      │4     │0,037    │0,042     │4     │0,027 │0,033 │0,037   │0,041  │4     │0,037   │0,135  │0,165   │

│   │                      │      │         │          │      │      │      │        │       │      │        │       │        │

│17 │Малярные работы       │3,1   │0,224    │0,256     │3,1   │0,360 │0,440 │0,496   │0,544  │3,1   │0,496   │0,45   │0,55    │

│   │Маляр                 │2     │0,056    │0,064     │2     │0,090 │0,110 │0,124   │0,136  │2     │0,124   │0,113  │0,137   │

│   │                      │3     │0,090    │0,102     │3     │0,114 │0,176 │0,198   │0,218  │3     │0,198   │0,180  │0,220   │

│   │                      │4     │0,078    │0,090     │4     │0,126 │0,154 │0,174   │0,190  │4     │0,174   │0,157  │0,193   │

│   │                      ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│   │Итого по ТР           │3,6   │2,8      │3,2       │3,6   │4,5   │5,5   │6,2     │6,8    │3,6   │6,2     │9      │11      │

└───┴──────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┘

Таблица 6.6

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬───────────────────────┬──────┬────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────┐

│ N │ Наименование работ и  │Разряд│Легковые автомобили │Разряд│      Автобусы карбюраторные       │Разряд│    Автобусы дизельные    │

│п/п│       профессий       │работы├─────────┬──────────┤работы├────────┬────────┬────────┬────────┤работы├────────┬────────┬────────┤

│   │                       │(рабо-│ малого  │ среднего │(рабо-│ особо  │ малого │среднего│большого│(рабо-│среднего│большого│  особо │

│   │                       │чего) │ класса  │  класса  │чего) │ малого │ класса │ класса │ класса │чего) │ класса │ класса │большого│

│   │                       │      │ (свыше  │  (свыше  │      │ класса │ (6,0 - │ (8,0 - │(10,5 - │      │ (8,0 - │(10,0 - │ класса │

│   │                       │      │  1,2 до │  1,8 до  │      │  (до   │ 7,5 м) │ 9,5 м) │12,0 м) │      │ 9,5 м) │12,0 м) │(16,5 - │

│   │                       │      │  1,8 л; │  3,5 л;  │      │ 5,0 м) │        │        │        │      │        │        │18,0 м) │

│   │                       │      │  850 -  │  1150 -  │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      │1150 кг) │ 1500 кг) │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      ├─────────┴──────────┤      ├────────┴────────┴────────┴────────┤      ├────────┴────────┴────────┤

│   │                       │      │Трудоемкость, чел.-ч│      │       Трудоемкость, чел.-ч        │      │   Трудоемкость, чел.-ч   │

├───┼───────────────────────┼──────┼─────────┬──────────┼──────┼────────┬────────┬────────┬────────┼──────┼────────┬────────┬────────┤

│   │Ежедневное обслуживание│      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │(ЕО)                   │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│1  │Уборочные работы       │1,0   │4311,80  │6036,51   │1,0   │9223,14 │12912,39│14757,02│18446,27│1,1   │14757,02│22135,53│33302,29│

│   │Мойщик-уборщик         │1     │4311,80  │6036,51   │1     │9223,14 │12912,99│14757,02│18446,27│1     │14557,02│22135,53│33203,29│

│   │подвижного состава     │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│2  │Моечные работы         │      │760,9    │1065,27   │      │1627,51 │2278,66 │2604,18 │3255,23 │      │2604,18 │3906,27 │5859,41 │

│   │Машинист моечных машин │2     │760,9    │1065,27   │2     │1627,61 │2278,66 │2604,18 │3255,23 │2     │2604,18 │3906,27 │5859,41 │

│   │                       ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ЕО            │1,1   │5072,7   │7101,78   │1,1   │10850,75│15191,05│17361,20│21701,50│1,1   │17361,20│26041,80│39062,70│

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Первое техническое     │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание (ТО-1)    │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно-диагности-  │3,9   │603,75   │656,25    │3,9   │685,76  │942,92  │994,35  │1285,8  │3,9   │870,0   │1425,00 │2025,0  │

│   │ческие работы          │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │30,19    │32,82     │2     │6,85    │9,42    │9,94    │12,85   │2     │28,70   │14,25   │20,25   │

│   │автомобилей            │3     │114,72   │124,68    │3     │48,00   │66,00   │69,60   │90,01   │3     │60,90   │99,75   │141,75  │

│   │                       │4     │301,87   │328,13    │4     │144,01  │198,02  │208,82  │270,02  │4     │182,7   │299,25  │425,25  │

│   │                       │5     │156,97   │170,62    │5     │486,90  │669,48  │705,99  │912,92  │5     │617,7   │1011,75 │1437,75 │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│2  │Крепежные работы       │3,0   │1897,5   │2062,5    │3,0   │4286,0  │5893,25 │6214,6  │8026,25 │3,0   │5437,5  │8906,25 │12656,25│

│   │Слесарь по ремонту     │2     │379,5    │412,5     │2     │857,2   │1178,25 │1242,94 │1607,25 │2     │1087,5  │1787,25 │2531,25 │

│   │автомобилей            │3     │1043,6   │1134,4    │3     │2357,3  │3241,29 │3418,08 │4419,94 │3     │2990,63 │4898,44 │6960,94 │

│   │                       │4     │379,5    │412,5     │4     │867,2   │1178,25 │1242,94 │1607,25 │4     │1087,5  │1781,25 │2531,25 │

│   │                       │5     │94,9     │103,1     │5     │214,3   │294,66  │310,74  │401,81  │5     │271,86  │445,31  │632,81  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│3  │Регулировочные работы  │3,2   │431,25   │468,75    │3,2   │857,2   │1178,65 │1242,94 │1607,25 │3,2   │1087,5  │1781,25 │2531,25 │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │86,24    │93,75     │3     │171,44  │235,73  │248,59  │321,45  │3     │217,50  │356,25  │506,25  │

│   │автомобилей            │4     │215,63   │234,38    │4     │428,60  │589,33  │621,47  │803,63  │4     │543,75  │890,63  │1265,63 │

│   │                       │5     │129,38   │140,62    │5     │257,16  │353,59  │372,88  │482,17  │5     │326,25  │534,37  │759,37  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,8   │819,37   │890,62    │1,8   │1714,4  │2357,30 │2485,88 │3214,5  │1,8   │2775,00 │3562,5  │5062,5  │

│   │ные работы             │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Смазчик                │1     │188,45   │204,84    │1     │137,15  │188,58  │198,88  │257,16  │1     │108,75  │178,13  │253,12  │

│   │                       │2     │630,92   │685,78    │2     │1577,25 │2168,72 │2287,0  │2957,34 │2     │2066,25 │3384,37 │4809,38 │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротехнические     │2,2   │215,64   │234,37    │2,2   │428,6   │589,33  │621,47  │803,63  │2,2   │543,75  │890,63  │1265,63 │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │58,22    │63,28     │2     │25,72   │35,36   │37,29   │48,22   │2     │27,20   │44,54   │63,29   │

│   │автомобилей            │3     │62,53    │67,97     │3     │282,88  │388,97  │410,17  │530,4   │3     │353,44  │578,9   │822,65  │

│   │Аккумуляторщик         │1     │43,13    │46,87     │1     │17,14   │23,57   │24,86   │32,14   │1     │27,19   │44,53   │63,28   │

│   │                       │2     │51,76    │56,25     │2     │102,86  │141,43  │149,15  │192,87  │2     │135,94  │222,66  │316,44  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│6  │Работы по обслуживанию │2,9   │129,37   │140,62    │2,9   │257,2   │353,6   │372,88  │482,2   │2,9   │366,25  │534,37  │759,37  │

│   │топливной аппаратуры   │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │14,23    │15,47     │2     │23,15   │31,82   │33,56   │43,40   │2     │29,36   │48,09   │68,34   │

│   │автомобилей            │3     │115,14   │125,15    │3     │234,05  │321,78  │339,32  │438,80  │3     │296,89  │486,28  │691,03  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│7  │Шиномонтажные работы   │2,0   │215,63   │234,50    │2,0   │342,84  │471,45  │497,18  │642,87  │2,0   │435,00  │712,50  │1012,5  │

│   │Монтировщик шин        │2     │215,63   │234,50    │2     │342,84  │471,45  │497,18  │642,87  │2     │435,00  │712,50  │1012,5  │

│   │                       ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1          │2,6   │4312,50  │4687,5    │2,6   │8572,0  │11786,5 │12429,4 │16072,5 │2,6   │10875,0 │17812,5 │25312,5 │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Второе техническое     │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание (ТО-2)    │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно-диагности-  │4,1   │501,40   │621,6     │4,1   │606,6   │7376,4  │987,84  │1300,32 │4,1   │859,68  │1253,7  │1683,54 │

│   │ческие работы          │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │20,06    │24,86     │2     │12,13   │14,56   │19,76   │26,00   │2     │17,19   │25,07   │33,67   │

│   │автомобилей            │3     │55,15    │68,38     │3     │36,39   │43,68   │59,27   │78,02   │3     │51,58   │75,22   │101,02  │

│   │                       │4     │265,74   │329,45    │4     │127,39  │152,86  │207,45  │273,07  │4     │180,54  │263,28  │353,54  │

│   │                       │5     │160,45   │198,91    │5     │430,69  │516,82  │701,36  │923,23  │5     │610,37  │890,13  │1195,31 │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│2  │Крепежные работы       │3,1   │1005,32  │2362,08   │3,1   │4852,88 │5901,12 │7902,72 │10402,56│3,1   │6877,44 │10029,6 │13468,32│

│   │Слесарь по ремонту     │2     │381,06   │472,42    │2     │970,56  │1180,22 │1580,54 │2080,51 │2     │1375,49 │2005,92 │2693,66 │

│   │автомобилей            │3     │1047,93  │1299,15   │3     │2669,04 │3245,62 │4346,5  │5721,41 │3     │3782,59 │5516,28 │7407,58 │

│   │                       │4     │381,06   │472,41    │4     │970,56  │1180,22 │1580,54 │2080,51 │4     │1375,49 │2005,92 │2693,66 │

│   │                       │5     │95,27    │118,11    │5     │242,64  │295,06  │395,14  │520,13  │5     │343,87  │501,48  │673,42  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│3  │Регулировочные работы  │4,2   │501,40   │621,6     │4,2   │808,8   │983,52  │1317,12 │1733,76 │4,2   │1146,24 │1671,6  │2244,72 │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │55,15    │68,38     │3     │177,94  │313,52  │289,77  │381,43  │3     │252,17  │367,75  │493,84  │

│   │автомобилей            │4     │300,84   │372,96    │4     │436,75  │534,10  │711,24  │936,23  │4     │618,97  │902,66  │1212,15 │

│   │                       │5     │145,41   │180,26    │5     │194,11  │232,94  │316,11  │416,10  │5     │275,10  │401,19  │538,73  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,9   │501,40   │621,6     │1,9   │1011,0  │1229,4  │1646,4  │2167,2  │1,9   │143,28  │2089,5  │2805,9  │

│   │ные работы             │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Смазчик                │1     │100,28   │124,32    │1     │151,65  │181,98  │246,96  │325,08  │1     │214,92  │313,43  │420,89  │

│   │                       │2     │401,12   │497,28    │2     │859,35  │1031,22 │1399,44 │1842,12 │2     │1217,88 │1776,07 │2385,01 │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротехнические     │3,0   │350,98   │435,12    │3,0   │707,7   │860,58  │1152,48 │1517,04 │3,0   │1002,96 │1462,65 │1964,13 │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │14,04    │17,40     │1     │14,15   │17,22   │23,05   │30,34   │1     │20,06   │29,25   │39,28   │

│   │автомобилей            │2     │84,24    │104,43    │2     │92,00   │11,88   │149,82  │197,22  │2     │130,38  │190,14  │255,34  │

│   │                       │3     │77,22    │95,74     │3     │212,31  │258,17  │345,74  │455,13  │3     │300,89  │438,8   │589,24  │

│   │                       │4     │63,17    │78,32     │4     │127,39  │154,90  │207,45  │273,08  │4     │180,53  │263,28  │353,53  │

│   │                       │5     │63,17    │78,32     │5     │106,16  │129,08  │172,87  │227,57  │5     │150,44  │219,44  │294,62  │

│   │Аккумуляторщик         │1     │14,04    │17,40     │1     │49,54   │60,25   │80,67   │106,2   │1     │70,21   │102,38  │137,49  │

│   │                       │2     │31,59    │39,16     │2     │70,77   │86,05   │115,25  │151,71  │2     │100,3   │146,27  │196,41  │

│   │                       │3     │3,51     │4,35      │3     │35,38   │43,03   │57,63   │75,85   │3     │50,15   │73,13   │98,21   │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│6  │Работы по обслуживанию │3,4   │150,42   │186,48    │3,4   │303,3   │368,82  │493,92  │650,16  │3,4   │429,84  │626,85  │841,77  │

│   │топливной аппаратуры   │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │12,03    │14,92     │2     │21,23   │25,83   │34,57   │45,51   │2     │30,09   │43,88   │58,92   │

│   │топливной аппаратуры   │3     │78,22    │96,97     │3     │178,95  │217,60  │291,41  │383,59  │3     │236,41  │344,77  │462,98  │

│   │                       │4     │49,64    │61,54     │4     │78,86   │95,89   │128,42  │169,05  │4     │122,95  │188,05  │252,53  │

│   │                       │5     │10,53    │13,05     │5     │24,26   │29,50   │39,52   │52,01   │5     │34,39   │50,15   │67,34   │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│7  │Шиномонтажные работы   │2,0   │100,28   │124,32    │2,0   │202,2   │245,88  │329,28  │433,44  │2,0   │286,58  │417,90  │561,18  │

│   │Монтировщик шин        │2     │100,28   │124,32    │2     │202,2   │245,88  │329,28  │433,44  │2     │286,58  │417,90  │561,18  │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│8  │Кузовные работы        │3     │1002,8   │1243,2    │3     │1617,6  │1967,04 │2634,24 │3467,52 │3     │2292,48 │3343,2  │4489,44 │

│   │                       ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-2          │3,1   │5014,0   │6216,0    │3,1   │10110,0 │12294,0 │16464,0 │21672,0 │3,1   │14328,0 │20895,0 │28059,0 │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Текущий ремонт (ТР)    │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно-диагности-  │3,4   │560      │600       │3,5   │900,0   │1100,0  │1240,0  │1360,0  │3,6   │3100,0  │4250    │5500    │

│   │ческие и крепежные     │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │123,2    │132       │2     │171     │209     │235,6   │258,4   │2     │341     │467,5   │605     │

│   │автомобилей            │3     │179,2    │192       │3     │279     │341     │384,4   │421,6   │3     │1054    │1445    │1870    │

│   │                       │4     │168,0    │180       │4     │270     │330     │372     │408     │4     │1085    │1487,5  │1925    │

│   │                       │5     │89,6     │96        │5     │180     │220     │248     │272     │5     │620     │850     │1100    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│2  │Регулировочные работы  │4,1   │1120     │1200      │4,2   │900,0   │1100,0  │1240,0  │1360,0  │4,3   │1240,0  │1700    │2200    │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │336      │360       │3     │243     │297     │334,8   │367,2   │3     │334,8   │459     │594     │

│   │автомобилей            │4     │414,4    │444       │4     │288     │352     │396,8   │435,2   │4     │285,2   │391     │506     │

│   │                       │5     │224      │240       │5     │207     │253     │285,2   │312,8   │5     │359,6   │493     │638     │

│   │                       │6     │145,6    │156       │6     │162     │198     │223,2   │244,8   │6     │260,4   │357     │462     │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│3  │Разборочно-сборочные   │3,4   │8400     │9000      │3,5   │12150   │14850   │16740   │18360   │3,6   │13020   │17850   │23100   │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │756      │810       │1     │607,5   │742,5   │837     │918     │1     │651     │892,5   │1155    │

│   │автомобилей            │2     │2016     │2160      │2     │2916    │3564    │4017,6  │4406,6  │2     │2473,8  │3391,5  │4389    │

│   │                       │3     │1932     │2070      │3     │2794,5  │3415,5  │3850,2  │4222,8  │3     │2604    │3570    │4620    │

│   │                       │4     │1764     │1890      │4     │2551,5  │3118,5  │3515,4  │3855,6  │4     │2994,6  │4105,5  │5313    │

│   │                       │5     │1596     │1710      │5     │2308,5  │2821,5  │3180,6  │3488,4  │5     │2734,2  │3748,5  │4851    │

│   │                       │6     │336      │360       │6     │972     │1188    │1339,2  │1468,8  │6     │1562,4  │2142    │2772    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│4  │Агрегатные работы      │3,6   │4200     │4500      │3,6   │8100    │9900    │11160   │12240   │3,6   │11780   │16150   │20900   │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │294      │315       │1     │324     │396     │446,4   │489,6   │1     │471,2   │646     │836     │

│   │автомобилей            │2     │756      │810       │2     │1458    │1782    │2008,8  │2203,2  │2     │2002,6  │2745,5  │3553    │

│   │                       │3     │966      │1035      │3     │1863    │2277    │2566,8  │2815,2  │3     │2002,6  │2745,5  │3553    │

│   │                       │4     │882      │945       │4     │1701    │2079    │2343,6  │2570,4  │4     │2709,4  │3714,5  │4807    │

│   │                       │5     │1092     │1170      │5     │2106    │2574    │2901,6  │3182,4  │5     │2945    │4037,5  │5225    │

│   │                       │6     │210      │225       │6     │648     │792     │892,8   │979,2   │6     │1649,2  │2261    │2926    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротехнические     │3,3   │1680     │1800      │3,3   │4050    │4950    │5580    │6120    │3,6   │5580    │7650    │9900    │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │117,6    │126       │1     │324     │396     │446,4   │489,6   │1     │390,6   │535,5   │693     │

│   │автомобилей            │2     │235,2    │252       │2     │607,5   │742,5   │837     │918     │2     │837     │1147,5  │1485    │

│   │                       │3     │436,8    │468       │3     │1093,5  │1336,5  │1506,6  │1652,4  │3     │1227,6  │1683    │2178    │

│   │                       │4     │386,4    │414       │4     │931,5   │1138,5  │1283,4  │1407,6  │4     │1450,8  │1989    │2574    │

│   │                       │5     │352,8    │378       │5     │891     │1089    │1227,6  │1346,4  │5     │1395    │1912,5  │2475    │

│   │Аккумуляторщик         │1     │33,6     │36        │1     │40,5    │49,5    │55,8    │61,2    │1     │55,8    │76,5    │99      │

│   │                       │2     │33,6     │36        │2     │40,5    │49,5    │55,8    │61,2    │2     │55,8    │76,5    │99      │

│   │                       │3     │50,4     │54        │3     │81      │99      │111,6   │122,4   │3     │111,6   │153     │198     │

│   │                       │4     │33,6     │36        │4     │40,5    │49,5    │55,8    │61,2    │4     │55,8    │76,5    │99      │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│6  │Работы по ремонту      │3,6   │560,0    │900       │3,7   │1350    │1650    │1860    │2040    │3,9   │2480    │3400    │4400    │

│   │топливной аппаратуры   │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по топливной   │2     │106,4    │171       │2     │270     │330     │372     │408     │2     │148,8   │204     │264     │

│   │аппаратуре             │3     │145,6    │234       │3     │337,5   │412,5   │465     │510     │3     │570,4   │782     │1012    │

│   │                       │4     │173,6    │279       │4     │418,5   │511,5   │576,6   │632,4   │4     │1091,2  │1496    │1936    │

│   │                       │5     │134,4    │216       │5     │324     │396     │446,4   │489,6   │5     │669,6   │918     │1188    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│7  │Шиномонтажные работы   │2,0   │560      │600       │2,0   │1350    │1650    │1860    │2040    │2,0   │2480    │3400    │4400    │

│   │Монтировщик шин        │2     │560      │600       │2     │1350    │1650    │1860    │2040    │2     │2480    │3400    │4400    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│8  │Шиноремонтные (вулка-  │2,5   │280      │300       │2,5   │450     │550     │620     │680     │2,5   │620     │850     │1100    │

│   │низационные) работы    │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Ремонтировщик резиновых│2     │131,6    │141       │2     │211,5   │258,5   │291,4   │319,6   │2     │291,4   │399,5   │517     │

│   │изделий                │3     │148,4    │159       │3     │238,5   │291,5   │328,6   │360,4   │3     │328,6   │450,5   │583     │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│9  │Сварочные работы       │2,8   │1120     │1200      │2,8   │1800    │2200    │2480    │2720    │2,8   │2480    │3400    │4400    │

│   │Электросварщик ручной  │2     │56       │60        │2     │108     │132     │148,8   │163,2   │2     │148,8   │204     │264     │

│   │сварки                 │3     │448      │480       │3     │702     │858     │967,2   │1060,8  │3     │967,2   │1326    │1716    │

│   │Газосварщик            │2     │78,4     │84        │2     │144     │176     │198,4   │217,6   │2     │198,4   │272     │352     │

│   │                       │3     │537,6    │576       │3     │846     │1034    │1165,6  │1278,4  │3     │1165,6  │1598    │2068    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│10 │Медницкие работы       │2,5   │560      │600       │2,5   │900     │1100    │1240    │1360    │2,5   │1240    │1700    │2200    │

│   │Медник                 │2     │280,0    │300       │2     │378     │462     │520,8   │571,2   │2     │520,8   │714     │924,0   │

│   │                       │3     │280      │300       │3     │522     │638     │719,2   │788,8   │3     │719,2   │986     │1276    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│11 │Жестяницкие работы     │2,7   │1120     │1200      │2,7   │1800    │2200    │2480    │2720    │2,7   │1860    │2550    │3300    │

│   │Жестянщик              │2     │616,0    │660       │2     │684     │836     │942,4   │1033,6  │2     │706,8   │969     │1254    │

│   │                       │3     │235,2    │252       │3     │792     │968     │1091,2  │1196,8  │3     │818,4   │1122    │1452    │

│   │                       │4     │201,6    │216       │4     │324     │396     │446,4   │489,6   │4     │334,8   │459     │594     │

│   │                       │5     │67,2     │72        │5     │-       │-       │-       │-       │5     │-       │-       │-       │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│12 │Кузнечно-рессорные     │2,6   │560      │600       │2,8   │1350    │1650    │1860    │2040    │2,8   │1860    │2550    │3300    │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Кузнец ручной ковки    │2     │162,4    │174       │2     │351     │429     │483,6   │530,4   │2     │427,8   │586,5   │759     │

│   │                       │3     │106,4    │114       │3     │270     │330     │372     │408     │3     │372     │510     │660     │

│   │                       │4     │39,2     │42        │4     │108     │132     │148,8   │163,2   │4     │204,6   │280,5   │363     │

│   │Кузнец на молотах и    │2     │134,4    │144       │2     │256,5   │313,5   │353,4   │387,6   │2     │279     │382,5   │495     │

│   │прессах                │3     │95,2     │102       │3     │283,5   │346,5   │390,6   │428,4   │3     │390,6   │535,5   │693     │

│   │                       │4     │22,4     │24        │4     │81      │99      │111,6   │122,4   │4     │186     │255     │330     │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│13 │Слесарно-механические  │3,2   │2800,0   │3000      │3,2   │3600    │4400    │4960    │5440    │3,2   │4960    │6800    │8800    │

│   │работы                 │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь механосборочных│1     │140      │150       │1     │180     │220     │248     │272     │1     │248     │340     │440     │

│   │работ                  │2     │365      │390       │2     │468     │572     │644,8   │607,2   │2     │644,8   │884     │1144    │

│   │Токарь                 │2     │420      │450       │2     │540     │660     │744     │816     │2     │744     │1020    │1320    │

│   │                       │3     │644      │690       │3     │828     │1012    │1140,8  │1251,2  │3     │1140,8  │1564    │2024    │

│   │                       │4     │756      │810       │4     │972     │1188    │1339,2  │1468,8  │4     │1339,2  │1836    │2376    │

│   │                       │5     │476      │510       │5     │612     │748     │843,2   │924,8   │5     │843,2   │1156    │1496    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│14 │Арматурные работы      │2,8   │1120     │1200      │2,8   │1800    │2200    │2480    │2720    │2,8   │2480    │3400    │4400    │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │358,4    │384       │2     │198     │242     │272,8   │299,2   │2     │272,8   │374     │484     │

│   │автомобилей            │3     │761,6    │816       │3     │1602    │1958    │2207,2  │2420,8  │3     │2207,2  │3026    │3916    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│15 │Обойные работы         │2,9   │1120     │1200      │2,9   │900     │1100    │1240    │1360    │2,9   │2480    │3400    │4400    │

│   │Обойщик                │1     │145,6    │156       │1     │135     │165     │186     │204     │1     │347,2   │476     │616     │

│   │                       │2     │236,2    │252       │2     │225     │275     │310     │340     │2     │620     │850     │1100    │

│   │                       │3     │369,2    │396       │3     │270     │330     │372     │408     │3     │768,8   │1054    │1364    │

│   │                       │4     │369,2    │396       │4     │270     │330     │372     │408     │4     │744     │1020    │1320    │

│   │                       │      │         │          │      │        │        │        │        │      │        │        │        │

│16 │Малярные работы        │3,1   │2240     │2400      │3,1   │3600    │4400    │4960    │5440    │3,1   │4340    │5950    │7700    │

│   │Маляр                  │2     │560      │600       │2     │900     │1100    │1240    │1360    │2     │1085    │1487,5  │1925    │

│   │                       │3     │896      │960       │3     │1440    │1760    │1984    │2176    │3     │1736    │2380    │3080    │

│   │                       │4     │784      │840       │4     │1260    │1540    │1736    │1904    │4     │1519    │2082,5  │2695    │

│   │                       ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТР            │3,6   │28000    │30000     │3,6   │45000   │55000   │62000   │68000   │3,6   │62000   │85000   │110000  │

└───┴───────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘

6.1.4. Прицепы и полуприцепы

Таблица 6.7

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000

КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬───────────────────────┬──────┬─────────────┬──────┬─────────────────┐

│ N │     Наименование      │Разряд│  Двухосные  │Разряд│   Полуприцепы   │

│п/п│   работ и профессий   │работы│   прицепы   │работы│                 │

│   │                       │(рабо-├─────────────┤(рабо-│                 │

│   │                       │чего) │Грузоподъем- │чего) ├─────────────────┤

│   │                       │      │ность, т     │      │Грузоподъемность,│

│   │                       │      │             │      │        т        │

│   │                       │      ├──────┬──────┤      ├─────┬─────┬─────┤

│   │                       │      │до 8,0│8,0 и │      │11,5 │13,5 │20,0 │

│   │                       │      │      │более │      │     │     │     │

│   │                       │      ├──────┴──────┤      ├─────┴─────┴─────┤

│   │                       │      │Трудоемкость,│      │  Трудоемкость,  │

│   │                       │      │   чел.-ч    │      │     чел.-ч      │

├───┼───────────────────────┼──────┼──────┬──────┼──────┼─────┬─────┬─────┤

│   │Ежедневное             │      │      │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ЕО)      │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Уборочные работы       │1,0   │0,14  │0,22  │1,0   │0,23 │0,23 │0,23 │

│   │Мойщик-уборщик         │1     │0,14  │0,22  │1     │0,23 │0,23 │0,23 │

│   │подвижного состава     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Моечные работы         │2,0   │0,06  │0,08  │2,0   │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │Машинист моечных машин │2     │0,06  │0,08  │2     │0,07 │0,07 │0,07 │

│   │                       ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ЕО            │1,3   │0,2   │0,3   │1,2   │0,3  │0,3  │0,3  │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Первое техническое     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-1)    │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагности-  │2,6   │0,108 │0,180 │2,8   │0,144│0,144│0,144│

│   │ческие работы          │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,043 │0,072 │2     │0,032│0,032│0,032│

│   │автомобилей            │3     │0,065 │0,108 │3     │0,112│0,112│0,112│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы       │2,6   │0,351 │0,585 │2,7   │0,432│0,432│0,432│

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,123 │0,205 │2     │0,138│0,138│0,138│

│   │автомобилей            │3     │0,228 │0,380 │3     │0,294│0,294│0,294│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные работы  │3,2   │0,036 │0,060 │3,2   │0,018│0,018│0,018│

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,030 │0,050 │3     │0,015│0,015│0,015│

│   │автомобилей            │4     │0,006 │0,010 │4     │0,003│0,003│0,003│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очиститель-│1,3   │0,243 │0,405 │1,2   │0,144│0,144│0,144│

│   │ные работы             │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Смазчик                │1     │0,177 │0,296 │1     │0,111│0,111│0,111│

│   │                       │2     │0,066 │0,109 │2     │0,032│0,032│0,032│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические     │2,4   │0,027 │0,045 │2,4   │0,018│0,018│0,018│

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,016 │0,027 │2     │0,011│0,011│0,011│

│   │автомобилей            │3     │0,011 │0,018 │3     │0,007│0,007│0,007│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,135 │0,225 │2,0   │0,144│0,144│0,144│

│   │Монтировщик шин        │2     │0,135 │0,225 │2     │0,144│0,144│0,144│

│   │                       ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1          │2,2   │0,9   │1,5   │2,4   │0,9  │0,9  │0,9  │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Второе техническое     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ТО-2)    │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагности-  │2,8   │0,70  │0,84  │2,8   │0,58 │0,58 │0,58 │

│   │ческие работы          │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,25  │0,30  │2     │0,20 │0,20 │0,20 │

│   │автомобилей            │3     │0,36  │0,44  │3     │0,30 │0,30 │0,30 │

│   │                       │4     │0,09  │0,10  │4     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы       │2,9   │1,85  │2,22  │2,9   │1,57 │1,57 │1,57 │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,24  │0,29  │2     │0,20 │0,20 │0,20 │

│   │автомобилей            │3     │1,61  │1,93  │3     │1,37 │1,37 │1,37 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные работы  │3,9   │0,40  │0,48  │3,9   │0,32 │0,32 │0,32 │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,03  │0,03  │3     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │автомобилей            │4     │0,37  │0,45  │4     │0,30 │0,30 │0,30 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и            │1,6   │0,40  │0,48  │1,6   │0,27 │0,27 │0,27 │

│   │очистительные работы   │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Смазчик                │1     │0,16  │0,19  │1     │0,12 │0,12 │0,12 │

│   │                       │2     │0,24  │0,29  │2     │0,15 │0,15 │0,15 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические     │2,9   │0,10  │0,12  │2,9   │0,14 │0,14 │0,14 │

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,005 │0,006 │2     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │автомобилей            │3     │0,095 │0,114 │3     │0,13 │0,13 │0,13 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │Шиномонтажные работы   │2,0   │1,55  │1,86  │2,0   │1,62 │1,62 │1,62 │

│   │Монтировщик шин        │2     │1,55  │1,86  │2     │1,62 │1,62 │1,62 │

│   │                       ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2          │2,6   │5,0   │6,0   │2,6   │4,5  │4,5  │4,5  │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Текущий ремонт (ТР)    │      │      │      │      │     │     │     │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диагности-  │2,6   │0,04  │0,06  │2,6   │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │ческие и крепежные     │      │      │      │      │     │     │     │

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,024 │0,036 │2     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │автомобилей            │3     │0,008 │0,012 │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │4     │0,008 │0,012 │4     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│2  │Регулировочные работы  │3,6   │0,03  │0,04  │3,7   │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │Слесарь по ремонту     │3     │0,012 │0,016 │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │автомобилей            │4     │0,018 │0,024 │4     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│3  │Разборочно-сборочные   │2,8   │0,39  │0,57  │2,8   │0,47 │0,47 │0,47 │

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │1     │0,06  │0,09  │1     │0,08 │0,08 │0,08 │

│   │автомобилей            │2     │0,09  │0,13  │2     │0,11 │0,11 │0,11 │

│   │                       │3     │0,11  │0,15  │3     │0,12 │0,12 │0,12 │

│   │                       │4     │0,13  │0,20  │4     │0,16 │0,16 │0,16 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│4  │Электротехнические     │2,9   │0,03  │0,04  │2,9   │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту     │2     │0,003 │0,004 │2     │0,003│0,003│0,003│

│   │автомобилей            │3     │0,027 │0,036 │3     │0,027│0,027│0,027│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│5  │Шиномонтажные работы   │2,0   │0,03  │0,04  │2,0   │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │Монтировщик шин        │2     │0,03  │0,04  │2     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│6  │Шиноремонтные (вулкани-│2,5   │0,03  │0,04  │2,5   │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │зационные) работы      │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Ремонтировщик резиновых│2     │0,015 │0,02  │2     │0,005│0,005│0,005│

│   │изделий                │3     │0,015 │0,02  │2     │0,005│0,005│0,005│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│7  │Медницкие работы       │2,0   │0,01  │0,02  │2,0   │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │Медник                 │2     │0,01  │0,02  │2     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│8  │Жестяницкие работы     │-     │-     │-     │2,1   │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │Жестянщик              │      │-     │-     │2     │0,009│0,009│0,009│

│   │                       │      │-     │-     │3     │0,001│0,001│0,001│

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│9  │Сварочные работы       │2,6   │0,10  │0,15  │2,6   │0,18 │0,18 │0,18 │

│   │Электросварщик ручной  │2     │0,02  │0,03  │2     │0,04 │0,04 │0,04 │

│   │сварки                 │3     │0,03  │0,045 │3     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │Газосварщик            │2     │0,02  │0,08  │2     │0,04 │0,04 │0,04 │

│   │                       │3     │0,03  │0,045 │3     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│10 │Кузнечно-рессорные     │2,6   │0,18  │0,26  │2,8   │0,09 │0,09 │0,09 │

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Кузнец ручной ковки    │2     │0,05  │0,07  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │                       │3     │0,02  │0,03  │3     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │4     │0,02  │0,03  │4     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │Кузнец на молотах и    │2     │0,05  │0,07  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │прессах                │3     │0,03  │0,04  │3     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │                       │4     │0,01  │0,02  │4     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│11 │Слесарно-механические  │2,9   │0,17  │0,25  │2,9   │0,16 │0,16 │0,16 │

│   │работы                 │      │      │      │      │     │     │     │

│   │Слесарь механосборочных│1     │0,01  │0,02  │1     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │работ                  │2     │0,02  │0,03  │2     │0,02 │0,02 │0,02 │

│   │Токарь                 │2     │0,03  │0,05  │2     │0,03 │0,03 │0,03 │

│   │                       │3     │0,05  │0,07  │3     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                       │4     │0,06  │0,08  │4     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│12 │Деревоотделочные работы│2,0   │0,22  │0,32  │2,0   │0,18 │0,18 │0,18 │

│   │Столяр                 │2     │0,22  │0,32  │2     │0,18 │0,18 │0,18 │

│   │                       │      │      │      │      │     │     │     │

│13 │Малярные работы        │1,9   │0,07  │0,11  │1,8   │0,06 │0,06 │0,06 │

│   │Маляр                  │1     │0,01  │0,02  │1     │0,01 │0,01 │0,01 │

│   │                       │2     │0,06  │0,09  │2     │0,05 │0,05 │0,05 │

│   │                       ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТР            │2,6   │1,3   │1,9   │2,6   │1,3  │1,3  │1,3  │

└───┴───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 6.8

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬──────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬──────────────────────────┐

│ N │Наименование работ│Разряд│Двухосные прицепы│Разряд│        Полуприцепы       │

│п/п│   и профессий    │работы├─────────────────┤работы├──────────────────────────┤

│   │                  │(рабо-│Грузоподъемность,│(рабо-│    Грузоподъемность, т   │

│   │                  │чего) │        т        │чего) │                          │

│   │                  │      ├────────┬────────┤      ├────────┬────────┬────────┤

│   │                  │      │ до 8,0 │ 8,0 и  │      │  11,5  │  13,5  │  20,0  │

│   │                  │      │        │ более  │      │        │        │        │

│   │                  │      ├────────┴────────┤      ├────────┴────────┴────────┤

│   │                  │      │  Трудоемкость,  │      │   Трудоемкость, чел.-ч   │

│   │                  │      │     чел.-ч      │      │                          │

├───┼──────────────────┼──────┼────────┬────────┼──────┼────────┬────────┬────────┤

│   │Ежедневное        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание (ЕО) │      │        │        │      │        │        │        │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Уборочные работы  │1,0   │6903,07 │10354,61│1,0   │11398,05│11398,05│11398,05│

│   │Мойщик-уборщик    │1     │6903,07 │10354,61│1     │11398,05│11398,05│11398,05│

│   │подвижного состава│      │        │        │      │        │        │        │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Моечные работы    │2,0   │2684,53 │4026,79 │2,0   │3799,35 │3799,35 │3799,35 │

│   │Машинист моечных  │2     │2684,53 │4026,79 │2     │3799,35 │3799,35 │3799,35 │

│   │машин             │      │        │        │      │        │        │        │

│   │                  ├──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ЕО       │1,3   │9587,6  │14381,4 │1,2   │15197,4 │15197,4 │15197,4 │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Первое техническое│      │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание      │      │        │        │      │        │        │        │

│   │(ТО-1)            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно-диаг-  │2,6   │270,0   │330,0   │2,8   │360,0   │360,0   │360,0   │

│   │ностические работы│      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│2     │108,0   │132,0   │2     │79,20   │79,20   │79,20   │

│   │автомобилей       │3     │162,0   │198,0   │3     │280,80  │280,80  │280,80  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Крепежные работы  │2,6   │877,50  │1072,50 │2,7   │1080,0  │1080,0  │1080,0  │

│   │Слесарь по ремонту│2     │307,13  │375,37  │2     │345,6   │345,6   │345,6   │

│   │автомобилей       │3     │570,37  │697,13  │3     │734,4   │734,4   │734,4   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│3  │Регулировочные    │3,2   │90,0    │110,0   │3,2   │45,0    │45,0    │45,0    │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│3     │74,70   │91,30   │3     │38,25   │38,25   │38,25   │

│   │автомобилей       │4     │15,30   │18,70   │4     │6,75    │6,75    │6,75    │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│4  │Смазочные и очис- │1,3   │607,50  │742,50  │1,2   │360,0   │360,0   │360,0   │

│   │тительные работы  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Смазчик           │1     │443,47  │542,03  │1     │277,20  │277,20  │277,20  │

│   │                  │2     │164,03  │200,47  │2     │82,80   │82,80   │82,80   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротехнические│2,4   │67,50   │82,50   │2,4   │45,0    │45,0    │45,0    │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│2     │40,50   │49,50   │2     │27,0    │27,0    │27,0    │

│   │автомобилей       │3     │27,0    │33,0    │3     │18,0    │18,0    │18,0    │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│6  │Шиномонтажные     │2,0   │337,50  │412,50  │2,0   │360,0   │360,0   │360,0   │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Монтировщик шин   │2     │337,5   │412,50  │2     │360,0   │360,0   │360,0   │

│   │                  ├──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1     │2,2   │2250,0  │2750,0  │2,4   │2250,0  │2250,0  │2250,0  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Второе техническое│      │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание      │      │        │        │      │        │        │        │

│   │(ТО-2)            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно-диаг-  │2,8   │505,40  │657,72  │2,8   │434,07  │456,30  │469,17  │

│   │ностические работы│      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│2     │181,94  │236,78  │2     │151,92  │159,71  │164,21  │

│   │автомобилей       │3     │262,81  │342,01  │3     │225,72  │237,28  │243,97  │

│   │                  │4     │60,65   │78,93   │4     │56,43   │59,31   │60,99   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Крепежные работы  │2,9   │1335,70 │1738,26 │2,9   │1168,65 │1228,50 │1263,15 │

│   │Слесарь по ремонту│2     │173,64  │225,97  │2     │151,92  │159,71  │164,21  │

│   │автомобилей       │3     │1162,06 │1512,29 │3     │1016,73 │1068,79 │1098,94 │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│3  │Регулировочные    │3,9   │288,80  │375,84  │3,9   │233,73  │245,70  │252,63  │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│3     │20,22   │26,31   │3     │16,36   │17,20   │17,68   │

│   │автомобилей       │4     │268,58  │349,53  │4     │217,43  │228,50  │234,95  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│4  │Смазочные и очис- │1,6   │288,80  │375,84  │1,6   │200,34  │210,60  │216,54  │

│   │тительные работы  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Смазчик           │1     │112,63  │146,58  │1     │86,15   │90,56   │93,11   │

│   │                  │2     │176,17  │229,26  │2     │114,19  │120,04  │123,43  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротехнические│2,9   │72,20   │93,96   │2,9   │100,17  │105,30  │108,27  │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│2     │3,61    │4,70    │2     │6,01    │6,32    │6,50    │

│   │автомобилей       │3     │68,59   │89,26   │3     │94,16   │98,98   │101,77  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│6  │Шиномонтажные     │2,0   │1119,10 │1456,38 │2,0   │1202,04 │1263,60 │1299,24 │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Монтировщик шин   │2     │1119,10 │1456,38 │2     │1202,04 │1263,6  │1299,24 │

│   │                  ├──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-2     │2,6   │3610,0  │4698,0  │2,6   │3339,0  │3510,0  │3609,0  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Текущий ремонт    │      │        │        │      │        │        │        │

│   │(ТР)              │      │        │        │      │        │        │        │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно-       │2,6   │390,0   │570,0   │2,6   │520,0   │520,0   │520,0   │

│   │диагностические и │      │        │        │      │        │        │        │

│   │крепежные работы  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│2     │234,0   │342,0   │2     │312,0   │312,0   │312,0   │

│   │автомобилей       │3     │78,0    │114,0   │3     │104,0   │104,0   │104,0   │

│   │                  │4     │78,0    │114,0   │4     │104,0   │104,0   │104,0   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Регулировочные    │3,6   │260,0   │380,0   │3,7   │260,0   │260,0   │260,0   │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│3     │104,0   │152,0   │3     │104,0   │104,0   │104,0   │

│   │автомобилей       │4     │156,0   │228,0   │4     │156,0   │156,0   │156,0   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│3  │Разборочно-       │2,8   │3900,0  │5700,0  │2,8   │4680,0  │4680,0  │4680,0  │

│   │сборочные работы  │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│1     │663,0   │969,0   │1     │795,60  │795,60  │795,60  │

│   │автомобилей       │2     │897,0   │1311,0  │2     │1076,40 │1076,40 │1076,40 │

│   │                  │3     │1053,0  │1539,0  │3     │1263,60 │1263,60 │1263,60 │

│   │                  │4     │1287,0  │1881,0  │4     │1544,40 │1544,40 │1544,40 │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│4  │Электротехнические│2,9   │260,0   │380,0   │2,9   │260,0   │260,0   │260,0   │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по ремонту│2     │26,0    │38,0    │2     │26,0    │26,0    │26,0    │

│   │автомобилей       │3     │234,0   │342     │3     │234,0   │234,0   │234,0   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│5  │Шиномонтажные     │2,0   │250,0   │380,0   │2,0   │130,0   │130,0   │130,0   │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Монтировщик шин   │2     │260,0   │380,0   │2     │130,0   │130,0   │130,0   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│6  │Шиноремонтные     │2,5   │260,0   │380,0   │2,5   │130,0   │130,0   │130,0   │

│   │(вулканизационные)│      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Ремонтировщик     │2     │130,0   │190,0   │2     │65,0    │65,0    │65,0    │

│   │резиновых изделий │3     │130,0   │190,0   │3     │65,0    │65,0    │65,0    │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│7  │Медницкие работы  │2,0   │130,0   │190,0   │2,0   │130,0   │130,0   │130,0   │

│   │Медник            │2     │130,0   │190,0   │2     │130,0   │130,0   │130,0   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│8  │Жестяницкие работы│-     │-       │-       │2,1   │130,0   │130,0   │130,0   │

│   │Жестянщик         │-     │-       │-       │2     │117,0   │117,0   │117,0   │

│   │                  │      │-       │-       │3     │13,0    │13,0    │13,0    │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│9  │Сварочные работы  │2,6   │1040,0  │1520,0  │2,6   │1820,0  │1820,0  │1820,0  │

│   │Электросварщик    │2     │208,0   │304,0   │2     │364,0   │364,0   │364,0   │

│   │ручной сварки     │3     │312,0   │456,0   │3     │546,0   │546,0   │546,0   │

│   │Газосварщик       │2     │208,0   │304,0   │2     │364,0   │364,0   │364,0   │

│   │                  │3     │312,0   │456,0   │3     │546,0   │546,0   │546,0   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│10 │Кузнечно-рессорные│2,6   │1820,0  │2660,0  │2,8   │910,0   │910,0   │910,0   │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Кузнец ручной     │2     │473,20  │691,60  │2     │227,50  │227,50  │227,50  │

│   │ковки             │3     │218,40  │319,20  │3     │109,20  │109,20  │109,20  │

│   │                  │4     │218,40  │319,20  │4     │109,20  │109,20  │109,20  │

│   │Кузнец на молотах │2     │509,60  │744,80  │2     │254,80  │254,80  │254,80  │

│   │и прессах         │3     │291,20  │425,60  │3     │145,60  │145,60  │145,60  │

│   │                  │4     │109,20  │159,60  │4     │63,70   │63,70   │63,70   │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│11 │Слесарно-механи-  │2,9   │1690,0  │2470,0  │2,9   │1560,0  │1560,0  │1560,0  │

│   │ческие работы     │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь механо-   │1     │101,40  │148,20  │1     │93,60   │93,60   │93,60   │

│   │сборочных работ   │2     │202,80  │296,40  │2     │187,20  │187,20  │187,20  │

│   │Токарь            │2     │338,0   │494,0   │2     │312,0   │312,0   │312,0   │

│   │                  │3     │507,0   │741,0   │3     │468,0   │468,0   │468,0   │

│   │                  │4     │540,8   │790,40  │4     │499,20  │499,20  │499,20  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│12 │Деревоотделочные  │2,0   │2210,0  │3230,0  │2,0   │1820,0  │1820,0  │1820,0  │

│   │работы            │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Столяр            │2     │2210,0  │3230,0  │2     │1820,0  │1820,0  │1820,0  │

│   │                  │      │        │        │      │        │        │        │

│13 │Малярные работы   │1,9   │780,0   │1140,0  │1,8   │650,0   │650,0   │650,0   │

│   │Маляр             │1     │132,60  │193,80  │1     │143,0   │143,0   │143,0   │

│   │                  │2     │647,40  │946,20  │2     │507,0   │507,0   │507,0   │

│   │                  ├──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТР       │2,6   │13000,0 │19000,0 │2,6   │13000,0 │13000,0 │13000,0 │

└───┴──────────────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘

6.2. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ВЫПУСКА ДО 1972 Г.

6.2.1. Грузовые автомобили с карбюраторными двигателями

Таблица 6.9

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000

КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬──────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬──────┬─────────────────┐

│ N │Наименование работ│Разряд│        Бортовые автомобили         │Разряд│Автомобили-│Разряд│Автомобили-тягачи│

│п/п│   и профессий    │работы│                                    │работы│самосвалы  │работы│                 │

│   │                  │(рабо-├────────────────────────────────────┤(рабо-├───────────┤(рабо-├─────────────────┤

│   │                  │чего) │        Грузоподъемность, т         │чего) │Грузоподъ- │чего) │Масса полуприцепа│

│   │                  │      │                                    │      │емность, т │      │   с грузом, т   │

│   │                  │      ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤      ├─────┬─────┤      ├─────┬─────┬─────┤

│   │                  │      │ 0,5  │ 1,0 │ 2,5 │ 4,0 │ 5,0 │ 7,5 │      │ 3,5 │ 4,5 │      │7,5 -│12,0 │ до  │

│   │                  │      ├──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤      ├─────┴─────┤      │10,5 │     │18,5 │

│   │                  │      │        Трудоемкость, чел.-ч        │      │Трудоем-   │      ├─────┴─────┴─────┤

│   │                  │      │                                    │      │ность,     │      │  Трудоемкость,  │

│   │                  │      │                                    │      │чел.-ч     │      │     чел.-ч      │

├───┼──────────────────┼──────┼──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼──────┼─────┬─────┼──────┼─────┬─────┬─────┤

│   │Ежедневное        │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │обслуживание (ЕО) │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│1  │Уборочные работы  │1     │0,07  │0,11 │0,14 │0,18 │0,18 │0,21 │1     │0,20 │0,20 │1     │0,19 │0,19 │0,23 │

│   │Мойщик-уборщик    │1     │0,070 │0,110│0,140│0,180│0,180│0,21 │1     │0,200│0,200│1     │0,190│0,190│0,230│

│   │подвижного состава│      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│2  │Моечные работы    │2     │0,03  │0,04 │0,06 │0,07 │0,07 │0,09 │2     │0,09 │0,09 │2     │0,08 │0,08 │0,10 │

│   │Машинист моечных  │2     │0,030 │0,040│0,060│0,070│0,070│0,09 │2     │0,090│0,090│2     │0,080│0,080│0,100│

│   │машин             │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  ├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ЕО       │1,3   │0,10  │0,15 │0,20 │0,25 │0,25 │0,30 │1,3   │0,29 │0,29 │1,3   │0,27 │0,27 │0,33 │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Первое техническое│      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │обслуживание      │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │(ТО-1)            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диаг-  │3,8   │0,11  │0,12 │0,14 │0,15 │0,16 │0,20 │3,8   │0,18 │0,20 │3,8   │0,19 │0,19 │0,23 │

│   │ностические работы│      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,008 │0,009│0,010│0,011│0,012│0,015│2     │0,013│0,015│2     │0,014│0,014│0,017│

│   │автомобилей       │3     │0,027 │0,029│0,034│0,037│0,039│0,049│3     │0,044│0,049│3     │0,047│0,047│0,056│

│   │                  │4     │0,055 │0,060│0,070│0,075│0,080│0,10 │4     │0,090│0,100│4     │0,095│0,095│0,115│

│   │                  │5     │0,020 │0,022│0,026│0,027│0,029│0,036│5     │0,033│0,036│5     │0,034│0,034│0,042│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы  │2,8   │0,73  │0,79 │0,92 │0,99 │1,09 │1,35 │2,8   │1,15 │1,26 │2,8   │1,21 │1,21 │1,50 │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,146 │0,158│0,184│0,198│0,218│0,270│2     │0,230│0,252│2     │0,242│0,242│0,300│

│   │автомобилей       │3     │0,584 │0,632│0,736│0,792│0,872│1,080│3     │0,920│1,008│3     │0,968│0,968│1,200│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные    │3,9   │0,31  │0,34 │0,39 │0,42 │0,46 │0,57 │3,9   │0,49 │0,54 │3,9   │0,51 │0,51 │0,64 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│3     │0,034 │0,037│0,043│0,046│0,050│0,063│3     │0,054│0,059│3     │0,056│0,056│0,070│

│   │автомобилей       │4     │0,276 │0,303│0,347│0,374│0,410│0,507│4     │0,436│0,481│3     │0,454│0,454│0,570│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очис- │1,8   │0,37  │0,41 │0,48 │0,51 │0,56 │0,70 │1,8   │0,59 │0,59 │1,8   │0,62 │0,62 │0,77 │

│   │тительные работы  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Смазчик           │1     │0,074 │0,082│0,096│0,102│0,112│0,140│1     │0,118│0,130│1     │0,124│0,124│0,154│

│   │                  │2     │0,296 │0,328│0,384│0,408│0,448│0,560│2     │0,472│0,520│2     │0,496│0,496│0,616│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические│2,3   │0,35  │0,38 │0,45 │0,48 │0,53 │0,66 │2,3   │0,54 │0,60 │2,3   │0,57 │0,57 │0,71 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,0077│0,008│0,010│0,010│0,011│0,014│2     │0,019│0,021│2     │0,086│0,086│0,108│

│   │автомобилей       │3     │0,175 │0,190│0,225│0,240│0,265│0,330│3     │0,286│0,318│3     │0,261│0,261│0,324│

│   │Аккумуляторщик    │1     │0,060 │0,065│0,077│0,082│0,091│0,113│1     │0,081│0,089│1     │0,075│0,075│0,093│

│   │                  │2     │0,108 │0,117│0,138│0,148│0,163│0,203│2     │0,154│0,172│2     │0,148│0,148│0,185│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│6  │Работы по обслужи-│2,7   │0,17  │0,18 │0,21 │0,23 │0,25 │0,31 │2,7   │0,25 │0,28 │2,7   │0,27 │0,27 │0,33 │

│   │ванию топливной   │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │аппаратуры        │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по топлив-│2     │0,065 │0,069│0,081│0,089│0,090│0,119│2     │0,087│0,098│2     │0,080│0,080│0,098│

│   │ной аппаратуре    │3     │0,105 │0,111│0,129│0,141│0,154│0,19 │3     │0,163│0,182│3     │0,190│0,190│0,232│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные     │2,0   │0,16  │0,18 │0,21 │0,22 │0,25 │0,31 │2,0   │0,25 │0,27 │2,0   │0,26 │0,26 │0,33 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Монтировщик шин   │2     │0,160 │0,180│0,210│0,220│0,250│0,310│2     │0,250│0,270│2     │0,260│0,260│0,330│

│   │                  ├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1     │2,8   │2,20  │2,40 │2,80 │3,00 │3,30 │4,10 │2,8   │3,45 │3,80 │2,8   │3,63 │3,63 │4,51 │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Второе техническое│      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │обслуживание      │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │(ТО-2)            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-диаг-  │3,8   │0,72  │0,81 │1,08 │1,20 │1,23 │1,93 │3,8   │1,42 │1,45 │3,8   │1,42 │1,42 │2,23 │

│   │ностические работы│      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,062 │0,070│0,094│0,104│0,107│0,167│2     │0,123│0,125│2     │0,123│0,123│0,193│

│   │автомобилей       │3     │0,216 │0,243│0,324│0,360│0,369│0,579│3     │0,426│0,435│3     │0,420│0,426│0,669│

│   │                  │4     │0,322 │0,362│0,482│0,536│0,549│0,862│4     │0,634│0,648│4     │0,634│0,634│0,996│

│   │                  │5     │0,120 │0,135│0,180│0,200│0,205│0,322│5     │0,237│0,242│5     │0,237│0,237│0,372│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│2  │Крепежные работы  │2,9   │2,28  │2,56 │3,41 │3,79 │3,89 │6,10 │2,9   │4,42 │4,5  │2,9   │4,29 │4,29 │6,74 │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,297 │0,333│0,444│0,493│0,500│0,794│2     │0,575│0,587│2     │0,558│0,558│0,877│

│   │автомобилей       │3     │1,983 │2,227│2,966│3,297│3,384│5,306│3     │3,845│3,923│3     │3,732│3,732│5,863│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│3  │Регулировочные    │4,0   │1,22  │1,38 │1,83 │2,04 │2,09 │3,28 │4,0   │2,39 │2,44 │4,0   │2,31 │2,31 │2,31 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│3     │0,305 │0,345│0,458│0,510│0,522│0,820│3     │0,578│0,610│3     │0,578│0,578│0,905│

│   │автомобилей       │4     │0,671 │0,759│1,006│1,122│1,150│1,804│4     │1,314│1,342│4     │1,270│1,270│1,991│

│   │                  │5     │0,244 │0,276│0,366│0,408│0,418│0,656│5     │0,478│0,488│5     │0,462│0,462│0,724│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│4  │Смазочные и очис- │1,8   │0,87  │0,97 │1,30 │1,44 │1,48 │2,32 │1,8   │1,65 │1,69 │1,8   │1,62 │1,62 │2,54 │

│   │тительные работы  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Смазчик           │1     │0,174 │0,194│0,260│0,288│0,296│0,464│1     │0,330│0,338│1     │0,324│0,324│0,508│

│   │                  │2     │0,696 │0,776│1,040│1,152│1,184│1,856│2     │1,320│1,352│2     │1,296│1,296│2,032│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические│3,2   │0,82  │0,92 │1,23 │1,37 │1,40 │2,20 │3,2   │1,57 │1,61 │3,2   │1,54 │1,54 │2,42 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│1     │0,014 │0,015│0,020│0,023│0,023│0,037│1     │0,024│0,025│1     │0,015│0,015│0,023│

│   │автомобилей       │2     │0,260 │0,292│0,390│0,434│0,444│0,697│2     │0,466│0,478│2     │0,480│0,480│0,755│

│   │                  │3     │0,156 │0,175│0,234│0,260│0,266│0,418│3     │0,322│0,330│3     │0,319│0,319│0,501│

│   │                  │4     │0,044 │0,050│0,066│0,074│0,075│0,119│4     │0,078│0,080│4     │0,083│0,083│0,130│

│   │                  │5     │0,188 │0,211│0,282│0,314│0,321│0,504│5     │0,402│0,412│5     │0,372│0,372│0,585│

│   │Аккумуляторщик    │1     │0,033 │0,037│0,050│0,056│0,057│0,090│1     │0,059│0,060│1     │0,052│0,052│0,082│

│   │                  │2     │0,092 │0,104│0,139│0,155│0,158│0,248│2     │0,166│0,170│2     │0,151│0,151│0,237│

│   │                  │3     │0,033 │0,036│0,049│0,054│0,056│0,087│3     │0,053│0,055│3     │0,068│0,068│0,107│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│6  │Работы по обслужи-│3,4   │0,43  │0,49 │0,65 │0,72 │0,74 │1,16 │3,4   │0,76 │0,78 │3,4   │0,77 │0,77 │1,21 │

│   │ванию топливной   │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │аппаратуры        │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по        │2     │0,116 │0,132│0,176│0,194│0,200│0,313│2     │0,205│0,211│2     │0,208│0,208│0,327│

│   │топливной         │3     │0,125 │0,142│0,188│0,209│0,215│0,336│3     │0,220│0,226│3     │0,223│0,223│0,351│

│   │аппаратуре        │4     │0,142 │0,162│0,214│0,238│0,244│0,238│4     │0,251│0,257│4     │0,254│0,254│0,399│

│   │                  │5     │0,047 │0,054│0,072│0,079│0,081│0,128│5     │0,084│0,086│5     │0,085│0,085│0,133│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные     │2,0   │0,86  │0,97 │1,30 │1,44 │1,47 │2,31 │2,0   │1,59 │1,62 │2,0   │1,55 │1,55 │2,44 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│8  │Монтировщик шин   │2     │0,860 │0,970│1,300│1,440│1,470│2,310│2     │1,590│1,620│2     │1,550│1,550│2,440│

│   │                  ├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2     │3,1   │7,20  │8,10 │10,80│12,00│12,30│19,30│3,1   │13,80│14,10│3,1   │13,50│13,50│21,20│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Текущий ремонт    │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │(ТР)              │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│1  │Контрольно-       │3,5   │0,11  │0,13 │0,16 │0,19 │0,21 │0,26 │3,5   │0,31 │0,34 │3,5   │0,32 │0,32 │0,39 │

│   │диагностические и │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │крепежные работы  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,030 │0,035│0,044│0,052│0,057│0,071│2     │0,085│0,093│2     │0,087│0,087│0,106│

│   │автомобилей       │3     │0,032 │0,038│0,047│0,055│0,061│0,076│3     │0,090│0,099│3     │0,093│0,093│0,113│

│   │                  │4     │0,036 │0,043│0,052│0,062│0,069│0,085│4     │0,101│0,111│4     │0,105│0,105│0,128│

│   │                  │5     │0,012 │0,014│0,017│0,021│0,023│0,028│5     │0,034│0,037│5     │0,035│0,035│0,043│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│2  │Регулировочные    │4,1   │0,06  │0,06 │0,07 │0,10 │0,10 │0,13 │4,1   │0,15 │0,17 │4,1   │0,14 │0,14 │0,18 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│3     │0,026 │0,026│0,030│0,043│0,043│0,056│3     │0,065│0,074│3     │0,061│0,061│0,078│

│   │автомобилей       │4     │0,021 │0,021│0,024│0,035│0,035│0,046│4     │0,053│0,060│4     │0,049│0,049│0,063│

│   │                  │5     │0,009 │0,009│0,011│0,015│0,015│0,020│5     │0,022│0,025│5     │0,021│0,021│0,027│

│   │                  │6     │0,004 │0,004│0,005│0,007│0,007│0,008│6     │0,010│0,011│6     │0,009│0,009│0,012│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│3  │Разборочно-       │3,5   │0,79  │0,87 │1,06 │1,34 │1,46 │1,82 │3,5   │1,71 │1,85 │3,5   │1,66 │1,66 │2,10 │

│   │сборочные работы  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│1     │0,063 │0,070│0,085│0,107│0,117│0,146│1     │0,137│0,148│1     │0,133│0,133│0,168│

│   │автомобилей       │2     │0,182 │0,200│0,244│0,308│0,336│0,419│2     │0,393│0,425│2     │0,382│0,382│0,483│

│   │                  │3     │0,190 │0,209│0,254│0,322│0,351│0,437│3     │0,411│0,444│3     │0,399│0,399│0,504│

│   │                  │4     │0,174 │0,191│0,233│0,295│0,321│0,400│4     │0,376│0,407│4     │0,365│0,365│0,462│

│   │                  │5     │0,150 │0,165│0,201│0,255│0,2  │0,345│5     │0,325│0,352│5     │0,315│0,315│0,399│

│   │                  │6     │0,031 │0,035│0,043│0,053│0,058│0,073│6     │0,068│0,074│6     │0,066│0,066│0,084│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│4  │Агрегатные работы │3,8   │0,50  │0,56 │0,68 │0,87 │0,94 │1,17 │3,8   │0,10 │1,20 │3,8   │1,09 │1,09 │1,36 │

│   │Слесарь по ремонту│1     │0,029 │0,032│0,039│0,050│0,054│0,068│1     │0,063│0,069│1     │0,063│0,063│0,079│

│   │автомобилей       │2     │0,103 │0,115│0,140│0,179│0,193│0,241│2     │0,226│0,247│2     │0,224│0,224│0,280│

│   │                  │3     │0,109 │0,123│0,149│0,190│0,206│0,256│3     │0,241│0,263│3     │0,238│0,238│0,297│

│   │                  │4     │0,101 │0,113│0,137│0,175│0,189│0,236│4     │0,222│0,242│4     │0,220│0,220│0,274│

│   │                  │5     │0,128 │0,143│0,174│0,223│0,241│0,299│5     │0,282│0,307│5     │0,279│0,279│0,348│

│   │                  │6     │0,030 │0,034│0,041│0,053│0,057│0,070│6     │0,056│0,072│6     │0,066│0,066│0,082│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│5  │Электротехнические│3,5   │0,25  │0,28 │0,35 │0,44 │0,47 │0,58 │3,5   │0,55 │0,60 │3,5   │0,63 │0,63 │0,78 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по ремонту│1     │0,019 │0,021│0,026│0,033│0,035│0,044│1     │0,041│0,045│1     │0,045│0,045│0,056│

│   │автомобилей       │2     │0,050 │0,054│0,069│0,085│0,092│0,114│2     │0,108│0,119│2     │0,119│0,119│0,148│

│   │                  │3     │0,058 │0,060│0,080│0,099│0,106│0,133│3     │0,126│0,138│3     │0,138│0,138│0,172│

│   │                  │4     │0,059 │0,064│0,081│0,101│0,108│0,135│4     │0,128│0,140│4     │0,140│0,140│0,174│

│   │                  │5     │0,054 │0,058│0,074│0,092│0,099│0,124│5     │0,117│0,128│5     │0,128│0,128│0,160│

│   │Аккумуляторщик    │1     │0,002 │0,004│0,004│0,006│0,006│0,006│1     │0,006│0,006│1     │0,012│0,012│0,014│

│   │                  │2     │0,002 │0,004│0,004│0,006│0,006│0,006│2     │0,006│0,006│2     │0,012│0,012│0,014│

│   │                  │3     │0,004 │0,008│0,008│0,012│0,012│0,012│3     │0,012│0,012│3     │0,024│0,024│0,028│

│   │                  │4     │0,002 │0,004│0,004│0,006│0,006│0,006│4     │0,006│0,006│4     │0,012│0,012│0,014│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│6  │Работы по ремонту │3,6   │0,08  │0,09 │0,11 │0,14 │0,16 │0,19 │3,5   │0,13 │0,15 │3,5   │0,20 │0,20 │0,25 │

│   │топливной         │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │аппаратуры        │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь по        │2     │0,016 │0,018│0,022│0,028│0,032│0,038│2     │0,026│0,030│2     │0,040│0,040│0,050│

│   │топливной         │3     │0,022 │0,025│0,030│0,038│0,044│0,052│3     │0,036│0,041│3     │0,055│0,055│0,069│

│   │аппаратуре        │4     │0,025 │0,028│0,034│0,044│0,050│0,059│4     │0,041│0,047│4     │0,062│0,062│0,078│

│   │                  │5     │0,017 │0,019│0,024│0,030│0,034│0,041│5     │0,027│0,032│5     │0,043│0,043│0,053│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│7  │Шиномонтажные     │2,0   │0,03  │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │2,0   │0,06 │0,06 │2,0   │0,11 │0,11 │0,14 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Монтировщик шин   │2     │0,030 │0,030│0,040│0,050│0,050│0,070│2     │0,060│0,060│2     │0,110│0,110│0,140│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│8  │Шиноремонтные     │2,5   │0,03  │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │2,5   │0,06 │0,06 │2,5   │0,11 │0,11 │0,14 │

│   │(вулканизационные)│      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Ремонтировщик     │2     │0,014 │0,014│0,019│0,023│0,023│0,033│2     │0,028│0,028│2     │0,051│0,051│0,065│

│   │резиновых изделий │3     │0,016 │0,016│0,021│0,027│0,027│0,037│3     │0,032│0,032│3     │0,059│0,059│0,075│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│9  │Медницкие работы  │2,3   │0,07  │0,09 │0,10 │0,12 │0,13 │0,16 │2,3   │0,17 │0,18 │2,3   │0,17 │0,17 │0,21 │

│   │Медник            │2     │0,045 │0,058│0,064│0,077│0,071│0,102│2     │0,108│0,115│2     │0,108│0,108│0,134│

│   │                  │3     │0,025 │0,032│0,036│0,043│0,047│0,058│3     │0,062│0,065│3     │0,062│0,062│0,076│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│10 │Жестяницкие работы│2,3   │0,04  │0,05 │0,06 │0,07 │0,08 │0,09 │2,3   │0,08 │0,09 │2,3   │0,11 │0,11 │0,14 │

│   │Жестянщик         │2     │0,030 │0,037│0,045│0,052│0,060│0,067│2     │0,059│0,065│2     │0,082│0,082│0,104│

│   │                  │3     │0,010 │0,013│0,015│0,018│0,020│0,023│3     │0,021│0,24 │3     │0,028│0,028│0,036│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│11 │Сварочные работы  │2,9   │0,06  │0,06 │0,07 │0,09 │0,10 │0,13 │2,9   │0,11 │0,12 │2,9   │0,006│0,006│0,07 │

│   │Электросварщик    │2     │0,003 │0,003│0,003│0,005│0,005│0,007│2     │0,005│0,006│2     │0,003│0,003│0,003│

│   │ручной сварки     │3     │0,024 │0,024│0,028│0,036│0,040│0,052│3     │0,044│0,048│3     │0,024│0,024│0,028│

│   │Газосварщик       │2     │0,004 │0,004│0,005│0,006│0,007│0,009│2     │0,008│0,008│2     │0,004│0,004│0,005│

│   │                  │3     │0,029 │0,029│0,034│0,043│0,048│0,062│3     │0,053│0,058│3     │0,029│0,029│0,034│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│12 │Кузнечно-рессорные│2,7   │0,11  │0,12 │0,15 │0,19 │0,21 │0,26 │2,7   │0,27 │0,29 │2,7   │0,29 │0,29 │0,36 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Кузнец ручной     │2     │0,030 │0,032│0,040│0,051│0,056│0,070│2     │0,073│0,078│2     │0,078│0,078│0,097│

│   │ковки             │3     │0,021 │0,023│0,028│0,036│0,040│0,049│3     │0,051│0,055│3     │0,055│0,055│0,068│

│   │                  │4     │0,009 │0,010│0,012│0,015│0,017│0,021│4     │0,022│0,023│4     │0,023│0,023│0,029│

│   │Кузнец на молотах │2     │0,022 │0,024│0,031│0,039│0,043│0,053│2     │0,055│0,059│2     │0,059│0,059│0,073│

│   │и прессах         │3     │0,021 │0,023│0,029│0,037│0,040│0,050│3     │0,052│0,056│3     │0,056│0,056│0,069│

│   │                  │4     │0,007 │0,008│0,010│0,012│0,014│0,017│4     │0,017│0,019│4     │0,019│0,019│0,024│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│13 │Слесарно-механи-  │3,4   │0,39  │0,43 │0,53 │0,67 │0,72 │0,91 │3,4   │0,50 │0,54 │3,4   │0,51 │0,51 │0,64 │

│   │ческие работы     │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Слесарь механо-   │1     │0,018 │0,020│0,025│0,032│0,034│0,043│1     │0,024│0,026│1     │0,024│0,024│0,024│

│   │сборочных работ   │2     │0,051 │0,056│0,069│0,087│0,094│0,119│2     │0,065│0,071│2     │0,067│0,067│0,084│

│   │Токарь            │2     │0,059 │0,065│0,080│0,101│0,108│0,136│2     │0,075│0,081│2     │0,077│0,077│0,096│

│   │                  │3     │0,089 │0,098│0,121│0,153│0,164│0,208│3     │0,114│0,123│3     │0,116│0,116│0,146│

│   │                  │4     │0,105 │0,116│0,143│0,181│0,195│0,246│4     │0,135│0,146│4     │0,138│0,138│0,173│

│   │                  │5     │0,068 │0,075│0,092│0,116│0,125│0,158│5     │0,087│0,093│5     │0,088│0,088│0,111│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│14 │Деревоотделочные  │2,6   │0,11  │0,12 │0,15 │0,19 │0,21 │0,26 │2,6   │0,06 │0,06 │2,6   │0,06 │0,06 │0,07 │

│   │работы            │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│   │Столяр            │2     │0,045 │0,049│0,061│0,078│0,086│0,106│2     │0,025│0,025│2     │0,025│0,025│0,029│

│   │                  │3     │0,065 │0,071│0,089│0,112│0,124│0,154│3     │0,035│0,035│3     │0,035│0,035│0,041│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│15 │Арматурные работы │2,6   │0,03  │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │2,6   │0,03 │0,03 │2,6   │0,03 │0,03 │0,04 │

│   │Слесарь по ремонту│2     │0,011 │0,011│0,015│0,018│0,018│0,026│2     │0,011│0,011│2     │0,011│0,011│0,015│

│   │автомобилей       │3     │0,019 │0,019│0,025│0,032│0,032│0,044│3     │0,019│0,019│3     │0,019│0,019│0,025│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│16 │Обойные работы    │2,6   │0,03  │0,03 │0,04 │0,05 │0,05 │0,07 │2,6   │0,06 │0,06 │2,6   │0,06 │0,06 │0,07 │

│   │Обойщик           │1     │0,002 │0,002│0,003│0,003│0,003│0,005│1     │0,004│0,004│1     │0,004│0,004│0,005│

│   │                  │2     │0,008 │0,008│0,011│0,013│0,013│0,019│2     │0,016│0,016│2     │0,016│0,016│0,019│

│   │                  │3     │0,020 │0,020│0,026│0,034│0,034│0,046│3     │0,040│0,040│3     │0,040│0,040│0,046│

│   │                  │      │      │     │     │     │     │     │      │     │     │      │     │     │     │

│17 │Малярные работы   │2,6   │0,11  │0,12 │0,15 │0,19 │0,21 │0,26 │2,6   │0,17 │0,18 │2,6   │0,17 │0,17 │0,21 │

│   │Маляр             │1     │0,007 │0,007│0,009│0,012│0,013│0,016│1     │0,010│0,011│1     │0,010│0,010│0,013│

│   │                  │2     │0,033 │0,036│0,045│0,057│0,063│0,078│2     │0,044│0,046│2     │0,044│0,044│0,054│

│   │                  │3     │0,070 │0,077│0,096│0,121│0,134│0,166│3     │0,116│0,123│3     │0,116│0,116│0,143│

│   │                  ├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТР       │3,4   │2,80  │3,10 │3,80 │4,80 │5,20 │6,50 │3,4   │5,52 │5,98 │3,4   │5,72 │5,72 │7,15 │

└───┴──────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 6.10

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬──────────────────────────┐

│ N │Наименование│Разряд│                  Бортовые автомобили                │Разряд│Автомобили-      │Разряд│     Автомобили-тягачи    │

│п/п│  работ и   │работы│                                                     │работы│самосвалы        │работы│                          │

│   │ профессий  │(рабо-├─────────────────────────────────────────────────────┤(рабо-├─────────────────┤(рабо-├──────────────────────────┤

│   │            │чего) │                  Грузоподъемность, т                │чего) │Грузоподъемность,│чего) │   Масса полуприцепа с    │

│   │            │      │                                                     │      │        т        │      │        грузом, т         │

│   │            │      ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤      ├────────┬────────┤      ├────────┬────────┬────────┤

│   │            │      │  0,5   │  1,0   │  2,5   │  4,0   │  5,0   │  7,5   │      │  3,5   │   4,5  │      │7,5 -   │  12,0  │до 18,5 │

│   │            │      ├────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤      ├────────┴────────┤      │10,5    │        │        │

│   │            │      │                 Трудоемкость, чел.-ч                │      │  Трудоемкость,  │      ├────────┴────────┴────────┤

│   │            │      │                                                     │      │      чел.-ч     │      │   Трудоемкость, чел.-ч   │

├───┼────────────┼──────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼──────┼────────┬────────┼──────┼────────┬────────┬────────┤

│   │Ежедневное  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │(ЕО)        │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Уборочные   │1,0   │3365,39 │5288,47 │6730,78 │8653,86 │8653,86 │10096,17│1,0   │9478,60 │9478,60 │1,0   │9134,63 │9134,63 │11057,71│

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Мойщик-     │1     │3365,39 │5288,47 │6730,78 │8653,86 │8653,86 │10096,17│1     │9479,60 │9479,60 │1     │9134,63 │9134,63 │11057,71│

│   │уборщик     │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │подвижного  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │состава     │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Моечные     │2,0   │1442,31 │1923,08 │2884,62 │3365,64 │3365,64 │4327,93 │2,0   │4265,37 │4265,37 │2,0   │4086,54 │4086,54 │4807,70 │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Машинист мо-│2     │1442,31 │1923,08 │2884,62 │3365,64 │3365,64 │4327,93 │2     │4265,37 │4265,37 │2     │4086,54 │4086,54 │4807,70 │

│   │ечных машин │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            ├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ЕО │1,3   │4807,70 │7211,55 │9615,40 │12019,50│12019,50│14424,10│1,3   │13743,97│13743,97│1,3   │13221,17│13221,17│15865,41│

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Первое      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │техническое │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │(ТО-1)      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно- │3,8   │399,96  │436,32  │509,04  │600,00  │581,76  │727,20  │3,8   │654,48  │727,20  │3,8   │690,84  │690,84  │836,28  │

│   │диагности-  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │ческие      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │29,09   │32,72   │36,36   │44,00   │43,63   │54,54   │2     │47,27   │54,54   │2     │50,90   │50,90   │61,81   │

│   │ремонту     │3     │98,17   │105,45  │123,62  │148,0   │141,8   │178,16  │3     │159,98  │178,16  │3     │170,89  │170,89  │203,62  │

│   │автомобилей │4     │199,98  │218,16  │254,52  │300,00  │290,88  │363,60  │4     │327,24  │363,60  │4     │345,42  │345,42  │418,14  │

│   │            │5     │72,72   │79,99   │94,54   │108,00  │105,45  │130,90  │5     │119,90  │130,90  │5     │123,63  │123,63  │152,71  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Крепежные   │2,8   │2654,28 │2872,44 │3345,12 │3900,00 │3963,24 │4908,60 │2,8   │4181,40 │4581,36 │2,8   │4399,56 │4399,56 │5454,00 │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │530,86  │574,49  │669,02  │792,00  │782,65  │981,72  │2     │836,28  │916,27  │2     │879,91  │879,91  │1090,80 │

│   │ремонту     │3     │2123,42 │2297,95 │2676,10 │3168,00 │3170,59 │3926,88 │3     │3354,12 │3665,09 │3     │3519,65 │3519,65 │4363,20 │

│   │автомобилей │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│3  │Регулировоч-│3,9   │1127,16 │1236,24 │1418,04 │1680,00 │1672,56 │2072,52 │3,9   │1781,64 │1963,44 │3,9   │1854,36 │1854,36 │2327,04 │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │3     │123,62  │134,53  │156,35  │184,00  │181,80  │229,07  │3     │196,34  │214,52  │3     │203,62  │203,62  │254,52  │

│   │ремонту     │4     │1003,54 │1101,71 │1261,69 │1496,00 │1490,76 │1843,45 │4     │1585,30 │1748,92 │4     │1650,74 │1650,74 │2072,52 │

│   │автомобилей │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│4  │Смазочные и │1,8   │1345,32 │1490,76 │1745,28 │2040,00 │2036,16 │2545,20 │1,8   │2145,24 │2363,40 │1,8   │2254,32 │2254,32 │2799,72 │

│   │очиститель- │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Смазчик     │1     │269,06  │298,15  │349,06  │408,00  │407,23  │509,04  │1     │429,05  │472,68  │1     │450,86  │450,86  │559,93  │

│   │            │2     │1076,26 │1192,61 │1396,22 │1632,00 │1628,93 │2036,16 │2     │1716,19 │1890,72 │2     │1803,46 │1803,46 │2239,78 │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротех- │2,3   │1272,60 │1381,68 │1636,20 │1920,00 │1927,08 │2399,76 │2,3   │1963,44 │2181,60 │2,3   │2072,52 │2072,52 │2581,56 │

│   │нические    │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │25,45   │29,09   │36,36   │40,00   │39,99   │59,90   │2     │69,08   │76,35   │2     │312,70  │312,70  │392,69  │

│   │ремонту     │3     │636,30  │690,84  │818,10  │960,00  │963,54  │1199,88 │3     │1039,90 │1156,25 │3     │948,99  │948,99  │1178,06 │

│   │автомобилей │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Аккумулятор-│1     │218,16  │236,34  │279,97  │328,00  │330,88  │410,87  │1     │294,51  │323,60  │1     │272,70  │272,70  │338,15  │

│   │щик         │2     │392,69  │425,41  │501,77  │592,00  │592,67  │738,11  │2     │559,65  │625,40  │2     │538,13  │538,13  │672,66  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│6  │Работы по   │2,7   │618,12  │654,48  │763,56  │920,00  │909,00  │1127,16 │2,7   │909,00  │1018,08 │2,7   │981,72  │981,72  │1199,88 │

│   │обслуживанию│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │топливной   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │аппаратуры  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │236,64  │250,88  │294,52  │356,00  │349,06  │432,68  │2     │316,33  │356,33  │2     │290,88  │290,88  │356,33  │

│   │топливной   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │аппаратуре  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │3     │381,48  │403,60  │469,04  │564,09  │559,94  │694,48  │3     │592,67  │661,75  │3     │690,84  │690,84  │843,55  │

│   │топливной   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │аппаратуре  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│7  │Шиномонтаж- │2,0   │581,76  │654,48  │763,56  │880,00  │909,00  │1121,16 │2,0   │909,00  │981,72  │2,0   │945,36  │945,36  │1199,88 │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Монтировщик │2     │581,76  │654,48  │763,56  │880,00  │909,00  │1121,16 │2     │909,00  │981,72  │2     │945,36  │945,36  │1199,88 │

│   │шин         │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            ├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по    │2,8   │7999,20 │8726,40 │10180,80│12000,00│11998,80│14907,60│2,8   │12544,20│13816,80│2,8   │13198,68│13198,68│16398,36│

│   │ТО-1        │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Второе      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │техническое │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │обслуживание│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │(ТО-2)      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно- │3,8   │569,52  │669,06  │905,04  │1119,60 │1047,96 │1625,06 │3,8   │1180,02 │1220,90 │3,8   │1191,38 │1191,50 │1870,97 │

│   │диагности-  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │ческие      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │49,04   │57,82   │78,77   │97,03   │91,16   │140,61  │2     │102,21  │105,25  │2     │103,20  │101,47  │161,93  │

│   │ремонту     │3     │170,86  │200,72  │271,51  │335,88  │314,39  │487,52  │3     │354,01  │366,27  │3     │357,41  │351,45  │561,29  │

│   │автомобилей │4     │254,70  │299,01  │403,92  │500,09  │467,75  │725,81  │4     │526,85  │545,62  │4     │531,93  │523,05  │835,64  │

│   │            │5     │94,92   │111,51  │150,84  │186,60  │174,66  │271,12  │5     │196,95  │203,76  │5     │198,84  │195,53  │312,11  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Крепежные   │2,9   │1803,48 │2114,56 │2857,58 │3536,07 │3314,28 │5136,20 │2,9   │3673,02 │3797,42 │2,9   │3599,31 │3539,25 │5654,86 │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │234,93  │275,06  │372,07  │459,97  │431,11  │668,55  │2     │477,82  │494,25  │2     │468,16  │460,35  │735,80  │

│   │ремонту     │3     │1568,55 │1839,50 │2485,51 │3076,10 │2883,17 │4467,65 │3     │3195,20 │3303,17 │3     │3131,15 │3078,90 │4919,06 │

│   │автомобилей │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│3  │Регулировоч-│4,0   │965,02  │1139,88 │1533,54 │1903,32 │1780,68 │2761,76 │4,0   │1986,09 │2054,48 │4,0   │1938,09 │1905,75 │3037,18 │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │3     │241,26  │284,97  │383,80  │475,83  │444,74  │690,44  │3     │496,94  │513,62  │3     │484,94  │476,85  │759,29  │

│   │ремонту     │4     │530,76  │626,93  │843,03  │1046,83 │979,80  │1518,97 │4     │1091,93 │1129,96 │4     │1065,53 │1047,75 │1670,45 │

│   │автомобилей │5     │193,00  │227,98  │306,71  │380,66  │356,14  │352,35  │5     │397,22  │410,90  │5     │387,62  │381,15  │607,44  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│4  │Смазочные и │1,8   │688,17  │801,22  │1089,40 │1343,52 │1260,96 │1953,44 │1,8   │1371,15 │1422,98 │1,8   │1359,18 │1336,50 │2131,06 │

│   │очиститель- │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Смазчик     │1     │137,63  │160,24  │217,88  │268,70  │252,19  │390,69  │1     │274,23  │284,60  │1     │271,84  │267,30  │426,21  │

│   │            │2     │550,54  │640,98  │871,52  │1074,82 │1008,77 │1562,75 │2     │1096,92 │1138,38 │2     │1087,34 │1069,20 │1704,85 │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротех- │3,2   │648,62  │759,92  │1030,74 │1278,21 │1192,80 │1852,40 │3,2   │1304,67 │1355,62 │3,2   │1292,06 │1270,50 │2030,38 │

│   │нические    │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │1     │11,07   │12,39   │16,76   │21,46   │19,60   │31,16   │1     │19,94   │21,05   │1     │12,58   │12,37   │19,30   │

│   │ремонту     │2     │205,66  │241,19  │326,82  │404,92  │378,29  │586,87  │2     │387,25  │402,47  │2     │402,72  │396,00  │533,44  │

│   │автомобилей │3     │123,40  │144,55  │196,09  │242,58  │226,63  │351,96  │3     │267,58  │277,86  │3     │267,64  │263,18  │420,34  │

│   │            │4     │34,81   │41,30   │55,31   │69,04   │63,90   │160,19  │4     │67,82   │67,38   │4     │69,64   │68,47   │109,07  │

│   │            │5     │148,71  │174,29  │236,32  │292,96  │273,49  │424,37  │5     │334,06  │346,90  │5     │312,11  │306,90  │490,82  │

│   │Аккумулятор-│1     │26,10   │30,56   │41,90   │52,25   │48,56   │75,78   │1     │49,03   │50,51   │1     │43,63   │42,90   │68,80   │

│   │щик         │2     │72,77   │85,90   │116,48  │144,62  │134,62  │208,82  │2     │137,95  │143,14  │2     │126,69  │124,58  │198,84  │

│   │            │3     │26,10   │29,74   │41,06   │50,38   │47,71   │73,25   │3     │44,04   │46,31   │3     │57,05   │56,10   │89,77   │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│6  │Работы по   │3,4   │340,13  │404,74  │544,70  │671,76  │630,48  │976,72  │3,4   │631,56  │656,76  │3,4   │646,03  │635,25  │1015,19 │

│   │обслуживанию│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │топливной   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │аппаратуры  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │91,76   │109,03  │147,49  │181,00  │170,40  │263,54  │2     │170,36  │177,66  │2     │174,51  │171,60  │274,35  │

│   │топливной   │3     │98,87   │117,29  │157,54  │195,00  │185,18  │282,91  │3     │182,82  │190,29  │3     │187,10  │183,97  │294,49  │

│   │аппаратуре  │4     │112,32  │133,81  │179,33  │222,05  │207,84  │322,49  │4     │208,58  │216,40  │4     │213,11  │209,55  │334,76  │

│   │            │5     │37,18   │44,61   │60,34   │73,71   │69,01   │107,78  │5     │69,80   │72,41   │5     │71,31   │70,13   │113,59  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│7  │Шиномонтаж- │2,0   │680,26  │801,22  │1089,40 │1343,52 │1252,44 │1945,02 │2,0   │1321,29 │1364,04 │2,0   │1300,45 │1278,75 │2047,16 │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Монтировщик │2     │680,26  │801,22  │1089,40 │1343,52 │1252,44 │1945,02 │2     │1321,29 │1364,04 │2     │1300,45 │1278,75 │2047,16 │

│   │шин         │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            ├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по    │3,1   │5695,20 │6690,60 │9050,40 │11196,00│10479,60│16250,60│3,1   │11467,80│11872,20│3,1   │11326,50│11137,50│17786,80│

│   │ТО-2        │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Текущий     │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │ремонт (ТР) │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│1  │Контрольно- │3,5   │1100,00 │1300,00 │1600,00 │1900,00 │2100,00 │2600,00 │3,5   │3100,00 │3400,00 │3,5   │3200,00 │3200,00 │3900,00 │

│   │диагности-  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │ческие и    │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │крепежные   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │300,00  │350,00  │440,00  │520,00  │570,00  │710,00  │2     │850,00  │930,00  │2     │870,00  │870,00  │1060,00 │

│   │ремонту     │3     │320,00  │380,00  │470,00  │550,00  │610,00  │760,00  │3     │900,00  │990,00  │3     │930,00  │930,00  │1130,00 │

│   │автомобилей │4     │360,00  │430,00  │520,00  │620,00  │690,00  │850,00  │4     │1010,00 │1110,00 │4     │1050,00 │1050,00 │1280,00 │

│   │            │5     │120,00  │140,00  │170,00  │210,00  │230,00  │280,00  │5     │340,00  │370,00  │5     │350,00  │350,00  │430,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│2  │Регулировоч-│4,1   │600,00  │600,00  │700,00  │1000,00 │1000,00 │1300,00 │4,1   │1500,00 │1700,00 │4,1   │1400,00 │1400,00 │1800,00 │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │3     │260,00  │260,00  │300,00  │430,00  │430,00  │560,00  │3     │650,00  │740,00  │3     │610,00  │610,00  │780,00  │

│   │ремонту     │4     │210,00  │210,00  │240,00  │350,00  │350,00  │460,00  │4     │530,00  │600,00  │4     │490,00  │490,00  │630,00  │

│   │автомобилей │5     │90,00   │90,00   │110,00  │150,00  │150,00  │200,00  │5     │220,00  │250,00  │5     │210,00  │210,00  │270,00  │

│   │            │6     │40,00   │40,00   │50,00   │70,00   │70,00   │80,00   │6     │100,00  │110,00  │6     │90,00   │90,00   │120,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│3  │Разборочно- │3,5   │7900,00 │8700,00 │10600,00│13400,00│14600,00│18200,00│3,5   │17100,00│18500,00│3,5   │16600,00│16600,00│21000,00│

│   │сборочные   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │1     │630,00  │700,00  │850,00  │1070,00 │1170,00 │1460,00 │1     │1370,00 │1480,00 │1     │1330,00 │1330,00 │1680,00 │

│   │ремонту     │2     │1820,00 │2000,00 │2440,00 │3080,00 │3360,00 │4190,00 │2     │3930,00 │4250,00 │2     │3820,00 │3820,00 │4830,00 │

│   │автомобилей │3     │1900,00 │2090,00 │2540,00 │3220,00 │3510,00 │4370,00 │3     │4110,00 │4440,00 │3     │3990,00 │3990,00 │5040,00 │

│   │            │4     │1740,00 │1910,00 │2330,00 │2950,00 │3210,00 │4000,00 │4     │3760,00 │4070,00 │4     │3650,00 │3650,00 │4620,00 │

│   │            │5     │1500,00 │1650,00 │2010,00 │2550,00 │2770,00 │3450,00 │5     │3250,00 │3520,00 │5     │3150,00 │3150,00 │3990,00 │

│   │            │6     │310,00  │350,00  │430,00  │530,00  │580,00  │730,00  │6     │680,00  │740,00  │6     │660,00  │660,00  │840,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│4  │Агрегатные  │3,8   │5000,00 │5600,00 │6800,00 │8700,00 │9400,00 │11700,00│3,8   │11000,00│12000,00│3,8   │10900,00│10900,00│13600,00│

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │1     │290,00  │320,00  │390,00  │500,00  │540,00  │680,00  │1     │630,00  │690,00  │1     │630,00  │630,00  │790,00  │

│   │ремонту     │2     │1030,00 │1150,00 │1400,00 │1790,00 │1930,00 │2410,00 │2     │2260,00 │2470,00 │2     │2240,00 │2240,00 │2800,00 │

│   │автомобилей │3     │1090,00 │1230,00 │1490,00 │1900,00 │2060,00 │2560,00 │3     │2410,00 │2630,00 │3     │2380,00 │2380,00 │2970,00 │

│   │            │4     │1010,00 │1130,00 │1370,00 │1750,00 │1890,00 │2360,00 │4     │2220,00 │2420,00 │4     │2200,00 │2200,00 │2740,00 │

│   │            │5     │1280,00 │1430,00 │1740,00 │2230,00 │2410,00 │2990,00 │5     │2820,00 │3070,00 │5     │2790,00 │2790,00 │3480,00 │

│   │            │6     │300,00  │340,00  │410,00  │530,00  │570,00  │700,00  │6     │660,00  │720,00  │6     │660,00  │660,00  │820,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│5  │Электротех- │3,5   │2500,00 │2800,00 │3500,00 │4400,00 │4700,00 │5800,00 │3,5   │5500,00 │6000,00 │3,5   │6300,00 │6300,00 │7800,00 │

│   │нические    │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │1     │190,00  │210,00  │260,00  │3300,00 │350,00  │440,00  │1     │410,00  │450,00  │1     │450,00  │450,00  │560,00  │

│   │ремонту     │2     │500,00  │540,00  │690,00  │850,00  │920,00  │1140,00 │2     │1080,00 │1190,00 │2     │1190,00 │1190,00 │1480,00 │

│   │автомобилей │3     │580,00  │630,00  │800,00  │990,00  │1060,00 │1330,00 │3     │1260,00 │1380,00 │3     │1380,00 │1380,00 │1720,00 │

│   │            │4     │590,00  │640,00  │810,00  │1010,00 │1080,00 │1350,00 │4     │1280,00 │1400,00 │4     │1400,00 │1400,00 │1740,00 │

│   │            │5     │540,00  │580,00  │740,00  │920,00  │990,00  │1240,00 │5     │1170,00 │1280,00 │5     │1280,00 │1280,00 │1600,00 │

│   │Аккумулятор-│1     │20,00   │40,00   │40,00   │60,00   │60,00   │60,00   │1     │60,00   │60,00   │1     │120,00  │120,00  │140,0   │

│   │щик         │2     │20,00   │40,00   │40,00   │60,00   │60,00   │60,00   │2     │60,00   │60,00   │2     │120,00  │120,00  │140,0   │

│   │            │3     │40,00   │80,00   │80,00   │120,00  │120,00  │120,00  │3     │120,00  │120,00  │3     │240,00  │240,00  │280,0   │

│   │            │4     │20,00   │40,00   │40,00   │60,00   │60,00   │60,00   │4     │60,00   │60,00   │4     │120,00  │120,00  │140,0   │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│6  │Работы по   │3,6   │800,00  │900,00  │1100,00 │1400,00 │1600,00 │1900,00 │3,6   │1300,00 │1500,00 │3,6   │2000,00 │2000,00 │2500,00 │

│   │ремонту     │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │топливной   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │аппаратуры  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │160,00  │180,00  │220,00  │280,00  │320,00  │380,00  │2     │260,00  │300,00  │2     │400,00  │400,00  │500,00  │

│   │топливной   │3     │220,00  │250,00  │300,00  │380,00  │440,00  │520,00  │3     │360,00  │410,00  │3     │550,00  │550,00  │690,00  │

│   │аппаратуре  │4     │250,00  │280,00  │340,00  │440,00  │500,00  │590,00  │4     │410,00  │470,00  │4     │620,00  │620,00  │780,00  │

│   │            │5     │170,00  │190,00  │240,00  │300,00  │340,00  │410,00  │5     │270,00  │320,00  │5     │430,00  │430,00  │530,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│7  │Шиномонтаж- │2,0   │300,00  │300,00  │400,00  │400,00  │500,00  │700,00  │2,0   │600,00  │600,00  │2,0   │1100,00 │1100,00 │1400,00 │

│   │ные работы  │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Монтировщик │2     │300,00  │300,00  │400,00  │500,00  │500,00  │700,00  │2     │600,00  │600,00  │2     │1100,00 │1100,00 │1400,00 │

│   │шин         │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│8  │Шиномонтаж- │2,5   │300,00  │300,00  │400,00  │400,00  │500,00  │700,00  │2,5   │600,00  │600,00  │2,5   │1100,00 │1100,00 │1400,00 │

│   │ные (вулка- │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │низационные)│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Ремонтиров- │2     │140,00  │140,00  │190,00  │230,00  │230,00  │330,00  │2     │280,00  │280,00  │2     │510,00  │510,00  │650,00  │

│   │щик резино- │3     │160,00  │160,00  │210,00  │270,00  │270,00  │370,00  │3     │320,00  │320,00  │3     │590,00  │590,00  │750,00  │

│   │вых изделий │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│9  │Медницкие   │2,4   │700,00  │900,00  │1000,00 │1200,00 │1300,00 │1600,00 │2,4   │1700,00 │1800,00 │2,4   │1700,00 │1700,00 │2100,00 │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Медник      │2     │450,00  │580,00  │640,00  │770,00  │830,00  │1020,00 │2     │1080,00 │1150,00 │2     │1080,00 │1080,00 │1340,00 │

│   │            │3     │250,00  │320,00  │360,00  │430,00  │470,00  │580,00  │3     │620,00  │650,00  │3     │620,00  │620,00  │760,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│10 │Жестяницкие │2,3   │400,00  │500,00  │600,00  │700,00  │800,00  │900,00  │2,3   │800,00  │900,00  │2,3   │1100,00 │1100,00 │1400,00 │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Жестянщик   │2     │300,00  │370,00  │450,00  │520,00  │600,00  │670,00  │2     │590,00  │690,00  │2     │820,00  │820,00  │1040,00 │

│   │            │3     │100,00  │130,00  │150,00  │180,00  │200,00  │230,00  │3     │210,00  │240,00  │3     │280,00  │280,00  │360,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│11 │Сварочные   │2,9   │600,00  │600,00  │700,00  │900,00  │1000,00 │1300,00 │2,9   │1100,00 │1200,00 │2,9   │600,00  │600,00  │700,00  │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Электросвар-│2     │30,00   │30,00   │30,00   │50,00   │50,00   │70,00   │2     │50,00   │60,00   │2     │30,00   │30,00   │30,00   │

│   │щик ручной  │3     │240,00  │240,00  │280,00  │360,00  │400,00  │520,00  │3     │440,00  │480,00  │3     │240,00  │240,00  │280,00  │

│   │сварки      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Газосварщик │2     │40,00   │40,00   │50,00   │60,00   │70,00   │90,00   │2     │80,00   │80,00   │2     │40,00   │40,00   │50,00   │

│   │            │3     │290,00  │290,00  │340,00  │430,00  │480,00  │620,00  │3     │530,00  │580,00  │3     │290,00  │290,00  │340,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│12 │Кузнечно-   │2,7   │1100,00 │1200,00 │1500,00 │1900,00 │2100,00 │2600,00 │2,7   │2700,00 │2900,00 │2,7   │2900,00 │2900,00 │3600,00 │

│   │рессорные   │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Кузнец      │2     │300,00  │320,00  │400,00  │510,00  │560,00  │700,00  │2     │730,00  │780,00  │2     │780,00  │780,00  │970,00  │

│   │ручной ковки│3     │210,00  │230,00  │280,00  │360,00  │400,00  │490,00  │3     │510,00  │550,00  │3     │550,00  │550,00  │680,00  │

│   │            │4     │90,00   │100,00  │120,00  │150,00  │170,00  │210,00  │4     │220,00  │230,00  │4     │230,00  │230,00  │290,00  │

│   │Кузнец на   │2     │220,00  │240,00  │310,00  │390,00  │430,00  │530,00  │2     │550,00  │590,00  │2     │590,00  │590,00  │730,00  │

│   │молотах     │3     │210,00  │230,00  │290,00  │370,00  │400,00  │500,00  │3     │520,00  │560,00  │3     │560,00  │560,00  │690,00  │

│   │и прессах   │4     │70,00   │80,00   │100,00  │120,00  │140,00  │170,00  │4     │170,00  │190,00  │4     │190,00  │190,00  │240,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│13 │Слесарно-   │3,4   │3900,00 │4300,00 │5300,00 │6700,00 │7200,00 │9100,00 │3,4   │5000,00 │5400,00 │3,4   │5100,00 │5100,00 │6400,00 │

│   │механические│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь     │1     │180,00  │200,00  │250,00  │320,00  │340,00  │430,00  │1     │240,00  │260,00  │1     │240,00  │240,00  │300,00  │

│   │механосбо-  │2     │510,00  │560,00  │690,00  │870,00  │940,00  │1190,00 │2     │650,00  │670,00  │2     │670,00  │670,00  │840,00  │

│   │рочных работ│      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Токарь      │2     │590,00  │650,00  │800,00  │1010,00 │1080,00 │1360,00 │2     │750,00  │810,00  │2     │770,00  │770,00  │960,00  │

│   │            │3     │890,00  │980,00  │1210,00 │1530,00 │1640,00 │2080,00 │3     │1140,00 │1230,00 │3     │1160,00 │1160,00 │1460,00 │

│   │            │4     │1050,00 │1160,00 │1430,00 │1810,00 │1950,00 │2460,00 │4     │1350,00 │1460,00 │4     │1380,00 │1380,00 │1730,00 │

│   │            │5     │680,00  │750,00  │920,00  │1160,00 │1250,00 │1580,00 │5     │870,00  │930,00  │5     │880,00  │880,00  │1110,00 │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│14 │Деревоотде- │2,6   │1100,00 │1200,00 │1500,00 │1900,00 │2100,00 │2600,00 │2,6   │600,00  │600,00  │2,6   │600,00  │600,00  │700,00  │

│   │лочные      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Столяр      │2     │450,00  │490,00  │610,00  │780,00  │860,00  │1060,00 │2     │250,00  │250,00  │2     │250,00  │250,00  │290,00  │

│   │            │3     │650,00  │710,00  │890,00  │1120,00 │1240,00 │1540,00 │3     │350,00  │350,00  │3     │350,00  │350,00  │410,00  │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│15 │Арматурные  │2,6   │300,00  │300,00  │400,00  │500,00  │500,00  │700,00  │2,6   │300,00  │300,00  │2,6   │300,00  │300,00  │400,00  │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Слесарь по  │2     │110,00  │110,00  │150,00  │180,00  │180,00  │260,00  │2     │110,00  │110,00  │2     │110,00  │110,00  │150,00  │

│   │ремонту     │3     │190,00  │190,00  │250,00  │320,00  │320,00  │440,0   │3     │190,00  │190,00  │3     │190,00  │190,00  │250,00  │

│   │автомобилей │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│16 │Обойные     │2,6   │300,00  │300,00  │400,00  │500,00  │500,00  │700,00  │2,6   │600,00  │600,00  │2,6   │600,00  │600,00  │700,00  │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Обойщик     │1     │20,00   │20,00   │30,00   │30,00   │30,00   │50,00   │1     │40,00   │40,00   │1     │40,00   │40,00   │50,00   │

│   │            │2     │80,00   │80,00   │110,0   │130,0   │130,0   │190,0   │2     │160,00  │160,00  │2     │160,00  │160,00  │190,0   │

│   │            │3     │200,0   │200,0   │260,0   │340,0   │340,0   │460,0   │3     │400,0   │400,0   │3     │400,0   │400,0   │460,0   │

│   │            │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│17 │Малярные    │2,6   │1100,00 │1200,00 │1500,00 │1900,00 │2100,00 │2600,00 │2,6   │1700,00 │1800,00 │2,6   │1700,00 │1700,00 │2100,00 │

│   │работы      │      │        │        │        │        │        │        │      │        │        │      │        │        │        │

│   │Маляр       │1     │70,00   │70,00   │90,00   │120,0   │130,0   │160,0   │1     │100,0   │110,0   │1     │100,0   │100,0   │130,0   │

│   │            │2     │330,0   │360,0   │450,0   │570,0   │630,0   │780,0   │2     │440,0   │460,0   │2     │440,0   │440,0   │540,0   │

│   │            │3     │700,0   │770,0   │960,0   │1210,0  │1340,0  │1660,0  │3     │1160,0  │1230,0  │3     │1160,0  │1160,0  │1430,0  │

│   │            ├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТР │3,4   │28000,00│31000,00│38000,00│48000,00│52000,00│65000,00│3,4   │55200,00│59800,00│3,4   │57200,00│57200,00│71500,00│

└───┴────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘

6.2.2. Грузовые автомобили с дизельными двигателями

Таблица 6.11

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000

КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬─────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┐

│ N │  Наименование   │Разряд│    Бортовые     │Разряд│  Автомобили-самосвалы   │Разряд│Автомобили-│

│п/п│работ и профессий│работы│   автомобили    │работы│                         │работы│тягачи     │

│   │                 │(рабо-├─────────────────┤(рабо-├─────────────────────────┤(рабо-├───────────┤

│   │                 │чего) │Грузоподъемность,│чего) │   Грузоподъемность, т   │чего) │   Масса   │

│   │                 │      │        т        │      │                         │      │полуприцепа│

│   │                 │      │                 │      │                         │      │с грузом, т│

│   │                 │      ├─────┬─────┬─────┤      ├─────┬─────┬──────┬──────┤      ├─────┬─────┤

│   │                 │      │ 7,5 │ 8,0 │12,0 │      │ 7,0 │11,0 │ 27,0 │ 40,0 │      │17,45│30,0 │

│   │                 │      ├─────┴─────┴─────┤      ├─────┴─────┴──────┴──────┤      ├─────┴─────┤

│   │                 │      │  Трудоемкость,  │      │  Трудоемкость, чел.-ч   │      │Трудоем-   │

│   │                 │      │     чел.-ч      │      │                         │      │кость,     │

│   │                 │      │                 │      │                         │      │чел.-ч     │

├───┼─────────────────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼─────┬─────┬──────┬──────┼──────┼─────┬─────┤

│   │Ежедневное обслу-│      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │живание (ЕО)     │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│1  │Уборочные работы │1,0   │0,160│0,160│0,240│1,0   │0,190│0,280│0,490 │0,680 │1,0   │0,180│0,270│

│   │Мойщик-уборщик   │1     │0,160│0,160│0,240│1     │0,190│0,280│0,490 │0,680 │1     │0,180│0,270│

│   │подвижного       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │состава          │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│2  │Моечные работы   │2,0   │0,140│0,140│0,210│2,0   │0,15 │0,24 │0,41  │0,570 │2,0   │0,150│0,22 │

│   │Машинист моечных │2     │0,140│0,140│0,210│2     │0,150│0,240│0,410 │0,570 │2     │0,150│0,220│

│   │машин            │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ЕО      │1,5   │0,300│0,300│0,450│1,5   │0,34 │0,52 │0,90  │1,250 │1,5   │0,33 │0,49 │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Первое техничес- │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │кое обслуживание │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │(ТО-1)           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│1  │Контрольно-      │4,0   │0,23 │0,240│0,35 │4,0   │0,280│0,430│0,710 │0,970 │4,0   │0,250│0,390│

│   │диагностические  │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по       │2     │0,011│0,011│0,017│2     │0,013│0,021│0,034 │0,046 │2     │0,012│0,019│

│   │ремонту          │3     │0,062│0,065│0,094│3     │0,076│0,116│0,191 │0,262 │3     │0,067│0,105│

│   │автомобилей      │4     │0,082│0,086│0,125│4     │0,100│0,153│0,253 │0,346 │4     │0,089│0,139│

│   │                 │5     │0,075│0,078│0,114│5     │0,091│0,140│0,232 │0,316 │5     │0,082│0,127│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│2  │Крепежные работы │2,9   │1,320│1,360│2,030│2,9   │1,530│2,360│3,900 │5,330 │2,9   │1,470│2,250│

│   │Слесарь по       │2     │0,120│0,124│0,185│2     │0,139│0,215│0,355 │0,484 │2     │0,134│0,205│

│   │ремонту          │3     │1,200│1,236│1,845│3     │1,391│2,145│3,545 │4,846 │3     │1,336│2,045│

│   │автомобилей      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│3  │Регулировочные   │3,9   │0,490│0,500│0,760│3,9   │0,580│0,890│1,470 │2,020 │3,9   │0,550│0,850│

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по       │3     │0,052│0,053│0,081│3     │0,062│0,094│0,156 │0,214 │3     │0,058│0,090│

│   │ремонту          │4     │0,438│0,447│0,679│4     │0,518│0,795│1,314 │1,806 │4     │0,492│0,760│

│   │автомобилей      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│4  │Смазочные и очис-│1,9   │1,320│1,360│2,03 │1,9   │1,530│2,340│3,880 │5,300 │1,9   │1,460│2,240│

│   │тительные работы │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Смазчик          │1     │0,091│0,094│0,140│1     │0,105│0,161│0,267 │0,365 │1     │0,101│0,154│

│   │                 │2     │1,229│1,266│1,890│2     │1,425│2,179│3,613 │4,935 │2     │1,359│2,086│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│5  │Электротехничес- │2,3   │0,390│0,390│0,590│2,3   │0,42 │0,65 │1,08  │1,47  │2,3   │0,41 │0,640│

│   │кие работы       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,011│0,011│0,017│2     │0,012│0,018│0,030 │0,041 │2     │0,012│0,018│

│   │ту автомобилей   │3     │0,129│0,129│0,195│3     │0,139│0,215│0,357 │0,486 │3     │0,135│0,212│

│   │Аккумуляторщик   │1     │0,040│0,040│0,060│1     │0,043│0,067│0,111 │0,151 │1     │0,042│0,066│

│   │                 │2     │0,210│0,210│0,318│2     │0,226│0,350│0,582 │0,792 │2     │0,221│0,344│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│6  │Работы по обслу- │2,8   │0,050│0,050│0,080│2,8   │0,050│0,070│0,200 │0,160 │2,8   │0,050│0,070│

│   │живанию топливной│      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │аппаратуры       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по топ-  │2     │0,009│0,009│0,014│2     │0,009│0,013│0,022 │0,029 │2     │0,009│0,013│

│   │ливной аппаратуре│3     │0,041│0,041│0,066│3     │0,041│0,057│0,098 │0,131 │3     │0,041│0,057│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │0,30 │0,300│0,460│2,0   │0,330│0,510│0,840 │1,15  │2,0   │0,320│0,490│

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,300│0,300│0,460│2     │0,330│0,510│0,840 │1,150 │2     │0,320│0,490│

│   │                 ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-1    │2,8   │4,10 │4,20 │6,30 │2,8   │4,72 │7,25 │12,00 │16,40 │2,8   │4,510│6,930│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Второе техничес- │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │кое обслуживание │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │(ТО-2)           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│1  │Контрольно-      │4,0   │2,06 │2,090│2,950│4,0   │2,440│3,490│6,050 │8,460 │4,0   │2,38 │3,400│

│   │диагностические  │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,307│0,311│0,440│2     │0,364│0,520│0,901 │1,261 │2     │0,355│0,507│

│   │ту автомобилей   │3     │0,401│0,407│0,574│3     │0,475│0,680│1,178 │1,647 │3     │0,463│0,662│

│   │                 │4     │0,670│0,680│0,959│4     │0,793│1,135│1,968 │2,751 │4     │0,774│1,105│

│   │                 │5     │0,682│0,692│0,977│5     │0,808│1,155│2,003 │2,801 │5     │0,788│1,126│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│2  │Крепежные работы │2,9   │4,440│4,510│6,350│2,9   │5,200│7,43 │12,87 │18,000│2,9   │4,92 │7,04 │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,275│0,279│0,393│2     │0,322│0,460│0,797 │1,1140│2     │0,305│0,436│

│   │ту автомобилей   │3     │4,165│4,231│5,957│3     │4,878│6,970│12,073│16,886│3     │4,615│6,604│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│3  │Регулировочные   │4,0   │3,09 │3,140│4,42 │4,0   │3,620│5,170│8,970 │12,53 │4,0   │3,420│4,89 │

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,391│0,397│0,559│3     │0,458│0,654│1,135 │1,585 │3     │0,433│0,619│

│   │ту автомобилей   │4     │2,330│2,368│3,333│4     │2,730│3,899│6,764 │9,449 │4     │2,579│3,687│

│   │                 │5     │0,369│0,375│0,528│5     │0,432│0,617│1,071 │1,496 │5     │0,408│0,584│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│4  │Смазочные и очис-│1,9   │2,51 │2,550│3,590│1,9   │2,880│4,130│7,150 │10,000│1,9   │2,760│3,950│

│   │тительные работы │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Смазчик          │1     │0,405│0,412│0,579│1     │0,465│0,667│1,154 │1,614 │1     │0,445│0,638│

│   │                 │2     │2,105│2,138│3,011│2     │2,415│3,463│5,996 │8,386 │2     │2,315│3,312│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│5  │Электротехничес- │3,2   │1,720│1,740│2,45 │3,2   │1,980│2,820│4,890 │6,840 │3,2   │1,890│2,700│

│   │кие работы       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,094│0,096│0,134│1     │0,109│0,154│0,267 │0,374 │1     │0,105│0,148│

│   │ту автомобилей   │2     │0,245│0,248│0,349│2     │0,282│0,402│0,696 │0,974 │2     │0,269│0,384│

│   │                 │3     │0,266│0,269│0,379│3     │0,306│0,436│0,756 │1,058 │3     │0,292│0,418│

│   │                 │4     │0,358│0,362│0,510│4     │0,412│0,587│0,018 │1,423 │4     │0,393│0,562│

│   │                 │5     │0,214│0,216│0,305│5     │0,246│0,351│0,608 │0,851 │5     │0,235│0,336│

│   │Аккумуляторщик   │1     │0,106│0,107│0,151│1     │0,122│0,174│0,302 │0,422 │1     │0,116│0,166│

│   │                 │2     │0,104│0,105│0,148│2     │0,120│0,171│0,296 │0,414 │2     │0,114│0,163│

│   │                 │3     │0,333│0,337│0,474│3     │0,383│0,545│0,947 │1,324 │3     │0,366│0,523│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│6  │Работы по обслу- │3,5   │2,590│2,630│3,700│3,5   │2,880│4,130│7,15  │10,00 │3,5   │2,800│4,010│

│   │живанию топливной│      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │аппаратуры       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по топ-  │2     │0,681│0,692│0,973│2     │0,752│1,079│1,868 │2,612 │2     │0,731│1,047│

│   │ливной аппаратуре│3     │0,911│0,925│1,301│3     │1,015│1,456│2,520 │3,525 │3     │0,987│1,414│

│   │                 │4     │0,367│0,373│0,525│4     │0,410│0,587│1,017 │1,423 │4     │0,398│0,570│

│   │                 │5     │0,631│0,640│0,901│5     │0,703│1,008│1,745 │2,440 │5     │0,684│0,979│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │2,89 │2,94 │4,140│2,0   │3,20 │4,57 │7,92  │11,07 │2,0   │3,06 │4,37 │

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Монтировщик шин  │2     │2,890│2,940│4,140│2     │3,200│4,570│7,920 │11,070│2     │3,060│4,370│

│   │                 ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТО-2    │3,1   │19,30│19,60│27,60│3,1   │22,20│31,74│55,00 │76,90 │3,1   │21,23│30,36│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Текущий ремонт   │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │(ТР)             │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│1  │Контрольно-      │3,6   │0,34 │0,36 │0,510│3,6   │0,45 │0,640│1,980 │2,44  │3,6   │0,400│0,590│

│   │диагностические и│      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │крепежные работы │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,074│0,078│0,111│2     │0,098│0,139│0,431 │0,531 │2     │0,087│0,128│

│   │ту автомобилей   │3     │0,082│0,087│0,123│3     │0,109│0,154│0,478 │0,589 │3     │0,096│0,142│

│   │                 │4     │0,111│0,118│0,167│4     │0,147│0,209│0,646 │0,796 │4     │0,131│0,193│

│   │                 │5     │0,073│0,077│0,109│5     │0,096│0,138│0,425 │0,524 │5     │0,086│0,127│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│2  │Регулировочные   │4,6   │0,11 │0,110│0,160│4,6   │0,210│0,300│0,870 │1,130 │4,6   │0,170│0,250│

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,028│0,028│0,041│3     │0,053│0,076│0,221 │0,288 │3     │0,043│0,064│

│   │ту автомобилей   │4     │0,031│0,031│0,045│4     │0,059│0,085│0,245 │0,318 │4     │0,048│0,070│

│   │                 │5     │0,026│0,026│0,038│5     │0,050│0,071│0,206 │0,267 │5     │0,040│0,059│

│   │                 │6     │0,025│0,025│0,036│6     │0,048│0,068│0,198 │0,257 │6     │0,039│0,057│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│3  │Разборочно-      │3,7   │1,88 │1,94 │2,78 │3,7   │2,48 │3,54 │10,56 │13,44 │3,7   │2,150│3,170│

│   │сборочные работы │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,162│0,167│0,240│1     │0,214│0,305│0,910 │1,158 │1     │0,186│0,274│

│   │ту автомобилей   │2     │0,281│0,290│0,415│2     │0,371│0,529│1,579 │2,009 │2     │0,321│0,474│

│   │                 │3     │0,512│0,528│0,757│3     │0,675│0,964│2,875 │3,660 │3     │0,585│0,863│

│   │                 │4     │0,432│0,446│0,638│4     │0,570│0,813│2,427 │3,088 │4     │0,494│0,728│

│   │                 │5     │0,381│0,393│0,564│5     │0,502│0,708│2,140 │2,724 │5     │0,436│0,642│

│   │                 │6     │0,112│0,116│0,166│6     │0,148│0,211│0,629 │0,801 │6     │0,128│0,189│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│4  │Агрегатные работы│3,9   │1,23 │1,27 │1,82 │3,9   │1,62 │2,320│6,930 │8,820 │3,9   │1,430│2,120│

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,071│0,073│0,105│1     │0,093│0,134│0,400 │0,509 │1     │0,083│0,122│

│   │ту автомобилей   │2     │0,253│0,262│0,374│2     │0,333│0,477│1,426 │1,814 │2     │0,294│0,436│

│   │                 │3     │0,269│0,278│0,398│3     │0,354│0,507│1,515 │1,929 │3     │0,313│0,464│

│   │                 │4     │0,248│0,256│0,367│4     │0,327│0,468│1,397 │1,778 │4     │0,288│0,427│

│   │                 │5     │0,125│0,222│0,318│5     │0,284│0,406│1,211 │1,542 │5     │0,250│0,371│

│   │                 │6     │0,174│0,179│0,258│6     │0,229│0,328│0,981 │1,248 │6     │0,202│0,300│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│5  │Электротехничес- │3,5   │0,530│0,540│0,780│3,5   │0,660│0,93 │2,81  │3,570 │3,5   │0,670│1,00 │

│   │кие работы       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,005│0,005│0,007│1     │0,006│0,009│0,026 │0,034 │1     │0,006│0,009│

│   │ту автомобилей   │2     │0,034│0,035│0,049│2     │0,042│0,060│0,180 │0,229 │2     │0,043│0,064│

│   │                 │3     │0,088│0,090│0,130│3     │0,110│0,154│0,466 │0,593 │3     │0,111│0,166│

│   │                 │4     │0,124│0,126│0,183│4     │0,155│0,218│0,658 │0,836 │4     │0,157│0,234│

│   │                 │5     │0,119│0,121│0,175│5     │0,148│0,209│0,631 │0,801 │5     │0,151│0,225│

│   │Аккумуляторщик   │1     │0,042│0,043│0,062│1     │0,052│0,074│0,223 │0,283 │1     │0,053│0,079│

│   │                 │2     │0,052│0,053│0,077│2     │0,065│0,091│0,276 │0,351 │2     │0,066│0,088│

│   │                 │3     │0,36 │0,037│0,053│3     │0,045│0,062│0,191 │0,242 │3     │0,045│0,068│

│   │                 │4     │0,030│0,030│0,044│4     │0,037│0,053│0,159 │0,202 │4     │0,038│0,057│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│6  │Работы по ремонту│4,0   │0,22 │0,230│0,340│4,0   │0,270│0,390│1,150 │1,470 │4,0   │0,320│0,470│

│   │топливной        │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │аппаратуры       │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по топ-  │2     │0,015│0,016│0,023│2     │0,018│0,027│0,078 │0,100 │2     │0,022│0,032│

│   │ливной аппаратуре│3     │0,056│0,058│0,087│3     │0,069│0,099│0,293 │0,374 │3     │0,081│0,120│

│   │                 │4     │0,079│0,083│0,122│4     │0,097│0,140│0,413 │0,528 │4     │0,115│0,169│

│   │                 │5     │0,070│0,073│0,108│5     │0,086│0,124│0,366 │0,468 │5     │0,102│0,149│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │0,07 │0,070│0,10 │2,0   │0,160│0,220│0,66  │0,840 │2,0   │0,140│0,210│

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,070│0,070│0,100│2     │0,160│0,220│0,660 │0,840 │2     │0,140│0,210│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│8  │Шиноремонтные    │2,5   │0,07 │0,070│0,100│2,5   │0,120│0,170│0,490 │0,63  │2,5   │0,14 │0,21 │

│   │(вулканизацион-  │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │ные) работы      │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Ремонтировщик    │2     │0,032│0,032│0,045│2     │0,054│0,076│0,221 │0,284 │2     │0,063│0,094│

│   │резиновых изделий│3     │0,038│0,038│0,055│3     │0,066│0,094│0,269 │0,346 │3     │0,077│0,116│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│9  │Медницкие работы │2,4   │0,19 │0,20 │0,29 │2,4   │0,230│0,330│0,990 │1,260 │2,4   │0,22 │0,32 │

│   │Медник           │2     │0,106│0,112│0,162│2     │0,188│0,184│0,552 │0,703 │2     │0,123│0,179│

│   │                 │3     │0,084│0,088│0,128│3     │0,102│0,146│0,438 │0,557 │3     │0,097│0,141│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│10 │Жестяницкие      │2,4   │0,10 │0,10 │0,14 │2,4   │0,12 │0,17 │0,49  │0,63  │2,4   │0,14 │0,21 │

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Жестянщик        │2     │0,058│0,058│0,081│2     │0,070│0,099│0,284 │0,366 │2     │0,081│0,122│

│   │                 │3     │0,042│0,042│0,059│3     │0,050│0,071│0,206 │0,264 │3     │0,059│0,088│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│11 │Сварочные работы │2,9   │0,10 │0,10 │0,14 │2,9   │0,16 │0,22 │0,66  │0,84  │2,9   │0,11 │0,16 │

│   │Электросварщик   │2     │0,005│0,020│0,028│2     │0,032│0,044│0,132 │0,168 │2     │0,022│0,032│

│   │ручной сварки    │3     │0,045│0,030│0,042│3     │0,048│0,066│0,198 │0,252 │3     │0,033│0,048│

│   │Газосварщик      │2     │0,007│0,020│0,028│2     │0,032│0,044│0,132 │0,168 │2     │0,022│0,032│

│   │                 │3     │0,043│0,030│0,042│3     │0,048│0,066│0,198 │0,252 │3     │0,033│0,048│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│12 │Кузнечно-        │2,8   │0,26 │0,27 │0,38 │2,8   │0,39 │0,55 │1,65  │2,10  │2,8   │0,36 │0,53 │

│   │рессорные работы │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Кузнец ручной    │2     │0,070│0,073│0,102│2     │0,105│0,148│0,445 │0,565 │2     │0,097│0,143│

│   │ковки            │3     │0,049│0,051│0,072│3     │0,075│0,104│0,311 │0,396 │3     │0,068│0,100│

│   │                 │4     │0,021│0,022│0,031│4     │0,031│0,044│0,133 │0,170 │4     │0,029│0,043│

│   │Кузнец на молотах│2     │0,053│0,054│0,077│2     │0,079│0,112│0,336 │0,428 │2     │0,073│0,108│

│   │и прессах        │3     │0,050│0,052│0,073│3     │0,075│0,106│0,317 │0,404 │3     │0,069│0,102│

│   │                 │4     │0,017│0,018│0,025│4     │0,025│0,036│0,108 │0,137 │4     │0,024│0,034│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│13 │Слесарно-механи- │3,4   │0,78 │0,80 │1,15 │3,4   │0,54 │0,77 │2,31  │2,94  │3,4   │0,54 │0,79 │

│   │ческие работы    │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,037│0,038│0,055│1     │0,026│0,036│0,109 │0,139 │1     │0,026│0,037│

│   │ту автомобилей   │2     │0,102│0,105│0,150│2     │0,071│0,101│0,302 │0,385 │2     │0,071│0,103│

│   │Токарь           │2     │0,117│0,120│0,173│2     │0,081│0,116│0,347 │0,441 │2     │0,081│0,119│

│   │                 │3     │0,178│0,183│0,262│3     │0,123│0,176│0,527 │0,671 │3     │0,123│0,180│

│   │                 │4     │0,211│0,216│0,311│4     │0,146│0,208│0,625 │0,795 │4     │0,146│0,214│

│   │                 │5     │0,135│0,138│0,199│5     │0,093│0,133│0,400 │0,509 │5     │0,093│0,137│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│14 │Деревоотделочные │2,7   │0,26 │0,27 │0,38 │2,7   │0,004│0,05 │0,17  │0,21  │2,7   │0,07 │0,11 │

│   │работы           │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│   │Столяр           │2     │0,078│0,081│0,114│2     │0,012│0,015│0,052 │0,064 │2     │0,029│0,045│

│   │                 │3     │0,182│0,189│0,268│3     │0,028│0,035│0,118 │0,146 │3     │0,041│0,065│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│15 │Арматурные работы│2,6   │0,03 │0,03 │0,05 │2,6   │0,04 │0,05 │0,17  │0,21  │2,6   │0,04 │0,05 │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,012│0,012│0,020│2     │0,016│0,020│0,068 │0,084 │2     │0,016│0,020│

│   │ту автомобилей   │3     │0,018│0,018│0,030│3     │0,024│0,030│0,102 │0,126 │3     │0,024│0,030│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│16 │Обойные работы   │2,6   │0,07 │0,07 │0,10 │2,6   │0,08 │0,11 │0,33  │0,42  │2,6   │0,11 │0,16 │

│   │Обойщик          │1     │0,003│0,003│0,004│1     │0,002│0,002│0,007 │0,008 │1     │0,001│0,001│

│   │                 │2     │0,025│0,025│0,036│2     │0,030│0,042│0,125 │0,160 │2     │0,044│0,064│

│   │                 │3     │0,042│0,042│0,060│3     │0,048│0,066│0,198 │0,252 │3     │0,065│0,095│

│   │                 │      │     │     │     │      │     │     │      │      │      │     │     │

│17 │Малярные работы  │2,5   │0,26 │0,27 │0,38 │2,5   │0,19 │0,28 │0,82  │1,05  │2,5   │0,14 │0,21 │

│   │Маляр            │1     │0,011│0,011│0,016│1     │0,008│0,011│0,034 │0,043 │1     │0,007│0,010│

│   │                 │2     │0,098│0,102│0,143│2     │0,076│0,112│0,326 │0,418 │2     │0,054│0,082│

│   │                 │3     │0,151│0,157│0,221│3     │0,106│0,157│0,460 │0,589 │3     │0,079│0,118│

│   │                 ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

│   │Итого по ТР      │3,5   │6,50 │6,700│9,600│3,5   │7,760│11,04│33,00 │42,00 │3,5   │7,150│10,56│

└───┴─────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

Таблица 6.12

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬─────────────────┬──────┬──────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────┬─────────────────┐

│ N │  Наименование   │Разряд│   Бортовые автомобили    │Разряд│       Автомобили-самосвалы        │Разряд│Автомобили-тягачи│

│п/п│работ и профессий│работы├──────────────────────────┤работы├───────────────────────────────────┤работы├─────────────────┤

│   │                 │(рабо-│   Грузоподъемность, т    │(рабо-│       Грузоподъемность, т         │(рабо-│Масса полуприцепа│

│   │                 │чего) │                          │чего) │                                   │чего) │   с грузом, т   │

│   │                 │      ├────────┬────────┬────────┤      ├────────┬────────┬────────┬────────┤      ├────────┬────────┤

│   │                 │      │  7,5   │  8,0   │  12,0  │      │  7,0   │  11,0  │  27,0  │  40,0  │      │ 17,45  │  30,0  │

│   │                 │      ├────────┴────────┴────────┤      ├────────┴────────┴────────┴────────┤      ├────────┴────────┤

│   │                 │      │   Трудоемкость, чел.-ч   │      │       Трудоемкость, чел.-ч        │      │  Трудоемкость,  │

│   │                 │      │                          │      │                                   │      │      чел.-ч     │

├───┼─────────────────┼──────┼────────┬────────┬────────┼──────┼────────┬────────┬────────┬────────┼──────┼────────┬────────┤

│   │Ежедневное       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │обслуживание (ЕО)│      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│1  │Уборочные работы │1,0   │7692,32 │7692,32 │11538,48│1,0   │9004,67 │13270,04│23222,57│32227,24│1,0   │8653,86 │12980,79│

│   │Мойщик-уборщик   │1     │7692,32 │7692,32 │11538,48│1     │9004,67 │13270,04│23222,57│32227,24│1     │8653,86 │12980,79│

│   │подвижного       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │состава          │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│2  │Моечные работы   │2,0   │6730,78 │6730,78 │10096,17│2,0   │7345,91 │11374,32│19431,13│27014,01│2,0   │7211,55 │1081,32 │

│   │Машинист моечных │2     │6730,78 │6730,78 │10096,17│2     │7345,91 │11374,32│19431,13│27014,01│2     │7211,55 │1081,32 │

│   │машин            │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │                 ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ЕО      │1,5   │14423,10│14423,10│21634,65│1,5   │16350,58│24644,36│42653,70│59241,25│1,5   │15865,41│23798,11│

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Первое техничес- │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │кое обслуживание │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │(ТО-1)           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│1  │Контрольно-      │4,0   │836,28  │872,64  │1272,60 │4,0   │1018,08 │1563,48 │2581,56 │3526,92 │4,0   │909,00  │1418,04 │

│   │диагностические  │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │40,00   │40,00   │61,81   │2     │47,27   │76,35   │123,62  │167,25  │2     │43,63   │69,08   │

│   │ту автомобилей   │3     │225,43  │236,34  │341,78  │3     │276,34  │421,78  │694,48  │952,63  │3     │243,61  │381,78  │

│   │                 │4     │298,15  │312,69  │454,50  │4     │363,60  │556,31  │919,91  │1058,06 │4     │323,61  │505,41  │

│   │                 │5     │272,70  │283,61  │414,51  │5     │330,87  │509,04  │843,55  │1148,98 │5     │298,15  │416,77  │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│2  │Крепежные работы │2,9   │4799,52 │4944,96 │7381,08 │2,9   │5568,08 │8580,96 │14180,40│19379,88│2,9   │5344,92 │8181,00 │

│   │Слесарь по ремон-│2     │436,32  │450,86  │672,66  │2     │505,40  │781,74  │1290,78 │1759,82 │2     │487,22  │745,38  │

│   │ту автомобилей   │3     │4363,20 │4494,10 │6708,42 │3     │5057,68 │7799,22 │12889,62│17620,06│3     │4857,70 │7435,62 │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│3  │Регулировочные   │3,9   │1781,64 │1818,00 │2763,36 │3,9   │2108,88 │3236,04 │5344,92 │7344,72 │3,9   │1999,80 │3090,60 │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │189,07  │192,71  │294,52  │3     │225,43  │341,78  │567,22  │778,10  │3     │210,89  │327,24  │

│   │ту автомобилей   │4     │1592,57 │1625,29 │2468,84 │4     │1883,45 │2894,26 │4777,70 │6566,62 │4     │1788,91 │2763,36 │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│4  │Смазочные и очис-│1,9   │4799,52 │4944,96 │7381,08 │1,9   │5563,08 │8508,24 │14107,68│19270,80│1,9   │5308,56 │8144,64 │

│   │тительные работы │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Смазчик          │1     │330,88  │341,78  │509,04  │1     │381,78  │585,40  │970,81  │1327,14 │1     │367,24  │559,94  │

│   │                 │2     │4468,64 │4603,18 │6872,04 │2     │5181,30 │7922,84 │13136,87│17943,66│2     │4941,32 │7584,70 │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│5  │Электротехничес- │2,3   │1418,04 │1418,04 │2145,24 │2,3   │1527,12 │2363,40 │3926,88 │5344,92 │2,3   │1490,76 │2327,04 │

│   │кие работы       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │40,00   │40,00   │61,81   │2     │43,63   │65,45   │109,08  │149,07  │2     │43,63   │65,45   │

│   │ту автомобилей   │3     │469,04  │469,04  │709,02  │3     │505,40  │781,74  │1298,05 │1767,10 │3     │490,86  │770,83  │

│   │Аккумуляторщик   │1     │145,44  │145,44  │218,16  │1     │156,35  │243,61  │403,60  │549,04  │1     │152,71  │239,98  │

│   │                 │2     │763,56  │763,56  │1156,25 │2     │821,74  │1272,60 │2116,15 │2879,71 │2     │803,56  │1250,78 │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│6  │Работы по обслу- │2,8   │181,80  │181,80  │290,88  │2,8   │181,80  │254,52  │436,32  │581,76  │2,8   │181,80  │254,52  │

│   │живанию топливной│      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │аппаратуры       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по топ-  │2     │32,72   │32,72   │50,90   │2     │32,72   │47,27   │79,99   │105,44  │2     │32,72   │47,27   │

│   │ливной аппаратуре│3     │149,08  │149,08  │239,98  │3     │149,08  │207,25  │356,33  │476,32  │3     │149,08  │207,25  │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │1090,80 │1090,80 │1672,56 │2,0   │1199,88 │1854,36 │3054,24 │4181,40 │2,0   │1163,52 │1781,64 │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │1090,80 │1090,80 │1672,56 │2     │1199,88 │1854,36 │3054,24 │4181,40 │2     │1163,52 │1781,64 │

│   │                 ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1    │2,8   │14907,60│15271,20│22906,80│2,8   │17181,92│26361,00│43630,00│59630,40│2,8   │16398,36│25197,48│

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Второе техничес- │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │кое обслуживание │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │(ТО-2)           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│1  │Контрольно-      │4,0   │1742,76 │1768,14 │2463,25 │4,0   │2037,40 │2868,78 │4894,45 │6632,64 │4,0   │1996,82 │2852,60 │

│   │диагностические  │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │259,72  │263,11  │367,40  │2     │303,94  │427,44  │728,91  │988,62  │2     │297,84  │425,37  │

│   │ту автомобилей   │3     │339,25  │344,32  │479,29  │3     │396,62  │558,96  │953,00  │1291,25 │3     │388,46  │555,42  │

│   │                 │4     │566,82  │575,28  │800,76  │4     │662,16  │932,97  │1592,11 │2156,78 │4     │649,39  │927,10  │

│   │                 │5     │576,97  │585,43  │815,80  │5     │674,68  │949,41  │1620,43 │2195,99 │5     │661,13  │944,71  │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│2  │Крепежные работы │2,9   │3756,24 │3815,46 │5302,25 │2,9   │4342,00 │6107,46 │10411,83│14112,00│2,9   │4127,88 │5906,56 │

│   │Слесарь по ремон-│2     │232,65  │236,03  │328,15  │2     │268,87  │378,12  │644,77  │873,38  │2     │255,90  │365,80  │

│   │ту автомобилей   │3     │3523,59 │3579,43 │4974,10 │3     │4073,13 │5729,34 │9767,06 │13238,62│3     │3871,98 │5540,76 │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│3  │Регулировочные   │4,0   │2614,14 │2656,44 │3690,70 │4,0   │3022,70 │4249,74 │7256,73 │9823,52 │4,0   │2869,38 │4102,71 │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │330,79  │335,86  │466,76  │3     │382,43  │537,59  │918,21  │1242,64 │3     │363,29  │519,34  │

│   │ту автомобилей   │4     │1971,18 │2003,33 │2783,06 │4     │2279,55 │3204,98 │5472,08 │7408,02 │4     │2163,78 │3093,39 │

│   │                 │5     │312,17  │317,25  │440,88  │5     │360,72  │507,17  │866,44  │1172,86 │5     │342,31  │489,98  │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│4  │Смазочные и очис-│1,9   │2123,46 │2157,30 │2997,65 │1,9   │2404,80 │3394,86 │5784,35 │7840,00 │1,9   │2315,64 │3314,05 │

│   │тительные работы │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Смазчик          │1     │342,63  │348,55  │483,46  │1     │388,27  │548,27  │933,59  │1265,38 │1     │373,36  │535,28  │

│   │                 │2     │1780,83 │1808,75 │2514,19 │2     │2016,53 │2846,59 │4850,76 │6574,62 │2     │1942,28 │2778,77 │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│5  │Электротехничес- │3,2   │1455,12 │1472,04 │2045,75 │3,2   │1653,30 │2318,04 │3956,01 │5362,56 │3,2   │1585,71 │2265,30 │

│   │кие работы       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│1     │79,52   │81,22   │111,89  │1     │91,01   │126,59  │216,00  │293,22  │1     │88,09   │124,17  │

│   │ту автомобилей   │2     │207,27  │209,81  │291,41  │2     │235,47  │330,44  │563,07  │763,62  │2     │225,69  │322,18  │

│   │                 │3     │225,04  │227,57  │316,47  │3     │255,51  │358,39  │671,61  │829,47  │3     │244,99  │350,70  │

│   │                 │4     │302,87  │306,25  │425,85  │4     │344,02  │482,51  │823,56  │1115,63 │4     │329,73  │471,52  │

│   │                 │5     │181,04  │182,74  │254,67  │5     │205,41  │288,52  │491,87  │667,18  │5     │197,17  │281,90  │

│   │Аккумуляторщик   │1     │89,68   │90,52   │126,09  │1     │101,87  │143,03  │244,32  │330,85  │1     │97,32   │139,27  │

│   │                 │2     │87,98   │88,83   │123,58  │2     │100,20  │140,56  │239,46  │324,58  │2     │95,65   │136,76  │

│   │                 │3     │281,72  │285,10  │395,79  │3     │319,81  │448,00  │766,12  │1938,01 │3     │307,07  │438,80  │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│6  │Работы по обслу- │3,5   │2191,14 │2224,98 │3089,50 │3,5   │2404,80 │3394,86 │5784,35 │7840,00 │3,5   │2349,20 │3364,39 │

│   │живанию топливной│      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │аппаратуры       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по топ-  │2     │576,12  │585,43  │812,45  │2     │627,92  │886,94  │1511,21 │2047,81 │2     │613,31  │878,43  │

│   │ливной аппаратуре│3     │770,71  │782,55  │1086,34 │3     │847,53  │1196,83 │2038,68 │2763,60 │3     │828,09  │1186,35 │

│   │                 │4     │310,48  │315,56  │438,37  │4     │342,35  │482,51  │822,75  │1115,63 │4     │333,92  │478,23  │

│   │                 │5     │533,83  │541,44  │752,34  │5     │587,00  │828,58  │1411,71 │1912,96 │5     │573,88  │821,38  │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │2444,94 │2487,24 │3456,90 │2,0   │2672,00 │3756,54 │6407,28 │8678,88 │2,0   │2567,34 │3666,43 │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │2444,94 │2487,24 │3456,90 │2     │2672,00 │3756,54 │6407,28 │8678,88 │2     │2567,34 │3666,43 │

│   │                 ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТО-2    │3,1   │16327,80│16581,60│23046,00│3,1   │18537,00│26090,28│44495,00│60289,60│3,1   │17811,97│25472,04│

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Текущий ремонт   │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │(ТР)             │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│1  │Контрольно-      │3,6   │3400    │3600    │5100,00 │3,6   │4500    │6400    │19800   │24400   │3,6   │4000    │5900    │

│   │диагностические и│      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │крепежные работы │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │740     │780     │1110    │2     │980     │1390    │4310    │5310    │2     │870     │1280    │

│   │ту автомобилей   │3     │820     │870     │1230    │3     │1090    │1540    │4780    │5890    │3     │960     │1420    │

│   │                 │4     │1110    │1180    │1670    │4     │1470    │2090    │6460    │7960    │4     │1310    │1930    │

│   │                 │5     │730     │770     │1090    │5     │960     │1380    │4250    │5240    │5     │860     │1270    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│2  │Регулировочные   │4,6   │1100    │1100    │1600    │4,6   │2100    │3000    │8700    │11300   │4,6   │1700    │2500    │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │280     │280     │410     │3     │530     │760     │2210    │2880    │3     │430     │640     │

│   │ту автомобилей   │4     │310     │310     │450     │4     │590     │850     │2450    │3180    │4     │480     │700     │

│   │                 │5     │260     │260     │380     │5     │500     │710     │2060    │2670    │5     │400     │590     │

│   │                 │6     │250     │250     │360     │6     │480     │680     │1980    │2570    │6     │390     │570     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│3  │Разборочно-      │3,7   │18800   │19100   │27800   │3,7   │24800   │35400   │105600  │134400  │3,7   │21500   │31700   │

│   │сборочные работы │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│1     │1620    │1670    │2460    │1     │2140    │3050    │9100    │11580   │1     │1860    │2740    │

│   │ту автомобилей   │2     │2810    │2900    │4150    │2     │3710    │5290    │15790   │20090   │2     │3210    │4740    │

│   │                 │3     │5120    │5280    │7570    │3     │6750    │9640    │28750   │36600   │3     │5850    │8630    │

│   │                 │4     │4320    │4460    │6380    │4     │5700    │8130    │24270   │30880   │4     │4940    │7280    │

│   │                 │5     │3810    │3930    │5640    │5     │5020    │7180    │21400   │27240   │5     │4360    │6420    │

│   │                 │6     │1120    │1160    │1660    │6     │1480    │2110    │6290    │8010    │6     │1280    │1890    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│4  │Агрегатные работы│3,9   │12300   │12700   │18200   │3,9   │16200   │23200   │69300   │88200   │3,9   │14300   │21200   │

│   │Слесарь по ремон-│1     │710     │730     │1050    │1     │930     │1340    │4000    │5090    │1     │830     │1220    │

│   │ту автомобилей   │2     │2530    │2620    │3740    │2     │3330    │4770    │14260   │18140   │2     │2940    │4360    │

│   │                 │3     │2690    │2780    │3980    │3     │3540    │5070    │15150   │19290   │3     │3130    │4640    │

│   │                 │4     │2480    │2560    │3670    │4     │3270    │4680    │13970   │17780   │4     │2880    │4270    │

│   │                 │5     │2150    │2220    │3180    │5     │2840    │4060    │12110   │15420   │5     │2500    │3710    │

│   │                 │6     │1740    │1790    │2580    │6     │2290    │3280    │9810    │12480   │6     │2020    │3000    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│5  │Электротехничес- │3,5   │5300    │5400    │7800    │3,5   │6600    │9300    │28100   │35700   │3,5   │6700    │1000    │

│   │кие работы       │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по ремон-│1     │50      │50      │70      │1     │60      │90      │260     │340     │1     │60      │90      │

│   │ту автомобилей   │2     │340     │350     │490     │2     │420     │600     │1800    │2290    │2     │430     │640     │

│   │                 │3     │880     │900     │1300    │3     │1100    │1540    │4660    │5930    │3     │1110    │1660    │

│   │                 │4     │1240    │1260    │1830    │4     │1550    │2180    │6580    │8350    │4     │1570    │2340    │

│   │                 │5     │1190    │1210    │1750    │5     │1480    │2090    │6310    │8010    │5     │1510    │2250    │

│   │Аккумуляторщик   │1     │420     │430     │620     │1     │520     │740     │2230    │2830    │1     │530     │790     │

│   │                 │2     │520     │530     │770     │2     │650     │910     │2760    │3510    │2     │660     │980     │

│   │                 │3     │360     │370     │530     │3     │450     │620     │1910    │2420    │3     │450     │680     │

│   │                 │4     │300     │300     │440     │4     │370     │530     │1590    │2020    │4     │380     │570     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│6  │Работы по ремонту│4,0   │2200    │2300    │3400    │4,0   │2700    │3900    │11500   │14700   │4,0   │3200    │4700    │

│   │топливной аппара-│      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │туры             │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь по топ-  │2     │150     │160     │230     │2     │280     │270     │780     │1000    │2     │220     │320     │

│   │ливной аппаратуре│3     │560     │580     │870     │3     │690     │990     │2930    │3740    │3     │810     │1200    │

│   │                 │4     │790     │830     │1220    │4     │970     │1400    │4130    │5280    │4     │1150    │1690    │

│   │                 │5     │700     │730     │1080    │5     │860     │1240    │3660    │4680    │5     │1020    │1490    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │700     │700     │1000    │2,0   │1600    │2200    │6600    │8400    │2,0   │1400    │2100    │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │700     │700     │1000    │2     │1600    │2200    │6600    │8400    │2     │1400    │2100    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│8  │Шиноремонтные    │2,5   │700     │700     │1000    │2,5   │1200    │1700    │4900    │6300    │2,5   │1400    │2100    │

│   │(вулканизацион-  │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │ные) работы      │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Ремонтировщик    │2     │320     │320     │450     │2     │540     │760     │2210    │2840    │2     │630     │940     │

│   │резиновых изделий│3     │380     │380     │550     │3     │660     │940     │2690    │3460    │3     │770     │1160    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│9  │Медницкие работы │2,4   │1900    │2000    │2900    │2,4   │2300    │3300    │9900    │1260    │2,4   │2200    │3200    │

│   │Медник           │2     │1060    │1120    │1620    │2     │1280    │1840    │5520    │7030    │2     │1230    │1790    │

│   │                 │3     │840     │880     │1280    │3     │1020    │1460    │4380    │5570    │3     │970     │1410    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│10 │Жестяницкие      │2,4   │1000    │1000    │1400    │2,4   │1200    │1700    │4900    │6300    │2,4   │1400    │2100    │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Жестянщик        │2     │580     │580     │810     │2     │700     │990     │2840    │3660    │2     │810     │1220    │

│   │                 │3     │420     │420     │590     │3     │500     │710     │2060    │2640    │3     │590     │880     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│11 │Сварочные работы │2,9   │1000    │1000    │1400    │2,9   │1600    │2200    │6600    │8400    │2,9   │1100    │1600    │

│   │Электросварщик   │2     │50      │200     │280     │2     │320     │440     │1320    │1680    │2     │220     │320     │

│   │ручной сварки    │3     │450     │300     │420     │3     │480     │660     │1980    │2520    │3     │330     │480     │

│   │Газосварщик      │2     │70      │200     │280     │2     │320     │440     │1320    │1680    │2     │220     │320     │

│   │                 │3     │430     │300     │420     │3     │480     │660     │1980    │2520    │3     │330     │480     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│12 │Кузнечно-        │2,8   │2600    │2700    │3800    │2,8   │3900    │5500    │16500   │21000   │2,8   │3600    │5300    │

│   │рессорные работы │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Кузнец ручной    │2     │700     │730     │1020    │2     │1050    │1480    │4450    │5650    │2     │970     │1430    │

│   │ковки            │3     │490     │510     │720     │3     │750     │1040    │3110    │3960    │3     │680     │1000    │

│   │                 │4     │210     │220     │310     │4     │310     │440     │1330    │1700    │4     │290     │430     │

│   │Кузнец на молотах│2     │530     │540     │770     │2     │790     │1120    │3360    │4280    │2     │730     │1080    │

│   │и прессах        │3     │500     │520     │730     │3     │750     │1060    │3170    │4040    │3     │690     │1020    │

│   │                 │4     │170     │180     │250     │4     │250     │360     │1080    │1370    │4     │240     │340     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│13 │Слесарно-механи- │3,4   │7800    │8000    │11500   │3,4   │5400    │7700    │23100   │29400   │3,4   │5400    │7900    │

│   │ческие работы    │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Слесарь механо-  │1     │370     │380     │550     │1     │260     │360     │1090    │1390    │1     │260     │370     │

│   │сборочных работ  │2     │1020    │1050    │1500    │2     │710     │1010    │3020    │3850    │2     │710     │1030    │

│   │Токарь           │2     │1170    │1200    │1730    │2     │810     │1160    │3470    │4410    │2     │810     │1190    │

│   │                 │3     │1780    │1830    │2620    │3     │1230    │1760    │5270    │6710    │3     │1230    │1800    │

│   │                 │4     │2110    │2160    │3110    │4     │1460    │2080    │6250    │7950    │4     │1460    │2140    │

│   │                 │5     │1350    │1380    │1990    │5     │930     │1330    │4000    │5090    │5     │930     │1370    │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│14 │Деревоотделочные │2,7   │2600    │2700    │3800    │2,7   │400     │500     │1700    │2100    │2,7   │700     │1100    │

│   │работы           │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│   │Столяр           │2     │780     │810     │1140    │2     │120     │150     │520     │640     │2     │290     │450     │

│   │                 │3     │1820    │1890    │2660    │3     │280     │350     │1180    │1460    │3     │410     │650     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│15 │Арматурные работы│2,6   │300     │300     │500     │2,6   │400     │500     │1760    │2100    │2,6   │400     │500     │

│   │Слесарь по ремон-│2     │120     │120     │300     │2     │160     │200     │680     │840     │2     │160     │200     │

│   │ту автомобилей   │3     │180     │180     │300     │3     │240     │300     │1020    │1260    │3     │240     │300     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│16 │Обойные работы   │2,6   │700     │700     │1000    │2,6   │800     │1100    │3300    │4200    │2,6   │1100    │1600    │

│   │Обойщик          │1     │30      │30      │40      │1     │20      │20      │70      │80      │1     │10      │10      │

│   │                 │2     │250     │250     │360     │2     │300     │420     │1250    │1600    │2     │440     │640     │

│   │                 │3     │420     │420     │600     │3     │480     │660     │1980    │2520    │3     │650     │950     │

│   │                 │      │        │        │        │      │        │        │        │        │      │        │        │

│17 │Малярные работы  │2,5   │2600    │2700    │3800    │2,5   │1900    │2800    │8200    │10500   │2,5   │1400    │2100    │

│   │Маляр            │1     │110     │110     │160     │1     │80      │110     │340     │430     │1     │70      │100     │

│   │                 │2     │980     │1020    │1430    │2     │760     │1120    │3260    │4180    │2     │540     │820     │

│   │                 │3     │1510    │1570    │2210    │3     │1060    │1570    │4600    │5890    │3     │790     │1180    │

│   │                 ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┤

│   │Итого по ТР      │3,5   │65000   │67000   │96000   │3,5   │77600   │110400  │330000  │420000  │3,5   │71500   │105600  │

└───┴─────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘

6.2.3. Легковые автомобили и автобусы

Таблица 6.13

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000

КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬─────────────────┬──────┬─────────────────────┬──────┬────────────────────────────┬──────┬────────────────┐

│ N │  Наименование   │Разряд│ Легковые автомобили │Разряд│   Автобусы карбюраторные   │Разряд│   Автобусы     │

│п/п│работ и профессий│работы│                     │работы│                            │работы│   дизельные    │

│   │                 │(рабо-├───────┬──────┬──────┤(рабо-├──────┬──────┬──────┬───────┤(рабо-├────────┬───────┤

│   │                 │чего) │особо  │малого│сред- │чего) │особо │малого│сред- │большо-│чего) │большого│особо  │

│   │                 │      │малого │класса│него  │      │малого│класса│него  │го     │      │класса  │большо-│

│   │                 │      │класса │(свыше│класса│      │класса│(6,0 -│класса│класса │      │(10,0 - │го     │

│   │                 │      │(рабо- │1,2 до│(свыше│      │(до   │7,5 м)│(8,0 -│(10,5 -│      │12,0 м) │класса │

│   │                 │      │чий    │1,8 л;│1,8 до│      │5,0 м)│      │9,5 м)│12,0 м)│      │        │(16,5 -│

│   │                 │      │объем  │850 - │3,5 л;│      │      │      │      │       │      │        │18,0 м)│

│   │                 │      │двига- │1150  │1150 -│      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │теля - │кг)   │1500  │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │до 1,2 │      │кг)   │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │л; су- │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │хой вес│      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │автомо-│      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │биля - │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │до 850 │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │кг)    │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      ├───────┴──────┴──────┤      ├──────┴──────┴──────┴───────┤      ├────────┴───────┤

│   │                 │      │Трудоемкость, чел.-ч │      │    Трудоемкость, чел.-ч    │      │  Трудоемкость, │

│   │                 │      │                     │      │                            │      │     чел.-ч     │

├───┼─────────────────┼──────┼───────┬──────┬──────┼──────┼──────┬──────┬──────┬───────┼──────┼────────┬───────┤

│   │Ежедневное       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │обслуживание (ЕО)│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│1  │Уборочные работы │1,0   │0,23   │0,31  │0,39  │1,0   │0,33  │0,46  │0,59  │0,78   │1,0   │0,78 -  │1,17   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,91    │       │

│   │Мойщик-уборщик   │1     │0,23   │0,31  │0,39  │1     │0,33  │0,46  │0,59  │0,78   │1     │0,78 -  │1,17   │

│   │подвижного       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,91    │       │

│   │состава          │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│2  │Моечные работы   │2,0   │0,03   │0,04  │0,05  │2,0   │0,13  │0,15  │0,17  │0,18   │2,0   │0,18 -  │0,25   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,19    │       │

│   │Машинист моечных │2     │0,03   │0,04  │0,05  │2     │0,13  │0,15  │0,17  │0,18   │2     │0,18 -  │0,25   │

│   │машин            │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,19    │       │

│   │                 ├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│   │Итого по ЕО      │1,1   │0,26   │0,35  │0,44  │1,2   │0,46  │0,61  │0,76  │0,96   │1,2   │0,96 -  │1,42   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,10    │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Первое техничес- │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │кое обслуживание │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │(ТО-1)           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│1  │Контрольно-      │4,0   │0,19   │0,21  │0,26  │4,0   │0,35  │0,48  │0,58  │0,66   │4,0   │0,76 -  │1,08   │

│   │диагностические  │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,80    │       │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,01   │0,011 │0,014 │2     │0,005 │0,007 │0,008 │0,009  │2     │0,011 - │0,016  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,011   │       │

│   │                 │3     │0,035  │0,039 │0,048 │3     │0,023 │0,032 │0,038 │0,043  │3     │0,50 -  │0,071  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,53    │       │

│   │                 │4     │0,096  │0,106 │0,131 │4     │0,074 │0,101 │0,123 │0,140  │4     │0,161 - │0,228  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,169   │       │

│   │                 │5     │0,049  │0,054 │0,067 │5     │0,248 │0,340 │0,411 │0,468  │5     │0,538 - │0,765  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,567   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│2  │Крепежные работы │2,9   │1,150  │1,250 │1,540 │2,9   │1,570 │2,130 │2,600 │2,950  │2,9   │3,37 -  │4,79   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │3,55    │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,130  │0,141 │0,174 │2     │0,079 │0,108 │0,131 │0,149  │2     │0,271 - │0,385  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,285   │       │

│   │                 │3     │1,020  │1,109 │1,366 │3     │1,491 │2,022 │2,469 │2,801  │3     │3,099 - │4,405  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │3,265   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│3  │Регулировочные   │3,9   │0,100  │0,100 │0,120 │3,9   │0,240 │0,330 │0,400 │0,460  │3,9   │0,52 -  │0,74   │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,550   │       │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,010  │0,010 │0,012 │3     │0,019 │0,026 │0,032 │0,037  │3     │0,042 - │0,059  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,044   │       │

│   │                 │4     │0,090  │0,090 │0,108 │4     │0,221 │0,304 │0,368 │0,423  │4     │0,478 - │0,681  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,506   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│4  │Смазочные и очис-│1,8   │0,430  │0,470 │0,580 │1,9   │1,010 │1,380 │1,680 │1,910  │1,9   │2,18 -  │3,11   │

│   │тительные работы │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │2,30    │       │

│   │Смазчик          │1     │0,099  │0,108 │0,133 │1     │0,051 │0,070 │0,085 │0,096  │1     │0,110 - │0,157  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,116   │       │

│   │                 │2     │0,331  │0,362 │0,447 │2     │0,959 │1,310 │1,595 │1,814  │2     │2,070 - │2,953  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │2,184   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│5  │Электротехничес- │2,5   │0,260  │0,280 │0,350 │2,5   │0,480 │0,660 │0,800 │0,910  │2,5   │1,05 -  │1,48   │

│   │кие работы       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,100   │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,071  │0,077 │0,096 │2     │0,024 │0,033 │0,040 │0,045  │2     │0,052 - │0,074  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,055   │       │

│   │                 │3     │0,076  │0,082 │0,102 │3     │0,319 │0,439 │0,532 │0,605  │3     │0,698 - │0,983  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,731   │       │

│   │Аккумуляторщик   │1     │0,051  │0,055 │0,069 │1     │0,021 │0,029 │0,035 │0,040  │1     │0,046 - │0,075  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,048   │       │

│   │                 │2     │0,062  │0,066 │0,083 │2     │0,116 │0,159 │0,193 │0,220  │2     │0,254 - │0,350  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,266   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│6  │Работы по обслу- │2,9   │0,150  │0,160 │0,190 │2,9   │0,110 │0,150 │0,180 │0,210  │2,9   │0,24 -  │0,34   │

│   │живанию топливной│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,25    │       │

│   │аппаратуры       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Слесарь по топ-  │2     │0,017  │0,018 │0,022 │2     │0,010 │0,014 │0,016 │0,019  │2     │0,022 - │0,031  │

│   │ливной аппаратуре│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,022   │       │

│   │                 │3     │0,133  │0,142 │0,168 │3     │0,100 │0,136 │0,164 │0,191  │3     │0,218 - │0,309  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,288   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │0,120  │0,130 │0,160 │2,0   │0,240 │0,330 │0,400 │0,460  │2,0   │0,52 -  │0,74   │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,55    │       │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,120  │0,130 │0,160 │2     │0,240 │0,330 │0,400 │0,460  │2     │0,52 -  │0,74   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,55    │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│8  │Уборочные работы │-     │-      │-     │-     │1,0   │0,220 │0,330 │0,370 │0,410  │1,0   │0,48 -  │0,680  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,50    │       │

│   │Мойщик-уборщик   │-     │-      │-     │-     │1     │0,220 │0,330 │0,370 │0,410  │1     │0,48 -  │0,680  │

│   │подвижного       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,50    │       │

│   │состава          │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│9  │Моечные работы   │-     │-      │-     │-     │1,0   │0,180 │0,240 │0,290 │0,330  │1,0   │0,38 -  │0,540  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,40    │       │

│   │Машинист моечных │-     │-      │-     │-     │1     │0,180 │0,240 │0,290 │0,330  │1     │0,38 -  │0,540  │

│   │машин            │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,40    │       │

│   │                 ├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│   │Итого по ТО-1    │2,8   │2,400  │2,600 │3,200 │2,8   │4,40  │6,000 │7,300 │8,300  │2,8   │9,50 -  │13,50  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │10,00   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Второе техничес- │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │кое обслуживание │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │(ТО-2)           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│1  │Контрольно-      │4,2   │0,970  │1,020 │1,130 │4,6   │2,80  │3,360 │4,030 │5,540  │4,6   │5,88 -  │7,900  │

│   │диагностические  │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │6,72    │       │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,043  │0,045 │0,050 │2     │0,04  │0,048 │0,058 │0,079  │2     │0,084 - │0,113  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,096   │       │

│   │                 │3     │0,105  │0,110 │0,122 │3     │0,184 │0,221 │0,265 │0,364  │3     │0,386 - │0,519  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,442   │       │

│   │                 │4     │0,515  │0,542 │0,600 │4     │0,588 │0,706 │0,846 │1,164  │4     │1,235 - │1,659  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,411   │       │

│   │                 │5     │0,307  │0,323 │0,358 │5     │1,988 │2,385 │2,861 │3,933  │5     │4,175 - │5,609  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │4,771   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│2  │Крепежные работы │2,9   │3,880  │4,080 │4,520 │2,9   │5,510 │6,600 │7,920 │10,89  │2,9   │11,55 - │15,510 │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │13,20   │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,388  │0,408 │0,452 │2     │0,551 │0,660 │0,792 │1,089  │2     │1,155 - │1,551  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,320   │       │

│   │                 │3     │3,492  │3,672 │4,069 │3     │4,959 │5,940 │7,128 │9,801  │3     │10,395 -│13,959 │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │11,88   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│3  │Регулировочные   │4,2   │0,580  │0,610 │0,680 │4,1   │1,200 │1,440 │1,730 │2,380  │4,1   │2,52 -  │3,350  │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │2,88    │       │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,062  │0,065 │0,073 │3     │0,265 │0,318 │0,382 │0,526  │3     │0,556 - │0,746  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,636   │       │

│   │                 │4     │0,348  │0,366 │0,408 │4     │0,650 │0,780 │0,937 │1,289  │4     │1,365 - │1,830  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,56    │       │

│   │                 │5     │0,170  │0,179 │0,199 │5     │0,285 │0,342 │0,411 │0,565  │5     │0,599 - │0,803  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,684   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│4  │Смазочные и очис-│1,8   │1,400  │1,470 │1,620 │1,9   │2,090 │2,500 │3,000 │4,120  │1,9   │4,38 -  │5,880  │

│   │тительные работы │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │5,00    │       │

│   │Смазчик          │1     │0,283  │0,297 │0,327 │1     │0,314 │0,375 │0,451 │0,618  │1     │0,675 - │0,882  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,750   │       │

│   │                 │2     │1,170  │1,173 │1,293 │2     │1,770 │2,125 │2,549 │3,502  │2     │3,723 - │4,998  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │4,25    │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│5  │Электротехничес- │3,2   │1,550  │1,630 │1,810 │3,2   │2,090 │2,500 │3,000 │4,120  │3,2   │3,38 -  │5,880  │

│   │кие работы       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │5,00    │       │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,062  │0,065 │0,072 │1     │0,036 │0,043 │0,052 │0,071  │1     │0,075 - │0,101  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,086   │       │

│   │                 │2     │0,367  │0,386 │0,428 │2     │0,265 │0,317 │0,38  │0,522  │2     │0,555 - │0,746  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,634   │       │

│   │                 │3     │0,339  │0,357 │0,396 │3     │0,622 │0,744 │0,893 │1,226  │3     │1,304 - │1,75   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,488   │       │

│   │                 │4     │0,285  │0,300 │0,333 │4     │0,386 │0,462 │0,554 │0,761  │4     │0,809 - │1,086  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,924   │       │

│   │                 │5     │0,285  │0,299 │0,332 │5     │0,320 │0,383 │0,459 │0,631  │5     │0,671 - │0,90   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,766   │       │

│   │Аккумуляторщик   │1     │0,059  │0,062 │0,069 │1     │0,137 │0,164 │0,197 │0,270  │1     │0,287 - │0,386  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,328   │       │

│   │                 │2     │0,134  │0,141 │0,156 │2     │0,216 │0,258 │0,310 │0,426  │2     │0,453 - │0,607  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,516   │       │

│   │                 │3     │0,019  │0,020 │0,024 │3     │0,108 │0,129 │0,155 │0,213  │3     │0,226 - │0,304  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,258   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│6  │Работы по обслу- │3,4   │0,45   │0,470 │0,520 │3,4   │0,420 │0,500 │0,600 │0,830  │3,4   │0,88 -  │1,17   │

│   │живанию топливной│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,00    │       │

│   │аппаратуры       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Слесарь по топ-  │2     │0,037  │0,039 │0,043 │2     │0,029 │0,034 │0,041 │0,057  │2     │0,061 - │0,081  │

│   │ливной аппаратуре│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,069   │       │

│   │                 │3     │0,235  │0,246 │0,272 │3     │0,248 │0,295 │0,354 │0,490  │3     │0,520 - │0,691  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,590   │       │

│   │                 │4     │0,145  │0,151 │0,167 │4     │0,109 │0,130 │0,156 │0,216  │4     │0,228 - │0,303  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,260   │       │

│   │                 │5     │0,033  │0,034 │0,038 │5     │0,034 │0,041 │0,049 │0,067  │5     │0,071 - │0,095  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,081   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │0,87   │0,920 │1,020 │2,0   │1,920 │2,300 │2,760 │3,790  │2,0   │4,02 -  │5,40   │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │4,60    │       │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,870  │0,920 │1,020 │2     │1,920 │2,300 │2,760 │3,790  │2     │4,020 - │5,400  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │4,600   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│8  │Уборочные работы │-     │-      │-     │-     │1,0   │0,420 │0,500 │0,600 │0,830  │1,0   │0,87 -  │1,18   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,00    │       │

│   │Мойщик-уборщик   │-     │-      │-     │-     │1     │0,420 │0,500 │0,600 │0,830  │1     │0,870 - │1,180  │

│   │подвижного       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,000   │       │

│   │состава          │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│9  │Моечные работы   │-     │-      │-     │-     │1,0   │0,250 │0,300 │0,360 │0,500  │1,0   │0,52 -  │0,70   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,60    │       │

│   │Машинист моечных │-     │-      │-     │-     │1     │0,250 │0,300 │0,360 │0,500  │1     │0,520 - │0,700  │

│   │машин            │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,600   │       │

│   │                 ├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│   │Итого по ТО-2    │3,1   │9,70   │10,20 │11,30 │3,1   │16,70 │20,000│24,00 │33,00  │3,1   │35,00 - │47,00  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │40,00   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Текущий ремонт   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │(ТР)             │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│1  │Контрольно-      │3,5   │0,150  │0,180 │0,200 │3,6   │0,170 │0,200 │0,220 │0,250  │3,7   │0,28 -  │0,37   │

│   │диагностические и│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,30    │       │

│   │крепежные работы │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,033  │0,039 │0,044 │2     │0,032 │0,038 │0,041 │0,047  │2     │0,030 - │0,040  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,032   │       │

│   │                 │3     │0,048  │0,058 │0,064 │3     │0,053 │0,062 │0,069 │0,078  │3     │0,096 - │0,126  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,103   │       │

│   │                 │4     │0,045  │0,054 │0,060 │4     │0,053 │0,060 │0,066 │0,075  │4     │0,098 - │0,130  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,105   │       │

│   │                 │5     │0,024  │0,029 │0,032 │5     │0,034 │0,040 │0,044 │0,050  │5     │0,056 - │0,074  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,060   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│2  │Регулировочные   │4,3   │0,040  │0,050 │0,070 │4,4   │0,030 │0,040 │0,040 │0,050  │4,6   │0,06 -  │0,07   │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,060   │       │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,015  │0,019 │0,026 │3     │0,010 │0,013 │0,013 │0,017  │3     │0,014 - │0,016  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,014   │       │

│   │                 │4     │0,012  │0,015 │0,021 │4     │0,008 │0,011 │0,011 │0,013  │4     │0,016 - │0,018  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,016   │       │

│   │                 │5     │0,008  │0,010 │0,014 │5     │0,007 │0,009 │0,009 │0,012  │5     │0,017 - │0,020  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,017   │       │

│   │                 │6     │0,005  │0,006 │0,009 │6     │0,005 │0,007 │0,007 │0,008  │6     │0,013-  │0,015  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,013   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│3  │Разборочно-      │3,5   │0,70   │0,85  │0,97  │3,7   │1,19  │2,41  │1,55  │1,82   │4,0   │2,04 -  │2,64   │

│   │сборочные работы │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │2,16    │       │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,066  │0,080 │0,091 │1     │0,055 │0,065 │0,072 │0,084  │1     │0,094 - │0,122  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,100   │       │

│   │                 │2     │0,168  │0,204 │0,233 │2     │0,286 │0,339 │0,372 │0,437  │2     │0,387 - │0,501  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,410   │       │

│   │                 │3     │0,161  │0,196 │0,223 │3     │0,274 │0,325 │0,357 │0,419  │3     │0,409 - │0,529  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,433   │       │

│   │                 │4     │0,147  │0,178 │0,204 │4     │0,250 │0,296 │0,326 │0,382  │4     │0,470 - │0,608  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,497   │       │

│   │                 │5     │0,133  │0,162 │0,184 │5     │0,226 │0,268 │0,294 │0,346  │5     │0,429 - │0,555  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,454   │       │

│   │                 │6     │0,025  │0,030 │0,035 │6     │0,099 │0,117 │0,129 │0,152  │6     │0,251 - │0,325  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,266   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│4  │Агрегатные работы│3,8   │0,42   │0,51  │0,58  │3,9   │0,70  │0,81  │0,91  │1,06   │4,1   │1,19 -  │1,54   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │1,26    │       │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,029  │0,036 │0,041 │1     │0,029 │0,033 │0,038 │0,044  │1     │0,048 - │0,062  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,050   │       │

│   │                 │2     │0,076  │0,092 │0,104 │2     │0,126 │0,146 │0,164 │0,191  │2     │0,202 - │0,262  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,214   │       │

│   │                 │3     │0,097  │0,117 │0,133 │3     │0,161 │0,186 │0,209 │0,244  │3     │0,208 - │0,269  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,220   │       │

│   │                 │4     │0,088  │0,107 │0,122 │4     │0,147 │0,170 │0,191 │0,223  │4     │0,274 - │0,354  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,290   │       │

│   │                 │5     │0,109  │0,133 │0,151 │5     │0,182 │0,211 │0,237 │0,275  │5     │0,297 - │0,385  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,315   │       │

│   │                 │6     │0,021  │0,025 │0,029 │6     │0,055 │0,064 │0,071 │0,083  │6     │0,161 - │0,208  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,171   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│5  │Электротехничес- │3,5   │0,310  │0,370 │0,430 │3,5   │0,510 │0,59  │0,640 │0,760  │3,6   │0,85 -  │1,04   │

│   │кие работы       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,90    │       │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,022  │0,027 │0,031 │1     │0,038 │0,044 │0,048 │0,057  │1     │0,065 - │0,083  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,069   │       │

│   │                 │2     │0,044  │0,053 │0,061 │2     │0,076 │0,088 │0,096 │0,113  │2     │0,130 - │0,167  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,138   │       │

│   │                 │3     │0,080  │0,097 │0,111 │3     │0,137 │0,160 │0,174 │0,206  │3     │0,186 - │0,239  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,198   │       │

│   │                 │4     │0,069  │0,084 │0,096 │4     │0,118 │0,138 │0,150 │0,177  │4     │0,219 - │0,281  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,232   │       │

│   │                 │5     │0,065  │0,079 │0,091 │5     │0,111 │0,130 │0,142 │0,167  │5     │0,210 - │0,270  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,223   │       │

│   │Аккумуляторщик   │1     │0,006  │0,006 │0,008 │1     │0,006 │0,006 │0,006 │0,008  │1     │0,006 - │0,008  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,006   │       │

│   │                 │2     │0,006  │0,006 │0,008 │2     │0,006 │0,006 │0,006 │0,008  │2     │0,010 - │0,015  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,010   │       │

│   │                 │3     │0,012  │0,012 │0,016 │3     │0,012 │0,012 │0,012 │0,016  │3     │0,016 - │0,024  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,016   │       │

│   │                 │4     │0,006  │0,006 │0,008 │4     │0,006 │0,006 │0,006 │0,008  │4     │0,008 - │0,012  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,008   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│6  │Работы по ремонту│3,7   │0,070  │0,080 │0,090 │3,7   │0,150 │0,180 │0,19  │0,23   │4,0   │0,26 -  │0,33   │

│   │топливной аппара-│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,27    │       │

│   │туры             │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Слесарь по       │2     │0,013  │0,015 │0,017 │2     │0,036 │0,036 │0,038 │0,046  │2     │0,016 - │0,020  │

│   │ремонту топливной│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,016   │       │

│   │аппаратуры       │3     │0,018  │0,021 │0,023 │3     │0,038 │0,046 │0,048 │0,058  │3     │0,060 - │0,076  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,062   │       │

│   │                 │4     │0,022  │0,025 │0,028 │4     │0,046 │0,055 │0,058 │0,071  │4     │0,114 - │0,145  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,119   │       │

│   │                 │5     │0,017  │0,019 │0,022 │5     │0,036 │0,043 │0,046 │0,055  │5     │0,070 - │0,089  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,073   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │0,060  │0,070 │0,080 │2,0   │0,050 │0,060 │0,070 │0,080  │2,0   │0,08 -  │0,110  │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,090   │       │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,060  │0,070 │0,080 │2     │0,050 │0,060 │0,070 │0,080  │2     │0,080 - │0,110  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,090   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│8  │Шиноремонтные    │2,5   │0,030  │0,030 │0,040 │2,5   │0,050 │0,060 │0,070 │0,080  │2,5   │0,08 -  │0,110  │

│   │(вулканизацион-  │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,090   │       │

│   │ные) работы      │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│   │Ремонтировщик    │2     │0,014  │0,014 │0,019 │2     │0,024 │0,028 │0,033 │0,037  │2     │0,037 - │0,051  │

│   │резиновых изделий│      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,042   │       │

│   │                 │3     │0,016  │0,016 │0,021 │3     │0,026 │0,032 │0,037 │0,043  │3     │0,043 - │0,059  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,048   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│9  │Медницкие работы │2,5   │0,040  │0,050 │0,060 │2,6   │0,150 │0,180 │0,20  │0,230  │2,6   │0,26 -  │0,330  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,270   │       │

│   │Медник           │2     │0,020  │0,025 │0,030 │2     │0,063 │0,075 │0,084 │0,095  │2     │0,109 - │0,138  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,114   │       │

│   │                 │3     │0,020  │0,025 │0,030 │3     │0,087 │0,105 │0,116 │0,134  │3     │0,151 - │0,192  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,156   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│10 │Жестяницкие      │2,8   │0,110  │0,140 │0,160 │2,9   │0,050 │0,060 │0,070 │0,080  │2,9   │0,08 -  │0,110  │

│   │работы           │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,090   │       │

│   │Жестянщик        │2     │0,060  │0,076 │0,087 │2     │0,019 │0,023 │0,026 │0,030  │2     │0,030 - │0,042  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,034   │       │

│   │                 │3     │0,023  │0,029 │0,034 │3     │0,022 │0,026 │0,031 │0,035  │3     │0,035 - │0,048  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,040   │       │

│   │                 │4     │0,020  │0,026 │0,029 │4     │0,009 │0,011 │0,013 │0,015  │4     │0,015 - │0,020  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,016   │       │

│   │                 │5     │0,007  │0,009 │0,010 │-     │-     │-     │-     │-      │-     │-       │-      │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│11 │Сварочные работы │2,9   │0,090  │0,120 │0,140 │2,9   │0,15  │0,18  │0,20  │0,23   │2,9   │0,26 -  │0,33   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,27    │       │

│   │Электросварщик   │2     │0,005  │0,006 │0,007 │2     │0,009 │0,011 │0,012 │0,014  │2     │0,016 - │0,020  │

│   │ручной сварки    │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,016   │       │

│   │                 │3     │0,036  │0,048 │0,056 │3     │0,058 │0,070 │0,077 │0,089  │3     │0,100 - │0,128  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,104   │       │

│   │Газосварщик      │2     │0,006  │0,008 │0,010 │2     │0,012 │0,014 │0,016 │0,018  │2     │0,021 - │0,026  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,022   │       │

│   │                 │3     │0,043  │0,058 │0,067 │3     │0,071 │0,085 │0,095 │0,109  │3     │0,123 - │0,156  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,128   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│12 │Кузнечно-рессор- │2,6   │0,060  │0,07  │0,08  │2,8   │0,20  │0,24  │0,26  │0,30   │2,8   │0,34 -  │0,44   │

│   │ные работы       │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,36    │       │

│   │Кузнец ручной    │2     │0,017  │0,020 │0,023 │2     │0,052 │0,063 │0,067 │0,078  │2     │0,078 - │0,101  │

│   │ковки            │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,083   │       │

│   │                 │3     │0,011  │0,013 │0,015 │3     │0,040 │0,048 │0,052 │0,060  │3     │0,068 - │0,088  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,072   │       │

│   │                 │4     │0,004  │0,005 │0,005 │4     │0,016 │0,019 │0,021 │0,024  │4     │0,037 - │0,048  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,039   │       │

│   │Кузнец на молотах│2     │0,015  │0,017 │0,020 │2     │0,038 │0,046 │0,049 │0,057  │2     │0,050 - │0,065  │

│   │и прессах        │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,053   │       │

│   │                 │3     │0,010  │0,012 │0,013 │3     │0,042 │0,050 │0,055 │0,063  │3     │0,071 - │0,092  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,075   │       │

│   │                 │4     │0,003  │0,004 │0,004 │4     │0,012 │0,014 │0,016 │0,018  │4     │0,036 - │0,046  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,038   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│13 │Слесарно-механи- │3,4   │0,30   │0,34  │0,39  │3,4   │0,55  │0,65  │0,72  │0,83   │3,4   │0,94 -  │1,21   │

│   │ческие работы    │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,99    │       │

│   │Слесарь механо-  │1     │0,014  │0,016 │0,019 │1     │0,026 │0,031 │0,034 │0,039  │1     │0,044 - │0,057  │

│   │сборочных работ  │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,047   │       │

│   │                 │2     │0,039  │0,044 │0,051 │2     │0,072 │0,085 │0,094 │0,109  │2     │0,123 - │0,158  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,129   │       │

│   │Токарь           │2     │0,045  │0,051 │0,057 │2     │0,082 │0,098 │0,108 │0,124  │2     │0,141 - │0,182  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,149   │       │

│   │                 │3     │0,069  │0,078 │0,089 │3     │0,126 │0,148 │0,164 │0,189  │3     │0,215 - │0,276  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,226   │       │

│   │                 │4     │0,081  │0,092 │0,106 │4     │0,149 │0,176 │0,195 │0,225  │4     │0,254 - │0,327  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,268   │       │

│   │                 │5     │0,052  │0,059 │0,068 │5     │0,095 │0,112 │0,125 │0,144  │5     │0,163 - │0,210  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,171   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│14 │Арматурные работы│2,7   │0,11   │0,14  │0,16  │2,9   │0,40  │0,47  │0,52  │0,61   │2,9   │0,68 -  │0,88   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,72    │       │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,035  │0,045 │0,051 │2     │0,044 │0,052 │0,057 │0,067  │2     │0,075 - │0,097  │

│   │ту автомобилей   │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,079   │       │

│   │                 │3     │0,075  │0,095 │0,109 │3     │0,356 │0,418 │0,463 │0,543  │3     │0,605 - │0,783  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,641   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│15 │Обойные работы   │3,0   │0,09   │0,12  │0,14  │2,9   │0,25  │0,30  │0,32  │0,38   │2,9   │0,42 -  │0,56   │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,45    │       │

│   │Обойщик          │1     │0,012  │0,016 │0,019 │1     │0,035 │0,042 │0,045 │0,053  │1     │0,059 - │0,077  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,063   │       │

│   │                 │2     │0,020  │0,026 │0,031 │2     │0,062 │0,075 │0,080 │0,095  │2     │0,105 - │0,138  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,112   │       │

│   │                 │3     │0,029  │0,039 │0,045 │3     │0,078 │0,093 │0,099 │0,118  │3     │0,130 - │0,170  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,140   │       │

│   │                 │4     │0,029  │0,039 │0,045 │4     │0,075 │0,090 │0,096 │0,114  │4     │0,126 - │0,165  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,135   │       │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │        │       │

│16 │Малярные работы  │3,2   │0,220  │0,280 │0,310 │3,2   │0,400 │0,470 │0,520 │0,610  │3,2   │0,68 -  │0,880  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,72    │       │

│   │Маляр            │2     │0,056  │0,071 │0,079 │2     │0,100 │0,118 │0,130 │0,152  │2     │0,170 - │0,220  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,180   │       │

│   │                 │3     │0,088  │0,112 │0,124 │3     │0,160 │0,188 │0,208 │0,244  │3     │0,272 - │0,352  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,288   │       │

│   │                 │4     │0,076  │0,097 │0,107 │4     │0,140 │0,164 │0,182 │0,214  │4     │0,238 - │0,308  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │0,252   │       │

│   │                 ├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│   │Итого по ТР      │3,3   │2,80   │3,40  │3,90  │3,5   │5,00  │5,90  │6,50  │7,60   │3,6   │8,50 -  │11,00  │

│   │                 │      │       │      │      │      │      │      │      │       │      │9,00    │       │

└───┴─────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┘

Таблица 6.14

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬─────────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────┐

│ N │  Наименование   │Разряд│       Легковые автомобили      │Разряд│           Автобусы карбюраторные          │Разряд│  Автобусы дизельные │

│п/п│работ и профессий│работы├──────────┬──────────┬──────────┤работы├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤работы├──────────┬──────────┤

│   │                 │(рабо-│особо ма- │  малого  │ среднего │(рабо-│  особо   │  малого  │ среднего │ большого │(рабо-│ большого │  особо   │

│   │                 │чего) │лого клас-│  класса  │  класса  │чего) │  малого  │  класса  │  класса  │  класса  │чего) │  класса  │ большого │

│   │                 │      │са (рабо- │  (свыше  │  (свыше  │      │  класса  │(6,0 - 7,5│(8,0 - 9,5│ (10,5 -  │      │ (10,0 -  │  класса  │

│   │                 │      │чий объем │ 1,2 - до │ 1,8 - до │      │(до 5,0 м)│    м)    │    м)    │ 12,0 м)  │      │ 12,0 м)  │ (16,5 -  │

│   │                 │      │двигателя │  1,8 л;  │  3,5 л;  │      │          │          │          │          │      │          │ 18,0 м)  │

│   │                 │      │- до 1,2  │850 - 1150│  1150 -  │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │л; сухой  │   кг)    │ 1500 кг) │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │вес авто- │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │мобиля -  │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │до 850 кг)│          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      ├──────────┴──────────┴──────────┤      ├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤      ├──────────┴──────────┤

│   │                 │      │      Трудоемкость, чел.-ч      │      │           Трудоемкость, чел.-ч            │      │Трудоемкость, чел.-ч │

├───┼─────────────────┼──────┼──────────┬──────────┬──────────┼──────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┼──────┼──────────┬──────────┤

│   │Ежедневное       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │обслуживание (ЕО)│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│1  │Уборочные работы │1,0   │7718,11 - │10402,67 -│13087,23 -│1,0   │13865,61 -│19327,82 -│24790,03 -│32773,26 -│1,0   │32773,26 -│49159,89 -│

│   │                 │      │19491,58  │26271,26  │33050,94  │      │15492,84  │21596,08  │27699,32  │36619,44  │      │38235,47 -│54929,16  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │36619,44 -│          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │42722,68  │          │

│   │Мойщик-уборщик   │1     │7718,11 - │10402,67 -│13087,23 -│1     │13865,61 -│19327,82 -│24790,03 -│32773,26 -│1     │32773,26 -│49159,89 -│

│   │подвижного       │      │19491,58  │26271,26  │33050,94  │      │15492,84  │21596,08  │27699,32  │36619,44  │      │38235,47 -│54929,16  │

│   │состава          │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │36619,44 -│          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │42722,68  │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│2  │Моечные работы   │2,0   │1006,71 - │1342,28 - │1677,85 - │2,0   │5462,21 - │6302,55 - │7142,89 - │7563,06 - │2,0   │7563,06 - │10504,25 -│

│   │                 │      │2542,38   │3389,84   │4237,30   │      │6103,24   │7042,20   │7981,16   │8450,64   │      │7983,23 - │11737,00  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │8450,64 - │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │8920,12   │          │

│   │Машинист моечных │2     │1006,71 - │1342,28 - │1677,85 - │2     │5462,21 - │6302,55 - │7142,89 - │7563,06 - │2     │7563,06 - │10504,25 -│

│   │машин            │      │2542,38   │3389,84   │4237,30   │      │6103,24   │7042,20   │7981,16   │8450,64   │      │7983,23 - │11737,00  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │8450,64 - │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │8920,12   │          │

│   │                 ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого по ЕО      │1,1   │18724,82 -│11744,95 -│14765,08 -│1,2   │19327,82 -│25630,37 -│31932,92 -│40336,32 -│1,2   │40336,32 -│59664,14 -│

│   │                 │      │22033,96  │29661,10  │37288,24  │      │21596,08  │28638,28  │35680,48  │45070,08  │      │46218,70 -│66666,16  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │45070,08 -│          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │51642,80  │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Первое техничес- │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │кое обслуживание │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │(ТО-1)           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│1  │Контрольно-      │4,0   │407,17    │450,03    │557,18    │4,6   │1076,95   │1476,96   │1784,66   │2030,83   │4,6   │2338,52 - │3323,16   │

│   │диагностические  │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2461,60   │          │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │21,43     │23,57     │30,00     │2     │15,38     │21,54     │24,62     │27,69     │2     │33,85 -   │49,23     │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │33,85     │          │

│   │                 │3     │75,00     │83,58     │102,87    │3     │70,77     │98,46     │116,92    │132,31    │3     │153,85 -  │218,47    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │163,08    │          │

│   │                 │4     │205,73    │227,16    │280,73    │4     │227,70    │310,78    │378,47    │430,78    │4     │496,40 -  │701,56    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │520,01    │          │

│   │                 │5     │105,01    │115,72    │143,58    │5     │763,10    │1046,18   │1264,65   │1440,04   │5     │1655,43 - │2353,90   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1744,66   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│2  │Крепежные работы │2,9   │2464,45   │2678,75   │3300,22   │2,9   │4830,89   │6554,01   │8000,20   │9077,15   │2,9   │10369,49 -│14738,83  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │10923,35  │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │278,59    │302,16    │372,88    │2     │387,70    │526,17    │643,09    │729,25    │2     │833,87 -  │1184,64   │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │876,94    │          │

│   │                 │3     │2185,86   │2376,59   │2927,34   │3     │4443,19   │6027,84   │7357,11   │8347,90   │3     │9535,62 - │13554,19  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │10046,41  │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│3  │Регулировочные   │3,9   │214,30    │214,30    │257,16    │3,9   │738,48    │1015,41   │1230,80   │1415,42   │3,9   │1600,04 - │2276,98   │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1692,35   │          │

│   │Слесарь по ремон-│3     │21,43     │21,43     │25,72     │3     │58,46     │80,00     │98,46     │113,85    │3     │129,23 -  │181,54    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │135,39    │          │

│   │                 │4     │192,87    │192,87    │231,44    │4     │680,02    │935,41    │1132,34   │1301,57   │4     │1470,81 - │2095,44   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1556,96   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│4  │Смазочные и очис-│1,8   │921,49    │1007,21   │1242,94   │1,8   │3107,77   │4246,26   │5169,36   │5877,07   │1,8   │6707,86 - │9569,47   │

│   │тительные работы │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │7077,10   │          │

│   │Смазчик          │1     │212,16    │231,44    │285,02    │1     │249,24    │338,47    │412,32    │470,78    │1     │338,47 -  │483,09    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │356,93    │          │

│   │                 │2     │709,33    │775,77    │957,92    │2     │2858,53   │3907,79   │4757,04   │5406,29   │2     │6369,39 - │9086,38   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │6720,17   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│5  │Электротехничес- │2,5   │577,18    │600,04    │750,06    │2,6   │1476,96   │2030,82   │2461,60   │2800,07   │2,6   │3230,85 - │4553,96   │

│   │кие работы       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3384,70   │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │152,15    │165,01    │205,73    │2     │73,85     │101,54    │123,08    │138,46    │2     │160,00 -  │227,69    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │169,23    │          │

│   │                 │3     │162,87    │175,73    │218,59    │3     │981,56    │1350,81   │1639,96   │1861,59   │3     │2147,75 - │3024,69   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2249,29   │          │

│   │Аккумуляторщик   │1     │109,29    │117,86    │147,87    │1     │64,62     │89,23     │107,70    │123,08    │1     │141,54 -  │200,01    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │147,70    │          │

│   │                 │2     │132,87    │141,44    │177,87    │2     │356,93    │489,24    │593,86    │676,94    │2     │781,56 -  │1101,57   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │818,48    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│6  │Работы по обслу- │2,9   │321,45    │342,88    │407,17    │2,9   │338,47    │461,55    │553,86    │646,17    │2,9   │738,48 -  │1046,18   │

│   │живанию топливной│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │769,25    │          │

│   │аппаратуры       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Слесарь по топ-  │2     │36,43     │38,57     │47,15     │2     │30,77     │43,08     │49,23     │58,46     │2     │67,69 -   │95,39     │

│   │ливной аппаратуре│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │67,69     │          │

│   │                 │3     │285,02    │304,31    │360,02    │3     │307,70    │418,47    │504,63    │587,71    │3     │670,79 -  │950,79    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │701,56    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │257,16    │278,59    │342,88    │2,0   │738,48    │1015,41   │1230,80   │1415,42   │2,0   │1600,04 - │2276,98   │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1692,35   │          │

│   │Монтировщик шин  │2     │257,16    │278,59    │342,88    │2     │738,48    │1015,41   │1230,80   │1415,42   │2     │1600,04 - │2276,98   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1692,35   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│8  │Уборочные работы │-     │-         │-         │-         │1,0   │676,94    │923,10    │1138,49   │1261,57   │1,0   │1476,96 - │2092,36   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1538,50   │          │

│   │Мойщик-уборщик   │-     │-         │-         │-         │1     │676,94    │923,10    │1138,49   │1261,57   │1     │1476,96 - │2092,36   │

│   │подвижного       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1538,50   │          │

│   │состава          │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│9  │Моечные работы   │-     │-         │-         │-         │1,0   │553,86    │738,48    │892,33    │1015,41   │1,0   │1169,26 - │1661,58   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1230,80   │          │

│   │Машинист моечных │-     │-         │-         │-         │1     │553,86    │738,48    │892,33    │1015,41   │1     │1169,26 - │1661,58   │

│   │машин            │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1230,80   │          │

│   │                 ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого по ТО-1    │2,8   │5143,20   │5571,80   │6857,61   │2,8   │13538,80  │18462,00  │22462,10  │25539,10  │2,8   │29231,50 -│41539,50  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │30770,00  │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Второе           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │техническое      │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │обслуживание     │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │(ТО-2)           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│1  │Контрольно-      │4,2   │530,59    │626,28    │750,32    │4,6   │1965,60   │2442,72   │2966,08   │4105,14   │4,6   │4357,08 - │5814,40   │

│   │диагностические  │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │4979,52   │          │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │23,52     │27,63     │33,20     │2     │28,08     │34,90     │42,69     │58,54     │2     │62,24 -   │83,17     │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │71,14     │          │

│   │                 │3     │57,44     │67,54     │81,01     │3     │129,16    │160,67    │195,04    │269,72    │3     │286,03 -  │381,98    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │327,52    │          │

│   │                 │4     │281,70    │332,79    │398,40    │4     │412,78    │513,26    │622,65    │862,53    │4     │915,13 -  │1221,02   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1045,55   │          │

│   │                 │5     │167,93    │198,32    │237,71    │5     │395,58    │1733,89   │2105,70   │2914,35   │5     │3093,68 - │4128,23   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3535,31   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│2  │Крепежные работы │2,9   │2122,36   │2505,12   │3001,28   │2,9   │3868,02   │4798,20   │5829,12   │8069,49   │2,9   │8558,55 - │11415,36  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │9781,20   │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │212,24    │250,51    │300,13    │2     │386,80    │479,82    │582,91    │806,95    │2     │855,86 -  │1141,54   │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │978,12    │          │

│   │                 │3     │1910,12   │2254,61   │2701,15   │3     │3481,22   │4318,38   │5246,21   │7262,54   │3     │7702,69 - │10273,82  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │8803,08   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│3  │Регулировочные   │4,2   │317,26    │374,54    │451,52    │4,1   │842,40    │1046,88   │1273,28   │1763,58   │4,1   │1867,32 - │2487,68   │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2134,08   │          │

│   │Слесарь по ремон-│3     │33,91     │39,91     │48,47     │3     │186,03    │231,19    │281,15    │389,77    │3     │412,00 -  │549,05    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │471,28    │          │

│   │                 │4     │190,36    │224,72    │270,91    │4     │456,30    │567,06    │689,63    │955,15    │4     │1011,46 - │1347,62   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1155,96   │          │

│   │                 │5     │92,99     │109,91    │132,14    │5     │200,07    │248,63    │302,50    │418,66    │5     │443,86 -  │591,01    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │506,84    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│4  │Смазочные и очис-│1,8   │765,80    │902,58    │1075,68   │1,9   │1467,18   │1817,50   │2208,00   │3052,92   │1,9   │3245,58 - │4327,68   │

│   │тительные работы │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3705,00   │          │

│   │Смазчик          │1     │154,80    │182,36    │217,13    │1     │220,43    │272,63    │331,94    │457,94    │1     │486,84 -  │649,15    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │555,75    │          │

│   │                 │2     │611,00    │720,22    │858,55    │2     │246,75    │1544,87   │1876,06   │2594,98   │2     │2758,74 - │3678,53   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3149,25   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│5  │Электротехничес- │3,2   │847,85    │1000,82   │1201,84   │3,2   │1467,18   │1817,50   │2208,00   │3052,92   │3,2   │3245,58 - │4327,68   │

│   │кие работы       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3705,00   │          │

│   │Слесарь по ремон-│1     │33,91     │39,91     │47,81     │1     │25,27     │31,26     │38,27     │52,61     │1     │55,58 -   │74,34     │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │63,73     │          │

│   │                 │2     │200,75    │237,00    │284,19    │2     │186,03    │230,46    │279,68    │386,80    │2     │411,25 -  │549,06    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │469,74    │          │

│   │                 │3     │185,43    │219,20    │262,94    │3     │436,65    │540,89    │657,25    │908,47    │3     │966,26 -  │1288,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1102,61   │          │

│   │                 │4     │155,90    │184,20    │221,11    │4     │270,97    │335,87    │407,74    │563,90    │4     │599,47 -  │799,30    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │684,68    │          │

│   │                 │5     │155,90    │183,59    │220,45    │5     │224,64    │278,44    │337,83    │467,57    │5     │497,21 -  │662,40    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │657,60    │          │

│   │Аккумуляторщик   │1     │32,27     │38,07     │45,82     │1     │96,17     │119,23    │144,99    │200,07    │1     │212,67 -  │284,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │243,05    │          │

│   │                 │2     │73,30     │86,57     │103,58    │2     │151,63    │187,57    │228,16    │315,67    │2     │335,67 -  │446,75    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │382,35    │          │

│   │                 │3     │10,39     │12,28     │15,94     │3     │75,82     │93,78     │114,08    │157,83    │3     │167,47 -  │223,74    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │191,18    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│6  │Работы по обслу- │3,4   │246,15    │288,58    │345,28    │3,4   │294,84    │363,50    │441,60    │615,03    │3,4   │652,08 -  │861,12    │

│   │живанию топливной│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │741,00    │          │

│   │аппаратуры       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Слесарь по топ-  │2     │20,24     │23,95     │28,55     │2     │20,36     │24,72     │30,18     │42,24     │2     │45,20 -   │59,62     │

│   │ливной аппаратуре│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │51,13     │          │

│   │                 │3     │128,54    │151,04    │180,61    │3     │174,09    │214,46    │260,54    │363,09    │3     │385,32 -  │508,58    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │437,19    │          │

│   │                 │4     │79,32     │92,71     │110,89    │4     │76,52     │94,51     │114,82    │160,05    │4     │168,95 -  │223,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │192,66    │          │

│   │                 │5     │18,05     │20,88     │25,23     │5     │23,87     │29,81     │36,06     │49,65     │5     │52,61 -   │69,92     │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │60,02     │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │475,89    │564,88    │677,28    │2,0   │1347,84   │1672,10   │2031,36   │2808,39   │2,0   │2978,82 - │3974,40   │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3408,60   │          │

│   │Монтировщик шин  │2     │475,89    │564,88    │677,28    │2     │1347,84   │1672,10   │2031,36   │2808,39   │2     │2978,82 - │3974,40   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3408,60   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│8  │Уборочные работы │-     │-         │-         │-         │1,0   │294,84    │363,50    │441,60    │615,03    │1,0   │644,67 -  │868,48    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │741,00    │          │

│   │Мойщик-уборщик   │-     │-         │-         │-         │1     │294,84    │363,50    │441,60    │615,03    │1     │644,67 -  │868,48    │

│   │подвижного       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │741,00    │          │

│   │состава          │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│9  │Моечные работы   │-     │-         │-         │-         │1,0   │175,50    │218,10    │264,96    │370,50    │1,0   │385,32 -  │515,20    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │444,60    │          │

│   │Машинист моечных │-     │-         │-         │-         │1     │175,50    │218,10    │264,96    │370,50    │1     │385,32 -  │515,20    │

│   │машин            │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │444,60    │          │

│   │                 ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого по ТО-2    │3,1   │5305,90   │6262,80   │7503,20   │3,1   │11723,40  │14540,00  │17664,00  │24453,00  │3,1   │25935,00 -│34592,00  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │29640,00  │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Текущий ремонт   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │(ТР)             │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│1  │Контрольно-      │3,5   │1500,00   │1800,00   │2000,00   │3,6   │1700,00   │2000,00   │2200,00   │2500,00   │3,7   │2800,00 - │3700,00   │

│   │диагностические и│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3000,00   │          │

│   │крепежные работы │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │330,00    │390,00    │440,00    │2     │320,00    │380,00    │410,00    │470,00    │2     │300,00 -  │400,00    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │320,00    │          │

│   │                 │3     │480,00    │580,00    │640,00    │3     │530,00    │620,00    │690,00    │780,00    │3     │960,00 -  │1200,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1030,00   │          │

│   │                 │4     │450,00    │540,00    │600,00    │4     │510,00    │600,00    │660,00    │750,00    │4     │980,00 -  │1300,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1050,00   │          │

│   │                 │5     │240,00    │290,00    │320,00    │5     │340,00    │400,00    │440,00    │500,00    │5     │560,00 -  │740,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │600,00    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│2  │Регулировочные   │4,3   │400,00    │500,00    │700,00    │4,4   │300,00    │400,00    │500,00    │500,00    │4,6   │600,00 -  │700,00    │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │600,00    │          │

│   │Слесарь по ремон-│3     │120,00    │150,00    │210,00    │3     │80,00     │110,00    │110,00    │130,00    │3     │160,00 -  │190,00    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │160,00    │          │

│   │                 │4     │150,00    │180,00    │260,00    │4     │100,00    │130,00    │130,00    │170,00    │4     │140,00 -  │160,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │140,00    │          │

│   │                 │5     │80,00     │100,00    │140,00    │5     │70,00     │90,00     │90,00     │120,00    │5     │170,00 -  │200,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │170,00    │          │

│   │                 │6     │50,00     │60,00     │90,00     │6     │50,00     │70,00     │70,00     │80,00     │6     │130,00 -  │150,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │130,00    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│3  │Разборочно-      │3,5   │7000,00   │8500,00   │9700,00   │3,5   │11900,00  │14100,00  │15500,00  │18200,00  │4,0   │20400,00 -│26400,00  │

│   │сборочные работы │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │21600,00  │          │

│   │Слесарь по ремон-│1     │660,00    │800,00    │910,00    │1     │550,00    │650,00    │720,00    │840,00    │1     │940,00 -  │1220,00   │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1000,00   │          │

│   │                 │2     │1680,00   │2040,00   │2330,00   │2     │2860,00   │3390,00   │3720,00   │4370,00   │2     │3870,00 - │5010,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │4100,00   │          │

│   │                 │3     │1610,00   │1960,00   │2230,00   │3     │2740,00   │3250,00   │3570,00   │4190,00   │3     │4090,00 - │5290,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │4330,00   │          │

│   │                 │4     │1470,00   │1780,00   │2040,00   │4     │2500,00   │2960,00   │3260,00   │3820,00   │4     │4700,00 - │6080,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │4970,00   │          │

│   │                 │5     │1330,00   │1620,00   │1840,00   │5     │2260,00   │2680,00   │2940,00   │3460,00   │5     │4290,00 - │5550,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │4540,00   │          │

│   │                 │6     │250,00    │300,00    │350,00    │6     │990,00    │1170,00   │1290,00   │1520,00   │6     │2510,00 - │3250,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2660,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│4  │Агрегатные работы│3,8   │4200,00   │5100,00   │5800,00   │3,9   │7000,00   │8100,00   │9100,00   │10600,00  │4,1   │11900,00 -│15400,00  │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │12600,00  │          │

│   │Слесарь по ремон-│1     │290,00    │360,00    │410,00    │1     │290,00    │330,00    │380,00    │440,00    │1     │480,00 -  │620,00    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │500,00    │          │

│   │                 │2     │760,00    │920,00    │1040,00   │2     │1260,00   │1460,00   │1640,00   │1910,00   │2     │2020,00 - │2620,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2140,00   │          │

│   │                 │3     │970,00    │1170,00   │1330,00   │3     │1610,00   │1860,00   │2090,00   │2440,00   │3     │2080,00-  │2690,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2200,00   │          │

│   │                 │4     │880,00    │1070,00   │1220,00   │4     │1470,00   │1700,00   │1910,00   │2230,00   │4     │2740,00 - │3540,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2900,00   │          │

│   │                 │5     │1090,00   │1330,00   │1510,00   │5     │1820,00   │2110,00   │2370,00   │2750,00   │5     │2970,00 - │3850,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3150,00   │          │

│   │                 │6     │210,00    │250,00    │290,00    │6     │550,00    │640,00    │710,00    │830,00    │6     │1610,00 - │2080,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1710,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│5  │Электротехничес- │3,5   │3100,00   │3700,00   │4300,00   │3,5   │5100,00   │5900,00   │6400,00   │7600,00   │3,6   │8500,00 - │10400,00  │

│   │кие работы       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │9000,00   │          │

│   │Слесарь по ремон-│1     │220,00    │270,00    │310,00    │1     │380,00    │440,00    │480,00    │570,00    │1     │650,00 -  │830,00    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │690,00    │          │

│   │                 │2     │440,00    │530,00    │610,00    │2     │760,00    │880,00    │960,00    │1130,00   │2     │1300,00 - │1670,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1380,00   │          │

│   │                 │3     │800,00    │970,00    │1110,00   │3     │1370,00   │1600,00   │1740,00   │2060,00   │3     │1860,00 - │2390,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1980,00   │          │

│   │                 │4     │690,00    │840,00    │960,00    │4     │1180,00   │1380,00   │1500,00   │1770,00   │4     │2190,00 - │2810,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2320,00   │          │

│   │                 │5     │650,00    │790,00    │910,00    │5     │1110,00   │1300,00   │1420,00   │1670,00   │5     │2100,00 - │2700,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2230,00   │          │

│   │Аккумуляторщик   │1     │60,00     │60,00     │80,00     │1     │60,00     │60,00     │60,00     │80,00     │1     │60,00 -   │90,00     │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │60,00     │          │

│   │                 │2     │60,00     │60,00     │80,00     │2     │60,00     │60,00     │60,00     │80,00     │2     │100,00 -  │150,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │100,00    │          │

│   │                 │3     │120,00    │120,00    │160,00    │3     │120,00    │120,00    │120,00    │160,00    │3     │160,00 -  │240,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │160,00    │          │

│   │                 │4     │60,00     │60,00     │80,00     │4     │60,00     │60,00     │60,00     │80,00     │4     │80,00 -   │120,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │80,00     │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│6  │Работы по ремонту│3,7   │700,00    │800,00    │900,00    │3,7   │1500,00   │1800,00   │1900,00   │2300,00   │4,0   │2600,00 - │3300,00   │

│   │топливной        │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2700,00   │          │

│   │аппаратуры       │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Слесарь по топ-  │3     │180,00    │210,00    │230,00    │3     │380,00    │460,00    │480,00    │580,00    │3     │600,00 -  │760,00    │

│   │ливной аппаратуре│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │620,00    │          │

│   │                 │4     │220,00    │250,00    │280,00    │4     │460,00    │550,00    │580,00    │710,00    │4     │1140,00 - │1450,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1190,00   │          │

│   │                 │5     │170,00    │190,00    │220,00    │5     │360,00    │430,00    │460,00    │550,00    │5     │700,00 -  │890,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │730,00    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│7  │Шиномонтажные    │2,0   │600,00    │700,00    │800,00    │2,0   │500,00    │600,00    │700,00    │800,00    │2,0   │800,00 -  │1100,00   │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │900,00    │          │

│   │Монтировщик шин  │2     │600,00    │700,00    │800,00    │2     │500,00    │600,00    │700,00    │800,00    │2     │800,00 -  │1100,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │900,00    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│8  │Шиноремонтные    │2,5   │300,00    │300,00    │400,00    │2,5   │500,00    │600,00    │700,00    │800,00    │2,5   │800,00 -  │1100,00   │

│   │(вулканизацион-  │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │900,00    │          │

│   │ные) работы      │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│   │Ремонтировщик    │2     │140,00    │140,00    │190,00    │2     │240,00    │280,00    │330,00    │370,00    │2     │370,00 -  │510,00    │

│   │резиновых изделий│      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │420,00    │          │

│   │                 │3     │160,00    │160,00    │210,00    │3     │260,00    │320,00    │370,00    │430,00    │3     │430,00 -  │590,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │480,00    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│9  │Медницкие работы │2,5   │400,00    │500,00    │600,00    │2,6   │1500,00   │1800,00   │2000,00   │2300,00   │2,6   │2600,00 - │3300,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2700,00   │          │

│   │Медник           │2     │200,00    │250,00    │300,00    │2     │630,00    │750,00    │840,00    │960,00    │2     │1090,00 - │1380,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1140,00   │          │

│   │                 │3     │200,00    │250,00    │300,00    │3     │870,00    │1050,00   │1160,00   │1340,00   │3     │1510,00 - │1920,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1560,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│10 │Жестяницкие      │2,8   │1100,00   │1400,00   │1600,00   │2,9   │500,00    │600,00    │700,00    │800,00    │2,9   │800,00 -  │1100,00   │

│   │работы           │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │900,00    │          │

│   │Жестянщик        │2     │600,00    │760,00    │870,00    │2     │190,00    │230,00    │260,00    │300,00    │2     │300,00 -  │420,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │340,00    │          │

│   │                 │3     │230,00    │290,00    │340,00    │3     │220,00    │260,00    │310,00    │350,00    │3     │350,00 -  │480,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │400,00    │          │

│   │                 │4     │200,00    │260,00    │290,00    │4     │90,00     │110,00    │130,00    │150,00    │4     │150,00 -  │200,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │160,00    │          │

│   │                 │5     │70,00     │90,00     │100,00    │-     │-         │-         │-         │-         │-     │-         │-         │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│11 │Сварочные работы │2,9   │900,00    │1200,00   │1400,00   │2,9   │1500,00   │1800,00   │2000,00   │2300,00   │2,9   │2600,00 - │3300,0    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2700,00   │          │

│   │Электросварщик   │2     │50,00     │60,00     │70,00     │2     │90,00     │110,00    │120,00    │140,00    │2     │160,00 -  │200,00    │

│   │ручной сварки    │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │160,00    │          │

│   │                 │3     │360,00    │480,00    │560,00    │3     │580,00    │700,00    │770,00    │890,00    │3     │1000,00 - │1280,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1040,00   │          │

│   │Газосварщик      │2     │60,00     │80,00     │100,00    │2     │120,00    │140,00    │160,00    │180,00    │2     │210,00 -  │260,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │220,00    │          │

│   │                 │3     │430,00    │580,00    │670,00    │3     │710,00    │850,00    │950,00    │1080,00   │3     │1230,00 - │1560,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1280,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│12 │Кузнечно-        │2,6   │600,00    │700,00    │800,00    │2,8   │2000,00   │2400,00   │2600,00   │3000,00   │2,8   │3400,00 - │4400,00   │

│   │рессорные работы │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │3600,00   │          │

│   │Кузнец ручной    │2     │170,00    │200,00    │230,00    │2     │520,00    │630,00    │670,00    │780,00    │2     │780,00 -  │1010,00   │

│   │ковки            │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │830,00    │          │

│   │                 │3     │110,00    │130,00    │150,00    │3     │400,00    │480,00    │520,00    │600,00    │3     │680,00 -  │880,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │720,00    │          │

│   │                 │4     │40,00     │50,00     │50,00     │4     │160,00    │190,00    │210,00    │240,00    │4     │370,00 -  │480,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │390,00    │          │

│   │Кузнец на молотах│2     │150,00    │170,00    │200,00    │2     │380,00    │460,00    │490,00    │570,00    │2     │500,00 -  │650,00    │

│   │и прессах        │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │530,00    │          │

│   │                 │3     │100,00    │120,00    │130,00    │3     │420,00    │500,00    │550,00    │630,00    │3     │710,00 -  │920,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │750,00    │          │

│   │                 │4     │30,00     │30,00     │40,00     │4     │120,00    │140,00    │160,00    │180,00    │4     │360,00 -  │460,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │380,00    │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│13 │Слесарно-механи- │3,4   │3000,00   │3400,00   │3900,00   │3,4   │5500,00   │6500,00   │7200,00   │8300,00   │3,4   │9400,00 - │12100,00  │

│   │ческие работы    │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │9900,00   │          │

│   │Слесарь механо-  │1     │140,00    │160,00    │190,00    │1     │260,00    │310,00    │340,00    │390,00    │1     │440,00 -  │570,00    │

│   │сборочных работ  │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │470,00    │          │

│   │                 │2     │390,00    │440,00    │510,00    │2     │720,00    │850,00    │940,00    │1090,00   │2     │1230,00 - │1580,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1290,00   │          │

│   │Токарь           │2     │450,00    │510,00    │570,00    │2     │820,00    │980,00    │1080,00   │1240,00   │2     │1410,00 - │1820,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1490,00   │          │

│   │                 │3     │690,00    │780,00    │890,00    │3     │1260,00   │1480,00   │1640,00   │1890,00   │3     │2150,00 - │2760,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2260,00   │          │

│   │                 │4     │810,00    │920,00    │1060,00   │4     │1490,00   │1760,00   │1950,00   │2250,00   │4     │2540,00 - │3270,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2680,00   │          │

│   │                 │5     │520,00    │590,00    │680,00    │5     │950,00    │1120,00   │1250,00   │1440,00   │5     │1630,00 - │2100,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1710,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│14 │Арматурные работы│2,7   │1100,00   │1400,00   │1600,00   │2,9   │4000,00   │4700,00   │5200,00   │6100,00   │2,9   │6800,00 - │8800,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │7200,00   │          │

│   │Слесарь по ремон-│2     │350,00    │450,00    │510,00    │2     │440,00    │520,00    │570,00    │670,00    │2     │750,00 -  │970,00    │

│   │ту автомобилей   │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │790,00    │          │

│   │                 │3     │750,00    │950,00    │1090,00   │3     │3560,00   │4180,00   │4630,00   │5430,00   │3     │6050,00 - │7830,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │6410,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│15 │Обойные работы   │3,0   │900,00    │1200,00   │1400,00   │2,9   │2500,00   │3000,00   │3200,00   │3800,00   │2,9   │4200,00 - │5500,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │4500,00   │          │

│   │Обойщик          │1     │120,00    │160,00    │190,00    │1     │350,00    │420,00    │450,00    │530,00    │1     │590,00 -  │770,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │630,00    │          │

│   │                 │2     │200,00    │260,00    │310,00    │2     │620,00    │750,00    │800,00    │950,00    │2     │1050,00 - │1380,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1120,00   │          │

│   │                 │3     │290,00    │390,00    │450,00    │3     │780,00    │930,00    │990,00    │1180,00   │3     │1300,00 - │1700,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1400,00   │          │

│   │                 │4     │290,00    │390,00    │450,00    │4     │750,00    │900,00    │960,00    │1140,00   │4     │1260,00 - │1650,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1350,00   │          │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │          │          │

│16 │Малярные работы  │3,2   │2200,00   │2800,00   │3100,00   │3,2   │4000,00   │4700,00   │5200,00   │6100,00   │3,2   │6800,00 - │880,00    │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │7200,00   │          │

│   │Маляр            │2     │560,00    │710,00    │790,00    │2     │1000,00   │1180,00   │1300,00   │1520,00   │2     │1700,00 - │2200,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │1800,00   │          │

│   │                 │3     │880,00    │1120,00   │1240,00   │3     │1600,00   │1880,00   │2080,00   │2440,00   │3     │2720,00 - │3520,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2880,00   │          │

│   │                 │4     │760,00    │970,00    │1070,00   │4     │1400,00   │1640,00   │1820,00   │2140,00   │4     │2380,00 - │3080,00   │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │2520,00   │          │

│   │                 ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого по ТР      │3,3   │28000,00  │34000,00  │39000,00  │3,5   │50000,00  │59000,00  │65000,00  │76000,00  │3,6   │85000,00 -│110000,00 │

│   │                 │      │          │          │          │      │          │          │          │          │      │90000,00  │          │

└───┴─────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┘

6.2.4. Прицепы и полуприцепы

Таблица 6.15

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

НА ОДНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА 1000

КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬─────────────────┬──────┬────────┬──────┬───────────────┬──────┬────────┬──────┬────────┐

│ N │  Наименование   │Разряд│Одно-   │Разряд│   Двухосные   │Разряд│Полупри-│Разряд│Прицепы-│

│п/п│работ и профессий│работы│осные   │работы│    прицепы    │работы│цепы    │работы│тяжело- │

│   │                 │(рабо-│прицепы │(рабо-│               │(рабо-├────────┤(рабо-│возы    │

│   │                 │чего) ├────────┤чего) ├───────────────┤чего) │Грузо-  │чего) │(много- │

│   │                 │      │Грузо-  │      │Грузоподъем-   │      │подъем- │      │осные)  │

│   │                 │      │подъем- │      │ность, т       │      │ность, т│      │        │

│   │                 │      │ность, т│      ├───────┬───────┤      ├────────┤      │        │

│   │                 │      ├────────┤      │до 8,0 │ 8,0 и │      │ 8,0 и  │      │        │

│   │                 │      │ до 3,0 │      │       │ более │      │ более  │      │        │

│   │                 │      ├────────┤      ├───────┴───────┤      ├────────┤      ├────────┤

│   │                 │      │Трудо-  │      │ Трудоемкость, │      │Трудо-  │      │Трудо-  │

│   │                 │      │емкость,│      │    чел.-ч     │      │емкость,│      │емкость,│

│   │                 │      │чел.-ч  │      │               │      │чел.-ч  │      │чел.-ч  │

├───┼─────────────────┼──────┼────────┼──────┼───────┬───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│   │Ежедневное       │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │обслуживание (ЕО)│      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│1  │Уборочные работы │1,0   │0,02    │1,0   │0,09 - │0,13   │1,0   │0,09 -  │1,0   │0,18    │

│   │                 │      │        │      │0,13   │       │      │0,13    │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│2  │Мойщик-уборщик   │1     │0,020   │1     │0,090 -│0,130  │1     │0,090 - │1     │0,180   │

│   │подвижного       │      │        │      │0,130  │       │      │0,130   │      │        │

│   │состава          │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Моечные работы   │2,0   │0,03    │2,0   │0,03 - │0,05   │2,0   │0,03 -  │2,0   │0,07    │

│   │                 │      │        │      │0,05   │       │      │0,05    │      │        │

│   │Машинист моечных │2     │0,030   │2     │0,030 -│0,050  │2     │0,030 - │2     │0,070   │

│   │машин            │      │        │      │0,050  │       │      │0,050   │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ЕО      │1,5   │0,05    │1,2   │0,12 - │0,18   │1,2   │0,120 - │1,2   │0,250   │

│   │                 │      │        │      │0,18   │       │      │0,180   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Первое техничес- │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │кое обслуживание │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │(ТО-1)           │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│1  │Контрольно-      │2,7   │0,02    │2,7   │0,10 - │0,16 - │2,8   │0,130 - │2,8   │0,320   │

│   │диагностические  │      │        │      │0,12   │0,19   │      │0,160   │      │        │

│   │работы           │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,008   │2     │0,040 -│0,064 -│2     │0,029 - │2     │0,071   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,048  │0,076  │      │0,036   │      │        │

│   │                 │3     │0,012   │3     │0,060 -│0,096 -│3     │0,101 - │3     │0,249   │

│   │                 │      │        │      │0,072  │0,114  │      │0,124   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│2  │Крепежные работы │2,7   │0,14    │2,7   │0,31 - │0,51 - │2,7   │0,370 - │2,7   │0,920   │

│   │                 │      │        │      │0,40   │0,63   │      │0,460   │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,045   │2     │0,110 -│0,163 -│2     │0,118 - │2     │0,294   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,128  │0,202  │      │0,147   │      │        │

│   │                 │3     │0,095   │3     │0,200 -│0,347 -│3     │0,252 - │3     │0,626   │

│   │                 │      │        │      │0,272  │0,428  │      │0,313   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│3  │Регулировочные   │-     │-       │3,2   │0,030 -│0,050 -│3,2   │0,020 - │3,2   │0,060   │

│   │работы           │      │        │      │0,040  │0,060  │      │0,030   │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│-     │-       │3     │0,025 -│0,042 -│3     │0,017 - │3     │0,050   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,033  │0,050  │      │0,025   │      │        │

│   │                 │-     │-       │4     │0,005 -│0,008 -│4     │0,003 - │4     │0,010   │

│   │                 │      │        │      │0,007  │0,010  │      │0,005   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│4  │Смазочные и очис-│1,3   │0,12    │1,3   │0,220 -│0,350 -│1,3   │0,130 - │1,3   │0,340   │

│   │тительные работы │      │        │      │0,270  │0,440  │      │0,170   │      │        │

│   │Смазчик          │1     │0,088   │1     │0,161 -│0,256 -│1     │0,101 - │1     │0,220   │

│   │                 │      │        │      │0,197  │0,322  │      │0,132   │      │        │

│   │                 │2     │0,032   │2     │0,059 -│0,094 -│2     │0,029 - │2     │0,120   │

│   │                 │      │        │      │0,073  │0,118  │      │0,038   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│5  │Электротехничес- │2,3   │0,02    │2,3   │0,02 - │0,03 - │2,3   │0,02 -  │2,3   │0,04    │

│   │кие работы       │      │        │      │0,02   │0,03   │      │0,02    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,012   │2     │0,012 -│0,018 -│2     │0,012 - │2     │0,024   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,012  │0,018  │      │0,012   │      │        │

│   │                 │3     │0,008   │3     │0,008 -│0,012 -│3     │0,008 - │3     │0,016   │

│   │                 │      │        │      │0,008  │0,012  │      │0,008   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│6  │Шиномонтажные    │2,0   │0,10    │2,0   │0,12 - │0,20 - │2,0   │0,13 -  │2,0   │0,32    │

│   │работы           │      │        │      │0,15   │0,25   │      │0,46    │      │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,100   │2     │0,120 -│0,200 -│2     │0,130 - │2     │0,320   │

│   │                 │      │        │      │0,150  │0,250  │      │0,160   │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1    │2,1   │0,40    │2,2   │0,80 - │1,30 - │2,3   │0,80 -  │2,3   │2,00    │

│   │                 │      │        │      │1,00   │1,60   │      │1,00    │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Второе техничес- │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │кое обслуживание │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │(ТО-2)           │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│1  │Контрольно-      │2,8   │0,22    │2,8   │0,62 - │0,84 - │2,9   │0,57 -  │2,9   │1,00    │

│   │диагностические  │      │        │      │0,79   │0,88   │      │0,66    │      │        │

│   │работы           │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,079   │2     │0,223 -│0,302 -│2     │0,199 - │2     │0,349   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,284  │0,316  │      │0,230   │      │        │

│   │                 │3     │0,115   │3     │0,324 -│0,439 -│3     │0,298 - │3     │0,523   │

│   │                 │      │        │      │0,413  │0,460  │      │0,345   │      │        │

│   │                 │4     │0,026   │4     │0,073 -│0,099 -│4     │0,073 - │4     │0,128   │

│   │                 │      │        │      │0,093  │0,104  │      │0,085   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│2  │Крепежные работы │2,8   │0,86    │2,8   │1,63 - │2,22 - │2,8   │1,51 -  │2,8   │2,63    │

│   │                 │      │        │      │2,11   │2,33   │      │1,75    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,115   │2     │0,218 -│0,297 -│2     │0,202 - │2     │0,352   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,282  │0,312  │      │0,234   │      │        │

│   │                 │3     │0,745   │3     │1,412 -│1,923 -│3     │1,308 - │3     │2,278   │

│   │                 │      │        │      │1,828  │2,018  │      │1,516   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│3  │Регулировочные   │3,9   │0,07    │3,9   │0,35 - │0,48 - │3,9   │0,31 -  │3,9   │0,54    │

│   │работы           │      │        │      │0,46   │0,51   │      │0,36    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,005   │3     │0,025 -│0,034 -│3     │0,022 - │3     │0,039   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,0334 │0,036  │      │0,026   │      │        │

│   │                 │4     │0,065   │4     │0,325 -│0,446 -│4     │0,288 - │4     │0,501   │

│   │                 │      │        │      │0,427  │0,474  │      │0,334   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│4  │Смазочные и очис-│1,6   │0,24    │1,6   │0,36 - │0,49 - │1,6   │0,27 -  │1,6   │0,47    │

│   │тительные работы │      │        │      │0,47   │0,52   │      │0,32    │      │        │

│   │Смазчик          │1     │0,093   │1     │0,142 -│0,193 -│1     │0,115 - │1     │0,181   │

│   │                 │      │        │      │0,185  │0,205  │      │0,136   │      │        │

│   │                 │2     │0,147   │2     │0,218 -│0,297 -│2     │0,155 - │2     │0,289   │

│   │                 │      │        │      │0,285  │0,315  │      │0,184   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│5  │Электротехничес- │2,9   │0,06    │2,9   │0,08 - │0,11 - │2,9   │0,09 -  │2,9   │0,16    │

│   │кие работы       │      │        │      │0,10   │0,11   │      │0,11    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,005   │2     │0,004 -│0,005 -│2     │0,005 - │2     │0,017   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,005  │0,005  │      │0,006   │      │        │

│   │                 │3     │0,055   │3     │0,076 -│0,105 -│3     │0,085 - │3     │0,143   │

│   │                 │      │        │      │0,095  │0,105  │      │0,104   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│6  │Шиномонтажные    │2,0   │0,75    │2,0   │1,36 - │1,86 - │2,0   │1,55 -  │2,0   │2,70    │

│   │работы           │      │        │      │1,77   │1,95   │      │1,80    │      │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,750   │2     │1,360 -│1,860 -│2     │1,550 - │2     │2,700   │

│   │                 │      │        │      │1,770  │1,950  │      │1,800   │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ТО-2    │2,5   │2,20    │2,5   │4,40 - │6,00 - │2,6   │4,30 -  │2,6   │7,50    │

│   │                 │      │        │      │5,70   │6,30   │      │5,00    │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Текущий ремонт   │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │(ТР)             │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│1  │Контрольно-      │2,7   │0,01    │2,7   │0,04 - │0,06 - │2,7   │0,04 -  │2,7   │0,07    │

│   │диагностические и│      │        │      │0,05   │0,07   │      │0,05    │      │        │

│   │крепежные работы │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,006   │2     │0,024 -│0,036 -│2     │0,024 - │2     │0,042   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,030  │0,042  │      │0,030   │      │        │

│   │                 │3     │0,002   │3     │0,008 -│0,012 -│3     │0,008 - │3     │0,014   │

│   │                 │      │        │      │0,010  │0,014  │      │0,010   │      │        │

│   │                 │4     │0,002   │4     │0,008 -│0,012 -│4     │0,008 - │4     │0,014   │

│   │                 │      │        │      │0,010  │0,014  │      │0,010   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│2  │Регулировочные   │3,5   │0,01    │3,5   │0,03 - │0,03 - │3,5   │0,02 -  │3,5   │0,05    │

│   │работы           │      │        │      │0,03   │0,04   │      │0,02    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │0,004   │3     │0,012 -│0,012 -│3     │0,008 - │3     │0,020   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,012  │0,016  │      │0,008   │      │        │

│   │                 │4     │0,006   │4     │0,018 -│0,018 -│4     │0,012 - │4     │0,030   │

│   │                 │      │        │      │0,018  │0,024  │      │0,012   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│3  │Разборочно-      │2,9   │0,12    │2,9   │0,36 - │0,57 - │2,9   │0,40 -  │2,9   │0,85    │

│   │сборочные работы │      │        │      │0,45   │0,63   │      │0,55    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│1     │0,021   │1     │0,063 -│0,100 -│1     │0,070 - │1     │0,149   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,079  │0,110  │      │0,096   │      │        │

│   │                 │2     │0,028   │2     │0,084 -│0,133 -│2     │0,093 - │2     │0,198   │

│   │                 │      │        │      │0,105  │0,147  │      │0,128   │      │        │

│   │                 │3     │0,032   │3     │0,096 -│0,152 -│3     │0,107 - │3     │0,227   │

│   │                 │      │        │      │0,120  │0,168  │      │0,147   │      │        │

│   │                 │4     │0,039   │4     │0,117 -│0,185 -│4     │0,130 - │4     │0,276   │

│   │                 │      │        │      │0,146  │0,205  │      │0,179   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│4  │Электротехничес- │2,9   │0,01    │2,9   │0,02 - │0,04 - │2,9   │0,02 -  │2,9   │0,05    │

│   │кие работы       │      │        │      │0,03   │0,04   │      │0,03    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │0,001   │2     │0,002 -│0,004 -│2     │0,002 - │2     │0,005   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │0,003  │0,004  │      │0,003   │      │        │

│   │                 │3     │0,009   │3     │0,018 -│0,036 -│3     │0,018 - │3     │0,045   │

│   │                 │      │        │      │0,027  │0,036  │      │0,027   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│5  │Шиномонтажные    │2,0   │0,01    │2,0   │0,02 - │0,04 - │2,0   │0,01 -  │2,0   │0,02    │

│   │работы           │      │        │      │0,03   │0,04   │      │0,02    │      │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │0,010   │2     │0,020 -│0,040 -│2     │0,010 - │2     │0,020   │

│   │                 │      │        │      │0,030  │0,040  │      │0,020   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│6  │Шиноремонтные    │2,5   │0,01    │2,5   │0,02 - │0,04 - │2,5   │0,01 -  │2,5   │0,02    │

│   │(вулканизацион-  │      │        │      │0,03   │0,04   │      │0,02    │      │        │

│   │ные) работы      │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│   │Ремонтировщик    │2     │0,005   │2     │0,010 -│0,020 -│2     │0,005 - │2     │0,010   │

│   │резиновых изделий│      │        │      │0,015  │0,020  │      │0,010   │      │        │

│   │                 │3     │0,005   │3     │0,010 -│0,020 -│3     │0,005 - │3     │0,010   │

│   │                 │      │        │      │0,015  │0,020  │      │0,010   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│7  │Медницкие работы │2,0   │0,01    │2,0   │0,01 - │0,02 - │2,0   │0,02 -  │2,0   │0,01    │

│   │                 │      │        │      │0,02   │0,02   │      │0,01    │      │        │

│   │Медник           │2     │0,010   │2     │0,010 -│0,020 -│2     │0,010 - │2     │0,010   │

│   │                 │      │        │      │0,020  │0,020  │      │0,010   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│8  │Жестяницкие      │-     │-       │-     │-      │-      │2,1   │0,01 -  │2,1   │0,01    │

│   │работы           │      │        │      │       │       │      │0,01    │      │        │

│   │Жестянщик        │-     │-       │-     │-      │-      │2     │0,009 - │2     │0,009   │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │0,009   │      │        │

│   │                 │-     │-       │-     │-      │-      │3     │0,001 - │3     │0,001   │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │0,001   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│9  │Сварочные работы │2,6   │0,03    │2,6   │0,10 - │0,15 - │2,6   │0,16 -  │2,6   │0,34    │

│   │                 │      │        │      │0,12   │0,17   │      │0,22    │      │        │

│   │Электросварщик   │2     │0,005   │2     │0,020 -│0,030 -│2     │0,032 - │2     │0,068   │

│   │ручной сварки    │      │        │      │0,024  │0,034  │      │0,044   │      │        │

│   │                 │3     │0,010   │3     │0,030 -│0,045 -│3     │0,048 - │3     │0,102   │

│   │                 │      │        │      │0,036  │0,051  │      │0,066   │      │        │

│   │Газосварщик      │2     │0,006   │2     │0,020 -│0,030 -│2     │0,032 - │2     │0,068   │

│   │                 │      │        │      │0,024  │0,034  │      │0,044   │      │        │

│   │                 │3     │0,009   │3     │0,030 -│0,045 -│3     │0,048 - │3     │0,102   │

│   │                 │      │        │      │0,036  │0,051  │      │0,066   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│10 │Кузнечно-        │2,7   │0,05    │2,7   │0,17 - │0,27 - │2,7   │0,08 -  │2,7   │0,16    │

│   │рессорные работы │      │        │      │0,21   │0,29   │      │0,11    │      │        │

│   │Кузнец ручной    │2     │0,013   │2     │0,045 -│0,071 -│2     │0,020 - │2     │0,042   │

│   │ковки            │      │        │      │0,054  │0,075  │      │0,029   │      │        │

│   │                 │3     │0,006   │3     │0,020 -│0,032 -│3     │0,010 - │3     │0,019   │

│   │                 │      │        │      │0,025  │0,035  │      │0,013   │      │        │

│   │                 │4     │0,006   │4     │0,020 -│0,032 -│4     │0,010 - │4     │0,019   │

│   │                 │      │        │      │0,025  │0,035  │      │0,013   │      │        │

│   │Кузнец на молотах│2     │0,014   │2     │0,048 -│0,076 -│2     │0,022 - │2     │0,045   │

│   │и прессах        │      │        │      │0,059  │0,081  │      │0,031   │      │        │

│   │                 │3     │0,008   │3     │0,027 -│0,043 -│3     │0,013 - │3     │0,025   │

│   │                 │      │        │      │0,034  │0,047  │      │0,018   │      │        │

│   │                 │4     │0,003   │4     │0,010 -│0,016 -│4     │0,005 - │4     │0,010   │

│   │                 │      │        │      │0,013  │0,017  │      │0,006   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│11 │Слесарно-механи- │3,0   │0,05    │3,0   │0,16 - │0,25 - │3,0   │0,13 -  │3,0   │0,28    │

│   │ческие работы    │      │        │      │0,19   │0,27   │      │0,18    │      │        │

│   │Слесарь механо-  │1     │0,003   │1     │0,010 -│0,015 -│1     │0,008 - │1     │0,017   │

│   │сборочных работ  │      │        │      │0,011  │0,016  │      │0,011   │      │        │

│   │                 │2     │0,006   │2     │0,019 -│0,030 -│2     │0,015 - │2     │0,034   │

│   │                 │      │        │      │0,023  │0,032  │      │0,021   │      │        │

│   │Токарь           │2     │0,010   │2     │0,032 -│0,050 -│2     │0,026 - │2     │0,056   │

│   │                 │      │        │      │0,038  │0,054  │      │0,036   │      │        │

│   │                 │3     │0,015   │3     │0,048 -│0,075 -│3     │0,039 - │3     │0,084   │

│   │                 │      │        │      │0,057  │0,081  │      │0,054   │      │        │

│   │                 │4     │0,016   │4     │0,051 -│0,080 -│4     │0,042 - │4     │0,089   │

│   │                 │      │        │      │0,061  │0,087  │      │0,058   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│12 │Деревоотделочные │2,0   │0,07    │2,0   │0,20 - │0,32 - │2,0   │0,15 -  │2,0   │0,32    │

│   │работы           │      │        │      │0,25   │0,36   │      │0,21    │      │        │

│   │Столяр           │2     │0,070   │2     │0,200 -│0,320 -│2     │0,150 - │2     │0,320   │

│   │                 │      │        │      │0,250  │0,360  │      │0,210   │      │        │

│   │                 │      │        │      │       │       │      │        │      │        │

│13 │Малярные работы  │1,8   │0,02    │1,8   │0,07 - │0,11 - │1,8   │0,06 -  │1,8   │0,12    │

│   │                 │      │        │      │0,09   │0,13   │      │0,07    │      │        │

│   │Маляр            │1     │0,004   │1     │0,012 -│0,019 -│1     │0,013 - │1     │0,025   │

│   │                 │      │        │      │0,015  │0,022  │      │0,015   │      │        │

│   │                 │2     │0,016   │2     │0,058 -│0,091 -│2     │0,047 - │2     │0,095   │

│   │                 │      │        │      │0,075  │0,108  │      │0,055   │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ТР      │2,7   │0,40    │2,7   │1,20 - │1,90 - │2,7   │1,10 -  │2,7   │2,30    │

│   │                 │      │        │      │1,50   │2,10   │      │1,50    │      │        │

└───┴─────────────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────┴────────┘

Таблица 6.16

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 10,0

МЛН. КМ ПРОБЕГА ПО ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

┌───┬─────────────────┬──────┬────────┬──────┬──────────────────────┬──────┬───────────┬──────┬────────┐

│ N │  Наименование   │Разряд│Одно-   │Разряд│  Двухосные прицепы   │Разряд│Полуприцепы│Разряд│Прицепы-│

│п/п│работ и профессий│работы│осные   │работы│                      │работы│           │работы│тяжело- │

│   │                 │(рабо-│прицепы │(рабо-│                      │(рабо-│           │(рабо-│возы    │

│   │                 │чего) ├────────┤чего) ├──────────────────────┤чего) ├───────────┤чего) │(много- │

│   │                 │      │Грузо-  │      │ Грузоподъемность, т  │      │Грузоподъ- │      │осные)  │

│   │                 │      │подъем- │      │                      │      │емность, т │      │        │

│   │                 │      │ность, т│      │                      │      │           │      │        │

│   │                 │      ├────────┤      ├──────────┬───────────┤      ├───────────┤      │        │

│   │                 │      │ до 3,0 │      │  до 8,0  │8,0 и более│      │8,0 и более│      │        │

│   │                 │      ├────────┤      ├──────────┴───────────┤      ├───────────┤      ├────────┤

│   │                 │      │Трудоем-│      │ Трудоемкость, чел.-ч │      │Трудоем-   │      │Трудоем-│

│   │                 │      │кость,  │      │                      │      │кость,     │      │кость,  │

│   │                 │      │чел.-ч  │      │                      │      │чел.-ч     │      │чел.-ч  │

├───┼─────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┬───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤

│   │Ежедневное       │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │обслуживание (ЕО)│      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│1  │Уборочные работы │1,0   │1005,02 │1,0   │4522,59 - │6532,63    │1,0   │4326,93 -  │1,0   │8653,86 │

│   │                 │      │        │      │6532,63   │           │      │6250,01    │      │        │

│   │Мойщик-уборщик   │1     │1005,02 │1     │4522,59 - │6532,63    │1     │4326,93 -  │1     │8653,86 │

│   │подвижного       │      │        │      │6532,63   │           │      │6250,01    │      │        │

│   │состава          │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│2  │Моечные работы   │2,0   │1507,53 │2,0   │1507,53 - │2512,55    │2,0   │1442,31 -  │2,0   │3365,39 │

│   │                 │      │        │      │2512,55   │           │      │2403,85    │      │        │

│   │Машинист моечных │2     │1507,53 │2     │1507,53 - │2512,55    │2     │144231 -   │2     │3365,39 │

│   │машин            │      │        │      │2512,55   │           │      │2403,85    │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ЕО      │1,5   │2512,55 │1,2   │6030,12 - │9045,18    │1,2   │5769,24 -  │1,2   │12019,25│

│   │                 │      │        │      │9045,18   │           │      │8653,86    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Первое техничес- │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │кое обслуживание │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │(ТО-1)           │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│1  │Контрольно-      │2,7   │72,72   │2,7   │363,60 -  │581,76 -   │2,8   │472,68 -   │2,8   │1163,52 │

│   │диагностические  │      │        │      │436,32    │690,84     │      │581,76     │      │        │

│   │работы           │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │29,09   │2     │145,44 -  │232,70 -   │2     │105,44 -   │2     │258,16  │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │174,53    │276,34     │      │130,90     │      │        │

│   │                 │3     │43,63   │3     │218,16 -  │349,06 -   │3     │367,24 -   │3     │905,36  │

│   │                 │      │        │      │261,79    │414,50     │      │450,86     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│2  │Крепежные работы │2,7   │509,04  │2,7   │1127,16 - │1854,36 -  │2,7   │1345,32 -  │2,7   │3345,12 │

│   │                 │      │        │      │1454,40   │2290,68    │      │1672,56    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │163,62  │2     │399,96 -  │592,67 -   │2     │429,05 -   │2     │1068,98 │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │465,41    │734,47     │      │534,49     │      │        │

│   │                 │3     │345,42  │3     │727,20 -  │1261,69 -  │3     │916,27 -   │3     │2276,14 │

│   │                 │      │        │      │988,99    │1556,21    │      │1138,07    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│3  │Регулировочные   │-     │-       │3,2   │109,08 -  │181,80 -   │3,2   │72,72 -    │3,2   │218,16  │

│   │работы           │      │        │      │145,44    │218,16     │      │109,08     │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│-     │-       │3     │90,90 -   │152,71 -   │3     │61,81 -    │3     │181,80  │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │119,99    │181,80     │      │90,90      │      │        │

│   │                 │-     │-       │4     │18,18 -   │29,09 -    │4     │10,91 -    │4     │36,36   │

│   │                 │      │        │      │25,45     │36,36      │      │18,18      │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│4  │Смазочные и очис-│1,3   │436,32  │1,3   │799,92 -  │1272,60 -  │1,3   │472,68 -   │1,3   │1236,24 │

│   │тительные работы │      │        │      │981,72    │1599,84    │      │618,12     │      │        │

│   │Смазчик          │1     │181,80  │1     │585,40 -  │930,82 -   │1     │367,24 -   │1     │799,92  │

│   │                 │      │        │      │716,29    │1170,79    │      │479,95     │      │        │

│   │                 │2     │254,52  │2     │214,52 -  │341,78 -   │2     │105,44 -   │2     │436,32  │

│   │                 │      │        │      │265,43    │429,05     │      │138,17     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│5  │Электротехничес- │2,3   │72,72   │2,3   │72,72 -   │109,08 -   │2,3   │72,72 -    │2,3   │145,44  │

│   │кие работы       │      │        │      │72,72     │109,08     │      │72,72      │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │43,63   │2     │43,63 -   │65,45 -    │2     │43,63 -    │2     │87,26   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │43,63     │65,45      │      │43,63      │      │        │

│   │                 │3     │29,09   │3     │29,09 -   │43,63 -    │3     │29,09 -    │3     │58,18   │

│   │                 │      │        │      │29,09     │43,63      │      │29,09      │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│6  │Шиномонтажные    │2,0   │363,60  │2,0   │436,32 -  │727,20 -   │2,0   │472,68 -   │2,0   │1163,52 │

│   │работы           │      │        │      │545,40    │909,00     │      │581,76     │      │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │363,60  │2     │436,32 -  │727,20 -   │2     │472,68 -   │2     │1163,52 │

│   │                 │      │        │      │545,40    │909,00     │      │581,76     │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ТО-1    │2,1   │1454,40 │2,1   │2908,80 - │4726,80 -  │2,3   │2908,80 -  │2,3   │7272,00 │

│   │                 │      │        │      │3636,00   │5817,60    │      │3636,00    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Второе техничес- │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │кое обслуживание │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │(ТО-2)           │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│1  │Контрольно-      │2,8   │177,98  │2,8   │501,58 -  │679,56 -   │2,9   │472,53 -   │2,9   │776,00  │

│   │диагностические  │      │        │      │639,11    │711,92     │      │547,14     │      │        │

│   │работы           │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │63,91   │2     │180,41 -  │244,32 -   │2     │164,97 -   │2     │270,82  │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │229,75    │255,64     │      │190,67     │      │        │

│   │                 │3     │93,04   │3     │262,11 -  │355,15 -   │3     │247,04 -   │3     │405,85  │

│   │                 │      │        │      │334,12    │372,14     │      │286,00     │      │        │

│   │                 │4     │21,03   │4     │59,06 -   │80,09 -    │4     │60,52 -    │4     │99,33   │

│   │                 │      │        │      │75,24     │84,14      │      │70,47      │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│2  │Крепежные работы │2,8   │692,74  │2,8   │1368,67 - │1795,98 -  │2,8   │1251,79 -  │2,8   │2040,88 │

│   │                 │      │        │      │1706,99   │1884,97    │      │1450,75    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │90,03   │2     │176,36 -  │240,27 -   │2     │167,46 -   │2     │273,15  │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │228,14    │252,41     │      │193,99     │      │        │

│   │                 │3     │602,71  │3     │1142,31 - │1555,71 -  │3     │1084,33 -  │3     │1767,73 │

│   │                 │      │        │      │1478,85   │1632,56    │      │1256,76    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│3  │Регулировочные   │3,9   │56,63   │3,9   │283,15 -  │388,32 -   │3,9   │256,99 -   │3,9   │419,04  │

│   │работы           │      │        │      │372,14    │412,59     │      │298,44     │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │4,04    │3     │20,22 -   │27,51 -    │3     │18,24 -    │3     │30,26   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │26,70     │29,12      │      │21,55      │      │        │

│   │                 │4     │52,59   │4     │262,93 -  │360,81 -   │4     │238,75 -   │4     │388,78  │

│   │                 │      │        │      │345,44    │383,47     │      │276,89     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│4  │Смазочные и очис-│1,6   │194,16  │1,6   │291,24 -  │396,41 -   │1,6   │223,83 -   │1,6   │364,72  │

│   │тительные работы │      │        │      │380,23    │420,68     │      │265,28     │      │        │

│   │Смазчик          │1     │75,24   │1     │114,88 -  │156,14 -   │1     │95,33 -    │1     │140,46  │

│   │                 │      │        │      │149,66    │165,84     │      │112,74     │      │        │

│   │                 │2     │118,92  │2     │176,36 -  │240,27 -   │2     │128,50 -   │2     │224,26  │

│   │                 │      │        │      │230,57    │254,84     │      │152,54     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│5  │Электротехничес- │2,9   │48,54   │2,9   │64,72 -   │88,99 -    │2,9   │74,61 -    │2,9   │124,16  │

│   │кие работы       │      │        │      │80,90     │88,99      │      │91,19      │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │4,05    │2     │3,24 -    │4,04 -     │2     │4,14 -     │2     │13,19   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │4,04      │4,04       │      │4,97       │      │        │

│   │                 │3     │44,49   │3     │61,48 -   │84,95 -    │3     │79,47 -    │3     │110,97  │

│   │                 │      │        │      │76,86     │84,95      │      │86,22      │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│6  │Шиномонтажные    │2,0   │606,75  │2,0   │1100,24 - │1504,74 -  │2,0   │1284,95 -  │2,0   │2095,20 │

│   │работы           │      │        │      │1431,93   │1577,55    │      │1492,20    │      │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │606,75  │2     │1100,24 - │1504,74 -  │2     │1284,95 -  │2     │2095,20 │

│   │                 │      │        │      │1431,93   │1577,55    │      │1492,20    │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ТО-2    │2,5   │1779,80 │2,5   │3559,60 - │4854,00 -  │2,6   │3564,70 -  │2,6   │5820,00 │

│   │                 │      │        │      │4611,30   │5096,70    │      │4145,00    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Текущий ремонт   │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │(ТР)             │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│1  │Контрольно-      │2,7   │200,00  │2,7   │400,00 -  │600,00 -   │2,7   │400,00 -   │2,7   │700,00  │

│   │диагностические и│      │        │      │500,00    │700,00     │      │500,00     │      │        │

│   │крепежные работы │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │60,00   │2     │240,00 -  │360,00 -   │2     │240,00 -   │2     │420,00  │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │300,00    │420,00     │      │300,00     │      │        │

│   │                 │3     │20,00   │3     │80,00 -   │120,00 -   │3     │80,00 -    │3     │140,00  │

│   │                 │      │        │      │100,00    │140,00     │      │100,00     │      │        │

│   │                 │4     │20,00   │4     │80,00 -   │120,00 -   │4     │80,00 -    │4     │140,00  │

│   │                 │      │        │      │100,00    │140,00     │      │100,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│2  │Регулировочные   │3,5   │100,00  │3,5   │300,00 -  │300,00 -   │3,5   │200,00 -   │3,5   │500,00  │

│   │работы           │      │        │      │300,00    │400,00     │      │200,00     │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│3     │40,00   │3     │120,00 -  │120,00 -   │3     │80,00 -    │3     │200,00  │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │120,00    │160,00     │      │80,00      │      │        │

│   │                 │4     │60,00   │4     │180,00 -  │180,00 -   │4     │120,00 -   │4     │300,00  │

│   │                 │      │        │      │180,00    │240,00     │      │120,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│3  │Разборочно-      │2,9   │1200,00 │2,9   │3600,00 - │5700,00 -  │2,9   │4000,00 -  │2,9   │8500,00 │

│   │сборочные работы │      │        │      │4500,00   │6300,00    │      │5500,00    │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│1     │210,00  │1     │630,00 -  │1000,00 -  │1     │700,00 -   │1     │1490,00 │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │790,00    │1100,00    │      │960,00     │      │        │

│   │                 │2     │280,00  │2     │840,00 -  │1330,00 -  │2     │930,00 -   │2     │1980,00 │

│   │                 │      │        │      │1050,00   │1470,00    │      │1280,00    │      │        │

│   │                 │3     │320,00  │3     │960,00 -  │1520,00 -  │3     │1070,00 -  │3     │2270,00 │

│   │                 │      │        │      │1200,00   │1680,00    │      │1470,00    │      │        │

│   │                 │4     │390,00  │4     │1170,00 - │1850,00 -  │4     │1300,00 -  │4     │2760,00 │

│   │                 │      │        │      │1460,00   │2050,00    │      │1790,00    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│4  │Электротехничес- │2,9   │100,00  │2,9   │200,00 -  │400,00 -   │2,9   │200,00 -   │2,9   │500,00  │

│   │кие работы       │      │        │      │300,00    │400,00     │      │300,00     │      │        │

│   │Слесарь по ремон-│2     │10,00   │2     │20,00 -   │40,00 -    │2     │20,00 -    │2     │50,00   │

│   │ту автомобилей   │      │        │      │30,00     │40,00      │      │30,00      │      │        │

│   │                 │3     │90,00   │3     │180,00 -  │360,00 -   │3     │180,00 -   │3     │450,00  │

│   │                 │      │        │      │270,00    │360,00     │      │270,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│5  │Шиномонтажные    │2,0   │100,00  │2,0   │200,00 -  │400,00 -   │2,0   │100,00 -   │2,0   │200,00  │

│   │работы           │      │        │      │300,00    │400,00     │      │200,00     │      │        │

│   │Монтировщик шин  │2     │100,00  │2     │200,00 -  │400,00 -   │2     │100,00 -   │2     │200,00  │

│   │                 │      │        │      │300,00    │400,00     │      │200,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│6  │Шиноремонтные    │2,5   │100,00  │2,5   │200,00 -  │400,00 -   │2,5   │100,00 -   │2,5   │200,00  │

│   │(вулканизацион-  │      │        │      │300,00    │400,00     │      │200,00     │      │        │

│   │ные) работы      │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│   │Ремонтировщик    │2     │50,00   │2     │100,00 -  │200,00 -   │2     │50,00 -    │2     │100,00  │

│   │резиновых изделий│      │        │      │150,00    │200,00     │      │100,00     │      │        │

│   │                 │3     │50,00   │3     │100,00 -  │200,00 -   │3     │50,00 -    │3     │100,00  │

│   │                 │      │        │      │150,00    │200,00     │      │100,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│7  │Медницкие работы │2,0   │100,00  │2,0   │100,00 -  │200,00 -   │2,0   │100,00 -   │2,0   │100,00  │

│   │                 │      │        │      │200,00    │200,00     │      │100,00     │      │        │

│   │Медник           │2     │100,00  │2     │100,00 -  │200,00 -   │2     │100,00 -   │2     │100,00  │

│   │                 │      │        │      │200,00    │200,00     │      │100,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│8  │Жестяницкие      │-     │-       │-     │-         │-          │2,1   │100,00 -   │2,1   │100,00  │

│   │работы           │      │        │      │          │           │      │100,00     │      │        │

│   │Жестянщик        │-     │-       │-     │-         │-          │2,0   │90,00 -    │2,0   │90,00   │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │90,00      │      │        │

│   │                 │-     │-       │-     │-         │-          │3     │10,00 -    │3     │10,00   │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │10,00      │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│9  │Сварочные работы │2,6   │300,00  │2,6   │1000,00 - │1500,00 -  │2,6   │1600,00 -  │2,6   │3400,00 │

│   │                 │      │        │      │1200,00   │1700,00    │      │2200,00    │      │        │

│   │Электросварщик   │2     │50,00   │2     │200,00 -  │300,00 -   │2     │320,00 -   │2     │630,00  │

│   │ручной сварки    │      │        │      │240,00    │340,00     │      │440,00     │      │        │

│   │                 │3     │100,00  │3     │300,00 -  │450,00 -   │3     │480,00 -   │3     │1020,00 │

│   │                 │      │        │      │360,00    │510,00     │      │660,00     │      │        │

│   │Газосварщик      │2     │60,00   │2     │200,00 -  │300,00 -   │2     │320,00 -   │2     │680,00  │

│   │                 │      │        │      │240,00    │340,00     │      │340,00     │      │        │

│   │                 │3     │90,00   │3     │300,00 -  │450,00 -   │3     │480,00 -   │3     │1020,00 │

│   │                 │      │        │      │360,00    │510,00     │      │660,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│10 │Кузнечно-        │2,7   │500,00  │2,7   │1700,00 - │2700,00 -  │2,7   │800,00 -   │2,7   │1600,00 │

│   │рессорные работы │      │        │      │2100,00   │2900,00    │      │1100,00    │      │        │

│   │Кузнец ручной    │2     │130,00  │2     │450,00 -  │710,00 -   │2     │200,00 -   │2     │420,00  │

│   │ковки            │      │        │      │540,00    │750,00     │      │290,00     │      │        │

│   │                 │3     │60,00   │3     │200,00 -  │320,00 -   │3     │100,00 -   │3     │190,00  │

│   │                 │      │        │      │250,00    │350,00     │      │130,00     │      │        │

│   │                 │4     │60,00   │4     │200,00 -  │320,00 -   │4     │100,00 -   │4     │190,00  │

│   │                 │      │        │      │250,00    │350,00     │      │130,00     │      │        │

│   │Кузнец на молотах│2     │140,00  │2     │480,00 -  │760,00 -   │2     │220,00 -   │2     │450,00  │

│   │и прессах        │      │        │      │590,00    │810,00     │      │310,00     │      │        │

│   │                 │3     │80,00   │3     │270,00 -  │430,00 -   │3     │130,00 -   │3     │250,00  │

│   │                 │      │        │      │340,00    │470,00     │      │180,00     │      │        │

│   │                 │4     │30,00   │4     │100,00 -  │160,00 -   │4     │50,00 -    │4     │100,00  │

│   │                 │      │        │      │130,00    │170,00     │      │60,00      │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│11 │Слесарно-механи- │3,0   │500,00  │3,0   │1600,00 - │2500,00 -  │3,0   │1300,00 -  │3,0   │2800,00 │

│   │ческие работы    │      │        │      │1900,00   │2700,00    │      │1800,00    │      │        │

│   │Слесарь механо-  │1     │30,00   │1     │100,00 -  │150,00 -   │1     │80,00 -    │1     │170,00  │

│   │сборочных работ  │      │        │      │110,00    │160,00     │      │110,00     │      │        │

│   │                 │2     │60,00   │2     │190,00 -  │300,00 -   │2     │150,00 -   │2     │340,00  │

│   │                 │      │        │      │230,00    │320,00     │      │210,00     │      │        │

│   │Токарь           │2     │100,00  │2     │320,00 -  │500,00 -   │2     │260,00 -   │2     │560,00  │

│   │                 │      │        │      │380,00    │540,00     │      │360,00     │      │        │

│   │                 │3     │150,00  │3     │480,00 -  │750,00 -   │3     │390,00 -   │3     │840,00  │

│   │                 │      │        │      │570,00    │810,00     │      │540,00     │      │        │

│   │                 │4     │160,00  │4     │510,00 -  │800,00 -   │4     │420,00 -   │4     │890,00  │

│   │                 │      │        │      │610,00    │870,00     │      │580,00     │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│12 │Деревоотделочные │2,0   │700,00  │2,0   │2000,00 - │3200,00 -  │2,0   │1500,00 -  │2,0   │3200,00 │

│   │работы           │      │        │      │2500,00   │3600,00    │      │2100,00    │      │        │

│   │Столяр           │2     │700,00  │2     │2000,00 - │3200,00 -  │2,0   │1500,00 -  │2     │3200,00 │

│   │                 │      │        │      │2500,00   │3600,00    │      │2100,00    │      │        │

│   │                 │      │        │      │          │           │      │           │      │        │

│13 │Малярные работы  │1,8   │200,00  │1,8   │700,00 -  │1100,00 -  │1,8   │600,00 -   │1,8   │1200,00 │

│   │                 │      │        │      │900,00    │1300,00    │      │700,00     │      │        │

│   │Маляр            │1     │40,00   │1     │120,00 -  │190,00 -   │1     │130,00 -   │1     │250,00  │

│   │                 │      │        │      │150,00    │220,00     │      │150,00     │      │        │

│   │                 │2     │160,00  │2     │580,00 -  │910,00 -   │2     │470,00 -   │2     │950,00  │

│   │                 │      │        │      │750,00    │1080,00    │      │550,00     │      │        │

│   │                 ├──────┼────────┼──────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼────────┤

│   │Итого по ТР      │2,7   │4000,00 │2,7   │12000,00 -│19000,00 - │2,7   │11000,00 - │2,7   │23000,00│

│   │                 │      │        │      │15000,00  │21000,00   │      │15000,00   │      │        │

└───┴─────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴────────┘

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЦИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА,

ЗАЛОЖЕННУЮ В НОРМАТИВАХ ЧИСЛЕННОСТИ

┌───┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │     Наименование технической документации      │ Кем разработан или │

│п/п│                                                │   издан документ   │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│1  │Сборник типовых карт комплексной организации    │ЦБНТИ Минавтотранса │

│   │труда ремонтно-обслуживающих рабочих АТП        │РСФСР, 1977 г.      │

│2  │Типовой проект организации труда на             │ЦНОТ Минавтотранса  │

│   │автотранспортных предприятиях                   │РСФСР, 1985 г.      │

│3  │Типовые проекты организации труда на производст-│ЦНОТ Минавтотранса  │

│   │венных участках автотранспортных предприятий    │РСФСР, 1983 г.      │

│   │(ч. I, II)                                      │                    │

│4  │Типовая технология выполнения регламентных работ│Центравтотех        │

│   │ЕО, ТО-1, ТО-2 и сезонных обслуживаний на       │Минавтотранса РСФСР,│

│   │автомобили ГАЗ-24                               │1977 г.             │

│5  │Руководство по организации и технологии текущего│Техническое управле-│

│   │ремонта основных агрегатов и механизмов автобуса│ние Минавтотранса   │

│   │ЛиАЗ-677 (ч. II)                                │РСФСР, 1977 г.      │

│6  │Руководство по организации и технологии         │Минавтотранс РСФСР, │

│   │технического обслуживания грузовых автомобилей  │1981 г.             │

│   │с применением диагностики для автотранспортных  │                    │

│   │предприятий различной мощности                  │                    │

│7  │Руководство по текущему ремонту автомобилей     │Минавтотранс РСФСР, │

│   │БелАЗ-548А, БелАЗ-540А (ч. I)                   │1984 г.             │

│8  │Руководство по текущему ремонту автомобилей     │Минавтотранс РСФСР, │

│   │МАЗ-500А, МАЗ-503А, МАЗ-504А, КрАЗ-2556,        │1980 г.             │

│   │КрАЗ-2584 (ч. 1 РТ-200-РСФСР-15-0048-80)        │                    │

│9  │Руководство по ремонту автомобилей-самосвалов   │Минавтотранс РСФСР, │

│   │БелАЗ-540А, БелАЗ-548А                          │1980 г.             │

│10 │Руководство по организации и технологии второго │Ленинградский филиал│

│   │технического обслуживания автобусов ЛАЗ-6956 и  │НИИАТ Минавтотранса │

│   │ПАЗ-652Б                                        │РСФСР, 1970 г.      │

│11 │Руководство по техническому обслуживанию        │Ленинградский филиал│

│   │автобуса ЛиАЗ-677                               │НИИАТ Минавтотранса │

│   │                                                │РСФСР, 1972 г.      │

│12 │Типовые пооперационные нормативы трудоемкости   │ЦНОТ Минавтотранса  │

│   │на техническое обслуживание и нормы времени на  │РСФСР, 1984 г.      │

│   │текущий ремонт систем питания газобаллонных     │                    │

│   │автомобилей, работающих на сжатом природном газе│                    │

│   │(СПГ)                                           │                    │

└───┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘